(

ČESKÉ DRÁHY a. s.

Přípojový provozní řád

RCP ČESKÁ TŘEBOVÁ

č. j.  321/2007-O11/CST

pro dráhu-vlečku: ONIVON a.s.

odbočující ze širé trati mezi stanicemi Chrudim a Medlešice

účinnost od 30.1.2007

....................................                                                    ……………………………….

Hlavní dopravní kontrolor 	            Kontrolor nákladní přepravy

RCP Česká Třebová			           GŘ Praha

Schválil dne	…………………….

......................................…………….

Zástupce ředitele odboru pro řízení

RCP Česká Třebová

Počet stran 8

# ZÁZNAM  O  ZMĚNÁCH

Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je  PPŘ uložen.

| Číslo změny Č.j. | Účinnost od | Týká se ustanovení článku | Opravil | Dne | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Rozdělovník  PPŘ :

- RCP Česká Třebová  			1x

- RZC Pardubice   			1x

- DK p. Kapitola                 		1x

- vlečkař                                     	  	1x

- DKV Č. Třebová                     	 	1x

- SDC Pardubice                        	  	1x

-    ŽST Chrudim                      	        3x (prvopis SŘ, opis SŘ, St.2)

- SŘ ŽST Medlešice                      	1x

- SŘ ŽST Pardubice-Rosice n.L. 	   	1x

c e l k e m              		11 kusů

#### A. ÚVODNÍ  USTANOVENÍ

Vydaná úřední povolení a licence

- Pro provozování dráhy – vlečky vydáno úřední povolení pro provozovatele dráhy - vlečky ÚP 2002/3261 ze dne 18.02.2002.
Licence k provozování drážní dopravy č.j. 3-4020/01-DÚ/Hl, ev.č. L/2002/1228.

- Pro provozování drážní dopravy na dráze-vlečce vydána licence pro provozovatele drážní dopravy  L 1996/5000 ze dne 21.05.1996.

Uzavřené smlouvy

Pro provoz na dráze – vlečce jsou uzavřeny tyto smlouvy v platném znění:

- Smlouva o styku vzájemně zaústěných drah a o provozování drážní dopravy na dráze – vlečce
mezi ČD, a.s. OPŘ Pardubice a ONIVON akciová společnost č. 194/04-11/2

- Smlouva o obchodně přepravních podmínkách na vlečce (dále v textu Vlečková smlouva) mezi ČD, a.s. OPŘ Pardubice a ONIVON akciová společnost č. 2/2001.

B. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Přípojová stanice Chrudim.

Dráha – vlečka je do celostátní dráhy Havlíčkův Brod – Pardubice Rosice nad Labem zaústěna na širé trati v traťovém úseku Chrudim – Medlešice výhybkou č. T1 v km 81,371.

- Účtující stanice: ŽST Chrudim.
Tarifní stanice: ŽST Chrudim.

- Místem odevzdávky a přejímky je vlečková kolej č. 1 a 3 od km 0,450 do km 0,730.

- a)	O doběhu vozů ČD vlečkaře nezpravují.

- Zaměstnanec vlastníka vlečky (vedoucí dopravy nebo posunu) zpraví ČD – výpravčího ŽST Chrudim o přichystání vozů k odsunu z vlečky nejméně 60 minut před pravidelnou nebo mimořádnou obsluhou vlečky.

- Obsluha vlečky může být provedena jen po vzájemné dohodě mezi výpravčím ŽST Chrudim a zaměstnancem vlastníka vlečky – vedoucím dopravy n. vrátným.

- Souhlas k jízdě na dráhu – vlečku uděluje zaměstnanci ČD řídícímu posun výpravčí ŽST Chrudim.

- Vstupní prostor do areálu vlečky je opatřen vraty v km 0,350. Vrata jsou opatřena návěstí „Posun zakázán“. Otevření vrat a jejich zajištění proti pohybu provede zaměstnanec vlastníka vlečky – vrátný.

- Zaměstnanec vlastníka vlečky – vedoucí dopravy odpovídá za to, že v době obsluhy vlečky nebudou na dráze - vlečce prováděny žádné jízdy vozidel a manipulace, které by mohly ohrozit jízdu železničních vozidel prováděnou zaměstnanci ČD.

- Provoz mezi přípojovou stanicí a místem odevzdávky vozů na dráhu – vlečku a
z dráhy – vlečky bude prováděn podle předpisů ČD D1, ČD D2, ČD Op 16, ČD V15 a ČD D 17.

- Náčrtek dráhy – vlečky je přílohou PPŘ.

- Popis vlečky:

- Dráha - vlečka odbočuje ze širé trati mezi ŽST Chrudim a ŽST Medlešice odbočnou výhybkou č. T1 v km 81,371.

- Sklonové poměry: po odbočení stoupá v délce 149 m 2,5 ‰, dále v délce 109 m 1,0 ‰ a v délce 113 m stoupá 0,9 ‰ až k místu odevzdávky vozů, které leží v rovině.

- Největší dovolená rychlost je 30 km/hod.

- Nejmenší poloměr oblouků je 180 m.

- Dovolená hmotnost na nápravu v tunách je 20 t.

- Přechodnost hnacích vozidel: dráha - vlečka může být pojížděna všemi vozidly ČD nezávislé trakce, které mají přechodnost v přilehlém traťovém úseku.

- Přechodnost vozů je pro všechny vozy ČD.

- Přejezdy: na vlečkové koleji směrem k podniku od výhybky č. T2 v km 0,223 je železniční přejezd zabezpečený výstražnými kříži.

- Osvětlení kolejiště dráhy vlečky je elektrické, stožárové, které udržuje, opravuje 
a obsluhuje vlečkař.

- Nebezpečná místa ve vztahu k nedodrženému průjezdnému průřezu, volnému schůdnému a manipulačnímu prostoru na dráze – vlečce v místech jízdy hnacího vozidla ČD nejsou;

- Obsluha výhybek: výhybky č. T1, T2 a TVk 1 jsou ručně stavěné a obsluhují je zaměstnanci posunové čety ČD.

- Místo, kam až smějí zajíždět hnací vozidla ČD: Hnací vozidla ČD mohou zajíždět do km 0,450 vlečkové koleje č. 1 a 3.

- Telekomunikační zařízení na dráze–vlečce:

Sdělovací zařízení dráha-vlečka nemá. Vzájemný styk je prováděn na telefonickém spojení:

- Vlečkař:  ( 469 655 990, 607 970 297 – vedoucí dopravy n. vrátný

- ČD: ( 972 323 620 - výpravčí ŽST Chrudim

- Zabezpečovací zařízení.

- Vlečka ONIVON (odbočná výhybka č. T1) je kryta ze směru od Chrudimi odjezdovými návěstidly L1, L2, L3 a L5 ŽST Chrudim a ze směru od Medlešic krycím návěstidlem Sk v km 81,725 s předvěstí krycího návěstidla Př Sk v km 83,425. Návěstidla jsou světelná a závislá na výměnách. Krycí návěstidlo Sk je zapojeno jako závislá předvěst vjezdového návěstidla S ŽST Chrudim a jeho základní návěstí je návěst „Výstraha“. Základní návěstí předvěsti krycího návěstidla př Sk je návěst „Volno“.

- Stavědlo pro obsluhu zabezpečovacího zařízení vlečky je v km 81,426 vpravo trati Chrudim – Medlešice. Klíč od dveří stavědla je na společném kroužku „Obsluha vlečky Transporta“. Stavědlo je závislé na řídícím přístroji výpravčího ŽST Chrudim zástrčkovým klíčem. Zástrčkový klíč je na spájeném kroužku s klíčem „Obsluha vlečky Transporta“, který je držen elektromagnetickým zámkem v kolejové desce v dopravní kanceláři ŽST Chrudim. Dokud není tento klíč uzamčen v elektromagnetickém zámku, nelze uvolnit hradlovou návěstní vložku do Medlešic.

- Odbočná výměna T1 a odvratná výměna dráhy – vlečky ONIVON č. T2 jsou opatřeny závorníky, obsluhovanými jednou společnou dvoupolohovou pákou. Odbočná výměna T1 je opatřena ještě stojanovým zámkem, jehož klíč je neoddělitelně zavěšen na spájeném kroužku zástrčkového klíče, který je zasunut do zástrčkového zámku stavědla vlečky.

- V km 0,240 dráhy – vlečky ONIVON je výkolejka č. TVk 1 s návěstidlem a jednoduchým zámkem. Klíč od zámku této výkolejky je neoddělitelně spojen se spájeným kroužkem zástrčkového klíče, který je zasunut do zástrčkového zámku stavědla vlečky.

- Způsob obsluhy dráhy – vlečky:

  - Vlečkovým vlakem nebo PMD bez uvolnění traťové koleje; po příjezdu vlečkového vlaku nebo PMD před odbočnou výhybku č. T1 a do odjezdu vlečkového vlaku nebo PMD do Chrudimi se další pohyb vozidel řídí ustanoveními pro posun.

C. ORGANIZACE DOPRAVNÍHO PROVOZU

- Povinnosti zaměstnanců ČD:

- Dráha – vlečka je obsluhována dle plánu pravidelných obsluh nebo mimořádnou obsluhou.

- Obsluha vlečky může být provedena jen po vzájemné dohodě mezi výpravčím ŽST Chrudim ( 972 323 620 a zaměstnancem vlastníka vlečky (vedoucím dopravy n. vrátným) ( 469 655 990, 607 970 297.

- Výpravčí ŽST Chrudim provede dokumentaci záznamem do telefonního zápisníku, s uvedením času a jména zaměstnance vlastníka vlečky, se kterým se na obsluze vlečky dohodl.

- Výpravčí ŽST Chrudim sjedná jízdu PMD k obsluze vlečky s výpravčím ŽST Medlešice (resp. Pardubice-Rosice nad Labem) po obdržení souhlasu k jízdě na dráhu – vlečku od zaměstnance vlastníka vlečky.

- Výpravčí ŽST Chrudim nabídne vlečkový vlak výpravčímu ZŠT Medlešice (resp. Pardubice-Rosice nad Labem) dle vzoru: „přijmete vlak 89900 s odjezdem z Chrudimi v 0,55 h do km 81,4 a zpět do Chrudimi? Kučera“ přijetí zní: „Ano, přijímám vlak 89900 s odjezdem z Chrudimi v 0,55 h do km  a zpět do Chrudimi. Štěpánová“

- Výpravčí vlaků v ŽST Chrudim před odjezdem vlečkového vlaku nebo PMD přeloží na kolejové desce řadič pro obsluhu krycího návěstidla Sk do svislé polohy (krycí návěstidlo do polohy „Stůj“), vyjme z elektromagnetického zámku klíč „Obsluha vlečky Transporta“ a vydá jej na podpis ve zvláštním záznamníku zaměstnanci ČD řídícímu posun. Po vyjmutí klíče z elektromagnetického zámku se rozsvítí kontrolní žárovka „Obsluha vlečky“ a zároveň je znemožněno uvolnění návěstního hradla pro odjezd do Medlešic. Na kroužku tohoto klíče je zavěšen zástrčkový klíč č. 32541 k mechanickému stavědlu v km 81,426 a klíč od dveří tohoto stavědla.

- Zaměstnanec ČD řídící posun otevře příslušným klíčem místnost stavědla ONIVON (Transporta). Zasune zástrčkový klíč do zástrčkového zámku na pravé straně stavědla, přeloží kolejový závěrník ze svislé polohy vpravo, přeložením společné závorníkové páky nahoru odzávoruje výhybky č. T1 a T2, přeloží na levé straně stavědla kolejový závěrník zleva do svislé polohy a tím uvolní zástrčkový klíč ze zástrčkového zámku, na jehož kroužku je neoddělitelně připevněn klíč od stojanového zámku výhybky č. T1 a zástrčkový klíč ze zástrčkového zámku, na jehož kroužku je neoddělitelně připevněn klíč od výkolejky č. TVk 1. Po odemčení stojanového zámku výhybky č. T1 přestaví výhybky č. T1 a T2. Posunový díl pokračuje v jízdě na vlečku až k přejezdu v km 0,223, před kterým zastaví. Zaměstnanec určený zaměstnancem ČD řídící posun odemkne a sklopí výkolejku č. TVk1 a střeží přejezd, při návratu z místa předávky vozů uzamkne výkolejku č. TVk1. Po příjezdu posunového dílu za výhybku č. T1 zaměstnanec ČD řídící posun nebo jím určený zaměstnanec, přestaví výhybky č. T1 a T2 do základní polohy, uzamkne stojanový zámek výhybky č. T1 a vyjme klíč. Ve stavědle zaměstnanec ČD řídící posun zasune zástrčkový klíč, na jehož kroužku je klíč od stojanového zámku výhybky č. T1 a zástrčkový klíč, na jehož kroužku je klíč od výkolejky č. TVk1 do příslušných zástrčkových zámků na levé straně stavědlového přístroje a přeloží kolejový závěrník ze svislé polohy doleva. Přeložením společné závorníkové páky dolů uzávoruje výhybky č. T1 a T2, přeloží kolejový závěrník na pravé straně stavědlového přístroje do svislé polohy, čímž uvolní zástrčkový klíč zástrčkového zámku, který ze zámku vyjme. Po ukončení obsluhy zabezpečovacího zařízení oznámí připravenost vlečkového vlaku nebo PMD k odjezdu z km 81,371 strojvedoucímu. Potom smí vlečkový vlak nebo PMD z km 81,371 odjet do Chrudimi.

- Po příjezdu vlečkového vlaku nebo PMD do Chrudimi předá zaměstnanec ČD řídícího posun klíče od vlečky ONIVON (Transporta) výpravčímu a ten jejich převzetí opět potvrdí ve zvláštním záznamníku. Výpravčí ŽST Chrudim uzamkne klíč od vlečky ONIVON (Transporta) v elektromagnetickém zámku a přeloží řadič pro obsluhu krycího návěstidla Sk ze svislé polohy doprava. Na krycím návěstidle se rozsvítí základní návěst „Výstraha“ a na kolejové desce v dopravní kanceláři zhasne kontrolní žárovka „Obsluha vlečky“.

- Opatření při jízdě na dráhu – vlečku a z dráhy – vlečky.

  - Na vlečku se vozy sunou a z vlečky táhnou. Při sunutí zaujme zaměstnanec ČD řídící posun místo v čele sunutého dílu, vzájemné spojení zaměstnance řídícího posun se strojvedoucím vlečkového vlaku nebo PMD je zabezpečeno radiopojítkem.

- Organizace posunu na dráze – vlečce:

- Souhlas k posunu na vlečku zaměstnanci řídícímu posun dává výpravčí ŽST Chrudim .

- ČD provádí posun na místo vzájemné odevzdávky vozů, tj. na koleje č. 1 a 3. Přístavbu vozů na manipulační místo na dráze – vlečce provádí vlečkař sám svými náležitostmi.

- Od výhybky č. T1 až na místo vzájemné odevzdávky vozů jede zaměstnanec ČD řídící posun v čele sunutého dílu a má radiopojítkem přímé spojení se strojvedoucím.

- Při posunu jsou zaměstnanci posunové čety ČD obsluhovány výhybky č. T1, T2, T8 a výkolejka č. TVk 1. Před pravidelnou i mimořádnou obsluhou dráhy – vlečky zajistí vlečkař správné přestavení výhybek č. T3 a T5 na kolej č. 1 a výhybky č. T9 na koleji č. 3.

- Odraz vozů a posun trhnutím je na vlečce zakázán.

- Před jízdou vlečkového vlaku nebo PMD na vlečku a zpět z vlečky musí být provedena zkouška brzdy.
Zkouška brzdy bude provedena před odjezdem vlečkového vlaku nebo PMD z dráhy – vlečky na návratové koleji.

- Zajištění vozidel proti ujetí na odevzdávkové koleji:

  - Zajištění vozů na odevzdávkové a návratové koleji provádí zaměstnanci posunové čety ČD. V době mimo pravidelné obsluhy dráhy – vlečky za zajištění vozů na dráze – vlečce odpovídá vlečkař.

  - Pro účely zajištění vozidel leží odevzdávkové místo v rovině.

- Odstranění zařízení zajišťujících vozidla proti ujetí na odevzdávkových kolejích.

  - Povolení ručních brzd a případné odstranění zarážek provedou zaměstnanci posunové čety ČD.

  - ČD neodpovídají za odstranění zarážek, které jsou umístěny na jiných místech, než je určeno.

- Vozidla na dráze – vlečce svěšují a odvěšují zaměstnanci posunové čety ČD.

- Místa pro uložení zarážek a podložek.

  - dvě zarážky ve stojanu u koleje č. 1

  - dvě zarážky ve stojanu u koleje č. 3

- Způsob zajištění vozidel při provádění zkoušky brzdy.

  - Vozidla jsou při provádění zkoušky brzdy vlečkového vlaku nebo PMD zajištěny proti ujetí zabrzděním přímočinné (přídavné) brzdy hnacího vozidla.

- Kontrola nad zajištěním vozidel.

  - Kontrolu provede zaměstnanec ČD řídící posun v součinnosti s pověřeným pracovníkem vlečkaře, pokud je předávce vozů přítomen.

D. HLÁŠENÍ ZÁVAD NA DOPRAVNÍ CESTĚ,
HLÁŠENÍ NEPROVEDENÍ OBSLUHY VLEČKY

- Důvody k neprovedení obsluhy dráhy – vlečky.

- ČD neprovedou obsluhu vlečky jestliže stav železničního svršku nebo spodku dráhy – vlečky a stanovený volný a schůdný prostor neodpovídá ustanovením § 11 Stavebního a technického řádu drah.

- Nedodržením ustanovení řádu je ohrožena bezpečnost a zdraví zúčastněných zaměstnanců ČD.

- Dráha – vlečka není provozována v souladu s ustanoveními Zákona o drahách a prováděcími vyhláškami k zákonu.

- Nastala-li nezdolatelná překážka provozu na ČD nebo na dráze – vlečce (např. následky živelné pohromy apod.)

- Při opravě nebo přestavbě dráhy – vlečky nebo trati ČD vedoucích k vlečce jsou oprávněny z provozních důvodů (např. výluková činnost) dočasně přerušit nebo omezit provozování dopravy na dráze – vlečce. O této skutečnosti ČD uvědomí zaměstnance vlastníka vlečky ONIVON a.s. – vedoucího dopravy na ( 469 655 991 a provozovatele vlečky na ( 469 655 808 nebo 602 159 227.

- Postup při ohlašování závad na dopravní cestě.

- Případné vzniklé závady na dopravní cestě je povinen zaměstnanec vlastníka vlečky – vedoucí expedice neprodleně ohlásit výpravčímu ŽST Chrudim na ( 972 323 620.

- Technický dohled.

- Technický dohled na dopravní cestu má vlečkař zajištěn a provádí jej dle uzavřené smlouvy s externí firmou.

- Zabezpečovací zařízení dráhy – vlečky udržuje SDC SSZT Pardubice, na kterou se hlásí veškeré poruchy (( 972 322 511).

E. HLÁŠENÍ A ŠETŘENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

- Při obsluze dráhy – vlečky posunovou četou ČD a při vzniku nehodové události v souvislosti s touto obsluhou platí ustanovení předpisu ČD D 17 v plném rozsahu.

- Zaměstnanci ČD posunové čety, strojvedoucí a vlečkař mají za povinnost ohlásit vznik mimořádné události a pracovního úrazu na dráze – vlečce výpravčímu ŽST Chrudim na ( 972 323 620.

- V případě mimořádné události dle § 7 odst. 3b) vyhlášky 376/2006 Sb. provádí šetření rovněž Policie ČR.

F. POMOC PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH

- Postup při mimořádných událostech na dráze – vlečce je stejný jako při mimořádné události na kolejích ČD.

- při mimořádných událostech vzniklých na kolejišti provozovatele vlečky zajistí provozovatel dráhy ČD na požádání provozovatele vlečky včasnou přístavbu pomocných prostředků nutných pro odstranění mimořádné události za úhradu stanovenou vnitřními cenovými předpisy ČD. Součinnost při používání nehodových pomocných prostředků zajišťují pověření zaměstnanci obou provozovatelů drah.

G. ORGANIZACE PŘEPRAVNÍHO PROVOZU

- Prohlídka vozů po technické a přepravní stránce se provádí na odevzdávkové koleji podle ustanovení Přílohy I. k JOOP v platném znění.

- Předávka vozů:

Vzájemná předávka vozů se provádí prohlídkou po technické a přepravní stránce za účasti:

- ČD = určený zaměstnanec (zaměstnanec řídící posun)

- vlečkaře = pracovník, který se prokáže platným návratovým listem, opatřeným razítkem vlečkaře

Všechny tyto úkony se provádějí na odevzdávkové koleji podle ustanovení Přílohy I k JOOP v platném znění.

Nebude-li při předávce vozidel zástupce vlečkaře přítomen, bude předávka provedena bez jeho účasti, což určený zaměstnanec ČD uvede v odevzdávkovém listu poznámkou „Odevzdáno bez přítomnosti vlečkaře“.

- Postup při zjištění závady na voze:

Zjištěné závady na voze se při odevzdávání na vlečku zapíší do tiskopisu „Odevzdávkový list na vozy přistavené na vlečku“ a při  návratu na ČD do tiskopisu „Návratový list na vozy odsunuté z vlečky“. Zaměstnanec ČD provede polepení příslušnými nálepkami (příp. „Hlášenkami …“), včetně sepsání tiskopisu „Zpráva o poškození“, který odešle DKV Česká Třebová, PJ Pardubice.

Za šetření škody na zásilce vrcholově odpovídá nákladní pokladník ŽST Chrudim.

- Způsob předávání průvodních listin:

Průvodní listiny na odesílané vozy dodá vlečkař výpravčímu ŽST Chrudim nejpozději 60 minut před pravidelnou nebo mimořádnou obsluhou dráhy – vlečky.

Průvodní listiny došlých vozidel přebírá vlečkař u výpravčího ŽST Chrudim.

- Označování vozů vozovými nálepkami:

Za označování vozů vozovými nálepkami odpovídá vozový disponent ŽST Chrudim, který označuje všechny vozy přecházející na ČD.

- Další podstatné údaje z Vlečkové smlouvy:

Vlečkař u vozů a u zboží pod celním dohledem postupuje dle ustanovení JOOP.

Tento Přípojový provozní řád č.j. 321/2007-O11/CST platí od 30.1.2007 a ruší Přípojový provozní řád pro dráhu-vlečku ONIVON a.s. č. j. 374/02-11/2 se změnou č.j. 1796/05-11/12-2.

# Text boxes

……………………………..

Vrchní přednosta            UŽST Pardubice