České dráhy a.s.

Přípojový provozní řád

RCP Česká Třebová č.j.: 215/05-11/11-2

pro dráhu-vlečku:	„AGROPODNIK Svitavy, a.s. , vlečka Cerekvice nad Loučnou“

odbočující:	v Dopravně D3 Cerekvice nad Loučnou

Účinnost od 11. 12. 2005

Ježek Miloslav v.r.

................................

přednosta

Kapitola Eduard v.r.                                                                        Brádle Josef v.r.

………………………….                                                          ………………………….

DK RCP Č. Třebová                                                           kontr. nákladní přepravy

Schválil dne    28. 11. 2005

Halbrštát v.r.

............................................................

zástupce ředitele odboru pro řízení RCP

Počet stran: 6

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH

Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je PPŘ uložen.

|  |  |  | Opravil | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo změny | Účinnost od | Týká se ustanovení článku | dne | podpis | (č. j., pod kterým byla změna schválena) |

Rozdělovník PPŘ

Přidělení tohoto PPŘ je shodné s přidělením smlouvy o styku drah a současně s přidělením PND 3 pro dirigovanou trať Choceň - Litomyšl , jejichž je tento PPŘ přílohami.

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vydaná úřední povolení a licence

1.  Pro provozování  vlečky vydáno úřední povolení pro provozovatele dráhy-vlečky:

Č.j. 15969 / 1995-DÚ/O-SZ ev.č. ÚP/1995/O211

2.  Pro provozování drážní dopravy na vlečce vydána licence pro provozovatele drážní

dopravy:Č.j. 1 - 157/96-DÚ/O-Bp , ev. č. L/1996/5000

Uzavřené smlouvy

Pro provoz na dráze – vlečce jsou uzavřeny tyto smlouvy v platném znění:

3.   Smlouva o styku vzájemně zaústěných drah a o provozování drážní dopravy mezi ČD OPŘ Pardubice a Agropodnik Svitavy č. 215/04-11/2

5.   Smlouva o obchodně přepravních podmínkách na vlečce č.2A/97-Ch

B. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.   Přípojová stanice : Cerekvice nad Loučnou

Vlečka je do dráhy  regionální  zaústěna v dopravně D3 Cerekvice nad Loučnou do koleje č.4 výhybkou č.4 v km 15,418  a výhybkou č.5 ab v km 15,450 trati Choceň-Litomyšl.

2.    Účtující stanice : Vysoké Mýto

Tarifní stanice : Cerekvice nad Loučnou

3. 	Místem odevzdávky a přejímky vozů je úsek vlečkové koleje č.6 od km 0,050 do km 0,128 a úsek vlečkové koleje č.8 od km 0,051 do km 0,155 - tzn. mezi námezníky výhybek č.4 a V1 a mezi námezníkem výhybky č.V2 a výhybkou V1. Na požádání provozovatele vlečky a schválení zaměstnance ČD lze vozy přistavit na úsek vlečkové koleje č.10 od km 0,025 do km 0,055. V tomto případě účtuje dopravce ČD provozovateli vlečky za každou přístavbu a odsun na kolej č.10 a z koleje č.10 poplatek za posun dle platných tarifů.

- ( ČD zprávu o došlých vozech vlečkaři nepodávají, vlečkař se sám před

pravidelnou   obsluhou na došlé vozy dotáže.

( Určený zaměstnanec vlečkaře oznámí přichystání vozu k odsunu z dráhy-vlečky

telefonicky nákladní pokladní Vysoké Mýto vždy nejméně 30  minut před dobou

pravidelné obsluhy.

( Souhlas k jednotlivé jízdě na vlečku vlečkař ČD nedává, za souhlas se považuje

rozvrh pravidelných obsluh vlečky. Při mimořádné obsluze vlečky dává vždy

vlečkař (vedoucí střediska nebo jeho zástupce) souhlas k jízdě na vlečku.Vlečkař

odpovídá za to, že v době obsluhy nebudou na vlečce prováděny žádné jízdy

vozidel a manipulace s vozidly, které by mohly ohrozit jízdu vozidel prováděnou

ČD .

- Pro provoz na styku drah platí pravidla pro provozování dráhy a drážní dopravy upravené vyhláškou MD č.173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah a vnitřní předpisy ČD.

##### 6.  Náčrtek vlečky:

##### 7.  Popis vlečky :

- koleje č.6 a 8 mají spád směrem k Vysokému Mýtu 0,8 (,

koleje č.4a a 10 mají spád směrem k Litomyšli 2 ( ,

- nejvyšší dovolená rychlost  je 10 km/hod,

- přechodnost hnacích vozidel  – skupina přechodnosti 1, traťová třída C3,

- přechodnost železničních vozů: omezena hmotností na nápravu 18 tun .

- Úrovňový přejezd:

  - km 0,055 v kolejích č.6 a 8 účelová komunikace,  výstražné kříže,

  - km 0,123 v kolejích č.6 a 8 účelová komunikace,  výstražné kříže,

  - km 0,117 v koleji č.10 účelová komunikace, výstražné kříže.

- Místa na vlečce kde není dodržen volný schůdný prostor a manipulační prostor a je proto za jízdy vozidel nebezpečné se z nich vychylovat nebo pobývat vedle koleje:

  - boční rampa u koleje č.8

  - boční rampa u koleje č.10

- ČD mohou pojíždět vlečku v celé délce.

##### 8.  Telekomunikační zařízení na dráze – vlečce – není zřízeno.

##### 9.  Zabezpečovací zařízení .

Zabezpečovací zařízení vlečky se skládá pouze z kontrolního zámku výměny č.5 ab, která je v základní poloze uzamčena do odvratné (kusé) vlečkové koleje.

Obsluha:

Strojvedoucí po udělení souhlasu k posunu od dir.disp. předá klíč č.III ze soupravy hlavních klíčů vedoucímu obsluhy vlaku .Ten odemkne ústřední zámek a vyjme Vk1/8t/8 a 5a/6. Zaměstnanec obsluhy vlaku odemkne a sklopí výkolejku Vk 1,vyjme závislý klíč s nímž odemkne odtlačený zámek 8t a výměnu č.8. Dále   odemkne výměnu 5a , vyjme závislý klíč s nímž odemkne výměnu č.6. Po přestavení výhybek do požadovaného směru je možné provést obsluhu vlečky.

##### 10.  Způsob obsluhy  vlečky:

Obsluha vlečky je prováděna posunem , přičemž na vlečku se vozy sunou , zpět táhnou.

C. ORGANIZACE DOPRAVNÍHO PROVOZU

1. Jízdu posunového dílu na vlečku sjednává strojvedoucí s dirigujícím dispečerem Choceň jako posun v dopravně D3 Cerekvice nad Loučnou.

##### 2. Opatření při jízdě na vlečku a z  vlečky:

Při obsluze vlečky je dovoleno vozy sunout i táhnout.

Při sunutí vozů na vlečce musí být zaměstnanec obsluhy vlaku na prvním sunutém voze.

##### 3. Organizace posunu na  vlečce:

- Souhlas k posunu na vlečce dává zaměstnanci řídícímu posun strojvedoucí po obdržení souhlasu k posunu od dirigujícího dispečera. Vedoucí posunové čety  ČD se při jízdě na vlečku přesvědčí, zda jsou otevřená vjezdová vrata, posun zastaven a námezníky volné.

- Zaměstnancem řídící posun s náležitostmi ČD je vedoucí obsluhy vlaku-pracovní zařazení vedoucí posunu.

- Výhybky obsluhují zaměstnanci obsluhy vlaku .

- Na vlečce je zakázán posun odrážením a spouštěním, posun s doprovodem a posun trhnutím

- Při posunu přes  přejezdy zabezpečené výstražnými kříži postupují zaměstnanci dopravce ČD dle čl. 735 sl. předpisu ČD D2. Případné střežení přejezdu zabezpečí vedoucí posunové čety.

- ČD přistavují vozy na místo předávky neřazené. Vlečkař si vozy na přímé místo vykládky přistavuje jednoduchým ručním posunem. Pokud bude vlečkař požadovat přistavení vozů na jiné místo, než je místo odevzdávky vozů, nebo pokud bude požadovat  na místo odevzdávky vozů přistavit vozy řazené, oznámí tuto skutečnost nákladní pokladní V.Mýto nebo zaměstnanci obsluhy vlaku ještě před započetím posunu. Vlečkaři se vyhoví pouze v tom případě, pokud následkem provedeného úkonu nedojde ke zpoždění vlaku nebo k jiným mimořádnostem. Přistavení vozu na jiné místo nebo rozřadění vozů oznámí vedoucí obsluhy vlaku nákladní pokladní V.Mýto z důvodu vyúčtování.

##### 4. Zajištění vozidel proti ujetí na odevzdávkové koleji :

- Pro účely zajištění vozidel leží předávkován kolej v rovině.

- Zajištění vozidel odstavených na vlečce dopravcem ČD provádí posunová četa dopravce ČD. Po provedeném posunu provede kontrolu zajištění vozidel proti ujetí zaměstnanec provozovatele vlečky spolu s vedoucím posunové čety  ČD. Touto kontrolou přebírá zaměstnanec provozovatele vlečky odpovědnost za zajištění vozidel proti ujetí po ukončení posunu. Pokud se zaměstnanec provozovatele vlečky ke kontrole nedostaví, odpovídá provozovatel vlečky za zajištění vozidel po ukončení posunu a  odjezdu obsluhy vlečky zpět na dráhu ČD. Provozovatel vlečky rovněž odpovídá za zajištění vozidel po celou dobu pobytu vozidel na vlečce.

##### 5. Odstranění zařízení zajišťujících vozidla proti ujetí na odevzdávkových kolejích

- Odstranění zařízení zajišťující vozidla proti ujetí provádí zaměstnanci obsluhy vlaku, za odstranění odpovídá zaměstnanec řídící posun. ČD neodpovídají za neodstranění zarážek a podložek, které jsou umístěny na jiných místech, než je určeno.

##### 6. Svěšování a odvěšování vozidel na vlečce provádějí pracovníci obsluhy vlaku.

##### 7. Místa pro uložení zarážek a podložek:

##### Na vlečce jsou umístěny dva stojany na zarážky - první je umístěn vedle rampy, druhý je umístěn v prostoru začátku místa odevzdávky vozů ve směru k výhybce č.4. Vlečkař je povinen zajistit dostatečné množství zarážek typu ČD a dbát o jejich bezzávadný stav.

##### 8. Způsob zajištění vozidel při provádění zkoušky brzdy – postačí zajištění přídavnou

##### brzdou.

##### 9.  Kontrola nad zajištěním vozidel – viz čl. 4

D. HLÁŠENÍ ZÁVAD NA DOPRAVNÍ CESTĚ,

HLÁŠENÍ NEPROVEDENÍ OBSLUHY VLEČKY

##### 1. Důvody k neprovedení obsluhy  vlečky.

  - pokud součásti dráhy nejsou v souladu s ustanovením vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává Stavební a technický řád drah a není dodržen stanovený volný schůdný a manipulační prostor,

  - nastala-li nezdolatelná překážka  v provozu na ČD nebo na vlečce,

  - při opravě nebo přestavbě vlečky nebo trati ČD vedoucí k vlečce.

##### 2.  Závady na dopravní cestě:

##### Závady na dopravní cestě se ohlašují dirigujícímu dispečerovi Choceň.

E. HLÁŠENÍ A ŠETŘENÍ  MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

##### Pro hlášení a šetření mimořádných událostí platí ustanovení předpisu ČD D17.

- Každou mimořádnou událost a pracovní úraz vzniklý při provozování drážní dopravy ČD a.s. na vlečce ohlásí neprodleně každý zaměstnanec, který tuto událost zjistil dirigujícímu dispečerovi Choceň. Při šetření mimořádné události jsou zaměstnanci jednoho provozovatele dráhy povinni podat potřebná vysvětlení o plnění svých pracovních povinností, vyplývajících z této smlouvy, zaměstnancům a kontrolním orgánům druhého provozovatele dráhy, které jsou oprávněné taková vysvětlení požadovat.

F. POMOC PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH

##### Při mimořádných událostech včetně vyšinutí nebo poškození železničních vozů budou pomocné prostředky, nutná pomoc, nakolejení železničních drážních vozidel zajištěny ČD. Provozovatel vlečky závazně (písemně) objedná nehodové pomocné prostředky u dirigujícího dispečera Choceň. Objednavatel hradí částky vzniklé za použití NPP.

G. ORGANIZACE PŘEPRAVNÍHO PROVOZU

1. Prohlídka po technické a přepravní stránce :

Technickou a přepravní prohlídku za ČD provádí vedoucí posunu.

Za přepravce provádí technickou a přepravní prohlídku určený zaměstnanec vlečkaře, který se prokáže návratovým listem opatřeným razítkem vlečkaře.

2. Předávka vozů :

Předávku vozů vlečkaři a přejímku vozů od vlečkaře provádí vedoucí posunu. vlaku. Předávku vozu z vlečky a přejímku vozů na vlečku provádí určený zaměstnanec vlečkaře, který se prokáže orazítkovaným svazkem návratových listů. Předávka se provádí v souladu s JOPP. Pokud se zaměstnanec vlečkaře nedostaví k přejímce vozu, zapíše předávající zaměstnanec do sloupce „poznámka“ odevzdávkového listu „odevzdáno bez přítomnosti vlečkaře“. Vozy se v tomto případě pokládají za vpořádku předané vlečkaři.  Odevzdávkové listy sepisuje za ČD nákladní pokladník Vysoké Mýto.

3. Postup při zjištění závady na voze:

Při zjištění technických nebo ložných závad na vozech jakož i dalších mimořádností ( chybějící plomba, nesejmuté plomby po vykládce, znečištěný vůz atd.) poznamenají se tyto do odevzdávkového nebo návratového listu a oboustranně se stvrdí podpisem. Na tyto vozy upozorní vedoucí posunu nákladní pokladní, které odevzdávkový nebo návratový list předává. Při zjištění takových závad při přejímce vozů z vlečky přejímající zaměstnanec ČD upozorní na tyto závady vlečkaře a požádá ho o jejich odstranění. Pokud vlečkař odmítne závadu odstranit nebo ji nelze odstranit ihned (odstraňováním závady by došlo ke zpoždění vlaku nebo jiným dopravním mimořádnostem), ČD vozy z vlečky nepřevezmou.Totéž platí i pro prázdné vozy předávané vlečkaři od ČD. V případě poškození vozu na vlečce se postupuje podle JOPP čl. 5 a přílohy 1k JOPP a podle služebního předpisu ČD V62. Tiskopisy „Hlášenka“ , „Zpráva o poškození“ a „Komerční zápis“ sepisuje po prohlídce vozu nákladní pokladní Vysoké Mýto.

4. Způsob předávání průvodních listin :

Průvodní listiny předá zaměstnanec vlečkaře nákladní pokladní Vysoké Mýto   a to nejméně jednu hodinu před pravidelnou dobou obsluhy. V případě dohody lze nákladní listy předat vedoucímu obsluhy nákladního vlaku, případně je ponechat k vyzvednutí v předákové schráně v dopravní kanceláři.

5. Označování vozů vozovými nálepkami :

Vozy označuje vozovými nálepkami vedoucí posunu. Nálepky předá vedoucímu posunu  nákladní pokladník ve Vysokém Mýtě.

6. Další podstatné údaje z Vlečkové smlouvy:

Dohodnuté úkony ve vlečkové smlouvě, které provádí ČD pro vlečkaře: čištění a mazání odbočných výhybek 5ab a 4 - provádí staniční dozorce D3.

Tento přípojový provozní řád platí od 11.12.2005.  Počátkem platnosti tohoto přípojového  provozního řádu se ruší PPŘ č.j. 458/04-11/2 ze dne 25.11.2004.