České dráhy a.s.

Přípojový provozní řád

RCP Česká Třebová č.j.: 2212/05-11/11-2

pro dráhu-vlečku:	„Vlečka Faulhammer,  Litomyšl“

odbočující:	v Dopravně D3 Litomyšl

Účinnost od 11. 12. 2005

Ježek Miloslav v.r.

….............................

přednosta UŽST

Kapitola Eduard v.r.                                                                   Brádle Josef v.r.

………………………….                                                          ………………………….

DK RCP Č. Třebová                                                           kontr. nákladní přepravy

28. 11. 2005

Schválil dne    ................…….

Halbrštát v.r.

............................................................

zástupce ředitele odboru pro řízení RCP

Počet stran: 6

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH

Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je PPŘ uložen.

|  |  |  | Opravil | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo změny | Účinnost od | Týká se ustanovení článku | dne | podpis | (č. j., pod kterým byla změna schválena) |

Rozdělovník PPŘ

Přidělení tohoto PPŘ je shodné s přidělením smlouvy o styku drah a současně s přidělením PND 3 pro dirigovanou trať V.Mýto - Litomyšl , jejichž je tento PPŘ přílohami.

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vydaná úřední povolení a licence

1.  Pro provozování  vlečky vydáno úřední povolení pro provozovatele dráhy-vlečky:

Č.j. 1-1797/1996-DÚ/O-SZ , ev. č. ÚP 1996/2013

2.  Pro provozování drážní dopravy na vlečce vydána licence pro provozovatele drážní

dopravy: Č.j. 1 - 157/96-DÚ/O-Bp , ev. č. L/1996/5000

Uzavřené smlouvy

Pro provoz na dráze – vlečce jsou uzavřeny tyto smlouvy v platném znění:

3.   Smlouva o styku vzájemně zaústěných drah a o provozování drážní dopravy mezi ČD OPŘ Pardubice a Faulhammer Litomyšl  č. 222/04-11/2

5.   Smlouva o obchodně přepravních podmínkách na vlečce č.1A/97-Ch

B. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.    Přípojová stanice : Litomyšl

Vlečka je do dráhy  regionální  zaústěna v dopravně D3 Litomyšl do koleje č.4  výhybkou č.4 v km 23,522.

2.    Účtující stanice : Vysoké Mýto

Tarifní stanice : Litomyšl

3. 	Místem odevzdávky a přejímky vozů je úsek vlečkové koleje č.1 od km 0,230 do km 0,280, tj. 50 metrů.

- ( ČD zprávu o došlých vozech vlečkaři nepodávají, vlečkař se sám před

pravidelnou   obsluhou na došlé vozy dotáže.

( Určený zaměstnanec vlečkaře oznámí přichystání vozu k odsunu z dráhy-vlečky

staničnímu komerčnímu pracovníkovi Litomyšl (osobně nebo na tel. 972323813)

vždy nejméně 30  minut před dobou pravidelné obsluhy.

( Souhlas k jednotlivé jízdě na vlečku vlečkař ČD nedává, za souhlas se považuje

rozvrh pravidelných obsluh vlečky. Při mimořádné obsluze vlečky dává vždy

vlečkař (vedoucí střediska nebo jeho zástupce) souhlas k jízdě na vlečku.Vlečkař

odpovídá za to, že v době obsluhy nebudou na vlečce prováděny žádné jízdy

vozidel a manipulace s vozidly, které by mohly ohrozit jízdu vozidel prováděnou

ČD .

- Pro provoz na styku drah platí pravidla pro provozování dráhy a drážní dopravy upravené vyhláškou MD č.173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah a vnitřní předpisy ČD.

##### 6.  Náčrtek vlečky:

##### 7.  Popis vlečky :

- Rozhodný sklon na vlečce je 22  (.

- Největší dovolená rychlost  je 10 km/hod.

- Přechodnost hnacích vozidel  – skupina přechodnosti 1, traťová třída B2.

- Přechodnost železničních vozů: omezena hmotností na nápravu 18 tun .

- Úrovňový přejezd:

  - km 0,094 přejezd silnice III. třídy., zabezpečení – výstražné kříže,

  - km 0,155 účelová komunikace , zabezpečení – výstražné kříže.

- Místa na vlečce kde není dodržen volný schůdný prostor a manipulační prostor a je proto za jízdy vozidel nebezpečné se z nich vychylovat nebo pobývat vedle koleje: boční rampa a budova skladu na konci vlečky.

- ČD mohou pojíždět vlečku v celé délce.

##### 8.  Telekomunikační zařízení na dráze – vlečce – není zřízeno.

##### 9.  Zabezpečovací zařízení .

Zabezpečovací zařízení na vlečce je 1. kategorie (nezávislá návěstidla). Klíče od výkolejek Vk 2 a VkH 2 jsou drženy v ústředním zámku umístěném ve služební místnosti dopravny Litomyšl. Výsledný klíč tohoto ústředního zámku je klíč.č.III a je umístěn na svazku hlavních klíčů D3 .

Popis obsluhy zabezpečovacího zařízení:

Vlečka je kryta výkolejkou VkH1 , která je v závislosti na výkolejce Vk 2. Výkolejka VkH 2 kryje přejezd silnice. Klíče od výkolejek Vk 2 a VkH 2 jsou drženy v ústředním zámku. Po udělení souhlasu k posunu dir.dispečerem předá strojvedoucí klíč č.III ze soupravy hlavních klíčů vedoucímu obsluhy vlaku, který odemkne  ústřední zámek a vyjme klíče od výkolejky Vk 2 a VkH 2.  Po odemčení a sklopení výkolejky VkH 2 se odemkne  výkolejka Vk 2. Klíčem vyjmutým z této výkolejky se odemkne a sklopí výkolejka VkH 1. Klíčem vyjmutým z této výkolejky se odemkne výkolejka Vk 1, vyjmutým klíčem se dále odemkne výměna č.1. Po přestavení výměn č. 1 , 3 a 4 do požadovaného směru lze vlečku obsluhovat.

##### 10.  Způsob obsluhy  vlečky:

Obsluha vlečky je prováděna posunem , přičemž na vlečku se vozy sunou , zpět táhnou.

C. ORGANIZACE DOPRAVNÍHO PROVOZU

1. Jízdu posunového dílu na vlečku sjednává strojvedoucí s dirigujícím dispečerem Choceň jako posun v dopravně D3 Litomyšl.

##### 2. Opatření při jízdě na vlečku a z  vlečky:

Při obsluze vlečky je dovoleno vozy sunout i táhnout.

Při sunutí vozů na vlečce musí být zaměstnanec obsluhy vlaku na prvním sunutém voze.

##### 3. Organizace posunu na  vlečce:

- Souhlas k posunu na vlečce dává zaměstnanci řídícímu posun strojvedoucí po obdržení souhlasu k posunu od dirigujícího dispečera. Vedoucí posunové čety  ČD se při jízdě na vlečku přesvědčí, zda jsou otevřená vjezdová vrata, posun zastaven a námezníky volné.

- Zaměstnancem řídící posun s náležitostmi ČD je vedoucí obsluhy vlaku-pracovní zařazení vedoucí posunu.

- Výhybky obsluhují zaměstnanci obsluhy vlaku .

- Na vlečce je zakázán posun odrážením a spouštěním, posun s doprovodem a posun trhnutím

- Na celé vlečce a při obsluze vlečky je dovoleno posunovat pouze s vozidly, které jsou přivěšeny k hnacímu vozidlu. Vlečková kolej leží na spádu větším než 15  (. Posunový díl s dopravní hmotností větší než dvojnásobek vlastní hmotnosti hnacího vozidla musí být vždy průběžně bržděn.

- Při posunu přes  přejezdy v km 0,155 a 0,094 zabezpečené výstražnými kříži postupují zaměstnanci dopravce ČD dle čl. 735 sl. předpisu ČD D2. Případné střežení přejezdu zabezpečí vedoucí posunové čety.

##### 4. Zajištění vozidel proti ujetí na odevzdávkové koleji :

Zajištění vozidel odstavených na vlečce dopravcem ČD provádí posunová četa dopravce ČD. Po provedeném posunu provede kontrolu zajištění vozidel proti ujetí zaměstnanec provozovatele vlečky spolu s vedoucím posunové čety  ČD. Touto kontrolou přebírá zaměstnanec provozovatele vlečky odpovědnost za zajištění vozidel proti ujetí po ukončení posunu. Pokud se zaměstnanec provozovatele vlečky ke kontrole nedostaví, odpovídá provozovatel vlečky za zajištění vozidel po ukončení posunu a  odjezdu obsluhy vlečky zpět na dráhu ČD. Provozovatel vlečky rovněž odpovídá za zajištění vozidel po celou dobu pobytu vozidel na vlečce.

##### 5. Odstranění zařízení zajišťujících vozidla proti ujetí na odevzdávkových kolejích

- Odstranění zařízení zajišťující vozidla proti ujetí provádí zaměstnanci obsluhy vlaku, za odstranění odpovídá zaměstnanec řídící posun. ČD neodpovídají za neodstranění zarážek a podložek, které jsou umístěny na jiných místech, než je určeno.

##### 6. Svěšování a odvěšování vozidel na vlečce provádějí pracovníci obsluhy vlaku.

##### 7. Místa pro uložení zarážek a podložek:

##### V blízkosti začátku předávkového místa je stojan na zarážky, v němž musí být zarážky umístěny. Počet zarážek musí být takový, aby mohly být splněny podmínky pro zajištění vozů dle předešlých článků. Vlečkař je povinen zajistit dostatečné množství zarážek schváleného typu ČD a dbát o jejich stav.

##### 8. Způsob zajištění vozidel při provádění zkoušky brzdy:

Při provádění zkoušky brzdy na vlečce musí být zkouška brzdy a zajištění vozidel při této zkoušce provedeno přímočinnou brzdou hnacího vozidla a podložení dvěma zarážkami. Za toto provedení zkoušky brzdy odpovídá zaměstnanec řídící posun.

##### 9. Kontrola nad zajištěním vozidel – viz čl. 4

D. HLÁŠENÍ ZÁVAD NA DOPRAVNÍ CESTĚ,

HLÁŠENÍ NEPROVEDENÍ OBSLUHY VLEČKY

##### 1. Důvody k neprovedení obsluhy  vlečky.

  - pokud součásti dráhy nejsou v souladu s ustanovením vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává Stavební a technický řád drah a není dodržen stanovený volný schůdný a manipulační prostor,

  - nastala-li nezdolatelná překážka  v provozu na ČD nebo na vlečce,

  - při opravě nebo přestavbě vlečky nebo trati ČD vedoucí k vlečce.

##### 2.  Závady na dopravní cestě:

##### Závady na dopravní cestě se ohlašují dirigujícímu dispečerovi Choceň.

E. HLÁŠENÍ A ŠETŘENÍ  MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

##### Pro hlášení a šetření mimořádných událostí platí ustanovení předpisu ČD D17.

- Každou mimořádnou událost a pracovní úraz vzniklý při provozování drážní dopravy ČD a.s. na vlečce ohlásí neprodleně každý zaměstnanec, který tuto událost zjistil dirigujícímu dispečerovi Choceň. Při šetření mimořádné události jsou zaměstnanci jednoho provozovatele dráhy povinni podat potřebná vysvětlení o plnění svých pracovních povinností, vyplývajících z této smlouvy, zaměstnancům a kontrolním orgánům druhého provozovatele dráhy, které jsou oprávněné taková vysvětlení požadovat.

F. POMOC PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH

##### Při mimořádných událostech včetně vyšinutí nebo poškození železničních vozů budou pomocné prostředky, nutná pomoc, nakolejení železničních drážních vozidel zajištěny ČD. Provozovatel vlečky závazně (písemně) objedná nehodové pomocné prostředky u dirigujícího dispečera Choceň. Objednavatel hradí částky vzniklé za použití NPP.

G. ORGANIZACE PŘEPRAVNÍHO PROVOZU

1. Prohlídka po technické a přepravní stránce :

Technickou a přepravní prohlídku za ČD provádí vedoucí posunu.

Za přepravce provádí technickou a přepravní prohlídku určený zaměstnanec vlečkaře, který se prokáže návratovým listem opatřeným razítkem vlečkaře.

2. Předávka vozů :

Předávku vozů vlečkaři a přejímku vozů od vlečkaře provádí vedoucí posunu. Předávku vozu z vlečky a přejímku vozů na vlečku provádí  zaměstnanec vlečkaře, který se prokáže orazítkovaným svazkem návratových listů. Předávka se provádí v souladu s JOPP. Pokud se zaměstnanec vlečkaře nedostaví k přejímce vozu, zapíše předávající zaměstnanec ČD do sloupce „poznámka“ odevzdávkového listu „odevzdáno bez přítomnosti vlečkaře“. Vozy se v tomto případě pokládají za vpořádku předané vlečkaři.  Odevzdávkové listy sepisuje za ČD komerční pracovník Litomyšl.

3. Postup při zjištění závady na voze:

Při zjištění technických nebo ložných závad na vozech jakož i dalších mimořádností ( chybějící plomba, nesejmuté plomby po vykládce, znečištěný vůz atd.) poznamenají se tyto do odevzdávkového nebo návratového listu a oboustranně se stvrdí podpisem. Na tyto vozy upozorní vedoucí posunu komerčního pracovníka, kterému odevzdávkový nebo návratový list předává. Při zjištění takových závad při přejímce vozů z vlečky přejímající zaměstnanec ČD upozorní na tyto závady vlečkaře a požádá ho o jejich odstranění. Pokud vlečkař odmítne závadu odstranit nebo ji nelze odstranit ihned (odstraňováním závady by došlo ke zpoždění vlaku nebo jiným dopravním mimořádnostem), ČD vozy z vlečky nepřevezmou.Totéž platí i pro prázdné vozy předávané vlečkaři od ČD. V případě poškození vozu na vlečce se postupuje podle JOPP čl. 5 a přílohy 1k JOPP a podle služebního předpisu ČD V62. Tiskopisy „Hlášenka“ , „Zpráva o poškození“ a „Komerční zápis“ sepisuje po prohlídce vozu komerční pracovník Litomyšl.

4. Způsob předávání průvodních listin :

Průvodní listiny na podané vozy k přepravě předá zaměstnanec vlečkaře komerčnímu pracovníkovi Litomyšl a to nejméně jednu hodinu před pravidelnou dobou obsluhy. Průvodní listiny na vozy došlých zásilek si vlečkař převezme v nákladní pokladně Litomyšl.

5. Označování vozů vozovými nálepkami :

Za označování vozu vozovými nálepkami odpovídá komerční pracovník Litomyšl.

6. Další podstatné údaje z Vlečkové smlouvy:

Dohodnuté úkony ve vlečkové smlouvě, které provádí ČD pro vlečkaře: čištění a mazání odbočné výhybky č. 4 a výkolejek HVk1 a HVk2  - provádí staniční dozorce D3.

Tento přípojový provozní řád platí od 11.12.2005.  Počátkem platnosti tohoto přípojového provozního řádu se ruší PPŘ č.j. 459/04-11/2 ze dne 25.11.2004.