České dráhy a.s.

Přípojový provozní řád

RCP Česká Třebová č.j.: 2211/05-11/11-2

pro dráhu-vlečku:	„Vlečka Karosa“ Vysoké Mýto

odbočující:	v Dopravně D3 Vysoké Mýto

Účinnost od 11. 12. 2005

Ježek Miloslav v.r.

….............................

přednosta UŽST

Kapitola Eduard v.r.                                                                    Brádle Josef v.r.

………………………….                                                          ………………………….

DK RCP Č. Třebová                                                           kontr. nákladní přepravy

Schválil dne    28. 11. 2005

Halbrštát v.r.

............................................................

zástupce ředitele odboru pro řízení RCP

Počet stran: 6

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH

Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je PPŘ uložen.

|  |  |  | Opravil | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo změny | Účinnost od | Týká se ustanovení článku | dne | podpis | (č. j., pod kterým byla změna schválena) |

Rozdělovník PPŘ

Přidělení tohoto PPŘ je shodné s přidělením smlouvy o styku drah a současně s přidělením PND 3 pro dirigovanou trať Choceň - Litomyšl , jejichž je tento PPŘ přílohami.

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vydaná úřední povolení a licence

1.  Pro provozování  vlečky vydáno úřední povolení pro provozovatele dráhy-vlečky:

ev. č. ÚP/1995/1335, č.j. 22838/1995-DÚ/O-SZ

2.  Pro provozování drážní dopravy na vlečce vydána licence pro provozovatele drážní

dopravy:Č.j. 1 - 157/96-DÚ/O-Bp , ev. č. L/1996/5000

Uzavřené smlouvy

Pro provoz na dráze – vlečce jsou uzavřeny tyto smlouvy v platném znění:

3.   Smlouva o styku vzájemně zaústěných drah a o provozování drážní dopravy mezi ČD OPŘ Pardubice a Karosa a.s. č. 218/ 04-11/2

5.   Smlouva o obchodně přepravních podmínkách na vlečce č.5A/97-Ch

B. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.   Přípojová stanice : Vysoké Mýto

Vlečka je do dráhy  regionální  zaústěna v dopravně D3 Vysoké Mýto z koleje č.3 výhybkou č. 2ab (zaústění dle ÚP, po změně zhlaví výhybkou č.2 ) v km 7,501 tratě Choceň – Litomyšl.

2.    Účtující stanice : Vysoké Mýto

Tarifní stanice : Vysoké Mýto

3. 	Místem odevzdávky a přejímky vozů je úsek vlečkové koleje č.1 od km 0,260 do km 0,440.

- ( ČD zprávu o došlých vozech vlečkaři nepodávají, vlečkař se sám před          pravidelnou   obsluhou na došlé vozy dotáže. Dopravce ČD s provozovatelem vlečky jízdy na vlečku nesjednává, za souhlas s jízdou na vlečku je považován rozvrh pravidelných obsluh vlečky. Pokud na vlečku zajíždí dopravce ČD, oznámí v době pravidelné obsluhy provozovateli vlečky (vrátnice podniku), že bude obsluha uskutečněna.

( Určený zaměstnanec vlečkaře oznámí přichystání vozu k odsunu z dráhy-vlečky

telefonicky nákladní pokladní Vysoké Mýto vždy nejméně 30  minut před dobou

pravidelné obsluhy.

(  Při mimořádné obsluze vlečky dává vždy vlečkař (vedoucí střediska nebo jeho

zástupce) souhlas k jízdě na vlečku. Vlečkař odpovídá za to, že v době obsluhy

nebudou na vlečce prováděny žádné jízdy vozidel a manipulace s vozidly, které

by mohly ohrozit jízdu vozidel prováděnou ČD .

- Pro provoz na styku drah platí pravidla pro provozování dráhy a drážní dopravy upravené vyhláškou MD č.173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah a vnitřní předpisy ČD.

##### 6.  Náčrtek vlečky:

##### 7.  Popis vlečky :

-     Sklonové poměry:

km 0,00-0,066 klesá 4 (,

km 0,066-0,169 klesá 15 (,

km 0,169-0,445 vodorovně,

- nejvyšší dovolená rychlost  je 10 km/hod,přes zauhlovací most 5 km/hod

- přechodnost hnacích vozidel  – skupina přechodnosti 1, traťová třída C2,

- přechodnost železničních vozů: omezena hmotností na nápravu 20 tun .

- Úrovňový přejezd:na vlečce nejsou úrovňové přejezdy

- Místa na vlečce kde není dodržen volný schůdný prostor a manipulační prostor a je proto za jízdy vozidel nebezpečné se z nich vychylovat nebo pobývat vedle koleje: vjezdová vrata.

- ČD mohou pojíždět vlečku v celé délce.

##### 8.  Telekomunikační zařízení na dráze – vlečce – není zřízeno.

##### 9.  Zabezpečovací zařízení .

Zabezpečovací zařízení na vlečce je 1. kategorie (nezávislá návěstidla). Zařízení se skládá z výkolejky s kontrolním zámkem (KVk1) a  výhybky s výměnovým zámkem (č.2).Výsledný klíč od KVk1 je držen v ústředním zámku dopravny D3 Vysoké Mýto.

Obsluha:

Strojvedoucí po udělení souhlasu k posunu od dir.disp. předá klíč č.III ze soupravy hlavních klíčů vedoucímu obsluhy vlaku .Ten odemkne ústřední zámek a vyjme klíč KVk1. Zaměstnanec obsluhy vlaku odemkne a sklopí výkolejku KVk 1,vyjme závislý klíč s nímž odemkne výměnu č.2. Po sklopení výkolejky a přestavení výhybky č.2 je možné provést obsluhu vlečky.

##### 10.  Způsob obsluhy  vlečky:

Obsluha vlečky je prováděna posunem , přičemž na vlečku se vozy sunou , zpět táhnou.

C. ORGANIZACE DOPRAVNÍHO PROVOZU

1. Jízdu posunového dílu na vlečku sjednává strojvedoucí s dirigujícím dispečerem Choceň jako posun v dopravně D3 Vysoké Mýto.

##### 2. Opatření při jízdě na vlečku a z  vlečky:

Při obsluze vlečky je dovoleno vozy sunout i táhnout.

Při sunutí vozů na vlečce musí být zaměstnanec obsluhy vlaku na prvním sunutém voze.

##### 3. Organizace posunu na  vlečce:

- Souhlas k posunu na vlečce dává zaměstnanci řídícímu posun strojvedoucí po obdržení souhlasu k posunu od dirigujícího dispečera. Vedoucí posunové čety  ČD se při jízdě na vlečku přesvědčí, zda jsou otevřená vjezdová vrata, posun zastaven a námezníky volné.

- Zaměstnancem řídící posun s náležitostmi ČD je vedoucí obsluhy vlaku-pracovní zařazení vedoucí posunu.

- Výhybky obsluhují zaměstnanci obsluhy vlaku .

- Na vlečce je zakázán posun odrážením a spouštěním, posun s doprovodem a posun trhnutím

- ČD přistavují vozy na místo předávky neřazené.

##### 4. Zajištění vozidel proti ujetí na odevzdávkové koleji :

- Pro účely zajištění vozidel leží předávkován část vlečkové koleje v rovině.

- Zajištění vozidel odstavených na vlečce dopravcem ČD provádí posunová četa dopravce ČD. Po provedeném posunu provede kontrolu zajištění vozidel proti ujetí zaměstnanec provozovatele vlečky spolu s vedoucím posunové čety  ČD. Touto kontrolou přebírá zaměstnanec provozovatele vlečky odpovědnost za zajištění vozidel proti ujetí po ukončení posunu. Pokud se zaměstnanec provozovatele vlečky ke kontrole nedostaví, odpovídá provozovatel vlečky za zajištění vozidel po ukončení posunu a  odjezdu obsluhy vlečky zpět na dráhu ČD. Provozovatel vlečky rovněž odpovídá za zajištění vozidel po celou dobu pobytu vozidel na vlečce.

##### 5. Odstranění zařízení zajišťujících vozidla proti ujetí na odevzdávkových kolejích

- Odstranění zařízení zajišťující vozidla proti ujetí provádí zaměstnanci obsluhy vlaku, za odstranění odpovídá zaměstnanec řídící posun. ČD neodpovídají za neodstranění zarážek a podložek, které jsou umístěny na jiných místech, než je určeno.

##### 6. Svěšování a odvěšování vozidel na vlečce provádějí pracovníci obsluhy vlaku.

##### 7. Místa pro uložení zarážek a podložek:

Jeden stojan na zarážky je umístěn v prostoru začátku zauhlovacího mostu, druhý

stojan je v prostoru výhybky K1. Vlečkař je povinen zajistit dostatečné množství

zarážek schváleného typu ČD a dbát o jejich bezzávadný stav.

##### 8. Způsob zajištění vozidel při provádění zkoušky brzdy – při zajištění vozidel postačí

##### přídavná brzda.

##### 9. kontrola nad zajištěním vozidel – viz čl. 4

D. HLÁŠENÍ ZÁVAD NA DOPRAVNÍ CESTĚ,

HLÁŠENÍ NEPROVEDENÍ OBSLUHY VLEČKY

##### 1. Důvody k neprovedení obsluhy  vlečky.

  - pokud součásti dráhy nejsou v souladu s ustanovením vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává Stavební a technický řád drah a není dodržen stanovený volný schůdný a manipulační prostor,

  - nastala-li nezdolatelná překážka  v provozu na ČD nebo na vlečce,

  - při opravě nebo přestavbě vlečky nebo trati ČD vedoucí k vlečce.

##### 2.  Závady na dopravní cestě:

##### Závady na dopravní cestě se ohlašují dirigujícímu dispečerovi Choceň.

E. HLÁŠENÍ A ŠETŘENÍ  MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

##### Pro hlášení a šetření mimořádných událostí platí ustanovení předpisu ČD D17.

- Každou mimořádnou událost a pracovní úraz vzniklý při provozování drážní dopravy ČD a.s. na vlečce ohlásí neprodleně každý zaměstnanec, který tuto událost zjistil dirigujícímu dispečerovi Choceň. Při šetření mimořádné události jsou zaměstnanci jednoho provozovatele dráhy povinni podat potřebná vysvětlení o plnění svých pracovních povinností, vyplývajících z této smlouvy, zaměstnancům a kontrolním orgánům druhého provozovatele dráhy, které jsou oprávněné taková vysvětlení požadovat.

F. POMOC PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH

##### Při mimořádných událostech včetně vyšinutí nebo poškození železničních vozů budou pomocné prostředky, nutná pomoc, nakolejení železničních drážních vozidel zajištěny ČD. Provozovatel vlečky závazně (písemně) objedná nehodové pomocné prostředky u dirigujícího dispečera Choceň. Objednavatel hradí částky vzniklé za použití NPP.

G. ORGANIZACE PŘEPRAVNÍHO PROVOZU

1. Prohlídka po technické a přepravní stránce :

Technickou a přepravní prohlídku za ČD provádí vedoucí posunu.

Za přepravce provádí technickou a přepravní prohlídku určený zaměstnanec vlečkaře, který se prokáže návratovým listem opatřeným razítkem vlečkaře.

2. Předávka vozů :

Předávku vozů vlečkaři a přejímku vozů od vlečkaře provádí vedoucí posunu. Předávku vozu z vlečky a přejímku vozů na vlečku provádí  zaměstnanec vlečkaře, který se prokáže orazítkovaným svazkem návratových listů. Předávka se provádí v souladu s JOPP. Pokud se zaměstnanec vlečkaře nedostaví k přejímce vozu, zapíše předávající zaměstnanec ČD do sloupce „poznámka“ odevzdávkového listu „odevzdáno bez přítomnosti vlečkaře“. Vozy se v tomto případě pokládají za vpořádku předané vlečkaři.  Odevzdávkové listy sepisuje za ČD nákladní pokladník Vysoké Mýto.

3. Postup při zjištění závady na voze:

Při zjištění technických nebo ložných závad na vozech jakož i dalších mimořádností ( chybějící plomba, nesejmuté plomby po vykládce, znečištěný vůz atd.) poznamenají se tyto do odevzdávkového nebo návratového listu a oboustranně se stvrdí podpisem. Na tyto vozy upozorní vedoucí posunu nákladní pokladní, které odevzdávkový nebo návratový list předává. Při zjištění takových závad při přejímce vozů z vlečky přejímající zaměstnanec ČD upozorní na tyto závady vlečkaře a požádá ho o jejich odstranění. Pokud vlečkař odmítne závadu odstranit nebo ji nelze odstranit ihned (odstraňováním závady by došlo ke zpoždění vlaku nebo jiným dopravním mimořádnostem), ČD vozy z vlečky nepřevezmou.Totéž platí i pro prázdné vozy předávané vlečkaři od ČD. V případě poškození vozu na vlečce se postupuje podle JOPP čl. 5 a přílohy 1k JOPP a podle služebního předpisu ČD V62. Tiskopisy „Hlášenka“ , „Zpráva o poškození“ a „Komerční zápis“ sepisuje po prohlídce vozu nákladní pokladní Vysoké Mýto.

4. Způsob předávání průvodních listin :

Průvodní listiny na podané vozy k přepravě předá zaměstnanec vlečkaře nákladní pokladní Vysoké Mýto   a to nejméně jednu hodinu před pravidelnou dobou obsluhy. Průvodní listiny na vozy došlých zásilek si vlečkař převezme v nákladní pokladně Vysoké Mýto.

5. Označování vozů vozovými nálepkami :

Za označování vozu vozovými nálepkami odpovídá nákladní pokladní.

6. Další podstatné údaje z Vlečkové smlouvy:

Dohodnuté úkony ve vlečkové smlouvě, které provádí ČD pro vlečkaře: čištění a mazání odbočné výhybky č. 2  - provádí staniční dozorce D3.

Tento přípojový provozní řád platí od 11.12.2005.  Počátkem platnosti tohoto přípojového provozního řádu se ruší PPŘ č.j. 543/98 – 11/3 ze dne 1. 7. 1998.