České dráhy a.s.

Přípojový provozní řád

RCP Česká Třebová č.j. 2214/05-11/11-2

pro dráhu-vlečku:	„Recycling – kovové odpady a.s., vlečka Vysoké Mýto “

odbočující:	z vlečky OSEVA UNI , a.s., silo Vysoké Mýto

Účinnost od 11. 12. 2005

Ježek Miloslav v.r.

….............................

přednosta UŽST

Kapitola Eduard v.r.                                                                     Brádle Josef v.r.

………………………….                                                          ………………………….

DK RCP Č. Třebová                                                           kontr. nákladní přepravy

28.11.2005

Schválil dne    ................…….

Halbršát v.r.

............................................................

zástupce ředitele odboru pro řízení RCP

Počet stran: 6

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH

Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je PPŘ uložen.

|  |  |  | Opravil | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo změny | Účinnost od | Týká se ustanovení článku | dne | podpis | (č. j., pod kterým byla změna schválena) |

Rozdělovník PPŘ

Přidělení tohoto PPŘ je shodné s přidělením smlouvy o styku drah a současně s přidělením PND 3 pro dirigovanou trať Choceň - Litomyšl , jejichž je tento PPŘ přílohami.

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vydaná úřední povolení a licence

1.  Pro provozování  vlečky vydáno úřední povolení pro provozovatele dráhy-vlečky DBV – ITL s.r.o., Č.j. 3 – 840/04-DÚ/Hl s následnou úpravou DÚ č.j. 3-3176/04-DÚ/Hl a č.j. 3 – 2433/05-DU/Kp

2.  Pro provozování drážní dopravy na vlečce vydána licence pro provozovatele drážní

dopravy:Č.j. 1 - 157/96-DÚ/O-Bp , ev. č. L/1996/5000

Uzavřené smlouvy

Pro provoz na dráze – vlečce jsou uzavřeny tyto smlouvy v platném znění:

3.   Smlouva o  provozování drážní dopravy mezi ČD OPŘ Pardubice a DBV s.r.o. č. 269 / 05-11/12-2

5.   Smlouva o obchodně přepravních podmínkách na vlečce mezi České dráhy a.s. a Recycling – kovové odpady  č.57072116006

B. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.   Přípojová stanice : Vysoké Mýto

Vlečka je zaústěna do vlečky „OSEVA UNI , a.s., Silo Vysoké Mýto“ výhybkou č.D2 v km 0,355 a D6 v km 0,409.

2.    Účtující stanice : Vysoké Mýto

Tarifní stanice : Vysoké Mýto

3. 	Místem odevzdávky a přejímky vozů je úsek vlečkové koleje č.103 od km 0,078 (námezník výhybky č.D2) do km 0,310 (námezník výhybky č.D12). Na požádání vlečkaře  a schválení zaměstnance ČD lze vozy přistavit i na jiné místo.  V tomto případě účtuje dopravce ČD vlečkaři posun dle platných tarifů.

- ( ČD zprávu o došlých vozech vlečkaři nepodávají, vlečkař se sám před

pravidelnou   obsluhou na došlé vozy dotáže.

( Určený zaměstnanec vlečkaře oznámí přichystání vozu k odsunu z dráhy-vlečky

telefonicky nákladní pokladní Vysoké Mýto vždy nejméně 30  minut před dobou

pravidelné obsluhy.

( Souhlas k jednotlivé jízdě na vlečku vlečkař ČD nedává, za souhlas se považuje

rozvrh pravidelných obsluh vlečky. Při mimořádné obsluze vlečky dává vždy

vlečkař (vedoucí střediska nebo jeho zástupce) souhlas k jízdě na vlečku.Vlečkař

odpovídá za to, že v době obsluhy budou vrata vlečky otevřená, na vlečce

nebudou prováděny žádné jízdy vozidel a manipulace s vozidly, které by mohly

ohrozit jízdu vozidel prováděnou ČD .

- Pro provoz na styku drah platí pravidla pro provozování dráhy a drážní dopravy upravené vyhláškou MD č.173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah a vnitřní předpisy ČD.

##### 6.  Náčrtek vlečky:

##### 7.  Popis vlečky :

- Sklonové poměry: od km 0,000 do km 0,124 klesá max. 12,3  (

Od km 0,124 kolej č.103 vodorovná, kolej č.101 do km 0,532 klesá do 2 (, od km 0,532 vodorovná

- nejvyšší dovolená rychlost  je 10 km/hod,

- přechodnost hnacích vozidel  – skupina přechodnosti 1, traťová třída C4,

- přechodnost železničních vozů: omezena hmotností na nápravu 20 tun .

- Úrovňový přejezd – na vlečce nejsou přejezdy

- Místa na vlečce kde není dodržen volný schůdný prostor a manipulační prostor a je proto za jízdy vozidel nebezpečné se z nich vychylovat nebo pobývat vedle koleje:

  - Výhybkové stojany a stojany na zarážky.

- ČD mohou pojíždět vlečku v celé délce.

##### 8.  Telekomunikační zařízení na dráze – vlečce – není zřízeno.

##### 9.  Zabezpečovací zařízení .

Vlečka se obsluhuje z vlečky OSEVA UNI , silo Vysoké Mýto. Popis zabezpečovacího zařízení a obsluha jsou uvedeny u PPŘ pro vlečku OSEVA UNI , silo Vysoké Mýto.

##### 10.  Způsob obsluhy  vlečky:

Obsluha vlečky je prováděna posunem mezi dopravnami bez uvolnění traťové koleje.

C. ORGANIZACE DOPRAVNÍHO PROVOZU

1. Jízdu PMD na vlečku sjednává strojvedoucí s dirigujícím dispečerem Choceň.

##### 2. Opatření při jízdě na vlečku a z  vlečky:

Při obsluze vlečky je dovoleno vozy sunout i táhnout.

Při sunutí vozů na vlečce musí být člen posunové čety na prvním sunutém voze. Radiostanice si zaměstnanci posunové čety vyzvednou u dirigujícího dispečera Choceň. Za vybavení radiostanicemi odpovídá vedoucí posunu.

##### 3. Organizace posunu na  vlečce:

- Vedoucí posunové čety  ČD se při jízdě na vlečku přesvědčí, zda jsou otevřená vrata vlečky,  posun je zastaven a námezníky volné.

- Zaměstnancem řídící posun s náležitostmi ČD je vedoucí posunové čety vlaku-pracovní zařazení vedoucí posunu.

- Výhybky obsluhují zaměstnanci posunové čety ČD .

- Na vlečce je zakázán posun odrážením a spouštěním, posun s doprovodem a posun trhnutím

- ČD přistavují vozy na místo předávky neřazené. Pokud bude vlečkař požadovat přistavení vozů na jiné místo, než je místo odevzdávky vozů, nebo pokud bude požadovat  na místo odevzdávky vozů přistavit vozy řazené, oznámí tuto skutečnost nákladní pokladní V.Mýto nebo zaměstnanci obsluhy vlaku ještě před započetím posunu. Vlečkaři se vyhoví pouze v tom případě, pokud následkem provedeného úkonu nedojde ke zpoždění vlaku nebo k jiným mimořádnostem. Přistavení vozu na jiné místo nebo rozřadění vozů oznámí vedoucí posunu nákladní pokladní V.Mýto z důvodu vyúčtování poplatků.

##### 4. Zajištění vozidel proti ujetí na odevzdávkové koleji :

- Pro účely zajištění vozidel leží předávkován kolej v rovině.

- Zajištění vozidel odstavených na vlečce dopravcem ČD provádí posunová četa dopravce ČD. Po provedeném posunu provede kontrolu zajištění vozidel proti ujetí zaměstnanec vlečkaře spolu s vedoucím posunové čety  ČD. Touto kontrolou přebírá zaměstnanec vlečkaře odpovědnost za zajištění vozidel proti ujetí po ukončení posunu. Pokud se zaměstnanec vlečkaře ke kontrole nedostaví, odpovídá vlečkař za zajištění vozidel po ukončení posunu a  odjezdu obsluhy vlečky zpět na dráhu ČD. Vlečkař rovněž odpovídá za zajištění vozidel po celou dobu pobytu vozidel na vlečce.

##### 5. Odstranění zařízení zajišťujících vozidla proti ujetí na odevzdávkových kolejích

- Odstranění zařízení zajišťující vozidla proti ujetí provádí zaměstnanci posunové čety vlaku, za odstranění odpovídá zaměstnanec řídící posun. ČD neodpovídají za neodstranění zarážek a podložek, které jsou umístěny na jiných místech, než je určeno.

##### 6. Svěšování a odvěšování vozidel na vlečce provádějí pracovníci posunové čety.

##### 7. Místa pro uložení zarážek a podložek:

Zarážky jsou na vlečce umístěny v prostoru začátku a konce předávkového místa u koleje č.103 . Vlečkař je povinen zajistit dostatečné množství zarážek schváleného typu ČD a dbát o jejich bezzávadný stav.

##### 8. Způsob zajištění vozidel při provádění zkoušky brzdy:

Při provádění zkoušky brzdy na vlečce postačí zajištění přídavnou brzdou.

##### 9. Kontrola nad zajištěním vozidel – viz čl. 4

D. HLÁŠENÍ ZÁVAD NA DOPRAVNÍ CESTĚ,

HLÁŠENÍ NEPROVEDENÍ OBSLUHY VLEČKY

##### 1. Důvody k neprovedení obsluhy  vlečky.

  - pokud součásti dráhy nejsou v souladu s ustanovením vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává Stavební a technický řád drah a není dodržen stanovený volný schůdný a manipulační prostor,

  - nastala-li nezdolatelná překážka  v provozu na ČD nebo na vlečce,

  - při opravě nebo přestavbě vlečky nebo trati ČD vedoucí k vlečce.

##### 2.  Závady na dopravní cestě:

##### Závady na dopravní cestě se ohlašují dirigujícímu dispečerovi Choceň. Ten závadu neprodleně ohlásí provozovateli vlečky DBV – ITL tel. 321719691 nebo 603863698.

E. HLÁŠENÍ A ŠETŘENÍ  MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

##### Pro hlášení a šetření mimořádných událostí platí ustanovení předpisu ČD D17.

- Každou mimořádnou událost a pracovní úraz vzniklý při provozování drážní dopravy ČD a.s. na vlečce ohlásí neprodleně každý zaměstnanec, který tuto událost zjistil dirigujícímu dispečerovi Choceň. Ten událost neprodleně ohlásí vedoucímu zaměstnanci dle ohlašovacího plánu a rovněž provozovateli vlečky DBV-ITL č. tel. 321719691 nebo 603863698. Při šetření mimořádné události jsou zaměstnanci jednoho provozovatele dráhy povinni podat potřebná vysvětlení o plnění svých pracovních povinností, vyplývajících z této smlouvy, zaměstnancům a kontrolním orgánům druhého provozovatele dráhy, které jsou oprávněné taková vysvětlení požadovat.

F. POMOC PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH

##### Při mimořádných událostech včetně vyšinutí nebo poškození železničních vozů budou pomocné prostředky, nutná pomoc, nakolejení železničních drážních vozidel zajištěny ČD. Provozovatel vlečky závazně (písemně) objedná nehodové pomocné prostředky u dirigujícího dispečera Choceň. Objednavatel hradí částky vzniklé za použití NPP.

G. ORGANIZACE PŘEPRAVNÍHO PROVOZU

1. Prohlídka po technické a přepravní stránce :

Technickou a přepravní prohlídku za ČD provádí vedoucí posunu.

Za přepravce provádí technickou a přepravní prohlídku určený zaměstnanec vlečkaře, který se prokáže návratovým listem opatřeným razítkem vlečkaře.

2. Předávka vozů :

Předávku vozů vlečkaři a přejímku vozů od vlečkaře provádí vedoucí posunu. Předávku vozu z vlečky a přejímku vozů na vlečku provádí  zaměstnanec vlečkaře, který se prokáže orazítkovaným svazkem návratových listů. Předávka se provádí v souladu s JOPP. Pokud se zaměstnanec vlečkaře nedostaví k přejímce vozu, zapíše předávající zaměstnanec ČD do sloupce „poznámka“ odevzdávkového listu „odevzdáno bez přítomnosti vlečkaře“. Vozy se v tomto případě pokládají za vpořádku předané vlečkaři.  Odevzdávkové listy sepisuje za ČD nákladní pokladník Vysoké Mýto.

3. Postup při zjištění závady na voze:

Při zjištění technických nebo ložných závad na vozech jakož i dalších mimořádností ( chybějící plomba, nesejmuté plomby po vykládce, znečištěný vůz atd.) poznamenají se tyto do odevzdávkového nebo návratového listu a oboustranně se stvrdí podpisem. Na tyto vozy upozorní vedoucí posunu nákladní pokladní, které odevzdávkový nebo návratový list předává. Při zjištění takových závad při přejímce vozů z vlečky přejímající zaměstnanec ČD upozorní na tyto závady vlečkaře a požádá ho o jejich odstranění. Pokud vlečkař odmítne závadu odstranit nebo ji nelze odstranit ihned (odstraňováním závady by došlo ke zpoždění vlaku nebo jiným dopravním mimořádnostem), ČD vozy z vlečky nepřevezmou.Totéž platí i pro prázdné vozy předávané vlečkaři od ČD. V případě poškození vozu na vlečce se postupuje podle JOPP čl. 5 a přílohy 1k JOPP a podle služebního předpisu ČD V62. Tiskopisy „Hlášenka“ , „Zpráva o poškození“ a „Komerční zápis“ sepisuje po prohlídce vozu nákladní pokladní Vysoké Mýto.

4. Způsob předávání průvodních listin :

Průvodní listiny na podané vozy k přepravě předá zaměstnanec vlečkaře nákladní pokladní Vysoké Mýto   a to nejméně jednu hodinu před pravidelnou dobou obsluhy. Průvodní listiny na vozy došlých zásilek si vlečkař převezme v nákladní pokladně Vysoké Mýto.

5. Označování vozů vozovými nálepkami :

Za označování vozu vozovými nálepkami odpovídá nákladní pokladní.

Tento přípojový provozní řád platí od 11.12.2005.  Počátkem platnosti tohoto přípojového  provozního řádu se ruší PPŘ č.j. 545/98-11/3 ze dne 1. 7. 1998