České dráhy s.o.

Přípojový provozní řád

OPŘ Pardubice č.j. ...…….............

pro dráhu-vlečku 	VALENTER, Průmyslový park Pardubice

odbočující ve stanici 	Pardubice hl.n.

Účinnost od 15.10.2002

................................

přednosta stanice
Ježek Miloslav

..............................	................................

dopravní kontrolor	kontrolor přepravy
Kapitola Eduard	Čermák Josef

Schválil dne    ................…….

Č.j.: ZDD 126/02 - 11/2

..........................................

ředitel OPŘ Pardubice 
Ing. Grebík Jan

Počet stran: 7

# ZÁZNAM O ZMĚNÁCH

Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je PPŘ uložen.

|  |  |  | Opravil | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo změny | Účinnost od | Týká se ustanovení článku | Dne | podpis | (č. j., pod kterým byla změna schválena) |

## Rozdělovník PPŘ

Obchodně provozní ředitelství Pardubice - oddělení 11 + disketa 	1	ks

Dopravní kontrolor - vyrozumívací stanice Uhersko	1	ks

Přepravní kontrolor		1	ks

Depo kolejových vozidel Česká Třebová	1	ks

Správa dopravní cesty Pardubice		1	ks

dle rozdělovníku SŘ ŽST Pardubice hl.n.	15	ks

záloha 		3	ks

celkem		23	ks

# A. ÚVODNÍ  USTANOVENÍ.

Vydaná úřední povolení a licence

- Pro provozování dráhy-vlečky vydáno úřední povolení k provozování drážní dopravy pro provozovatele dráhy-vlečky „Vlečka VALENTER, Průmyslový park Pardubice“ č.j. 3 -979/02-DÚ/HI, ev. č. ÚP/2002/3315.

- Pro provozování drážní dopravy na dráze-vlečce vydána licence pro dopravce ČD k provozování  drážní dopravy č.j.: 1-157/96-DÚ/O-Bp, ev. číslo L/1996/5000.

#### Uzavřené smlouvy

Pro provoz na dráze - vlečce jsou uzavřeny tyto smlouvy v platném znění:

- Smlouva o styku vzájemně zaústěných drah a provozování drážní dopravy č. 440/02-11/2 mezi ČD OPŘ Pardubice a provozovatelem vlečky VALENTER s.r.o. Zubří.

- Smlouva o obchodních a přepravních podmínkách na vlečce „Vlečka VALENTER, Průmyslový park Pardubice“ č. 110/02-pn.

# B. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Přípojová stanice:	Pardubice hl.n.

Dráha-vlečka je ve stanici Pardubice hl.n. zaústěna do dráhy celostátní v km 2,683 spojovací „Jižní koleje“ výhybkou č. 1 a/b.

- Účtující stanice: 	Pardubice hl.n.
Tarifní stanice:	Pardubice hl.n.

- Místem odevzdávky a přejímky vozů jsou vlečkové koleje kolejiště Nemošice číslo 13, 15 a 17.

- Zpráva o době přichystání vozu se vlečkaři nepodává.

- Souhlas k posunu na vlečkové koleje kolejiště Nemošice dává referent železniční dopravy na předmětné vlečce (tel.: 466082435, 466082453 nebo 728718606) výpravčímu vnější služby 2 ŽST Pardubice hl.n.

- Referent železniční dopravy na vlečce má za povinnost:

- oznámit číslo obsazené koleje železničními kolejovými vozidly připravenými k odsunu z vlečky;

- oznámit číslo volné koleje, na kterou je přestavena výhybka č. 1 a/b.

- Při provozování a organizování drážní dopravy na vlečkových kolejích kolejiště Nemošice platí vnitřní předpisy ČD.

6.	Náčrtek dráhy-vlečky.

7.	Popis vlečky.

- Sklonové poměry kolejiště Nemošice: 	v celém úseku v rovině.

- Přechodnost hnacích vozidel: 	je povolena pro všechna hnací vozidla nezávislé trakce ČD.

- Přechodnost železničních vozů:	není omezena.

- Nejvyšší dovolená rychlost:	40 km h-1.

- Dovolená hmotnost na nápravu v tunách:	20 t.

- Nejvyšší dovolená délka posunového dílu:	360 m.

8.	Telekomunikační zařízení na dráze-vlečce.

- Telekomunikační zařízení na dráze-vlečce nejsou instalována.

9.	Zabezpečovací zařízení:

- Na spojovací „Jižní koleji“ v km 0,881 u zastávky Pardubice Pardubičky je zřízen přejezd zabezpečený výstražnými kříži, který je určen výlučně pro chůzi osob.

- Na vlečkových kolejích kolejiště Nemošice není žádné zabezpečovací zařízení. Výhybky č. 1a/b, 2, 3 a 4 nejsou vybaveny výměnovými zámky.

- Pro jízdu na vlečkové koleje kolejiště Nemošice přes spojovací „Jižní kolej“ platí světelné trpasličí seřaďovací návěstidlo Se 5. Je umístěno v km 304,623 tratě Česká Třebová – Praha Libeň. Pro jízdu zpět do obvodu ŽST Pardubice hl.n. platí trpasličí seřaďovací návěstidlo Se 4 v km 304,491 tratě Česká Třebová – Praha Libeň. Návěstidlo obsluhuje výpravčí panelista 1 na ústředním stavědle.

10.	Způsob obsluhy dráhy-vlečky:

- Obsluha vlečkových kolejích kolejiště Nemošice se provádí posunem.

# C. ORGANIZACE DOPRAVNÍHO PROVOZU

1.	Povinnosti zaměstnanců ČD:

- Posun mezi dráhami sjednává telefonicky výpravčí vnější služby 2 ŽST Pardubice hlavní nádraží referentem železniční dopravy předmětné vlečky.

- Toto hlášení referenta o sjednané jízdě zaznamenává výpravčí vnější služby 2 ŽST Pardubice hl.n. do telefonního zápisníku. Zápis musí obsahovat všechny sdělené informace.

- Závazná slovní znění pro sjednávání a zabezpečení jízd nejsou stanovena.

2.	Opatření při jízdě na dráhu-vlečku a z dráhy-vlečky:

- Pokyn k obsluze vlečkových kolejí kolejiště Nemošice (dle TPÚS) vydá výpravčí vnější služby 2 zaměstnanci řídícímu posun a současně mu oznámí údaje dle 4. bodu části B.

- Z důvodů nepříznivých sklonových poměrů spojovací „Jižní koleje“ (ve směru jízdy z vlečkových kolejí do ŽST Pardubice hl.n. je spád 9‰), musí být posunový díl při jízdě na a z vlečkových kolejí kolejiště Nemošice vždy průběžně brzděn. Zaměstnanec řídící posun (po vykonání zkoušky průchodnosti), ohlásí připravenost k odjezdu na vlečku signalistovi StSp 1, který ve spolupráci s výpravčím panelistou 1 vydá souhlas k posunu. Tento souhlas k posunu platí i pro jízdu zpět k seřaďovacímu návěstidlu Se 4.

- Vozy se na vlečku táhnou nebo sunou.

- Po dojetí posunového dílu k námezníku výhybky číslo 1a/b vlečkového kolejiště „Nemošice“ posunový díl zastaví. Zaměstnanec řídící posun se pohledem přesvědčí o správném postavení posunové cesty na volnou kolej a o ukončení posunu provozovatelem vlečky.

- Zaměstnanec řídící posun se přesvědčí o postavení výhybky č. 1a/b na volnou kolej a o ukončení posunu provozovatelem vlečky.

Ukončení posunu dopravcem ČD na kolejích kolejiště Nemošice oznámí zaměstnanec řídící posun ústně referentovi železniční dopravy na vlečce nebo prostřednictvím  zaměstnance přejímajícího nebo odevzdávajícího vozy. V případě nepřítomnosti zástupce provozovatele vlečky bude ukončení posunu a uvolnění kolejiště Nemošice, tzn. uvolnění námezníku výhybky č. 1 a/b jižní koleje dopravcem ČD, oznámeno telefonicky referentovi železniční dopravy na vlečce. Provozovatel vlečky nesmí provádět organizování a provozování drážní dopravy v kolejích kolejiště Nemošice dříve než obdrží oznámení o ukončení posunu dopravcem ČD od výpravčího vnější služby 2 ŽST Pardubice hl.n.

- Při návratu z kolejiště Nemošice může posunový díl jet nejdále k úrovni seřaďovacího návěstidla Se 4. Zaměstnanec řídící posun se telekomunikačním zařízením domluví o další jízdě s výpravčím panelistou 1, který jej současně informuje o mimořádnostech (např. odstavení zátěže, volnost koleje a pod.).

3.	Organizace posunu na dráze-vlečce:

- Organizaci a provozování drážní dopravy na vlečkových kolejích kolejiště Nemošice provádí zaměstnanec řídící posun, včetně obsluh výhybek č. 1a/b, 2, 3 a 4. Odraz a posun trhnutím je zakázán.

4.	Zajištění vozidel proti ujetí na odevzdávkové koleji, odstranění zařízení zajišťujících vozidla proti ujetí na odevzdávkových kolejích, svěšování a odvěšování vozidel, kontrola nad zajištěním vozidel.

- Provede zaměstnanec řídící posun dle vnitřních předpisů ČD.

5.	Místa pro uložení zarážek - 4 kusy zarážek jsou uloženy ve stojanu u výhybky č. 2.

6.	Způsob zajištění vozidel při provádění zkoušky brzdy.

- Vozidla jsou při provádění zkoušky průchodnosti zajištěna proti ujetí zabrzděním přímočinné (přídavné) brzdy hnacího vozidla.

# D. HLÁŠENÍ ZÁVAD NA DOPRAVNÍ CESTĚ, HLÁŠENÍ NEPROVEDENÍ OBSLUHY VLEČKY

- Dopravce ČD neprovede obsluhu vlečky:

- pokud součásti dráhy nejsou v souladu s ustanovením vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává Stavební a technický řád drah a není dodržen stanovený volný schůdný a manipulační prostor;

- nastala-li nezdolatelná překážka k provozu na ČD nebo na vlečce (např. následky živelné pohromy apod.);

- na základě dohody mezi jednotlivými provozovateli drah při opravě nebo přestavbě vlečky nebo tratí ČD vedoucích k vlečce.

- Zaměstnanci oprávněni k hlášení nebo přijímání zpráv o zjištěných závadách na dopravní cestě:

- výpravčí vnější služby 2 ŽST Pardubice hlavní nádraží (tel.: 466705001, );

- referent železniční dopravy na předmětné vlečce (tel.: 466082435, 466082453 nebo 728718606).

# E. HLÁŠENÍ A ŠETŘENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

- Při vzniku mimořádné události na kolejích kolejiště Nemošice bude prováděno šetření za spolupráce provozovatele vlečky a dopravce ČD dle jejich vnitřních předpisů.

- Stejným způsobem se postupuje, dojde-li k mimořádné události na hranicích drah.

- Při šetření mimořádné události jsou zaměstnanci jednoho provozovatele dráhy povinni podat potřebná vysvětlení o plnění svých pracovních povinností, vyplývajících z této smlouvy, dozorčím a kontrolním orgánům druhého provozovatele dráhy, které jsou oprávněné taková vysvětlení požadovat.

# F. POMOC PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH

- Při mimořádných událostech vzniklých na kolejišti provozovatele vlečky zajistí provozovatel ČD na požádání provozovatele vlečky včasnou přístavbu pomocných prostředků nutných pro odstranění mimořádné události.

# G. ORGANIZACE PŘEPRAVNÍHO PROVOZU

1.	Určený zaměstnanec vlečky - referent železniční dopravy na předmětné vlečce (tel.: 466082435, 466082453 nebo 728718606) zpraví výpravčího vnější služby 2 ŽST Pardubice hlavní nádraží (tel.: 466705001) o přichystání vozidel k odsunu z vlečky 60 minut před dobou pravidelné obsluhy vlečky.

- Na místě vzájemné odevzdávky a předávky vozů provádějí současně obě předávající strany společně prohlídku vozů po technické a přepravní stránce. Za ČD ji provádí vozmistr a skladník přepravy, za vlečkaře ji provádí vedoucí vlečky nebo jeho zástupce.

- Zjištěné závady na voze se při odevzdávání na vlečku zapíší do tiskopisu „Odevzdávkový list na vozy přistavené na vlečku“ a při návratu na ČD do tiskopisu „Návratový list na vozy odsunuté z vlečky“. Vozmistr provede polepení příslušnými nálepkami (příp. „Hlášenkami“), včetně sepsání tiskopisu „Zpráva o poškození“, který předá výpravčímu vn.sl.1.

- Průvodní listiny na odesílané vozy (zásilky) dodá vlečkař kalkulantce v ŽST Pardubice hl.n. nejpozději 60 minut před dobou pravidelné obsluhy, kterou má být vůz z vlečky odsunut. Průvodní listiny od došlých vozů (zásilek) si vlečkař vyzvedne v nákladní pokladně v ŽST Pardubice hl.n.

- Označování vozů vozovými nálepkami, které přecházejí z vlečky na ČD, zajišťuje vlečkař v souladu s platnými předpisy ČD a podle potřeb ŽST Pardubice hl.n.

- Místní převozy, tzn. převozy vozových zásilek v obvodu tarifní stanice Pardubice hl.n. a vlečkou, jsou povoleny ve vozech přepravců, výjimečně se souhlasem zaměstnance ŽST Pardubice hl.n. – vozového disponenta i ve vozech ČD.

Dnem vydání tohoto přípojového provozního řádu se ruší „Přípojový provozní řád č.j. 456/97-11/3.