

ČESKÉ DRÁHY a. s.

Přípojový provozní řád

RCP ČESKÁ TŘEBOVÁ

č. j. 2937/2006 – O11/CST

pro dráhu-vlečku: VLEČKA DADRUS

odbočující v železniční stanici Chrast u Chrudimi

účinnost od 1.9.2006

....................................                                                                 ………………………….

Dopravní kontrolor 	                     Kontrolor nákladní přepravy

RCP Česká Třebová			                     GŘ Praha

Schválil dne	…………………….

......................................…………….

Vedoucí RCP Česká Třebová

Počet stran 7

# ZÁZNAM  O  ZMĚNÁCH

Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je  PPŘ  uložen.

| Číslo změny Č.j. | Účinnost od | Týká se ustanovení článku | Opravil | Dne | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Rozdělovník  :

#### RCP  Česká Třebová	 	1x

#### Vlečkař 		1x

#### MIKO Havl. Brod, s.r.o. 		1x

#### DKV Česká Třebová		1x

#### SDC Pardubice 		1x

#### SŘ ŽST Chrast u Chrudimi 		2x

#### ŽST Chrudim		2x

#### DK p. Kapitola		1x

c e l k e m              10 kusů

#### A. ÚVODNÍ  USTANOVENÍ

Vydaná úřední povolení a licence

- Pro provozování dráhy – vlečky vydáno úřední povolení pro provozovatele dráhy - vlečky ÚP 1997/2134 ze dne 03.02.1997.

- Pro provozování drážní dopravy na dráze-vlečce vydaná licence pro dopravce ČD k provozování drážní dopravy L 1996/5000 ze dne 21.5.1996.

Uzavřené smlouvy

Pro provoz na dráze – vlečce jsou uzavřeny tyto smlouvy v platném znění:

- Smlouva o styku vzájemně zaústěných drah a provozování drážní dopravy mezi ČD, a.s. OPŘ Pardubice a MIKO Havlíčkův Brod, spol. s r.o. č. 193/04 – 11/2

- Smlouva o obchodně přepravních podmínkách na vlečce (dále v textu Vlečková smlouva) 
mezi ČD, a.s. OPŘ Praha a vlečkařem Karlem Dachovským č. 1/2001

B. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Přípojová stanice: Chrast u Chrudimi.

- Dráha – vlečka je do dráhy celostátní na trati Havlíčkův Brod – Pardubice-Rosice nad Labem zaústěna v železniční stanici Chrast u Chrudimi v km 68,376 do koleje č. 6 odbočnou výhybkou č. 6.

- Účtující stanice: ŽST Chrudim
Tarifní stanice: ŽST Chrast u Chrudimi

- Místem odevzdávky a přejímky vozů je vlečková kolej od Vk US 1 v km 0,045 až do ukončení kusé koleje v km 0,323.

- a)   O doběhu vozů ČD vlečkaře nezpravují.

- Určený zaměstnanec vlečkaře zpraví ČD – výpravčího ŽST Chrast u Chrudimi na č. telefonu 972 323 725 o přichystání vozů k odsunu z vlečky nejméně 60 min před dobou pravidelné obsluhy vlečky.

- Vstupní prostor do areálu vlečky je opatřen vraty v km 0,120. Vrata jsou označena návěstí „Posun zakázán“. Za otevření vrat a jejich zajištění proti pohybu odpovídá výpravčí ŽST Chrast u Chrudimi.

- Jízda na dráhu – vlečku se zvlášť nesjednává. Souhlas k obsluze dráhy – vlečky dá zaměstnanci ČD řídícím posun výpravčí železniční stanice Chrast u Chrudimi obsluhou zabezpečovacího zařízení.

- Provoz mezi přípojovou stanicí a místem odevzdávky vozů na dráhu – vlečku a
z dráhy – vlečky bude prováděn podle předpisů ČD D1, ČD D2, ČD Op16, ČD V15/1 a ČD D17.

- Náčrtek dráhy-vlečky je přílohou PPŘ.

- Popis vlečky:

- Dráha - vlečka odbočuje z koleje č. 6 ŽST Chrast u Chrudimi odbočnou výhybkou č. 6 v km 68,376 celostátní dráhy Havlíčkův Brod – Pardubice-Rosice nad Labem.

- Sklonové poměry: po odbočení vlečková kolej až do km 0,032 stoupá 1,2 ‰, dále je k zarážedlu kusé koleje vodorovná.

- Největší dovolená rychlost: 10 km /h

- Nejmenší poloměr oblouku je r = 150 m (levostranný) od výhybky č. 6 do km 0,032,

- Dovolená hmotnost na nápravu v tunách je 20 t.

- Přechodnost hnacích vozidel: dráha-vlečka může být pojížděna všemi vozidly ČD motorové trakce, které mají přechodnost v přilehlém traťovém úseku.

- Přechodnost vozů: dráha-vlečka je sjízdná pro všechny vozy ČD.

- Přejezdy: vlečkovou kolej nekříží žádné úrovňové označené silničními značkami, ale stavební úpravy umožňují přejíždění vlečkové koleje silničními vozidly.

- Osvětlení dráhy-vlečky je elektrické z osvětlovací věže. Zařízení obsluhuje, udržuje a opravuje  vlečkař.

- Nebezpečná místa ve vztahu k nedodrženému průjezdnému průřezu, volnému schůdnému a manipulačnímu prostoru na dráze-vlečce: Od km 0,145 do km 0,190 je ve vlečkové koleji umístěn rozmrazovací kanál, od km 0,170 do km 0,185 je kolej uzpůsobena pro vykládku uhlí z vozů Falls.

- Čísla a způsob obsluhy výhybek obsluhovaných zaměstnanci ČD: výhybka č. 6 a výkolejka Vk US 1 je vybavena elektromotorickým přestavníkem a obsluhuje je ústředně výpravčí ŽST Chrast u Chrudimi z JOP.

- Místo, kam až smějí zajíždět hnací vozidla ČD: Hnací vozidla ČD mohou pojíždět celou dráhu-vlečku.

- Telekomunikační zařízení na dráze–vlečce.

Telefonické spojení:

vlečkař: 469 622 827 (p. Dachovský)

ČD: 972 323 725 (výpravčí ŽST Chrast u Chrudimi)

- Zabezpečovací zařízení (jeho popis): Pro posun ze stanice na dráhu – vlečku platí návěsti pro posun na seřaďovacím návěstidle Se 4, pro odjezd z vlečky na seřaďovacím návěstidle Se 3. Zabezpečovací zařízení vlečkové koleje je závislé na staničním zabezpečovacím zařízení.

- Způsob obsluhy dráhy – vlečky:

Obsluha dráhy – vlečky se provádí pouze posunem.

C. ORGANIZACE DOPRAVNÍHO PROVOZU

- Povinnosti zaměstnanců ČD při jízdě na dráhu-vlečku:

- Dráha – vlečka je obsluhována dle plánu pravidelných obsluh.

- Jízda na dráhu – vlečku se zvlášť nesjednává.

- Jízda na dráhu-vlečku se nedokumentuje.

- Opatření při jízdě na dráhu – vlečku a z dráhy – vlečky:

Pohyb vozidel na dráze – vlečce se řídí ustanoveními pro posun. Na dráhu – vlečku se vozy sunou, z dráhy – vlečky se vozy táhnou. Při sunutí zaujme místo na prvním sunutém voze zaměstnanec posunové čety ČD, určený zaměstnancem ČD řídící posun.

- Organizace posunu na dráze – vlečce:

- Souhlas k obsluze dráhy – vlečky udělí výpravčí ŽST Chrast u Chrudimi zaměstnanci ČD řídícím posun obsluhou zabezpečovacího zařízení. Zaměstnanec ČD řídící posun je vedoucí posunové čety ČD. Pro jízdu na vlečku se posunový díl řídí návěstí seřaďovacího návěstidla Se 4. Zaměstnanec ČD řídící posun se při jízdě na dráhu – vlečku přesvědčí, zda je posun zastaven a námezníky volné. Pro jízdu zpět se posunový díl se řídí návěstí seřaďovacího návěstidla Se 3.

- Odrážení a spouštění vozů na dráhu – vlečku a posun trhnutím je zakázán.

- Zajištění vozidel proti ujetí na odevzdávkové koleji:

- Zajištění vozů na odevzdávkové a návratové koleji provádí zaměstnanec posunové čety dle vnitřních předpisů ČD, v době mimo pravidelné obsluhy dráhy – vlečky za zajištění vozů na dráze – vlečce odpovídá vlečkař.

- Předávková a návratová kolej leží v rovině.

- Odstranění zařízení zajišťujících vozidla proti ujetí na odevzdávkové koleji:

- Provede zaměstnanec posunové čety ČD.

- Způsob zajištění vozidel na odevzdávkové koleji je totožný s bodem 4b)

- ČD neodpovídají za neodstranění zarážek, které jsou umístěny na jiných místech, než je určeno.

- Vozidla na dráze – vlečce svěšují a odvěšují zaměstnanci posunové čety ČD.

- Místa pro uložení zarážek a podložek: 4 kusy zarážek – uloženy ve stojanu u koleje vlečky

- Kontrola nad zajištěním vozidel:

Kontrolu provede vedoucí posunu ČD v součinnosti s pověřeným pracovníkem vlečkaře, pokud je předávce vozů přítomen.

D. HLÁŠENÍ ZÁVAD NA DOPRAVNÍ CESTĚ,
 HLÁŠENÍ NEPROVEDENÍ OBSLUHY VLEČKY

- Důvody k neprovedení obsluhy dráhy – vlečky.

ČD neprovedou obsluhu vlečky:

- Jestliže stav železničního svršku nebo spodku dráhy – vlečky a stanovený volný a schůdný prostor neodpovídá ustanovením § 11 Stavebního a technického řádu drah.

- Nedodržením ustanovení řádu je ohrožena bezpečnost a zdraví zúčastněných zaměstnanců ČD.

- Dráha – vlečka není provozována v souladu s ustanoveními Zákona o drahách a prováděcími vyhláškami k zákonu - řády.

- Nastala-li nezdolatelná překážka provozu na ČD nebo na dráze – vlečce (např. následky živelné pohromy apod.)

- Při opravě nebo přestavbě dráhy - vlečky nebo trati ČD vedoucích k vlečce jsou oprávněny z provozních důvodů (např. výluková činnost) dočasně přerušit nebo omezit provozování dopravy na dráze – vlečce. O této skutečnosti uvědomí vlečkaře pana Dachovského na ( 469 622 827 a za provozovatele vlečky pan Ing. František Lanc jednatel společnosti (( 569 431 224, příp. 724 362 122).

- Postup při ohlašování závad na dopravní cestě

- Případné vzniklé závady na dopravní cestě je povinen správce vlečky (vlečkař) neprodleně ohlásit výpravčímu železniční stanice Chrast u Chrudimi na č. telefonu 972 323 725

- Technický dohled na dopravní cestu má vlečkař zajištěn a provádí jej dle uzavřené smlouvy s externí firmou.

- Závady zjištěné touto firmou na železničním svršku a spodku a místa ohrožující bezpečnost zaměstnanců ČD ohlásí vlečkař neprodleně výpravčímu ŽST Chrast u Chrudimi ( 972 323 725.

E. HLÁŠENÍ A ŠETŘENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

- Při obsluze dráhy-vlečky posunovou četou ČD a při vzniku mimořádné události v souvislosti s touto obsluhou platí ustanovení předpisu ČD D 17 v plném znění.

- Zaměstnanci ČD a vlečkař mají za povinnost ohlásit vznik mimořádné události a pracovního úrazu na dráze – vlečce výpravčímu ŽST Chrast u Chrudimi a provozovateli dráhy (( Ing. Lanc 724 362 122, Ing. Novák 724 646 951). V souladu s vyhláškou 376/2006 Sb. je pro případ mimořádné události na vlečce stanoveno ohlašovací pracoviště – dopravní kancelář výpravčího ŽST Chrast u Chrudimi, kde je vyvěšen ohlašovací rozvrh.

- V případě mimořádné události dle § 7 odst. 3b) vyhlášky 376/2006 Sb. provádí šetření rovněž Policie ČR.

F. POMOC PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH

- Postup při mimořádných událostech na dráze – vlečce je stejný jako při mimořádné události na kolejích ČD.

- Při mimořádných událostech, včetně vyšinutí nebo poškození železničních vozů z viny zaměstnanců provozovatele vlečky budou pomocné prostředky, nutná pomoc a nakolejení železničních vozidel zajištěny ČD. Provozovatel dráhy-vlečky objedná písemně u ČD prostřednictvím přípojové železniční stanice Chrast u Chrudimi nehodové pomocné prostředky. V písemné objednávce bude uveden způsob úhrady nákladů.

G. organizace přepravního provozu

- Prohlídka vozů po technické a přepravní stránce se provádí na odevzdávkové koleji podle ustanovení Přílohy I. k JOOP v platném znění.

- Předávka vozů:

Vzájemná předávka vozů se provádí prohlídkou po technické a přepravní stránce za účasti:

- ČD = určený zaměstnanec (zaměstnanec řídící posun);

- vlečkaře = pracovník, který se prokáže platným návratovým listem, opatřeným razítkem vlečkaře.

Všechny tyto úkony se provádějí na odevzdávkové koleji podle ustanovení Přílohy I k JOOP v platném znění.

Nebude-li při předávce vozidel zástupce vlečkaře přítomen, bude předávka provedena bez jeho účasti, což určený zaměstnanec ČD uvede v odevzdávkovém listu poznámkou „Odevzdáno bez přítomnosti vlečkaře“.

- Postup při zjištění závady na voze:

Zjištěné závady na voze se při odevzdávání na vlečku zapíší do tiskopisu „Odevzdávkový list na vozy přistavené“ a při  návratu na ČD do tiskopisu „Návratový list na vozy odsunuté“. Výpravčí ŽST Chrast u Chrudimi provede polepení příslušnými nálepkami (příp. „Hlášenkami …“), včetně sepsání tiskopisu „Zpráva o poškození“, který odešle DKV Česká Třebová, PJ Pardubice.

Škoda na zásilce bude šetřena přímo na vlečce. Za šetření škody na zásilce vrcholově odpovídá nákladní pokladník ŽST Chrudim.

- Způsob předávání průvodních listin:

Průvodní listiny na odesílané vozy dodá vlečkař výpravčímu ŽST Chrast u Chrudimi nejpozději 60 minut před pravidelnou nebo mimořádnou obsluhou dráhy – vlečky.

Průvodní listiny došlých vozidel přebírá vlečkař u výpravčího ŽST Chrast u Chrudimi.

- Označování vozů vozovými nálepkami:

Vozovými nálepkami označuje všechny vozy přecházející na ČD výpravčí ŽST Chrast u Chrudimi.

- Další podstatné údaje z Vlečkové smlouvy:

Vlečkař u vozů a u zboží pod celním dohledem postupuje dle ustanovení JOOP.

Tento Přípojový provozní řád pro Vlečku DADRUS č. j. 2937/2006 – O11/CST s účinností od 1.9.2006 ruší Přípojový provozní řád pro Vlečku DADRUS č. j. 433/97-11/3.

# Text boxes

……………………………..

Vrchní přednosta            UŽST Chrudim