(

ČESKÉ DRÁHY a. s.

Přípojový provozní řád

RCP ČESKÁ TŘEBOVÁ

č. j.: 244/2007-O11/CST

pro dráhu-vlečku: „Vlečka Mlékárna Hlinsko“

odbočující v železniční stanici Hlinsko v čechách

účinnost od 25.1.2007

....................................                                                    ……………………………….

Dopravní kontrolor 	            Kontrolor nákladní přepravy

RCP Česká Třebová			           GŘ Praha

Schválil dne	…………………….

......................................…………….

Zástupce ředitele odboru pro řízení

RCP Česká Třebová

Počet stran 7

# ZÁZNAM  O  ZMĚNÁCH:

Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je PPŘ uložen. Držitel rovněž odpovídá za aktuálnost telefonních čísel.

| Číslo změny Č.j. | Účinnost od | Týká se ustanovení článku | Opravil | Dne | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Rozdělovník  PPŘ :

#### RCP Česká Třebová  	 	1x

#### RZC Pardubice  	 	1x

#### DK p. Kapitola, ŽST Uhersko		1x

#### vlečkař 		1x

#### DKV Č. Třebová		1x

#### SDC Pardubice 		1x

#### SŘ ŽST Hlinsko v Čechách 		3x

c e l k e m              9 kusů

#### A. ÚVODNÍ  USTANOVENÍ

Vydaná úřední povolení a licence

- Pro provozování dráhy – vlečky vydáno úřední povolení pro provozovatele dráhy – vlečky „Mlékárna Hlinsko, s.r.o.“  ÚP/2005/1271-2 ze dne 26.10.2005 a licence L 1997/0804 ze dne 14.2.1997.

- Pro provozování drážní dopravy na dráze-vlečce vydaná licence pro dopravce ČD k provozování drážní dopravy L 1996/5000 ze dne 21.5.1996.

Uzavřené smlouvy

Pro provoz na dráze – vlečce jsou uzavřeny tyto smlouvy v platném znění:

- Smlouva o styku vzájemně zaústěných drah a o provozování drážní dopravy na dráze – vlečce mezi ČD RCP Česká Třebová a Mlékárna Hlinsko, s r.o. číslo 72/2007-O11/CST.

- Smlouva o obchodně přepravních podmínkách na vlečce (dále v textu Vlečková smlouva) č. 20/03.

B. ZÁKLADNÍ  USTANOVENÍ

- Přípojová stanice je železniční stanice Hlinsko v Čechách.

Dráha – vlečka je zaústěna v ŽST Hlinsko v Čechách výhybkou č. 1 v km 38,114 do celostátní dráhy Havlíčkův Brod – Pardubice-Rosice nad Labem.

- Účtující a tarifní stanice: ŽST Hlinsko v Čechách

- Místem odevzdávky a přejímky vozů je vlečková kolej č. 1 a 2 mezi námezníky výhybek č. N2 a N3 v délce 360 m.

- a)   O doběhu vozů ČD vlečkaře nezpravují.

- Zaměstnanec vlastníka vlečky – vedoucí expedice nebo vrátný zpraví ČD – výpravčího ŽST Hlinsko v Čechách na č. telefonu 972 643 555 o přichystání vozů k odsunu z vlečky nejméně 60 min před dobou pravidelné obsluhy vlečky.

- Sjednávání jízd provádí telefonicky výpravčí železniční stanice Hlinsko v Čechách se zaměstnancem vlastníka vlečky – vrátným, který otevře vrata vlečky, zajistí je proti náhodnému pohybu a odpovídá za to, že v době obsluhy vlečky nebudou na dráze-vlečce prováděny žádné jízdy vozidel a manipulace, které by mohly jízdu železničních vozidel prováděnou ČD ohrozit.

- Provoz mezi přípojovou stanicí a místem odevzdávky vozů na dráhu – vlečku a
z dráhy – vlečky bude prováděn podle předpisů ČD D1, ČD D2, ČD Op16, ČD V15 a ČD D17.

- Náčrtek dráhy – vlečky je přílohou PPŘ.

- Popis vlečky:

- dráha - vlečka odbočuje z celostátní dráhy Havlíčkův Brod – Pardubice-Rosice nad Labem v ŽST Hlinsko v Čechách z koleje č. 1a výhybkou č. 1 v km 38,114.

- sklonové poměry vlečkové koleje:

- největší sklon na dráze – vlečce: 4‰

- největší dovolená rychlost: 5 km /h

- nejmenší poloměr oblouku je 180 m

- dovolená hmotnost na nápravu v tunách je 20 t.

- přechodnost hnacích vozidel: dráha – vlečka může být pojížděna všemi vozidly ČD nezávislé trakce, které mají přechodnost v přilehlém traťovém úseku.

- přechodnost vozů: dráha – vlečka je sjízdná pro všechny vozy ČD.

- osvětlení dráhy – vlečky je elektrické, stožárové. Zařízení obsluhuje, udržuje a opravuje  vlečkař.

- nebezpečná místa ve vztahu k nedodrženému průjezdnému průřezu, volnému schůdnému a manipulačnímu prostoru na dráze – vlečce:

- kolej číslo 1: rampa

- dále jsou to v prostoru vlečky, stožáry osvětlení, výhybkové stojany, návěstidla výhybek, stojany na zarážky.

- místa kde není zachován schůdný prostor jsou označena nátěrem, který tvoří žluto-černé pruhy.

- čísla a způsob obsluhy výhybek obsluhovaných zaměstnanci ČD: zaměstnanci ČD obsluhují výhybky č. 1, N1, N2 a N3 a jsou ručně stavěny

- místo, kam až smějí zajíždět hnací vozidla ČD: hnací vozidla ČD mohou zajíždět na koleje č. 1 a 2 k námezníku výhybky č. N3.

- Telekomunikační zařízení na dráze–vlečce.

Sdělovací zařízení dráha – vlečka nemá. Vzájemný styk je prováděn na telefonickém spojení:

vlečkař: 469 363 210 nebo 469 363 211

ČD: 972 643 555 (výpravčí ŽST Hlinsko v Čechách)

- Zabezpečovací zařízení (jeho popis): Odbočná výhybka č. 1 je v základní poloze uzamčena výměnovým a kontrolním odtlačným zámkem do přímého směru na kolej č. 1a. Klíč od výhybky č. 1 je uzamčen v kontrolním zámku výkolejky č. Vk 1. Výsledný klíč Vk1/1T/1 je držen v elektromagnetickém zámku EZ 1 v PSt. 1, který pomocí tlačítka uvolní výpravčí ŽST Hlinsko v Čechách.

- Způsob obsluhy dráhy – vlečky:

Obsluha dráhy – vlečky se provádí pouze posunem.

C. ORGANIZACE DOPRAVNÍHO PROVOZU

- Povinnosti zaměstnanců ČD při jízdě na dráhu-vlečku:

- Dráha – vlečka je obsluhována dle rozvrhu pravidelných obsluh vlečky. Jízdu na dráhu – vlečku sjednává výpravčí ŽST Hlinsko v Čechách se zaměstnancem vlečkaře-vrátným na čísle tel. 469 363 210 nebo 469 363 211.

- Dokumentace o sjednání jízdy: výpravčí ŽST Hlinsko v Čechách provede záznam do telefonního zápisníku, s uvedením času a jména zaměstnance vlastníka vlečky, se kterým se na obsluze vlečky dohodl.

- Opatření při jízdě na dráhu – vlečku a z dráhy – vlečky: pohyb vozidel na dráze – vlečce se řídí ustanoveními pro posun. Na dráhu – vlečku se vozy sunou, z dráhy – vlečky se vozy táhnou. Při sunutí zaujme místo na prvním sunutém voze zaměstnanec posunové čety ČD, určený zaměstnancem ČD řídící posun. Odrážení a spouštění vozů na dráhu – vlečku a posun trhnutím je zakázán.

- Organizace posunu na dráze – vlečce:

- Výpravčí ŽST Hlinsko v Čechách vydá zaměstnanci ČD řídící posun klíč od PSt.1 a uvolní pomocí tlačítka elektromagnetický zámek EZ 1, ve kterém je držen výsledný klíč Vk1/1T/1. Pro posun na dráhu – vlečku platí návěst na seřaďovacím návěstidle Se 1, které obsluhuje dozorce výhybek z příkazu výpravčího.

Zaměstnanec ČD řídící posun nebo jím pověřený zaměstnanec posunové čety ČD vyjme z EZ 1 v PSt. 1 výsledný klíč Vk1/1T/1. Zaměstnanec ČD řídící posun nebo jím pověřený zaměstnanec posunové čety ČD odemkne a sklopí výkolejku č. 1, čímž se uvolní klíč od odtlačného zámku 1 T výhybky č. 1, který vyjme. Odemkne odtlačný zámek a vyjme z něj klíč od výhybky č. 1, kterou odemkne a přestaví pro jízdu na vlečku. Po ukončení obsluhy vlečky je postup v opačném pořadí. Zaměstnanec ČD řídící posun nebo jím pověřený zaměstnanec posunové čety ČD uzamkne výsledný klíč Vk1/1T/1 v EZ 1. Pro jízdu zpět platí návěst „posun dovolen“ na cestovém návěstidle Lc. Klíč od PSt.1 odevzdá zaměstnanec ČD řídící posun nebo jím pověřený zaměstnanec posunové čety ČD výpravčímu ŽST Hlinsko v Čechách.

Za správné přestavení výhybek N1, N2 a N3 odpovídá zaměstnanec ČD řídící posun.

- Zajištění vozidel proti ujetí na odevzdávkové koleji:

- Zajištění vozů na odevzdávkové a návratové koleji provádí zaměstnanec posunové čety dle vnitřních předpisů ČD, v době mimo pravidelné obsluhy dráhy – vlečky za zajištění vozů na dráze – vlečce odpovídá vlečkař.

- Pro účely zajištění vozů proti ujetí leží odevzdávkové místo na spádu do 4 ‰.

- Odstranění zařízení zajišťujících vozidla proti ujetí na odevzdávkové koleji provede zaměstnanec posunové čety ČD.

ČD neodpovídají za neodstranění zarážek, které jsou umístěny na jiných místech, než je určeno.

- Vozidla na dráze – vlečce svěšují a odvěšují zaměstnanci posunové čety ČD.

- Místa pro uložení zarážek a podložek: ve stojanu u 1. vlečkové koleje.

- Neobsazeno

- Kontrola nad zajištěním vozidel: kontrolu provede vedoucí posunu ČD v součinnosti s pověřeným pracovníkem vlečkaře, pokud je předávce vozů přítomen.

#### D. Hlášení závad na dopravní cestě,                                hlášení neprovedení obsluhy vlečky

- Důvody k neprovedení obsluhy dráhy – vlečky. ČD neprovedou obsluhu vlečky:

- Jestliže stav železničního svršku nebo spodku dráhy – vlečky a stanovený volný a schůdný prostor neodpovídá ustanovením § 11 Stavebního a technického řádu drah.

- Nedodržením ustanovení řádu je ohrožena bezpečnost a zdraví zúčastněných zaměstnanců ČD.

- Dráha – vlečka není provozována v souladu s ustanoveními Zákona o drahách a prováděcími vyhláškami k zákonu.

- Nastala-li nezdolatelná překážka provozu na ČD nebo na dráze – vlečce (např. následky živelné pohromy apod.)

- Při opravě nebo přestavbě dráhy – vlečky nebo tratí ČD vedoucích k vlečce: ČD jsou oprávněny z provozních důvodů (např. výluková činnost) dočasně přerušit, nebo omezit provozování dopravy na dráze – vlečce. O této skutečnosti uvědomí provozovatele dráhy – vlečky na č. telefonu 469 363 253.

- Postup při ohlašování závad na dopravní cestě.

Případně vzniklé závady na dopravní cestě je vlečkař povinen neprodleně ohlásit výpravčímu vlaků ŽST Hlinsko v Čechách (č. telefonu 972 643 555).

- Technický dohled na dopravní cestu má vlečkař zajištěn a provádí jej dle uzavřené smlouvy s externí firmou.

Závady zjištěné touto formou na železničním svršku a spodku a místa ohrožující bezpečnost zaměstnanců ČD ohlásí vlečkař výpravčímu vlaků ŽST Hlinsko v Čechách (č. telefonu 972 643 555).

#### E. HLÁŠENÍ A ŠETŘENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

- Při obsluze vlečky „Vlečka Mlékárna Hlinsko“ posunovou četou ČD a při vzniku mimořádné události v souvislosti s touto obsluhou platí ustanovení předpisu ČD D 17 v plném rozsahu.

- Zaměstnanci ČD a vlečkař mají za povinnost ohlásit vznik mimořádné události a pracovního úrazu na dráze – vlečce v souvislosti s obsluhou ČD výpravčímu ŽST Hlinsko v Čechách. Ohlašovacím pracovištěm provozovatele dráhy - vlečky a dopravce ČD je ve smyslu § 7 odst. 1) a 2) vyhlášky Ministerstva dopravy č. 376/2006 Sb. v platném znění kancelář výpravčího ŽST Hlinsko v Čechách (tel. 972 643 555), kde je vyvěšen ohlašovací rozvrh.

- V případě mimořádné události dle § 7 odst. 3b) vyhlášky 376/2006 Sb. provádí šetření rovněž Policie ČR.

#### POMOC PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH

- Při mimořádných událostech vzniklých na kolejišti provozovatele vlečky zajistí provozovatel dráhy ČD na požádání provozovatele vlečky včasnou přístavbu pomocných prostředků nutných pro odstranění mimořádné události za úhradu stanovenou vnitřními cenovými předpisy ČD. Součinnost při používání nehodových pomocných prostředků zajišťují pověření zaměstnanci obou provozovatelů drah.

#### G. organizace přepravního provozu

- Prohlídka vozů po technické a přepravní stránce se provádí na odevzdávkové koleji podle ustanovení Přílohy I. k JOOP v platném znění.

- Předávka vozů:

Vzájemná předávka vozů se provádí prohlídkou po technické a přepravní stránce za účasti:

- ČD = určený zaměstnanec (zaměstnanec řídící posun)

- vlečkaře = pracovník, který se prokáže platným návratovým listem, opatřeným razítkem vlečkaře.

Všechny tyto úkony se provádějí na odevzdávkové koleji podle ustanovení Přílohy I k JOOP v platném znění.

Nebude-li při předávce vozidel zástupce vlečkaře přítomen, bude předávka provedena bez jeho účasti, což určený zaměstnanec ČD uvede v odevzdávkovém listu poznámkou „Odevzdáno bez přítomnosti vlečkaře“.

- Postup při zjištění závady na voze:

Zjištěné závady na voze se při odevzdávání na vlečku zapíší do tiskopisu „Odevzdávkový list na vozy přistavené na vlečku“ a při  návratu na ČD do tiskopisu „Návratový list na vozy odsunuté z vlečky“. Nákladní pokladník ŽST Hlinsko v Čechách (v případě jeho nepřítomnosti výpravčí ŽST Hlinsko v Čechách) provede polepení příslušnými nálepkami (příp. „Hlášenkami …“), včetně sepsání tiskopisu „Zpráva o poškození“, který odešle DKV Česká Třebová, PJ Pardubice.

Za šetření škody na zásilce odpovídá nákladní pokladník účtující ŽST.

- Způsob předávání průvodních listin:

Průvodní listiny na odesílané vozy dodá vlečkař nákladnímu pokladníkovi ŽST Hlinsko v Čechách v případě jeho nepřítomnosti výpravčímu ŽST Hlinsko v Čechách nejpozději 60 minut před pravidelnou nebo mimořádnou obsluhou dráhy – vlečky.

Průvodní listiny došlých zásilek přebírá vlečkař u nákladního pokladníka ŽST Hlinsko v Čechách.

- Označování vozů vozovými nálepkami:

Za označování vozů přecházející na ČD vozovými nálepkami odpovídá nákladní pokladník ŽST Hlinsko v Čechách, v případě jeho nepřítomnosti výpravčí ŽST Hlinsko v Čechách.

- Další podstatné údaje z Vlečkové smlouvy:

Vlečkař u vozů a u zboží pod celním dohledem postupuje dle ustanovení JOOP.

Tento přípojový provozní řád platí od 25.1.2007 a ruší „Přípojový provozní řád RCP Česká Třebová č.j. 72/06 – 11/11-2“ ze dne 1.3.2006

# Text boxes

……………………………..

Vrchní přednosta            UŽST Pardubice