ČESKÉ DRÁHY

JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU

S T A N I Č N Í   Ř Á D

ŽELEZNIČNÍ  STANICE

Ž Ď Á R E C  u  Skutče

5. ZMĚNA

Účinnost od 17. prosince 2004

Změna se týká ustanovení článků SŘ :  číslo  - 8, 9.C, 10.B, 11, 21, 22, 23, 26, 31.A, 31.B, 31.C, 32, 33, 55, 57, 58.A, 60, 63, 65.A, 67, 71, 72, 73, 75, 77, 87, 92, 100, 108, 116, 133, 141, 142 - zrušen

Změnový list:  -  listy  číslo 6, 7, 9, 11 – 15, 17, 19 – 31 vyměňte za nové listy

..........................................		......................................

vrchní přednosta 	     		     dopravní kontrolor

uzlové ŽST Chrudim

Schválil: č.j. :    ZDD     351 /04 – 11/2 ZDD 	 dne

ředitel OPŘ

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH

Za včasné zapracování  změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen.

| Číslo změny | Účinnost od | Týká se ustanovení článku, příloh | Opravil | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | dne | podpis |  |
| 1 2 | 28.11.2002 1.8.2003 | 8,10A,21,22,24,26,32,57,95,100 1,4,28,54,5,73 |  |  |  |
| 3 | 1.4.2004 | 1, 15, 28, 31.C, 54, 55, 67, 133 |  |  |  |
| 4 | 1.10.2004 | Rozsah znalostí 4, 10B, 15, 16, 21, 22, 24, 28, 31 C, 54, 55, 57, 58A, 60, 67, 73, 75, 100, 116, 133 |  |  |  |
| 5 | 17.12.2004 | 8, 9.C, 10.B, 11, 21, 22, 23, 26,31.A, 31.B, 31.C, 32, 33, 55, 57, 58.A, 60, 63, 65.A, 67, 71, 72, 73, 75, 77, 87, 92, 100, 108, 116, 133, 141, 142 - zrušen |  |  |  |

ROZSAH ZNALOSTÍ

| Pracovní zařazení, funkce, povolání, pracovní činnost | Znalost: část, článek, příloha |
| --- | --- |
| Vrchní přednosta UŽST Náměstek vrchního přednosty UŽST Přednosta ŽST Žďárec u Skutče IŽD – pro VT,IŽD Dozorčí, Dozorčí přepravy technolog výpravčí | úplná |
| signalisté | A. čl. 1 , 4, 8, 9.C, 10.A, 10.B, 11, 13, 14, 16, B. čl. 21, 22, 24, 25, 26, 28, C. čl. 31.A, 31.B, 31.C, 32, 33, F. čl. 54, 55, 56, 57, 60, 62,63, 65.A, 67, 71, 72, 75, 77.A, 77, 79, 87, 92, 93, 97, G. čl. 100, 104, 108, 110,111, 113,115, 116, I. čl. 133, 141.Přílohy: 1, 4, 5A, 6, 8,18, 22, 29, 40,41, 47A, B, 8, 58. |
| místní zaměstnanec řídící posun | A. čl. 1, 4, 7, 8, 9C,10.A, 10.B, 11, 13, 14, 16, B. čl. 21, 22, 23, 24, 25, 26, C. čl. 31C, 32, 33, F. čl. 54, 55, 56, 57, 58.A, 60, 62, 65.A, 65.B, 67,75,87, 89, 92, 93, 97, G.čl. 100, 104, 108,110, 111, 113, 115,116, I. čl. 137, Přílohy: 1, 4, 8, 18, 26, 29, 30A,,B, 31, 40,41, 47A, B, 48, 58. |
| komerční pracovník - služba vozová, osobní pokladna, | A. čl. 1, 3,4, 7, 8, 10.A, 10.B, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, B. čl. 21, C. čl. 33, F. čl. 54, 55, 56, 58.A.,67, 92, 97, I. čl. 137. Přílohy: 4, 5F, 26, 27,30A, 30B, 31, 41, 44, 47A, B, 48, 58. |
| dělník v dopravě | A. čl. 4,7, 8, 10.A, 10.B, 11, 13, 14, 15, 16, B. čl. 21, C. čl. 33 . F. čl. 54, 55, 56, 67, I. čl. 137, Přílohy: 26, 30A,B,47A, B, 48. |
| komerční pracovník zastávka Vrbatův Kostelec | A. čl. 4, 11,14, 16, F. čl. 54, 55, 56, I. čl. 137, Přílohy: 26, 30A, 47A, B, 48. |
| Obsluha vlaků | A. čl. 1, 3,4, 7, 8, 9C, 13, 14, B. čl. 21, 22, 23, 24, 26, C. čl. 31C, 32, 33, F. čl. 54, 56, 57, 58.A, 62, 65.A, 65.B, 75,87, 89, 92, 93, G.čl. 100,104, 108,110, 111, 113, 115,116, I. čl. 137, Přílohy: 1, 4, 21, 29, 58. |
| DKV strojvedoucí SDC strojvedoucí | A. čl. 1, 3,4, 7, 8, 9C, 13, 14, B. čl. 21, 22, 23, 24, 26, C. čl. 31C, 32, 33, F. čl. 54, 56, 57, 58.A, 62, 65.A, 65.B, 75,87, 89, 92, 93, G.čl. 100,104, 108,110, 111, 113, 115,116, I. čl. 137, Přílohy: 1, 4, 21, 29, 58. |
| DKV vozmistr | F. čl.92 |

Zaměstnanci, kteří nemají určenou úplnou znalost SŘ dle výše uvedených funkcí  a  pracovních  činností, určuji znalost všech  neuvedených článků Staničního řádu a jeho příloh jako informativní.

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

##### 1. Umístění, určení a organizační struktura stanice

Železniční stanice Ž  ď á r e c   u   S k u t č e

leží v km 55,095 jednokolejné trati Havlíčkův  Brod - Pardubice- Rosice nad Labem

a v km 52,829 jednokolejné trati Svitavy - Žďárec u Skutče.

Je stanicí:

smíšenou podle povahy práce

mezilehlou po provozní stránce

odbočnou pro  jednokolejnou trať  Svitavy - Žďárec u Skutče

dispoziční pro trať Žďárec u Skutče - Polička

s pravomocí jednosměrnou

Sídlem vrchního přednosty uzlové železniční stanice je stanice CHRUDIM.

3. Vlečky

Vlečka Spojené  štěrkovny  a  pískovny, a.s. Brno, provozovna - kamenolom Zárubka odbočuje v km 57,898 výhybkou Z 1 mezi stanicemi Žďárec u Skutče - Chrast u Chrudimi. Přípojový provozní řád uložen v příloze číslo 4 SŘ.

##### 4. Hlásky (hradla), odbočky, vlečky a nákladiště, kolejové křižovatky, kolejové splítky a zastávky až k sousedním stanicím

Závorářské stanoviště Zv - zastávka Holetín leží v km 42,934 mezi stanicemi Žďárec u Skutče - Hlinsko v Čechách. Je přidělena UŽST Chrudim. Výpravní oprávnění pro odbavování osob a zavazadel. Čekárna je zděná, nástupiště vyvýšené s betonovou obrubou o délce 137 m. Osvětlení elektrické, obsluhuje závorář ve službě.

Hradlo Raná  ( bývalá výhybna ) leží v km 45,430 mezi stanicemi  Žďárec u Skutče - Hlinsko v Čechách. Je přiděleno UŽST Chrudim. U koleje číslo 1 v úrovni budovy hradla je umístěno sypané vyvýšené nástupiště v délce 50 m pro výstup a nástup zaměstnanců do a ze služby. Osvětlení elektrické, obsluhuje hradlař ve službě.

Zastávka Vojtěchov leží v km 47,013 mezi stanicemi Žďárec u Skutče - Hlinsko v Čechách. Je přidělena UŽST Chrudim. Odbavení cestujících ve vlaku. Čekárna je zděná , nástupiště vyvýšené s betonovou obrubou o délce 162 m. Osvětlení elektrické, rozsvěcované a zhášené  automaticky časovým spínačem.

Zastávka Pokřikov leží v km 48,011 mezi stanicemi Žďárec u Skutče - Hlinsko v Čechách. Je přidělena UŽST Chrudim. Odbavení cestujících ve vlaku. Čekárna je zděná, nástupiště vyvýšené s betonovou obrubou o délce 179 m. Osvětlení elektrické,rozsvěcované a zhášené automaticky časovým spínačem.

Závorářské stanoviště Zv - zastávka Prosetín leží v km 56,720 mezi stanicemi  Žďárec u Skutče - Chrast u Chrudimi. Je přidělena UŽST Chrudim. Výpravní oprávnění pro odbavování osob,zavazadel  a malých zásilek. Čekárna je zděná, nástupiště vyvýšené s betonovou obrubou o délce 125 m. Osvětlení elektrické, obsluhuje závorář ve službě.

Hláska Cejřov leží v km 58,495 mezi stanicemi Žďárec u Skutče - Chrast u Chrudimi. Je přidělena UŽST Chrudim. U traťové koleje vlevo ze strany hlásky směrem ke Chrasti u Chrudimi je umístěno sypané vyvýšené nástupiště v délce 20 m pro výstup a nástup zaměstnanců do  a ze služby. Osvětlení elektrické, obsluhuje hláskař ve službě.

Zastávka  Vrbatův Kostelec leží v km 60,175 mezi stanicemi Žďárec u Skutče- Chrast u Chrudimi. Je přidělena UŽST Chrudim. Výpravní oprávnění pro odbavování osob, zavazadel a malých zásilek s časovým omezením dle Seznamu stanic s časově omezeným výdejem jízdenek. Čekárna je zděná, nástupiště vyvýšené s betonovou obrubou o délce 126 m. Osvětlení elektrické, rozsvěcované a zhášené automaticky časovým spínačem.

Zastávka Horka u Chrudimi  leží v km 65,990 mezi stanicemi Žďárec u Skutče - Chrast u Chrudimi. Je  přidělena UŽST Chrudim. Odbavení cestujících ve vlaku. Čekárna zděná,nástupiště vyvýšené s betonovou obrubou o délce 145 m.

Osvětlení elektrické, rozsvěcované a zhášené automaticky časovým spínačem.

##### 7. Nástupiště

Čtyři zvýšená sypaná nástupiště u kolejí  1, 2, 3 a 4.

Délka nástupišť: u koleje číslo  1 dlouhé 110 metrů,

u koleje číslo  2 dlouhé 100 metrů,

u koleje číslo  3 dlouhé 110 metrů,

u koleje číslo  4 dlouhé 100 metrů.

Stanice má jeden vchod k nástupištím společný s východem,označený po pravé straně výpravní budovy. Ze strany kolejiště v celé délce výpravní budovy je zřízen krytý přístřešek se zvýšenou dlažbou o ploše 95,5 m˛. Úrovňové přechody jsou zřízeny přes koleje číslo 6, 4, 2 a 1 přímo proti vchodu na nástupiště,proti dopravní kanceláři, proti skladišti zavazadel  a spěšnin,další úrovňový přechod přes kolej číslo  6 je zřízen naproti vchodu do  parčíku. Tyto přechody slouží i pro manipulaci se zavazadly a spěšninami  k vlakům a od vlaků. U stavědla  St. 2  jeden  přechod pro zaměstnance. Všechna  výše uvedená nástupiště jsou zvýšená, sypaná bez zpevněných hran.

##### 8. Technické vybavení stanice

- Plynové ústřední topení ve výpravní budově vytápí celé přízemí výpravní budovy. Kotel  typ Junkers Cerastar ZWR 24-3 KE je umístěn v jídelně. 
Byty ve výpravní budově mají samostatné plynové topení. 
Budova nocležen má samostatné plynové ústřední topení, které vytápí budovu nocležen, veřejné WC, pracoviště staničního dělníka, reléovou, bateriovou a měničovou místnost SDC-SSZT Pardubice, telefonní ústřednu. Kotelna  je umístěna v suterénu  budovy v místnosti  pod schodištěm.    Vytápění je prováděno dvěma  kotli Junkers TR EHRE 240 a rovněž je prováděn ohřev teplé  vody pro budovu nocležen. Ohřívač je umístěn v kotelně .

Klíče od kotelen  a Hlavního uzávěru plynu (HUP) jsou uloženy u výpravčího.  HUP je umístěn v přístavku vlevo od výpravní budovy. Další uzávěr plynu pro  budovu SSZT a nocležny je na budově SSZT v průchodu mezi  čekárnou a budovou SSZT.

-  Jeden vodní jeřáb s chobotem pro dobírání vody parními lokomotivami a zařízení pro doplňování vody do motorových lokomotiv je  umístěno    mezi kolejemi  1 a 2 vlevo od vodárny  směrem ke Hlinsku v Č. V současné době je zařízení nefunkční. Vedle vodního jeřábu v koleji  číslo 2 je popelová a prohlížecí jáma.

Náhradní zařízení pro doplňování vody do motorových lokomotiv je v budově nocležen v bývalém skladu pro uhlí v uzamčené skříni. Hadice dosáhne na kolej číslo 4 a 6. Klíč od uzamčené skříně je uložen u výpravčího.

- Stanice má pitnou vodu z veřejného vodovodu. Tato voda je rozvedena do výpravní budovy, budovy nocležen, SSZT, veřejných WC, St.1, St.2, výtokového kohoutku na nástupišti a do služebních bytů ve výpravní  budově. Hlavní uzávěr je umístěn ve sklepě u vodárny ve výpravní budově. Mimo to má vodu z vlastní studny, která je v parčíku vedle výpravní budovy.  Rozvod této vody je přes filtrační zařízení a lze jej regulovat ve vodárně. Vodárna s filtračním zařízením je umístěna ve sklepě staniční budovy, klíč je uložen na pracovišti výpravčího. V současné době není v provozu. Dalším zdrojem užitkové vody je vrtaná studna v blízkosti složiště kabelového objektu SŽT, odkud je čerpána samočinným ponorným el. čerpadlem do tlakových nádob,umístěných na konci chodby suterénu budovy nocležen u skladu MTZ. Rozvod této užitkové vody slouží pro doplňování vody do motorových lokomotiv. Hlavní uzávěry vody  jsou u tlakových nádob vodáren výše uvedených.

V kotelně je zřízen nákladní výtah pro odklizení popela, který je zařízen na ruční pohon. V současné době je výtah nefunkční.

- Ve stanici se nacházejí pracoviště těchto jiných výkonných jednotek:

pracoviště SDC - SSZT Pardubice, pracoviště SDC - ST Pardubice ( útulek + kovárna ), pracoviště SDC - SŽE Pardubice ( sklad + útulek ).

Ve stanici je trvale umístěna sněhová fréza SDC ST Pardubice, která je garážována v ocelo-kolně na konci kusé koleje č. 8.

V žst. je útulek strojvedoucích DKV Česká Třebová , PJ Pardubice

- V žst. jsou umístěny tři stabilní předtápěcí stojany pro temperování motorových vozů.

Dva stojany jsou umístěny mezi kolejemi č. 4 a 6 mezi osvětlovacími stožáry č. 33 a 35.

Jeden předtápěcí a nabíjecí stojan NS 03 je umístěn u osvětlovacího stožáru č. 21, mezi kolejemi č. 4 a 6.

Při použití zaříze ní stojanů musí bezpodmínečně MV stát na koleji č. 4 nebo na koleji č. 6 / 6a přímo vedle stojanu.

Každý stojan  má dva vývody, skládající se z silového kabelu napájecího topnice ve vodním okruhu motorového vozu a polohové zástrčky napájecí 
M 810 48 V a přenášející pokyny pro ovládání a kontrolu systému. Každý stojan je schopen napájet a temperovat 2 motorové vozy řady 810.

Elektroměr je umístěn v samotném rozvaděči na boku objektu skladu.

Technologické postupy k obsluze jsou v příloze číslo 18 SŘ.

##### 9.C. Elektrická silnoproudá zařízení

- Proudová soustava  3 PEN střídavý 380 V / 220 V.

- Stabilní náhradní zdroj není instalován.

- Stanice je napájena  elektrickou energií samostatnou kabelovou přípojkou z      transformátoru VČE, který je umístěn naproti pracovišti SDC - SSZT Pardubice, vně pozemku ČD.

Byty ve staniční budově a v domku č. 62 jsou napájeny  samostatnou přípojkou VČE. Byt domku č. 63 je napájen z elektrického rozvodu stanice - podružný odběr přes odpočtový elektroměr. Objekt SDC - SSZT Pardubice je napájen z hlavního rozvaděče stanice přes odpočtový elektroměr v podružném rozvaděči na zdi  kiosku. Objekt SDC - ST Pardubice je napájen z hlavního rozvaděče přes odpočtový elektroměr umístěný na kovárně ST.

Předtápěcí stojany pro hnací vozidla M 810 jsou napájeny z elektrického rozvodu stanice přes podružný elektroměr, který je umístěn na skladišti na straně od budovy nocležen.

Dva stojany jsou umístěny mezi kolejemi č. 4 a 6 mezi osvětlovacími stožáry č. 33 a 35.

Jeden předtápěcí a nabíjecí stojan NS 03 je umístěn mezi kolejemi č. 4 a 6 u osvětlovacího stožáru č. 21.

- V případě nouzového vypnutí ( požár  nebo povodeň a pod. ) je třeba vypnout  hlavní vypínač v elektroměrovém rozvaděči ve vestibulu výpravní budovy vedle výdejního okénka osobní pokladny. 
- V dopravní kanceláři je instalováno tlačítko „Nouzové vypnutí napájení“, kterým v případě nutnosti se odpojí napájení reléovky.

Zabezpečovací zařízení na St. 1 a St. 2 se vypne příslušným jističem  v rozvaděči v dopravní kanceláři.

Ústředna telefonických a dálnopisných rozvodů ATU se vypne v rozvaděči na pracovišti SSZT Pardubice.

- Přívod je ukončen v KS 1 na  budově stanice, odtud do elektroměrového rozvaděče ve vestibulu a do hlavního rozvaděče v dopravní kanceláři, odkud jsou napojeny všechny objekty ŽST.

10.A. Elektrické osvětlení

-	Celkové venkovní osvětlení je řešeno stožáry JŽ 12 a výložníky. Vnitřní osvětlení výpravní budovy, včetně krytého nástupiště, budovy nocležen a obou stavědel je žárovkové a zářivkové.

-	Stožárů JŽ je 49, výložníky  4.

Osvětlovací stožáry jsou umístěny:

v jedné řadě od St. 1 vně koleje číslo 4 a dále mezi kolejemi 4 a 6 jsou stožáry 
1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 a 45,

v jedné řadě od St. 1 vně koleje číslo 5 a dále mezi kolejemi  5 a 7 jsou stožáry   4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, stožáry  47, 48, 49 pokračují od St. 2 směrem ke Chrasti. Všechny stožáry jsou od sebe vzdáleny  30 - 37 metrů.

Výložníky jsou umístěny:

1 výložník na čele budovy nocležen ze strany kolejiště,

1 výložník na rohu výpravní budovy u vchodu ze strany kolejiště,

1 výložník nad vchodem do vestibulu ze strany veřejné komunikace,

1 výložník vedle vchodu ke služebním bytům ze strany parčíku.

Při spouštění svítidel stožárů JŽ musí být dodrženo ustanovení 11/85 - PMR čl. 36. Dle tohoto předpisu  je , v rámci  základní údržby osvětlení , povinností

uživatele zajistit potřebné světelné zdroje, žebříky, kliky ke spouštění svítidel apod. Kliky ke spouštění svítidel jsou uloženy na pracovišti výpravčího.

Umístění ostatních venkovních osvětlovacích těles:

Stavědlo St. 1 - jedno  osvětlovací těleso u vchodu a jedno na rohu stavědla od

Skutče pro zjišťování označení konce vlaku.

Stavědlo St. 2 - jedno  osvětlovací těleso u vchodu a jeden reflektor pro zjišťosti

volnosti námezníků.

Skladiště ŽST - jedno  osvětlovací těleso na vchodovými vraty ze strany kolejiš-

tě, tři osvětlovací tělesa  na rampě ze strany komunikace.

Osvětlení čekárny a vestibulu zářivkové. Ostatní prostory ve výpravní budově, v budově nocležen a veřejná WC jsou osvětlována zářivkami nebo žárovkami. Kryté nástupiště je osvětleno  pěti závěsnými  žárovkovými tělesy.

Čistění a výměnu vyhořelých světelných zdrojů stožárů JŽ a výložníků provádí SDC - SŽE Pardubice - dílna silnoproud Chrudim.

Čistění a výměnu vyhořelých světelných zdrojů ostatních osvětlovacích těles venkovních a vnitřních provádí odpovědní pracovníci uživatele.

-Elektroměrný rozvaděč napájení stanice je umístěn ve vestibulu výpravní bu-    dovy, kde jsou umístěny dva hlavní vypínače. Jeden pro vypnutí veškerého přívodu el. proudu a druhý pro vypnutí motorového proudu pro napájení kolejové váhy, a všech motorů samočinných vodních čerpadel. Hlavní rozvaděč je osazen ve skříni umístěné v dopravní kanceláři, kde jsou umístěny všechny jističe pro jednotlivé obvody napájení ve stanici. Vně přístupových dvěří rozvaděče jsou umístěna tlačítka pro obsluhu venkovního stožárového  osvětlení, rozdělená do skupin dle označení na šítcích včetně úsporného osvětlení. Vedle hlavního rozvaděče v dopravní kanceláři jsou umístěny  vypínače pro dopravní kancelář, čekárnu, vestibul, osvětlení krytého peronu, spolu s osvětlením názvu stanice a všech výložníků na výpravní budově. V dopravní kanceláři jsou ještě v samostatné skříni umístěny  jističe a pojistky pro všechna elektrická zařízení ve výpravní budově ( světla, ohřívač vody, motory čerpadel, vodárny, atd. ). V budově nocležen jsou umístěny tři skříňky a to u vchodu do kotelny s jističi  pro elektrická zařízení v suterénu budovy, na schodišti  v přízemí a odpočívadle v prvním  patře jsou jističe pro elektrická zařízení jednotlivých podlaží. Pojistky

vyměňuje a jističe zapíná určený pracovník uživatele. Jednotlivé jističe a vypínače jsou označeny štítky.

- Použité světelné zdroje:  výbojky RVLX 250, SHC 100, žárovky 40 - 200 W a

zářivkové trubice do 60 W.

-  Zařízení elektrického osvětlení udržují pracovníci uživatele a SDC - SEE Pardubice.

- Za osvětlení venkovních železničních prostranství a prostor pro cestující a dodržování úsporných opatření odpovídá výpravčí.

-  Zásuvkové stojany pro připojení doplňkového osvětlení jsou umístěny u koleje  6 a, jeden vedle vodárny, druhý u začátku bočně čelní rampy a jeden na konci kusé koleje  6 b.

##### 10.B. Nouzové osvětlení

- Vestibul stanice a čekárna pro cestující se  osvětlují petrolejkami, které se umístí takto:

- 1 petrolejka na výdejní okénko ve vestibulu,

- 1 petrolejka na stůl v čekárně pro cestující.

Petrolejky jsou umístěny v počtu 2 kusy ve skříni řídícího přístroje a za  jejich použitelnost odpovídají výpravčí. Za nouzové osvětlení výše uvedených prostor odpovídá výpravčí spolu se s staničním dozorcem. 
Osvětlení služebních místností se provede vhodným použitím návěstních svítilen.

##### 11. Přístupové cesty  ve stanici

-	Přístupová cesta na stavědlo St. 1 je od výpravní budovy po silnici k přejezdu 	     v km 54,866 a dále po stezce.

-	Přístupová cesta na stavědlo St. 2 je od výpravní budovy po účelové komunikaci za  skladištěm, přes přejezd v koleji číslo 8 až za úroveň výhybky číslo 19, dále po přechodu na stavědlo St. 2.

- Přístupová cesta pro uživatele drážního domku č. p. 63 a jeho rodinné příslušníky je od výpravní budovy po účelové komunikaci za skladištěm, přes kolej číslo 8 přímo k domku. 
Přecházení nebo přejíždění koleje číslo 8 je dovoleno jen po bezpečném zjištění, že není prováděn žádný posun

-	Používání jízdních kol při výkonu dopravní služby je v celém obvodu stanice zakázáno.

- 	Ústupové cesty jsou shodné s přístupovými. Schématický náčrtek v příloze číslo 1 SŘ.

13. Opatření při úrazech

Uložení záchranných prostředků a pomůcek:

- 1 skříňka  první pomoci v dopravní kanceláři,

-  po  1 zdravotnické brašně na pracovištích signalistů St. 1 a St. 2,

- 1 zdrav. nosítka ve fotokomoře, 2 ks zdrav. nosítky v kulturní místnosti

Telefonní čísla  zdravotnických zařízení jsou uvedena na  vývěsce  v dopravní           kanceláři  a  v obalu Mimořádné události.

##### 14. Místa ve stanici, kde není dodržen volný schůdný a manipulační prostor.

- km 54,898 - 54,910 - kolej číslo 4 podél boční rampy vpravo,

- km 54,910 - 54,955 - kolej číslo 6a podél bočně-čelní rampy vpravo,

- km 55,156 - 55,205 - kolej číslo 6 podél boční rampy přilehlé ke skladišti vpravo,

- km 55,156 - 55,190 - u stožárů el.osvětlení č. 33 a 35 stojany pro ohřev  M 810,

- km 54,681 - 54,698 - betonový vyvýšení základ bývalé uhelny vlevo,

- km 54,960 - kolej číslo 4 osvětlovací stožár číslo 21 vpravo,

kolej číslo 4, 6, 5, 7 v místech umístění osvětlovacích stožárů oboustranně,

- km 54,975 - kolej číslo 1 a 2 vodní jeřáb pro napájení lokomotiv oboustranně,

V obvodu stanice dále - závaží a návěstidla výhybek a výkolejky, stojany na zarážky, telefonní sloupky, traťové značky (hektometrovníky, sklonovníky apod.

##### 15. Uložení klíčů od budov a jejich náhradních klíčů

Všechny klíče od budov, místností, nocležen vlakových čet, vodárny, čekárny a vestibulu  atd. jsou uloženy v zasklené skříňce v dopravní kanceláři a v zásuvce stolu výpravčího. Náhradní klíče jsou uloženy ve skříňce v kanceláři přednosty ŽST Žďárec u Skutče. Klíč od kanceláře přednosty ŽST Žďárec u Skutče je uložen v zapečetěné obálce u výpravčího.

##### 16.Zajištění služebních místností při opuštění pracoviště

Zaměstnanci stanice a traťových stanovišť musí mít k opuštění pracoviště vždy souhlas výpravčího. Signalisté, závoráři Zv Prosetín a hláskaři hlásky Cejřov po udělení souhlasu služební místnost při odchodu řádně uzamknou a klíč vezmou do osobní úschovy. Výpravčí při výjimečně nutném opuštění dopravní kanceláře, zajistí dozor prostřednictvím staničního dozorce. To znamená, že dopravní kancelář nesmí zůstat nikdy bez dozoru. Opuštění pracoviště vždy ohlásí výpravčím sousedních stanic.

B. KOLEJE, VÝHYBKY, VÝKOLEJKY 
A ZAŘÍZENÍ BOČNÍ OCHRANY

##### 21. Koleje, jejich určení a užitečná délka

| Kolej číslo | Užitečná délka v m | Omezená polohou (námezníků,výh. č., návěstidel, výkolejek, zarážedla apod.) | Účel použití a jiné poznámky (trakční vedení, snížená rychlost, správce zařízení není-li jím SDC, apod.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| a) dopravní |
| 1 | 403 | Sc 1 - L 1 | Vjezdová a odjezdová pro všechny vlaky |
| 2 | 387 | S2 - L 2 | Vjezdová a odjezdová pro všechny vlaky |
| 3 | 363 | Sc 3 - L 3 | Vjezdová a odjezdová pro všechny vlaky |
| 4 | 339 | S 4 - L 4 | Vjezdová a odjezdová pro všechny vlaky |
| 5 | 330 | Sc 5 - L 5 | Vjezdová a odjezdová pro vlaky nákladní dopravy |
| b) manipulační |
| 6 | 171 | Hrot výměny č.10 - Se 3 | Všeobecně nakládková a vykládková kolej, odstavná |
| 6 a | 82 | Námezník výhybky č. 10 - zarážedlo | Kusá, všeobecně nakládková a vykládková kolej, odstavná |
| 7 | 163 | Námezník výhybky č. 11 - zarážedlo | Kusá, odstavná, pro pohotovou zátěž k odvozu Mn vlaky |
| 9 | 163 | Námezník výhybky č. 11 - zarážedlo | Kusá, odstavná, pro pohotovou zátěž k odvozu Mn vlaky |
| 6 b | 65 | Námezník výhybky č. 13 - zarážedlo | Kusá, odstavná pro správkové vozy a speciální vozidla |
| 8 | 55 | Námezník výhybky č.13 - zarážedlo v garáži | Kusá pro odstavování a garážování speciálních vozidel |

22. Seznam výhybek, výkolejek a kolejových zábran

| Označení | Obsluha | Zabezpečení | Ohřev nebo ČSD |  | Prosvětlování | Údržba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jak | odkud |  | T 100 čl.23 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ústředně | výpravčí | elektromotorický přestavník | ne | odrazky | signalista St. 1 |
| 2 | ústředně | výpravčí | elektromotorický přestavník | ne | odrazky | signalista St. 1 |
| 3 | ústředně | výpravčí | elektromotorický přestavník | ne | odrazky | signalista St. 1 |
| 4 | ústředně | výpravčí | elektromotorický přestavník | ne | odrazky | signalista St. 1 |
| 5 | ústředně | výpravčí | elektromotorický přestavník | ne | odrazky | signalista St. 1 |
| 6 | ústředně | výpravčí | elektromotorický přestavník | ne | odrazky | signalista St. 1 |
| 7 | ústředně | výpravčí | elektromotorický přestavník | ne | odrazky | signalista St. 1 |
| 9 | ručně |  | výměnový zámek 7 ve výh. č. 10 | ne | odrazky | Staniční dozorce |
| 10 | ručně |  | kontrolní výměn.zá- mek, 1 v EZ | ne | odrazky | Staniční dozorce |
| 11 | ručně |  | nezabezpečena | ne | odrazky | Staniční dozorce |
| 12 | ústředně | St. 2 | elektromotorický přestavník | ne | odrazky | signalista St. 2 |
| 13 | ručně |  |  | ne | odrazky | SDC- ST, STO Skuteč |
| 14 | ručně |  | výměn. zámkemklíč ve Vk 1 | ne | odrazky | signalista St. 2 |
| 15 | ústředně | St. 2 | elektromotorický přestavník | ne | odrazky | signalista St. 2 |
| 16 | ústředně | St. 2 | elektromotorický přestavník | ne | odrazky | signalista St. 2 |
| 17 | ústředně | St. 2 | elektromotorický přestavník | ne | odrazky | signalista St. 2 |

| Označení | Obsluha | Zabezpečení | Ohřev nebo | Prosvětlování | Údržba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jak | odkud |  | T100 čl.23 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
| 18 | ústředně | St. 2 | elektromotorický přestavník | ne | odrazky | signalista St. 2 |
| 19 | ústředně | St. 2 | elektromotorický přestavník | ne | odrazky | signalista St. 2 |
| Seznam výkolejek |
| Vk 1 | ručně EZ | St. 2 | výkolejkový kontrolní zámek ●v EZ | ne | odrazky | signalista St.2 |

-  6 kusů přenosných neuzamykatelných výměnových zámků uloženy u signalisty St. 1.

-  2 kusy přenosných neuzamykatelných výměnových zámků uloženy u signalisty St. 2.

-   3 ks kliky  pro ruční přestavování výhybek označené 1,2,3 jsou uloženy na St. 2. Klika

se smí použít  pouze na příkaz výpravčího.

-   3 ks kliky  pro ruční přestavování výhybek označené 4, 5, 6 jsou uloženy na St. 1. Klika

se smí použít  pouze na příkaz výpravčího.

-  Na výhybkách číslo 1 – 7,12,15,16,17,18,19 jsou  elektromotorické přestavníky  - EP 600
    s hákovými závěry.

23. Výhybky na širé trati přidělené stanici

| Označení | Obsluha | Zabezpečení | Ohřev nebo ČSD |  | Prosvětlování | Údržba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| km poloha | jak | odkud |  | T 100 čl.23 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
| Z 1 57,898 | ručně | zaměstnanec řídící posun | závorník + stojan. zámek do přímého směru 22 | není | odrazky | pracovník vlečkaře |  |

Do opravy zabezpečovacího zařízení je zástrčkový klíč od bývalé vlečky Cejřov uzavřen

a zaplombován  k hradlovému přístroji  na hlásce Cejřov.

##### 24. Výhybky a výkolejky, které jsou v základní poloze uzávorovány

Výhybka Z 1 v km 57,898

Výkolejka Vk Z 1 vlečka Zárubka

jsou uzávorovány i mimo vlakovou dopravu.

##### 25. Výhybky, které musí být uzamčeny, jsou-li při jízdě vlaku pojížděny po hrotu

Výhybka číslo 9 ve čtvrté koleji.

##### 26. Úschova hlavních klíčů od výhybek, výkolejek a kolejových zábran

Za vlakové dopravy i mimo vlakovou dopravu jsou klíče od výhybek 10 / 9 
a Vk 1/14 v EZ. 
Zástrčkový klíč od stavědla vlečky Zárubka je držen v řídícím přístroji v dopravní kanceláři zástrčkovým klíčem.

Hlavní klíč od stojanového zámku traťové výhybky Z 1  za vlakové dopravy i  mimo vlakovou dopravu, vyjma provádění obsluhy vlečky ŽPSV Zárubka,  uschovává výpravčí. Klíč musí být zavěšen ve svazku spolu s klíčem od stavědla  vlečky ŽPSV  Zárubka v zasklené skříňce v  dopravní kanceláři.

##### 28. Pečetění náhradních klíčů

Kromě vrchního přednosty UŽST může náhradní klíče pečetit náměstek vrchního přednosty UŽST.  Pečetidlo je uloženo u náměstka vrchního přednosty UŽST. Označení pečetidla je „Pražská dráha železniční stanice Chrudim“.

C. ZABEZPEČOVACÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

##### 31.A. Zabezpečovací zařízení ve stanici

Zabezpečovací zařízení 2. kategorie (elektromechanické zabezpečovací zařízení) na hlinecko-skutečském zhlaví je doplněno zařízením JOP. Hlavní návěstidla jsou závislá na  poloze všech pojížděných i odvratných výhybek a zároveň jsou vyloučeny současné zakázané jízdní cesty. Závěrová tabulka viz příloha č. 6  SŘ.

Ovládání prvků na hlinecko-skutečském zhlaví a jejich ovládaní provádí výpravčí pomocí klávesnice nebo „myši“ počítače; indikace je na monitoru.
Volnost kolejových úseků na hlinecko-skutečském zhlaví je zjišťována pomocí počítačů náprav. Systém slouží ke zjišťování volnosti a obsazenosti úseku. 
Obsluha je prováděna dle „Doplňujícího ustanovení“ pro obsluhu zabezpečovacího zařízení ovládaného z JOP – příloha č. 5A SŘ.
Obsluhujícímu zaměstnanci ve službě je zakázáno používat jinou PIK, než jemu přidělenou. Použití náhradní karty viz. příl. 5A SŘ.

##### 31.B. Zabezpečovací zařízení v přilehlých mezistaničních úsecích

V mezistaničním úseku Žďárec u Skutče - Hlinsko v Čechách, rozděleném na dva traťové oddíly  hradlem Raná, je traťové zabezpečovací zařízení 2. kategorie - Reléový poloautomatický blok ( RPB ) pro obousměrný provoz.

V mezistaničním úseku Žďárec u Skutče - Chrast u Chrudimi  je traťové zabezpečovací zařízení 1. kategorie - telefonické dorozumívání. Mezistaniční úsek rozdělen na dva traťové oddíly hláskou Cejřov.

Oddílové návěstidlo „ So “  hlásky Cejřov je vázáno na obsluhu vlečky Zárubka  ze stanice Žďárec u Skutče souhlasovým hradlem na hlásce Cejřov. Obsluha viz. závěrová tabulka přílohy č. 6.

V mezistaničním úseku Žďárec u Skutče - Skuteč je traťové zabezpečovací zařízení 1. kategorie - telefonické dorozumívání.

##### 31.C. Zabezpečovací zařízení na přejezdech

| Poloha (km) | Druh ko- munikace | Typ a kat. PZZ | Poznámka. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Traťový | úsek | Hlinsko v Čechách - Žďárec u Skutče |
| 42,644 | silnice IV třídy | PZM 1 | Obsluha ručně ze zastávky Holetín. V základní poloze otevřeny. |
| 42,901 | silnice IV třídy | PZM 2 | Obsluha ručně ze zastávky Holetín. V základní poloze otevřeny. |
| 42,934 |  |  | zastávka Holetín |
| 44,724 | silnice IV třídy | PZS 3SNLI AŽD 71 bez závor | Obsluha - hradlař Raná, ruční ovládání Závislé na návěstidlech So, ovládací prvky a kontrola hradlo Raná |
| 45,487 |  |  | Hradlo Raná |
| 45,505 | silnice IV třídy | PZS 3SNLI AŽD 71 bez závor | Obsluha - hradlař Raná, ruční ovládání Závislé na návěstidlech Lo a So ovládací prvky a kontrola hradlo Raná |
| 46,094 | silnice IV třídy | PZS 3SNLI AŽD 71 bez závor | Poloha ovládacích úseků S - 46,904 - 46,094 L - ruční ovládání, Závislé na návěstidlech Lo,ovládací prvky a kontrola hradlo Raná |
| 46,677 | silnice III třídy | PZS 3 SBI typ VÚD | Ovládání automaticky . Ovládací úseky L - 46,059 - 46,677 S 47,332 - 46,677. Kontrola na hradla Raná |
| 46,918 | silnice III třídy | PZS 3 SBI typ VÚD | Ovládání automaticky . Ovládací úseky S - 48,076 - 46,918 L 46,059 - 46,918. Kontrola na hradla Raná |
| 47,013 |  |  | zastávka Vojtěchov |
| 48,011 |  |  | zastávka Pokřikov |
| 48,085 | silnice III třídy | PZS 3 SBI typ VÚD | Ovládání automaticky . Ovládací úseky S - 49,023 - 48,085 L 47,332 - 48,085. Kontrola na hradla Raná |
| 48,421 | silnice IV třídy | PZS 3 SBI typ VÚD | Ovládání automaticky . Ovládací úseky S - 49,023 - 48,421 L 47,332 - 48,421. Kontrola na hradla Raná |
| 48,608 | silnice III třídy | PZS 3SBI AŽD 71 bez závor | Ovládání automaticky . Ovládací úseky S - 49,974 - 48,608 L 47,332 - 48,608. Kontrola na hradla Raná |
| 49,035 | silnice IV třídy | PZS 3SBI AŽD 71 bez závor | Ovládání automaticky . Ovládací úseky S - 49,974 - 49,035 L 48,101 - 49,035. Kontrola na hradla Raná |
| 49,957 | silnice IV třídy | PZS 3SBI AŽD 71 bez závor | Ovládání automaticky . Ovládací úseky S - 51,047 - 49,957 L 49,023 - 49,957. Kontrola na hradla Raná |
| 51,060 | silnice IV třídy | PZS 3SBI typ SSSR bez závor | Ovládání automaticky . Ovládací úseky S - 52,050 - 51,060 L 50,398 - 51,060. Kontrola výpravčí žst. Žďárec u Skutče |
| 51,626 | silnice IV třídy | PZS 3SBI typ SSSR bez závor | Ovládání automaticky . Ovládací úseky S - 52,426 - 51,626 L 50,398 - 51,626. Kontrola výpravčí žst. Žďárec u Skutče |
| 52,066 | silnice III třídy | PZS 3SBI typ SSSR bez závor | Ovládání automaticky . Ovládací úseky S - 52,869 - 52,066 L 51,072 - 52,066. Kontrola výpravčí žst. Žďárec u Skutče |

| Poloha (km) | Druh ko- munikace | Typ a kat. PZZ | Poznámka. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 52,435 | silnice IV třídy | PZS 3SBI typ SSSR bez závor | Ovládání automaticky . Ovládací úseky S - 53,812 - 52,435 L 51,646 - 52,435. Kontrola výpravčí žst. Žďárec u Skutče |
| 52,879 | silnice IV třídy | PZS 3SBI typ SSSR bez závor | Ovládání automaticky. Ovládací úseky S - 53,812 - 52,879 L 52,075 - 52,879. Kontrola výpravčí žst. Žďárec u Skutče |
| železniční stanice Žďárec u Skutče |
| 54,417 | silnice IV třídy | PZM 1 | Obsluha ručně ze St. 1 na příkaz výpravčího žst. Žďárec u Skutče. Závislost na náv. L, S2 a S4, Sc 1, Sc 3 a Sc 5. |
| 54,866 | silnice III třídy | PZM 1 S | Obsluha ručně ze St. 1 na příkaz výpravčího žst. Žďárec u Skutče. PZM doplněno světelnou výstrahou. Závislost na náv. L, PL, S2 a S4, Sc 1, Sc 3 a Sc 5. |
|  | Traťový | úsek | Žďárec u Skutče - Chrast u Chrudimi |
| 56,720 |  | zastávka | Prosetín |
| 56,739 | silnice III třídy | PZM 2L doplněné přejezdníky | Obsluha ručně , závorář ze zastávky Prosetín. Přejezdník X- 561 v km 56,025, X - 578 v km 57,846 |
| 57,203 | silnice IV třídy | PZM 1 L se závorami, doplněné přejezdníky | Obsluha ručně , závorář ze zastávky Prosetín. Přejezdník X- 561 v km 56,025, X - 578 v km 57,846 |
| 58,454 | silnice IV třídy | PZM 2 se závorami | Obsluha ručně, z hlásky Cejřov. Závislost na návěstidlech hlásky Cejřov Lo, So |
| 58,495 |  |  | Hláska Cejřov |
| 59,270 | silnice IV třídy | PZM 1 se závorami | Obsluha ručně , dálkově z hlásky Cejřov |
| 59,750 | silnice III třídy | PZS 3SBI typ AŽD 71 | Ovládání automaticky . Ovládací úseky L - 59,057- 59,750 S- 61,003 - 59750 Kontrola výpravčí žst. Žďárec u Skutče |
| 60,175 |  |  | Zastávka Vrbatův Kostelec |
| 60,182 | silnice II třídy | PZS 3SBI typ AŽD 71 | Ovládání automaticky . Ovládací úseky L - 59,057-60,182 S- 61,003- 60,182 Kontrola výpravčí žst. Žďárec u Skutče |
| 60,359 | silnice III třídy | PZS 3SBI typ AŽD 71 | Ovládání automaticky . Ovládací úseky L - 59,057- 60359 S- 61,003- 60,359 Kontrola výpravčí žst. Žďárec u Skutče |
| 61,790 | lesní cesta | uzamčené břevno | Obsluha ručně, zaměstnanec žst. Chrast u Chrudimi na požádání.Klíč u výpravčího žst. Chrast u Chrud. |
| 63,143 | lesní cesta | PZM 2 se závorami | Obsluha ručně, zaměstnanec žst. Chrast u Chrudimi na požádání.Klíč u výpravčího žst. Chrast u Chrud. |
| 63,901 | lesní cesta | uzamčené břevno | Obsluha ručně, zaměstnanec žst. Chrast u Chrudimi na požádání.Klíč u výpravčího žst. Chrast u Chrud. |
| 64,358 | lesní cesta | PZM 2 se závorami | Obsluha ručně, zaměstnanec žst. Chrast u Chrudimi na požádání.klíč u výpravčího žst. Chrast u Chrud. |
| 65,990 |  |  | Zastávka Horka u Chrudimi |
| 66,006 | silnice II třídy | PZS 3 ZBI se závorami typ AŽD 71 | Ovládání automaticky . Ovládací úseky L - 65,045-66,006 S - 66,956- 66,006 Kontrola výpravčí žst. Chrast u Chrudimi |
| 66,717 | silnice IV třídy | PZS 3 SBI typ AŽD 71 | Ovládání automaticky . Ovládací úseky L - 66,021- 66,712 S - 67,328-66,717Kontrola výpravčí žst. Chrast u Chrudimi |
| 66,967 | silnice III třídy | PZS 3 SBI typ AŽD 71 | Ovládání automaticky.. Ovládací úseky L -. 66,021-66,967 S - výpravčí. Kontrola výpravčí žst. Chrast u Chrudimi |

Přejezdy v km 56,739 a v km 57,203 jsou doplněny přejezdníky v km 56,026 a km 57,846. Kontrolní a reléová skříňka je umístěna  na závorářském stanovišti Prosetín, odkud jsou tyto PZM obsluhovány.

| Poloha (km) | Druh ko- munikace | Typ a kat. PZZ | Poznámka. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Traťový | úsek | Skuteč - Žďárec u Skutče |
| 50,162 | silnice IV třídy | výstražné kříže | Poloha umístění návěsti „Pískejte“ L - 49,890 , S - 50,435 |
| 50,807 | silnice IV třídy | výstražné kříže | Poloha umístění návěsti „Pískejte“ L - 50,534 , S - 51,080 |
| 51,110 | silnice III třídy | výstražné kříže | Poloha umístění návěsti „Pískejte“ L - 50,837 , S - 51,260 |
| 51,273 | silnice IV třídy | výstražné kříže | Poloha umístění návěsti „Pískejte“ L - 51,120 , S - 51,420 |
| 51,427 | silnice IV třídy | výstražné kříže | Poloha umístění návěsti „Pískejte“ L - 51,283 , S - 51,700 |
|  | Železniční | stanice | Žďárec u Skutče |
| 52,012 | silnice III třídy | výstražné kříže | Poloha umístění návěsti „Pískejte“ L - 51,738 , S - 52,285 |
| 52,594 | silnice III třídy | PZM 1S se závorami | Obsluha ručně, dálkově ST.1 žst. Žďárec u Skutče, PZM doplněno světelnou výstrahou. |

##### 32. Seznam hlavních návěstidel a jejich předvěstí, ostatních nepřenosných návěstidel platných pro posun, indikátorů a návěstidel pro zkoušku brzdy

| Návěstidlo, druh a označení | Poloha v km | Odkud se obsluhuje | Rozsvícení | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Předvěst světelná „ Př L“ | 53,603 | závislá na vjezdovém návěstidle „ L“ |  | Od Hlinska v Čechách |
| Vjezdové světelné návěstidlo „ L “ | 54,331 | výpravčí |  | Od Hlinska v Čechách. Ke krajní výhybce je vzdálenost 253 m. PN. Přímé telefonní spojení. |
| Předvěst světelná „ Př PL “ | 51,518 | závislá na vjezdovém návěstidle „ PL “ |  | Od Skutče |
| Vjezdové světelné návěstidlo „ PL “ | 51,998 | výpravčí |  | Od Skutče. Ke krajní výhybce je vzdálenost 287 m. PN. Přímé telefonní spojení. |
| Předvěst světelná „ Př S “ | 56,595 | závislá na vjezdovém návěstidle „ S “ |  | Od Chrasti u Chrudimi |
| Vjezdové světelné návěstidlo „ S “ | 55,904 | signalista St. 2 |  | Od Chrasti u Chrudimi. Ke krajní výhybce je vzdálenost 532 m. PN. Přímé telefonní spojení. |
| Cestové světelné návěstidlo „ Sc 5“ | 54,872 | výpravčí |  | PN |
| Cestové světelné návěstidlo „ Sc 3“ | 54,872 | výpravčí |  | PN |
| Cestové světelné návěstidlo „ Sc 1“ | 54,872 | výpravčí |  | PN |
| Odjezdové světelné návěstidlo „ S 2“ | 54,872 | výpravčí |  | PN |
| Odjezdové světelné návěstidlo „ S 4“ | 54,872 | výpravčí |  | PN |
| Seřaďovací světelné „ Se 2“ | 54,545 | výpravčí |  | trpasličí |
| Seřaďovací světelné „ Se 3“ | 55,215 | signalista St. 2 |  |  |
| Odjezdové světelné návěstidlo „ L 1 “ | 55,275 | signalista St. 2 |  | PN |
| Odjezdové světelné návěstidlo „ L 2 “ | 55,259 | signalista St. 2 |  | PN |
| Odjezdové světelné návěstidlo „ L 3 „ | 55,235 | signalista st. 2 |  | trpasličí PN |
| Odjezdové světelné návěstidlo „L 4 „ | 55,211 | signalista St.2 |  | PN |
| Odjezdové světelné návěstidlo „L 5“ | 55,202 | signalista St.2 |  | trpasličí PN |
| Seřaďovací mechanické návěstidlo | 54,900 | neobsluhuje se | ne | Ukončení kusé 6a koleje, pouze návěst „Posun zakázán “ |
| Seřaďovací mechanické návěstidlo | 55,350 | neobsluhuje se | ne | Ukončení kusé 6b koleje, pouze návěst „ Posun zakázán “ |
| Seřaďovací mechanické návěstidlo | 55,328 | neobsluhuje se | ne | Pro kolej č. 8 , umístěno na vratech garáže |
| Označník směr Hc | 54,384 | neobsluhuje se | ne | Od krajní výhybky vzdálen 200 m |
| Označník směr Su | 52,050 | neobsluhuje se | ne | Od krajní výhybky vzdálen 235 m |
| Označník směr Ct | 55,717 | neobsluhuje se | ne | Od krajní výhybky vzdálen 344 m |

##### 33. Telekomunikační a informační zařízení

- Telefonní okruhy

Traťový telefon Žďárec u Skutče - Hlinsko v Čechách		VT    04 - 67f

Traťový telefon Žďárec u Skutče - Chrast u Chrudimi		VT    04 - 67g

Traťový telefon Žďárec u Skutče - Skuteč		VT  048 - 69f

Hláskový telefon Žďárec u Skutče - Raná		VL    04 - 67f

Hláskový telefon Žďárec u Skutče - Cejřov		VL    04 - 67g

Traťový telefon Žďárec u Skutče - Polička		VT  048 - 697

Dispečerský selektor Česká Třebová - Havlíčkův Brod		VD    58 - 67

Přivolávací telefon vjezd. návěstidla PL		VP    Vj - PL

Přivolávací telefon vjezd. návěstidla L		VP    Vj - L

Přivolávací telefon vjezd. návěstidla S		VP    Vj - S

u PZZ v km 54,866		        JN -1

Automatická ústředna napojena na ATÚ Pardubice.

Jednotlivé pobočky viz telefonní seznam.

Všechna telefonní spojení vyjma selektorů jsou ukončena ve stolním zapojovači typu ZUL u výpravčího a v náhradním zapojovači v dopravní kanceláři.

- Staniční rozhlas

Účel: informování cestujících a dopravních zaměstnanců při  posunu bez zpětného dotazu.

Umístění: zařízení rozhlasu je umístěno v dopravní kanceláři. Na rozhlasové ústředně MRÚ jsou zapojeny 4 větve takto:

Větev č. 1 - reproduktor u výhybky č. 12 na konci skladiště

Větev č. 2 - reproduktor v čekárně pro cestující

Větev č. 3 - 2 reproduktory na krytém nástupišti u DK+ budova SSZT

Pokyny pro obsluhu staničního rozhlasu viz příloha  č . 5 F SŘ.

Vzory hlášení pro cestující uvedeny v příloze č. 26 SŘ.

- Radiové spojení

Místní operativní síť pro spojení mezi výpravčími a strojvedoucími na trati Svitavy - Žďárec u Skutče. Základnová radiostanice je umístěna v žst. Skuteč, v žst. Žďárec u Skutče je pouze ovládací přístroj ZR 20, který je připojen kabelem k základní radiostanici v žst. Skuteč. Přidělená volací značka „ ZSC 194 Žďárec“.

SMV (STE) - Síť manipulačních vlaků pro řízení posunu u Mn vlaků v traťovém úseku Chrudim - Žďárec u Skutče.

- Výpočetní technika: V místnosti vedoucích posunu vedle dopravní kanceláře je umístěn počítač s úlohou MIS. Obsluha vedoucí posunu , výpravčí.

- Ostatní sdělovací zařízení: státní telefon dopravní kancelář  - 469 351 266

- Ostatní informační zařízení

Hodiny centrálně řízené jsou umístěny na všech provozních pracovištích ve stanici. Centrálně řízené hodiny pro informování cestujících jsou umístěny v čekárně, vestibulu, na krytém nástupišti a nad vchodem z veřejné komunikace do vestibulu.

F.  ORGANIZACE DOPRAVNÍHO PROVOZU

##### 54. Určený zástupce vrchního přednosty uzlové železniční stanice

Určeným zástupcem vrchního přednosty UŽST je náměstek vrchního přednosty UŽST.

##### 55. Vedoucí zaměstnanci uzlové železniční stanice pověření kontrolní činností

náměstek vrchního přednosty UŽST

přednosta žst. Žďárec u Skutče

IŽD-VT, IŽD

dozorčí, dozorčí přepravy

technolog

V mimopracovní době, ve dnech pracovního volna a klidu a po dobu nepřítomnosti zaměstnanců výše uvedených zastupuje vrchního přednostu UŽST výpravčí  ve službě.

##### 56. Dozorčí provozu ve směnách, staniční dispečeři a výpravčí, jejich stanoviště a vzájemné vztahy

Jeden výpravčí ve směně. Stanoviště má v dopravní kanceláři ve výpravní budově. Výpravčí je vedoucím směny a  je nadřízen všem zaměstnancům ve službě.

V nepřítomnosti staničního dozorce obsluhuje výpočetní techniku v dopravní kanceláři.

57. Staniční dozorci, signalisté, dozorci výhybek a výhybkáři, jejich stanoviště (stavědla) a vzájemné vztah

-  Obvody pro přestavování výhybek za vlakové dopravy a při posunu jsou:

Stavědlo St. 2 - signalista obsluhuje výhybky číslo 12, 15, 16, 17, 18, 19

EZ Vk1/14

Dopravní kancelář - výpravčí obsluhuje výhybky číslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

EZ 10/9.

-   Výhybky číslo 9, 10, 11 a 14 včetně Vk 1 obsluhuje posunová četa.

- 	Výhybku číslo 13  obsluhuje strojvedoucí  speciálního   vozidla nebo  zaměstnanec  řídící  posun.

58.A. Ostatní zaměstnanci vlastní stanice podílející se na výkonu dopravní služby.

-   Zaměstnanec řídicí  posun (staniční dozorce) provádí soupis výkazů vozidel       všech nákladních vlaků, přepravní prohlídky končících nákladních vlaků a výchozích bez obsluhy vlaku, vyvěšování a  přivěšování lokomotiv, včetně motorových vozů u vlaků osobní dopravy. U vlaků bez obsluhy vlaku provádí zkoušku brzdy a vyzkoušení ručních brzd, zapsání čísel vozů s upotřebitelnou brzdou do Zprávy o brzdění, kterou sepisuje. Provádí obsluhu počítače - úlohu MIS. Zpracovává  dokumentaci pro nákladní vlaky. Umístění pracoviště vedle dopravní kanceláře.

-   Staniční dozorce -   Stojí-li ve stanici nebo na vlečce Zárubka při předsunu vozy déle než 7 dní (viz příloha č. 25 k předpisu ČD D 2) a mají-li být zařazeny do vlaku nebo s vozy má  být posunováno, oznámí komerční pracovník čísla těchto vozů  výpravčímu. Při  přístavbě těchto vozů na  vlečku Zárubka zajistí výpravčí obnovení šuntování  vozů splněním opatření přílohy č. 25 k předpisu ČD D 2 za podmínky, že vozy nebudou stát na vlečce déle než 7 dní. U vozů navrácených z vlečky, které na vlečce stály déle než 7 dní, nelze opatření přílohy č. 25 k předpisu ČD D 2 splnit a stanovená opatření musí být splněna při zařazení vozů do vlaku. Pokud tyto vozy za směny výpravčího, kterému byla čísla vozů oznámena neodejdou a mají-li být zařazeny do vlaku v následujících směnách, předávají si výpravčí čísla těchto vozu v písemné odevzdávce dopravní služby. Staniční dozorce oznámí výpravčímu i vozy připravené k odjezdu, které byly odstaveny déle než 30 kalendářních dnů. U takových vozů musí  vždy vykonat  vozmistr jejich technickou prohlídku. Výpravčí objedná vozmistra u DKV Česká Třebová, STP Pardubice.

##### 60. Odevzdávky dopravní služby

Písemně, osobně a ústně odevzdávají dopravní službu výpravčí, signalisté, staniční dozorci. 
Vzory odevzdávek dopravní služby jsou uvedeny v příloze č. 8  SŘ.

- Výpravčí a signalisté odevzdávají písemně dopravní službu v Knize odevzdávek dopravní služby. Staniční dozorci odevzdávají službu ve zvláštním zápisníku odevzdávek služby.

- Výpravčím a signalistům St. 1 a St. 2 je dovoleno předávat dopravní službu při postavené vlakové cestě. Za  veškerá  dopravní opatření odpovídá odevzdávající zaměstnanec.

- Signalista St. 1 pokud není zúčastněn na přípravě vlakové cesty (čl. 75 a 77 SŘ) 
vyplňuje v písemné předávce služby pouze body 2, 3, 4, 11, 15, 16, 25, 26 a 27.

##### 62. Jízdy speciálních vozidel v obvodu stanice

Stroje pro odstraňování sněhu v pracovní poloze nesmí jezdit po kolejích číslo 6, 6a, 6b, 7 a 9. Po ostatních kolejích smí jezdit pouze tam, kde není zvýšené nástupiště, po kolejích číslo 4 a 5 pouze s ohledem na stožáry elektrického osvětlení.

##### 63. Povolené úpravy dopravní dokumentace

Výpravčí upraví v dopravním deníku

- sloupec č. 10 – St.1 (viz. čl. 77 SŘ)

- sloupec č. 11 – St.2 (viz. čl. 77 SŘ)

- sloupec č. 12 – nadepíše „ dojel/odjel celý“ (viz. článek 71 SŘ),

- sloupec č. 17 – „Posun ukončen, záhlaví volné“ (viz článek 75 SŘ)

Signalista  St. 2 upraví  v Zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty

- sloupec č. 4 - nadepíše „ dojel / odjel celý“ (viz článek 71 SŘ).

Signalista  St. 1 vede Zápisník volnosti a správného postavení vlakové cesty.

Vyplňuje sloupec č. 1, 2 a 4, který nadepíše „dojel / odjel celý“.

Je-li zúčastněn na přípravě vlakové cesty dle čl. 75 a 77 SŘ, vyplňuje sloupec 
č. 3 a 5.

##### 65.A. Zajištění vozidel proti ujetí

-   ŽST Žďárec u Skutče leží na spádu  směrem k Chrasti u Chrudimi.

Od vjezdového návěstidla  „L“  do úrovně výhybky č. 6 je stavební spád 15 ‰, od výhybky č. 6 k silničnímu přejezdu je stavební spád 10 ‰, odtud k výhybce číslo  18 je rovina , dále k návěstidlu „S“ je stavební spád  10 ‰.

Směrem k žst. Skuteč od výhybky č.1  k označníku je rovina, od označníku k vjezdovému návěstidlu PL  je stavební spád 5 ‰.

- Kontrolu zajištění vozidel provádí po  nástupu směny a po každém posunu 
staniční dozorce.

- Z příkazu výpravčího lze použít uzamykatelné podložky, která je v počtu 1 ks

uložena v dopravní kanceláři, klíč od zámku uložen u výpravčího.

Popis a obsluha  je uveden v příloze č.18.

- Uložení zajišťovacích prostředků je uvedeno v článku č. 116 SŘ.

##### 65.B. Způsob zajištění vlaku při vykonávání jednoduché a úplné zkoušky brzdy a odpovědnost za odstranění zařízení, kterým byl vlak zajištěn

Po přivěšení hnacího vozidla lze odstranit zarážky a povolit ruční brzdy.

Do  vykonání  jednoduché nebo úplné  zkoušky brzdy  musí  být  vozidla

zajištěna  přímočinnou brzdou hnacího vozidla.

##### 67. Ohlašování změn ve vlakové dopravě

- Výpravčí ohlašuje změny ve vlakové dopravě signalistům St.1 a St. 2, závoráři

Prosetín, hláskaři Cejřov telefonicky.
Staničnímu dozorci, dělníkovi v dopravě, komerčnímu pracovníkovi, pokud se jich změny týkají, ústně.

##### 71. Způsob zjištění, že vlak dojel celý

- V případech, kdy signalista St. 2 nemůže ohlásit obsluhou zabezpečovacího

zařízení, že vlak dojel nebo odjel celý a uvolnil zadní námezník nejméně na 
 	20 metrů při zavedení telefonického hlášení o provedení přípravy vlakové 
	cesty, zapíše signalista  čas hlášení  do upraveného  sloupce číslo 4
	a výpravčí do upraveného sloupce číslo 12 (Viz čl. 63 SŘ).

Toto hlášení smí signalista provést když příslušné návěstidlo  je v poloze „stůj“ a jeho ovládací prvek  je v základní poloze.

- Signalista St. 1 hlásí, že vlak (PMD) dojel nebo odjel celý a uvolnil zadní námezník nejméně na 20 metrů, čas hlášení zapíše do upraveného  sloupce číslo 4  a výpravčí do upraveného sloupce číslo 12 (Viz čl. 63 SŘ)

##### 72. Používání upamatovávacích pomůcek

Na pracovišti výpravčího se používají varovné štítky.

Chrastecké zhlaví:
Výpravčí zavěsí varovný  štítek bezprostředně na tlačítko příslušného návěstního hradla odjezdového návěstidla:

-  při jízdě nezavěšeného postrku k určenému místu na trati,

-  je-li dán souhlas k posunu mezi dopravnami

-  po zahájení výluky traťové koleje

Hlinecko-skutečské zhlaví a traťová kolej směr ŽST Hlinsko v Čechách nebo 	ŽST Skuteč 
Výpravčí používá zobrazení symbolu na obrazovce počítače dle DÚ, 
viz příl. 5A SŘ. 
 - při jízdě nezavěšeného postrku k určenému místu na trati,

-  při poruše traťového souhlasu RPB s přijatým souhlasem po přijetí vlaku 
( oproti udělenému souhlasu ),

-  je-li dán souhlas k posunu mezi dopravnami

-  po zahájení výluky traťové koleje

##### 73. Náhradní spojení

Při poruše RPB v mezistaničním úseku Žďárec u Skutče - Hlinsko v Čechách, je-li zavedeno telefonické dorozumívání a v mezistaničním úseku Žďárec u Skutče - Chrast u Chrudimi a Žďárec u Skutče - Skuteč, kde se zabezpečuje jízda vlaků telefonickým dorozumíváním, použije výpravčí v případě poruchy traťového telefonu, přednostně spojení drážními telefony ATÚ a selektorů viz článek 33.SŘ. Při poruše všech uvedených drážních spojení, použije v nevyhnutelných případech pro nabídku, přijetí vlaku a odhlášku mimodrážního spojení - JTS.

Čísla stanice jednotné telefonní sítě (JTS): (Telecom)

žst. Hlinsko v Čechách ....................................  469 319 038

žst. Chrast u Chrudimi ....................................	  972 32 3725

žst. Skuteč ........................................................	  469 350 288

žst. Čachnov .....................................................	  469 341 186

Nelze-li navázat spojení na žádném z uvedených spojení a došlo-li současně

i  k poruše RPB, nastalo nemožné dorozumění.

##### 75. Vlaková cesta, zjišťování volnosti vlakové cesty

- ŽST je rozdělena do 3 obvodů pro zjišťování volnosti vlakové cesty. 
Tyto obvody jsou vyznačeny ve schématickém náčrtku - plánku stanice, viz příloha číslo 1 SŘ, a které jsou i vyvěšeny na pracovištích výpravčího a signalistů St. 1 a St. 2.

- I.    obvod výpravčího:  Od vjezdového návěstidla „ L/PL “ ke kolmici tvořenou hrotem výhybky č. 11.

II.   obvod signalisty St. 2: Od kolmice tvořenou hrotem výhybky č. 11 až k hektometrovníku v  km 55,4.

III.  obvod výpravčího: Od hektometrovníku v km 55, 4 až  k vjezdovému návěstidlu „S“.

- Zjišťování volnosti vlakové cesty se za dobré viditelnosti provádí pohledem.

Nepřehledné úseky koleje: od úrovně návěstidla Se 2 k vjezdovému návěstidlu „ L “ nebo „ PL“ a od „hektometrovníku“ v km 55,4 k vjezdovému návěstidlu „ S “  lze považovat  za  volný, jestliže:

- poslední vlak dojel celý,

- došla-li odhláška za posledním vlakem,

- PMD byl ukončen,

- zaměstnanec oprávněný řídit posun po ukončení posunu před očekávaným vlakem ohlásí, že nepřehledný úsek uvolnil od všech vozidel. Časový údaj hlášení  a jméno zaměstnance zapíše výpravčí do upraveného sloupce číslo 17 Dopravního deník.

- Při poruše zabezpečovacího zařízení JOP, při které nelze přestavit výhybky pro zamýšlenou vlakovou cestu se rozdělí  I. obvod výpravčího pro zjišťování volnosti vlakové cesty takto:

- I. a - obvod výpravčího – Od vjezdového návěstidla „L/PL“ ke kolmici tvořenou hrotem výhybky č. 1

- I. b - signalisty St. 1 – Od kolmice tvořenou hrotem výhybky č. 1 po přejezd v km 54,866

- I. c - obvod výpravčího – od přejezdu v km 54,866 až po kolmici tvořenou hrotem výhybky č. 11

##### 77. Postup při přípravě vlakové cesty

  - Telefonické hlášení o volnosti a provedení přípravy vlakové cesty se uskutečňuje na místním telefonním okruhu mezi dopravní  kanceláří a stavědly St. 1 a St. 2. Náhradní spojení není instalováno. V případě poruchy telefonního spojení a nastala-li zároveň porucha řídícího nebo stavědlového  přístroje, ohlášení volnosti a správného postavení vlakové cesty provede signalista písemně časovým údajem a podpisem v Dopravním deníku.

  - Při normální obsluze zabezpečovacího zařízení -

- Pro vjezd vlaku od Hlinska v Čechách nebo Skutče je nařízením k uzavření PZM v km 54,417 a 54,866 signalistovi St. 1 příkaz k přípravě vlakové cesty.

- Hlášení pro  přípravu vlakové cesty pro vjezd od Hlinska v Čechách nebo Skutče, opakuje signalista St. 2 takto: “Druhé stavědlo. Vlak 5300 z Hlinska na první kolej. Rozumím.“
Signalista St. 1 řekne „První stavědlo. Rozumím“.
Signalista St. 2  hlásí zastavení rušícího posunu a volnost vlakové cesty dle předpisu ČD D2 čl. 474: „Druhé stavědlo. Pro vlak 5300 z Hlinska na první kolej volno. Novák.“

- Pro odjezd vlaku do Hlinska v Čechách nebo Skutče je nařízením k uzavření PZM v km 54,417 a 54,866 signalistovi St. 1 příkaz k přípravě vlakové cesty. „Vlak 5301 odjede do Hlinska z první koleje  v 7.56“.

- Příprava vlakové cesty pro vjezd vlaku od Chrasti u Chrudimi probíhá bez účasti signalisty St. 1.

  - Při  poruše zabezpečovacího zařízení  JOP, při které nelze přestavit výhybky pro zamýšlenou vlakovou cestu –

- Signalisté St. 1; St. 2 postupují při přípravě vlakové cesty dle předpisu ČD D2 čl. 473 – 475.

- Pro hlášení signalistovi St. 1 výpravčí doplní  příkaz k přípravě vlakové cesty o zkrácený název sousední dopravny z/do které vlak jede (Hlinsko, Skuteč).

  - Při odjezdu vlaku, nezasahuje-li vlaková cesta do obvodu signalisty St 2 nemusí být tento přítomen přípravě vlakové cesty.

  - Převzetí již obslouženého tlačítka přivolávací návěsti odjezdového nebo cestového návěstidla smí převzít staniční dozorce nebo komerční pracovník.

##### 79. Současné jízdní cesty

- Zakázané současné jízdní cesty, t.j. současné vlakové cesty jsou stanoveny přílohou 6   SŘ. Současné posunové cesty jsou dovoleny z kolejí číslo 1, 3 a 5 na traťovou kolej směrem k Hlinsku v Čechách a z kolejí číslo 2 a 4 na traťovou kolej směrem ke Skutči.

- Blíží-li se ke stanici současně vlaky od Hlinska v Čechách a od Chrasti u Chrudimi, dovolí se přednostně vjezd vlaku od Chrasti u Chrudimi, nebrání-li tomu jiné dopravní důvody.

- Blíží-li se ke stanici současně vlaky  od Hlinska v Čechách a od Skutče, jejichž současný vjezd je zakázán, dovolí se přednostně vjezd vlaku od Hlinska v Čechách. Vjezd od Skutče se dovolí jen ve výjimečných případech (vzhledem k dopravní situaci ) a to, když výpravčí bezpečně zjistí, že vlak od Hlinska v Čechách zastavil u vjezdového návěstidla.

- Výpravčí smí vydat příkaz k přípravě vlakové cesty současně pro vlaky jedoucí

současně od Hlinska v Čechách,  Chrasti u Chrudimi  a  Skutče.

##### 83. Výprava následných vlaků vzhledem k místním poměrům

Následné vlaky ve směru do Hlinska v Čechách a Chrasti u Chrudimi  se vypravují v traťových oddílech, ve směru do Skutče v mezistaničním oddílu.

##### 86. Obsluha PZS a postup při poruchách

- Všechna PZS v mezistaničních úsecích Žďárec u Skutče - Hlinsko v Čechách a Žďárec u Skutče - Chrast u Chrudimi jsou ovládána automaticky jízdou vlaku, PMD a speciálními vozidly spolehlivě ovládající kolejové obvody.

- Klíče k místní obsluze PZS v km 51.060, 51.626, 52.066, 52.435, 52.879, 59.750, 60.182 a  60.359  a  klíče od telefonu  jsou uloženy na pracovišti výpravčího žst. Žďárec u Skutče. Zaměstnanec určený k obsluze smí tlačítko „OTEVŘENO“ obsloužit pouze se svolením výpravčích obou sousedních stanic. Návěstní praporek nebo svítilnu a píšťalku obdrží od výpravčího.

##### U PZS v km  59.750, 60.182, 60.366 při anulačním stavu svítí bílá indikace               nepřerušovaným světlem , je-li PZS v anulačním stavu po překročení mezní  doby anulace a uvedení PZS opět do výstrahy nesvítí.

##### 87. Obsluha PZM a postup při poruchách

- Závory v km 61.790, 63.143, 63,901 a 64.358 na lesních cestách jsou trvale uzavřeny. Na požádání otevření zajistí výpravčí žst. Chrast u Chrudimi.

- Poruchu PZM v km 54.417 nebo 54.866 ohlásí signalista St. 1 výpravčímu, který vyrozumí odpovědného zaměstnance SSZT. Do doby ohlášení správné činnosti  musí být vlaky zpravovány rozkazem Op část „ A “. PMD  písemným rozkazem. Při posunu zajistí střežení přejezdu zaměstnanec oprávněný řídit  posun z příkazu výpravčího.

- Nemá-li výpravčí optickou kontrolu uzavření PZM v km 54.417 nebo 54.866 ohlásí uzavření závor signalista takto: “ Závory v km ……. uzavřeny. Nový“

Výpravčí a signalista St. 1 uzavření závor a svolení výpravčího k jejich otevření evidují v telefonním zápisníku.

- Způsob zjištění, že železniční kolejové vozidlo opustilo přejezd.

| PZM v km: | Kdo zjišťuje, že | Vlak a PMD |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kolejové vozidlo opustilo přejezd | lichý směr | sudý směr | posun |
| 54.417 | signalista St. 1 | pohledem v kolejišti, příp. dotazem u výpravčího zda došla odhláška z hr. Raná | zjištěním návěsti „Konec vlaku“ | zjištěním pohledem, že celý posunující díl opustil přejezd |
| 54.866 | signalista St. 1 | zjištěním návěsti „Konec vlaku“ | pohledem, za snížené viditelnosti pohledem v kolejišti, nebo dotazem u výpravčího | pohledem, za snížené viditelnosti dotazem u výpravčího |

##### 89. Opatření při jízdách vozidel v ovládacích obvodech PZZ

Kilometrické polohy pro  jednotlivé přejezdy jsou uvedeny  v tabulce článku 31. C  SŘ.

##### 92. Správkové vozy a jejich opravy

- Správkové vozy polepuje staniční dozorce služby vozové nebo sám vozmistr DKV - STP Pardubice.

- Prohlídku vozu označeného  jako nezpůsobilý provozu zajistí staniční dozorce u DKV - STP Pardubice.

- Před  zahájením odstraňování závad  na vozidlech v kolejišti musí zajistit vozmistr DKV vlastní bezpečnost . Označí opravovaná vozidla návěstí „Stůj“, opravu ohlásí výpravčímu.

- Vozmistr DKV - STP ohlásí polepení vozu výpravčímu, včetně stanovení podmínek k zajištění bezpečné manipulace s vozem ve stanici a za přepravy.

Správkové vozy se odstavují na kolej 6b.

Záznamní  kniha  technické služby vozové je uložena na pracovišti   výpravčího.

##### 93. Posun mezi dopravnami

- Při sjednávání posunu mezi dopravnami žst. Žďárec u Skutče - Hlinsko v Čechách je-li to  možné udělí se souhlas RPB pro příslušný směr jízdy PMD a to i do km a zpět. Při jízdě PMD přes hradlo Raná do Hlinska v Čechách nebo do km a zpět, zasahuje-li  jízda za PZS v km 46.094, 45.505 a 44.724  s nařízenou obsluhou PZZ, obslouží hradlař hradla Raná  tlačítka  „Uzavření přejezdu “ pro uvedení do činnosti výše uvedených PZS.

##### Volnost traťového úseku Hlinsko v Čechách  - Raná a Cejřov - Chrast u Chrudimě zjistí výpravčí dotazem u výpravčího sousední stanice.

##### 95. Povolenky

Povolenky pro mezistaniční úseky jsou uloženy v obalu Mimořádné události:

Hlinsko v Čechách - Žďárec u Skutče u výpravčího žst. Hlinsko v Čechách

Žďárec u Skutče - Chrast u Chrudimi  u výpravčího žst. Žďárec u Skutče

Skuteč - Žďárec u Skutče u výpravčího žst. Čachnov.

- Nastane-li nemožné dorozumění mezi žst.Skuteč- Žďárec, vyžádá si výpravčí

povolenku od výpravčího žst. Čachnov.

- Nastane-li nemožné dorozumění  mezi žst. Čachnov- Skuteč, musí výpravčí žst.

Čachnov  předpokládat nemožné dorozumění mezi žst. Skuteč- Žďárec.

- Nastane-li nemožné dorozumění mezi žst.Čachnov-Žďárec v době výluky dopravní služby v žst. Skuteč, musí vlak obdržet obě povolenky.

##### 97. Zkrácené názvy (zkratky) stanic a místní názvy

- Povolené zkrácené názvy (zkratky), které se používají v dopravní dokumentaci (dopravní deník, telefonní zápisník).
Hlinsko v Čechách  	=	Hlinsko	=	Hc
Žďárec u Skutče      	=	Žďárec   	=	Zs
Chrast u Chrudimi   	=	Chrast    	=	Ct
Zv Holetín       	=	Holetín   	=	Ho
Hr Raná              	=	Raná      	=	R
Stavědlo St. 1	=	St. 1	=	1
Stavědlo St. 2	=	St. 2	=	2
Zv Prosetín 	=	Prosetín 	=	Pr
Hl Cejřov	=	Cejřov	=	Cj

- Při telefonních dopravních hovorech, hlášeních a zprávách je povoleno používat zkrácených názvů stanic:

Havlíčkův Brod       	=	Brod

Ždírec nad Doubravou 	=	Ždírec

Hlinsko v Čechách 	=	Hlinsko

Žďárec u Skutče	=	Žďárec

Chrast u Chrudimi	=	Chrast

Rosice nad Labem	=	Rosice

Borová u Poličky	=	Borová

Ostatní výše neuvedené názvy stanic se nesmí zkracovat na trati Havlíčkův Brod - Pardubice a Svitavy - Žďárec u Skutče .

Výše uvedených zkrácených názvů stanice se nesmí používat v písemných rozkazech, nabídce, přijetí a odhlášce na jiném telefonním spojení mimo spojení na traťovém telefonu.

G. USTANOVENÍ O POSUNU

##### 100. Posunovací obvody

- Železniční stanice Žďárec u Skutče tvoří  dva posunovací obvody.

- Obvod  výpravčího – od vjezdového návěstidla „ L“ / “PL“ až po kolmici tvořenou hrotem výhybky č. 11.
Obvod signalisty St. 2 – od kolmice tvořenou hrotem výhybky č. 11 až po vjezdové návěstidlo „S“.

- Ruční obsluhu výhybek 10/9 a 11 v obvodu výpravčího provádí posunová četa. Souhlas k posunu dává vždy výpravčí.

- V posunovacím obvodu signalisty St. 2 ruční obsluhu Vk1/14 provádí posunová četa a výhybku číslo 13 strojvedoucí SDC, nebo zaměstnanec řídící posun. Souhlas k posunu dává vždy signalista St. 2.

- Při pravidelném odstavování a dobírání vozidel, plní povinnosti zaměstnance

řídícího posun u Mn vlaků  vedoucí posunové čety.

- Posunovat na  kolejích 6a, 6, 7 a 9 se smí jen souhlasem výpravčího.
Posunovat na kolejích 6b a 8 se smí jen souhlasem signalisty St. 2.

- Při posunu přes výhybky 1 - 7 ohlásí jejich uvolnění výpravčímu zaměstnanec řídící posun telekomunikačním zařízením. Při poruše nebo není-li zařízení k dispozici, ohlásí uvolnění výhybek signalista St. 1.

##### 104. Posun  vzhledem k jízdám vlaků

- Posun musí být ukončen a vlaková cesta volná nejpozději 5 minut před předpokládaným příjezdem vlaků všech druhů.

##### 108. Podmínky pro posun za označník

- Posun za označník směrem ke Hlinsku v Čechách smí být dovolen pouze za

předpokladu uzavření PZM v km 54,417. Přejezd v km 54,417 je vzdálen od

námezníku výhybky 2  - 167 metrů.

##### 110. Odstavování vozidel na spojovací koleje, kolejové spojky a záhlaví

Odstavovat  vozidla  na    záhlaví  stanice  je  zakázáno.

##### 115. Posun trhnutím

Posun trhnutím je v celém obvodu stanice zakázán !

##### 116. Zarážky, kovové podložky

Ve stanici je 26 kusů zarážek umístěných takto:

2 zarážky v dopravní kanceláři, 2 zarážky na stavědle St.1 a 4 zarážky na stavědle St. 2, které se nesmějí používat při posunu a k zajištění vozidel proti ujetí. Tyto zarážky slouží pro případ ujetí vozidel.

2 zarážky ve stojanu za ukončením koleje č. 7 a 9,

2 zarážky ve stojanu na začátku rampy ( u  koleje číslo 6a ),

2 zarážky ve stojanu u parčíku  ( vedle výpravní budovy ),

2 zarážky ve stojanu u koleje číslo 6  (naproti úschovně - pracoviště dělníků v dopravě ),

2 zarážky ve stojanu u koleje číslo 9 ( naproti budovy nocležen ),

2 zarážky ve stojanu u stožáru el.osv. č.24 mezi pátou a sedmou kolejí

2 zarážky ve stojanu u výkolejky Vk 1,

2 zarážky ve stojanu u stožáru el.osv. č.30 mezi pátou a sedmou kolejí

2 zarážky ve stojanu u koleje číslo 6 ( na konci rampy skladiště ).

Tělesa  pro  ohřívání zarážek (kovové koše) nejsou ve stanici umístěna. Ohřívání zarážek si zajistí posunová četa v přízemí budovy nocležen.

- Na kolejích  číslo 6, 6a a 6b je pro špatný technický stav koleje zakázáno  odrážení a spouštění vozidel a jejich zastavování na zarážku.

I. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ

##### 133. Nejkratší doba pro poznání místních a traťových poměrů

Pro seznámení se s místními a traťovými poměry je nařízeno -

- pro funkci výpravčí: 
- místní poměry - 6 směn střídavě (3 x denní a 3 x noční směna)
- traťové poměry v mezistaničních úsecích:

Žďárec u Skutče - Hlinsko  v Čechách

Žďárec u Skutče - Chrast u Chrudimi

Žďárec u Skutče - Skuteč

jedna denní směna, seznámení jízdou na lokomotivě vhodného vlaku 
               nebo PMD do i ze sousední stanice.

- pro funkci signalista: 2x denní a 2x noční směna

- pro funkci staniční dozorce: 2x denní a 2x noční směna

Vrchní přednosta UŽST může zácvikovou dobu, dle vlastního uvážení, individuelně prodloužit nebo zkrátit.

##### 137. Zajištění bezpečného přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace

- Bezpečný přístup zdravotně postižených osob pohybujících se na vozících pro invalidy k a od vlaků je zajištěn po přístupových cestách na nástupiště pro ostatní cestující.

- Za zajištění bezpečného pohybu těchto osob k vlakům a od vlaků odpovídá výpravčí za předpokladu, že byl zdravotně postiženou osobou na invalidním vozíku požádán nebo vyrozuměn komerčním pracovníkem.

141. Bezpečnostní štítek

Bezpečnostní štítek umístí výpravčí, signalista St. 2 na viditelném místě na dopravním stole.

Při práci v části kolejiště, které je znázorněno na monitoru JOP se bezpečnostní štítek neodevzdává – je nahrazen varovným štítkem systému počítače.

142. Podmínky  pro dopravu vozů s malými koly

zrušen