České dráhy

##### JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU

STANIČNÍ ŘÁD

ŽELEZNIČNÍ STANICE

CHOLTICE

2. změna

Účinnost od 12. prosince  2004

Změna se týká ustanovení článků SŘ :  číslo  -   rozsah znalostí 1, 4, 10.B, 13, 15, 21, 26, 28, 31.A, 31.C, 54, 55, 57, 77, 100, 116, 133

Změnový list:  -  listy  číslo  2, 3, 5, 8 - 10, 12 - 16, 19, 20, 26, 30 - 32 vyměňte za nové listy

..........................................	......................................

vrchní přednosta 	     dopravní kontrolor

UŽST Chrudim

Schválil: č.j. ZDD      341 /04-11/2      dne:

...................................................................................

ředitel OPŘ

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1)

Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen.

| Číslo změny č.j. | Účinnost od | Týká se ustanovení článku, příloh | Opravil | Dne | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.4.2004 | 1, 4,10.A, 28, 54, 55, 67, 133, 139 (vyřazen) |  |  |  |
| 2 | 15.11.2004 | rozsah znalostí 1, 4, 10.B, 13, 15, 21, 26, 28, 31.A, 31.C, 54, 55, 57, 77, 100, 116, 133 |  |  |  |

ROZSAH ZNALOSTÍ

| Pracovní zařazení | Znalost: |
| --- | --- |
| Vrchní přednosta UŽST Náměstek vrchního přednosty přednosta IŽD – pro VT IŽD Dozorčí, Dozorčí přepravy technolog výpravčí | úplná |  |
| dozorce výhybek | část A: čl. 1, 7, 8, 9B, 9C, 10A, 10B, 11, 13, 14, 15, část B: čl. 21, 22, 26, část C: čl. 31A, 31C, 32, 33, část F: čl. 54, 55, 56, 57, 59, 60, 65A, 67, 71, 73, 74, 76, 77, 86, část G: celá, část I: čl. 141 přílohy: 1, 5A, 5B, 9, 20, 22, 41, 43, 44, 47A, 48, 51B, 52, 54, 55, 56, 58, |
| vedoucí obsluhy nákladních vlaků, posunovač, | část A: čl. 1, 8, 9C, 10A, 10B, 11, 13, 14, 15, část B: čl. 21, 22, 26, část C: čl. 31A, 31C, 32, 33, část F: čl. 54, 55, 56, 57, 58A, 65A, 65B, 77, 92, část G: celá přílohy: 1, 5A, 5B, 26, 29, 43, 44, 47A, 48, 51B, 54, 55, 56, 58, |
| vlakvedoucí osobní přepravy komandující | část A: čl. 1, 4, 7, 8, 9C, 10A, 11, 13, 14, 15, část B: čl. 21, 22, 26, část C: čl. 31A, 31C, 32, 33, část F: čl. 54, 55, 56, 57, 65A, 65B, 77, 80, 82, část G: 100, 116, část I: čl. 137, přílohy: 1, 5A, 5B, 26, 29, 43, 44, 47A, 48, 51B, 54, 55, 56, 58, |
| komerční pracovník | část A: čl. 1, část F: čl. 58A, 92, část I: čl. 137, přílohy: 1, 5B, 26, 43, 44, 47A, 58, |
| uklízečka | část A: čl. 1, 4, 7, 10B, 11, 13, 15, přílohy: 1, 26, 43, 47A, 54, 55, 56, 58, |

| Pracovní zařazení | Znalost: |
| --- | --- |
| strojvedoucí | část A: čl. 1, 4, 7, 13, 14, 15, část B: čl. 21, 22, část C: čl. 31B, 31C, 32, 33, část F: čl. 56, 62, 65B, 71, 73, 77, 80, přílohy: 1, 5B, 21, 29, 43, 44, 47A, 58, |
| vozmistr | část A: čl. 1, 13, 14, část B: čl. 21, část F: čl. 92, část I: čl. 141, přílohy: 1, 26, 29, 43, 44, 47A, 58, |

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

##### 1. Umístění, určení a organizační struktura stanice

Železniční stanice Choltice leží v km 8,514 jednokolejné trati Prachovice - Přelouč.

Je stanicí:smíšenou podle povahy práce,
mezilehlou po provozní stránce,
dopravně a komerčně neobsazenou.

Sídlem vrchního přednosty uzlové železniční stanice je stanice Chrudim.

##### 4. Hlásky (hradla), odbočky, nákladiště, kolejové křižovatky, kolejové splítky a zastávky až k sousedním stanicím

Zastávka Jeníkovice leží v km 9,910 mezi stanicemi Heřmanův Městec - Přelouč. Je komerčně neobsazená, administrativně a účetně přidělena UŽST Chrudim. Nástupiště z panelových desek s hranou zpevněnou obrubníky dlouhé 40 m vpravo. Osvětlení elektrické, samočinné. Krytý přístřešek na nástupišti. Přístup pro tělesně postižené je bezbariérový.

Zastávka Veselí u Přelouče leží v km 5,003 mezi stanicemi Heřmanův Městec - Přelouč. Je komerčně neobsazená, administrativně a účetně přidělena UŽST Chrudim. Nástupiště sypané s hranou zpevněnou obrubníky dlouhé 70 m vpravo. Osvětlení nemá. Krytý přístřešek na nástupišti. Přístup pro tělesně postižené je bezbariérový.

Zastávka Valy u Přelouče - zastávka leží v km 3,147 mezi stanicemi Heřmanův Městec - Přelouč. Je komerčně neobsazená, administrativně a účetně přidělena UŽST Chrudim. Zastávka má čekárnu, nástupiště z betonových desek s hranou zpevněnou obrubníky dlouhé 40 m vlevo. Osvětlení elektrické, samočinné. Přístup pro tělesně postižené je bezbariérový.

##### 7. Nástupiště

Pro nástup a výstup cestujících jsou zřízena tato zvýšená nástupiště:

u první koleje je oboustranné nástupiště v délce 75 m;

mezi první a druhou kolejí je oboustranné nástupiště v délce 50 m.

Nástupiště u první i u druhé koleje má hrany zpevněné obrubníky a sypaný povrch. Přístup na nástupiště u druhé koleje je zajištěn pomocí úrovňového přechodu - proti vchodu ze staniční budovy.

Přístup pro tělesně postižené je bezbariérový.

##### 8. Technické vybavení stanice

Staniční budova je zásobována pitnou vodou z obecního vodovodu. Hlavní uzávěr přívodu vody je ve sklepě staniční budovy. Dveře od sklepa se neuzamykají.

##### 9.B. Elektrická zařízení 6kV pro napájení zabezpečovacích zařízení

Traťový úsek Přelouč - Choltice 6kV 50Hz

| číslo TTS | km poloha | je napájeno | přístupová cesta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1402 | 3,150 | přejezd | zastávka Valy u Pl. zastávka odbočka |
| 1403 | 3,310 | návěstidlo + přejezd | přejezd Valy –Klenovka |
| 1404 | 3,910 | přejezd | přejezd Valy - Veselí |
| 1405 | 4,530 | přejezd | přejezd polní cesta Lépějovice |
| 1406 | 5,000 | přejezd | zastávka Veselí |
| 1407 | 5,110 | návěstidlo | od 1406 po poli 100 m |
| 1408 | 6,120 | přejezd | polní cesta za Veselím vlevo ke trati |
| 1409 | 6,780 | návěstidlo | od 1408 po louce za přejezdem |
| 1410 | 7,350 | přejezd | přejezd silnice Choltice - Bezděkov |
| 1411 | 7,900 | přejezd | přejezd polní cesta před Cyklosem |

Železniční stanice Choltice 6kV 50Hz

| číslo TTS | km poloha | je napájeno | přístupová cesta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1412 | 8,150 | RZZ Choltice | žst. Choltice naproti dopravě |
| 1413 | 8,510 | RZZ Choltice | žst. Choltice objekt RZZ |
| 1414 | 8,510 | RZZ Choltice | žst. Choltice naproti dopravě |
| 1414/1 | 8,510 | tlumivka | žst. Choltice naproti dopravě |

Traťový úsek Choltice – Heřmanův Městec 6kV 50Hz

| číslo TTS | km poloha | je napájeno | přístupová cesta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1415 | 9,890 | přejezd | polní cesta z hlavní silnice |
| 1416 | 10,810 | návěstidlo | od 1418 směr Přelouč 310 m |
| 1417 | 11,020 | návěstidlo | od 1418 směr Přelouč 170 m |
| 1418 | 11,190 | přejezd | polní cesta za Svinčany |
| 1419 | 11,880 | přejezd | přejezd silnice Nákle – Klešice |
| 1420 | 12,060 | přejezd0 | od 1419 směr H.M. 180 m |

Hlavní jistič přívodu pro měničovou stanici je umístěn v místnosti měničů v budově RZZ.

- Rozvaděč zabezpečovacího zařízení je umístěn v budově RZZ.

Nouzové vypínání napájení je možno provést:

Tlačítkem nouzového vypnutí, umístěného vedle vchodových dveří v budově RZZ (obsluhou zařízení dojde k přerušení napájení 6 kV pro RZZ a je zabráněno automatickému přepnutí napájení z rozvodu VČE).

Manipulaci 6kV zajišťuje elektrodispečer Česká Třebová.

##### 9.C. Elektrická silnoproudá zařízení

Napájení je provedeno ze samostatné transformační stanice 35kV, proudová soustava 3 PEN AC 50Hz 400/230V.

Stožárová trafostanice je umístěna u přístupové cesty ke staniční budově. V případě potřeby nouzového vypnutí je nutno vypnout deon v rozvaděči této trafostanice. Manipulaci mohou provádět pouze pracovníci VČE a SEE.

Umístění rozvaděčů:

rozvaděč v dopravní kanceláři

rozvaděč v budově RZZ

Oba uvedené rozvaděče jsou vybaveny nouzovým vypínáním elektrických přípojek.

Elektrický ohřev výhybek je instalován na všech ústředně a místně stavěných výhybkách.

Podrobnosti stanoví příloha č. 5D SŘ Heř. Městec a Choltice.

##### 10.A. Elektrické osvětlení

Osvětlení venkovních železničních prostranství a prostor pro cestující ve stanici je provedeno stožáry JŽ 14 a rameny s výbojkami v prostoru nástupiště a přístupové cesty.

Ve stanici je umístěno 14 osvětlovacích stožárů pro osvětlení kolejiště stanice. Pro osvětlení nástupiště a přístupové cesty jsou umístěna tři ramena s výbojkami na staniční budově a jedno rameno na budově RZZ. Čištění a výměnu světelných zdrojů v dosahu z podlahy místnosti provádí stanice. V jiných případech je nutno volat odborného zaměst. SEE Pardubice.

Rozvaděč pro ovládání osvětlení je umístěn ve služební místnosti stanice. Zapínání a vypínání osvětlení kolejiště po dobu posunu provádí zaměstnanec  řídící posun.

Podružné elektroměry pro bytové prostory jsou umístěny v chodbě na stěně před těmito byty.

Použité světelné zdroje: výbojky RVLX 125 a 250 W, SHLP 210 a 340 W, SHC 	250 a 400 W; žárovky 60 a 100 W; zářivkové  trubice 20, 36 a 40 W; žárovky do výměnových těles 5 W.

Elektrické zařízení udržuje SDC - SEE Pardubice, silnoproud Chrudim, 
( 904 - 3787/3687, pohotovostní mobil 606 209168.

Zapínání osvětlení nástupišť a přístupových cest je zabezpečeno fotobuňkami a spínacími hodinami.

Výhybková návěstidla všech ústředně stavěných výhybek a výkolejek jsou elektricky prosvětlována. Osvětlení se zapíná pouze v době posunu a ovládá jej výpravčí ÚS Heřmanův Městec. Údržbu provádí SDC - SSZT Pardubice.

##### 10.B. Nouzové osvětlení

Zaměstnanec ČD v době obsazení stanice v případě poruchy RZZ zajistí nouzové osvětlení vhodným použitím petrolejové lampy, která je umístěna v dopravní kanceláři a návěstních svítilen.

Zastávky a nástupiště se nouzově neosvětlují.

##### 11. Přístupové cesty ve stanici

Přístupová cesta pro zaměstnance ČD ke staniční budově je z přístupové komunikace pro cestující veřejnost a podél třetí koleje.

Ústupové cesty jsou shodné s cestami přístupovými.

##### 13. Opatření při úrazech

V žst. Choltice nejsou záchranné prostředky uloženy. V případě úrazu je nutno událost ihned ohlásit výpravčímu žst. Heřmanův Městec.

##### 14. Místa ve stanici, kde není dodržen volný schůdný a manipulační prostor a je proto za jízdy vozidel nebezpečné se z nich vychylovat nebo pobývat vedle koleje

| Místo | Číslo koleje | Km poloha | Vpravo / vlevo |
| --- | --- | --- | --- |
| telefonní sloupek | 1 | 8,586 | vpravo 2,01 m |
| stojan Pst.2 | 1 | 8,588 | vpravo 2,05 m |
| stožár osvětlení | 1 | 8,705 | vlevo 2,16 m |
| stožárové návěstidlo S2 | 1 | 9,104 | vlevo 2,16 m |

Kromě míst uvedených v tabulce, je třeba dbát opatrnosti též u stožárů návěstidel, výhybkových stojanů, výhybkových návěstidel, stojanů pro zarážky, skladištních ramp, stožárů sdělovacího vedení, stožárů rozhlasu a telefonu, stožárů elektrického osvětlení a trakčního vedení, u kolejových vah, vážních domků, plotů na mostech, u opěrných a zárubních zdí a dalších zařízení ČD.

##### 15. Uložení klíčů od budov a jejich náhradních klíčů

Na každém hnacím vozidle jezdícím na trati Prachovice - Přelouč musí být uložen zaplombovaný klíč od vstupních dveří služební místnosti stanice; typ zámku je shodný se zámkem od vstupních dveří služební místnosti stanice Kostelec u Heř. Městce. Použití tohoto zaplombovaného klíče je dovoleno jen na pokyn výpravčího ÚS v Heř. Městci. V případě nemožnosti navázání spojení pomocí radiotelefonního zařízení nebo pomocí telefonních přístrojů MB umístěných v kolejišti a na objektu stanice, použije strojvedoucí tento klíč pro navázání spojení s výpravčím ÚS pomocí telekomunikačního zařízení ve služební místnosti.

Za vybavení hnacích vozidel tímto klíčem odpovídá vrchní přednosta DKV Česká Třebová, který si potřebný počet klíčů vyžádá od vrchního přednosty UŽST Chrudim

Každý zaměstnanec, který má stanovené povinnosti určené ustanoveními článků tohoto SŘ (za normální činnosti RZZ, při poruchách nebo nesprávné činnosti), musí mít u sebe v úschově klíč od skříněk telefonních objektů s telefonními přístroji MB. Typ zámku na těchto skříňkách je shodný na celé trati Prachovice - Přelouč mimo.

Výpravčí ÚS Heřmanův Městec má v úschově tři svazky s klíči od Pst. a od služební místnosti stanice, které vydává zaměstnancům se zkouškou pro obsluhu Pst. jedoucím se SHV na trať Prachovice - Přelouč. Kromě těchto klíčů jim vydá i klíč od skříněk telefonních objektů. Tento zaměstnanec po ukončení jízdy odevzdá tyto klíče výpravčímu ÚS Heř. Městec nebo výpravčímu přilehlé stanice Přelouč. Výpravčí si tyto klíče vhodným způsobem vrátí.

Na stanovišti výpravčího ÚS v Heřmanově Městci jsou rovněž uloženy klíče od služební místnosti stanice Choltice, které výpravčí ÚS Heř. Městec vydává zaměstnancům určeným k obsluze zabezpečovacího zařízení stanice.

Náhradní klíče od služební místnosti stanice jsou uloženy u dozorčího.

B. KOLEJE, VÝHYBKY, VÝKOLEJKY 
A ZAŘÍZENÍ BOČNÍ OCHRANY

##### 21. Koleje, jejich určení a užitečná délka

| Kolej číslo | Užitečná délka v m | Omezená polohou (námezníků, výh. č., návěstidel, výkolejek, zarážedla apod.) | Účel použití a jiné poznámky (trakční vedení, snížená rychlost, správce zařízení není-li jím SDC, apod.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| dopravní koleje |
| 1 | 463 | S1 - L1 | hlavní staniční vjezdová, odjezdová a průjezdná pro všechny vlaky; rozčleněna na koleje: 1 ................ L1 - námezník výh. č. 3 ......... 90 m 1a .............. hrot jazyka výh. č. 3 - S1 ..... 325 m |
| 2 | 593 | S2 - L2 | vjezdová, odjezdová a průjezdná pro všechny vlaky |
| odvratné koleje |
| 2a | 15 | Vk 3 - zarážedlo | odvratná kusá kolej, může být použita pro odstavování vozidel |
| manipulační koleje |
| 3 | 496 | Vk 1 - Vk 2 | všeobecně nakládková a vykládková |

##### 22. Seznam výhybek, výkolejek a kolejových zábran

| Označení | Obsluha | Zabezpečení | Ohřev nebo ČSD T100 čl.23 | Prosvětlování | Údržba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jak | odkud |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ústředně nebo místně | ÚS Heř. Městec, ovládací stůl RZZ Choltice,Pst.1 | elektromo- torický přestavník; výměnový zámek 10, kontrolní odtlačný zámek 11 | je elektrický | elektrické prosvětlení | dozorce výh. Heř. Městec |
| K1 | ústředně nebo místně | ovládací stůl RZZ Choltice,Pst.1 | elektromo- torický přestavník; výměnový zámek 12, kontrolní odtlačný zámek 23 | je elektrický | elektrické prosvětlení | dozorce výh. Heř. Městec |
| 2 | ústředně nebo místně | ovládací stůl RZZ Choltice,Pst.1 | elektromo- torický přestavník; výměnový zámek 9, kontrolní odtlačný zámek 21 | je elektrický | elektrické prosvětlení | dozorce výh. Heř. Městec |

| Označení | Obsluha | Zabezpečení | Ohřev nebo ČSD T100 čl.23 | Prosvětlování | Údržba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jak | odkud |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | ústředně nebo místně | ovládací stůl RZZ Choltice,Pst.2 | elektromo- torický přestavník; výměnový zámek 8, kontrolní odtlačný zámek 14, závislý na kontrolním výměnovém zámku 20 výhybky č. 4 | - “ - | elektrické prosvětlení | - “ - |
| 4 | ústředně nebo místně | ovládací stůl RZZ Choltice,Pst.2 | elektromo-torický přestavník; kontrolní výměnový zámek 20, závislý na kontrolním odtlačném a výměnovém zámku výhybky č. 3 | - “ - | elektrické prosvětlení | - “ - |
| 5 | ústředně nebo místně | ÚS Heř. Městec, ovládací stůl RZZ Choltice,Pst.3 | elektromo- torický přestavník; kontrolní výměnový zámek 16, závislý na kontrolním odtlačném a výměnovém zámku výhybky č. 7 | - “ - | elektrické prosvětlení | - “ - |
| 7 | ústředně nebo místně | ÚS Heř. Městec, ovládací stůl RZZ Choltice,Pst.3 | elektromo- torický přestavník; výměnový zámek (15, kontrolní odtlačný zámek (4, závislý na kontrolním výměnovém zámku (16 výhybky č. 5 | je elektrický | elektrické prosvětlení | dozorce výh. Heř. Městec |

| Označení | Obsluha | Zabezpečení | Ohřev nebo ČSD T100 čl.23 | Prosvětlování | Údržba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jak | odkud |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | ústředně nebo místně | ovládací stůl RZZ Choltice,Pst.3 | elektromo- torický přestavník; výměnový zámek (3, kontrolní odtlačný zámek (5 | - “ - | elektrické prosvětlení | - “ - |
| Vk 1 | ústředně nebo místně | ovládací stůl RZZ Choltice,Pst.1 | elektromot. přestavník | není | elektrické prosvětlení | - “ - |
| Vk K1 | ústředně nebo místně | ovládací stůl RZZ Choltice,Pst.1 | - “ - | - “ - | elektrické prosvětlení | - “ - |
| Vk 2 | ústředně nebo místně | ovládací stůl RZZ Choltice,Pst.3 | - “ - | - “ - | elektrické prosvětlení | - “ - |
| Vk 3 | ručně | ----- | výkolejkový zámek (38 | - “ - |  | - “ - |

Uložení  klik k ručnímu přestavování výhybek:

služební místnost ....................................... 2 ks.

Tyto kliky jsou označeny číslicemi 1, 2, zaplombovány, a jejich použití je dovoleno jen na příkaz výpravčího ÚS, daný pro každý případ zvlášť.
V případě použití klik k ručnímu přestavování výhybek na pokyn výpravčího ÚS Heř. Městec budou tyto uloženy do doby obnovení jejich bezpečnostního závěru (plomby) zaměstnancem SSZT v dopravním stole ve služební místnosti stanice.

Uložení přenosných výměnových zámků neuzamykatelných:

služební místnost ....................................... 2 ks.

##### 26. Hlavní klíče od výhybek, výkolejek, kolejových zábran, přenosných výměnových zámků a kovových podložek uzamykatelných

Hlavní klíč od Vk 3 je uložen na stanovišti výpravčího ÚS Heř. Městec.

V žst. Choltice jsou pro případ poruchy RZZ namontovány na výměnách výměnové a odtlačné zámky. Hlavní klíče jsou vloženy v těchto zámcích a háky těchto zámků jsou zajištěny drátem proti náhodnému naklopení.

V případech, kdy je nutno zabezpečit výměny ve vlakové cestě, zaměstnanec podílející se na přípravě vlakové cesty uzamkne příslušné výměny, výsledné klíče z kontrolních zámků uzamkne v ústředním zámku umístěném ve služební místnosti a výsledný klíč “Průjezd po první koleji“ uzamkne v EZ na boku ovládacího stolu RZZ.

Na stanovišti výpravčího ÚS Heř. Městec je uložen klíč náhradního řízení od ovládacího stolu RZZ žst. Choltice.

##### 28. Pečetění náhradních klíčů

Kromě vrchního přednosty UŽST může náhradní klíče pečetit náměstek vrchního přednosty.  Pečetidlo je uloženo u náměstka vrchního přednosty.

Označení pečetidla je „Pražská dráha železniční stanice Chrudim“.

C. ZABEZPEČOVACÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

##### 31.A. Zabezpečovací zařízení ve stanici

Ve stanici Choltice je instalováno reléové zabezpečovací zařízení III. kategorie typu AŽD 71 cestového systému zjednodušené, bez posunů, se skupinovým stavěním výhybek číslicovou volbou dálkově z ÚS v Heřmanově Městci, skupinovým nebo jednotlivým stavěním výhybek z ovládacího stolu RZZ ve služební místnosti stanice, popřípadě místním stavěním výhybek z pomocných stavědel. Zabezpečovací zařízení je vybaveno rychlostní návěstní světelnou soustavou hlavních návěstidel.

Popis a obsluha je uvedena “ Doplňujících ustanoveních předpisu D101/T101 pro obsluhu staničního reléového zabezpečovacího zařízení v železniční stanici Choltice a místní směrnici pro obsluhu obousměrného automatického bloku Přelouč - H. Městec“ č.j. 3664/89-02-223“, které je uloženo v příloze č. 5A SŘ.

U Pst. 3 na přeloučském zhlaví jsou umístěny dva EZ, v nichž je držen traťový klíč Heř. Městec a traťový klíč Přelouč. Traťové klíče mohou být uvolněny dálkově výpravčím z ÚS v Heř. Městci nebo výpravčím ve stanici ze stolu náhradního řízení.

Klíče od Pst. jsou uloženy u výpravčího ÚS v Heř. Městci, dozorce výhybek v Heř. Městci, vedoucích posunových a vlakových čet ze SVČ Heř. Městec. Typ zámků u vstupních dveří stanic Choltice a Kostelec u Heř. Městce je shodný. Typ zámku od Pst. je shodný pro všechna Pst. na trati Prachovice - Přelouč mimo. Typ zámku na skříňkách telefonních objektů je shodný. Na stěně služební místnosti je umístěn ústřední zámek pro uzamčení výhybek po kolejích č. 1, 1a, jehož výsledný klíč se vkládá do EZ na boku ovládacího stolu RZZ. Uzamčení klíče v EZ je indikováno na kontrolní skříni RZZ v žst. Heřmanův Městec. Na výhybkách jsou pro tento případ namontovány výměnové a odtlačné zámky. Háky těchto zámků jsou zajištěny drátem proti náhodnému naklopení.

Náhradní klíče od místnosti s reléovým zabezpečovacím zařízením jsou zaplombované a jsou uloženy ve skříňce náhradních klíčů u výpravčího ÚS Heřmanův Městec.

##### 31.B. Zabezpečovací zařízení v přilehlých mezistaničních úsecích

Traťové úseky Heřmanův Městec - Choltice a Choltice - Přelouč jsou vybaveny traťovým zabezpečovacím zařízením III. kategorie (trojznaký automatický blok pro obousměrný provoz).

Kolejové obvody jsou o kmitočtu 75 Hz. Přenos návěstí na hnací vozidlo je prováděn pomocí liniového vlakového zabezpečovače. Jeho signály o frekvenci 75 Hz jsou přenášeny na hnací vozidlo ve všech výše jmenovaných traťových úsecích obousměrně. Přenos návěstí není uskutečňován v obvodu stanice.

Popis a obsluha je uvedena v “ Doplňujících ustanoveních předpisu D101/T101 pro obsluhu staničního reléového zabezpečovacího zařízení v železniční stanici Choltice a místní směrnici pro obsluhu obousměrného automatického bloku Přelouč - H. Městec“ č.j. 3664/89-02-223“ které je uloženo v příloze č. 5A SŘ.

##### 31.C. Přejezdová zabezpečovací zařízení

traťový úsek Heřmanův Městec – Choltice

| Poloha (km) | Druh komunikace | Typ a kateg. PZZ | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| železniční stanice Heřmanův Městec |
| traťový úsek Heřmanův Městec – Choltice |
| B5 12,056 | polní cesta | PZS 3SBI typ AŽD 71 bez závor | ovládací obvod 10,878 - 12,547 kontrolní stanoviště - ÚS Heř. Městec a ovládací stůl RZZ v Cholticích |
| B4 11,866 | silnice III. třídy | PZS 3SBI typ AŽD 71 bez závor | ovládací obvod 10,878 - 12,547 kontrolní stanoviště - ÚS Heř. Městec a ovládací stůl RZZ v Cholticích |
| B3 11,200 | polní cesta | PZS 3SBI typ AŽD 71 bez závor | ovládací obvod 9,556 - 12,547 kontrolní stanoviště - ÚS Heř. Městec a ovládací stůl RZZ v Cholticích |
| zastávka Jeníkovice |
| B2 9,897 | polní cesta | PZS 3SBI typ AŽD 71 bez závor | ovládací obvod 9,165 - 11,026 kontrolní stanoviště - ÚS Heř. Městec a ovládací stůl RZZ v Cholticích |
| železniční stanice Choltice |
| A9 8,408 | silnice III. třídy | PZS 3ZBI typ AŽD 71 se závorami | ovládací obvod 6,778 - 9,165 závislé: na odj. náv. L1, L2; na vj. náv. S na Pst.3 žst. Choltice kontrolní stanoviště - ÚS Heř. Městec a ovládací stůl RZZ v Cholticích |
| železniční stanice Choltice |
| traťový úsek Choltice - Přelouč |
| A8 7,893 | silnice IV. třídy | PZS 3SBI typ AŽD 71 bez závor | ovládací obvod km 8,395 - 6,778 závislé na odj. náv. L1, L2 žst. Choltice kontrolní stanoviště - ÚS Heř. Městec a ovládací stůl RZZ v Cholticích v žst. Přelouč - indikace pohotovost. stavu PZZ |
| A7 7,375 | silnice III. třídy | PZS 3SBI typ AŽD 71 bez závor | ovládací obvod km 7,928 -6,778 kontrolní stanoviště - ÚS Heř. Městec a ovládací stůl RZZ v Cholticích v žst. Přelouč - indikace pohotovost. stavu PZZ |
| A6 6,115 | silnice IV. třídy | PZS 3SBI typ AŽD 71 bez závor | ovládací obvod km 6,778 - 5,108 kontrolní stanoviště - ÚS Heř. Městec a ovládací stůl RZZ v Cholticích v žst. Přelouč - indikace pohotovost. stavu PZZ |
| A5 5,014 | silnice IV. třídy | PZS 3SBI typ AŽD 71 bez závor | ovládací obvod km 6,778 - 3,920 kontrolní stanoviště - ÚS Heř. Městec a ovládací stůl RZZ v Cholticích v žst. Přelouč - indikace pohotovost. stavu PZZ |
| zastávka Veselí u Přelouče |
| A4 4,519 | silnice IV. třídy | PZS 3SBI typ AŽD 71 bez závor | ovládací obvod km 5,108 - 3,920 kontrolní stanoviště - ÚS Heř. Městec a ovládací stůl RZZ v Cholticích v žst. Přelouč - indikace pohotovost. stavu PZZ |

| Poloha (km) | Druh komunikace | Typ a kateg. PZZ | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| A3 - 3,957 | silnice III. třídy | PZS 3SBI typ AŽD 71 bez závor | ovládací obvod km 5,108 - 3,320 kontrolní stanoviště - ÚS Heř. Městec a ovládací stůl RZZ v Cholticích v žst. Přelouč - indikace pohotovost. stavu PZZ |
| A2 - 3,332 | silnice IV. třídy | PZS 3SBI typ AŽD 71 bez závor | ovládací obvod km 3,920 - 2,222 kontrolní stanoviště - ÚS Heř. Městec a ovládací stůl RZZ v Cholticích v žst. Přelouč - indikace pohotovost. stavu PZZ |
| zastávka Valy u Přelouče zastávka |
| A1 - 3,135 | silnice I. třídy | PZS 3ZBI typ AŽD 71 se závorami | ovládací obvod km 3,920 - 2,222 kontrolní stanoviště - ÚS Heř. Městec a ovládací stůl RZZ v Cholticích v žst. Přelouč - indikace pohotovost. stavu PZZ |
| železniční stanice Přelouč |

##### 32. Seznam hlavních návěstidel a jejich předvěstí. Seznam ostatních nepřenosných návěstidel platných pro posun, indikátorů a návěstidel pro zkoušku brzdy

| Návěstidlo, druh a označení | Poloha v km | Odkud se obsluhuje | Rozsvícení | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Světelné vjezdové L | 9,556 | ÚS HM výpravčí služ. míst.Chol, výpravčí ve stanici | denní/noční svícení | stožárové; od krajní výhybky č. 1 - 394 m; od označníku 50 m;opatřeno přivolávacím návěstidlem; telefonní přivolávací okruh |
| Světelné vjezdové S | 7,928 | - “ - | - “ - | stožárové; od krajní výhybky č. 8 - 487 m; od označníku 50 m; opatřeno přivolávacím návěstidlem; telefonní přivolávací okruh |
| Světelné odjezdové L 1 | 8,506 | - “ - Pst. 3 - zam. řídicí posun | - “ - | stožárové; zřízeno pro náv. - “Posun dovolen“; platí pro kolej č. 1; opatřeno přivolávacím návěstidlem |
| Světelné odjezdové L 2 | 8,506 | - “ - | - “ - | stožárové; zřízeno pro náv. - “Posun dovolen“; platí pro kolej č. 2; opatřeno přivolávacím návěstidlem |
| Světelné odjezdové S 1 | 8,961 | ÚS HM výpravčí služ. míst.Chol, výpravčí ve stanici Pst. 1- zam. řídící posun | - “ - | stožárové; zřízeno pro náv. “Posun dovolen“; platí pro kolej č. 1,1a; opatřeno přivolávacím návěstidlem |
| Světelné odjezdové S 2 | 9,099 | - “ - | - “ - | stožárové; zřízeno pro náv. “Posun dovolen“; platí pro kolej č. 2a; opatřeno přivolávacím návěstidlem |
| Světelná předvěst L (111) | 11,026 | automaticky | ----- | oddílové návěstidlo autobloku |
| Světelná předvěst S (68) | 6,778 | - “ - | ----- | oddílové návěstidlo autobloku |
| opakovací světelná předvěst Opř S 2 | 8,961 | - “ - | denní/noční svícení | platí pro kolej č. 2 |
| mechanické seřaďovací | 8,420 | ----- | ----- | konec kusé koleje č. 2a; pouze náv. “Posun zakázán“ |
| označník | 9,506 | ----- | ----- | na záhlaví od Heř. Městce; od krajní výhybky č. 8 - 344 m |
| označník | 7,978 | ----- | ----- | na záhlaví od Heř. Městce; od krajní výhybky č. 1 - 437 m |

##### 33. Telekomunikační a informační zařízení

Telefonní okruhy

okruhy traťové:
VT 032 - 047/b Přelouč - Choltice - ÚS Heřmanův Městec

okruhy hláskové:
VL 032 - 047/b Choltice - ÚS Heřmanův Městec
VL 032 - 047/c Choltice - Přelouč

okruhy přivolávací:
VP 01	vjezd. náv. L Choltice - výpravčí ÚS Heř. Městec, výpravčí ve stanici
VP 02	vjezd. náv. S Choltice - výpravčí ÚS Heř. Městec, výpravčí ve stanici

- okruhy výhybkářské:
VV 01 Pst.1,2,3 ; odj. náv. L1, L2, S1, S2 - výpravčí.ÚS Heř.Městec, výpravčí ve stanici

Telefonní pobočky těchto sítí jsou zavedeny do reléového zapojovače typu Tesla, umístěného ve služební místnosti a do reléového zapojovače typu DZ 61 na stanovišti výpravčího ÚS Heřmanův Městec. V základním stavu jsou linky propojeny se zapojovačem DZ 61 v žst. Heř. Městec. Po vložení klíče náhradního řízení do ovládacího stolu RZZ dojde automaticky k přepojení linek do zapojovače Tesla ve služební místnosti.

Popis, použití a návod k obsluze v příloze 5H SŘ.

okruh služební telefonní sítě - ústředna Heřmanův Městec

Požární signalizace

Ústředna elektrické požární signalizace typ MHU 103 je umístěna na stěně služební místnosti. Stav této ústředny je indikován na stanovišti výpravčího ÚS Heř. Městec.

V případě hlášení požáru v době, kdy není stanice obsazena, vyšle výpravčí ÚS Heř. Městec ihned nutný pomocný vlak s dozorcem výhybek z Heř. Městce který na místě ve stanici provede opatření k lokalizaci požáru. Podle čísla svítící smyčky na požární ústředně zjistí tento zaměstnanec místo, odkud je hlášen požár. Ze skříňky ve služební místnosti (klíček od ní je uložen v zapečetěné obálce v dopravním stole) vyjme příslušný zaplombovaný klíč od místa hlášeného požáru a provede opatření nutná k lokalizaci požáru, příp. požádá výpravčího ÚS Heř. Městec o přivolání pomoci.

Popis, použití a návod k obsluze v příloze 5H SŘ.

Záznamová zařízení

Záznam hovorů na telefonních linkách a radiové síti je prováděn na stanovišti výpravčího ÚS v Heř. Městci a v Přelouči (hovory vedené na zapojovači DZ 61 a trs).

Záznamové zařízení ReDat je umístěno na stanovišti výpravčího ÚS v Heř. Městci. Kontrolu činnosti provádí výpravčí ÚS Heř. Městec.

Popis, použití a návod k obsluze v příloze 5G SŘ žst. Heř. Městec a Přelouč.

F. ORGANIZACE DOPRAVNÍHO PROVOZU

##### 54. Určený zástupce vrchního přednosty uzlové železniční stanice

Určeným zástupcem vrchního přednosty uzlové železniční stanice je náměstek vrchního přednosty.

##### 55. Vedoucí zaměstnanci uzlové železniční stanice pověření kontrolní činností

náměstek vrchního přednosty

přednosta žst. Žďárec u Skutče

IŽD-VT, IŽD

dozorčí, dozorčí přepravy

technolog

V mimopracovní době, ve dnech pracovního volna a klidu a po dobu nepřítomnosti zaměstnanců výše uvedených zastupuje vrchního přednostu UŽST výpravčí ÚS Heř. Městec ve službě.

##### 56. Dozorčí provozu ve směnách, staniční dispečeři a výpravčí, jejich   stanoviště

Při normální činnosti RZZ není stanice obsazena - obsluha RZZ je prováděna výpravčím ÚS dálkově z Heřmanova Městce.

Stanoviště výpravčího ÚS je v dopravní kanceláři na ústředním stavědle v Heř. Městci.

Výpravčí ÚS

řídí práci stanice a celé tratě s DOZZ po dopravní stránce;

je bezprostředně nadřízeným všech zaměstnanců ve směně v celém obvodu stanice a přilehlých traťových úsecích celé dálkovým ovládáním zabezpečovacího zařízení vybavené tratě;

je odpovědný za řádné vedení dopravní dokumentace;

Záznamník poruch na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení vede společně pro stanice Heřmanův Městec, Choltice, Kostelec u Heř. Městce a pro traťové zabezpečovací zařízení v traťových úsecích přilehlých k těmto stanicím.

je odpovědný za zpravení strojvedoucího druhého (příp. dalšího) vlaku o tom, že tento vlak stojí před odjezdovým návěstidlem jako druhý (příp. další). Zpravení strojvedoucího provede výpravčí ÚS Heř. Městec přímo nebo prostřednictvím výpravčího ve stanici popřípadě dozorce výhybek, jsou-li ve stanici přítomni.

Při poruchách, údržbě nebo opravách, je-li třeba RZZ obsluhovat ze stolu náhradního řízení, výpravčí ÚS Heř. Městec dopraví vhodným způsobem výpravčího do stanice Choltice, tento zaměstnanec:

stanoviště má ve služební místnosti stanice;

je přímo podřízen výpravčímu ÚS Heř. Městec;

obsluhu RZZ provádí na příkaz nebo se souhlasem výpravčího ÚS Heř. Městec;

není oprávněn nabízet a přijímat vlaky, dávat odhlášky (zprávy o dojezdu PMD) a předvídané odjezdy;

službu odevzdává písemně, osobně a ústně v „Odevzdávce služby„, „Telefonním zápisníku„ a „Zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty„. Vzor „Odevzdávky služby„ je uveden v příloze č. 8 SŘ žst. Heř. Městec a Choltice

není oprávněn užívat červenou čepici;

##### 57. Staniční dozorci, signalisté, dozorci výhybek a výhybkáři, jejich stanoviště (stavědla)

Stanice Choltice tvoří jeden obvod pro přestavování výhybek za vlakové dopravy a při posunu.

Výhybky přestavuje výpravčí ÚS Heř. Městec ústředně z ústředního stavědla.

Při poruše RZZ provádí přestavování výhybek:

výpravčí ve stanici 			- ústředně na ovládacím stole RZZ
						- místně z pomocných stavědel
						- ručně klikou

dozorce výhybek			- místně z pomocného stavědla
						- ručně klikou

zaměstnanec řídící posun 	-	- místně z pomocného stavědla
						- ručně klikou

Obsluhu pomocných stavědel provádí na pokyn nebo se souhlasem výpravčího:

zaměstnanec řídící posun se zkouškou pro obsluhu Pst.

dozorce výhybek

výpravčí ve stanici

Dozorce výhybek má útulek v Heř. Městci. Ve stanici Choltice provádí hlavní, vedlejší a provozní ošetření a čištění výhybek a výkolejek dle opatření vrchního přednosty UŽST. Pracovat smí až po převzetí obsluhy příslušného Pst.

V případě poruchy RZZ jej výpravčí ÚS Heř. Městec vhodným způsobem dopraví do této stanice, není-li stanice obsazena výpravčím ve stanici, kde dále postupuje dle pokynů výpravčího ÚS Heř. Městec. V žst. Choltice má dozorce výhybek stanoviště ve služební místnosti stanice. Pracovní činnost koná na pokyn výpravčího ÚS Heř. Městec. Obsluhuje Pst., vede „Telefonní zápisník„, sepisuje písemné rozkazy. Je-li zúčastněn na přípravě vlakových cest, vede i „Zápisník volnosti a správného postavení vlakové cesty„.

##### 58.A. Ostatní zaměstnanci vlastní stanice podílející se na výkonu dopravní služby

Vedoucí obsluhy nákladního vlaku/vedoucí posunové čety má útulek v žst. Heřmanův Městec. V Cholticích řídí posun ve stanici, obsluhuje příslušná Pst., hlásí rozbor a připravenost vlaku k odjezdu.

Člen obsluhy nákladního vlaku/posunovač má útulek v žst. Heřmanův Městec. V Cholticích vykonává posun v souladu s pokyny danými zaměstnancem řídícím posun. Vykonává úplnou zkoušku brzdy.

Komerční pracovník má kancelář ve staniční budově v Heřmanově Městci. Oznamuje výpravčímu ÚS vozy připravené k odsunu a mimořádnosti, které brání manipulaci s vozidly. Mají-li být zařazeny do vlaku vozidla s kterými nebylo více než 7 dní pohybováno, nebo má být s takovými vozy posunováno (viz. příloha 25 předpisu ČD D2) upozorní komerční pracovník na tuto skutečnost výpravčího ÚS. U vozů, které byly odstaveny déle než 30 dnů zajistí komerční pracovník před jejich zařazením do vlaku vykonání výchozí technické prohlídky.

##### 58.B. Zaměstnanci jiných výkonných jednotek podílející se na výkonu dopravní služby

Zaměstnanec SDC-ST: odborně způsobilý zaměstnanec provádí obsluhu Pst.1 a Pst.2. Záznam o zkoušce způsobilosti v příloze č.19 SŘ.

##### 59. Používání písemných rozkazů

Písemné rozkazy „V“, „Z“, „Op“, „V PMD“ sepisuje z nařízení výpravčího ÚS pro každý případ zvlášť dozorce výhybek nebo výpravčí ve stanici.

##### 60. Odevzdávky dopravní služby

V případě obsazení stanice výpravčím ve stanici nebo dozorcem výhybek, odevzdávají tito službu písemně, osobně a ústně.

Způsob odevzdávky služby v případě poruchy nebo údržby ve stanici:

V případě nástupu do služby, kdy nelze službu odevzdat osobně (v předchozí směně nebyla stanice dopravně obsazena), převezme nastupující výpravčí osobně klíč náhradního řízení stanice spolu s klíčem od služební místnosti stanice od výpravčího ÚS v Heř. Městci na podpis v knize „Odevzdávka dopravní služby výpravčího ve stanici„ (vedena u výpravčího ÚS Heř. Městec). Po příchodu do služební místnosti stanice se nastupující výpravčí ohlásí výpravčímu ÚS Heř. Městec telekomunikačním zařízením, který mu nadiktuje znění odevzdávky služby po jednotlivých bodech (oba současně vyplňují „Odevzdávku služby výpravčího ve stanici„). Na místo pro podpis odevzdávajícího zaměstnance se ve stanici Choltice zapíše příjmení výpravčího ÚS Heř. Městec (na ÚS se výpravčí podepíše), na místě pro podpis přejímajícího zaměstnance se výpravčí ve stanici Choltice podepíše, výpravčí ÚS Heř. Městec zde zapíše příjmení zaměstnance nastupujícího službu ve stanici Choltice. Teprve potom smí výpravčí ve stanici vložit do ovládacího stolu RZZ klíč náhradního řízení a zahájit službu ve stanici.

Při ukončení služby výpravčího ve stanici, kdy není služba odevzdávána osobně jinému nastupujícímu zaměstnanci, se postupuje obdobným způsobem, t.j. výpravčí ve stanici odevzdá službu výpravčímu ÚS Heř. Městec. Výpravčí ve stanici poté vyjme klíč náhradního řízení z ovládacího stolu RZZ, uzamkne služební místnost a oba klíče osobně odevzdá výpravčímu ÚS Heř. Městec na podpis v knize „Odevzdávka služby výpravčího ve stanici„, uložené na stanovišti výpravčího ÚS Heř. Městec.

Výpravčí ve stanici odevzdává službu v knize „Odevzdávka dopravní služby výpravčího ve stanici„, „Telefonním zápisníku„ a „Zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty„.

Dozorce výhybek odevzdává službu v „Telefonním zápisníku„ a „Zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty„.

Vzory odevzdávek služby jsou uvedeny v příloze č. 8 SŘ žst. Heř. Městec a Choltice.

##### 62. Jízdy speciálních vozidel v obvodu stanice

Sněhové pluhy a frézy nesmějí jezdit v pracovní poloze po kolejích č. 1 a č. 2 v prostoru nástupišť s pevnou hranou a po koleji č. 3 podél boční rampy.

##### 63. Povolené úpravy dopravní dokumentace

Povolené úpravy „Dopravního deníku„ vedeného pro stanici Choltice výpravčím ÚS Heř. Městec jsou uvedeny v čl. 63 SŘ žst. Heřmanův Městec.

##### 65.A. Zajištění vozidel proti ujetí

Stanice Choltice leží na stavebním spádu směrem k Přelouči.

Od vjezdového návěstidla L k odjezdovému návěstidlu L1 je stavební spád 10‰, dále k vjezdovému návěstidlu S je stavební spád 15‰.

Z příkazu výpravčího US Heřmanův Městec dozorce výhybek provede kontrolu zajištění vozidel v celém obvodu stanice.

V celém obvodu stanice se vedoucí posunové čety bezprostředně po ukončeném posunu přesvědčí o správném zajištění vozidel.

Uložení zajišťovacích prostředků je uvedeno v článku 116 SŘ.

##### 65.B. Způsob zajištění vlaku při vykonávání jednoduché a úplné zkoušky brzdy a odpovědnost za odstranění zařízení, kterým byl vlak zajištěn

Po najetí lokomotivy, jejímu přivěšení k soupravě a zajištění lokomotivy přímočinnou brzdou lze provést povolení ručních brzd, případně odstranění zarážek.

##### 67. Ohlašování změn ve vlakové dopravě

Změny ve vlakové dopravě ohlašuje telefonicky výpravčí ÚS Heř. Městec výpravčímu ve stanici nebo dozorci výhybek v případě jejich účasti na přípravě vlakové cesty.

Změny ve vlakové dopravě ohlásí výpravčí ÚS Heřmanův Městec dozorci výhybek nebo výpravčímu ve stanici vždy při aktivaci dozorce výhybek nebo výpravčího ve stanici pro činnosti spojené s přípravou vlakové cesty ve stanici Kostelec u Heřmanova Městce nebo Choltice.

##### 68. Hlášení předvídaného a skutečného odjezdu

Hlášení předvídaného odjezdu z Choltic hlásí výpravčí ÚS Heřmanův Městec výpravčímu v Přelouči.

##### 71. Způsob zjištění, že vlak dojel/odjel celý

Při normálním provozu RZZ a autobloku na trati Prachovice - Přelouč zjišťuje výpravčí ÚS Heř. Městec skutečnost, že vlak dojel celý do stanice Choltice, dle indikace průsvitek na kontrolní skříni RZZ na ÚS v Heř. Městci.

V případech, kdy nelze dle indikačních prvků zabezpečovacího zařízení zjistit, že vlak dojel/odjel celý, zjišťuje a hlásí, že vlak dojel/odjel celý na vyžádání nebo písemný rozkaz výpravčího ÚS Heř. Městec, strojvedoucí. Je-li stanice obsazena výpravčím ve stanici nebo dozorcem výhybek, zjišťují a oznamují výpravčímu ÚS Heř. Městec, že vlak dojel/odjel celý na jeho pokyn tito zaměstnanci.

Toto hlášení zapíše výpravčí ÚS Heř. Městec do „Dopravního deníku„ do upraveného sloupce 17 časovým údajem a příjmením zaměstnance.

Zjištění, že vlak odjel/dojel celý při poruše RZZ ohlásí na pokyn výpravčího ÚS Heř. Městec strojvedoucí (pouze u vlaků tvořených samostatným hnacím vozidlem a při fungujícím radiotelefonním spojení). V ostatních případech provede zjištění výpravčí ve stanici nebo dozorce výhybek, je-li jimi stanice obsazena, případně strojvedoucí vlaku stojícího ve stanici nebo jím pověřená, odborně způsobilá osoba - vedoucí obsluhy vlaku, a to osobně v kolejišti pohledem nebo obchůzkou; nebo si výpravčí ÚS Heř. Městec vyžádá popřípadě vyčká na odhlášku ze sousední stanice.

##### 72. Používání upamatovávacích pomůcek

Umístění varovného štítku:

Varovný štítek výpravčí ve stanici umístí na ovládací stůl RZZ u příslušné koleje a vhodně jej upevní. Nepoužité varovné štítky jsou uloženy v zásuvce dopravního stolu.

##### 73. Náhradní spojení

Při obsazení stanice výpravčím ve stanici nebo dozorcem výhybek jsou tito zaměstnanci povinni navázat spojení s výpravčím ÚS Heř. Městec při poruše traťových, hláskových nebo výhybkářských okruhů po spojení služebním - ústředna Heřmanův Městec. Služební telefon je umístěn ve služební místnosti stanice.

Stanice:	Služební spojení:

Heřmanův Městec	55, 10, 11

Stejným způsobem je povinen navázat náhradní spojení i strojvedoucí, v případě nemožnosti navázání spojení pomocí radiotelefonního zařízení nebo pomocí telefonních přístrojů MB  umístěných v kolejišti a na objektu stanice. Strojvedoucí použije zaplombovaný klíč od služební místnosti stanice, uložený na hnacím vozidle pro navázání spojení s výpravčím ÚS Heř. Městec pomocí telekomunikačního zařízení ve služební místnosti.

##### 74. Očekávání příjezdu, sledování odjezdu a průjezdu vlaku jiným zaměstnancem než výpravčím

V případě obsazení stanice dozorcem výhybek, očekává a sleduje tento zaměstnanec jízdy všech vlaků ve stanici, nevykonává-li jinou činnost stanovenou tímto Staničním řádem.

##### 76. Zjišťování volnosti vlakové cesty pomocí zabezpečovacího zařízení

Žst. Choltice tvoří jeden obvod odpovědnosti pro zjišťování volnosti vlakové cesty.

Obvod sahá od úrovně vjezdového návěstidla S do úrovně vjezdového návěstidla L. Za volnost vlakové cesty v tomto obvodu odpovědnosti odpovídá výpravčí ÚS Heř. Městec. Náčrtek obvodu odpovědnosti pro zjišťování volnosti vlakové cesty při poruše RZZ je uložen v příloze č. 1 a č. 20 SŘ.

V případech, kdy nelze dle indikačních prvků RZZ zjistit volnost vlakové cesty provádí zjišťování volnosti vlakové cesty z příkazu výpravčího ÚS Heř. Městec zaměstnanec podílející se na přípravě vlakové cesty ve stanici (výpravčí ve stanici, dozorce výhybek). Zjišťování volnosti vlakové cesty musí být provedeno přímo v kolejišti pohledem, za nepříznivých povětrnostních podmínek obchůzkou. Hlášení zaměstnance podílejícího se na přípravě vlakové cesty (výpravčího ve stanici, dozorce výhybek), zapíše výpravčí ÚS do „Dopravního deníku„ do sl. 12 časovým údajem a příjmením ohlašujícího zaměstnance; výpravčí ve stanici a dozorce výhybek hlášení zapíše do „Zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty„.

Úsek na záhlaví mezi úrovní vjezdového návěstidla L a výhybkou č.1 a úsek mezi výhybkou č. 8 a úrovní vjezdového návěstidla S lze považovat za volný zjištěním, že poslední vlak přijel s předepsanými koncovými návěstmi, oznámil-li výpravčí ÚS Heř. Městec, že za posledním vlakem stejného směru jízdy došla telefonická odhláška ze sousední stanice, byl ukončen PMD, nebo když zaměstnanec řídící posun ohlásí před očekávaným vlakem, že výše uvedené úseky uvolnil od všech vozidel. Není-li v činnosti záznamové zařízení, ohlášení zaměstnance řídícího posun uvede výpravčí v telefonním zápisníku.

##### 77. Postup při přípravě vlakové cesty

Postup při přípravě vlakových cest je uveden v“ Doplňujících ustanoveních předpisu D101/T101 pro obsluhu staničního reléového zabezpečovacího zařízení v železniční stanici Choltice a místní směrnici pro obsluhu obousměrného automatického bloku Přelouč - H. Městec“ č.j. 3664/89-02-223“, které je uloženo v příloze č. 5A SŘ.

Postup při poruchách

Při poruše dálkového ovládání, které je indikováno červeně prosvíceným názvem stanice na kontrolní skříni RZZ na ÚS v Heř. Městci nebo při poruše RZZ ve stanici vyrozumí výpravčí ÚS Heř. Městec udržujícího zaměstnance (v mimopracovní době pohotovostní službu) SDC - SSZT. Jestliže udržující zaměstnanec předpokládá déletrvající poruchu zab. zařízení (12 hod. a více), výpravčí ÚS Heř. Městec povolá do služby výpravčího znalého poměrů ve stanici a na trati s DOZZ Prachovice - Přelouč. Výpravčí ÚS Heř. Městec předá stanici na náhradní řízení výpravčímu ve stanici. Postup předávky je uveden v čl. 60 tohoto SŘ. Při přípravě vlakových cest a zajišťování posunových cest postupuje výpravčí ve stanici dle služebních předpisů, „Doplňujícího ustanovení pro obsluhu zab. zařízení v žst. Choltice„, „Prozatímní směrnice pro obsluhu DOZZ na trati Přelouč - Prachovice„ a ustanovení tohoto Staničního řádu. Výpravčí ÚS Heř. Městec nařídí přípravu vlakové cesty výpravčímu ve stanici. Nelze-li stanici předat na náhradní řízení výpravčímu ve stanici, zajistí výpravčí ÚS Heř. Městec přípravu vlakových cest prostřednictvím dozorce výhybek ze žst. Heřmanův Městec. Přípravu vlakové cesty nařídí výpravčí ÚS Heř. Městec dozorci výhybek. Dozorce výhybek provede přestavení všech výhybek a výkolejek zabezpečujících vlakovou cestu ručně t.j. klikou. Výhybky zajistí pomocí výměnových/odtlačných zámků nebo přenosných výměnových zámků. Vjezd, nebo odjezd  vlaku se dovolí písemným rozkazem. Nelze-li předat stanici na náhradní řízení výpravčímu ve stanici a ani zajistit přípravu vlakové cesty prostřednictvím dozorce výhybek, postupuje se následujícím způsobem:

Nelze-li přestavit vjezdové návěstidlo do polohy dovolující jízdu –

Strojvedoucí vlaku stojícího před vjezdovým návěstidlem v poloze „Stůj“ se ohlásí telekomunikačním zařízením výpravčímu ÚS. Výpravčí ÚS zpraví strojvedoucího o tom, že od vjezdového návěstidla do stanice pojede jako PMD. Okamžikem tohoto zpravení strojvedoucího výpravčím ÚS se z vlaku stává PMD. Výpravčí ÚS zpraví strojvedoucího o podmínkách jízdy do stanice písemným rozkazem v němž bude uvedeno, např.: „Jízda kolem vjezdového návěstidla v poloze „Stůj“ do stanice jako PMD ke krajní výhybce před kterou zastavte je dovolena. Další jízda PMD do stanice přes výhybky bude dovolena a řízena ručními speciálními návěstmi, dávanými vedoucím obsluhy vlaku. Za poslední výhybkou přilehlou k vjezdovému návěstidlu zastavte a vyčkejte nástupu vedoucího obsluhy vlaku. Ve stanici zastavte v prostoru nástupiště a umožněte výstup a nástup cestujících (bude-li se jednat původně o vlak s přepravou cestujících). Po zastavení vlaku u krajní výhybky se vedoucí obsluhy vlaku ohlásí výpravčímu ÚS Heř. Městec, který mu předá příslušné Pst. pro vjezd PMD. Vedoucí obsluhy vlaku zajistí správné přestavení výhybek pro zamýšlenou jízdní cestu PMD pomocí řadičů na Pst. a poté dá strojvedoucímu PMD stojícímu před krajní výhybkou ruční speciální návěst, čímž mu dovolí vjet do stanice. Nelze-li pro poruchu předat obsluhu příslušného Pst., zajistí vedoucí obsluhy vlaku výhybky v zamýšlené jízdní cestě pojížděné proti hrotu pomocí výměnových zámků nebo přenosných výměnových zámků. Výpravčí ÚS jízdu PMD od vjezdového návěstidla do stanice eviduje na nový řádek „Dopravního deníku“. Vjezd PMD do stanice hlásí strojvedoucí. Bude-li možno pro jízdu ze stanice přestavit odjezdové návěstidlo do polohy dovolující jízdu postavením vlakové cesty, výpravčí o tomto zpraví strojvedoucího PMD po jeho hlášení o příjezdu PMD do stanice. Okamžikem tohoto zpravení strojvedoucího výpravčím ÚS se z PMD stává vlak. Výpravčí ÚS jízdu vlaku ze stanice eviduje na nový řádek „Dopravního deníku“.

Nelze-li přestavit odjezdové návěstidlo do polohy dovolující jízdu –

Strojvedoucí vlaku stojícího před odjezdovým návěstidlem v poloze „Stůj“ se ohlásí telekomunikačním zařízením výpravčímu ÚS. Výpravčí ÚS zpraví strojvedoucího o tom, že od odjezdového návěstidla ze stanice do sousední stanice pojede jako PMD. Okamžikem tohoto zpravení strojvedoucího výpravčím ÚS se z vlaku stává PMD. Výpravčí ÚS zpraví strojvedoucího o podmínkách jízdy do stanice písemným rozkazem v němž bude uvedeno, např.: „Jízda z Choltic do (Přelouče, Heřmanova Městce) kolem odjezdového návěstidla v poloze „Stůj“ přes výhybky jako PMD bude dovolena a řízena ručními speciálními návěstmi, dávanými vedoucím obsluhy vlaku. Za poslední výhybkou přilehlou k odjezdovému návěstidlu zastavte a vyčkejte nástupu vedoucího obsluhy vlaku. Při jízdě do sousední stanice zastavte na zastávkách a též v sousední stanici v prostoru nástupiště a umožněte výstup a nástup cestujících (bude-li se jednat původně o vlak s přepravou cestujících). Vedoucí obsluhy vlaku se ohlásí výpravčímu ÚS Heř. Městec, který mu předá příslušné Pst. pro odjezd PMD. Vedoucí obsluhy vlaku zajistí správné přestavení výhybek pro zamýšlenou jízdní cestu PMD pomocí řadičů na Pst. a poté dá strojvedoucímu PMD stojícímu před odjezdovým návěstidlem ruční speciální návěst, čímž mu dovolí odjet ze stanice. Nelze-li pro poruchu předat obsluhu příslušného Pst., zajistí vedoucí obsluhy vlaku výhybky v zamýšlené jízdní cestě pojížděné proti hrotu pomocí výměnových zámků nebo přenosných výměnových zámků. Stojí-li v případě poruchy RZZ před vjezdovými návěstidly v poloze „Stůj“ vlaky z obou stran, a je-li alespoň jeden obsazen vedoucím obsluhy vlaku, zajistí tento zaměstnanec na pokyn výpravčího ÚS postavení jízdní cesty pro vjezd do stanice vlastního vlaku jako PMD, poté se přesune na opačné zhlaví a postaví jízdní cestu pro vjezd vlaku opačného směru jako PMD do stanice na sousední kolej, než na kterou vjel vlastní vlak jako PMD do stanice.

Je-li vlak (vlaky) stojící před vjezdovým nebo odjezdovým návěstidlem v poloze „Stůj“ (v případě poruchy RZZ) obsazen pouze strojvedoucím, výpravčí ÚS do stanice vhodným způsobem dopraví dozorce výhybek, výpravčího popř. jiného zaměstnance znalého poměrů ve stanici se zkouškou pro obsluhu Pst., který zajistí podle jeho pokynů další jízdu tohoto případně dalších vlaků do popř. ze stanice.

Předpokládá-li výpravčí ÚS Heř. Městec, že poruchu DOZZ nebo RZZ nebude možno v brzké době odstranit a nemá-li možnost předat stanici na náhradní řízení výpravčímu ve stanici, zajistí uzamčení výhybek výměnovými a odtlačnými zámky po koleji č. 1, 1a. Klíče z výměnových zámků se uzamknou v ústředním zámku ve služební místnosti a výsledný klíč v EZ na boku ovládacího stolu RZZ. Kontrola uzamčení a uvolnění EZ je zavedena na kontrolní skříň RZZ na ÚS v Heř. Městci. Uzamčení výhybek po koleji č. 1, 1a provede dozorce výhybek z Heř. Městce. Tento zaměstnanec zjistí po uzamčení výhybek volnost vlakové cesty po koleji č. 1, 1a v celém obvodu stanice a ohlásí výpravčímu ÚS Heř. Městec tímto závazným slovním zněním: např. „Dozorce výhybek. V Cholticích první a první á kolej volná.Svatoňová„. Výpravčí ÚS Heř. Městec zapíše toto hlášení na volný řádek „Dopravního deníku„ červeně a zavede telefonický způsob dorozumívání mezi žst. Heřmanův Městec a žst. Přelouč.

Poruchy automatického bloku:

V písemném rozkaze vlaku, který pojede na trať s porouchaným autoblokem nařídí výpravčí ÚS Heř. Městec ohlášení příjezdu vlaku do stanice tímto závazným zněním: „Ve stanici Choltice zastavte a oznamte příjezd vlaku výpravčímu ÚS Heř. Městec„. Je-li vlak tvořen samostatně jedoucím hnacím vozidlem a je-li radiové spojení mezi výpravčím ÚS Heř. Městec a strojvedoucím není zastavení třeba. V tomto případě výpravčí ÚS Heř. Městec zpraví vlak tímto způsobem: „Příjezd vlaku do stanice Choltice oznamte výpravčímu ÚS Heř. Městec„. Výpravčí ÚS Heř. Městec toto hlášení zapíše do upraveného sloupce 17 „Dopravního deníku„ časem hlášení a příjmením zaměstnance. Jedná-li se o vlak jedoucí ze stanice Přelouč, dá výpravčí ÚS Heř. Městec po tomto hlášení za vlakem odhlášku. Nařídil-li výpravčí ÚS Heř. Městec zjištění konce vlaku jinému zaměstnanci, vlak nemusí ve stanici zastavit.

Postup obsluhy tlačítek přivolávacího návěstidla je uveden v příloze č. 5A SŘ.

Telefonické hlášení o provedené přípravě vlakové cesty při poruše RZZ se provádí telefonním přístrojem MB na traťovém spojení, nebo zapojovačem DZ 61, umístěným na stanovišti výpravčího ÚS Heř. Městec.

Telefonické hlášení o provedené přípravě vlakové cesty může být nahrazeno při poruše výše uvedených spojení hlášením daným služebním telefonem, umístěným ve služební místnosti stanice, nebo po spojení radiovém. Při všech povolených způsobech hlášení je nutno dodržet toto závazné slovní znění: např. „Dozorce výhybek. Pro vlak č. ............ od(do) ........... na(z) ............... kolej(e) postaveno a volno. Svatoňová „.

##### 79. Současné jízdní cesty

Současné jízdní cesty jsou zakázány na tutéž kolej. Ostatní zakázané současné jízdní cesty jsou uvedeny v příloze č. 6 SŘ.

##### 80. Výprava vlaku s přepravou cestujících návěstidlem

Příkaz k výpravě vlaku dává výpravčí ÚS Heř. Městec strojvedoucímu postavením odjezdového návěstidla na návěst dovolující jízdu vlaku.

##### 82. Odjezd vozidel náhradní dopravy

Souhlas k odjezdu vozidla náhradní autobusové dopravy dává vedoucí vlakové čety.

##### 83. Výprava následných vlaků vzhledem k místním poměrům

Následné vlaky v úseku tratě Choltice - Heřmanův Městec  se vypravují v traťových oddílech podle automatického bloku.

Následné vlaky v úseku tratě Choltice  - Přelouč se vypravují  v traťových oddílech podle automatického bloku.

##### 86. Obsluha PZS a postup při poruchách

Při poruše PZS A9 v km 8,408 takového rázu, že PZS nelze otevřít ani s použitím tlačítka „Nouzové otevření„ na kontrolní skříni RZZ na ÚS v Heř. Městci při dálkovém ovládání stanice popř. na ovládacím panelu RZZ při náhradním řízení výpravčím ve stanici, nařídí výpravčí ÚS Heř. Městec otevření přejezdu dozorci výhybek příp. výpravčímu ve stanici (je-li přítomen) pomocí místní obsluhy. Příkaz k takovéto místní obsluze - nouzovému otevření přejezdu - výpravčí ÚS Heř. Městec a dozorce výhybek popř. výpravčí ve stanici zapíší do „Telefonních zápisníků„ pro každý jednotlivý případ zvlášť.

Před dovolením jízdy vlaku přes přejezdová zabezpečovací zařízení závislá na postavení hlavních návěstidel A8 v km 7,893 a A9 v km 8,408 jiným způsobem než návěstí dovolující jízdu vlaku (kromě PN), musí se tato zařízení uzavřít ruční obsluhou tlačítka „Uzavření přejezdu„ nebo musí být vlak zpraven písemným rozkazem o tom (v případě přejezdu A8 v km 7,893 vždy), že příslušné PZZ pro jeho jízdu nebude v činnosti. Aby mohl výpravčí zrušit výstražný stav PZS, nařídí strojvedoucímu ohlásit telekomunikačním prostředkem, že vozidla minula přejezd, případně si vyžádá odhlášku ze sousední stanice.

Klíče od skříněk s tlačítky k místní obsluze PZS B5 - B2 a A9 - A2 jsou uloženy v uzamykatelné skříňce na stanovišti výpravčího ÚS Heř. Městec. Klíč od skříňky s tlačítky k místní obsluze PZZ A1 v km 3.135 je uložen u výpravčího v žst. Přelouč. Zaměstnanci určenému k místní obsluze přejezdu vydá výpravčí ÚS Heř. Městec klíček od skříňky místní obsluhy spolu s klíčkem od skříňky traťového telefonu a dále z vlastního stavu návěstní praporek, návěstní svítilnu a píšťalku.

##### 92. Správkové vozy a jejich opravy

Správkové nálepky vyhotovuje komerční pracovník žst. Heř. Městec, vozy polepuje vedoucí posunové čety.

Prohlídku vozu označeného jako nezpůsobilý provozu provede vozmistr DKV STP Pardubice na vyžádání komerčního pracovníka.

Vozmistr DKV - STP Pardubice hlásí polepení vozu komerčnímu pracovníkovi a výpravčímu ÚS Heř. Městec. Případné omezení pro přepravu správkového vozu zaznamená vozmistr v Záznamní knize technické služby vozové ve sloupci „Poznámka“. Tato kniha je uložena na pracovišti komerčního pracovníka. Komerční pracovník vede evidenci a podává hlášení o správkových vozech dispečerce DKV - STP Pardubice. Případné omezení pro přepravu správkového vozu (i v obvodu stanice) ohlásí výpravčímu ÚS.

Správkové vozy se opravují v žst. Přelouč a Heř. Městec. V nezbytných případech, je-li nutno odstavit správkový vůz, odstaví se na kolej č. 3.

Před zahájením odstraňování závad na vozidlech v kolejišti se vozmistr ohlásí u komerčního pracovníka v Heřmanově Městci, který toto oznámí výpravčímu ÚS. Výpravčí ÚS o tomto zpraví zaměstnance řídícího posun.

Opravovaná vozidla kryje vozmistr přenosnou návěstí „Stůj“.

##### 93. Posun mezi dopravnami

Nelze-li pro poruchu vjezdového návěstidla S a odjezdových návěstidel L1 a L2  za kterým jsou přejezdy A9 v km 8,408 a A8 v km 7,893, jejichž výstraha je závislá na postavení tohoto návěstidla do polohy dovolující jízdu (kromě PN), dovolována jízda PMD jiným způsobem, než návěstí dovolující jízdu (kromě PN), nebo je-li toto návěstidlo zneplatněno, výpravčí vyvolá výstrahu na PZS ručně (obsluhou tlačítka „Uzavření přejezdu„) (A8 v km 7,893 nelze zavřít ručně) nebo strojvedoucího zpraví písemným rozkazem o neúčinkování PZS. Aby mohl výpravčí zrušit výstražný stav PZS, nařídí strojvedoucímu ohlásit telekomunikačním prostředkem, že vozidla minula přejezd, případně si vyžádá odhlášku ze sousední stanice.

Při neuděleném traťovém souhlasu při jízdě přes přejezdy B5 v km 12,056; B4 v km 11,866; B3 v km 11,200; B2 v km 9,897; A8 v km 7,893, A7 v km 7,375; A6 v km 6,115; A5 v km 5,014; A4 v km 4,519; A3 v km 3,957; A2 v km 3,332 a A1 v 3,135 je nutné strojvedoucího zpravit písemným rozkazem o neúčinkování PZS popř. o jízdě k přejezdu sníženou rychlostí.

Volnost mezistaničního úseku při jízdě vlaků v traťových oddílech zjistí výpravčí dle indikačních prvků zabezpečovacího zařízení, nelze-li dotazem u výpravčího sousední stanice.

##### 95. Povolenky

V traťovém úseku Heřmanův Městec - Přelouč jsou používány povolenky pro jednotlivé traťové úseky takto:

povolenka pro traťový úsek Heřmanův Městec - Choltice

povolenka pro traťový úsek Choltice - Přelouč

Tyto povolenky jsou uloženy v obalu „Mimořádné události„ na stanovišti výpravčího ÚS v Heřmanově Městci.

##### 96. Způsob vlakové doprav za nemožného dorozumění

Jedná-li se o vlak (PMD) jedoucí za nemožného dorozumění až do sousední přilehlé stanice (Přelouč), a bude-li mu vydávána povolenka, musí výpravčí ÚS vždy vydat strojvedoucímu povolenky pro oba traťové úseky (Heř. Městec - Choltice a Choltice - Přelouč). Skutečnost, že byly strojvedoucímu vydány dvě povolenky uvede výpravčí ÚS slovy v písemném rozkaze.

V případě poruchy RZZ ve stanici Choltice postupuje výpravčí ÚS Heř. Městec dle čl. 77. SŘ této stanice. V tomto případě, jsou-li výhybky v této stanici uzamčeny po první koleji a výsledný klíč z ústředního zámku je uzamčen v elektromagnetickém zámku, musí výpravčí ÚS Heř. Městec výpravčímu přilehlé stanice Přelouč odeslat spolu s povolenkou zprávu písemným rozkazem se závazným textem, který je uveden v čl. 96 SŘ žst. Heřmanův Městec. Tento rozkaz podepíše strojvedoucí a výpravčí ÚS Heř. Městec mu nařídí předat rozkaz výpravčímu přilehlé stanice Přelouč.

##### 97. Zkrácené názvy nebo zkratky stanic a místní názvy

V dopravní dokumentaci je dovoleno používat zkrácených názvů takto:

Heřmanův Městec.............................................................	Hm

Jeníkovice zastávka .........................................................	Je

Choltice ............................................................................	Ch

Veselí u Přelouče zastávka ..............................................	Ve

Valy u Přelouč zastávka ...................................................	Va

Přelouč .............................................................................	Pl

Při telefonním styku je dovoleno používat zkrácených názvů stanic:

Heřmanův Městec .............................................................	Městec

G. USTANOVENÍ O POSUNU

##### 100. Základní údaje o posunu

Žst. Choltice tvoří jeden posunovací obvod - obvod zaměstnance řídícího posun, který při předání pomocných stavědel na místní obsluhu provádí přestavování výhybek a výkolejek

Z Pst.1 se přestavují výhybky a výkolejky číslo 1, 2, K1, Vk1, VkK1.

Z Pst.2 se přestavují výhybky číslo 3, 4.

Z Pst.3 se přestavují výhybky a výkolejky číslo 5, 7, 8, Vk2.

Vedoucí posunové čety i posunovači mají útulek ve staniční budově v žst. Heřmanův Městec.

Při pravidelném odstavování a dobírání vozidel plní povinnosti zaměstnance řídícího posun vedoucí posunové čety.

Před začátkem posunu na manipulačních kolejích si zaměstnanec řídící posun vyžádá od výpravčího ÚS případné pokyny.

Výpravčí ÚS Heř. Městec dává souhlas k posunu ve stanici předáním souhlasu k obsluze Pst..

V případě poruchy RZZ ve stanici, je-li stanice obsazena výpravčím ve stanici nebo dozorcem výhybek, dává souhlas k posunu výpravčí ÚS Heř. Městec prostřednictvím těchto zaměstnanců.

V případě poruchy RZZ ve stanici, není-li stanice obsazena výpravčím ani dozorcem výhybek, se postupuje následujícím způsobem:

Vedoucí posunové čety se po příjezdu vlaku do stanice ohlásí telekomunikačním zařízením výpravčímu ÚS Heř. Městec, od kterého si vyžádá souhlas k zahájení posunu;

Nelze-li předat souhlas k obsluze Pst., budou výhybky pro zamýšlený posun přestavovány ručně klikou podle pokynů zaměstnance řídícího posun. Viz i čl. 22 SŘ;

byla-li před zahájení posunu zajištěna vlaková cesta pomocí zámků na výměnách a EZ po koleji č. 1, 1a dle čl. 77 SŘ, uvolní výpravčí ÚS Heř. Městec zároveň se souhlasem k posunu ve stanici i výsledný klíč z EZ.

Odstavování vozidel na kolejích č. 1, č. 1a je zásadně zakázáno. V mimořádných případech (nehody apod.) povoluje výjimečně odstavení vozidel na kolej č. 1, 
č. 1a výpravčí ÚS Heř. Městec.

##### 102. Povinnosti zaměstnanců při posunu

Posun na kolejích, které nejsou určeny pro jízdu vlaků se smí zahájit jen se souhlasem výpravčího ÚS Heřmanův Městec.

##### 104. Posun vzhledem k jízdám vlaků

Rušící posun musí být zastaven a vlaková cesta uvolněna nejpozději 5 minut před očekávaným příjezdem nebo průjezdem vlaku.

##### 115. Posun trhnutím

Posun trhnutím je v celém obvodu stanice zakázán.

##### 116. Zarážky, kovové podložky

Zákaz používání dvoupřírubových zarážek

Zarážky jsou uloženy:

Stojan mezi 1. a 3. kolejí u Pst 2 ....................................… 4 ks

Stojan na rohu staniční budovy směrem k rampě .............	 2 ks

Stálá záloha zarážek je umístěna ve skladišti v Heřmanově Městci. Výměna vadných zarážek se provádí v dopoledních hodinách v pracovních dnech. Odvoz vadných a dovoz bezzávadných zarážek obstarává obsluha vlaku, provádějící posun ve stanici.

I. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ

##### 133. Nejkratší doba pro poznání místních a traťových poměrů

Výpravčí musí prokázat znalost traťových poměrů do žst. Přelouč a žst.Heřmanův Městec. Traťové poměry pozná jízdou na stanovišti strojvedoucího vhodného vlaku nebo PMD.

Minimální doba zácviku musí být jedna denní směna. Vrchní přednosta UŽST může zácvikovou dobu prodloužit.

##### 137. Zajištění bezpečného přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace

Bezpečný přístup zdravotně postižených osob pohybujících se na vozících pro invalidy od vlaku a k vlaku je zajištěn po nástupišti a po úrovňovém přechodu přes koleje.

##### 141. Odevzdávání bezpečnostního štítku

Pokud je stanice řízena výpravčím ÚS Heřmanův Městec:

Dozorce výhybek žst. Heřmanův Městec (dále jen dozorce výhybek) před zahájením čištění a mazání výhybek a výkolejek v obvodu stanice bezpečnostní štítek osobně výpravčímu ÚS neodevzdává.
Před zahájením vlastní práce se musí ohlásit dozorce výhybek výpravčímu ÚS telekomunikačním zařízením, oznámit mu své jméno a příjmení a vyžádat si jeho souhlas se započetím čištění a mazání výhybek a výkolejek ve stanici. Pokud výpravčí ÚS na základě konkrétní dopravní situace souhlasí se zahájením práce, stanoví způsob vzájemného vyrozumívání v průběhu práce a učiní zápis o výše uvedených a dohodnutých skutečnostech do telefonního zápisníku včetně jména a příjmení dozorce výhybek. Dozorce výhybek před započetím práce zapíše do telefonního zápisníku jméno a příjmení výpravčího ÚS a dále číslo zápisu v telefonním zápisníku výpravčího ÚS, které mu výpravčí ÚS sdělí. Teprve poté smí začít pracovat. Výpravčí ÚS umístí na ovládací stůl RZZ v blízkosti předmětných výhybek bezpečnostní štítek. Ukončení čištění a mazání výhybek a výkolejek v obvodu stanice oznámí dozorce výhybek výpravčímu ÚS přímo. Výpravčí ÚS zapíše toto hlášení do telefonního zápisníku a odstraní bezpečnostní štítek.

V případě nutnosti práce v kolejišti zaměstnanci ostatních výkonných jednotek bezpečnostní štítek neodevzdávají, ale provedou zápis do služební knížky osamělého zaměstnance.