ČESKÉ DRÁHY

JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU

S T A N I Č N Í   Ř Á D

ŽELEZNIČNÍ  STANICE

CHRAST U CHRUDIMI

5. ZMĚNA

Účinnost od 1. dubna 2006

……………………

dopravní kontrolor

Schválil: č.j.   125 / 06 ZDD  	 dne

..........................................

VP UŽST Chrudim

Změna se týká ustanovení článků SŘ :  číslo  - rozsah znalostí, 8,10C, 15, 16, 21, 22, 33, 55, 58A, 60, 65A, 67, 73, 76, 86, 92, 93, 116

Změnový list: -  listy  číslo 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 vyměňte za nové listy

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH

Za včasné zapracování přidělených změn v textu a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen.

| číslo změny | účinnost od | týká se ustanovení článků | Opravil | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | dne | podpis |  |
| 1 | 1.8.2003 | 3, 4, 28, 54, 55, 73, 86 | plně zapracováno | 122/03 – 11/2 ZDD |
| 2 | 1.4.2004 | 1, 3, 9C, 28, 33, 54, 55, 63, 73, | plně zapracováno | 43/04 – 11/2 ZDD |
| 3 | 12.12.2004 | rozsah znalostí, 1, 4, 28, 33, 54, 55, 60, 73, 116, 133, 137 | plně zapracováno | 346/04 – 11/2 ZDD |
| 4 | 1.12.2005 | rozsah znalostí, 1, 3, 4, 9C, 10C, 14, 21, 22, 26, 31A, 31C, 32, 33, 58A, 62, 67, 72, 73, 76, 86, 93, 100, 116 | plně zapracováno | 1841/05 - ZDD |
| 5 | 1.4.2006 | rozsah znalostí, 8,10C, 15, 16, 21, 22, 33, 58A, 60, 65A, 67, 73, 76, 86, 93 |  |  | 125 / 06 - ZDD |

ROZSAH ZNALOSTÍ

vlastní VJ:

| Pracovní zařazení | Znalost |
| --- | --- |
| Vrchní přednosta UŽST Náměstek vrchního přednosty přednosta SIVT IŽD dozorčí provozu dozorčí osobní přepravy výpravčí | úplná |
| výhybkář | A: 1, 3, 7, 8, 9C, 10A, 10B, 11, 13, 14, 15, 16, B: 21, 22, 26 C: 31A, 32, F: 54, 55, 56, 57, 58A, 60, 65A, 67, 71, 76, 77, 92 G:100 I: 133, 141 přílohy: 1, 5A, 8, 19, 21, 26, 41, 47A, 47B, 48, 54, 55, 56 |
| vedoucí obsluhy nákladních vlaků člen obsluhy nákladních vlaků | A: 1, 3, 4, 10C, 11, 13, 14 B: 21, 22 C: 32, 33 F: 54, 55, 56, 58A, 65A, 65B G: 100, 115, 116 přílohy: 1, 3, 4, 21 |
| osobní pokladník | A: 1, 4, 7, 8, 9C, 10B, 11, 13, 16 F: 54, 55, 56, 67 I: 137 přílohy: 26, 27, 41, 47A, 47B, 48, 54 |

cizí VJ:

| Pracovní zařazení | Znalost |
| --- | --- |
| strojvedoucí | A: 1, 3, 4, 10C, 11, 13, 14 B: 21, 22, 23 C: 31C, 32 F: 54, 65A, 65B G: 100, 115, 116 přílohy: 1, 3, 21 |
| vozmistr | F: 58A, 92 |

- VŠEOBECNÉ  ÚDAJE

1 Umístění, určení a organizační struktura stanice

Železniční stanice  CHRAST U CHRUDIMI
leží v km 68,515 jednokolejné
trati Havlíčkův Brod – Pardubice - Rosice nad Labem
je stanicí smíšenou podle povahy práce,
               mezilehlou po provozní stránce.
Sídlem vrchního přednosty uzlové železničním stanice je stanice Chrudim.

3.Vlečky

( Vlečka DADRUS
( Skladový areál MR Chrast u Chrudimi
( Spojené štěrkovny a pískovny, a.s., vlečka  kamenolom Zárubka                         

Vlečka DADRUS odbočuje z koleje č. 6, výhybkou č. 6 viz. příloha č. 4 SŘ 
Skladový areál MR Chrast u Chrudimi odbočuje z koleje č. 3 výhybkou č. 4 viz. příl. č. 4 SŘ.
Spojené štěrkovny a pískovny a.s., vlečka kamenolom Zárubka odbočuje v km 57,898 mezi stanicemi Žďárec u Skutče a Chrast u Chrudimi viz příl. č. 4 SŘ.

- Hlásky (hradla), odbočky, nákladiště, kolejové křižovatky. Kolejové splítky

a zastávky až k sousedním stanicím

Prosetín zastávka leží v km 56,728
mezi stanicemi Žďárec u Skutče – Chrast u Chrudimi 
Zděná čekárna, jedno zvýšené nástupiště o délce 200 m, osvětlení elektrické obsluhuje zaměstnanec zastávky. Výpravní odbavení pro cestující a cestovní zavazadla s nepřetržitým komerčním odbavením. Je přidělena k UŽST Chrudim.
Cejřov hláska leží v km 58,495 
mezi stanicemi Žďárec u Skutče – Chrast u Chrudimi 
Vlevo 20 m nástupiště pro nástup a výstup zaměstnanců.
Je přidělena k UŽST Chrudim.
Vrbatův  Kostelec zastávka leží v km 60,174 
mezi stanicemi Žďárec u Skutče – Chrast u Chrudimi.
Čekárna je zděná, jedno zvýšené nástupiště v délce 200 m, osvětlení elektrické,
Nemá výpravní oprávnění. Je přidělena k UŽST Chrudim.
Horka u Chrudimi zastávka  leží v km 66,017
mezi stanicemi Žďárec u Skutče – Chrast u Chrudimi.
Zděná čekárna, nástupiště v délce 200m, osvětlení elektrické. 
Nemá výpravní oprávnění. Je přidělena k UŽST Chrudim.
Zastávka Zaječice leží v km 71,137
mezi stanicemi Chrast u Chrudimi - Slatiňany
Zvýšené nástupiště o délce 200 m, osvětlení elektrické. 
Nemá výpravní oprávnění. Je přidělena k UŽST Chrudim.

- Nástupiště

3 zvýšená nástupiště 
u koleje č. 1 v délce 225 m 
u koleje č. 2 v délce 245 m 
u koleje č. 4 v délce 225 m
Přístup na nástupiště je přes přechodové můstky a společný vchod s východem vpravo od výpravní budovy.

8. Technické vybavení stanice

( přípojka na zemní plyn – hlavní uzávěr vpravo od výpravní budovy u útulku SDC-ST Skuteč
( přípojka na městský přívod vody – hlavní uzávěr – ve sklepě staniční budovy.
( ve staniční budově je kancelář a dílna SDC-SSZT Pardubice
( vpravo od výpravní budovy – útulek SDC-ST Skuteč

9C. Elektrická silnoproudá zařízení

( napájení elektrickou energií z distribuční sítě VČE 
( hlavní elektroměrový rozvaděč je umístěn v dopravní kanceláři - hlavní jistič
( V ŽST je instalováno 8 rozvaděčů. Soupis a jejich umístění je uložen v obvodové dílně SDC-SEE v Chrudimi č. tel. 972 323 787.

10A. Elektrická osvětlení

( 29 stožárů JŽ pro osvětlení venkovních prostranství
( 5 zářivkových výložníků  pro osvětlení venkovních prostor pro cestující
( 4 zásuvkové stojany
( mobilní NZ lze připojit do KS 1 na výpravní budově
( osvětlování prostor pro cestující provádí výpravčí

10B. Nouzové osvětlení

( nouzové osvětlení služebních místností a čekárny zajistí výpravčí vhodným použitím návěstních svítilen uložených v dopravní kanceláři.

10C. Dálková obsluha osvětlování zastávek

( Horka u Chrudimi zastávka je napájena z distribuční sítě VČE. K osvětlení slouží 5 perónních stožárků s výbojkami. Ovládání je automatické se spínacími hodinami.
( Zaječice zastávka je napájena z distribuční sítě VČE. K osvětlování slouží 6 perónních stožárků s výbojkami. Ovládaní je automatické se spínacími hodinami.

( Vrbatův Kostelec zastávka je napájena z distribuční sítě VČE. K osvětlení slouží 4 perónní stožárky s výbojkami. Ovládání je automatické se spínacími hodinami.

11. Přístupové cesty ve stanici

( pro  všechny zaměstnance stanice příchod  z vnější komunikace.

13. Opatření při úrazech

( Plán záchranné služby a telefonní čísla jsou uvedeny na vývěskách v dopravní kanceláři
( skříňka a lékárnička v dopravní kanceláři
( 4 nosítka ve skladu

- Místa ve stanici, kde není dodržen volný schůdný a manipulační prostor

kolej č. 	km		 překážka

6	68,405-68,455	vpravo      rampa
6	68,654-68,714	vpravo	 rampa

V obvodu stanice dále stožáry návěstidel, závaží a návěstidla výhybek a výkolejky, stojanů pro zarážky, stožárů rozhlasu a telefonu, stožárů elektrického osvětlení a dalších zařízení ČD.

- Uložení klíčů od budov a jejich náhradních klíčů

(všechny klíče od budov a jiných místností a jejich náhradní klíče jsou uloženy     v dopravní kanceláři.
(klíč od reléové místnosti je zaplombován a uložen ve skříňce v dopravní kanceláři.

16. Zajištění služebních místností při opuštění pracoviště

Výpravčí smí opustit pracoviště jen na dobu nezbytně nutnou. Výpravčí opuštění ohlásí sousedním výpravčím. Dozor v dopravní kanceláři zajistí v pracovní době osobní pokladník/výhybkář, v jeho nepřítomnosti výpravčí dopravní kancelář uzamkne a klíč ponechá u sebe.

- KOLEJE, VÝHYBKY, VÝKOLEJKY A ZAŘÍZENÍ BOČNÍ OCHRANY

- Koleje, jejich určení a užitečná délka

| Kolej číslo | Užitečná délka v m | Omezená polohou (námezníků, výh.č.,návěstidel, výkolejek,zarážedla a pod.) | Účel použití a jiné poznámky (trakční vedení, snížená rychlost, správce zařízení, není-li jím SDC, a pod.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| dopravní koleje |
| 1 | 567 339 | S 1 – L 1a S 1 – Lc 1 | hlavní dopravní kolej pro všechny vlaky |
| 2 | 554 344 | S 2 – L 2b S 2 – Lc 2 | dopravní kolej pro všechny vlaky |
| 3 | 313 | S 3 – Lc 3 | vjezdová a odjezdová pro nákladní vlaky |
| 4 | 516 306 | S 4 – L 4a S 4 – Lc 4 | dopravní kolej pro všechny vlaky |
| manipulační koleje |
| 6 | 349 | Se 4 – Se 5 | všeobecně nakládková a vykládková kolej |

- Seznam výhybek, výkolejek a kolejových zábran

| Označení | Obsluha | Zabezpečení | Ohřev nebo ČSD T 100 | Prosvětlování | Údržba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jak | odkud/kým |  | čl. 23 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ústředně | výpravčí | elektromotorický přestavník | není | nevybavena výh. návěstidlem | výhybkář |
| 2 | ústředně místně | výpravčí pos. četa | elektromotorický přestavník | není | viaflex | výhybkář |
| 3 | ústředně | výpravčí | elektromotorický přestavník | není | nevybavena výh. návěstidlem | výhybkář |
| 4 | ručně | pos. četa | kontrolní vým. zámek klíč □ 15 v EZ 1 | není | viaflex | výhybkář |
| 5 | ústředně | výpravčí | elektromotorický přestavník | není | nevybavena výh. návěstidlem | výhybkář |
| 6 | ústředně | výpravčí | elektromotorický přestavník | není | nevybavena výh. návěstidlem | výhybkář |
| 7 | ústředně | výpravčí | elektromotorický přestavník | není | nevybavena výh. návěstidlem | výhybkář |
| 8 | ústředně | výpravčí | elektromotorický přestavník | není | nevybavena výh. návěstidlem | výhybkář |
| 9 | ústředně | výpravčí | elektromotorický přestavník | není | nevybavena výh. návěstidlem | výhybkář |
| 10 | ústředně | výpravčí | elektromotorický přestavník | není | nevybavena výh. návěstidlem | výhybkář |
| Vk 1 | ústředně | výpravčí | elektromotorický přestavník | není | nevybavena výk. návěstidlem | výhybkář |
| Vk US 1 | ústředně | výpravčí | elektromotorický přestavník | není | nevybavena výk. návěstidlem | výhybkář |
| U 1b | ručně | pos. četa | výměn.zámek klíč □ 13 ve výh.č.4 | není | viaflex | výhybkář |

( 3 kliky k ručnímu přestavování výhybek označené 1, 2 a 3 v uzamčené skříni

v dopravní kanceláři

( 4 přenosné výměnové zámky uzamykatelné uloženy v dopravní kanceláři

- Hlavní klíče od výhybek, výkolejek, kolejových zábran, přenosných výměnových zámků a kovových podložek uzamykatelných

Za vlakové i mimo dopravy má hlavní klíče od výměn v úschově výpravčí pomocí EZ 1 - pro přenos závislostí výměnového klíče 4/ U1b.

- Pečetění náhradních klíčů

Kromě vrchního přednosty UŽST Chrudim může náhradní klíče pečetit náměstek vrchního přednosty. Pečetidlo je uloženo u náměstka vrchního přednosty. Označení pečetidla je „Pražská dráha železniční stanice Chrudim“.

- ZABEZPEČOVACÍ  A  TELEKOMUNIKAČNÍ  ZAŘÍZENÍ

31A. Zabezpečovací zařízení ve stanici

Zabezpečovací zařízení 3. kategorie – reléové zabezpečovací zařízení K 2002 s ovládáním z Jednotného obslužného pracoviště (JOP).

Hlavní návěstidla jsou závislá na  poloze všech pojížděných i odvratných výhybek a zároveň jsou vyloučeny současné zakázané jízdní cesty. Závěrová tabulka viz příloha č. 6  SŘ.

Ovládání prvků provádí výpravčí pomocí klávesnice nebo „myši“ počítače; indikace je na monitoru.
Volnost kolejových úseků je zjišťována pomocí počítačů náprav. Systém slouží ke zjišťování volnosti a obsazenosti úseku. 
Obsluha je prováděna dle „Doplňujícího ustanovení“ pro obsluhu zabezpečovacího zařízení ovládaného z JOP – příloha č. 5A SŘ.
Obsluhujícímu zaměstnanci ve službě je zakázáno používat jinou PIK, než jemu přidělenou. Použití náhradní karty viz. příl. 5A SŘ.

31B. Zabezpečovací zařízení v přilehlých mezistaničních úsecích

Zabezpečovací zařízení 1. kategorie (telefonické dorozumívání).

31C. Přejezdová zabezpečovací zařízení

| Poloha (km) | Druh komunikace | Typ a kateg.PZZ | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| traťový úsek Žďárec u Skutče – Chrast u Chrudimi |
| 56,728 | Prosetín zastávka |
| 56,739 | silnice III.třídy | PZM 2 se závorami doplněné přejezdníky | přejezdníky 56,025 a 57,846 ovládání ruční ze zast. Prosetín |
| 57,203 | silnice IV.třídy | PZM 1 se závorami doplněné přejezdníky | přejezdníky 56,025 a 57,846 ovládání ručně dálkově ze zast.Prosetín |
| 58,455 | silnice IV.třídy | PZM 2 se závorami | ovládání ručně z hlásky Cejřov závislost na náv. Lo, So Cejřov |
| 58,495 | Cejřov hláska |
| 59,270 | silnice IV. třídy | PZM 1 se závorami | ručně dálkově z hlásky Cejřov |
| 59,750 | silnice III. třídy | PZS 3SBI bez závor typ AŽD 71 | ovládací úseky 61,003 – 59,057 kontrolní skříňka v ŽST Žďárec u Sk. |
| 60,174 | Vrbatův Kostelec zastávka |
| 60,182 | silnice II. třídy | PZS 3SBI bez závor typ AŽD 71 | ovládací úseky 61,003 – 59,057 kontrolní skříňka v ŽST Žďárec u Sk. |
| 60,359 | silnice III. třídy | PZS 3S bez závor typ AŽD 71 | ovládací úseky 61,003 – 59,057 kontrolní skříňka v ŽST Žďárec u Sk. |
| 61,779 | silnice IV. třídy | uzamčeno břevno | ručně na požádání klíč v dopravní kanceláři v ŽST Chrast u Chrudimi |
| 63,136 | silnice IV. třídy | PZM 2 se závorami | ručně na požádání klíč v dopravní kanceláři v ŽST Chrast u Chrudimi |
| 63,901 | silnice IV. třídy | uzamčeno břevno | ručně na požádání klíč v dopravní kanceláři v ŽST Chrast u Chrudimi |
| 64,350 | silnice IV. třídy | PZM 2 se závorami | ručně na požádání klíč v dopravní kanceláři v ŽST Chrast u Chrudimi |
| Poloha (km) | Druh komunikace | Typ a kateg.PZZ | Poznámka |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 65,999 | silnice II. třídy | PZS 3 ZBI se závorami typ AŽD 71 | ovládací úseky 65,045 – 67,328 indikace a ovládání z JOP ŽST Chrast u Chrudimi |
| 66,017 | Horka u Chrudimi zastávka |
| 66,711 | silnice IV. třídy | PZS 3 SBI se závorami typ AŽD 71 | ovládací úseky 66,021 – 67,328 indikace a ovládání z JOP ŽST Chrast u Chrudimi |
| 66,961 | silnice III. třídy | PZS 3 SBI bez závor typ AŽD 71 | ovládací úseky 66,021 – 68,028 od Žďárce u Sk. jízdou vlaku od Chrast u Chr. výpravčí indikace a ovládání z JOP ŽST Chrast u Chrudimi |
|  | stanice Chrast u Chrudimi |
| 68,050 | silnice III. třídy | PZS 3ZBI se závorami | ovládací úseky 67,017 – 68,222 od Žďárce u Sk. jízdou vlaku od Chrast u Chr. výpravčí z JOP závislé na náv. L, S1, S2, S3, S4 |
| 68,747 | silnice IV. třídy | PZS 3ZBI se závorami | ovládací úseky 70,136 – 69,003 od Slatiňan jízdou vlaku od Chrast u Chr. výpravčí z JOP závislé na návěstidle S,L1a,L2b,L4a |
| traťový úsek Chrast u Chrudimi - Slatiňany |
| 71,114 | silnice III. třídy | PZS 3 SI, typ VUD bez závor | ovládací úseky 70,311 – 71,880 indikace a ovládání z JOP ŽST Chrast u Chrudimi |
| 71,137 | Zaječice zastávka |
| 73,290 | silnice III. třídy | PZS 3 SBI typ AŽD 71 bez závor | ovládací úseky 72,563 – 73,959 kontrolní skříňka v ŽST Slatiňany |
| 74,730 | polní cesta | výstražné kříže | výstražné kolíky 74,346 a 75,108 |
| 75,196 | silnice III. třídy | PZS 3 SNLI typ AŽD 71 bez závor | ovládací úseky 74,600 – 75,418 závislé na návěstidlech S1, S2, S4 a S5, kontrolní a ovládací skříňka v ŽST Slatiňany |
|  | stanice Slatiňany |

- Seznam hlavních návěstidel a jejich předvěstí. Seznam ostatních nepřenosných návěstidel platných pro posun, indikátorů a návěstidel pro zkoušku brzdy.

| Návěstidlo, druh a označení | Poloha v km | Odkud se obsluhuje | Rozsvícení | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| vjezdové návěstidlo L | 67,950 | výpravčí | světelné noc/den | 273 m od krajní výhybky, PN, přímé telefonní spojení |
| vjezdové návěstidlo S | 69,202 | výpravčí | světelné noc/den | 200 m od krajní výhybky, PN, přímé telefonní spojení |
| odjezdové návěstidlo S 1 | 68,323 | výpravčí | světelné noc/den | PN |
| odjezdové návěstidlo S 2 | 68,336 | výpravčí | světelné noc/den | PN |
| Návěstidlo, druh a označení | Poloha v km | Odkud se obsluhuje | Rozsvícení | Poznámky |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| odjezdové návěstidlo S 3 | 68,349 | výpravčí | světelné noc/den | PN |
| odjezdové návěstidlo S 4 | 68,374 | výpravčí | světelné noc/den | PN |
| odjezdové návěstidlo L 1a | 68,890 | výpravčí | světelné noc/den | PN |
| odjezdové návěstidlo L 2b | 68,890 | výpravčí | světelné noc/den | PN |
| odjezdové návěstidlo L 4a | 68,890 | výpravčí | světelné noc/den | PN |
| cestové návěstidlo Lc 1 | 68,662 | výpravčí | světelné noc/den | PN |
| cestové návěstidlo Lc 2 | 68,680 | výpravčí | světelné noc/den | PN |
| cestové návěstidlo Lc 3 | 68,662 | výpravčí | světelné noc/den | PN |
| cestové návěstidlo Lc 4 | 68,680 | výpravčí | světelné noc/den | PN |
| seřaďovací návěstidlo Se 1 | 68,115 | výpravčí | světelné noc/den |  |
| seřaďovací návěstidlo Se 2 | 68,222 | výpravčí | světelné noc/den | trpasličí |
| seřaďovací návěstidlo Se 3 | 68,335 | výpravčí | světelné noc/den | trpasličí |
| seřaďovací návěstidlo Se 4 | 68,383 | výpravčí | světelné noc/den | trpasličí |
| seřaďovací návěstidlo Se 5 | 68,732 | výpravčí | světelné noc/den |  |
| seřaďovací návěstidlo Se 6 | 68,799 | výpravčí | světelné noc/den |  |
| seřaďovací návěstidlo Se 7 | 68,799 | výpravčí | světelné noc/den | trpasličí |
| seřaďovací návěstidlo Se 8 | 68,799 | výpravčí | světelné noc/den | trpasličí |
| seřaďovací návěstidlo Se 9 | 69,003 | výpravčí | světelné noc/den | trpasličí |
| předvěst PřL | 67,250 | výpravčí | světelné noc/den |  |
| předvěst PřS | 69,903 | výpravčí | světelné noc/den |  |
| označník 1 | 69,152 | neobsluhuje se | neproměnné | platí pro posun směr Slatiňany, od výhybky č. 10 – 160 m |

- Telekomunikační a informační zařízení

( telefonní okruhy:

| Druh | Účel | Číslo | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| traťový | zabezpečení jízd vlaků | VT 04 – 67 f | Chrast u Chrudimi – Žďárec u Sk. |
| traťový | zabezpečení jízd vlaků | VT 04 – 67 d | Slatiňany – Chrast u Chrudimi |
| hláskový | zabezpečení jízd vlaků | VL 04 – 67fa | Chrast u Chrudimi – hl. Cejřov |
| místní |  |  | dopravní kancelář – budova St.II |
| místní |  |  | dopravní kancelář – Pst.I |
| místní |  |  | dopravní kancelář – návěstidlo L, S |
| Druh | Účel | Číslo | Poznámka |
| místní |  |  | dopravní kancelář – T u výh. č. 6 |
| místní |  |  | dopravní kancelář – PZS v km 68,050 |
| místní |  |  | dopravní kancelář – PZS v km 68,747 |
| AUT |  | 972 323 725 |  |

( staniční rozhlas:

rozhlasová ústředna MRÚ je umístěna v dopravní kanceláři pro nástupiště a čekárnu

Popis a obsluha viz. příl. č. 5F SŘ

( rádiová spojení:
popis a obsluha viz. příl. 21 SŘ 

( hodiny pro informaci cestujících:
závěsné na nástupišti
nástěnné v čekárně

- ORGANIZACE DOPRAVNÍHO PROVOZU

##### 54. Určený zástupce vrchního přednosty uzlové železniční stanice

Určeným zástupcem vrchního přednosty UŽST je náměstek vrchního přednosty UŽST.

##### 55. Vedoucí zaměstnanci uzlové železniční stanice pověření kontrolní činností

náměstek vrchního přednosty UŽST

přednosta ŽST Žďárec u Skutče

SIVT, IŽD

dozorčí provozu, dozorčí osobní přepravy

V mimopracovní době, ve dnech pracovního volna a klidu a po dobu nepřítomnosti zaměstnanců výše uvedených zastupuje vrchního přednostu uzlové železniční stanice výpravčí ve službě.

56. Dozorčí provozu ve směnách, staniční dispečeři a výpravčí, jejich stanoviště

Výpravčí je vedoucím směny a je nadřízen všem zaměstnancům ve službě. Organizuje dopravní provoz a práci posunu ve stanici a při obsluze vlečky.

57.Staniční dozorci, signalisté, dozorci výhybek a výhybkáři, jejich stanoviště (stavědla)

● výhybkář
Stanoviště výhybkáře je v dopravní kanceláři.

58A. Ostatní zaměstnanci vlastní stanice podílející se na výkonu dopravní

služby

Posunová četa při posunu obsluhuje výhybky č. 2, 4/U1b.
Poškozené vozy správkovými nálepkami polepuje výpravčí.
Prohlídku vozů vykonávají výpravčí.

- Odevzdávky dopravní služby

Výpravčí odevzdává službu písemně, osobně a ústně. Výpravčí odevzdávají službu písemně v knize odevzdávek služby. Vzor je uveden v příloze 8 SŘ.

Nástup a ukončení směny výhybkáře výpravčí eviduje v telefonním zápisníku. Výhybkář tento zápis podepíše. Je-li výhybkář zúčastněn na přípravě vlakové cesty, odevzdává službu i v Zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty.

- Jízdy speciálních vozidel v obvodu stanice

Sněhové pluhy smějí jezdit v pracovní poloze pouze po koleji č. 3.
V nepracovní poloze po všech staničních kolejích.

63. Povolené úpravy dopravní dokumentace

Výpravčí v dopravním deníku nadepíší:
● sloupec 12 „Dojel/odjel celý“ – při hlášení dle čl. 71 SŘ.
● sloupec 17 „Posun ukončen, záhlaví volné“ – při hlášeních dle čl. 76 SŘ.
● sloupec 10 „Výhybkář“ – při hlášení dle čl. 76 SŘ a čl. 77 SŘ.

65A. Zajištění vozidel proti ujetí

Stanice Chrast u Chrudimi leží ve stavebním spádu:
- od vjezdového návěstidla L k výhybce č. 1 je spád 10 ‰
- od výhybky č. 1 k výhybce č. 8 leží v rovině
- od výhybky č. 8 k vjezdovému návěstidlu S je stavební spád 5 ‰.
Uložení zajišťovacích prostředků je uvedeno v čl. 116 SŘ.
O zajištění vozů se po nástupu do služby přesvědčí výpravčí a dále vždy po ukončení posunu.

65B. Způsob zajištění vlaku při vykonávání jednoduché a úplné zkoušky brzdy a odpovědnost za odstraněné zařízení, kterým byl vlak zajištěn

Do vykonání úplné nebo jednoduché zkoušky brzdy musí být souprava zajištěna přímočinnou brzdou hnacího vozidla.
Byla-li odstavená zajištěna zarážkami odstraní je zaměstnanec určený výpravčím nebo zaměstnanec řídící posun.

- Ohlašování změn ve vlakové dopravě

Změny ve vlakové dopravě ohlásí výpravčí ústně osobnímu pokladníkovi/výhybkáři, pokud se jeho činnosti dotýkají do 10-ti minut po té, co byly výpravčímu ohlášeny.

- Způsob zjištění, že vlak dojel/odjel celý

Výpravčí zjišťuje, že vlak dojel celý u všech vlaků projíždějících a u vlaků s krátkým pobytem. U ostatních vlaků provádí zjištění výhybkář na příkaz výpravčího. Zjištění dokumentuje výhybkář časovým údajem a svým podpisem v dopravním deníku ve sl. 12, v případě hlášení radiopojítkem výpravčí zapíše čas se příjmením výhybkáře do sl. 12.

72. Používání upamatovávacích pomůcek

Výpravčí používá zobrazení symbolu varovný a výlukový štítek na obrazovce počítače JOP dle DU, viz příloha 5A SŘ.

73. Náhradní spojení

|  | ( Český Telecom | ( drážní ATU |
| --- | --- | --- |
| Slatiňany | 972 323 731 | 23 731 |
| Žďárec u Skutče | 972 327 625 | 27 625 |

76. Zjišťování volnosti vlakové cesty pomocí zabezpečovacího zařízení

( Železniční stanice  tvoří jeden obvod pro zjišťování volnosti vlakové cesty:
Za volnost vlakové cesty v celém obvodu odpovídá výpravčí.
( Volnost vlakové cesty zjišťuje výpravčí dle indikačních prvků zabezpečovacího zařízení – viz příloha 5A SŘ.

( Nelze-li zjistit volnost vlakové cesty dle indikačních prvků reléového zabezpečovacího zařízení, zjistí ji pohledem v kolejišti. Za snížené viditelnosti se obvod pro zjišťování volnosti vlakové cesty rozdělí na 3 obvody pro zjišťování volnosti vlakové cesty:

- Obvod č. I: obvod výpravčího od úrovně vjezdového návěstidla L po kolmici proti vchodu do dopravní kanceláře

- Obvod č. II: obvod výhybkáře od kolmice proti vchodu do dopravní kanceláře do úrovně hrotu výhybky č. 10

- Obvod č. III: obvod výpravčího od úrovně hrotu výhybky č. 10 po úroveň vjezdového návěstidla S

Obvody jsou vyznačeny na plánku stanice v příloze č. 1 SŘ.

( Výhybkář v Zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty uvede datum, čas nástupu služby, podpis a hlášení o volnosti vlakové cesty v něm dokumentuje. Pomine-li důvod provádění dokumentace v Zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty, výhybkář uvede čas ukončení a podpis.

( Nepřehledný úsek koleje od vjezdového návěstidla L k výhybce č. 1 a od výhybky č. 10 k vjezdovému návěstidlu S lze považovat za volný jestliže:
-     poslední vlak dojel celý
-     došla odhláška za posledním vlakem
-     PMD byl ukončen
-     ohlásil-li zaměstnanec řídící posun po ukončení posunu před očekávaným vlakem, že nepřehledný úseku uvolnil od všech vozidel; hlášení se uvede v upraveném sl. 17 dopravního deníku.
Výhybkář nástup do dopravní služby uvede v Zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty datumem, časem a podpisem. Při hlášení volnosti vlakové cesty radiopojítkem se musí výhybkář ohlásit vždy „Zde výhybkář. Pro vlak….“. Hlášení výhybkáře uvede výpravčí v upraveném sloupci 10 v dopravním deníku časovým údajem.

- Postup při přípravě vlakové cesty

V případě poruchy reléového zabezpečovacího zařízení, kdy nelze přestavit výhybky pro zamýšlenou vlakovou cestu provede jejich přestavení výhybkář z příkazu výpravčího dle předpisu ČD D2 čl. 473 – 475.
Hlášení o provedení přípravy vlakové cesty dané radiopojítkem nebo telefonicky zapíše výpravčí do dopravního deníku do upraveného sl. 10.   
Výhybkář nástup do dopravní služby uvede v Zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty datumem, časem a podpisem. Při hlášení volnosti vlakové cesty a správného postavení vlakové cesty  se musí výhybkář vždy ohlásit: „Zde výhybkář. Pro vlak ……….“ .

- Současné jízdní cesty

Současné jízdní cesty jsou vyznačeny v příloze 6 B SŘ.

- Výprava následných vlaků vzhledem k místním poměrům

Vlaky se vypravují v mezistaničním oddílu do ŽST Slatiňany.
Směr Žďárec u Skutče se vlaky vypravují v traťových oddílech.

86. Obsluha PZS a postup při poruchách

( PZS v km 68,050 a 68,747 jsou obsluhované z JOP. Symbol přejezdu ve tvaru silnice křižující kolej vedoucí přes přejezd je zřízen u PZS v km 65,999; 66,711; 66,961; 68,050; 68,747 a 71,114. Barva silnice indikuje, zda je PZS v pohotovostním, nouzovém nebo poruchovém stavu. Obsluha dle DÚ – viz příloha 5A.

( PZZ v km 65,999; 66,711 a 66, 961 jsou vybaveny skříňkou místní obsluhy. Zaměstnanec určený k obsluze PZZ smí tlačítko nouzového otevření přejezdu obsloužit jen se souhlasem výpravčích ŽST Žďárec u Skutče a Chrast u Chrudimi.

PZZ v km 73,290 a 75,196 jsou vybaveny skříňkou místní obsluhy, klíček je u výpravčího ŽST Slatiňany. Zaměstnanec určený k obsluze PZZ v km 73,290 smí tlačítko nouzového otevření přejezdu obsloužit jen se souhlasem výpravčích ŽST Chrast u Chrudimi a Slatiňany.

Klíček od skříňky místní obsluhy spolu s klíčkem od traťového telefonu, píšťalku a červený praporek (návěstní svítilnu) vydá zaměstnanci určenému ke střežení přejezdu výpravčí z vlastního stavu.

● Při dovolení vjezdu/odjezdu jiným způsobem než návěstí odjezdového návěstidla (mimo PN) musí výpravčí uzavřít z JOP:
- směr Žďárec u Skutče PZS v km 68,050
- směr Slatiňany PZS v km 68,747.

● Než výpravčí otevře přejezd v km 65,999, musí spolehlivě zjistit, že traťový úsek mezi Chrast u Chrudimi a hláskou Cejřov je volný.

(Je-li PZS v km 66,961; 66,711 a 65,999 v anulačním stavu, po překročení mezní doby anulace se uvede PZS opět do výstrahy.

- Opatření při jízdách v ovládacích obvodech PZZ

Ovládací úseky jsou uvedeny v tabulce čl. 31.C.

- Správkové vozy a jejich opravy

Prohlídku vozu, kontrolu správného zacházení s vozem, polepování správkových vozů a záznamy do „Záznamní knihy technické služby vozové“, která je uložena v dopravní kanceláři předpisů, provádí výpravčí.

Správkové vozy se odešlou do DKV Česká Třebová PJ Pardubice k další prohlídce vozmistrem.

V případě opravy ve stanici na koleji č. 6 vozmistr kryje vozy přenosnou návěstí Stůj ze strany možného ohrožení.

93. Posun mezi dopravnami

Volnost traťového oddílu Cejřov – Žďárec u Skutče výpravčí zjistí dotazem u výpravčího ŽST Žďárec u Skutče.
Je-li dovolen vjezd/odjezd PMD jiným způsobem než návěstí dovolující jízdu mimo PN, musí výpravčí uzavřít z JOP:
- směr Žďárec u Skutče PZS v km 68,050 a 66,961
- směr Slatiňany PZS v km 68,747.

95. Povolenky

●  Povolenka pro mezistaniční úsek Chrast u Chrudimi – Slatiňany je uložena u výpravčího v obalu „Mimořádné události“.

- Zkrácené názvy nebo zkratky stanic a místní názvy

- Seznam zkrácených názvů stanic a zastávek používaných v dopravní dokumentaci:
Chrast u Chrudimi	Ct	Horka u Chrudimi	Ho
Slatiňany	Si                    Vrbatův Kostelec	Vk
Žďárec u Skutče	Zs	Cejřov	Cj
Zaječice	Za	Prosetín	Pr

- Povolený zkrácený název stanic a zastávek:
Chrast u Chrudimi	  Chrast
 Žďárec u Skutče	  Žďárec 
Vrbatův Kostelec	  Kostelec
Horka u Chrudimi	  Horka

- USTANOVENÍ O POSUNU

- Základní údaje o posunu

Stanice tvoří pro posun drážních hnacích vozidel a jednoduchý posun jeden posunovací obvod – obvod výpravčího. Souhlas k posunu dává vždy výpravčí.
Při předání výhybek na místní / ruční obsluhu provádí jejich přestavování posunová četa / výhybkář.

115. Posun trhnutím

Posun trhnutím je v obvodu celé stanice zakázán.

116. Zarážky, kovové podložky

počet zarážek	místo uložení
4	v dopravní kanceláři
2	ve stojanu u rohu skladiště
4	ve stojanu u výhybky č. U1

2 zarážky uložené v dopravní kanceláří se nesmí používat k zajištění vozidel.

I. ZVLÁŠTNÍ  OPATŘENÍ

133. Nejkratší doba pro poznání místních a traťových poměrů

pro funkci výpravčí  –  místní poměry 4 směn, střídavě denní/noční 
	– traťové poměry jízdou na stanovišti strojvedoucího nebo PMD do
 	a ze sousedních stanic
pro funkci výhybkář	– místní poměry  2 denní směny a 1 noční směna
Vrchní přednosta  UŽST může zácvikovou dobu, dle vlastního uvážení, individuelně prodloužit nebo zkrátit

137. Zajištění bezpečného přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace

Bezpečný přístup zdravotně postižených osob k a od vlaku je zajištěn po přístupových cestách na nástupiště jako pro ostatní cestující. Za zajištění bezpečnosti odpovídá výpravčí, bude-li o to požádán.

141. Bezpečnostní štítek

Výpravčí umístí bezpečnostní štítek po zápisu údajů o místě práce a způsobu vyrozumívání včetně času předání před dopravní deník.