ČESKÉ DRÁHY

JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU

S T A N I Č N Í   Ř Á D

ŽELEZNIČNÍ  STANICE

C H R U D I M

6. ZMĚNA

Účinnost od 25. května 2006

Schválil: č.j.  687 / 06 ZDD		 dne

Změna se týká ustanovení článků SŘ :  číslo  -   rozsah znalostí, 1, 31C, 55, 58A, 60, 65A, 67, 77, 79, 92, 93, 133

Změnový list:  -  listy  číslo  2 – 4, 10, 14 – 18, 20 vyměňte za nové listy

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH

Za včasné zapracování přidělených změn v textu a za provedení záznamu o změnách odpovídá    držitel, u kterého je staniční řád uložen.

| číslo změny | účinnost od | týká se ustanovení článků | Opravil | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | dne | podpis |  |
| 1 | 1.8.2003 | 28, 54, 55, 59, 73 | plně | zapracováno | 120/03 – 11/2 ZDD |
| 2 | 1.3.2004 | 1, 15, 28, 31C, 33, 54, 55, 58.A, 73 | plně | zapracováno | 39/04 – 11/2 ZDD |
| 3 | 1.10.2004 | Rozsah znalostí, 1,4,15,28,54,55,63,65A, 67, 73, 75, 77, 86, 92, 116, 133 | plně | zapracováno | 311/04 - 11/2 ZDD |
| 4 | 12.12.2004 | 1,4,15,55,73,137 | plně | zapracováno | 352/04 – 11/2 ZZD |
| 5 | 30.5.2005 | Rozsah znalostí, 4, 14, 21, 22, 31C, 32, 33, 73, 75, 86, 92, 93, 100, 116 | plně | zapracováno | 1365/05 – 11/2 ZDD |
| 6 | 25.5.2006 | Rozsah znalostí, 1, 31C, 55, 58A, 60, 65A, 67, 77, 79, 92, 93, 133 |  |  | 687/06 ZDD |

ROZSAH ZNALOSTÍ

vlastní VJ:

| Pracovní zařazení | Znalost |
| --- | --- |
| Vrchní přednosta UŽST Náměstek vrchního přednosty přednosta ŽST Žďárec u Skutče SI VT, IŽD, dozorčí provozu dozorčí osobní přepravy výpravčí | úplná |
| signalista | A: 1,3,7,8,10B,11,13,14,15,16, B: 21,22,24,25,26,28 C: 31A,31B,31C,32,33 F: 54,55,56,57,60,62,63,67,71,75,77,79,86,93,97 G:100,104,115,116 I: 133,141 přílohy: 1,5A,6,8,19,41, 47A,47B,48,54,55 |
| vozový disponent vedoucí obsluhy nákladních vlaků člen obsluhy nákladních vlaků | A: 1,3,7,8,9C,11,13,14,16 B: 21,22,23,26 C: 32 F: 54,55,56,57,62,65A,75 G: 100,104,115,116, I: 133 přílohy: 1,4,6,19,21,41,47A,47B,48 |
| vlakvedoucí osobní přepravy | A: 1,4,7,13,14 B: 21 C: 54,55,56,65A přílohy: 1,29,41,47A,47B,48 |
| dělník v dopravě | A: 1,4,7,8,9C,10B,11,13,14,15,16 B: 21 F:54,55,56,67 přílohy: 1,19,41,48 |
| nákladní pokladník celní zástupce | A: 1,3,4,10B,11,13,15,16 F: 54 - 56 přílohy: 19,26,41,47A,47B,48 |
| osobní pokladník | A: 1,4,7,8,9C,11,13,16, F: 54 - 56 přílohy: 1,19,26,41,47A,47B,48 |
| manipulační dělník SNV uklizeč | A: 1,8,10B,11,13,14,15,16,21 F: 54 – 56,67 přílohy: 19,41,47A,47B,48 |
| personalista hospodářskosprávní referent komandující | A: 1,10B,11,13,15,16 F: 54 - 56 přílohy: 19,41,47A,47B,48 |

cizí VJ:

| Pracovní zařazení | Znalost |
| --- | --- |
| strojvedoucí | A: 1,3,4,7,8,13,14, B: 21,22,23 C: 31C,32,33 F: 59,62,93,95, G: 100,104,115, přílohy: 1,4,21 |
| vozmistr UŽST Pardubice | F: 58A |
| vozmistr DKV Č.Třebová-PJ Pardubice | F: 92 |

- VŠEOBECNÉ  ÚDAJE

1. Umístění, určení a organizační struktura stanice

Železniční stanice  CHRUDIM
leží v km 80,513 jednokolejné
trati Havlíčkův Brod - Pardubice - Rosice nad Labem
je stanicí:

smíšenou podle povahy práce,
mezilehlou po provozní stránce,
odbočnou pro trať Chrudim – Borohrádek; km 0,000; jednokolejná trať
dispoziční pro trať Chrudim – Chrudim město 
s pravomocí jednosměrnou.
Sídlem vrchního přednosty uzlové železniční  stanice je stanice Chrudim

3.Vlečky

( Vlečka ONIVON
( Vojenská vlečka
Vlečka ONIVON odbočuje v km 81,371 mezi stanicemi Chrudim a Medlešice viz. příloha č. 4 SŘ 
Vlečka vojenská č.6 - Pardubice odbočuje v km 90,220 mezi stanicemi Medlešice - Pardubice - Rosice nad Labem viz. příloha č. 4 SŘ.

- Hlásky (hradla), odbočky, nákladiště, kolejové křižovatky. Kolejové splítky a zastávky až k sousedním stanicím

Chrudim zastávka leží v km 81,850 mezi stanicemi Chrudim – Medlešice,
zděná čekárna, jedno zvýšené nástupiště o délce 200 m, osvětlení elektrické, odbavení cestujících ve vlaku. Je přidělena UŽST Chrudim.
Železniční stanice Medlešice leží v km 83,857
Výpravčím je obsazena omezeně v souladu s rozkazem o výluce služby dopravních zaměstnanců pro platný GVD. V ostatní dobu je v činnosti jako hláska, obsazená hláskařem. Ve zděné budově je čekárna, dvě zvýšená nástupiště v délce 200 m, osvětlení elektrické. Je přidělena UŽST Chrudim.
Staré Jesenčany zastávka leží v km 86,808 
mezi stanicemi Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem.
Čekárna je zděná, jedno zvýšené nástupiště v délce 200 m, osvětlení elektrické, odbavení cestujících ve vlaku. Je přidělena UŽST Pardubice.
Pardubice závodiště zastávka leží v km 90,030 
mezi stanicemi Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem.
Čekárna je zděná, jedno zvýšené nástupiště v délce 200 m, osvětlení elektrické, odbavení cestujících ve vlaku. Je přidělena UŽST Pardubice.

- Nástupiště

3 zvýšená nástupiště 
u koleje č. 1 v délce 234 m 
u koleje č. 2 v délce 210 m 
u koleje č. 3 v délce 260 m.
Přístup vestibulem přes perón a vpravo vedle hlavní budovy.

8. Technické vybavení stanice

( výměník dálkového rozvodu tepla v budově vedle staniční budovy 
( přípojka na městský vodovod – hlavní uzávěr ve staniční budově je ve sklepě a 
hlavní uzávěr v budově komerčního obvodu je v útulku posunovačů.
( přípojka na zemní plyn – hlavní uzávěr ve staniční budově je ve sklepě a 
hlavní uzávěr v budově komerčního obvodu je  na schodišti do sklepa.
( zařízení pro vykládku sypkých substrátů stanice SNV  koleje č. 6 a 7 
( obrysnice  na 7. koleji

9C. Elektrická silnoproudá zařízení

( napájení elektrickou energií z distribuční sítě VČE 
( elektroměrový rozvaděč je umístěn ve vestibulu - hlavní jistič

10A. Elektrická osvětlení

( 44 stožárů JŽ pro osvětlení venkovních prostranství
( 13 zářivkových výložníků a 10 závěsných svítidel pro osvětlení vnitřních  a venkovních prostor pro cestující
Osvětlování prostor pro cestující provádí výpravčí

10B. Nouzové osvětlení

( nouzové osvětlení služebních místností se provede vhodným použitím návěstních svítilen.

10C. Dálková obsluha osvětlování zastávek

( zastávka Chrudim zastávka je osvětlována z objektu průmyslové zóny

11. Přístupové cesty ve stanici

( pro zaměstnance na St.1 od výpravní budovy ulicí Čsl. armády přes přejezd v km 80,144 na pracoviště stavědlo č. 1 
( pro zaměstnance na St.2 od výpravní budovy ulicí Čsl. armády, pak podchodem do ulice Olbrachtovy a z ní na stavědlo č. 2
( pro ostatní zaměstnance stanice je přístup na pracoviště z veřejné komunikace.
Ústupové cesty jsou shodné s přístupovými cestami.

- Opatření při úrazech

( Plán záchranné služby a telefonní čísla jsou uvedeny na vývěsce Orientační plán záchranné služby
( skříňka a lékárnička v dopravní kanceláři
( nosítka v dopravní kanceláři
( brašny na St.1 a St.2

- Místa ve stanici, kde není dodržen volný schůdný a manipulační prostor

kolej č. 	km		překážka
1	80,143	vlevo	stožár osvětlení č. 10

1	80,200	vlevo	stožár osvětlení č. 11

1	80,265	vpravo	stožár návěstidla S2
1	80,650	vlevo	stožár osvětlení č. 34

2	80,100	vlevo	stožár osvětlení č. 9
2	80,170	vlevo	náv. na výh. č. 4
3	80,650	vpravo	stožár osvětlení č. 34
3	80,140	vpravo	trp. návěstidlo Se2
3	80,665	vpravo	stožár návěstidla L3
4	80,338-80,451 vpravo	rampa
5	80,175	vpravo	stožár návěstidla S3
5	80,640	vpravo	stožár návěstidla L5
7	80,167-80,249 vlevo	rampa
Kromě míst uvedených v tabulce, je třeba dbát opatrnosti též u stožárů návěstidel, výhybkových stojanů, výhybkových návěstidel, stojanů pro zarážky, vodních jeřábů, skladištních ramp, stožárů sdělovacího vedení, stožárů rozhlasu a telefonu, stožárů elektrického osvětlení a dalších zařízení ČD.

15. Uložení klíčů od budov a jejich náhradních klíčů

( náhradní klíče od St.1 a St. 2 jsou uloženy v dopravní kanceláři
( náhradní klíče od všech služebních místností jsou uloženy u vrchního přednosty UŽST
( klíč od místnosti zabezpečovacího zařízení je uložen v dopravní kanceláři a náhradní klíč u vrchního přednosty UŽST.

16. Zajištění služebních místností při opuštění pracoviště

Neobsazená služební místnost se uzamkne a klíče se odevzdají v dopravní kanceláři.

- KOLEJE, VÝHYBKY, VÝKOLEJKY A ZAŘÍZENÍ BOČNÍ OCHRANY

- Koleje, jejich určení a užitečná délka

| Kolej číslo | Užitečná délka v m | Omezená polohou (námezníků, výh.č.,návěstidel, výkolejek,zarážedla a pod.) | Účel použití a jiné poznámky (trakční vedení, snížená rychlost, správce zařízení, není-li jím SDC, a pod.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| dopravní koleje |
| 1 | 485 | S 1 – L 1 | Hlavní dopravní kolej pro všechny vlaky tratě Havlíčkův Brod – Pardubice-Rosice nad Labem |
| 2 | 322 | S 2 – L 2 | dopravní kolej pro všechny vlaky |
| 3 | 490 | S 3 – L 3 | dopravní kolej pro všechny vlaky tratě Havlíčkův Brod – Pardubice-Rosice nad Labem |
| 5 | 465 | S 5 – L 3 | dopravní kolej pro nákladní vlaky tratě Havlíčkův Brod – Pardubice-Rosice nad Labem |
| manipulační koleje |
| 4 | 306 | Vk 2 – výh. č.8 | VNVK |
| 4a | 64 | nám. výh.č. 9 – zarážedlo | kusá pro potřeby SDC - STO |
| 6 | 226 | Vk 1 – zarážedlo | kusá VNVK |
| 7 | 295 | 7 – Vk 3 | VNVK |
| 7a | 95 | zarážedlo – nám. výh.č. 7 | kusá VNVK |
| 8 | 144 | nám. výh.č. 8 – zarážedlo | kusá pro potřeby SDC - STO |
| 9 | 91 | zarážedlo – A 1 | kusá pro potřeby SDC - STO |
| 9a | 52 | nám. výh.č. A 1 – zarážedlo | kusá pro potřeby SDC - STO |
| 9b | 43 | nám. výh.č. X 1 - zarážedlo | kusá pro potřeby SDC - STO |

VNVK = všeobecně nakládková a vykládková kolej

- Seznam výhybek, výkolejek a kolejových zábran

| Označení | Obsluha | Zabezpečení | Ohřev nebo ČSD T 100 | Prosvětlování | Údržba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jak | odkud |  | čl. 23 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ústředně | St. 1 | el. motorický přestavník EP 600 | není | viaflex | signalista St. 1 |
| 2 | ústředně | St. 1 | el. motorický přestavník EP 600 | není | viaflex | signalista St. 1 |
| 3 | ústředně | St. 1 | el. motorický přestavník EP 600 | není | viaflex | signalista St. 1 |
| 4 | ústředně ( | St. 1 | přestavník | není | viaflex | signalista St. 1 |
| 5 | ústředně ( | St. 1 | přestavník | není | viaflex | signalista St. 1 |
| 6 | ústředně ručně | St. 1 | závorník | není | viaflex | signalista St. 1 |
| 7 | ústředně ručně | St. 1 | závorník | není | viaflex | signalista St. 1 |
| 8 | ručně |  |  | není | viaflex | signalista St. 2 |
| 9 | ručně |  | kontr.vým. zámek ( 5 | není | viaflex | signalista St. 2 |
| 10 | ručně |  | výměn. zámek ( 1 | není | prosvětlení | signalista St. 2 |
| 11 | ústředně ( | St. 2 | přestavník | není | prosvětlení | signalista St. 2 |
| 12 | ručně |  | kontr.vým. zámek ( 4 | není | viaflex | signalista St. 2 |
| 13 | ústředně ( | St. 2 | přestavník | není | prosvětlení | signalista St. 2 |
| 14 | ústředně ( | St. 2 | přestavník | není | prosvětlení | signalista St. 2 |
| 15 | ústředně ( | St. 2 | přestavník závorník | není | prosvětlení | signalista St. 2 |
| 16 | ústředně ( | St. 2 | přestavník závorník | není | prosvětlení | signalista St. 2 |
| A 1 | ručně |  | výměn.zámek ( 10 | není | viaflex | SDC |
| X 1 | ručně |  |  | není | viaflex | SDC |
| Vk 1 | ústředně ( | St. 1 |  | není | viaflex | signalista St. 1 |
| Vk 2 | ústředně ( | St. 1 |  | není | viaflex | signalista St. 1 |
| Vk 3 | ústředně ( | St. 2 |  | není | viaflex | signalista St. 2 |

( zaměstnanec je povinen sledovat ze svého stanoviště reakci výhybky při jejím přestavování

( 3 náhradní úsmyčné kolíčky uloženy u výpravčího
( uložení přenosných výměnových zámků neuzamykatelných: 
 	Stavědlo 1 – 1 ks

Stavědlo 2 – 2 ks

( 2 kliky pro ruční přestavování výhybek označené 1,2 jsou uloženy na St.1. Klika se smí použít pouze na příkaz výpravčího.

- Výhybky na širé trati

| Označení | Obsluha | Zabezpečení | Ohřev nebo ČSD T 100 | Prosvětlování | Údržba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jak | odkud |  | čl. 23 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| T 1 v km 81,374 | ručně |  | závorník a stojanový zámek ( 16 | není | viaflex | SDC |
| PO 1 v km 90,202 | ručně |  | výměnový zámek č.7 □ odtlačný zámek č.18 □ | není | ne | posunová četa |
| PO 2 | ručně |  | kontrolní výměnový zámek č. 2 □ | není | ne | posunová četa |

- Výhybky a výkolejky, které jsou v základní poloze uzávorovány nebo uzamčeny

výhybky:	 6 a 7
výkolejky: Vk 1, Vk 2 a Vk 3

- Výhybky, které musí být uzamčeny, jsou-li při jízdě vlaku pojížděny po hrotu

výhybky kolejové spojky  9 a 10.

- Hlavní klíče od výhybek, výkolejek, kolejových zábran, přenosných výměnových zámků a kovových podložek uzamykatelných

V řídícím přístroji v dopravní kanceláři je držen zástrčkový klíč, u něhož  je na spájeném kroužku výsledný klíč od kol. spojky 9/10. Na kolejové desce v DK je držen elektromagnetickým zámkem výsledný klíč „Obsluha vlečky Transporta“ spolu s klíčem od stavědla k obsluze vlečky ONIVON.
Ve stavědlovém přístroji St.2 je držen na spájeném kroužku zástrčkový klíč spolu s výsledným klíčem od kolejové spojky 12/A 1.

28. Pečetění náhradních klíčů

Kromě vrchního přednosty UŽST může náhradní klíče pečetit náměstek vrchního přednosty UŽST.  Pečetidlo je uloženo u náměstka vrchního přednosty UŽST.
Označení pečetidla je „Pražská dráha železniční stanice Chrudim“.

- ZABEZPEČOVACÍ  A  TELEKOMUNIKAČNÍ  ZAŘÍZENÍ

31A. Zabezpečovací zařízení ve stanici

Zabezpečovací zařízení 2. kategorie (elektromechanické zabezpečovací zařízení), hlavní návěstidla závislá na poloze všech pojížděných i odvratných výhybek a výkolejek. Současně zakázané jízdní cesty jsou vyloučeny.
Pro obsluhu platí Doplňující směrnice uložené v př. 5A SŘ.

31B. Zabezpečovací zařízení v přilehlých mezistaničních úsecích

Zabezpečovací zařízení 1. kategorie (telefonické dorozumívání).

31C. Přejezdová zabezpečovací zařízení

| Poloha (km) | Druh komunikace | Typ a kateg.PZZ | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| traťový úsek Slatiňany – Chrudim |
| 77,041 | silnice III. třídy | PZS 3 SNLI, AŽD 71 bez závor | ovládací úseky 76,666-77,900 závislé na hl. náv. L 1, L 3, L 5 v ŽST Slatiňany, kontrolní a ovládací skříňka v ŽST Slatiňany |
| 77,275 | polní cesta | výstražné kříže | výstražné kolíky 76,887 a 77,647 |
| 77,985 | polní cesta | výstražné kříže | výstražné kolíky 77,604 a 78,366 |
| 78,301 | polní cesta | výstražné kříže | výstražné kolíky 77,919 a 78,681 |
| 79,460 | silnice I. třídy | PZS 3 ZNLI, AŽD 71 s polovičními závorami | ovládací úseky 79,767 - 78,718 závislé na hl. náv. S 1, S 2, S 3, S 5 v ŽST Chrudim kontrolní a ovládací skříňka na St.1 v ŽST Chrudim |
| 80,513 | Stanice Chrudim |
| 80,144 | silnice III.třídy | PZS 3 ZNLI, typ SSSR se závorami | závislé na hl. náv. L, S 2, S 1, S 3, S 5, Se 1, Se 2, Se 3, Se 4 v ŽST Chrudim kontrolní a ovládací skříňka na St. 1 v ŽST Chrudim |
| traťový úsek Chrudim - Medlešice |
| 81,604 | místní komunikace | PZS 3 SNLI, typ VÚD bez závor | ovládací úseky 81,427 - 82,512 závislost na odj. náv. L 1, L 2, L 3, L 5, kontrolní a ovládací skříňka v dopravní kanceláři v ŽST Chrudim |
| 81,850 | Chrudim zastávka |
| 82,998 | polní cesta | výstražné kříže | výstražné kolíky 82,617 a 83,379 |
| 83,857 | stanice Medlešice |
| 84,167 | silnice III. třídy | PZS 3 SI, AŽD 71 bez závor |  |
| traťový úsek Medlešice – Pardubice-Rosice nad Labem |
| 85,414 | silnice III. třídy | PZS 3 SI, typ VÚD bez závor | ovládací úseky 84,445 a 86,731 kontrolní a ovládací skříňka v ŽST Medlešice |
| 85,803 | polní cesta | výstražné kříže | výstražné kolíky 85,422 a 86,182 |
| 86,745 | silnice III. třídy | PZS 3 SI, typ VÚD bez závor | ovládací úseky 85,435 a 87,655 kontrolní a ovládací skříňka v ŽST Medlešice |
| 86,808 | Staré Jesenčany zastávka |
| 87,247 | polní cesta | výstražné kříže | výstražné kolíky 86,867 a 87,627 |
| 90,030 | Pardubice závodiště zastávka |
| 92,450 | Pardubice-Rosice nad Labem |

| traťový úsek Chrudim - Chrudim město |
| --- |
| --- 0,924 | místní komunikace | PZS 3 SNLI bez závor | ovládací úseky 0,625 – 1,498 závislost na náv. CHL, S 2-3 v ŽST Chrudim město, kontrolní a ovlá- dací skříňka v žst Chrudim město |
| 12,901 1,078 | silnice I.třídy | PZS 3 ZNLI se závorami typ SSSR | ovládací úseky 12,197 – 13,326 závislost na náv. L, S 2-3 v ŽST Chrudim město, kontrolní a ovládací skříňka v žst Chrudim město |
| 13,365 1,536 | polní cesta | výstražné kříže | výstražné kolíky 13,112 a 13,440 |

32.Seznam hlavních návěstidel a jejich předvěstí. Seznam ostatních nepřenosných návěstidel platných pro posun, indikátorů a návěstidel pro zkoušku brzdy.

| Návěstidlo, druh a označení | Poloha v km | Odkud se obsluhuje | Rozsvícení | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| vjezdové návěstidlo L | 79,726 | signalista St. 1 | světelné noc/den | 246 m od krajní výhybky, označník 196 m od krajní výhybky PN, přímé telefonní spojení |
| vjezdové návěstidlo S | 81,025 | signalista St. 2 | světelné noc/den | 280 m od krajní výhybky, označník 230 m od krajní výhybky PN, přímé telefonní spojení |
| vjezdové návěstidlo CHS | 0,510 | signalista St.2 | světelné noc/den | 368 m od krajní výhybky, označník 318 m od krajní výhybky PN |
| odjezdové návěstidlo S 1 | 80,175 | signalista St. 1 | světelné noc/den |  |
| odjezdové návěstidlo S 2 | 80,265 | signalista St. 1 | světelné noc/den |  |
| odjezdové návěstidlo S 3 | 80,175 | signalista St. 1 | světelné noc/den |  |
| odjezdové návěstidlo S 5 | 80,175 | signalista St. 1 | světelné noc/den |  |
| odjezdové návěstidlo L 1 | 80,660 | signalista St. 2 | světelné noc/den |  |
| odjezdové návěstidlo L 2 | 80,587 (0,074) | signalista St. 2 | světelné noc/den |  |
| odjezdové návěstidlo L 3 | 80,665 | signalista St. 2 | světelné noc/den |  |
| odjezdové návěstidlo L 5 | 80,640 | signalista St. 2 | světelné noc/den |  |
| krycí návěstidlo SK | 81,725 | výpravčí | světelné noc/den | kryje vlečku, závislá předvěst vjezd. náv. „S“, základní návěst „Výstraha“, telefonní spojení |
| předvěst PřL | 79,026 | signalista St.1 | světelné noc/den |  |
| předvěst PřCHS | 1,040 | signalista St.2 | světelné noc/den |  |
| předvěst PřSK | 82,425 | výpravčí | světelné noc/den |  |
| seřaďovací návěstidlo Se 1 | 80,139 | signalista St. 1 | světelné noc/den | trpasličí, platí pro 5. kolej |
| seřaďovací návěstidlo Se 2 | 80,139 | signalista St. 1 | světelné noc/den | trpasličí, platí pro 3. kolej |
| seřaďovací návěstidlo Se 3 | 80,139 | signalista St. 1 | světelné noc/den | trpasličí, platí pro 1. kolej |
| seřaďovací návěstidlo Se 4 | 80,139 | signalista St. 1 | světelné noc/den | trpasličí, platí pro 2. kolej |
| mechanické seřaďovací návěstidlo | 80,185 | neobsluhuje se | neproměnné | ukončení kusé koleje 7a pouze návěst Posun zakázán |
| mechanické seřaďovací návěstidlo | 80,439 | neobsluhuje se | neproměnné | ukončení kusé koleje 6 pouze návěst Posun zakázán |
| mechanické seřaďovací návěstidlo | 80,500 | neobsluhuje se | neproměnné | ukončení kusé koleje 9 pouze návěst Posun zakázán |
| mechanické seřaďovací návěstidlo | 80,508 | neobsluhuje se | neproměnné | ukončení kusé koleje 9b pouze návěst Posun zakázán |
| mechanické seřaďovací návěstidlo | 80,650 | neobsluhuje se | neproměnné | ukončení kusé koleje 4a pouze návěst Posun zakázán |
| mechanické seřaďovací návěstidlo | 80,655 | neobsluhuje se | neproměnné | ukončení kusé koleje 8 - vrata pouze návěst Posun zakázán |
| mechanické seřaďovací návěstidlo | 80,675 | neobsluhuje se | neproměnné | ukončení kusé koleje 9a – vrata pouze návěst Posun zakázán |
| označník 1 | 79,776 | neobsluhuje se | neproměnné | platí pro posun směr Slatiňany |
| označník 2 | 80,975 | neobsluhuje se | neproměnné | platí pro posun směr Medlešice |
| označník 3 | 0,460 | neobsluhuje se | neproměnné | platí pro posun směr Chrudim město |

- Telekomunikační a informační zařízení

( telefonní okruhy:

| Druh | Účel | Číslo | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| traťový | zabezpečení jízd vlaků | VT 046 - 592a | Chrudim - Chrudim město |
| traťový | zabezpečení jízd vlaků | VT 04 - 67c | Chrudim - Medlešice |
| traťový | zabezpečení jízd vlaků | VT 04 - 67d | Chrudim- Slatiňany |
| hláskový | zabezpečení jízd vlaků | VL 04 - 67ca | Medlešice - Chrudim |
| místní | zabezpečení jízd vlaků |  | Stavědlo 1 a 2 |
| místní |  |  | návěstidlo L |
| místní |  |  | návěstidlo S |
| místní |  |  | návěstidlo Sk |

( staniční rozhlas: 
Havis – hlásící a informační systém umístěn v dopravní kanceláři 
Popis a obsluha viz příl.č. 5F SŘ

( kamerový systém:
umístěno 5 kamer se záznamovým systémem – monitor umístěn v dopravní kanceláři.

( rádiová spojení:
Popis a obsluha viz příl.č. 21 SŘ

( výpočetní technika:
v dopravní kanceláři je umístěn počítač pro úlohu APM  Dopravní deník
Popis a obsluha viz příl.č. 24  SŘ

( hodiny pro informaci cestujících:
jsou umístěny na informačních tabulích ve vestibulu a na krytém nástupišti 
a monitoru systému Havis v čekárně

- ORGANIZACE DOPRAVNÍHO PROVOZU

##### 54. Určený zástupce vrchního přednosty uzlové železniční stanice

Určeným zástupcem vrchního přednosty UŽST je náměstek vrchního přednosty UŽST.

55. Vedoucí zaměstnanci uzlové železniční stanice pověření kontrolní činností

NVP

přednosta ŽST Žďárec u Skutče

SIVT, IŽD

Dozorčí provozu, dozorčí osobní přepravy

V mimopracovní době, ve dnech pracovního volna a klidu a po dobu nepřítomnosti zaměstnanců výše uvedených zastupuje vrchního přednostu uzlové stanice výpravčí ve službě.

56. Dozorčí provozu ve směnách, staniční dispečeři a výpravčí, jejich stanoviště

Výpravčí je vedoucím směny a je nadřízen všem zaměstnancům ve službě. Organizuje dopravní provoz a práci posunu ve stanici a při obsluze vlečky.

57.Staniční dozorci, signalisté, dozorci výhybek a výhybkáři, jejich stanoviště (stavědla)

( St. 1 – signalista – stavědlo na slatiňanském zhlaví
( St. 2 – signalista – stavědlo na medlešickém zhlaví 

Signalista na St.1 ústředně obsluhuje  výměny č. 1, 2, 3, 4, 5, závorník výměn č. 6 a 7, výkolejky Vk 1 a Vk 2 při přípravě vlakové cesty a při posunu.
Signalista na St.2 ústředně obsluhuje  výměny č. 11, 13, 14, 15, 16 a výkolejku Vk 3 při přípravě vlakové cesty a při posunu .

58A. Ostatní zaměstnanci vlastní stanice podílející se na výkonu dopravní

služby

Poškozené vozy označuje správkovými nálepkami vozový disponent.
Prohlídku vozů vykonává vozový disponent, v jejich nepřítomnosti výpravčí.
Dlouhodobě odstavená vozidla dle přílohy 25 k ČD D2 oznamuje výpravčímu vozový disponent. Dále upozorní výpravčího, má-li být do vlaku zařazen vůz odstavený ve stanici déle než 30 kalendářních dnů. Výpravčí zajistí pro výchozí technickou prohlídku vozmistra UŽST Pardubice.

- Odevzdávky dopravní služby

Výpravčí odevzdává službu písemně, osobně a ústně.
Signalisté odevzdávají službu písemně, osobně a ústně. Při neosobním střídání pouze písemně.
Výpravčí i signalista odevzdávají službu písemně v knize odevzdávek služby. Vzory jsou uvedeny v příloze 8 SŘ.
Výpravčí neprovádí zvláštní záznam v elektronickém dopravním deníku. Za odevzdání a převzetí dopravní služby je považováno přihlášení či odhlášení se pod jménem a heslem.

- Jízdy speciálních vozidel v obvodu stanice

Sněhové pluhy smějí jezdit v pracovní poloze pouze po kolejích č. 3 a 5.
V nepracovní poloze po všech staničních kolejích.

63. Povolené úpravy dopravní dokumentace

Výpravčí:
( pro jízdu vlaku, který se vrací z trati pod stejným číslem se musí v APM DD bezprostředně pod odjezdový řádek zadat příjezdový řádek. Stejným způsobem se evidují jízdy PMD do km a zpět.

( při zahájení směny se v APM DD neevidují údaje o obsazení pracovišť ve vlastní i v sousedních stanicích. Tyto údaje se zapíší v Telefonním zápisníku 735 1 3370. Údaje o počasí a teplotě se evidují v při zahájení směny v APM DD.

( V APM DD je ve sloupcích pro přípravu vlakové cesty použito následujících zkratek:

- S 1 = stavědlo 1

- S 2 = stavědlo 2

- VC = Vlak (PMD) dojel/odjel celý – při hlášeních dle čl.71 SŘ

- P = poznámka - zde se eviduje narušení jízdy vlaku a lze zapsat ostatní předepsané nebo dovolené zápisy (vydání rozkazu, posun, vozy, autobus......)

( v případě poruchy AMP DD  se dle návodu k obsluze zavede dopravní deník psaný.

Signalista: 
(upraví sl.4 Záznamník volnosti a správného postavení vlakové cesty – dojel/odjel celý – při hlášeních dle čl. 71 SŘ.

65A. Zajištění vozidel proti ujetí

Údaje o nejnepříznivějším stavebním spádu.
Stanice Chrudim mezi St.1 a St.2 leží v rovině.
Od St. 1 k vjezdovému návěstidlu L je spád 2,5‰.
Od St. 2 k vjezdovému návěstidlu S/CHS je stoupání 15‰.
Uložení zajišťovacích prostředků je uvedeno v čl. 116 SŘ.
O zajištění vozů se po nástupu do služby přesvědčí vozový disponent, dále vždy po ukončení posunu.

- Ohlašování změn ve vlakové dopravě

Změny ve vlakové dopravě ohlašuje výpravčí do 10 min po té, co byla doprava ohlášena, na St.1 a St.2 telefonicky. Změny ve vlakové dopravě ohlásí dále výpravčí ústně nebo telefonicky osobní pokladní, dělníkovi v dopravě a vozovému disponentovi, pokud se jejich činnosti dotýkají, do 10 min po té, co byla doprava ohlášena.

- Způsob zjištění, že vlak dojel/odjel celý

Zjištění, že vlak dojel do stanice celý a uvolnil zadní námezník, ohlásí signalista na zadním zhlaví výpravčímu obsluhou zabezpečovacího zařízení. V případě zavedení telefonického hlášení o provedení přípravy vlakové cesty telefonicky zapisuje signalista čas ohlášení do upraveného sloupce 4 Zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty, výpravčí v APM DD do sloupce VC resp. v dopravním deníku do upraveného sloupce 12.

72. Používání upamatovávacích pomůcek

Varovný štítek se používá v případech určených v předpise ČD D 2 a výpravčí  jej umístí na páku odjezdového návěstního hradla.

73. Náhradní spojení

| ŽST | ( Český Telecom | ( drážní ATU |
| --- | --- | --- |
| Chrudim | 972 323 620 | 23 620 |
| Chrudim město | 972 323 761 | 23 761 |
| Slatiňany | 972 323 731 | 23 731 |
| Medlešice | 972 323 735 | 23 735 |
| Pardubice-Rosice nad Labem | 972 322 617 | 22 617 |

75. Vlaková cesta, zjišťování volnosti vlakové cesty

( Železniční stanice je rozdělena na pět obvodů pro zjišťování volnosti vlakové cesty:

Obvod č. I –  obvod výpravčího  je od úrovně vjezdového návěstidla „L“ do úrovně hrotu výhybky č. 1.
Obvod č. II - obvod signalisty St.1 je od úrovně hrotu výhybky č. 1 do úrovně hrotu výhybky č. 7
Obvod č. III - obvod výpravčího je od úrovně hrotu výhybky č. 7 až k hrotu výhybky č. 8
Obvod č. IV - obvod signalisty St.2 je od úrovně hrotu výhybky č. 8 až po úroveň stožáru osvětlení č. 40

Obvod č. V -  obvod výpravčího je od úrovně stožáru osvětlení č. 40 po úroveň vjezdových návěstidel „S“ a „CHS“

Obvody jsou vyznačeny na plánku stanice v příloze č.1 SŘ. 
( Volnost vlakové cesty se zjišťuje pohledem.
Nepřehledný úsek č. I od vjezdového návěstidla „L“ po úroveň hrotu výhybky č. 1 a nepřehledný úsek č. V od úrovně stožáru osvětlení č. 40 po úroveň vjezdových návěstidel „S“ a „CHS lze považovat za volný jestliže:

( poslední vlak dojel celý
( došla odhláška za posledním vlakem
( PMD byl ukončen
( zaměstnanec řídící posun po ukončení posunu před očekávaným vlakem ohlásí, že nepřehledný úseku uvolnil od všech vozidel. Toto hlášení uvede výpravčí v telefonním zápisníku.

- Postup při přípravě vlakové cesty

( Při odjezdu vlaku nemusí být při přípravě vlakové cesty přítomen signalista na zhlaví opačného směru, nezasahuje-li vlaková cesta do jeho obvodu.
Dojde-li současně k poruše sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a je znemožněna komunikace mezi výpravčím a signalisty, zajistí výpravčí svolání signalistů do dopravní kanceláře prostřednictvím staničního zaměstnance (dělník v dopravě, vozový disponent) a příkaz k přípravě vlakové cesty jim dá ústně.
Provedení příkazu potvrdí signalisté při vedení APM DD časovým údajem a podpisem do telefonního zápisníku.
V případě poruchy APM DD provedení příkazu potvrdí signalisté časovým údajem a podpisem v dopravním deníku. Signalista St.1 ve sl.10 a signalista St.2 ve sl.12.

- Současné jízdní cesty

Současné jízdní cesty jsou vyznačeny v příloze 6 B SŘ.
- Nejsou povoleny současné vjezdy osobních vlaků (i když to tabulka Současné jízdní cesty povoluje), mohlo-li by dojít k ohrožení cestujících.

- Blíží-li se současně ke stanici dva vlaky opačného směru a to od Medlešic a od Slatiňan, jejichž současný vjezd není dovolen, dovolí se přednostně vjezd vlaku od Medlešic.
- Blíží-li se současně ke stanici dva vlaky stejného směru a to od Medlešic a od Chrudimi města, jejichž současný vjezd není dovolen, dovolí se přednostně vjezd vlaku od Chrudimi města.

- Výprava následných vlaků vzhledem k místním poměrům

Vlaky se vypravují v mezistaničním oddílu Chrudim – Slatiňany, Chrudim – Medlešice, Chrudim – Chrudim město. 
V době výluky dopravní služby zaměstnanců výpravčího v ŽST Medlešice má stanice funkci hlásky. Vjezdová návěstidla plní funkci oddílových návěstidel pro daný směr a vlaky se vypravují v traťových oddílech.

86. Obsluha PZS a postup při poruchách

( Výpravčí sleduje správnou činnost PZS v km 81,604.
( Signalista St.1 sleduje správnou činnost PZS v km 80,144 a 79,460. 
( Při dovolení vjezdu/odjezdu jiným způsobem, než návěstí odjezdového návěstidla 
- směr Slatiňany musí signalista St.1, před ohlášením provedení přípravy vlakové cesty uzavřít ručně tlačítkem PZS v km 80,144. Při odjezdu i PZS v km 79,460.
- směr Medlešice musí být vlak zpraven písemným rozkazem, že PZS v km 81,604 není v činnosti.
-  PZS v km 77,041 je vybaven skříňkou místní obsluhy, klíček uložen u výpravčího ŽST Slatiňany.

-  PZS v km 79,460 je vybaveno skříňkou místní obsluhy, klíček uložen u výpravčího ŽST Chrudim.

-  PZS v km 80,144 je vybaveno skříňkou místní obsluhy, klíček uložen  na St.1 ŽST Chrudim.

Zaměstnanec, zmocněný k obsluze PZS, smí tlačítko nouzového otevření přejezdu v km 77,041 a 79,460 použít jen se souhlasem výpravčího ŽST Chrudim a Slatiňany. Zaměstnanec zmocněný k obsluze PZS smí tlačítko nouzové otevření přejezdu v km 80,144 použít jen se souhlasem výpravčího ŽST Chrudim.

( PZS v km 79,460 při anulačním stavu svítí bílá indikace nepřerušovaným světlem. Je-li PZS v anulačním stavu, po překročení mezní doby anulace a uvedení PZS opět do výstrahy nesvítí.

- Opatření při jízdách vozidel v ovládacích obvodech PZZ

Ovládací úseky jsou uvedeny v tabulce čl. 31.C.

- Správkové vozy a jejich opravy

Prohlídku vozu, kontrolu správného zacházení s vozem, polepování správkových vozů a záznamy do „Záznamní knihy technické služby vozové“, provádí vozový disponent. 
Správkové vozy se odešlou do PJ Pardubice DKV Česká Třebová k další prohlídce vozmistrem. V případě opravy ve stanici na koleji č.7 vozmistr kryje vozy přenosnou návěstí Stůj ze strany možného ohrožení.

93. Posun mezi dopravnami

Je-li v ŽST Medlešice výluka služby dopravního zaměstnance-výpravčího, zjistí výpravčí volnost mezistaničního úseku dotazem u výpravčího ŽST Pardubice-Rosice nad Labem.

Není-li jízda PMD zajištěna návěstí odjezdového návěstidla, je nutno zpravit strojvedoucího o neúčinkování PZS směr Medlešice v km 81,604.
Při jízdě směr Slatiňany musí signalista ručně uzavřít PZS v km 80,144 a 79,460.

Při vjezdu od Slatiňan, je-li dovolen vjezd jiným způsobem než návěstí návěstidla dovolující jízdu (mimo PN), musí signalista ručně uzavřít PZS v km 80,144.
Speciální vozidla nespolehlivě ovlivňující kolejové obvody se zpraví o neúčinkování  PZZ v km 77,041; 79,460 a 81,604 (v případě výluky dopravní služby v ŽST Medlešice i PZZ v km 85,414 a 86,745).

95. Povolenky

- Povolenka pro mezistaniční úsek Chrudim – Medlešice je uložena u výpravčího ŽST Chrudim v „Obalu mimořádné události“.

- Povolenka pro mezistaniční úsek Medlešice – Pardubice-Rosice nad Labem je uložena u výpravčího v ŽST Chrudim v „Obalu mimořádné události“.

- Nastane-li nemožné dorozumění mezi ŽST Medlešice – ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, vyžádá si výpravčí ŽST Medlešice povolenku od výpravčího ŽST Chrudim.

- Nastane-li nemožné dorozumění mezi ŽST Chrudim – ŽST Medlešice, musí výpravčí  předpokládat nemožné dorozumění i mezi ŽST Medlešice – ŽST Pardubice-Rosice nad Labem a odešle obě povolenky dle dopravní situace.

- Nastane-li nemožné dorozumění mezi ŽST Chrudim – ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, v době výluky dopravní služby v ŽST Medlešice, musí vlak dle dopravní situace obdržet obě povolenky.

- Povolenka pro mezistaniční úsek Chrudim – Chrudim město je uložena u výpravčího ŽST Chrudim v „Obalu mimořádné události“.

- Povolenka pro mezistaniční úsek Slatiňany – Chrudim je uložena u výpravčího ŽST Slatiňany.

- Zkrácené názvy nebo zkratky stanic a místní názvy

- Seznam zkrácených názvů stanic používaných v dopravní dokumentaci:
Chrudim výpravčí	Dk	Pardubice-Rosice nad Labem	Ro
Chrudim	Cu	Pardubice hl.n.	Pu
Chrudim město	Cum	Havlíčkův Brod	Hb
Slatiňany	Si	Stavědlo 1	St.1
Medlešice	Md	Stavědlo 2	St.2

- Povolený zkrácený název stanic:
Pardubice-Rosice nad Labem 	Rosice
Chrudim město		město

- USTANOVENÍ O POSUNU

- Základní údaje o posunu

Stanice tvoří pro posun drážních vozidel  a jednoduchý posun dva posunovací obvody.
Obvod signalisty St.1  – od vjezdového návěstidla L ke kolmici přes všechny koleje tvořenou vchodem do dopravní kanceláře.

Obvod signalisty St. 2 – od kolmice přes všechny koleje tvořenou vchodem do dopravní kanceláře po vjezdové návěstidlo S/CHS.
V posunovacím obvodu signalisty St.1 přestavuje ručně stavěné výhybky č. 6 a 7 posunová četa. Souhlas k posunu dává vždy signalista St.1.

V posunovacím obvodu signalisty St.2 přestavuje ručně stavěné výhybky č. 8, 9, 10, 12, A1 a X1 posunová četa. Souhlas k posunu dává vždy signalista St.2.
Výpravčí smí vydat klíč od kolejové spojky 9/10 pouze po dohodě se signalistou St.2.

Viz. příloha čís. 1 SŘ.

104. Posun vzhledem k jízdám vlaků

Posun musí být ukončen a vlaková cesta volná nejpozději 5 minut před předpokládaným příjezdem vlaku.

115. Posun trhnutím

Posun trhnutím je v obvodu celé stanice zakázán.

116. Zarážky, kovové podložky

počet zarážek	místo uložení
3	dopravní kancelář
2	u St.1
2	u St.2
3	ve stojanu u výhybky č.7
3	ve stojanu u výkolejky Vk 2
3	ve stojanu u rampy u 4-té koleje
6	ve stojanu u konce 9-té kusé koleje
3	ve stojanu u obrysnice

počet podložek	místo uložení

2	ve stojanu u 4-té koleje na začátku rampy (od DK)

Zarážky uložené před dopravní kanceláří a na stavědlech se nesmí používat k zajištění       vozidel.

I. ZVLÁŠTNÍ  OPATŘENÍ

133. Nejkratší doba pro poznání místních a traťových poměrů

pro funkci výpravčí  –  místní poměry 6 směn, střídavě denní/noční 
	– traťové poměry jízdou na stanovišti strojvedoucího nebo PMD do
 	a ze sousedních stanic
pro funkci signalista 	– místní poměry 4 směny, střídavě denní/noční
pro funkci vozový disponent – místní poměry 4 směny, střídavě denní/noční
Vrchní přednosta UŽST může zácvikovou dobu, dle vlastního uvážení, individuelně prodloužit nebo zkrátit.

137. Zajištění bezpečného přístupu zdravotně postižených osob

Bezpečný přístup zdravotně postižených osob k a od vlaku je zajištěn po přístupových cestách na nástupiště jako pro ostatní cestující. Za zajištění bezpečnosti odpovídá výpravčí, bude-li o to požádán.

141. Bezpečnostní štítek

Výpravčí umístí bezpečnostní štítek před monitor obrazovky nebo dopravní deník.
Signalisté umístí bezpečnostní štítek před Zápisník volnosti a správného postavení vlakové cesty.

# Text boxes

……………………………..

dopravní kontrolor

……………………………..

VP UŽST