ČESKÉ DRÁHY

JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU

S T A N I Č N Í   Ř Á D

ŽELEZNIČNÍ  STANICE

C H R U D I M  MĚSTO

8. změna

Účinnost od 20. prosince 2006

......................................

dopravní kontrolor

Schválil: č.j.  1588/06-ZDD              dne: ……………..

......................................

VP UŽST Chrudim

Změna se týká ustanovení SŘ: rozsah znalosti a článků č. 1*, 4*, 5, 28*, 31C, 54*, 55*, 57, 86, 93, 100, 137

*ustanovení článků č. 1, 4, 28, 54 a 55 nabývá účinnosti dne 1.1.2007

Změnový list:  - listy  číslo 2 - 5, 9, 10, 13, 16, 18 a 19 vyměňte za nové listy.

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH

Za včasné zapracování přidělených změn v textu a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen.

| číslo změny | účinnost od | týká se ustanovení článků | Opravil | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | dne | podpis |  |
| 1 | 1.8.2003 | 28, 54, 55, 73 | plně | zapracováno | 125/03 – 11/2 ZDD |
| 2 | 1.5.2004 | 1, 4, 22, 23, 31A, 54, 55, 56, 57, 58A, 60, 63, 65A, 67, 71, 72, 73, 77, 79, 92, 116, 133 | plně | zapracováno | 40/04 – 11/2 ZDD |
| 3 | 1.6.2004 | 21, 22, 26, 57, 58A, 100 | plně | zapracováno | 256/04 – 11/2 ZDD |
| 4 | 29.11.2004 | rozsah znalostí, 4, 23, 28, 31C, 54, 55, 73, 111, 116, 133, 137 | plně | zapracováno | 347/04 – 11/2 ZDD |
| 5 | 24.6.2005 | rozsah znalostí, 3, 13, 14, 15, 22, 31C, 32, 57, 58A, 60, 63, 65A, 71, 73, 75, 77, 86, 93, 95, 100, 116, 133 | plně | zapracováno | 100/05-KNND |
| 6 | 1.12.2005 | rozsah znalostí, 22, 57, 58A, 60, 63, 65A, 67, 71, 75, 77, 92, 133 | plně | zapracováno | 1838/05-ZDD |
| 7 | 1.9.2006 | rozsah znalostí, 33, 55, 56, 58A, 60, 63, 97, 71, 75, 77, 92 | plně | zapracováno | 1154/06-ZDD |
| 8 | 20.12.2006 | rozsah znalostí, 1, 4, 28, 31C, 54, 55, 57, 86, 93, 100, 137 |  |  | 1588/06-ZDD |

ROZSAH ZNALOSTÍ

vlastní VJ:

| Pracovní zařazení | Znalost |
| --- | --- |
| Vrchní přednosta UŽST, dopravní náměstek VP, technický náměstek VP, přepravní náměstek VP, přednosta ŽST, dozorčí přepravy, dozorčí provozu, systémový specialista, IŽD, technolog, výpravčí | úplná |
| výhybkář | A: 1, 3, 7, 8, 9C, 10A, 10B, 11, 13, 14, 15, 16, B: 21, 22, 24, 25, 26 C: 31A, 32, F: 54, 55, 57, 58A, 60, 65A, 67, 71, 75, 77 G: 100, 104, 115 I: 133, 141 přílohy: 1, 6, 8, 19, 21, 40, 41, 48, 54, 55 |  |
| vedoucí obsluhy nákladních vlaků, člen obsluhy nákladních vlaků, komandující | A: 1, 3, 4, 10C, 11, 13, 14 B: 21, 22, 23 C: 32, 33 F: 54, 55, 65A G: 100, 104, 111, 115, 116 přílohy: 1, 3, 19, 21, 40, 41, 48, 54 |
| vlakvedoucí osobní přepravy | A: 1, 4, 11, 13, 14 B: 21, 22 C: 32, 33 F: 54, 55, 65A G: 100, 104, 111, 115, 116 přílohy: 1, 19, 21, 40, 41, 48 |
| uklizeč | A: 1, 11, 13, 15, 16 F: 54 - 56 přílohy: 1 |

cizí VJ:

| Pracovní zařazení | Znalost |
| --- | --- |
| strojvedoucí | A: 1, 3, 4, 10C, 11, 13, 14, B: 21, 22, 23 C: 31C, 32, 33 F: 59, 62, 65A, G: 100, 104, 111, 115, 116 přílohy: 1, 3, 21 |
| vozmistr | F: 58A, 92 |

- VŠEOBECNÉ  ÚDAJE

1.  Umístění, určení a organizační struktura stanice

Železniční stanice  CHRUDIM MĚSTO
leží v km 1,682 / 13,510 jednokolejné
trati Chrudim – Borohrádek 
a v km 13,510 jednokolejné
odbočné trati Heřmanův Městec – Chrudim město
je stanicí

-  smíšenou podle povahy práce,
-  mezilehlou pro trať Chrudim – Borohrádek 
-  koncovou pro trať Heřmanův Městec – Chrudim město, 
-  dispoziční pro trať Chrudim město – Chrudim, Chrudim město – Moravany, 
   Chrudim město – Heřmanův Městec s pravomocí jednosměrnou

Sídlem vrchního přednosty UŽST je stanice Pardubice hl.n.

3. Vlečky

( Vlečka ČR – Vojenská vlečka č. 16 Chrudim
( Vlečka LIHOVAR a.s. 
( Vlečka ZZN a.s. středisko Chrudim
( Vlečka SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s., vlečka Chrudim
( Vlečka  Tuněchody – cihelna, Wienerberger Cihlářský průmysl a.s.

( Vlečka ČR – Vojenská vlečka č. 16 Chrudim odbočuje z koleje výhybkou č. 3 . Popis a obsluha dle přílohy č. 4 SŘ.
( Vlečka LIHOVAR a.s. odbočuje z koleje šesté výhybkou č. 10. Popis a obsluha dle přílohy č. 4 SŘ.
( Vlečka ZZN a.s. středisko Chrudim odbočuje z vlečkové koleje Lihovaru výhybkou č. V1. Popis a obsluha dle přílohy č. 4 SŘ.
( Vlečka SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s., vlečka Chrudim odbočuje z vlečkové koleje Lihovaru výhybkou č. S 1. Popis a obsluha dle přílohy č. 4 SŘ.
( Vlečka Tuněchody – cihelna, Wienerberger Cihlářský průmysl a.s.
odbočuje v km 19,648 mezi stanicemi Chrudim město – Hrochův Týnec z nákladiště Úhřetice. Popis a obsluha dle přílohy č. 4 SŘ.

- Hlásky (hradla), odbočky, nákladiště, kolejové křižovatky. Kolejové splítky a zastávky až k sousedním stanicím

Topol zastávka leží v km 16,709 
mezi stanicemi Chrudim město – Hrochův Týnec
Má čekárnu, jedno zvýšené nástupiště o délce 50 m, bez osvětlení, odbavení cestujících ve vlaku. Je přidělena UŽST Pardubice.
Tuněchody zastávka leží v km 18,610
mezi stanicemi Chrudim město – Hrochův Týnec.
Má čekárnu, jedno zvýšené nástupiště o délce 50 m, bez osvětlení, odbavení cestujících ve vlaku. Je přidělena  UŽST Pardubice.
Úhřetice nákladiště leží v km 19,710
mezi stanicemi Chrudim město – Hrochův Týnec. 
Elektrické osvětlení nákladiště zajišťuje posunová četa dle potřeby, vypínač umístěn ve služební místnosti. Obsluhovací řád nákladiště je jako příloha č.3 SŘ. Je přidělena UŽST Pardubice
Úhřetice zastávka leží v km 19,710 
mezi stanicemi Chrudim město – Hrochův Týnec.
Čekárna je zděná, jedno zvýšené nástupiště v délce 50 m, osvětlení elektrické na časový spínač, odbavení cestujících ve vlaku. Je přidělena  UŽST Pardubice.

Vejvanovice zastávka leží v km 20,626 
mezi stanicemi Chrudim město – Hrochův Týnec.
Čekárna je zděná, jedno zvýšené nástupiště v délce 50 m, bez osvětlení, odbavení cestujících ve vlaku. Je přidělena k  UŽST Pardubice.

Klešice zastávka leží v km 3,193
mezi stanicemi Heřmanův Městec - Chrudim město.
Čekárna je zděná, jedno zvýšené nástupiště v délce 50 m, bez osvětlení, odbavení cestujících ve vlaku. Je přidělena k  UŽST Pardubice.
Rozhovice zastávka leží v km 5,616
Čekárna je zděná, jedno zvýšené nástupiště v délce 50 m, bez osvětlení, odbavení cestujících ve vlaku. Je přidělena k  UŽST Pardubice.
Bylany zastávka leží v km 8,151
Čekárna je zděná, jedno zvýšené nástupiště v délce 50 m, osvětlení elektrické na časový spínač, odbavení cestujících ve vlaku. Je přidělena k  UŽST Pardubice.

- Nástupiště

3 zvýšená nástupiště 
u koleje č. 1 v délce 52 m 
u koleje č. 2 v délce 28 m 
u koleje č. 3 v délce 52 m.
Přístup společný vlevo vedle hlavní budovy.

8. Technické vybavení stanice

( přípojka na městský přívod vody – hlavní uzávěr pod schodištěm k nocležnám
( přípojka na zemní plyn – hlavní uzávěr v přístavku před kotelnou
( v obvodu stanice sídlo DKV Česká Třebová – provozní pracoviště Chrudim 
( v obvodu stanice útulek SDC Pardubice – STO Chrudim

9C. Elektrická silnoproudá zařízení

( napájení elektrickou energií z distribuční sítě VČE 
( elektroměrový rozvaděč je umístěn v dopravní kanceláři - hlavní jistič

10A. Elektrická osvětlení

( 21 stožárů JŽ pro osvětlení venkovních prostranství
( 4 zářivkových výložníků a 2 závěsných svítidel pro osvětlení vnitřních a venkovních prostor pro cestující
( 2 zásuvkové stojany pro připojení doplňkového osvětlení jsou umístěny u 4. koleje

10B. Nouzové osvětlení

( nouzové osvětlení služebních místností zajistí výpravčí vhodným použitím návěstních svítilen.

10C. Dálková obsluha osvětlování zastávek

( zastávka Úhřetice 3 stožáry pro osvětlení nákladiště – osvětluje posunová četa a 2 světla na budově zastávky na fotobuňku se spínacími hodinami.
( zastávka Bylany 3 stožáry na fotobuňku se spínacími hodinami

11. Přístupové cesty ve stanici

Pro zaměstnance stanice jsou přístupové cesty na pracoviště z veřejné komunikace. Ústupové cesty jsou shodné s přístupovými.

13. Opatření při úrazech

( Plán záchranné služby a telefonní čísla jsou uvedeny na vývěskách v dopravní kanceláři
( skříňka a lékárnička v dopravní kanceláři
( 3x nosítka v úschovně zavazadel

- Místa ve stanici, kde není dodržen volný schůdný a manipulační prostor

kolej č. 	km		překážka
2	13,595	vpravo	stožár osvětlení č. 11
2	13,680	vpravo	stožár osvětlení č. 13

2	13,730	vpravo	stožár osvětlení č. 15

Kromě míst uvedených v tabulce, je třeba dbát opatrnosti též u stožárů návěstidel, výhybkových stojanů, výhybkových návěstidel, stojanů pro zarážky, stožárů elektrického osvětlení a dalších zařízení ČD.

15. Uložení klíčů od budov a jejich náhradních klíčů

( náhradní klíče od všech služebních místností jsou uloženy v dopravní kanceláři
v uzamykatelné skříňce
( náhradní klíče od reléové místnosti jsou zaplombovány v uzamykatelné skříňce v dopravní kanceláři

16. Zajištění služebních místností při opuštění pracoviště

Neobsazená služební místnost se uzamkne a klíče se odevzdají v dopravní kanceláři.

- KOLEJE, VÝHYBKY, VÝKOLEJKY A ZAŘÍZENÍ BOČNÍ OCHRANY

- Koleje, jejich určení a užitečná délka

| Kolej číslo | Užitečná délka v m | Omezená polohou (námezníků, výh.č.,návěstidel, výkolejek,zarážedla a pod.) | Účel použití a jiné poznámky (trakční vedení, snížená rychlost, správce zařízení, není-li jím SDC, a pod.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| dopravní koleje |
| 1 | 298 | nám. KVC výh. č.5 – k nám. KVC výh. č.14 | Hlavní dopravní kolej pro všechny vlaky |
| 2 | 371 | nám. KVC výh. č.5 – k nám. KVC výh. č.15 | dopravní kolej pro všechny vlaky |
| 3 | 277 | KVC před hrotem výh. č.8 – k nám. KVC výh. č.14 | dopravní kolej pro všechny vlaky |
| manipulační koleje |
| 4 | 268 | Vk 1 - zarážedlo | kusá VNVK |
| 6 | 116 | nám. výh. č.12 – zarážedlo | kusá VNVK |
| 8 | 151 | nám. výh. č.12 – zarážedlo | odstavná kusá pro záložní služební vozy a speciální vozidla |
| 3a | 99 | nám. výh. č.4 – nám. výh. č.8 | povoleno odstavovat přívěsné vozy v provozu |

KVC – konec vlakové cesty		VNVK – všeobecně nakládková a vykládková kolej

- Seznam výhybek, výkolejek a kolejových zábran

| Označení | Obsluha | Zabezpečení | Ohřev nebo ČSD T 100 | Prosvětlování | Údržba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jak | odkud |  | čl. 23 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | ústředně | výpravčí | elektromotorický přestavník | není | viaflex | výhybkář |
| 3 | ručně | výhybkář/ posunová četa | stojan.zámek 21, klíč v kontr. výměn. zámku výh. č. 3 a kontr. vým.zámek □ 22, klíč v kontr. vým. zámku výh. K 1b | není | viaflex | výhybkář |
| 4 | ručně | výhybkář/ pos.četa | výměn.zámek □ 27 | není | viaflex | výhybkář |
| 5 | ručně | výhybkář/ pos.četa | výměn.zámek □ 14, ∆ 64 | není | viaflex | výhybkář |
| 6 | ručně | výhybkář/ pos.četa | výměn.zámek ∆ 3, klíč ve Vk 1 | není | viaflex | výhybkář |
| 7 | ručně | st.doz./ pos.četa | výměn.zámek □ 8, ∆ 15 | není | viaflex | výhybkář |
| 8 | ručně | st.doz./ pos.četa | výměn.zámek □ 13, ∆ 9 | není | viaflex | výhybkář |
| 9 | ručně | st.doz./ pos.četa | ---- | není | viaflex | výhybkář |
| 10 | ručně | st.doz./ pos.četa | výměn. zámek ( 17 | není | viaflex | výhybkář |
| 11 | ručně | st.doz./ pos.četa | výměn. zámek ( 7 | není | viaflex | výhybkář |
| 12 | ručně | st.doz./ pos.četa | výměn. zámek ( 12 | není | viaflex | výhybkář |
| 14 | ručně | st.doz./ pos.četa | výměn. zámek ( 10, ∆ 43 | není | viaflex | výhybkář |
| 15 | ručně | st.doz./ pos.četa | výměn. zámek ( 11, ∆ 69 | není | viaflex | výhybkář |
| Vk 1 | ručně | st.doz./ pos.četa | kontr. výkolejkový zámek ○ 2 | není | není | výhybkář |

( sl. 3 u ručně stavěných výhybek se uvádí „odkud-kým“
( 1 přenosný neuzamykatelný výměnový zámek uložen v dopravní kanceláři

( 2 přenosné uzamykatelné výměnové zámky uloženy v dopravní kanceláři

( 1 klika označená „1“ k ručnímu přestavování výhybky č. 2 uložena v dopravní kanceláři

- Výhybky na širé trati

Úhřetice nákladiště a zastávka:

| Označení | Obsluha | Zabezpečení | Ohřev nebo ČSD T 100 | Prosvětlování | Údržba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jak | odkud |  | čl. 23 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ručně | pos.četa | výměn. zámek ( 16, klíč v odtlač. zámku výh. č. 1 a kontr. odtlač. zámek ( 1, klíč ve Vk 1 | není | není | zaměstnanec ŽST Chrudim město |
| 2 | ručně | pos.četa | výměn. zámek ( 5 klíč v odtlač. zámku výh. č. 2 a kontr. odtlač. zámek ( 4, klíč ve Vk 2 | není | není | zaměstnanec ŽST Chrudim město |
| Vk 1 | ručně | pos.četa | kontr. výkolejkový zámek ○ 11, klíč u výpravčího ŽST Chrudim město | není | není | zaměstnanec ŽST Chrudim město |
| Vk 2 | ručně | pos.četa | kontr. výkolejkový zámek ○ 14, klíč u výpravčího ŽST Chrudim město | není | není | zaměstnanec ŽST Chrudim město |

( sl. 3 u ručně stavěných výhybek se uvádí „odkud-kým“

- Výhybky a výkolejky, které jsou v základní poloze uzávorovány nebo uzamčeny

Výhybky č.: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11

- Výhybky, které musí být uzamčeny, jsou-li při jízdě vlaku pojížděny po hrotu

Výhybky č.: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11

- Hlavní klíče od výhybek, výkolejek, kolejových zábran, přenosných výměnových zámků a kovových podložek uzamykatelných

Hlavní klíče od výhybek a výkolejek č. K 1b/3/3St, 4 5, 8/7, 11, 14, 15, Vk 1/6 a  Vk D1, jsou za vlakové dopravy drženy v ústředním zámku – viz  však článek 77 SŘ.
Souprava hlavních klíčů NZ Úhřetice je uzamčena v dopravním stole u výpravčího ŽST  Chrudim město.

28. Pečetění náhradních klíčů

Mimo vrchního přednosty UŽST pečetí náhradní klíče přednosta ŽST Chrudim,
u kterého je pečetidlo uloženo. 
Pečetidlo je označeno „ Pražská dráha železniční stanice Chrudim“.

- ZABEZPEČOVACÍ  A  TELEKOMUNIKAČNÍ  ZAŘÍZENÍ

31A. Zabezpečovací zařízení ve stanici

Zabezpečovací zařízení 1. kategorie (nezávislá návěstidla). Popis a obsluha je v  příloze 5A SŘ. Výhybka č. 2 je zabezpečena elektromotorickým přestavníkem s kontrolou jazyků. Obsluha výhybky se provádí výměnovým řadičem umístěným na kolejové desce v dopravní kanceláři. 
Vyloučené jízdní cesty jsou v příloze 6 SŘ.

31B. Zabezpečovací zařízení v přilehlých mezistaničních úsecích

Zabezpečovací zařízení 1. kategorie (telefonické dorozumívání).

31C. Přejezdová zabezpečovací zařízení

| Poloha (km) | Druh komunikace | Typ a kateg.PZZ | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| traťový úsek Heřmanův Městec – Chrudim město |
| 0,789 | polní cesta | výstražné kříže | výstražné kolíky 0,515 a 1,063 |
| 1,271 | polní cesta | výstražné kříže | výstražné kolíky 0,999 a 1,543 |
| 1,844 | polní cesta | výstražné kříže | výstražné kolíky 1,696 a 2,116 |
| 2,328 | silnice III.třídy | výstražné kříže | výstražné kolíky 2,052 a 2,604 |
| 2,889 | polní cesta | výstražné kříže | výstražné kolíky 2,616 a 3,162 |
| 3,193 | Klešice zastávka |
| 3,270 | silnice III.třídy | výstražné kříže | výstražné kolíky 3,016 a 3,389 |
| 4,547 | silnice II.třídy | výstražné kříže | výstražné kolíky 4,274 a 4,820 |
| 5,513 | silnice III.třídy | PZS 2 SBL | ovládací úseky 4,925 a 6,101 přejezdník X 51 v km 5,104 a X 60 v km 5,922 |  |
| 5,616 | Rozhovice zastávka |
| 5,747 | polní cesta | výstražné kříže | výstražné kolíky 5,524 a 5,979 |
| 5,985 | polní cesta | výstražné kříže | výstražné kolíky 5,570 a 6,259 |
| 6,478 | polní cesta | výstražné kříže | výstražné kolíky 6,206 a 6,710 |
| 6,715 | polní cesta | výstražné kříže | výstražné kolíky 6,483 a 6,987 |
| 7,398 | silnice III.třídy | výstražné kříže | výstražné kolíky 7,144 a 7,496 |
| 7,501 | polní cesta | výstražné kříže | výstražné kolíky 7,404 a 7,754 |
| 8,074 | silnice I.třídy | PZS 2 SLB, typ VÚŽ 76 | ovládací úseky 7,526 – 8,632 přejezdníky v km 7,656 a 8,483 opakovací přejezdníky v km 8,035 a 8,086 |
| 8,151 | Bylany zastávka |
| 8,546 | polní cesta | výstražné kříže | výstražné kolíky 8,274 a 8,764 |
| 9,338 | silnice I.třídy | PZS 2SBI bez závor typ VUD | ovládací úseky 8,919 – 9,757 kontr.skříň v ŽST Chrudim město |
| 9,887 | polní cesta | výstražné kříže | výstražné kolíky 9,714 a 10,260 |
| 10,616 | sinice III.třídy | výstražné kříže | výstražné kolíky 10,351 a 10,873 |
| 12,253 | polní cesta | výstražné kříže | výstražné kolíky 11, 892 a 12,524 |
|  | stanice Chrudim město |
| --- 0,924 | místní komunikace | PZS 3 SNLI bez závor | směr Chrudim ovládací úseky 0,625 – 1,498 závislost na náv. CHL, S 2-3 v ŽST Chrudim město |
| 12,901 1,078 | silnice I.třídy | PZS 3 ZNLI se závorami typ SSSR | ovládací úseky 12,197 – 13,326 závislost na náv. L, S 2-3 v ŽST Chrudim město |
| 13,365 1,536 | polní cesta | výstražné kříže | výstražné kolíky 13,112 a 13,440 |
| 13,856 | silnice III.třídy | PZS 3ZNI | ovládací úseky 13,851 – 14,328 závislost na náv. S, L 3-2 v ŽST Chrudim město |
| traťový úsek Chrudim město – Hrochův Týnec |
| 14,695 | polní cesta | výstražné kříže | výstražné kolíky 14,442 a 14,847 |
| 14,852 | polní cesta | výstražné kříže | výstražné kolíky 14,700 a 15,099 |
| 15,104 | polní cesta | výstražné kříže | výstražné kolíky 14,867 a 15,356 |
| 15,459 | polní cesta | výstražné kříže | výstražné kolíky 15,207 a 15,711 |
| 16,658 | polní cesta | výstražné kříže | výstražné kolíky 16,407 a 16,909 |
| 16,709 | Topol zastávka |
| 18,610 | Tuněchody zastávka |
| 19,503 | silnice II. třídy | výstražné kříže | výstražné kolíky 19,250 a 19,805 |
| 19,710 | Úhřetice nákladiště a zastávka |
| 19,810 | polní cesta | výstražné kříže | výstražné kolíky 19,559 a 20,061 |
| 20,127 | polní cesta | výstražné kříže | výstražné kolíky 19,875 a 20,379 |
| 20,626 | Vejvanovice zastávka |
| 20,777 | polní cesta | výstražné kříže | výstražné kolíky 20,525 a 21,029 |
| 21,302 | silnice III.třídy | PZS 3 SBI bez závor typ VUD | ovládací úseky 20,899 – 21,707 |
| 21,904 | polní cesta | výstražné kříže | výstražné kolíky 21,640 a 22,144 |
| 22,526 | polní cesta | výstražné kříže | výstražné kolíky 22,274 a 22,778 |
| 22,833 | polní cesta | výstražné kříže | výstražné kolíky 22,581 a 23,020 |
| 23,025 | polní cesta | výstražné kříže | výstražné kolíky 22,838 a 23,276 |
|  | stanice Hrochův Týnec |

32. Seznam hlavních návěstidel a jejich předvěstí. Seznam ostatních nepřenosných návěstidel platných pro posun, indikátorů a návěstidel pro zkoušku brzdy.

| Návěstidlo, druh a označení | Poloha v km | Odkud se obsluhuje | Rozsvícení | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| vjezdové návěstidlo L | 12,717 | výpravčí | světelné | 259 m od krajní výhybky, označník 209 m od krajní výhybky přímé telefonní spojení |
| vjezdové návěstidlo S | 14,046 | výpravčí | světelné | 201 m od krajní výhybky, označník 151 m od krajní výhybky přímé telefonní spojení |
| vjezdové návěstidlo CHL | 0,800 | výpravčí | světelné | 270 m od krajní výhybky, označník 220 m od krajní výhybky přímé telefonní spojení předvěstí návěstidla je odjezdové návěstidlo L2 v km 0,074 ŽST Chrudim |
| společné odjezdové návěstidlo L 3 - 2 | 13,845 | výpravčí | světelné | společné pro odjezd vlaků do Hrochova Týnce z kolejí 1,2,3 |
| společné odjezdové návěstidlo S 2 - 3 | 13,379 | výpravčí | světelné | společné pro odjezd vlaků do Heřmanova Městce a Chrudimi z kolejí 1,2,3 |
| vyčkávací návěstidlo Vy 1 | 13,518 | neobsluhuje se | neosvětlené | platí pro kolej 101 a 102 neproměnné |
| předvěst PřL | 12,280 | v závislosti na vjezd. náv. L | světelné |  |
| předvěst PřS | 14,398 | v závislosti na vjezd.náv. S | světelné |  |
| seřaďovací návěstidlo Se 1 | 1,058 | výpravčí | světelné | závislost na PZS v km 1,078 |
| seřaďovací návěstidlo Se 2 | 12,974 | výpravčí | světelné | závislost na PZS v km 1,078 |
| mechanické seřaďovací návěstidlo | 13,800 | neobsluhuje se | neosvětlené | ukončení kusé koleje 6 pouze návěst Posun zakázán |
| mechanické seřaďovací návěstidlo | 13,830 | neobsluhuje se | neosvětlené | ukončení kusé koleje 4 pouze návěst Posun zakázán |
| mechanické seřaďovací návěstidlo | 13,835 | neobsluhuje se | neosvětlené | ukončení kusé koleje 8 pouze návěst Posun zakázán |
| označník 1 | 0,850 | neobsluhuje se | neosvětlené | platí pro posun směr Chrudim |
| označník 2 | 12,767 | neobsluhuje se | neosvětlené | platí pro posun směr Heřmanův Městec |
| označník 3 | 13,996 | neobsluhuje se | neosvětlené | platí pro posun směr Hrochův Týnec |

- Telekomunikační a informační zařízení

( telefonní okruhy:

| Druh | Účel | Číslo | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| traťový | zabezpečení jízd vlaků | VT 046 - 592a | Chrudim město – Chrudim |
| traťový | zabezpečení jízd vlaků | VT 046 – 592b,c | Chrudim město – Hrochův Týnec |
| traťový | zabezpečení jízd vlaků | VT 046 - 047 | Chrudim město – Heřmanův Městec |
| přivolávací |  |  | vjezd. náv. L, S, CHL |
| radiotelefonní |  | VL 047 - 046 | Chrudim město – Heřmanův Městec |
| pobočka AUT |  | AUT |  |

( staniční rozhlas:

- rozhlasová ústředna MRÚ je umístěna v dopravní kanceláři, má jednu větev
- V 1 nástupiště, čekárna
Popis a obsluha viz příloha č. 5F SŘ.

( rádiová spojení:

Popis a obsluha viz příloha č. 21 SŘ.

( Výpočetní technika:

- v dopravní kanceláři ÚS je umístěn počítač pro úlohu APM Dopravní deník

Popis a obsluha viz příloha č. 24 SŘ.

( hodiny pro informaci cestujících:

- závěsné na krytém nástupišti
- nástěnné v čekárně

- ORGANIZACE DOPRAVNÍHO PROVOZU

##### 54. Určený zástupce vrchního přednosty stanice uzlové železniční stanice

- Vrchního přednostu uzlové ŽST zastupuje přepravní náměstek vrchního přednosty.

##### 55. Vedoucí zaměstnanci uzlové železniční stanice pověření kontrolní činností

- Kontroly výkonu služby dopravních zaměstnanců provádí podle plánu kontrolní činnosti vrchního přednosty UŽST tito vedoucí zaměstnanci: dopravní náměstek vrchního přednosty, technický náměstek vrchního přednosty, přepravní náměstek vrchního přednosty, přednosta ŽST, dozorčí přepravy, dozorčí provozu, systémový specialista, IŽD a technolog.

- V mimopracovní době a po dobu nepřítomnosti zaměstnanců výše uvedených zaměstnanců zastupuje vrchního přednostu UŽST výpravčí ŽST Chrudim město  ve službě.

56. Dozorčí provozu ve směnách, staniční dispečeři a výpravčí, jejich

stanoviště

- Výpravčí je vedoucím směny a je nadřízen všem zaměstnancům ve službě. Organizuje dopravní provoz. Vede elektronický dopravní deník dle přílohy č. 24 SŘ, dopravní deník v případě poruchy provozu počítače podle přílohy č. 9 předpisu ČD D2  (povolené úpravy viz čl. 63 SŘ) a vztažnou dopravní dokumentaci a provádí ohlášení mimořádných událostí dle předpisu ČD D17.

57. Staniční dozorci, signalisté, dozorci výhybek a výhybkáři, jejich stanoviště (stavědla)

( výhybkář – stanoviště v nové přístavbě výpravní budovy.

Výhybkář obsluhuje výměny č. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14 a 15 a výkolejku Vk 1 při přípravě vlakové cesty a výměny č. 4, 5, 6, 7, 8, 11 a výkolejku Vk 1 při posunu. V době nepřítomnosti výhybkáře přestavuje výhybky při posunu posunová četa.

V případě, že v ŽST není ve službě žádný z výše uvedených zaměstnanců, přestavuje výhybky za vlakové dopravy i při posunu výpravčí.

58A. Ostatní zaměstnanci vlastní stanice podílející se na výkonu dopravní

služby

Při posunu obsluhuje posunová četa výhybky č. 3, 9, 10, 12, 14 a 15.
Prohlídku vozů vykonává výpravčí. Výpravčí zajistí při vyřazení vozu z provozu vozmistra UŽST Pardubice viz čl. 92 SŘ.
Výpravčí zajistí pro výchozí technickou prohlídku vozmistra UŽST Pardubice, má-li být do vlaku zařazen vůz odstavený ve stanici déle než 30 kalendářních dnů.

- Odevzdávky dopravní služby

Výpravčí odevzdává službu písemně, osobně a ústně, při neosobním střídání dle rozvrhu služby pouze písemně. Výpravčí odevzdávají službu písemně v knize odevzdávek služby. Vzory jsou uvedeny v příloze 8 SŘ. Výpravčí neprovádí zvláštní záznam v elektronickém dopravním deníku. Za odevzdání a převzetí dopravní služby je považováno přihlášení či odhlášení se pod jménem a heslem.
	Nástup a ukončení směny výhybkáře eviduje výpravčí v telefonním zápisníku. Výhybkář tento zápis podepíše. Je-li výhybkář zúčastněn na přípravě vlakové cesty, odevzdává službu i v Zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty.

- Jízdy speciálních vozidel v obvodu stanice

Speciální vozidla mohou jezdit po všech dopravních kolejích.
Sněhový pluh se smí otáčet na první koleji.

63. Povolené úpravy dopravní dokumentace

( 	Údaje o obsazení pracovišť v sousední stanici a o počasí a teplotě se evidují v APM DD.

(	Pro jízdu vlaku, který se vrací z trati zpět, a u vlaků, od nichž se bude z trati vracet postrk, musí výpravčí musí v APM DD bezprostředně pod odjezdový řádek zadat příjezdový řádek. Stejným způsobem se evidují jízdy PMD do km a zpět.

( 	V APM DD je ve sloupcích pro přípravu vlakové cesty použito následujících zkratek:

-   VY = výhybkář

-   VC = Vlak (PMD) dojel/odjel celý – při hlášeních dle čl.71 SŘ

-    P = poznámka - zde se eviduje narušení jízdy vlaku a lze zapsat ostatní předepsané nebo dovolené zápisy (vydání rozkazu, posun, vozy, autobus...)

( 	V případě poruchy AMP DD  se dle návodu k obsluze zavede dopravní deník v papírové formě.

- Povolené úpravy dopravního deníku v papírové formě:

-    sloupec 11 v dopravním deníku – „výhybkář“ viz čl. 75 SŘ a čl. 77 SŘ

-    sloupec 12 v dopravním deníku – „dojel celý“ viz čl. 71 SŘ

65A. Zajištění vozidel proti ujetí

Stanice Chrudim město leží ve stavebním spádu. Od vjezdového návěstidla L/CHL k výhybce č. 5 je spád 20‰, mezi výhybkami č. 5 a 8 je spád 10 ‰  a dále 2,5‰ až k vjezdovému návěstidlu S. 
Uložení zajišťovacích prostředků je uvedeno v čl. 116 SŘ. 
O zajištění vozů se po nástupu do služby přesvědčí výhybkář, dále vždy po  ukončení posunu, v době nepřítomnosti výhybkáře se po ukončení posunu přesvědčí o zajištění vozů výpravčí.

- Ohlašování změn ve vlakové dopravě

Změny ve vlakové dopravě ohlašuje výpravčí výhybkáři ústně do deseti minut od ohlášení změny dopravy a vzetí na vědomí stvrzují podpisem v telefonním zápisníku výpravčích.

- Způsob zjištění, že vlak dojel/odjel celý

Zjištění, že vlak dojel do stanice celý a uvolnil zadní námezník, provádí výpravčí nebo z jeho příkazu výhybkář. 
Čas hlášení nebo obdržení návěsti „Vlak vjel celý“ výpravčí dokumentuje časovým údajem v APM DD do sloupce VC resp. v dopravním deníku čas s příjmením v upraveném sloupci 12.

72. Používání upamatovávacích pomůcek

Varovný štítek je nahrazen červeným magnetickým štítkem s označením případné  činnosti, který se umístí na kolejovou desku u příslušné traťové koleje. 
Mimo použití jsou v počtu 3 kusů umístěny na horní levé straně kolejové desky.

Pro zamezení náhodné obsluhy řadiče výhybky č. 2 použije výpravčí červenou magnetickou krytku:

- -  při jízdě na RPN

- -  při poruše indikace polohy výhybky

- -  při jízdě speciálních vozidel nespolehlivě ovlivňujících kolejové obvody

- -  při ručním přestavování výhybky

Mimo použití je magnetická krytka uložena v dopravním stole.

73. Náhradní spojení

|  | ( Český Telecom | ( drážní ATU |
| --- | --- | --- |
| ŽST Chrudim | 972 323 620 | 23 620 |
| ŽST Heřmanův Městec | 972 323 415 | 23 415 |
| ŽST Hrochův Týnec | 972 323 745 | 23 745 |

75. Vlaková cesta, zjišťování volnosti vlakové cesty

( Železniční stanice tvoří jeden obvod pro zjišťování volnosti vlakové cesty.
( Za volnost vlakové cesty v celém obvodu odpovídá výpravčí.
( Volnost vlakové cesty zjišťuje výpravčí dle indikačních prvků zabezpečovacího zařízení – viz příloha 5A SŘ a pohledem.

( Při poruše zabezpečovacího zařízení kdy nelze zjistit volnost vlakové cesty dle indikačních prvků zabezpečovacího zařízení nebo za snížené viditelnosti se obvod pro zjišťování volnosti vlakové cesty rozdělí na 3 obvody pro zjišťování volnosti vlakové cesty:

- Obvod č. I: obvod výpravčího od úrovně vjezdových návěstidel L/CHL po kolmici proti vchodu do dopravní kanceláře

- Obvod č. II: obvod výhybkáře od kolmice proti vchodu do dopravní kanceláře do úrovně hrotu výhybky č. 15

- Obvod č. III: obvod výpravčího od úrovně hrotu výhybky č. 15 po úroveň vjezdového návěstidla S

Obvody jsou vyznačeny na plánku stanice v příloze č. 1 SŘ.

- Výhybkář v Zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty uvede datum, čas nástupu služby, podpis a hlášení o volnosti vlakové cesty v něm dokumentuje. Hlášení výhybkáře o volnosti vlakové cesty uvede výpravčí v APM DD do sloupce VY resp. v dopravního deníku do upraveného sloupce 11. Pomine-li důvod provádění dokumentace v Zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty, výhybkář uvede čas ukončení a podpis.

( Nepřehledný úsek koleje od vjezdového návěstidla L/CHL k výhybce č. 4 a od výhybky č. 15 k vjezdovému návěstidlu S lze považovat za volný jestliže:
-     poslední vlak dojel celý
-     došla odhláška za posledním vlakem
-     PMD byl ukončen
-     ohlásil-li zaměstnanec řídící posun po ukončení posunu před očekávaným vlakem, že nepřehledný úseku uvolnil od všech vozidel. Toto hlášení uvede výpravčí v telefonním zápisníku.

- Postup při přípravě vlakové cesty

( Provedení přípravy vlakové cesty při ručním přestavování výhybky č. 2 ohlásí výhybkář radiostanicí případně telefonem. Hlášení výhybkáře výpravčí dokumentuje v APM DD ve sloupci VY resp. v upraveném sloupci 11 dopravního deníku.

- Současné jízdní cesty

Zakázané současné jízdní cesty jsou  vyznačeny v příloze 6B SŘ.

- Blíží-li se současně ke stanici vlaky od Heřmanova Městce a od Hrochova Týnce, dovolí se přednostně vjezd vlaku od Heřmanova Městce.

- Blíží-li se současně ke stanici vlaky od Chrudimi a od Hrochova Týnce, dovolí se přednostně vjezd vlaku od Chrudimi.

- Blíží-li se současně ke stanici vlaky od Heřmanova Městce a od Chrudimi, dovolí se přednostně vjezd vlaku od Heřmanova Městce.

- Výprava následných vlaků vzhledem k místním poměrům

Vlaky se vypravují v mezistaničním oddílu.

86. Obsluha PZS a postup při poruchách

( Výpravčí sleduje správnou činnost PZS v km 0,924; 9,338; 12,901 (1,078) a 13,856.
( Při dovolení vjezdu/odjezdu jiným způsobem, než návěstí vjezdového/odjezdového návěstidla
- směr Heřmanův Městec: výpravčí musí před provedením přípravy vlakové cesty uzavřít ručně tlačítkem PZS v km 12,901.
- směr Chrudim: výpravčí musí před provedením přípravy vlakové cesty uzavřít ručně tlačítkem PZS v km 1,078 a 0,924.

- směr Hrochův Týnec: výpravčí musí před provedením přípravy vlakové cesty uzavřít ručně tlačítkem PZS v km 13,856.
( Pro PZS v km 0,924; 1,078 (12,901); 8,074 a 13,856 jsou vybaveny skříňkou místní obsluhy.
( Pro nouzovou obsluhu PZZ jsou klíčky od skříňky místní obsluhy uloženy u výpravčího ŽST Chrudim město. Zaměstnanec, zmocněný k obsluze PZZ, smí tlačítko nouzového otevření přejezdu použít jen se souhlasem výpravčího ŽST Chrudim město, u PZS v km 8,074 i po souhlasu výpravčího ŽST Heřmanův Městec.

- Opatření při jízdách v ovládacích obvodech PZZ

Ovládací úseky jsou uvedeny v tabulce čl. 31C.

- Správkové vozy a jejich opravy

Prohlídku vozu, kontrolu správného zacházení s vozem a záznamy do „Záznamní knihy technické služby vozové“, která je uložena v dopravní kanceláři, provádí výpravčí. 
Prohlídku vozů vyřazených z provozu provede vozmistr UŽST Pardubice na vyžádání výpravčího. Vozmistr provede označení správkových vozů. Případné omezení pro přepravu správkového vozu zaznamená vozmistr v „Záznamní knize technické služby vozové“ ve sloupci poznámky. Správkové vozy se odešlou do DKV Česká Třebová, PJ Pardubice.

V případě opravy vozu ve stanici vozmistr kryje vozy přenosnou návěstí Stůj ze směru možného ohrožení.

93. Posun mezi dopravnami

( Je-li odjezd/vjezd PMD uskutečněn směr Heřmanův Městec jiným způsobem než návěstí odjezdového/vjezdového návěstidla, musí být ručně uzavřen přejezd v km 12,901.
( Je-li odjezd/vjezd PMD uskutečněn směr Chrudim jiným způsobem než návěstí odjezdového/vjezdového návěstidla, musí být ručně uzavřeny přejezdy v km 1,078 a 0,924.

( Je-li odjezd/vjezd PMD uskutečněn směr Hrochův Týnec jiným způsobem než návěstí odjezdového/vjezdového návěstidla, musí být ručně uzavřen přejezd v km 13,856.

95. Povolenky

- Povolenka pro mezistaniční úsek Chrudim město  –  Hrochův Týnec je uložena u výpravčího ŽST Chrudim město v „Obalu mimořádné události“.

- Povolenka pro mezistaniční úsek Chrudim – Chrudim město je uložena u výpravčího ŽST Chrudim v „Obalu mimořádné události“.

- Povolenka pro mezistaniční úsek Heřmanův Městec – Chrudim město je uložena u výpravčího ŽST Heřmanův Městec v „Obalu mimořádné události“.

- Zkrácené názvy nebo zkratky stanic a místní názvy

- Seznam zkrácených názvů stanic používaných v dopravní dokumentaci:
Chrudim město	Cum	Bylany	B
Chrudim 	Cu	Topol	To
Hrochův Týnec	HT	Tuněchody	Tu
Heřmanův Městec 	HM	Úhřetice 	U
Klešice	K 	Vejvanovice	V
Rozhovice	Ro
	
Povolený zkrácený název stanic:
Chrudim město	město
Hrochův Týnec	Týnec
Heřmanův Městec	Městec

- USTANOVENÍ O POSUNU

- Základní údaje o posunu

Stanice tvoří pro posun drážních hnacích vozidel a jednoduchý posun jeden posunovací obvod – obvod výpravčího. Souhlas k posunu dává výpravčí.

Při ručním přestavování výhybek dle čl. 57 a 58A SŘ dává souhlas k posunu zaměstnanec vykonávající funkci výhybkáře.

Obvod DKV -  tvoří samostatný posunovací obvod na kolejích 101 a 102 k vyčkávacímu návěstidlu Vy 1.

Grafické znázornění posunovacích obvodů je uvedeno v příl. 1 SŘ.

104. Posun vzhledem k jízdám vlaků

Posun musí být ukončen a vlaková cesta volná nejpozději 5 minut před předpokládaným příjezdem vlaku.

111. Posun na kolejích ve spádu

Od vjezdového návěstidla L/LCH k výhybce č. 5 je spád 20‰.

115. Posun trhnutím

Posun trhnutím je v obvodu celé stanice zakázán.

116. Zarážky, kovové podložky

počet zarážek	místo uložení 
5	v dopravní kanceláři
5	ve stojanu u výhybky č.10 
2	ve stojanu mezi 4. a 6. kolejí 
4	ve stojanu u koleje 3a 
 
Zarážky uložené v dopravní kanceláří se nesmí  používat k zajištění vozidel a při posunu.

I. ZVLÁŠTNÍ  OPATŘENÍ

133. Nejkratší doba pro poznání místních a traťových poměrů

pro funkci výpravčí  –  místní poměry 2 směny 
	–  traťové poměry jízdou na stanovišti strojvedoucího nebo PMD 
 	   do a ze sousedních stanic
pro funkci výhybkáře  – místní poměry 2 směny

Vrchní přednosta UŽST může zácvikovou dobu, dle vlastního uvážení, individuelně prodloužit.

137. Zajištění bezpečného přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace

Bezpečný přístup zdravotně postižených osob k a od vlaku je zajištěn po přístupových cestách na nástupiště jako pro ostatní cestující. Za zajištění bezpečnosti odpovídá výpravčí, bude-li o to požádán.

141. Bezpečnostní štítek

Výpravčí umístí bezpečnostní štítek po zápisu údajů o místě práce a způsobu vyrozumívání včetně času předání před dopravní deník.