České dráhy

##### JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU

STANIČNÍ ŘÁD

ŽELEZNIČNÍ STANICE

Choceň

4. změna

Účinnost od 1. 9. 2006

Změna se týká článků č.: 22, 63, 71, 76, 77, 92, 138, Př.č.23.

..............................................................

dopravní kontrolor

Schválil: č.j. : ZDD – 15/2006 – UŽST                                         dne : 1. 8. 2006

..................................................................

VP UŽST

Opravy proveďte výměnou příslušných listů, opravy jsou znázorněny svislou čarou vedle příslušného ustanovení.  Stranu číslo 2, 23, 24, 25, 26, 51, 53, 55, 56, 58, 68, 69 nahraďte novými stranami. Př.č.23 vyměňte.

Počet stran: 69

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1)

| Číslo změny | Účinnost od | Týká se ustanovení článku, příloh | Opravil | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | dne | podpis | (č.j., pod kterým byla změna schválena) |
| 1 | 6.3.2005 | RZ,7,8,9C,13,22,28,33,55,56, 57,58A,58B,65A,67,76,92,116,133,137 | 6.3.2005 |  | ZDD 315/05-11/2 |
| 2 | 11.12.2005 | RZ,1,3,4,8,10A,13,21,22,23,26,27,28,31A,31B,31C,32,33,55, 56,57,58A,58B,59,60,63,67,71,73,74,76,77,81,83,95,100,133,137 | 11.12.2005 |  | ZDD 3/2005-UŽST |
| 3 | 1.4.2006 | 56, 58A, 60, 68, 92, 97, 141 | 1.4.2006 |  | ZDD 9/2006-UŽST |
| 4 | 1.9.2006 | 22, 63, 71, 76, 77, 92, 138, Př.č.23 | 1.9.2006 |  | ZDD 15/2006-UŽST |

1)	Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen.

ROZSAH ZNALOSTÍ

| Pracovní zařazení | Znalost: |
| --- | --- |
| ŽST – VP UŽST přednosta stanice dopr. náměstek vrchního přednosty techn. náměstek vrchního přednosty přepr. náměstek vrchního přednosty dozorčí výpravčí dirigující dispečer – výpravčí vnější služby (dále jen dirigující dispečer) | úplná |
| vedoucí posunové čety posunovač | část A : čl. 1, 3, 8, 9A, 9C, 10B, 11, 13, 14, 15, 16, část B : čl. 21, 22, 24, 26, část C : čl. 31A, 31B, 31C, 32, 33, část. F : čl. 54, 55, 56, 57, 58A, 60, 65A, 65B, 67, část G : celá, část I : čl. 133, 142, přílohy : 1, 4, 5B, 5F, 14, 15B, 21, 26, 29, 31, 43, 44, 47A, 48, 50, 54, 55, 56, 58, |
| staniční dozorce | část A : čl. 1, 3, 7, 8, 9A, 9C, 10A, 10B, 11, 13, 14, 15, 16, část B : čl. 21, 22, 24, 26, část C : čl. 31A, 31B, 31C, 32, 33, část F : čl. 54, 55, 56, 57, 58A, 59, 60, 63, 65A, 65B, 67, 74, 76, 77, 86, 92, 97, část G : celá, část I : čl. 133, 139, 141, přílohy : 1, 4, 5A, 5B, 5F, 8, 14, 15B, 21, 26, 29, 31, 41, 43, 44, 47A, 48, 50, 51A, 51B, 52, 54, 55, 56, 58, |
| vlakvedoucí osobní přepravy | část A : čl. 1, 2, 3, 4, 7, 9A, 9C, 10A, 10B, 11, 13, 14, 15, 16, část F : čl. 54, 55, 56, část I : čl. 133, 137, přílohy : 1, 29, 30A, 30B, 41, 47A, 47B, 48, 54, 58, |
| operátor žel. dopravy: - Cevis - rozhlas | část A : čl. 1, 2, 4, 7, 10A, 10B, 11, 13, 15, 16, část B : čl. 21, část C : čl. 33, část F : čl. 54, 55, 58A, 97, přílohy : 1, 5F, 47A, 47B, 58, |
| uklizeč, topič, | část A : čl. 1, 2, 7, 8, 10A, 10B, 11, 13, 15, 16, část F : čl. 54, 55, část I : čl. 137 přílohy : 1, 22, 26, 47A, 47B, 48, 58 |
| tranzitér přípravář | část A : čl. 1, 3, 8, 10A, 11, 13, 14, 15, 16, část B : čl. 21, část C : čl. 33, část F : čl. 54, 55, 56, 58A, 65A, 65B, 67, 92, část I : čl. 133, přílohy : 1, 4, 5B, 5F, 21, 24, 26, 29, 31, 43, 44, 47A, 48, 54, 55, 56, 58, |
| referent dopravy a přepravy | část A : čl. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9A,10A, 10B, 11, 13, 15, 16, část B : čl. 21, část C : čl. 33, část F : čl. 54, 55, 58A, 58B, 92, 97 část I : čl. 133, přílohy : 1, 26, 41, 47A, 47B, 54, 58, |
| skladník přepravy desinfekce, čistič | část A : čl. 1, 2, 8, 11, 13, 14, 15, 16, část B : čl. 21, 22, 26, část F : čl. 54, 55, 65A, část G : čl. 100, 102, 109, 116, 118, část I : čl. 137, přílohy : 1, 15A, 15B, 18, 26, 37, 41, 44, 47A, 47B, 48, 58, |
| skladník přepravy | část A : čl. 1, 2, 4, 7, 8, 9A, 9C, 9D, 11, 13, 14, 15, 16, část B : čl. 21, 33 část F : čl. 54, 55, 56, 58A, část I : čl. 137, přílohy : 1, 15A, 26, 30A, 30B, 41, 44, 47A, 47B, 48, 58, |
| nákladní pokladník osobní pokladník ČD centrum osobní pokladník | část A : čl. 1, 3, 4, 8, 10B, 11, 13, 15, 16, část C : čl. 33, část F : čl. 54, 55, 56, 58A, 97, část I : čl. 137, přílohy : 1, 4, 5B, 24, 26, 30A, 30B, 31, 43, 44, 47A, 48, 54, 55, 56, 58, |
| řidič spec. sil. vozidel, řidič motorových vozíků | část A : čl. 1, 2, 7, 8, 9A, 10A, 10B, 11, 13, 15, 16, část F : čl. 54, 55, přílohy : 1, 18, 26, 41, 44, 47A, 47B, 48, 58, |
| man.dělník, dělník v dopravě – úschovna | část A : čl. 1, 2, 4, 7, 11, 13, 15, 16, část F : čl. 54, 55, přílohy : 1, 18, 26, 47A, 47B, 48, 51B, 58, |
| obchodník ČD centra | část A : čl. 1, 2, 4, 7, 10A, 11, 13, 15, 16, část F : čl. 54, 55, část I : čl. 137, přílohy : 1, 18, 26, 47A, 47B, 58, |
| dělník v dopravě – nocležny | SŘ včetně příloh – informativní |
| strojvedoucí DKV, SDC | část A : čl. 1, 4, 7, 9A 13, 14, část B : čl. 21, část C : čl. 31C, 32, část F : čl. 62, 65A, 65B,92, přílohy : 1, 4, 5F, 14, 21, 29, 43, 47A, 58, |
| vozmistr | část A : čl. 1, 3, 13, 14, 15, 16, část B : čl. 21, část C : čl. 33, část F : čl. 58B, 92, přílohy : 1, 5B, 5F, 21, 29, 43, 44, 47A, 58, |

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

##### 1. Umístění, určení a organizační struktura stanice

- Železniční stanice Choceň leží v km 271,040 dvoukolejné trati Česká Třebová - Praha Libeň a v km 0,000 jednokolejné trati Choceň – Velký Osek a v km 0,000 jednokolejné trati Choceň – Litomyšl.	
	Je stanicí:	
- smíšenou podle povahy práce pro osobní i nákladní dopravu;	
- mezilehlou a vlakotvornou po provozní stránce;  	
- odbočnou pro trať Choceň – Velký Osek a pro trať Choceň – Litomyšl.	
- dirigující stanicí pro trať Choceň  – Litomyšl.	
- přilehlou pro trať D3 Choceň – Litomyšl

Sídlem vrchního přednosty je UŽST Pardubice hl.n.

- Trať dle předpisu ČD D3 = Choceň - Litomyšl.

##### 2. Rozčlenění stanice

- Železniční stanice po stránce organizace provozní práce tvoří jeden obvod.
Součástí obvodu stanice je:	
- nákladový obvod, který odbočuje z koleje č.7 zahrnuje koleje č.9 - 19 
- desinfekční stanice je ohraničena výhybkou č.38 a kolejemi č. 11a, 11b, 11c
- DKV zrušená opravna vozů, která začíná za výhybkou č.35, zahrnuje koleje č.13a, l5a	
- DKV pracoviště Choceň s točnou, jehož obvod začíná za výhybkou č.37
- DKV pracoviště Choceň jehož obvod zahrnují kolej číslo 13 ohraničená výhybkou č.40 a kolej číslo 15 ohraničená výhybkou č.39
- SDC Pardubice, koleje č.21 a 23 odbočují výhybkou č.56 z koleje č.19
- SDC Pardubice, koleje č.16a a 16ba odbočují výhybkou č.17 z koleje č.16

##### 3. Vlečky

ŽST Choceň:

- Vlečka " Schejbal - Choceň, továrna na nábytek a parkety s.r.o." je do dráhy celostátní zaústěna ve stanici Choceň do koleje č.16 v km 271,552 výhybkou č.36 a je zabezpečena výkolejkou Vk5 obsluhovanou z dopravní kanceláře.

- Vlečka "Orličan" a.s. Choceň je do dráhy celostátní zaústěna ve stanici Choceň v km 274,084 (3,044) výhybkou Or1.

Traťový úsek Choceň - Újezd u Chocně:

- Vlečka „Zemědělské služby Běstovice a.s. Choceň“ odbočuje v km 3,363	
mezi stanicemi Choceň – Újezd u Chocně výhybkou Z 1.	
(v době zřízení hlásky ze ŽST Újezd u Chocně dle Souhrnného rozkazu o výluce dopravní služby odbočuje mezi stanicemi Choceň - Čermná nad Orlicí).

- Vlečka "Oseva - UNI, a. s. filiálka Choceň, odbočuje z vlečky ZS v km O,997 výhybkou Š 1.

- Vlečka "Železniční průmyslová stavební výroba, Uherský Ostroh,závod Borohrádek, pracoviště Běstovice“ odbočuje  z vlečky ZS v km 0,478 výhybkou Z 8, délka 806m.

Traťový úsek Choceň - Vysoké Mýto:

- Popis vleček a jejich obsluh je uveden v PND3.

Dále ve stanici Choceň odbočují účelová kolejiště organizačních složek ČD:

- Pracovní kolej montážní základny SDC 
ve stanici Choceň odbočuje v km 2,385 výhybkou č.66. Telefon je umístěn u odbočné výhybky č.66.

- Účelové kolejiště ČD měnírna Choceň 
 ve stanici Choceň odbočuje v km 2,838 výhybkou č.68.

- Popis a obsluha pracovní koleje a účelového kolejiště jsou uvedeny v Příloze 12 SŘ.

##### 4. Hlásky (hradla), odbočky, nákladiště, kolejové křižovatky, kolejové splítky a zastávky až k sousedním stanicím

Trať Česká Třebová - Praha Libeň

- Zastávka Sruby leží v km 275,076	
mezi stanicemi Choceň – Zámrsk 	
Administrativně je přidělena UŽST Pardubice hl.n. Zastávka je komerčně obsazena s výdejem jízdenek dle Seznamu stanic s časově omezeným výdejem. Na nástupišti směr Praha je zděná čekárna ,vestibul a hygienické zařízení o rozloze 150 m2. Na nástupišti směr Česká Třebová je otevřená čekárna o rozloze 8 m2. Nástupiště u první i druhé koleje je jednostranné vnější úrovňové v délce 198 metrů, osvětlení elektrické, samočinné fotobuňkou. Zastávka je vybavena rozhlasovým zařízením pro neobsluhované zastávky TORNZ, obsluha ze ŽST Choceň a Zámrsk. Přístup pro invalidní vozíky na nástupiště směr Praha po přístupové cestě a na nástupiště směr Česká Třebová je podjezdem a dále po mírném schodišti - nutná výpomoc vlakové čety.

- Zastávka Dobříkov leží v km 277,645 	
mezi stanicemi Choceň –  Zámrsk 	
Zastávka není komerčně obsazena, administrativně přidělena UŽST Pardubice hl.n. Na nástupišti směr Česká Třebová je čekárna zděná, krytá o rozloze 17 m2. Na nástupišti směr Praha je přístřešek o rozloze 8 m2. Nástupiště u první i druhé koleje je jednostranné vnější úrovňové v délce 138 metrů u koleje č.1 a v délce 141 m u koleje č.2. Osvětlení elektrické, samočinné fotobuňkou. Zastávka je vybavena rozhlasovým zařízením pro neobsluhované zastávky TORNZ, obsluha ze ŽST Choceň a Zámrsk. Přístup pro invalidní vozíky na nástupiště směr Praha a směr Česká Třebová je z místní komunikace.

Trať Choceň - Velký Osek

- Ze ŽST Choceň do ŽST Újezd u Chocně nejsou zastávky.

Trať Choceň - Litomyšl

- Zastávka Dvořisko leží v km 2,515 ve stanici Choceň	
Zastávka je komerčně neobsazena. Administrativně je přidělena UŽST Pardubice hl.n. Je vybavena zděnou budovou, ve které je čekárna o velikosti 14 m2. Délka jednostranného vnějšího nástupiště je 130 m, zastávka je elektricky osvětlena, osvětlování automatické - fotobuňkou. Přístup pro invalidní vozíky na nástupiště je z místní komunikace.

- Zastávka Slatina u Vys.Mýta  	
leží v km 4,789 mezi ŽST Choceň -  a dopravnou D3 Vysoké Mýto.

viz PND3.

##### 7. Nástupiště

- Železniční stanice Choceň má celkem tři ostrovní zvýšená krytá nástupiště s pevnou hranou a jedno zvýšené nástupiště s pevnou hranou.

1a Nástupiště 
slouží pro příjezd a odjezd vlaků osobní dopravy směr Litomyšl na kusé koleje číslo 5a (délka hrany nástupiště 115 m) a 7a (délka hrany nástupiště 80 m). Je umístěno vlevo od výpravní budovy. Přístup na nástupiště pěší komunikací a zpevněnou plochou čelně na nástupiště. Přístup je bezbariérový, popřípadě z podchodu v km 271,084 a po zpevněné ploše čelně na nástupiště.

1.Nástupiště (ostrovní)
slouží pro příjezd a odjezd vlaků osobní dopravy směr Praha, Česká Třebová a Vysoké Mýto na kolej číslo 1, 3 a pro příjezd, odjezd a průjezd vlaků směr Praha, Česká Třebová a Vysoké Mýto na kolej číslo 1 a 3. Délka nástupiště je 400m, zastřešeno 100m. Přístup mimoúrovňově z podchodu v km 271,084 oboustranným schodištěm.

2.Nástupiště (ostrovní)
slouží pro příjezd a odjezd vlaků osobní dopravy směr Praha, Česká Třebová a Vysoké Mýto na kolej číslo 2, 4 a pro příjezd, odjezd a průjezd vlaků směr Praha, Česká Třebová a Vysoké Mýto na kolej číslo 2 a 4. Délka nástupiště je 400m, zastřešeno 100m. Přístup mimoúrovňově z podchodu v km 271,084 oboustranným schodištěm.

3.Nástupiště (ostrovní)
slouží pro příjezd a odjezd vlaků osobní dopravy směr Praha, Česká Třebová, Týniště nad Orlicí a Vysoké Mýto na kolej číslo 8, 10 (vlaky s větší délkou soupravy jen při mimořádnostech) a pro příjezd, odjezd a průjezd vlaků směr Praha, Česká Třebová, Týniště nad Orlicí a Vysoké Mýto na kolej číslo 8 a 10. Délka nástupiště je 250m, zastřešeno 70m. Přístup mimoúrovňově z podchodu v km 271,084 jednostranným schodištěm..

Ostrovní nástupiště 1., 2. a 3. jsou vybaveny jedním podchodem a samoobslužnou vertikální zdvihací plošinou umožňující přepravu služebních zásilek a zásilek ČD Kurýr. Při poruše zdvihacích plošin lze využít bezbariérový přístup přejezdové úpravy v km 270,838 přes koleje 3, 1, 2 a 4, komunikací mezi kolejemi 4 a 6, přejezdovou úpravou v km 270,898 přes koleje 6 a 8 a komunikací čelně na nástupiště od brandýského zhlaví. 

Umístění přechodů:
- Služební přechod pro zaměstnance ČD od výpravní budovy přes koleje 3, 1, 2, 4, 6, 8 je zřízen v km 271,058.
- Přejezdová úprava pro bezbariérový přístup v km 270,838 přes koleje 3, 1, 2 a 4, komunikací mezi kolejemi 4 a 6, přejezdovou úpravou v km 270,898 přes koleje 6 a 8 a komunikací čelně na nástupiště od brandýského zhlaví. 
- Tento přechod a přejezdová úprava pro bezbariérový přístup jsou určeny pro výkon služby zaměstnanců ČD.

##### 8. Technické vybavení stanice

- Rozvod vody (pitná):	
Pitná voda: Je vedena dvěma přípojkami z městského vodovodu. Přípojka pro výpravní budovu je napojena u vchodové části budovy v Pernerově ulici. V krajní části chodníku u pražského pavilonu je na vodovodu zřízena vodoměrná šachta s uzávěrem. Pro ústřední stavědlo je vedena krátká přípojka z drážního vodovodu před budovou stavědla. V místě napojení je uzávěr. 
Hlavní uzávěr přívodu vody do železničního uzlu je v Nádražní ulici na zahrádce u budovy STO Choceň..

- Plynovody:
Plynofikace je zajištěna čtyřmi přípojkami z venkovního plynovodu v Pernerově ulici. Každá přípojka má samostatný uzávěr při vstupu do staniční budovy.

Kotelny:
- výpravní budova: 2x kotel plynový DE DIETRICH DTG 320-11 Eco Nox = 2x 180 kW, zásobníkový ohřívač TUV plynový HYDRTHERM GSX – 49/315 It = 49 kW, expanzní nádoba OLYMP HS-25 S II, vše v kotelně III. kategorie, v bytech (pražský pavilon) závěsné plynové TURBO kotle s ohřevem TUV – typ JUNKERS ZWR 24-5 AE CERASTAR = 24 kW (E.N. součást kotlů).

- budova nocležen: 2x plynový kotel.HYDROTHERM (centrála) = 180 kW, expanzomat 35 It, stojatý ohřívač TUV plynový 300 It = 69 kW, expanzomat 12 It.	
- desinfekční stanice: středotlaký stojatý parní kotel PK 630 - R s výkonem 411 kW (pro ohřev vody k mytí vozů) a kotel Ú.T. H 65O s výkonem 5O kW (určený k vytápění vnitřních prostor desinfekční stanice), 2x ohřívač TUV ležatý 180 It.

- Zařízení pro otáčení a přesunování vozidel:  	
V obvodu DKV pracoviště Choceň je točna o průměru 2O,16 m, o nosnosti 125 t, hlavní pohon je elektrický a pomocný pohon ruční, viz. příloha 12 SŘ.

- Výtahy: 
V budově nocležen je umístěn malý nákladní výtah kategorie C bez řidiče. Nosnost výtahu je 100 kg.
Na nástupištích a pod zastřešením výpravní budovy jsou 4 vertikální zdvihací plošiny.

- Elektrické vrátky:
Elektrický vrátek je umístěn v desinfekční stanici.

- Předtápěcí elektrické zařízení, vytápění a čištění vozů:	
Stojany předtápěcího zařízení jsou umístěny:
Stojan č.1 mezi kolejemi č.8 a 10 na brandýském zhlaví.
Stojan č.2 mezi kolejemi č.8 a 10 na zámrském zhlaví.	
Čištění vozů vlakových souprav se provádí na kolejích č.8 a 10. Vytápění, čištění a plnění vozů Btaax vodou se provádí na kolejích č.13 a 15. Zajišťují zaměstnanci DKV pracoviště Choceň.

##### 9.A. Elektrická trakční zařízení

- Trakční vedení v žst Choceň a přilehlých úsecích je napájeno stejnosměrným napětím 3 kV z trakční měnírny Choceň km 273,430 a Ústí nad Orlicí km 258,230.

- Trakční vedení ve stanici Choceň je rozděleno na  5 úseků:

úsek I. : zahrnuje kolej číslo 1 českotřebovské zhlaví a vypíná se : ÚO 401, ÚO  401A, ÚO 5 
úsek II. : zahrnuje kolej číslo 1 pardubické zhlaví a vypíná se : ÚO 401A, ÚO  411
úsek III. : zahrnuje kolej číslo 3 a vypíná se : ÚO 7
úsek IV. : zahrnuje kolej číslo 2,4  českotřebovské zhlaví a vypíná se :  ÚO  402, ÚO 402A, ÚO 4,
úsek V.: zahrnuje kolej číslo 2,4  pardubické zhlaví a vypíná se : ÚO 402A, ÚO  412
úsek VI. : zahrnuje kolej číslo 6,8 a vypíná se : ÚO 6, ÚO 421
úsek VII.: zahrnuje kolej číslo 10,12,14,16 a vypíná se: ÚO 8 
úsek VIII.: zahrnuje kolej číslo 6A a vypíná se: ÚO 12 

úsek čís. I.:   je vymezen úsekovými děliči číslo 1,3,7 a úsekovými odpojovači číslo ÚO 401, ÚO  401A
úsek čís. II.:  je vymezen úsekovými děliči číslo 12,14,15 a úsekovými odpojovači číslo ÚO 401A, ÚO  411
úsek čís. III.:   je vymezen úsekovými děliči číslo 7,12
úsek čís. IV.:  je vymezen úsekovými děliči číslo 1,2,3,5,9 a úsekovými odpojovači číslo ÚO 402, ÚO  402 A
úsek čís. V.:  je vymezen úsekovými děliči číslo 9,11,14,15 a úsekovými odpojovači číslo ÚO 402A, ÚO  412
úsek čís. VI.: je vymezen úsekovými děliči čís. 6,8,2,5,10,11,13,16 a úsekovým odpojovačem číslo ÚO 421 
úsek čís. VII.: je vymezen úsekovými děliči číslo 6,8,10,13,16 
úsek čís. VIII.: je vymezen úsekovým odpojovačem ÚO 12

| Číslo úsekového odpojovače | Poloha v km | Stožár číslo | Ovládání | Umístění |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 401 | 270,320 | 5 | Ústředně od elektrodispečera, dálkově z dopravní kanceláře | Na ústeckém zhlaví u první traťové koleje |
| 402 | 270,320 | 6 | Ústředně od elektrodispečera, dálkově z dopravní kanceláře | Na ústeckém zhlaví u druhé traťové koleje |
| 411 | 272,050 | 63 | Ústředně od elektrodispečera, dálkově z dopravní kanceláře | Na pardubickém zhlaví u první traťové koleje |
| 412 | 272,050 | 64 | Ústředně od elektrodispečera, dálkově z dopravní kanceláře | Na pardubickém zhlaví u druhé traťové koleje |
| 401 A | 271,322 | 109 | Ústředně od elektrodispečera, dálkově z dopravní kanceláře | Na nástupištěm směr Pardubice u první staniční koleje |
| 402 A | 271,322 | 109 | Ústředně od elektrodispečera, dálkově z dopravní kanceláře | Na nástupištěm směr Pardubice u druhé staniční koleje |
| 421 | 1,010 | 47 | Ústředně od elektrodispečera, dálkově z dopravní kanceláře | Na týnišťském zhlaví u traťové koleje |
| 221 | 1,010 | 48 | Ústředně od elektrodispečera, dálkově z dopravní kanceláře | Na týnišťském zhlaví u traťové koleje |
| 3 A | 271,150 | 41A | Místně | Portál vedle dopravní koleje |
| 3 B | 271,150 | 41B | Ústředně od elektrodispečera, dálkově z dopravní kanceláře | Portál vedle dopravní koleje |
| 4 | 271,150 | 41B | Ústředně od elektrodispečera, dálkově z dopravní kanceláře | Portál vedle dopravní koleje |
| 6 | 271,150 | 41B | Ústředně od elektrodispečera, dálkově z dopravní kanceláře | Portál vedle dopravní koleje |
| 5 | 271,150 | 41A | Ústředně od elektrodispečera, dálkově z dopravní kanceláře | Portál vedle dopravní koleje |
| 7 | 271,150 | 41A | Ústředně od elektrodispečera, dálkově z dopravní kanceláře | Portál vedle dopravní koleje |
| 8 | 271,150 | 42B | Místně | Proti portálu u sudé skupiny |
| 12 | 270,670 | 22 | Místně | Mezi mosty |
| Z108 | 270,920 | 34A | Místně | Na konci třetího nástupiště směr Č.Třebová |
| Z118 | 271,210 | 42C | Místně | Na konci třetího nástupiště směr Týniště n.O. |

Úsekové odpojovače ÚO 401,411,402,412,221,421,4,6,3B,5,7 jsou opatřeny elektromotorickými přestavníky. K jejich nouzovému rozepnutí je nutné použít kliku, která je uložena ve skříňce u výpravčího, taktéž univerzální klíč a ochranné pomůcky. Manipulaci s ÚO může nařídit pouze elektrodispečer, v případě nebezpečí z prodlení může rozpojení ÚO nařídit výpravčí ve službě a poté oznámit elektrodispečerovi Česká Třebová - tel. 904 - 5040 nebo 5860. Manipulaci s ÚO v normálním provozu provádějí na příkaz elektrodispečera pracovníci SDC-SEE Pardubice k tomu pověřeni. Panel pro dálkové ovládání ÚO je v dopravní kanceláři.

Manipulaci s ÚO Z108, ÚO Z 118 provádějí pracovníci určení k obsluze EPZ.

##### 9.B. Elektrická zařízení 6 kV pro napájení zabezpečovacích zařízení

- Proudová soustava:	
třífázová, střídavý proud, 6000 V

- Místa transformačních skříní:	
Traťový úsek Brandýs n/Orl. - Choceň - Zámrsk

| T - 1096 | km 266,437 | STS (staniční transformovna), Brandýs n.O., napájí |
| --- | --- | --- |
| T - 1097 | km 266,440 | nenapájí |
| T - 1098 | km 268,300 | napájí |
| T - 1103 | km 270,150 | nenapájí |
| T - 1104 | km 271,280 | napájí, STS, Choceň, ústřední stavědlo |
| T - 1106 | km 0,755 (új.zhlaví) | nenapájí |
| T - 1107 | km 272,080 | nenapájí |
| T - 1108 | km 273,180 | nenapájí |
| TA - 1 | km 273.180 | napájecí stanice Choceň |
| T - 1114 | km 273,180 | nenapájí |
| T - 1115 | km 274,100 | napájí |
| T - 1116 | km 275,100 | napájí |
| T - 1117 | km 275,,103 | napájí |
| T - 1118 | km 277,210 | nenapájí |
| T - 1119 | km 277,810 | napájí |
| T - 1120 | km 278,800 | nenapájí |
| T - 1121 | Km 279,680 | STS, Zámrsk, napájí |

- Zabezpečovací zařízení v železniční stanici je napájeno z rozvodu 6 kV 50Hz.

- Staniční transformovna  STS 1104  6kV 50 Hz  je umístěna ve zděném objektu ústředního stavědla v areálu žel. stanice v km. 271,280 na překládkové rampě. Slouží k napájení reléového zabezpečovacího zařízení v žst. a k rozpínání kabelového vedení.

- Hlavní rozvaděč pro napájení RZZ je instalován v STS 1104. V tomto rozvaděči je proveden automatický záskok sítí 6 kV 50 Hz a místní sítě. Jako hlavní napájení RZZ je uvažováno napájení z rozvodu 6 kV 50 Hz. Při výpadku (poruše) obou těchto sítí lze RZZ napájet z mobilního náhradního proudového  zdroje.

- Ovládání rozvodny 6 kV 50Hz je dálkové z ŘS SEE v Č.Třebové; tyto rozvodny lze ovládat i z ovládacího rozvaděče v dopravní kanceláři.

##### 9.C. Elektrická silnoproudá zařízení

- Přípojka VN 35 kV do trafostanice provozované SŽE, odtud rozvod 3x 22O/38O V + PEN 5O Hz do provozních objektů ŽST a dalších VJ - distribuční síť VČE pro byty a mimodrážní organizace v obvodu ŽST

- Stabilní náhradní zdroj elektřiny je umístěn v budově telefonní ústředny Správy žel. telekomunikací a bývalé transformační stanici 6 kV. Přístup z Pernerovy ulice.

- Trafostanice je umístěna v Nádražní ulici naproti objektu SDC SBBH. Na ovládacích panelech trafostanice jsou hlavní vypínače silových rozvodů ČD v obvodu železničního uzlu Choceň.	
Pro případ nebezpečí je klíč od ovládacího zařízení trafostanice uložen v zapečetěné obálce ve skříňce s náhradními klíči v dopravní kanceláři. Všichni výpravčí ŽST Choceň musí být prokazatelně poučeni o nouzovém vypínání trafostanice. Poučení provádí odpovědný zaměstnanec SDC SEE.

- Zařízení pro elektrické předtápění vozidel:
Stojany předtápěcího zařízení:
Stojan číslo 1.:
Je umístěn mezi 8. a 10. kolejí u třetího nástupiště brandýského zhlaví. Je napájen z ÚOZ 108, který je umístěn na stožáru TV č.34A.
Stojan číslo 2.:
Je umístěn mezi 8. a 10. kolejí u třetího nástupiště zámrského zhlaví. Je napájen z ÚOZ 118, který je umístěn na stožáru TV č.42C.

Manipulaci s předtápěcím zařízení a manipulaci mezi soupravou vozidel a hnacím vozidlem může provádět pouze oprávněný zaměstnanec  (viz příl. č. 51A ).

- V žel. stanici je instalován elektrický ohřev výměn  ELEKTROLINE.

- Souprava pro jednu výhybku obsahuje připojovací skříňky na připojení napájecích kabelů, příslušný typ a počet topnic pro ohřev  jazyků a táhel.

- Ovládání EOV je řešeno jako automatické pomocí čidla pro snímání povětrnostních podmínek a dále ruční  z ovládací rozvodnice RO EOV, umístěné v dopravní kanceláři.

##### 9.D. Nebezpečná místa ve vztahu k elektrickému zařízení

- Místa ve stanici nejsou.

##### 10.A. Elektrické osvětlení

- Celkové osvětlení obvodu celé ŽST je elektrické.

- Na brandýském zhlaví stanice po obou stranách zářezu je umístěno vlevo směrem k Brandýsu n.O. 7 osvětlovacích těles na trakčních podpěrách. Světla rozsvěcuje výpravčí. Celkové osvětlení je řešeno patnácti osvětlovacími věžemi (OV) 20m vysokých:	
- osvětlují brandýské zhlaví, směrové kolejiště, nákladový obvod.	
Na vysokomýtském zhlaví jsou tři svítidla na trakčních podpěrách a koncové světlo na ocelovém stožáru. Na újezdském zhlaví jsou čtyři svítidla na trakčních podpěrách.

- Krytá nástupiště jsou osvětleny zářivkovými svítidly a nekryté nástupiště sklopnými stožárky se svítidly SHC 70W. Rozsvěcování ovládá výpravčí. Napájení osvětlení z ústředního stavědla, ovládací rozvaděč umístěn v dopravní kanceláři.

- Podchod je osvětlen zářivkovými svítidly.

- V čekárně, ve vestibulu, v restauraci a ve všech služebních místnostech je stropní osvětlení

Pojistky, žárovky, zářivky a výbojky vyměňuje, čistí osvětlovací tělesa uvnitř i venku do výše 5 m zaměstnanec stanice, který se podrobí školení u SDC SEE Pardubice.

Údržbu zařízení elektrického osvětlení provádějí zaměstnanci SDC SEE.

Rozmístění osvětlovacích věží:

| Druh a číslo stožáru | Km poloha | Vypínač je umístěn | Obsluhuje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| OV 1 | 270,806 | dopr.kancelář | výpravčí |
| OV 2 | 270,929 | dopr.kancelář | výpravčí |
| OV 3 | 271,035 | dopr.kancelář | výpravčí |
| OV 4 | 271,152 | dopr.kancelář | výpravčí |
| OV 5 | 271,171 | dopr.kancelář | výpravčí |
| OV 6 | 271,283 | dopr.kancelář | výpravčí |
| OV 7 | 271,358 | dopr.kancelář | výpravčí |
| OV 8 | 271,393 | dopr.kancelář | výpravčí |
| OV 9 | 271,484 | dopr.kancelář | výpravčí |
| OV 10 | 271,504 | dopr.kancelář | výpravčí |
| OV 11 | 271,598 | dopr.kancelář | výpravčí |
| OV 12 | 0,597 (új.zhlaví) | dopr.kancelář | výpravčí |
| OV 13 | 271,712 | dopr.kancelář | výpravčí |
| OV 14 | 0,717 (új.zhlaví) | dopr.kancelář | výpravčí |
| OV 15 | 271,820 | dopr.kancelář | výpravčí |

- Použité zdroje:
SHC (sodíková výbojky) 70W
SHC 250W
SHC 400W
Zářivky 2O, 4O W
Žárovky 25 -2OO W

- Zařízení udržuje:
 SDC SEE Pardubice, obvodová elektrodílna Choceň

- Za osvětlení venkovních železničních prostranství a za osvětlení prostor pro cestující odpovídá dirigující dispečer. Za dodržování úsporných a regulačních opatření odpovídají vedoucí jednotlivých pracovišť. Opatření vydává technická skupina ve spolupráci s SDC SEE.

Umístění zásuvkových stojanů
 - na brandýském zhlaví u 1.koleje v zářezu = 4
 - u 4.koleje – zámrské zhlaví = 1
 - na zámrském zhlaví u 2.koleje = 3
 - u kolejové spojky 60/61 = 1
 - tři stojany u 17. koleje
 - zásuvky 400V a 230V jsou umístěny v rozvaděči u OV

##### 10.B. Nouzové osvětlení

- Při výpadku veřejné sítě je dopravní kancelář osvětlena nouzově z 6 kV.

- 3 ks náhradních akumulátorových zářivkových svítidel = 	
                                                             1 ks v dopravní kanceláři	
                                                             1 ks v osobní pokladně	
                                                             1 ks v zavazadlovém tranzitu

- Za použitelnost svítilen na jednotlivých pracovištích odpovídají zaměstnanci ve službě na uvedených pracovištích. Nástupiště a venkovní prostory se neosvětlují.

##### 11. Přístupové cesty ve stanici

- Pro zaměstnance ŽST	
Zaměstnancům ve službě, kteří musí použít kolejiště k cestě na své nebo určené pracoviště:	
- pro zaměstnance desinfekční stanice místní komunikací mezi kolejemi č. 15 - 17, kolmo po přechodových můstcích přes koleje č. 15, 13, k výhybce č. 38 a podél koleje č. 11b k budově desinfekce 	
- pro ostatní zaměstnance ŽST na jednotlivá pracoviště je příchod po veřejných komunikacích.

- Nouzové východy a ústupové cesty jsou shodné s přístupovými cestami. 
Schéma stanice je uvedeno v Příloze č.1 ke SŘ.

##### 13. Opatření při úrazech

- Záchranné prostředky a pomůcky jsou uloženy :	
- v dopravní kanceláři jsou 1 skládací nosítka	
- v úschovně zavazadel jsou 1 skládací nosítka	
- skříňky první pomoci jsou umístěny v dopravní kanceláři, v desinfekční stanici a ve vrátnici nocležen	
- zdravotnická brašna je v dopravní kanceláři a ve vrátnici nocležen

- Telefonní čísla a další opatření uvedena na vývěsce „Orientační plán záchranné služby“ umístěné v dopravní kanceláři.

14. Místa ve stanici, kde není dodržen volný schůdný a manipulační prostor a je proto za jízdy vozidel nebezpečné se z nich vychylovat nebo pobývat vedle koleje

| Místo | Kolej | Km poloha | Vzdálenost od osy koleje |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | vpravo | vlevo |
| zábradlí | 11c | 271,615-271,675 | 2,22 m |  |
| rampa | 11 | 271,293-271,440 |  | 1,72 m |
| rampa | 13 | 271,363-271,465 | 1,72 m |  |
| rampa | 17 | 271,480-271,565 |  | 1,72 m |
| vzdálenost středů kolejí | 7 a 9 | 271,335 až 271,505 | v délce 170m je v rozmezí 4,56m – 4,63m | v délce 170m je v rozmezí 4,56m – 4,63m |

- Vzdálenost středů kolejí č.7 a 9 v úseku dlouhém 170 m od km 271,335 do km 271,505 je v rozmezí 4,56 m – 4,63 m než stanovená vzdálenost středů kolejí 4,75 m předpisem ČD P1 příloha č.1, článek 5, odstavec 3ca.

- Kromě míst uvedených v tabulce a předchozího odstavce, je třeba dbát opatrnosti též u stožárů návěstidel, výhybkových stojanů, výhybkových návěstidel, stojanů pro zarážky, vodních jeřábů, skladištních ramp, stožárů sdělovacího vedení, stožárů rozhlasu a telefonu, stožárů elektrického osvětlení a trakčního vedení, u kolejové váhy, vážního domku, plotů na mostech, u opěrných a zárubních zdí a dalších zařízení ČD.

- Místa označená tabulkou „Úzký průjezdný průřez“.

Místo

11. kolej rampa

13. kolej rampa

17. kolej rampa

##### 15. Uložení klíčů od budov a jejich náhradních klíčů

- Pro případ mimořádných událostí jsou v dopravní kanceláři uloženy tyto klíče:
V zásuvce stolu výpravčího:	
- od skladu CO a stálého úkrytu ve Spieglově domě v zapečetěné obálce	
Ve zvláštní skříňce :	
- od ústředních vypínačů	
- od napájecí stanice (měnírna) v zapečetěné obálce

- Klíče od kanceláří mají zaměstnanci u sebe. Náhradní klíče od služebních místností a ostatní klíče jsou uschovány v zasklené skříňce v kanceláři přednosty. 	
Klíč od přednosty je uložen v zásuvce stolu u výpravčího.

- Klíč od samostatné reléové místnosti v budově na rampě je viditelně zaplombován na řídícím přístroji v dopravní kanceláři. Klíče od jednotlivých reléových domků jsou viditelně zaplombovány a uloženy v dopravní kanceláři.

- Jednotlivé klíče smějí být odplombovány a použity pouze v případech požáru a to buď přednostou ŽST, výpravčím ve službě. Postup při vypínání přívodu el. energie v reléových domcích je podrobně popsán ve směrnicích o obsluze zabezpečovacího zařízení, viz. Přílohu č. 5A ke SŘ.

##### 16. Zajištění služebních místností při opuštění pracoviště

- Při opuštění služební místnosti a nepřítomnosti jiného příslušného zaměstnance (spoluzaměstnance) se musí služební místnosti při odchodu z pracoviště uzamknout. Klíč se odevzdá do úschovy výpravčímu.

B. KOLEJE, VÝHYBKY, VÝKOLEJKY 
A ZAŘÍZENÍ BOČNÍ OCHRANY

##### 21. Koleje, jejich určení a užitečná délka

| Kolej číslo | Užitečná délka v m | Omezená polohou (námezníků, výh. č., návěstidel, výkolejek, zarážedla a pod.) | Účel použití a jiné poznámky (trakční vedení, snížená rychlost, správce zařízení není-li jím SDC, a pod.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| dopravní koleje |
| 1 | 725 | náv.S1-L1 | Hlavní vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej pro všechny vlaky směr Brandýs n.O. a Zámrsk, vjezdová a odjezdová kolej směr Vysoké Mýto, trolej v celé délce |
| 1a | 101 | výh.č.1- výh.č.8 | Průjezdná kolej směr Brandýs n.O., trolej v celé délce |
| 1b | 70 | výh.č.54- výh.č.63 | Průjezdná kolej směr Zámrsk a V.Mýto, trolej v celé délce |
| 2 | 859 | náv.S2-L2 | Hlavní vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej pro všechny vlaky směr Brandýs n.O. a Zámrsk, vjezdová a odjezdová kolej směr Vysoké Mýto, trolej v celé délce |
| 3 | 433 | náv.S3-Lc3 | Vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej pro nákladní vlaky směr Brandýs n.O. a Zámrsk, vjezdová a odjezdová kolej směr Vysoké Mýto, trolej v celé délce |
| 3a | 218 | náv.Sc3a-L3a | Vjezdová a odjezdová kolej pro všechny vlaky směr Brandýs n.O., Zámrsk a V.Mýto, trolej v celé délce |
| 4 | 755 | náv.S4-L4. | Vjezdová a odjezdová kolej pro všechny vlaky směr Brandýs n.O., Zámrsk a Vysoké Mýto, trolej v celé délce |
| 5a | 111 | náv.Sc5a-L5a | Hlavní vjezdová a odjezdová kolej pro vlaky osobní přepravy směr Vysoké Mýto, kusá, bez troleje |
| 5 | 131 | náv.Se12-Se20 | Průjezdná kolej pro koleje 3, 5a, 5b směr Vysoké Mýto, bez troleje |
| 5b | 352 | náv.Se22-Se31 | Průjezdná kolej pro koleje 5, 7 směr Vysoké Mýto, bez troleje |
| 5c | 175 | náv.Se22-Se35 | Průjezdná kolej pro kolej 5b směr Vysoké Mýto, bez troleje |
| 5d | 1922 | náv.Sc5d-Se49 | Průjezdná kolej pro kolej 5c směr Vysoké Mýto, bez troleje |
| 6 | 548 | náv.S6-L6 | Hlavní vjezdová, odjezdová a průjezdná kolej směr Újezd u Chocně pro nákladní vlaky, průjezdná, vjezdová a odjezdová kolej pro nákladní vlaky směr Zámrsk, Brandýs n.O., vjezdová a odjezdová kolej pro nákladní vlaky směr Vysoké Mýto, trolej v celé délce |
| 6c | 189 | náv.Se23-Se39 | Průjezdná kolej směr Újezd u Chocně, trolej v celé délce |
| 6d | 27 | náv.Se39-Se41 | Průjezdná kolej směr Újezd u Chocně, trolej v celé délce |
| 6e | 111 | náv.Se41-Se43 | Průjezdná kolej směr Újezd u Chocně, trolej v celé délce |
| 7a | 120 | náv.Sc7a-L7a | Vjezdová a odjezdová kolej pro vlaky osobní přepravy směr Vysoké Mýto, kusá, bez troleje |
| 7 | 130 | náv.Se14-Se21 | Průjezdná kolej pro koleje 3, 5a, 5b, 7a směr Vysoké Mýto |
| 8 | 501 | náv.S8-Lc8 | Vjezdová a odjezdová kolej pro všechny vlaky směr Brandýs n.O., Zámrsk, Újezd u Chocně a Vysoké Mýto, trolej v celé délce |
| 8a | 106 | náv.Sc8a-L8a | Vjezdová a odjezdová kolej pro nákladní vlaky směr Újezd u Chocně, trolej v celé délce |
| 8b | 77 | náv.Se37-Se38 | Průjezdná kolej pro nákladní vlaky směr Újezd u Chocně, trolej v celé délce |
| 8e | 30 | náv.Se38-Se40 | Průjezdná kolej pro nákladní vlaky směr Újezd u Chocně, trolej v celé délce |
| 8f | 80 | náv.Se40-Se42 | Průjezdná kolej pro nákladní vlaky směr Újezd u Chocně, trolej v celé délce |
| 10 | 410 | náv.S10-Lc10 | Vjezdová a odjezdová kolej pro všechny vlaky směr Brandýs n.O., Zámrsk, Újezd u Chocně a Vysoké Mýto, trolej v celé délce |
| 10a | 148 | náv.Sc10a-L10a | Vjezdová a odjezdová kolej pro nákladní vlaky směr Újezd u Chocně, trolej v celé délce |
| 12 | 356 | náv.S12-Lc12 | Vjezdová, odjezdová a směrová kolej pro nákladní vlaky směr Brandýs n.O., Zámrsk, Újezd u Chocně a Vysoké Mýto, trolej v celé délce |
| 12a | 169 | náv.Sc12a-L12a | Vjezdová a odjezdová kolej pro nákladní vlaky směr Újezd u Chocně, trolej v celé délce |
| 14 | 617 | náv.S14-L14 | Vjezdová, odjezdová a směrová kolej pro nákladní vlaky směr Brandýs n.O. a Újezd u Chocně, trolej v celé délce |
| 16 | 456 | náv.S16-námezník výhybky č.27 | Odjezdová a směrová kolej pro nákladní vlaky směr Brandýs n.O., trolej v délce 120m k návěstidlu S16 |
| manipulační koleje |
| 6a | 127 | Se5-zarážedlo | Výtažná kusá kolej na brandýském zhlaví, trolej v celé délce |
| 6b | 124 | Se7-Se10 | Výtažná kolej na brandýském zhlaví, trolej v celé délce |
| 8d | 95 | Se24-zarážedlo | Odstavná kusá kolej, trolej v celé délce |
| 8g | 240 | Se44-zarážedlo | Výtažná kusá kolej,trolej v délce 50m |
| 9 | 95 | Se16-výhybka č.38 | Spojovací kolej, bez troleje |
| 9a | 17 | námezník výhybky č.28-zarážedlo | Odstavná kusá kolej, bez troleje |
| 11 | 92 | Se15-zarážedlo | Odstavná kusá kolej, bez troleje |
| 11a | 166 | námezník výhybky č.44-zarážedlo | Odstavná kusá kolej, bez troleje |
| 11b | 166 | námezník výhybky č.44-zarážedlo | Odstavná dezinfekční kusá kolej, bez troleje |
| 11c | 189 | námezník výhybky č.38-zarážedlo | Odstavná kusá kolej, bez troleje |
| 11d | 37 | náv.Se17-námezník výhybky č.32 | Spojovací kolej bez troleje |
| 13 | 171 | námezník výhybky č.40-zarážedlo | Odstavná kusá kolej pro DKV u rampy, bez troleje |
| 13a | 263 | námezník výhybky č.35-zarážedlo | Odstavná kusá kolej dílenská, bez troleje |
| 15 | 165 | námezník výhybky č.39-zarážedlo | Odstavná kusá pro DKV, bez troleje |
| 15a | 263 | námezník výhybky č.35-zarážedlo | Odstavná kusá kolej dílenská, bez troleje |
| 16a | 42 | zarážedlo-námezník výhybky č.16 | Odstavná kusá kolej SDC, bez troleje |
| 16b | 57 | zarážedlo-námezník výhybky č.16 | Odstavná kusá kolej SDC, bez troleje |
| 17 | 341 | zarážedlo-námezník výhybky č.39 | Veřejná skládková kusá kolej, bez troleje |
| 17a | 142 | námezník výhybky č.46-námezník výhybky č.62 | Výtažná kolej pro posun, bez troleje |
| 18 | 180 | zarážedlo-námezník výhybky č.22 | Odstavná kusá kolej, bez troleje |
| 19 | 102 | výhybka č.56-námezník výhybky č.62 | Odstavná, objízdná kolej, bez troleje |
| 20 | 180 | zarážedlo-námezník výhybky č.22 | Odstavná kusá kolej, bez troleje |
| 21 | 231 | zarážedlo-výhybka č.42 | Odstavná kusá kolej pro STO. Smí se používat jen se souhlasem traťmistra. Jízda krokem. Bez troleje. |
| 22 | 180 | zarážedlo-námezník výhybky č.23 | Odstavná kusá kolej, bez troleje |
| 23 | 177 | námezník výhybky č.42-zarážedlo | Odstavná kusá kolej pro STO. Smí se používat jen se souhlasem traťmistra. Jízda krokem. Bez troleje. |
| 24 | 180 | zarážedlo-námezník výhybky č.23 | Odstavná kusá kolej, bez troleje |

22. Seznam výhybek, výkolejek a kolejových zábran

| Označení | Obsluha | Zabezpe-čení | Ohřev nebo | Prosvětlování | Údržba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jak | odkud kým |  | ČSD T100 čl.23 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ústředně | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník = N | ano | ne | staniční dozorce |
| 2 | ústředně | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník | ano | ne | staniční dozorce |
| 3 | ústředně | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník = N | ano | ne | staniční dozorce |
| 4 | ústředně | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník = N | ano | ne | staniční dozorce |
| 5 | ústředně | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník = N | ano | ne | staniční dozorce |
| 6 | ústředně | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník = N | ano | ne | staniční dozorce |
| 7 | ústředně | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník = N | ano | ne | staniční dozorce |
| 8 | ústředně | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník = N | ano | ne | staniční dozorce |
| 9 | ústředně | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník = N | ano | ne | staniční dozorce |
| 10 | ústředně | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník = N | ano | ne | staniční dozorce |
| 11 | ústředně | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník = N | ano | ne | staniční dozorce |
| 12 | ústředně | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník = N | ano | ne | staniční dozorce |
| 13 | ústředně | dopravní kancelář, PSt1 | elektromotorický přestavník = N | ne | ne | staniční dozorce |
| 14 | ústředně | dopravní kancelář, PSt1 | elektromotorický přestavník = N | ne | ne | staniční dozorce |
| 15 | ústředně | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník | ano | ne | staniční dozorce |
| 16 | ručně | posunová četa | ne | ne | odrazky | staniční dozorce |
| 17 | ústředně | dopravní kancelář, PSt1 | elektromotorický přestavník | ne | ne | staniční dozorce |
| 19 | ústředně | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník = N | ne | ne | staniční dozorce |
| 20ab přest.srdcovky | ústředně | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník | ne | ne | staniční dozorce |
| 21 | ústředně | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník | ne | ne | staniční dozorce |
| 22 | ručně | posunová četa | ne | ne | odrazky | staniční dozorce |
| 23 | ručně | posunová četa | ne | ne | odrazky | staniční dozorce |
| 24ab přest.srdcovky | ústředně | dopravní kancelář, PSt2 | elektromotorický přestavník | ne | ne | staniční dozorce |
| 25 | ručně | posunová četa | ne | ne | odrazky | staniční dozorce |
| 26ab přest.srdcovky | ústředně | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník | ano 26a | ne | staniční dozorce |
| 27 | ručně | posunová četa | závislost na EZ1, výměnový zámek jednoduchý tvar štítku (, typ klíče „63“ | ne | odrazky | staniční dozorce |
| 28 | ústředně | dopravní kancelář, PSt2 | elektromotorický přestavník | ne | ne | staniční dozorce |
| 29 | ústředně | dopravní kancelář, PSt2 | elektromotorický přestavník | ne | ne | staniční dozorce |
| 30ab přest.srdcovky | ústředně | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník | ano | ne | staniční dozorce |
| 31 | ústředně | dopravní kancelář, PSt2 | elektromotorický přestavník | ne | ne | staniční dozorce |
| 32 | ručně | posunová četa | vým. zámkem, tvar štítku (, typ klíče „2“ | není | odrazky | staniční dozorce |
| 33 | ústředně | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník = N | ano | ne | staniční dozorce |
| 34 | ústředně | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník | ano | ne | staniční dozorce |
| 35 | ručně | posunová četa | ne | ne | odrazky | staniční dozorce |
| 36 | ústředně | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník | ne | ne | staniční dozorce |
| 37 | ústředně | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník | ano | ne | staniční dozorce |
| 38 | ručně | posunová četa | ne | ne | odrazky | staniční dozorce |
| 39 | ručně | posunová četa | ne | ne | odrazky | staniční dozorce |
| 40 | ručně | posunová četa | ne | ne | odrazky | staniční dozorce |
| 41 | ústředně | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník | ne | ne | staniční dozorce |
| 42 | ručně | posunová četa | ne | ne | ne | staniční dozorce |
| 43 | ústředně | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník | ne | ne | staniční dozorce |
| 44 | ručně | posunová četa | ne | ne | odrazky | staniční dozorce |
| 45 | ručně | posunová četa | ne | ne | odrazky | staniční dozorce |
| 46 | ručně | posunová četa | ne | ne | odrazky | staniční dozorce |
| 47 | ústředně | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník | ne | ne | staniční dozorce |
| 48 | ručně | posunová četa | ne | ne | odrazky | DKV |
| 49 | ústředně | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník = N | ano | ne | staniční dozorce |
| 50 | ústředně | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník | ano | ne | staniční dozorce |
| 51 | ústředně | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník = N | ano | ne | staniční dozorce |
| 52 | ručně | posunová četa | ne | ne | odrazky | DKV |
| 53 | ústředně | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník | ano | ne | staniční dozorce |
| 54 | ústředně | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník = N | ano | ne | staniční dozorce |
| 55 | ústředně | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník | ano | ne | staniční dozorce |
| 56 | ručně | posunová četa | vým. zámkem, tvar štítku (, typ klíče „9“ | ne | odrazky | staniční dozorce |
| 57 | ústředně | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník = N | ano | ne | staniční dozorce |
| 58 | ústředně | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník = N | ano | ne | staniční dozorce |
| 59 | ústředně | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník = N | ano | ne | staniční dozorce |
| 60 | ústředně | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník | ano | ne | staniční dozorce |
| 61 | ústředně | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník | ano | ne | staniční dozorce |
| 62 | ručně | posunová četa | ne | ne | ne | staniční dozorce |
| 63 | ústředně | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník = N | ano | ne | staniční dozorce |
| 64 | ústředně | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník = N | ano | ne | staniční dozorce |
| 65 | ústředně | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník | ano | ne | staniční dozorce |
| 66 | ručně | posunová četa | závislost na EZ2, výměnovým zámkem, tvar štítku „čtverec“, typ klíče„74“ | ne | odrazky | SDC |
| 67 | ručně | posunová četa | závislost na EZ3, výměnový zámek jednoduchý tvar štítku (, typ klíče „62“ | ne | odrazky | SDC |
| 68 | ručně | posunová četa | závislost na EZ3, výměnovým zámkem, tvar štítku (, typ klíče „56“ | ne | odrazky | SDC |
| Or1 | ručně | posunová četa | závislost na EZ4, výměnovým zámkem, jednoduchý tvar štítku (, typ klíče „95“ | ne | odrazky | SDC |
| Vk 1 | ústředně | dopravní kancelář PSt1 | elektromotorický přestavník | ne | ne | staniční dozorce |
| Vk 2 | ručně | posunová četa | závislost na EZ1, vým. zámkem, tvar štítku , typ klíče „15“ | ne | ne | staniční dozorce |
| Vk 3 | ručně | posunová četa | závislost na EZ1, vým. zámkem, tvar štítku , typ klíče „18“ | ne | ne | staniční dozorce |
| Vk 4 | ústředně | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník | ne | ne | staniční dozorce |
| Vk 5 | ústředně | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník | ne | ne | staniční dozorce |
| Vk 6 | ústředně | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník | ne | ne | staniční dozorce |
| Vk 7 | ústředně | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník | ne | ne | staniční dozorce |
| Vk 8 | ručně | posunová četa | vým. zámkem, tvar štítku , typ klíče „6“ | ne | ne | staniční dozorce |
| Vk 10 Dílny | ručně | posunová četa | vým. zámkem, tvar štítku , typ klíče „1“ | ne | ne | DKV |
| Vk 11 Dílny | ručně | posunová četa | vým. zámkem, tvar štítku , typ klíče „14“ | ne | ne | DKV |
| VkP1 | ručně | posunová četa | závislost na EZ2, vým. zámkem, tvar štítku , typ klíče „4“ | ne | ne | SDC |

V obvodu DKV pracoviště Choceň jsou výhybky č.48, 52.

N = ve sl. 4 – nerozřezný systém.

Výhybky číslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20ab, 21, 26ab, 28, 29, 30ab, 31, 33, 34, 37, 41, 43, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65 nejsou opatřeny výměnovým závažím.

- Počet a uložení přenosných výměnových zámků:	
dopravní kancelář = 20 přenosných výměnových zámků uzamykatelných

- Kliky pro ruční přestavování výhybek jsou uloženy v uzamykatelné skříňce. Klíč od skříňky má v úschově výpravčí.:

| Místo | Počet klik | Index |
| --- | --- | --- |
| Dopravní kancelář | 8 | 1 - 8 |

- V případě použití klik pro ruční přestavování provede jejich opětné zapečetění zaměstnanec SDC SZT po nahlášení výpravčím.

- V ŽST Choceň zůstanou všechny výhybky s elektromotorickým přestavníkem po ruční obsluze (po vyjmutí kliky z přestavníku) zapnuty v ústředním přestavování.

23.Výhybky na širé trati

| Označení | Obsluha | Zabezpečení | Ohřev nebo | Prosvětlování | Údržba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jak | Odkud kým |  | ČSD T100 čl.23 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Z 1 | ručně | posunová četa | závislost na EZ, tvar štítku ( , typ klíče „5“, odtlačeným zámkem, tvar štítku (, typ klíče „4“ | není | odrazka | SDC |

##### 24. Výhybky a výkolejky, které jsou v základní poloze uzávorovány nebo 
uzamčeny

- V základní poloze mimo vlakovou dopravu jsou uzamčeny výhybky č.27, 66, 68 a Or1. Klíče jsou drženy v elektromagnetických zámcích.

##### 25. Výhybky, které musí být uzamčeny, jsou-li při jízdě vlaku pojížděny po hrotu

- V těchto případech musí být uzamčeny výhybky č. 27, 66, 68 a Or1.

##### 26. Hlavní klíče od výhybek, výkolejek, kolejových zábran, přenosných výměnových zámků a kovových podložek uzamykatelných

- Za vlakové dopravy má výpravčí v úschově klíče:	
- od vlečky Běstovice, na společném svazku je klíč ZVk 1 typ 1 od vjezdu do areálu, ZVk 2 typ 22 od vlečky ZS, ŠVk 1 typ 23 od vlečky OSEVA - UNI, LVk 2/LVk 1 typ 19 od vlečky ŽPSV.

- Mimo vlakovou dopravu má v úschově klíče :

Vedoucí posunové čety:

- od výhybky č.32, typ klíče 2

- od Vk 8, typ klíče 6

STO Choceň

- od výhybky č. 56 (spojka mezi kolejemi 19/21), typ klíče 9

- Klíče od výhybek uzamčených podle ustanovení předpisu ČD D1 při krytí nesjízdných míst ve stanici a při krytí vozidel na staničních kolejích má v úschově výpravčí.

##### 27. Úschova a použití náhradních klíčů, prostředků pro ruční přestavování výhybek a klíčů od skříňky jiným odborně způsobilým zaměstnancem než výpravčím

- Kliky pro ruční přestavování výhybek používají z příkazu výpravčího staniční dozorce a vedoucí posunové čety s příslušnou zkouškou při poruchách elektrického přestavování výhybek.

##### 28. Pečetění náhradních klíčů

- Mimo vrchního přednosty uzlové ŽST může pečetit náhradní klíče dopravní náměstek vrchního přednosty, přepravní náměstek vrchního přednosty, technický náměstek vrchního přednosty, přednosta stanice, dozorčí.	
Pečetidlo má v úschově přednosta stanice.

- Označení pečetidla: „Pražská dráha, železniční stanice Choceň.

C. ZABEZPEČOVACÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

##### 31.A. Zabezpečovací zařízení ve stanici

- V ŽST Choceň je instalováno staniční zabezpečovací zařízení III. kategorie typu ESA 11 s počítačovým ovládáním a s prováděcí skupinou v elektronickém provedení. Zabezpečovací zařízení je vybaveno rychlostní návěstní světelnou soustavou hlavních návěstidel. Kolejové obvody jsou o kmitočtu 275 Hz. ”Doplňující ustanovení k předpisu ČD D101/T101, pro obsluhu staničního zabezpečovacího zařízení, k předpisu ČD D102/T102 pro obsluhu traťového zabezpečovacího zařízení a k předpisu ČD Z2 pro obsluhu  přejezdového zabezpečovacího zařízení v ŽST Choceň, v úsecích Choceň – Brandýs nad Orlicí, Choceň – Zámrsk, Choceň - Újezd u Chocně a Choceň – Vysoké Mýto“ č.j.466/2004-11/2 je uloženo v příloze č. 5A SŘ, situační schéma, závěrová tabulka a tabulka současných jízdních cest v příloze č. 6 SŘ.

- Druhy zabezpečovacího zařízení:
Pomocné stavědlo PSt.1 (přestavují se výhybky 13/17, 14 – posun z koleje/na koleje a opačně č.6b/12, 14, 16, 16a,b/16) a PSt2 (přestavují se výhybky 24a/28, 29/31 - posun z koleje/na koleje a opačně č.7a/7, 9, desinfekce; 9a/9, desinfekce, 11/nákladový obvod) = předání obsluhy výhybek s úvazkem na ESA 11.

- Neprofilové styky – izolované styky, které nekontrolují volnost průjezdného průřezu, protože jsou umístěny za námezníkem příslušné výhybky pro jízdy přes výhybku v poloze: 6(-), 10(+), 12(-), 13(+), 17(+), 26a(+), 30b(+), 34(-), 41(-), 41(+), 47(+), 50(+), 53(+), 55(-). 
Volnost průjezdného průřezu u výhybek s neprofilovými styky se při normální činnosti zabezpečovacího zařízení pro jízdní cesty kontroluje pomocí dalších sousedních kolejových obvodů, určených závěrovou tabulkou.

| Pro jízdní cesty přes výhybku (v poloze) | je nutno kontrolovat i kolejový obvod | Pro jízdní cesty přes výhybku (v poloze) | je nutno kontrolovat i kolejový obvod |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 (-) | V7 | 34 (-) | V37 |
| 10 (+) | V13-14 | 55 (-) | 8a/55K |
| 12 (-) | V15 | 53 (+) | 8d/53K |
| 13 (+) | 13-17K | 50 (+) | 10a/50K |
| 17 (+) | 13-17K | 47 (+) | 12a/47K |
| 26a (+) | 26/30K | 41 (-) | 14/41K |
| 30b (+) | 26/30K | 41 (+) | V36 |

- Neprofilové styky ohraničující kolejové obvody tak, že vozidla stojící u tohoto styku mohou zasahovat do průjezdného průřezu sousedních kolejí nejsou na hlavním barevném monitoru a technologickém monitoru označeny (výpravčí je upozorněn na nutnost učinění dopravních opatření na spodní straně barevného monitoru při stavění jízdních cest). V případě obsazení nebo poruchy takového styku je výpravčí povinen před postavením jízdní cesty zjistit volnost příslušných námezníků. Zjištění volnosti příslušných námezníků provede na příkaz výpravčího staniční dozorce, případně dirigující dispečer.

- Při jízdách speciálních vozidel nespolehlivě ovlivňujících kolejové obvody viz čl. 62. SŘ.

- Umístění elektromagnetických zámků:
- u výhybky č.27 je umístěn EZ1. EZ1 uvolňuje výpravčí obsluhou zabezpečovacího zařízení. 
- u výhybky č.66 je umístěn EZ2. EZ2 uvolňuje výpravčí obsluhou zabezpečovacího zařízení. 
- u výhybky č.68 je umístěn EZ3. EZ3 uvolňuje výpravčí obsluhou zabezpečovacího zařízení. 
- u výhybky č.Or1 je umístěn EZ4. EZ4 uvolňuje výpravčí obsluhou zabezpečovacího zařízení.

- Náhradní karta PIK je uložena v zapečetěné obálce v uzamykatelné skříňce u výpravčího Tato karta smí být použita dle “ ”Doplňujícího ustanovení k předpisu ČD D101/T101, pro obsluhu staničního zabezpečovacího zařízení, k předpisu ČD D102/T102 pro obsluhu traťového zabezpečovacího zařízení a k předpisu ČD Z2 pro obsluhu  přejezdového zabezpečovacího zařízení v ŽST Choceň, v úsecích Choceň – Brandýs nad Orlicí, Choceň – Zámrsk, Choceň - Újezd u Chocně a Choceň – Vysoké Mýto“ č.j.466/2004-11/2.. Výpravčí zapíše každé použití náhradní karty PIK do telefonního zápisníku a neprodleně oznámí administrátorovi.

##### 31.B. Zabezpečovací zařízení v přilehlých mezistaničních úsecích

- Mezistaniční úsek Brandýs nad Orlicí – Choceň:
Trojznakový obousměrný automatický blok (elektronický autoblok ABE-1,  zab. zařízení 3.kategorie), s přenosem kódu vlakového zabezpečovače s kódovací frekvencí 75 Hz i při jízdách proti správnému směru. 
Popis a obsluha je uvedena v “Doplňujícím ustanovení k předpisu D102/T102 pro obsluhu traťového zabezpečovacího zařízení a předpisu ČD Z2 pro obsluhu přejezdového zabezpečovacího zařízení v úseku Choceň - Brandýs nad Orlicí č.j.466/2004 – 11/2.”

- Mezistaniční úsek Choceň - Zámrsk:
Trojznakový obousměrný automatický blok AB-88 (zab. zařízení 3.kategorie) s přenosem kódu vlakového zabezpečovače s kódovací frekvencí 75 Hz.
Popis a obsluha je uvedena v “Doplňujícím ustanovení k předpisu D102/T102 pro obsluhu traťového zabezpečovacího zařízení a předpisu ČD Z2 pro obsluhu přejezdového zabezpečovacího zařízení v úseku Choceň – Zámrsk č.j.466/2004-11/2.”

- Mezistaniční úsek Choceň - Újezd u Chocně:	
Traťové zabezpečovací zařízení 3.kategorie typu automatické hradlo AH-88 bez hradla na trati a přenosu kódu LVZ. Vlakové cesty jsou podmíněny přijetím nebo udělením traťového souhlasu. Popis a obsluha je uvedena v “Doplňujícím ustanovení k předpisu D102/T102 pro obsluhu traťového zabezpečovacího zařízení a předpisu ČD Z2 pro obsluhu přejezdového zabezpečovacího zařízení v úseku Choceň – Újezd u Chocně č.j.466/2004-11/2.” Viz příloha č.5A SŘ.

- Dirigovaná trať Choceň - Litomyšl	
Jízdy vlaků se zabezpečují dle ČD D3.

##### 31.C. Přejezdová zabezpečovací zařízení

| Poloha (km) | Druh komuni- kace | Typ a kateg. PZZ | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Trať ČESKÁ TŘEBOVÁ - PRAHA LIBEŇ |
| Traťový úsek Brandýs nad Orlicí - Choceň |
| 268,101 | IV | PZS 3ZBI AŽD EA se závorami | Kontrolní a ovládací prvky na stanovišti výpravčího Brandýs n.O. PZZ závislé na odj. náv. žst Brandýs n.O. L3, L1, L2, L4. Poloha ovládacích úseků (km polohy): Při vlak. cestě 1.kolej = 269,753 a 267,128-267,159( 2.kolej = 267,128 a 267,159 - 270,119 |
| Železniční stanice CHOCEŇ |
| 270,136 | IV | PZZE PZS 3ZBI se závorami | Kontrolní a ovládací zařízení na stanovišti výpravčího Choceň. Poloha ovládacích úseků (km polohy): při jízdě z trati km 267,620( při jízdě ze stanice určuje SZZ ESA 11. |
| 0,777 směr Újezd u Chocně. | III | PZZE PZS 3ZBI se závorami | Kontrolní a ovládací zařízení na stanovišti výpravčího Choceň. Poloha ovládacích úseků (km polohy): při jízdě z trati km 2,180( při jízdě ze stanice dle SZZ ESA 11. |
| 2,592 směr Vysoké Mýto. | III | PZZE PZS 3SBI bez závor, rekonstr. přejezd AŽD 71 | Kontrolní a ovládací zařízení na stanovišti výpravčího Choceň. Poloha ovládacích úseků (km polohy): při jízdě z trati i při jízdě ze stanice dle SZZ ESA 11. |
| Traťový úsek Choceň - Zámrsk |
| Zastávka SRUBY |
| 277,622 | III | PZS 3ZI AŽD 71 se závorami | Kontrolní a ovládací skříň umístěna v dopr. kanceláři u výpr. žst Zámrsk. Poloha ovládacích úseků (km polohy): 1.kolej = 275,720 - 279,134( 2.kolej = 275,120 - 279,134 |
| Zastávka DOBŘÍKOV |
| Železniční stanice Zámrsk |

Obsluha všech přejezdů se provádí dle předpisu ČD Z2 a Přílohy č.5A SŘ.

NEOBSAZENO

NEOBSAZENO

##### 32. Seznam hlavních návěstidel a jejich předvěstí. Seznam ostatních nepřenos-ných návěstidel platných pro posun, indikátorů a návěstidel pro zkoušku brzdy

| Návěstidlo, druh a označení | Poloha v km | Odkud se obsluhuje | Rozsvícení | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Vjezdová návěstidla a předvěsti |
| Světelné vjezdové 2L stožárové | 270,091 | z dopravní kanceláře výpravčím | elektrické | Pro vjezd vlaků a PMD ze 2.trať.koleje od Brandýsa n.O., vzdálenost od krajní výhybky je 380m, vzdálenost označníku od krajní výhybky je 261m, opatřeno PN, telefonní přivolávací okruh |
| Světelná předvěst Př 2L stožárové poslední oddílové 2-2685 | 268,534 | automaticky | elektrické | K vjezdovému návěstidlu 2L od Brandýsa n.O. |
| Světelné vjezdové 1L stožárové | 270,091 | z dopravní kanceláře výpravčím | elektrické | Pro vjezd vlaků a PMD z 1.trať.koleje od Brandýsa n.O., vzdálenost od krajní výhybky je 347m, vzdálenost označníku od krajní výhybky je 228m, opatřeno PN, telefonní přivolávací okruh |
| Světelná předvěst Př 1L stožárové poslední oddílové 1-2685 | 268,534 | automaticky | elektrické | K vjezdovému návěstidlu 1L od Brandýsa n.O. |
| Světelné vjezdové 1S na krakorci s indikátorovou tabulkou | 272,268 | z dopravní kanceláře výpravčím | elektrické | Pro vjezd vlaků a PMD z 1.trať.koleje od Zámrsku, vzdálenost od krajní výhybky je 289m, vzdálenost označníku od krajní výhybky je 209m, opatřeno PN, telefonní přivolávací okruh |
| Světelná předvěst Př 1S stožárové poslední oddílové 1-2732 | 273,270 | automaticky | elektrické | K vjezdovému návěstidlu 1S od Zámrsku. |
| Světelné vjezdové 2S na krakorci s indikátorovou tabulkou | 272,268 | z dopravní kanceláře výpravčím | elektrické | Pro vjezd vlaků a PMD ze 2.trať.koleje od Zámrsku, vzdálenost od krajní výhybky je 399m, vzdálenost označníku od krajní výhybky je 319m, opatřeno PN, telefonní přivolávací okruh |
| Světelná předvěst Př 2S stožárové poslední oddílové 2-2732 | 273,270 | automaticky | elektrické | K vjezdovému návěstidlu 2S od Zámrsku. |

| Světelné vjezdové US stožárové se světelným indikátorem | 1,201 | z dopravní kanceláře výpravčím | elektrické | Pro vjezd vlaků a PMD od Újezda u Chocně, vzdálenost od krajní výhybky je 250m, vzdálenost označníku od krajní výhybky je 200m, opatřeno PN, telefonní přivolávací okruh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Světelná předvěst PřUS stožárové | 1,910 | automaticky | elektrické | K vjezdovému návěstidlu US od Újezda u Chocně |
| Světelné vjezdové MS stožárové | 3,200 | z dopravní kanceláře výpravčím | elektrické | Pro vjezd vlaků a PMD od Vysokého Mýta, vzdálenost od krajní výhybky je 156m, vzdálenost označníku od krajní výhybky je 106m, opatřeno PN, telefonní přivolávací okruh |
| Světelná předvěst PřMS stožárové | 3,610 | automaticky | elektrické | K vjezdovému návěstidlu MS od Vysokého Mýta |

| Návěstidlo, druh a označení | Poloha v km | Odkud se obsluhuje | Rozsvícení | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Odjezdová návěstidla |
| Světelné S1 stožárové | 270,829 | z dopravní kanceláře výpravčím | elektrické | Pro odjezd vlaků a posun z 1.koleje směr do Brandýsa n.O., opatřeno PN. |
| Světelné S2 stožárové | 270,780 | z dopravní kanceláře výpravčím | elektrické | Pro odjezd vlaků a posun ze 2.koleje směr do Brandýsa n.O., opatřeno PN. |
| Světelné S3 stožárové | 270,829 | z dopravní kanceláře výpravčím | elektrické | Pro odjezd vlaků a posun ze 3.koleje směr do Brandýsa n.O., opatřeno PN. |
| Světelné S4 stožárové | 270,780 | z dopravní kanceláře výpravčím | elektricky | Pro odjezd vlaků a posun ze 4.koleje směr do Brandýsa n.O., opatřeno PN. |
| Světelné S6 stožárové | 270,902 | z dopravní kanceláře výpravčím | elektrické | Pro odjezd vlaků a posun ze 6.koleje směr do Brandýsa n.O., opatřeno PN. |
| Světelné S8 stožárové s indikátorovou tabulkou | 270,902 | z dopravní kanceláře výpravčím | elektrické | Pro odjezd vlaků a posun z 8.koleje směr do Brandýsa n.O., opatřeno PN. |
| Světelné S10 stožárové | 270,902 | z dopravní kanceláře výpravčím | elektrické | Pro odjezd vlaků a posun z 10.koleje směr do Brandýsa n.O.. Má návěst PN. |
| Světelné S12 stožárové s indikátorovou tabulkou | 270,902 | z dopravní kanceláře výpravčím | elektrické | Pro odjezd vlaků a posun ze 12.koleje směr do Brandýsa n.O., opatřeno PN. |
| Světelné S14 stožárové s indikátorovou tabulkou | 270,902 | z dopravní kanceláře výpravčím | elektrické | Pro odjezd vlaků a posun ze 14.koleje směr do Brandýsa n.O., opatřeno PN. |
| Světelné S16 stožárové s indikátorovou tabulkou | 270,902 | z dopravní kanceláře výpravčím | elektrické | Pro odjezd vlaků a posun ze 16.koleje směr do Brandýsa n.O., opatřeno PN. |
| Světelné L1 stožárové s indikátorovou tabulkou | 271,554 | z dopravní kanceláře výpravčím | elektrické | Pro odjezd vlaků a posun z 1.koleje směr do Zámrsku a V.Mýta, opatřeno PN. |
| Světelné L2 stožárové s indikátorovou tabulkou | 271,639 | z dopravní kanceláře výpravčím | elektrické | Pro odjezd vlaků a posun ze 2.koleje směr do Zámrsku a V.Mýta, opatřeno PN. |
| Světelné L3a stožárové s indikátorovou tabulkou | 271,554 | z dopravní kanceláře výpravčím | elektrické | Pro odjezd vlaků a posun z koleje 3a směr do Zámrsku a V.Mýta, opatřeno PN. |
| Světelné L4 stožárové s indikátorovou tabulkou | 271,535 | z dopravní kanceláře výpravčím | elektrické | Pro odjezd vlaků a posun ze 4.koleje směr do Zámrsku a V.Mýta, opatřeno PN. |
| Světelné L5a stožárové | 271,266 | z dopravní kanceláře výpravčím | elektrické | Pro odjezd vlaků a posun z koleje 5a směr do V.Mýta, opatřeno PN. |
| Světelné L6 stožárové s indikátorovou tabulkou | 271,450 | z dopravní kanceláře výpravčím | elektrické | Pro odjezd vlaků a posun ze 6.koleje směr do Zámrsku, Újezda u Ch. a V.Mýta, opatřeno PN. |
| Světelné L7a stožárové s indikátorovou tabulkou | 271,312 | z dopravní kanceláře výpravčím | elektrické | Pro odjezd vlaků a posun z koleje 7a směr do V.Mýta, opatřeno PN. |
| Světelné L8a stožárové | 271,634 | z dopravní kanceláře výpravčím | elektrické | Pro odjezd vlaků a posun z koleje 8a směr do Újezdu u Ch, opatřeno PN. |
| Světelné L10a stožárové | 271,580 | z dopravní kanceláře výpravčím | elektrické | Pro odjezd vlaků a posun z koleje 10a směr do Újezda u Ch, opatřeno PN. |
| Světelné L12a stožárové | 271,554 | z dopravní kanceláře výpravčím | elektrické | Pro odjezd vlaků a posun z koleje 12a směr do Újezda u Ch., opatřeno PN. |
| Světelné L14 trpasličí | 271,520 | z dopravní kanceláře výpravčím | elektrické | Pro odjezd vlaků a posun ze 14.koleje směr do Újezda u Ch., opatřeno PN. |

| Návěstidlo, druh a označení | Poloha v km | Odkud se obsluhuje | Rozsvícení | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cestová návěstidla |
| Světelné Sc3a stožárové | 271,336 | z dopravní kanceláře výpravčím | elektrické | Pro vjezdy vlaků a posun z koleje 3a na 3.kolej, opatřeno PN. |
| Světelné Sc5d na krakorci se světelným indikátorem | 1,228 | z dopravní kanceláře výpravčím | elektrické | Pro vjezdy vlaků z koleje 5d od V.Mýta na kolej 5a, případně 7a, pro posun na kolej 5c, opatřeno PN, telefonní přivolávací okruh |
| Světelné PřSc5d stožárové | 1,628 | automaticky | elektrické | K návěstidlu Sc5d od V.Mýta. |
| Světelné Sc5a stožárové | 271,154 | trvalá návěst „Stůj“ | elektrické | Místo zastavení pro vjíždějící vlaky od V.Mýta. |
| Světelné Sc7a stožárové | 271,190 | trvalá návěst „Stůj“ | elektrické | Místo zastavení pro vjíždějící vlaky od V.Mýta. |
| Světelné Sc8a Stožárové | 271,528 | z dopravní kanceláře výpravčím | elektrické | Pro vjezdy vlaků a posun z koleje 8a, opatřeno PN. |
| Světelné Sc10a stožárové | 271,432 | z dopravní kanceláře výpravčím | elektrické | Pro vjezdy vlaků a posun z koleje 10a, opatřeno PN. |
| Světelné Sc12a stožárové | 271,385 | z dopravní kanceláře výpravčím | elektrické | Pro vjezdy vlaků a posun z koleje 12a na 12.kolej, opatřeno PN. |
| Světelné Lc3 stožárové se světelným indikátorem | 271,262 | z dopravní kanceláře výpravčím | elektrické | Pro odjezdy vlaků a posun ze 3.koleje směr do Zámrsku a V.Mýta, opatřeno PN. |
| Světelné Lc8 stožárové se světelným indikátorem | 271,403 | z dopravní kanceláře výpravčím | elektrické | Pro odjezdy vlaků a posun z 8.koleje směr do Zámrsku, V.Mýta a Újezda u Ch., opatřeno PN. |
| Světelné Lc10 stožárové se světelným indikátorem | 271,312 | z dopravní kanceláře výpravčím | elektrické | Pro odjezdy vlaků a posun z 10.koleje směr do Zámrsku, V.Mýta a Újezda u Ch., opatřeno PN. |
| Světelné Lc12 stožárové se světelným indikátorem | 271,298 | z dopravní kanceláře výpravčím | elektrické | Pro odjezdy vlaků a posun ze 12.koleje směr do Zámrsku, V.Mýta a Újezda u Ch., opatřeno PN. |

| Návěstidlo, druh a označení | Poloha v km | Odkud se obsluhuje | Rozsvícení | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Seřaďovací návěstidla |
| Světelné Se1 stožárové (označník) | 270,210 | z dopravní kanceláře výpravčím | elektrické | Platí pro posun z 1.koleje. |
| Světelné Se2 trpasličí | 270,210 | z dopravní kanceláře výpravčím | elektrické | Platí pro posun ze 2.koleje. |
| Světelné Se3 trpasličí | 270,423 | z dopravní kanceláře výpravčím | elektrické | Platí pro posun přes výhybku č.1. |
| Světelné Se4 trpasličí | 270,423 | z dopravní kanceláře výpravčím | elektrické | Platí pro posun přes výhybku č.3. |
| Světelné Se5 stožárové | 270,423 | z dopravní kanceláře výpravčím | elektrické | Platí pro posun z výtažné koleje 6a přes výhybku č.2. |
| Světelné Se6 trpasličí | 270,516 | z dopravní kanceláře výpravčím | elektrické | Platí pro posun přes z koleje 1a výhybku č.1. |
| Světelné Se7 trpasličí | 270,552 | z dopravní kanceláře výpravčím | elektrické | Platí pro posun z výtažné koleje 6b přes výhybku č.2. |
| Světelné Se8 trpasličí | 270,585 | z dopravní kanceláře výpravčím | elektrické | Platí pro posun přes výhybku č.5. |
| Světelné Se9 trpasličí | 270,617 | z dopravní kanceláře výpravčím | elektrické | Platí pro posun z koleje 1a přes výhybku č.8. |
| Světelné Se10 Stožárové | 270,676 | z dopravní kanceláře výpravčím, z Pst.1 | elektrické | Platí pro posun z výtažné koleje 6b přes výhybku č.9. |
| Světelné Se11 stožárové | 270,849 | z dopravní kanceláře výpravčím, z Pst.1 | elektrické | Platí pro posun z koleje 16a, 16b přes výkolejku Vk1. |
| Světelné Se12 trpasličí | 271,360 | z dopravní kanceláře výpravčím | elektrické | Platí pro posun z 5.koleje přes výhybku č.20ab. |
| Světelné Se13 trpasličí | 271,365 | z dopravní kanceláře výpravčím, z Pst.2 | elektrické | Platí pro posun z koleje 9a přes výhybku č.28. |
| Světelné Se14 trpasličí | 271,404 | z dopravní kanceláře výpravčím, z Pst.2 | elektrické | Platí pro posun ze 7.koleje přes výhybku č.24ab. |
| Světelné Se15 Trpasličí | 271,447 | z dopravní kanceláře výpravčím, z Pst.2 | elektrické | Platí pro posun z 11.koleje přes výhybku č.31. |
| Světelné Se16 stožárové | 271,475 | z dopravní kanceláře výpravčím, z Pst.2 | elektrické | Platí pro posun z 9.koleje přes výhybku č.29. |
| Světelné Se17 stožárové | 271,513 | z dopravní kanceláře výpravčím, z Pst.2 | elektrické | Platí pro posun přes výhybku č.31. |
| Světelné Se18 stožárové | 271,502 | z dopravní kanceláře výpravčím | elektrické | Platí pro posun přes výkolejku Vk4. |
| Světelné Se19 trpasličí | 271,502 | z dopravní kanceláře výpravčím | elektrické | Platí pro posun z vlečky „Schejbal“ přes výkolejku Vk5. |
| Světelné Se20 trpasličí | 271,534 | z dopravní kanceláře | elektrické | Platí pro posun z 5.koleje přes výhybku č.43. |
| Světelné Se21 trpasličí | 271,534 | z dopravní kanceláře | elektrické | Platí pro posun ze 7.koleje přes výhybku č.43. |
| Světelné Se22 trpasličí | 271,595 | z dopravní kanceláře | elektrické | Platí pro posun z koleje 5b přes výhybku č.43. |
| Světelné Se23 trpasličí | 271,604 | z dopravní kanceláře | elektrické | Platí pro posun z koleje 6c přes výhybku č.37. |
| Světelné Se24 stožárové | 271,611 | z dopravní kanceláře | elektrické | Platí pro posun z koleje 8d přes výhybku č.53. |
| Světelné Se25 stožárové | 271,630 | z dopravní kanceláře výpravčím | elektrické | Platí pro posun z obvodu DKV přes výhybku č.37 |
| Světelné Se26 trpasličí | 271,655 | z dopravní kanceláře | elektrické | Platí pro posun z koleje 1b přes výhybku č.51. |
| Světelné Se27 trpasličí | 271,759 | z dopravní kanceláře | elektrické | Platí pro posun z koleje 1b přes výhybku č.54. |
| Světelné Se28 trpasličí | 271,796 | z dopravní kanceláře | elektrické | Platí pro posun přes výhybku č.58. |
| Světelné Se29 trpasličí | 271,834 | z dopravní kanceláře | elektrické | Platí pro posun přes výhybku č.63. |
| Světelné Se30 trpasličí | 271,837 | z dopravní kanceláře | elektrické | Platí pro posun přes výhybku č.59. |
| Světelné Se31 trpasličí | 271,947 | z dopravní kanceláře | elektrické | Platí pro posun přes výhybku č.65. |
| Světelné Se32 trpasličí | 271,984 | z dopravní kanceláře | elektrické | Platí pro posun přes výhybku č.64. |
| Světelné Se33 Trpasličí | 272,007 | z dopravní kanceláře | elektrické | Platí pro posun přes výhybku č.65. |
| Světelné Se34 stožárové (označník) | 272,188 | z dopravní kanceláře výpravčím | elektrické | Platí pro posun ze 2.koleje. |
| Světelné Se35 stožárové (označník) | 272,188 | z dopravní kanceláře výpravčím | elektrické | Platí pro posun z 1.koleje. |
| Světelné Se37 trpasličí | 0,677 | z dopravní kanceláře | elektrické | Platí pro posun přes výhybku č.55. |
| Světelné Se38 trpasličí | 0,754 | z dopravní kanceláře | elektrické | Platí pro posun z koleje 8b přes přejezd v km 0,776 směr Újezd u Chocně. |
| Světelné Se39 trpasličí | 0,758 | z dopravní kanceláře | elektrické | Platí pro posun z koleje 6c přes přejezd v km 0,776 směr Újezd u Chocně. |
| Světelné Se40 trpasličí | 0,784 | z dopravní kanceláře | elektrické | Platí pro posun z koleje 8f přes přejezd v km 0,776 od Újezda u Chocně. |
| Světelné Se41 trpasličí | 0,785 | z dopravní kanceláře | elektrické | Platí pro posun z koleje 6e přes přejezd v km 0,776 od Újezda u Chocně. |
| Světelné Se42 trpasličí | 0,864 | z dopravní kanceláře | elektrické | Platí pro posun z koleje 8f přes výhybku č.60. |
| Světelné Se43 Trpasličí | 0,896 | z dopravní kanceláře | elektrické | Platí pro posun z koleje 6e přes výhybku č.61. |
| Světelné Se44 stožárové | 0,930 | z dopravní kanceláře | elektrické | Platí pro posun z koleje 8g přes výhybku č.60. |
| Světelné Se45 trpasličí | 0,677 | z dopravní kanceláře | elektrické | Platí pro posun přes výhybku č.61. |
| Světelné Se46 stožárové (označník) | 1,151 | z dopravní kanceláře výpravčím | elektricky | Platí pro posun směr Újezd u Ch. |
| Světelné Se47 trpasličí | 2,576 | z dopravní kanceláře | elektrické | Platí pro posun přes přejezd v km 2,595 směr Vysoké Mýto. |
| Světelné Se48 trpasličí | 2,610 | z dopravní kanceláře | elektrické | Platí pro posun přes přejezd v km 2,595 od Vysokého Mýta. |
| Světelné Se49 stožárové (označník) | 3,150 | z dopravní kanceláře výpravčím | elektrické | Platí pro posun směr Vysoké Mýto. |

| Návěstidlo, druh a označení | Poloha v km | Odkud se obsluhuje | Rozsvícení | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Neproměnné návěstidlo s návěstí „Posun zakázán“ (označení konce kusých kolejí, pouze denní návěst) |  |  |  |  |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 270,370 | neobsluhuje se | ne | Ukončení kusé koleje č.6a. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 271,480 | neobsluhuje se | ne | Ukončení kusé koleje č.8d |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 272,205 | neobsluhuje se | ne | Ukončení kusé koleje č.8g. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 271,355 | neobsluhuje se | ne | Ukončení kusé koleje č.9a. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 271,355 | neobsluhuje se | ne | Ukončení kusé koleje č.11. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 271,810 | neobsluhuje se | ne | Ukončení kusé koleje č.11a. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 271,810 | neobsluhuje se | ne | Ukončení kusé koleje č.11b. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 271,810 | neobsluhuje se | ne | Ukončení kusé koleje č.11c. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 271,360 | neobsluhuje se | ne | Ukončení kusé koleje č.13. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 271,844 | neobsluhuje se | ne | Ukončení kusé koleje č.13a. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 271,360 | neobsluhuje se | ne | Ukončení kusé koleje č.15. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 271,844 | neobsluhuje se | ne | Ukončení kusé koleje č.15a. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 270,765 | neobsluhuje se | ne | Ukončení kusé koleje č.16a. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 270,750 | neobsluhuje se | ne | Ukončení kusé koleje č.16b. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 271,185 | neobsluhuje se | ne | Ukončení kusé koleje č.17. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 271,090 | neobsluhuje se | ne | Ukončení kusé koleje č.18. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 271,090 | neobsluhuje se | ne | Ukončení kusé koleje č.20. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 271,368 | neobsluhuje se | ne | Ukončení kusé koleje č.21. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 271,090 | neobsluhuje se | ne | Ukončení kusé koleje č.22. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 271,844 | neobsluhuje se | ne | Ukončení kusé koleje č.23. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 271,090 | neobsluhuje se | ne | Ukončení kusé koleje č.24. |

##### 33. Telekomunikační a informační zařízení

- Telefonní okruhy:

- okruhy traťové:		Choceň – Zámrsk
				Choceň – Brandýs n.O. 
				Choceň – Újezd u Ch.
				Choceň – Litomyšl ( viz. PND3)

- okruhy přivolávací: 	VP vjezdové náv. 1S - výpravčí
				VP vjezdové náv. 2S - výpravčí
				VP vjezdové náv. 1L - výpravčí
				VP vjezdové náv. 2L - výpravčí 
 				VP vjezdové náv. US - výpravčí 
 				VP vjezdové náv. MS - výpravčí 

- okruhy dispečerské:
 				VD Č.Třebová – Kolín, zařízení INOMA
 				VD Č.Třebová – Hr.Králové zařízení INOMA
 				VE Kolín – Č.Třebová, zařízení RFT

- okruhy místní		TOV – DD (výpravčí – dirigující dispečer)						Pst1
 				Pst2
 				EZ1
 				EZ2
 				EZ3
 				EZ4
 				vjezd do DKV
 				přejezd v km 2,595 směr V.Mýto
 				přejezd v km 0,776 směr Újezd u Ch.
 				přejezd v km 270,130 směr Brandýs n.O.

- okruhy rozhlasové	rozhlas v ŽST Choceň
 				rozhlas na zastávce Sruby - TORNZ
 				rozhlas na zastávce Dobříkov u Ch. - TORNZ  					rozhlas v dopravně Vysoké Mýto - TORNZ 
				rozhlas na zastávce Vysoké Mýto město - TORNZ

- -okruh služební telefonní sítě - ústředna HICOM  330 H – Choceň. Telefonní pobočky těchto sítí jsou zavedeny do reléového zapojovače typu SIEMENS OPTISET, umístěného v dopravní kanceláři. Popis, použití a návod k obsluze v příloze č. 5I SŘ.

- Dálnopisné spojení:	
Podávání a doručování dálnopisných zpráv v prostředí elektronické pošty: Elektronická adresa = zstchnvozdisponent@epos.cd.cz.

- Staniční rozhlas:	
V železniční stanici Choceň je  samostatný rozhlasový okruh pro informování
cestující veřejnosti v prostorách staniční budovy, podchodu, nástupišť a prostranství před staniční budovou.
Pro informování cestujících při mimořádnostech na přilehlých zastávkách Sruby, Dobříkov u Chocně, v dopravně Vysoké Mýto a na zastávce Vysoké Mýto město slouží rozhlasové zařízení TORNZ.
Popis, použití a návod k obsluze v příloze č. 5F SŘ. 
Vzory hlášení pro informování cestující veřejnosti staničním rozhlasem jsou uvedeny v příloze č. 27 SŘ.

- Rádiová spojení:	
V ŽST Choceň pracují následující technologické sítě:
1. technologická síť	-	STE 1 (řízení posunu staniční zálohy)
2. technologická síť	-	STE 2 (řízení posunu vlakové lokomotivy)

3. technologická síť	-	STE 3 (spojení výpravčího a skladníka přepravy)

4. technologická síť	-	STE 4 (neobsazeno-mazání výhybek, údržba)

VOS							všeobecná operativní síť
SMV 							síť manipulačních vlaků
Pn vlaková síť				spojení výpravčího se strojvedoucím
SRD							síť radiodispečerská – systém TRS

SRV							síť radiodispečerská vlaková – viz. PND3

Provoz radiostanic se provádí podle "Provozního řádu rádiových sítí", vydaného jako Příloha č. 21 SŘ.

Mobilní telefony:

| Číslo telefonu: | Využití: |
| --- | --- |
|  | VP UŽST |
|  | PŽST |
|  | nehodová pohotovost |
|  | doprovod osobních vlaků DSVČ Choceň |
|  | doprovod osobních vlaků DSVČ Choceň |
|  | doprovod osobních vlaků DSVČ Choceň |
|  | doprovod osobních vlaků DSVČ Choceň |

Telefonní čísla uvádějte obyčejnou tužkou – za aktuálnost odpovídá držitel výtisku.

- Požární signalizace:	
Ústředna elektrická požární signalizace (EPS) je umístěna v dopravní kanceláři.
Viz příloha č.18 SŘ - Návod k obsluze a princip činnosti ústředny EPS-MHU.

- Informační zařízení:	
Ovládání rozhlasového systému HaVIS pro cestující veřejnost je umístěn v dopravní kanceláři. Je ovládán operátorkou železniční dopravy případně dirigujícím dispečerem, nebo výpravčím - viz příloha č.5F a 27 SŘ

- Záznamová zařízení:	
Záznamové zařízení typu REDAT je umístěno v kanceláři přednosty stanice (který zároveň provádí kontrolní činnost) a zaznamenává údaje přenášené radiovým systémem TRS, telefonním zapojovačem u výpravčího Choceň, telefonním zapojovačem u dirigujícího dispečera, radiovou Pn síť 150MHz, radiovou síť SRV 150,300MHz a rádiovou síť STE 1, 2, SMV (viz příloha č.5G SŘ).

- Výpočetní technika:	
- v dopravní kanceláři na stanovišti výpravčího jsou umístěny tyto ovládací prvky JOP- trackball (myš), klávesnice počítače, dva hlavní barevné monitory 20” pro ovládání zab. zařízení SZZ – ESA 11 a černobílý technologický monitor 14” pro doplňkové informace týkající se dopravního provozu
- na stanovišti výpravčího jsou též umístěny náhradní prvky JOP - náhradní trackball (myš), náhradní klávesnice počítače, náhradní barevný monitor 14” a náhradní černobílý technologický monitor 14” pro doplňkové informace.
1 PC v dopravní kanceláři = Automatizované pracovní místo dopravní kanceláře (APM DK) pro vedení dopravního deníku, plánování vlaků, naplnění a úpravu datové základny, výpočet výkonů, prohlížení archivu a vypočet, vytvoření a odeslání informace „Plnění GVD“ na počítači, obsluhuje výpravčí.	
1 PC v dopravní kanceláři = na pracovišti dirigujícího dispečera – systém dálkového ovládání radiostanice sítě SRV, obsluhuje dirigující dispečer.	
1 PC v dopravní kanceláři = pro sepisování písemných rozkazů s úlohou HELCO, obsluhuje dirigující dispečer a výpravčí.	
1 PC v dopravní kanceláři = informační systém HaVIS pro cestující. Obsluhu informačních tabulí a rozhlasová hlášení provádí operátor a dirigující dispečer.
1 PC v dopravní kanceláři = s úlohou CEVIS, ISOŘ, obsluhuje operátor.	
1 PC v kanceláři tranzita = s úlohou CEVIS, ISOŘ pro odbavování vlaků, obsluhuje tranzitér přípravář.

- Ostatní informační zařízení:	
V celém obvodu ŽST jsou služební hodiny automaticky řízené rádiovým signálem DCF.

F. ORGANIZACE DOPRAVNÍHO PROVOZU

##### 54. Určený zástupce vrchního přednosty uzlové stanice

- Vrchního přednostu uzlové ŽST zastupuje přepravní náměstek vrchního přednosty.

##### 55. Vedoucí zaměstnanci stanice pověření kontrolní činností

- Kontroly výkonu služby dopravních zaměstnanců provádějí podle plánu kontrolní činnosti vrchního přednosty uzlové ŽST mimo přednosty stanice ŽST Choceň tito vedoucí zaměstnanci: dopravní náměstek vrchního přednosty, technický náměstek vrchního přednosty, přepravní náměstek vrchního přednosty, dozorčí.

- V mimopracovní době zastupuje přednostu ŽST výpravčí ŽST Choceň.

##### 56. Dozorčí provozu ve směnách, staniční dispečeři a výpravčí, jejich stanoviště

- Dopravní kancelář ŽST Choceň - obsazení:	
výpravčí	
dirigující dispečer – výpravčí vnější služby (dále jen dirigující dispečer)	
Dirigující dispečer při vykonávání činnosti dle ČD D2 je podřízen výpravčímu.

Výpravčí: 	
- Řídí a organizuje jízdy vlaků a PMD v obvodu celé železniční stanice a přilehlých mezistaničních úsecích. Provádí výkon služby výpravčího přilehlé stanice ve smyslu předpisu ČD D3 pro dirigovanou trať Choceň-Litomyšl. Výpravčí řídí drážní dopravu v obvodu ŽST Choceň – k vjezdovému návěstidlu „MS“ v km 3,200 trati Choceň – Litomyšl. Odpovídá za bezpečný, pravidelný a hospodárný provoz v celém obvodu stanice	
- Vede vztažnou dopravní dokumentaci (APM DK), záznamník poruch. V případě poruchy počítače vede dopravní deník podle přílohy č.9 předpisu ČD D2 (povolené úpravy uvedeny v čl.63 SŘ).		
- Dává souhlas vedoucímu posunové čety a staničním dozorcům k provádění posunu.
- Zpravuje strojvedoucího druhého (dalšího) vlaku stojícího na téže koleji před odjezdovým, cestovým návěstidlem (příp. uzávěrou koleje), jenž je připraven k odjezdu, že rozkaz k odjezdu platí pouze pro první vlak. Zpravuje je přímo, příp. prostřednictvím dirigujícího dispečera.	
- Provádí ohlášení mimořádných událostí dle předpisu ČD D17.	
- Nařizuje dirigujícímu dispečerovi zpravování vlaků a PMD písemným rozkazem o mimořádnostech, o kterých nebyli nikým předem zpraveni.	
- Je odpovědný za včasný a správný pokyn operátorovi železniční dopravy ke správnému informování cestujících při mimořádnostech. 	
- Dává příkazy dirigujícímu dispečerovi a staničnímu dozorci v případě poruchy zabezpečovacího zařízení k přípravě vlakové cesty, nebo zjištění volnosti vlakové cesty.
- Odpovídá za splnění povinností při jízdě nešuntujících vozidel.
- Přebírá od strojvedoucích klíče od hnacích vozidel a určí místo odstavení hnacího vozidla.	
- Nařizuje provedení technické prohlídky dle služebního předpisu ČD V62.

Dirigující dispečer – výpravčí vnější služby:	 
- Dirigující dispečer řídí drážní dopravu od vjezdového návěstidla „MS“ v km 3,200  trati Choceň – Litomyšl ke konci trati dle ČD D3 a PND3 pro trať Choceň-Litomyšl.

- Předvídaný odjezd vlaku z dopravny D3 do přilehlé stanice ohlásí dirigující dispečer výpravčímu přilehlé stanice samostatným hlášením na telefonním spojení TOV-D. Hlášení předvídaného odjezdu se provádí v souladu s předpisem ČD D2. Hlášení předvídaného odjezdu je možné provést v časovém rozmezí 1 – 10 minut před odjezdem vlaku z dopravny D3 Vysoké Mýto do přilehlé ŽST Choceň.

- Komunikace dirigujícího dispečera a výpravčího ŽST Choceň při svolení k odjezdu vlaku a ohlášení příjezdu probíhá dle předpisu ČD D3.

- Při krátkodobé nepřítomnosti zastupuje výpravčího.
- Sleduje vjíždějící, odjíždějící a projíždějící vlaky ze všech směrů. 
- Vede evidenci změn podle výlukových rozkazů, rozkazů o vypnutí zabezpečovacího zařízení a telegramů, případně jiných rozkazů a evidenci pomalých jízd pro zpravování vlaků a plně odpovídá za včasnou a obsahovou správnost písemných rozkazů ”V”, podkladů pro zpracování písemných rozkazů na výpočetní technice pro všechna dopravní stanoviště v dispozičních úsecích podle ”Prováděcích nařízení k předpisu pro řízení provozu D7” - viz příloha 7A SŘ.
- Na příkaz výpravčího připravuje, sepisuje a vydává  písemné rozkazy. 	
- Vede evidenci pomalých jízd, výluk na počítači v dopravní kanceláři, plánovaných přeprav a přeprav mimořádných zásilek. 	
- Informuje zaměstnance zavazadlového tranzita o změnách ve vlakové dopravě.
- Kontroluje včasnou přístavbu souprav vlaků osobní přepravy, jejich čistotu a vytápění.	
- Při nehodových událostech zajišťuje potřebné doklady a data podle předpisu ČD D 17, provádí o tom zápisy do zvláštního záznamníku. 	
- Kontroluje a podepisuje odevzdané „Záznamy“ (tiskopis 735 1 5901) od externích dopravců a od DDC, přijímá hlášení vedoucího obsluhy vlaku, provádí potvrzení ukončení směny v provozním záznamu vlakových a lokomotivních čet.	- V době nepřítomnosti zaměstnanců přídělu služby zajišťuje mimořádnosti v obsazení vlakových čet domovské stanice Pardubice hl.n. obvod ŽST Choceň.	- Na příkaz výpravčího používá kliku k ručnímu přestavení výhybek.
- Odpovídá za stav předpisů, pomůcek jízdního řádu, rozkazů a návěstních pomůcek, dbá o pohotovou zásobu tiskopisů.

- Odpovídá za provoz PC v dopravní kanceláři.

- V době nepřítomnosti operátora železniční dopravy provádí obsluhu PC pro informování cestujících.

- Plní podle potřeby jiné příkazy výpravčího.

V případech vytížení dirigujícího dispečera řízením provozu na dirigované trati, může pověřit plněním svých povinností odborně způsobilého zaměstnance (operátora železniční dopravy, staničního dozorce, vedoucího posunové čety…)

##### 57. Staniční dozorci, signalisté, dozorci výhybek a výhybkáři, jejich stanoviště (stavědla)

- Služební místnost staničních dozorců ve staniční budově - obsazení:	
staniční dozorce

- Staniční dozorce:	
Je podřízen výpravčímu a dále plní povinnosti uložené PND3.

- V případě poruchy zabezpečovacího zařízení odpovídá za provedení přípravy vlakové cesty ve svém obvodu dle čl. 76 SŘ. V tomto případě vede zápisník volnosti a správného postavení vlakové cesty.
Na příkaz výpravčího přestavuje výhybky v celém obvodu stanice ručně klikou.	
Na příkaz výpravčího provádí zpravení druhého (dalšího) vlaku, který stojí na téže koleji připraven k odjezdu. 
Na příkaz výpravčího dává ruční přivolávací návěst.
Na příkaz výpravčího sleduje jízdy vlaků.	
Po udělení souhlasu od výpravčího provádí obsluhu výhybek z Pst.1 nebo Pst.2. (z Pst.1 obsluha výhybek č.13,17,14, z PSt2 obsluha výhybek č.24a, 28, 29, 31).	
Provádí čištění a prohlídku výhybek a výsledek zapíše do telefonního zápisníku u výpravčího. Čištění výhybek provádí dle TPÚS.

Na příkaz dirigujícího dispečera doručuje soupravy hlavních klíčů strojvedoucímu na potvrzení v Zápisníku o použití souprav hlavních klíčů.	
 Zajišťuje z rozkazu výpravčího práce spojené s odstavováním a dobíráním zátěže, zajišťováním vlakových souprav, objíždění lokomotiv a provedení ostatního posunu.	
Strojvedoucího lok.vlaku bez vlakopisu informuje o čísle trasy, pod kterou bude jízda uskutečněna.
V noční směně provádí čištění nástupišť a podchodu úklidovým strojem.

- Vedoucí posunové čety
Je podřízen výpravčímu a dále plní povinnosti uložené PND3.

- Po udělení souhlasu od výpravčího provádí obsluhu výhybek z Pst.1 nebo Pst.2. (z Pst.1 obsluha výhybek č.13,17,14, z PSt2 obsluha výhybek č.24a, 28, 29, 31). Zajišťuje posunovačské práce.
Vykonávají technickou prohlídku vlaků končících a výchozích.

Na příkaz dirigujícího dispečera doručuje soupravy hlavních klíčů strojvedoucímu na potvrzení v Zápisníku o použití souprav hlavních klíčů.

##### 58.A. Ostatní zaměstnanci vlastní stanice podílející se na výkonu dopravní služby

- Operátor železniční dopravy	
Vlakvedoucí osobní přepravy	
Tranzitér přípravář	
Posunovač	
Vozmistr UŽST Pardubice

- Operátor železniční dopravy je podřízen výpravčímu a dále plní povinnosti uložené PND3.

Operátor železniční dopravy: 	
Vede dopravní zápisník a telefonní zápisník.	
Na rozkaz výpravčího daný pro každý případ zvlášť hlásí a přijímá předvídaný odjezd vlaků sousedním stanicím. Netýká se při vedení elektronického dopravního deníku.	
Na příkaz dirigujícího dispečera doručuje soupravy hlavních klíčů strojvedoucímu na potvrzení v Zápisníku o použití souprav hlavních klíčů.	
Sleduje na pomocném tiskopise plnění ukazatelů grafikonu vlakové dopravy a podle potřeby koná jiné pomocné práce.	
Zapisuje údaje do směnového plánu.	
Zapisuje dle předpisu ČD D2 důležité hovory výpravčího do telefonního zápisníku podle jeho pokynů a předkládá je výpravčímu k podpisu.

Obsluhuje dispečerské telefony.	
Odesílá informace o jízdě určených vlaků pomocí PC pro účely IT CEVIS a ISOŘ.	
 Informuje zaměstnance zavazadlového tranzita a tranzitéra přípraváře o zpoždění vlaků a o změně pořadí dojezdu vlaků.	
 Ohlašuje příjezdy vlaků, jejich zpoždění a změny ve vlakové dopravě cestujícím. 	
Pro hlášení používá PC s programem na automatické hlášení popřípadě samostatným rozhlasovým hlášením dle přílohy č.26 SŘ.	
Obsluhuje informační panel na nástupišti pomocí PC s programem na zobrazování vlakových spojů HIS PRO.	
Informuje se včas o zpoždění vlaků osobní přepravy.	
 Vede knihu dispečerských příkazů.	
 Došlou předhlášku místní zátěže zapíše a bezodkladně oznámí tranzitérovi přípraváři.	
Píše údaje na záznamní tabuli.	
 
Vlakvedoucí osobní přepravy	
Provádí zkoušku brzdy a sepisuje „Zprávu o brždění“ u osobních vlaků.	
Provádí prohlídku vozů, sepisuje a odevzdává „Záznam vozových závad“ výpravčímu.	
Zjišťuje stav a provádí osvětlení vozů.	
Zapíná návěstní světla u návěstních vozů.	
Po příjezdu vlaku vypne osvětlení celé soupravy, včetně návěstních světel.
Provádí označování soupravy vlaků osobní přepravy směrovkami.
Na příkaz dirigujícího dispečera doručuje soupravy hlavních klíčů strojvedoucímu na potvrzení v Zápisníku o použití souprav hlavních klíčů.	

Tranzitér přípravář	
Odpovídá za upozornění výpravčího na vozy, které stojí ve stanici déle než 7 dní (viz příloha č. 25 předpisu D 2) a mají být zařazeny do vlaku nebo s vozy bude posunováno. Mají-li být do vlaku zařazeny vozy odstavené více než 30 dní nebo má být zařazen jako poslední vůz na vlaku, upozorní tranzitér přípravář výpravčího na tyto vozy. Zároveň zajistí provedení prohlídky vozmistrem – telefonicky jej avizuje v UŽST Pardubice.
Vyplňuje vlakovou hlášenku pro nákladní vlaky.	
Provádí soupis vlaků, vyzkoušení ručních brzd a vyhotovuje „Zprávu o brzdění“.

Vozmistr UŽST Pardubice

Zajišťuje provedení prohlídky vozů, které stojí déle než 7 dní. Vozmistra avizuje tranzitér přípravář.

Posunovač:	
Provádí ruční přestavování výhybek č16, 22, 23, 25, 27, 32, 35, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 52, 56, 62, 66, 67, 68, Or1, Or2 a výkolejek Vk2, Vk3, Vk8, Vk9, Vk10, VkP1.

Na příkaz dirigujícího dispečera doručuje soupravy hlavních klíčů strojvedoucímu na potvrzení v Zápisníku o použití souprav hlavních klíčů.

##### 58.B. Zaměstnanci jiných výkonných jednotek podílející se na výkonu dopravní služby

- rojvedoucí	
Při vjezdech vlaků ve směru od dopravny D3 Vysoké Mýto na žádost výpravčího zjišťují, že vlak dojel celý a nahlašují telekomunikačním zařízením výpravčímu, že vlak dojel celý.

##### 59. Používání písemných rozkazů

- Pro sepisování písemných rozkazů „V“ se používá výpočetní techniky. Za správnost dat a použití odpovídá výpravčí a dirigující dispečer.

- Na stanovišti v dopravní kanceláři je povoleno sepisovat tyto druhy a svazky písemných rozkazů:	
Výpravčí:
”Pv” příkaz vlaku pro kontrolu při diktování dle ČD D2.	
Dirigující dispečer z příkazu výpravčího sepisuje rozkazy dle ČD D2:
”V”; ”Z”; ”Op”; a ”V PMD”

Dirigující dispečer sepisuje rozkazy dle ČD D3:
“PVD3“ s jedním průpisem, “PVD3“ bez průpisu,”V”; ”Op”; a ”V PMD”

Na stanovišti v dopravní kanceláři je také uložen  svazek rozkazů ”V” s označením ”VÝLUKY”.

- Pro tvorbu písemných rozkazů ”V” se používá programové vybavení ”HELCO”. Jednotlivé listy se sváží (spojí) do bloku pro jeden kalendářní den a to počínaje 18. hodinou. Předávka vydaných rozkazů se provede na výpočetní technice a to vždy po ukončení směny (v 6.00 hodin a 18.00 hodin).

##### 60. Odevzdávky dopravní služby

- Osobně, ústně a písemně odevzdávají službu výpravčí.	
Výpravčí odevzdává službu ve společné knize odevzdávek dopravní služby, kterou spolupodepisuje dirigující dispečer.
Ve  12,00 a ve 24,00 hodin si předávají službu mezi sebou výpravčí a výpravčí - dirigující dispečer (střídání po 6 hodinách směny).
Výpravčí odevzdává dopravní službu v ”Knize odevzdávek dopravní služby“.

- Výpravčí neprovádí žádný záznam o předání služby v elektronickém dopravním deníku. Za převzetí/odevzdání služby je považováno přihlášení/odhlášení se do počítače pod svým jménem a heslem.

- Výpravčím je dovoleno službu odevzdávat za vjezdu, odjezdu a průjezdu vlaků. Za výkon služby až do úplného ukončení odevzdávky služby odpovídá odevzdávající zaměstnanec.

- Osobně, ústně a písemně odevzdávají službu dirigující dispečeři.

- Vedoucí posunové čety odevzdává dopravní službu osobně, ústně a písemně v Knize odevzdávky služby.

Vzory odevzdávek dopravní služby jsou uvedeny v Příloze č.8 SŘ.

- Staniční dozorce odevzdává dopravní službu osobně a ústně. Navíc i písemně, je-li účasten na přípravě vlakové cesty v zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty.

##### 62. Jízdy speciálních vozidel v obvodu stanice

- Platí zákaz práce kolejové sněhové frézy nebo kolejového sněhového pluhu a to na kolejích, kde jsou nástupiště s pevnou hranou a rampy.

- Při jízdách speciálních vozidel nespolehlivě ovlivňujících kolejové obvody postupuje výpravčí dle „Doplňujícího ustanovení k předpisu ČD D101/T101 pro obsluhu staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Choceň, k předpisu ČD D102/T102 pro obsluhu traťového zabezpečovacího zařízení a k předpisu ČD Z2 pro obsluhu přejezdového zabezpečovacího zařízení v úseku Brandýs nad Orlicí – Choceň – Zámrsk.

- Výpravčí musí vyčkat hlášení strojvedoucího SHV o uvolnění pojížděných kolejových obvodů.

##### 63. Povolené úpravy dopravní dokumentace

- Dopravní dokumentace v elektronickém dopravním deníku je vedena dle předlohy uvedené v článku 2.1. „Automatizované pracovní místo dopravní kanceláře, dopravní deník a plánování. Zápisy do elektronického dopravního deníku (jména výpravčích sousedních stanic) se zapisují textem modré barvy, textem červené barvy se provádějí zápisy dopravního charakteru ve smyslu předpisu ČD D2.

- V případech poruchy staničního zabezpečovacího zařízení nebo dle Záznamníku poruch je povoleno použití nadefinovaných sloupců elektronického dopravního denníku:

sloupec „O 1“ – hlášení čas.údaje o postavení a volnosti vlakové cesty v obvodu výpravčího vnější služby dle čl.76 a 77 SŘ.

sloupec „O 2“ – hlášení čas.údaje o postavení a volnosti vlakové cesty v obvodu staničního dozorce dle čl.76 a 77 SŘ.

sloupec „D O“ – dojel/odjel celý - časový údaj a příjmení zaměstnance, který provedl zjištění dle čl.71 SŘ.

- Dovolené úpravy dopravního deníku dle ČD D2:

sl. 10 - při poruše zabezpečovacího zařízení v ŽST Choceň se zde zapisuje hlášení volnosti a správného postavení vlakové cesty v obvodu I – dirigujícího dispečera - výpravčího vnější služby, viz čl.76, 77 SŘ;
sl. 11 - při poruše zabezpečovacího zařízení v ŽST Choceň se zde zapisuje hlášení volnosti a správného postavení vlakové cesty v obvodu II - staničního dozorce, viz čl.76, 77 SŘ;

sl. 12 - vyplňuje se v případech, kdy si výpravčí vyžádá ohlášení dojezdu vlaku s předepsanými koncovými návěstmi - výpravčí sloupec rozdělí, nadepíše ”Vlak dojel/odjel celý” a zapisuje do něj časový údaj hlášení a příjmení ohlašujícího zaměstnance – viz čl.71 SŘ.

- Povolená úprava ”Zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty”:
Staniční dozorce upraví sloupec 4 Zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty, který nadepíše „Dojel/odjel celý“ – viz čl. 71SŘ.

##### 65.A. Zajištění vozidel proti ujetí

- Stanice leží na spádu směrem k Zámrsku:	
Od vjezdových návěstidel 1L/2L k úrovni  vjezdových návěstidel 1S/2S/MS/US je stavební spád do 10(. U výtažné koleje č.8g a u kolejí 11a, 11b, 11c, 13a, 15a, 17a, 19 a 23 je stavební spád do 2,5 ( směrem k Brandýsu nad Orlicí.

- V celém obvodu stanice provede kontrolu zajištění vozidel proti ujetí po nástupu směny vedoucí posunu a vždy po skončeném posunu. V případě provádění posunu staničním dozorcem pak po skončeném posunu staniční dozorce.

- V případě zajištění vozidel proti ujetí pouze zarážkami, nahlásí zaměstnanec řídící posun počet a umístění zarážek výpravčímu.

- Na kolejích č. 12 - 16, jelikož jsou součástí kolejí směrových, musí být na brandýském zhlaví jednotlivé vozy svěšeny, zajištěny utažením ruční brzdy a zajištěny jednou zarážkou směrem k Brandýsu nad Orlicí.

- Uložení a počet zajišťovacích prostředků je uvedeno v čl.116 SŘ.

##### 65.B. Způsob zajištění vlaku při vykonávání jednoduché a úplné zkoušky brzdy a odpovědnost za odstranění zařízení, kterým byl vlak zajištěn

- Po přivěšení hnacího vozidla smí být odstraněny zarážky a povoleny ruční brzdy. Do doby vykonání úplné nebo jednoduché zkoušky brzdy musí být vozidla zajištěna přímočinnou brzdou hnacího vozidla. Zarážky odstraňuje a ruční brzdy povoluje staniční dozorce/zaměstnanec řídící posun.

##### 67. Ohlašování změn ve vlakové dopravě

- Změny ve vlakové dopravě ohlašuje výpravčí dirigujícímu dispečerovi, staničnímu dozorci/zaměstnanci řídícímu posun ústně pokud se jeho činnosti dotýkají.

- Změny ve vlakové dopravě (odřeknuté nákladní vlaky na dirigované trati) ohlašuje dirigující dispečer nákladní pokladně v dopravně Vysoké Mýto.

- Změny ve vlakové dopravě (osobní vlaky na dirigované trati) ohlašuje nákladní pokladně v dopravně Vysoké Mýto, osobní pokladně na zastávce Vysoké Mýto město a komerčnímu pracovníkovi dopravny Litomyšl z příkazu dirigujícího dispečera - operátor železniční dopravy.

- Veškeré změny ve vlakové dopravě může všem stanovištím ohlašovat z příkazu výpravčího – operátor železniční dopravy.

- Změny ve vlakové dopravě se zaměstnancům ohlašují po oznámení provozním dispečerem (příloha č.7A SŘ).

- Ostatní zaměstnance stanice (pokud se jejich změny vlakové dopravy týkají) zpravuje výpravčí ústně, telefonicky, radiostanicí.

##### 68. Hlášení předvídaného a skutečného odjezdu

- Dávat a přijímat samostatné hlášení předvídaného a skutečného odjezdu vyjma výpravčího může v ŽST Choceň - operátor železniční dopravy. Netýká se při vedení elektronického dopravního deníku.

##### 71. Způsob zjištění, že vlak dojel/odjel celý

- Při správné činnosti staničního zabezpečovacího zařízení není nutno před hlášením, že vlak dojel celý, zjišťovat volnost námezníků na dva vozy (asi 20m).

- Při vjezdech vlaků od Vysokého Mýta a v případech, kdy pro poruchu staničního zabezpečovacího zařízení nelze dle indikačních prvků zabezpečovacího zařízení zjistit, že vlak dojel/odjel celý (uvolnil zadní námezník poslední pojížděné výhybky na dva vozy – asi 20m) provede zjištění výpravčí sám - pohledem nebo dotazem u strojvedoucího příslušného vlaku nebo z příkazu výpravčího dirigující dispečer /staniční dozorce/ vedoucí posunové čety.	
Hlášení strojvedoucího, dirigujícího dispečera, staničního dozorce nebo vedoucího posunové čety uvede časovým údajem a příjmením do definovaného sloupce „D O“ elektronického dopravního deníku, v případě poruchy el.dopr.deníku pak v upraveném sl.12 dopravního deníku dle ČD D2.
Dirigující dispečer / staniční dozorce/ vedoucí posunové čety zapíše hlášení časovým údajem do upraveného sl.4 Zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty. Vedoucí posunové čety hlášení zapíše do Zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty pro obvod, který mu určí výpravčí.

- Neprofilové izolované styky (nekontrolují volnost průjezdného průřezu) jsou umístěny před námezníkem výhybky při jízdě přes výhybku číslo v poloze 6   (-), 10 (+), 1 2(-), 13 (+), 17 (+), 26a (+), 30b (+), 34 (-), 55 (-), 53 (+), 50 (+), 47 (+), 41 (-), 41 (+). Neprofilové styky ohraničující kolejové obvody tak, že vozidla stojící u tohoto styku mohou zasahovat do průjezdného průřezu sousedních kolejí nejsou na hlavním barevném monitoru a technologickém monitoru označeny (výpravčí je upozorněn na nutnost učinění dopravních opatření na spodní straně barevného monitoru při stavění jízdních cest). Volnost uvedených neprofilových styků musí být zjištěno pohledem.

##### 72. Používání upamatovávacích pomůcek

- Výpravčí zadává upamatovávací pomůcky (varovný štítek) obsluhou příslušného ovládacího prvku pomocí kurzoru na zařízení JOP (příslušné označení na hlavním barevném monitoru) dle „”Doplňujícího ustanovení k předpisu ČD D101/T101, pro obsluhu staničního zabezpečovacího zařízení, k předpisu ČD D102/T102 pro obsluhu traťového zabezpečovacího zařízení a k předpisu ČD Z2 pro obsluhu  přejezdového zabezpečovacího zařízení v ŽST Choceň, v úsecích Choceň – Brandýs nad Orlicí, Choceň – Zámrsk, Choceň - Újezd u Chocně a Choceň – Vysoké Mýto“ č.j.466/2004-11/2.

##### 73. Náhradní spojení

- Při poruše traťového telefonního spojení a radiotelefonního spojení je výpravčí povinen navázat spojení s výpravčími sousedních stanic po spojení služebním, nebo po spojení veřejné telefonní sítě TELECOM.

| Spojení se ŽST | Telefon služební ČD | Veřejná telefonní síť |
| --- | --- | --- |
| Brandýs n.O. |  |  |
| Zámrsk |  |  |
| Újezd u Chocně |  |  |

Telefonní čísla uvádějte obyčejnou tužkou – za aktuálnost odpovídá držitel výtisku.

- Při poruše traťového telefonního spojení je výpravčí povinen navázat spojení po traťovém záložním (stavebním) spojení nebo na provozním spojení.	
Pokud nelze navázat žádné výše uvedené spojení, použije výpravčí veřejné telefonní sítě. Po vyčerpání všech těchto možností a zároveň s poruchou traťového zabezpečovacího zařízení vzniklo nemožné dorozumění. Pro vzájemné informování výpravčími stanic Brandýs n/O, Újezd u Ch., Zámrsk lze využít dispečerského spojení.	
S výpravčím ŽST Brandýs n/O a Zámrsk se lze spojit stuhovou radiotelefonní sítí Pn vlaků prostřednictvím strojvedoucího lokomotivy v přilehlém traťovém úseku.
Nelze-li uskutečnit spojení po žádném uvedeném spojení a došlo-li zároveň k poruše traťového zabezpečovacího zařízení, nastalo nemožné dorozumění.

74. Očekávání příjezdu, sledování odjezdu a průjezdu vlaku jiným zaměstnancem než výpravčím

- Sledování vlaků provádí z příkazu výpravčího pro jednotlivé případy nebo vymezený časový úsek staničního dozorce.

##### 76. Zjišťování volnosti vlakové cesty pomocí zabezpečovacího zařízení

- ŽST Choceň tvoří jeden obvod odpovědnosti pro zjišťování volnosti vlakové cesty. Obvod sahá od úrovně vjezdových návěstidel 1L/2L k úrovni vjezdovým návěstidlům 1S/2S, US a MS. Za volnost vlakové cesty v tomto obvodu odpovědnosti odpovídá výpravčí. Volnost vlakové cesty v celém obvodu stanice zjišťuje výpravčí podle indikačních prvků SZZ.

- Při poruše SZZ, kdy nelze zjistit volnost vlakové cesty dle indikačních prvků, provede zjištění volnosti vlakové cesty výpravčí pohledem. Při zjišťování volnost vlakové cesty pohledem v případě zhoršené viditelnosti, kdy by došlo k podstatnému zdržení provozu, je stanice rozdělena na dva obvody odpovědnosti pro zjišťování volnosti vlakové cesty:	
Obvod číslo I:dirigující dispečer - od úrovně vjezdových návěstidel 1L, 2L po úroveň kolmice přes všechny koleje tvořené jazyky výhybky č.21. Z příkazu výpravčího může zjišťovat volnost vlakové cesty staniční dozorce.
Obvod číslo II:staniční dozorce - od kolmice přes všechny koleje tvořené jazyky výhybky č.21 po úroveň vjezdových návěstidel 1S, 2S, US, MS. V době

nepřítomnosti staničního dozorce může provádět zjišťování volnosti vlakové cesty v obvodu č.2 dirigující dispečer.

- Nepřehledné úseky na záhlaví mezi výhybkou č.1 a vjezdovým návěstidlem 1L/2L, výhybkou č. 64 a vjezdovým návěstidlem 1S/2S, výhybkou č. 61 a vjezdovým návěstidlem US a výhybkou č. 65 a vjezdovým návěstidlem MS považovat za volný:	
- dojel - li poslední vlak celý,	
- došla - li telefonická odhláška za posledním vlakem;

- došla - li zpráva o příjezdu vlaku do dopravny D3 Vysoké Mýto;

- ohlásil-li zaměstnanec řídící posun po ukončení posunu před očekávaným vlakem, že úsek uvolnil od všech vozidel – ohlášení zapíše výpravčí do telefonního zápisníku;
- došla nebo byla dána zpráva o příjezdu PMD a o uvolnění traťové koleje.
- a nebyly uvolněny nebo předány souhlasy k obsluze EZ2, EZ3, EZ4.

Vyznačení těchto obvodů je znázorněno na náčrtku stanice v Příloze č.1 SŘ a ve vývěsce dle přílohy č. 3 služebního předpisu ČD D 2.	
Hlášení o volnosti vlakové cesty dané telekomunikačním zařízením zapíše výpravčí do definovaného sloupce „O 1“, O 2“ elektronického dopravního deníku, v případě poruchy el.dopr.deníku pak do upraveného sloupce č. 10 za obvod č.I, za obvod č.II do upraveného sloupce č. 11 ”Dopravního deníku” dle ČD D2 časovým údajem. Ohlašující musí vždy uvést před hlášením „Staniční dozorce. Pro vlak č. ……z(e) traťové (staniční) koleje č...........na staniční (traťovou) kolej č. ............. (uvede přesně vymezený úsek stanice) volno. Novák”.“

- Pro uvedený případ jsou na pracovišti výpravčího uloženy dva ”Zápisníky volnosti a správného postavení vlakové cesty”. Dirigující dispečer / Staniční dozorce po převzetí ”Zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty” zapíše na volný řádek datum a čas nástupu dopravní služby.

- Provádí-li zjištění volnosti vlakové cesty v obvodu výpravčí sám, sloupce č.10 a č.11 proškrtne.

##### 77. Postup při přípravě vlakové cesty

- Přípravu vlakové cesty provádí výpravčí. Z příkazu výpravčího může provést přípravu vlakové cesty dirigující dispečer. 
Postup pro obsluhu zabezpečovacího zařízení je uveden v „Doplňujícím ustanovení k předpisu ČD D101/T101, pro obsluhu staničního zabezpečovacího zařízení, k předpisu ČD D102/T102 pro obsluhu traťového zabezpečovacího zařízení a k předpisu ČD Z2 pro obsluhu  přejezdového zabezpečovacího zařízení v ŽST Choceň, v úsecích Choceň – Brandýs nad Orlicí, Choceň – Zámrsk, Choceň - Újezd u Chocně a Choceň – Vysoké Mýto“ č.j.466/2004-11/2 uloženým v příloze č. 5A SŘ. Situační schéma, závěrová tabulka a tabulka současných jízdních cest v příloze č. 6 SŘ. Obsluha se provádí ovládacími prvky JOP, tj. trackballu (myši), klávesnice počítače, hlavního barevného monitoru a technologického monitoru.

- V případě poruchy zabezpečovacího zařízení (nutnost přezkušování správné polohy výhybek a výkolejek na místě, ruční přestavování výhybek) jsou na pracovišti výpravčího uloženy dva ”Zápisníky volnosti a správného postavení vlakové cesty”. Dirigující dispečer a staniční dozorce po převzetí ”Zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty” zapíše na volný řádek datum a čas nástupu dopravní služby. Hlášení o provedené přípravě vlakové cesty ohlásí dirigující dispečer i staniční dozorce osobně nebo telekomunikačním zařízením.

- Osobní hlášení o provedené přípravě vlakové cesty dokumentuje dirigující dispečer časovým údajem a podpisem ve sloupci 10 dopravního deníku. Osobní hlášení o provedené přípravě vlakové cesty dokumentuje staniční dozorce časovým údajem a podpisem ve sloupci 11 dopravního deníku.

- Výpravčí hlášení dané telekomunikačním zařízením od staničního dozorce zapíše časovým údajem do sloupce 11 a od dirigujícího dispečera do sloupce 10 dopravního deníku.

- Dirigující dispečer / staniční dozorce ohlásí provedení přípravy vlakové cesty telekomunikačním zařízením např. ” Dirigující dispečer (Staniční dozorce). Pro vlak č. ........z(e) traťové (staniční) koleje č...........na staniční (traťovou) kolej č. ............. (uvede přesně vymezený úsek stanice) postaveno a volno. Novák”.  Výpravčí toto hlášení zapíše časovým údajem do příslušného definovaného sloupce elektronického dopravního deníku nebo do upraveného ”Dopravního deníku dle ČD D2” (viz čl. 63 SŘ).

- V případech, kdy nelze použít telekomunikačního zařízení, svolá výpravčí zaměstnance zúčastněné na přípravě vlakové cesty poslem do dopravní kanceláře. Provedení přípravy vlakové cesty (ohlášení volnosti) dokumentují zápisem v dopravním deníku

##### 79. Současné jízdní cesty

- Současné jízdní cesty jsou zakázány na tutéž kolej. Je zakázáno postavit posunovou cestu proti vjíždějícímu vlaku na tutéž kolej do té doby, dokud vlak nezastaví. Ostatní zakázané současné jízdní cesty jsou uvedeny v příloze č. 6 SŘ.

- Blíží-li se ke stanici dva vlaky opačného směru, jejichž současné vlakové cesty jsou vyloučené, dovolí se vjezd vlaku na traťovém úseku:	
Zámrsk - Brandýs n/O přednostně vlaku ze směru od Zámrsku	
Újezd u Ch. - Brandýs n/O přednostně ze směru od Újezda u Ch.	
Vys.Mýto - Brandýs n/O přednostně vlaku ze směru od Brandýsa n/O

- Blíží-li se ke stanici dva vlaky stejného směru, jejichž současné vlakové cesty jsou vyloučené, dovolí se vjezd vlaku ve směru od Zámrsku, Újezdu Ch. a V.Mýta přednostně vlaku ze směru od Zámrsku s přihlédnutím k jejich důležitosti, zatížení a  trakci vlaků jakož i k dopravní situaci. Při současném vjezdu vlaků ze směru Újezd u Ch. a Vys.Mýta přednostně se dovolí vjezd všech vlaků ze směru od Újezda u Chocně.

##### 81. Opatření k zajištění bezpečnosti cestujících

- Při zastavení vlaku s přepravou cestujících mimo nástupiště kontroluje výstup a nástup cestujících na příkaz výpravčího staniční dozorce.

##### 83. Výprava následných vlaků vzhledem k místním poměrům

- Následné vlaky v úseku Brandýs nad Orlicí – Choceň a Choceň - Zámrsk se vypravují v traťových oddílech. Při výpravě je výpravčí povinen dodržovat stanovená následná mezidobí, je -li elektrické následné mezidobí delší, řídí se dle něho.

- Následné vlaky v úseku Choceň - Újezd u Chocně se vypravují v mezistaničním oddíle.

- Následné vlaky v úseku Choceň – Vysoké Mýto se vypravují v prostorovém  oddíle dle PND3.

##### 86. Obsluha PZS a postup při poruchách

- Provozní stavy  PZS „A“ v km 270,136; „B“ v km 0,777; „C“ v km 2,592 jsou indikovány v obslužném menu JOP.

- Není-li vjezd/odjezd vlaku uskutečněn návěstí vjezdového/odjezdového návěstidla mimo PN, musí být z obslužného pracoviště JOP přejezdy uzavřeny, nebo musí být vlak zpraven písemným rozkazem ”Op” část A o tom, že příslušná PZZ pro jeho jízdu nebudou v činnosti. Aby mohl výpravčí zrušit výstražný stav PZS, nařídí strojvedoucímu ohlásit telekomunikačním prostředkem, že vozidla minula přejezd, případně si vyžádá odhlášku ze sousední stanice.

- Klíče od skříněk k místní obsluze PZZ v km 270,136, PZZ v km 0,777 a PZZ v km 2,592 jsou uloženy na pracovišti výpravčího ŽST Choceň ve skříňce na klíče.
Zaměstnanci určenému k místní obsluze přejezdu vydá výpravčí klíč od skříňky místní obsluhy spolu s klíčem od telefonu a dále z vlastního stavu návěstní praporek, návěstní svítilnu a píšťalku. 
Tlačítko „Otevřeno“ smí zaměstnanec obsloužit u PZZ v km 270,136, 2,592 a 0,777 až po souhlase uděleného výpravčím ŽST Choceň.

- Klíče od skříněk místní obsluhy přejezdů „A“ v km 270,136; „B“ v km 0,777; „C“ v km 2,592 jsou uloženy na pracovišti výpravčího ŽST Choceň ve skříňce na klíče.

- Zaměstnanci určenému ke střežení přejezdu vydá výpravčí z vlastního stavu dále: píšťalku, návěstní praporek, návěstní svítilnu.

- Postup při obsluze PN je uveden v “ ”Doplňujícím ustanovení k předpisu ČD D101/T101, pro obsluhu staničního zabezpečovacího zařízení, k předpisu ČD D102/T102 pro obsluhu traťového zabezpečovacího zařízení a k předpisu ČD Z2 pro obsluhu  přejezdového zabezpečovacího zařízení v ŽST Choceň, v úsecích Choceň – Brandýs nad Orlicí, Choceň – Zámrsk, Choceň - Újezd u Chocně a Choceň – Vysoké Mýto“ č.j.466/2004-11/2 uloženým v příloze č. 5A SŘ. Před dovolením jízdy vlaku nebo PMD musí být uzavřeny přejezdy ve stanici v km 270,136 při jízdě na PN od/do Brandýsa nad Orlicí, 0,777 při jízdě na PN od/do Újezda u Chocně a 2,592 při jízdě na PN od/do Vysokého Mýta.

- Při poruše všech PZZ zpraví výpravčí vlaků zaměstnance SDC SSZT Pardubice pracoviště Choceň.

- Pro případ nouzového otevření PZZ v km 270,136 2,592 a 0,777 může výpravčí ŽST Choceň použít dokumentovaný příkaz JOP k vypnutí PZZ z činnosti. Do doby zapnutí do činnosti zaměstnanci SDC SSZT musí být vlaky a PMD zpravovány písemným rozkazem o poruše PZZ.

- Klíče od skříněk k místní obsluze PZZ v km 268,101 jsou uloženy na pracovišti výpravčího ŽST Brandýs nad Orlicí a v km 277,622 na pracovišti výpravčího ŽST Zámrsk ve skříňce na klíče.
Zaměstnanci určenému k místní obsluze přejezdu vydá příslušný výpravčí klíč od skříňky místní obsluhy spolu s klíčem od telefonu a dále z vlastního stavu návěstní praporek, návěstní svítilnu a píšťalku. 
Tlačítko „Otevřeno“ smí zaměstnanec obsloužit u PZZ v km 268,101 a 277,622 až po souhlase uděleném výpravčími obou sousedních stanic.

##### 89. Opatření při jízdách vozidel v ovládacích obvodech PZZ

- Kilometrická poloha ovládacích úseků je uvedena v čl. 31C SŘ.

##### 92. Správkové vozy a jejich opravy

- Správkové vozy polepuje ve stanici tranzitér přípravář, vozový disponent.

- Prohlídku vozu označeného jako nezpůsobilého provozu zajišťuje vozmistr UŽST Pardubice. V případě, že vozmistr UŽST Pardubice, na opravu vozu sám nestačí, objedná se oprava vozu u DKV.

- Tranzitér přípravář, vozový disponent, vozmistr hlásí polepení vozů správkovými nálepkami výpravčímu a zaměstnanci řídícímu posun. Vozmistr hlásí polepení vozů správkovými nálepkami ještě vozovému tranzitu.	
Záznamní kniha technické služby vozové je uložena v dopravní kanceláři na pracovišti výpravčího.

- Vozy na kterých pracuje vozmistr UŽST Pardubice případně zaměstnanec DKV je nutno před započetím opravy krýt přenosnou návěstí „Stůj“. Krytí si zajistí vozmistr UŽST Pardubice a zaměstnanec DKV sám a o prováděné opravě vozu informuje výpravčího. Výpravčí o tom zpraví zaměstnance řídícího posun.

##### 93. Posun mezi dopravnami

- Je-li dovolen vjezd /odjezd PMD jiným způsobem než návěstí dovolující jízdu (mimo PN) vjezdového nebo odjezdového návěstidla uzavře PZZ v km 270,136; PZZ v km 0,777 a PZZ v km 2,592 výpravčí.

- Při odjezdu PMD (speciálního vozidla), které nespolehlivě ovlivňuje kolejové obvody ze stanice, zastaví u vjezdového návěstidla z opačné strany a strojvedoucí telefonicky ohlásí výpravčímu, že vozidlo opustilo obvod stanice. Tuto povinnost nařídí výpravčí strojvedoucímu PMD (spec. vozidla) písemným rozkazem.

- Volnost mezistaničního úseku při jízdě vlaků v traťových oddílech zjistí výpravčí dle indikačních prvků zabezpečovacího zařízení, nelze-li dotazem u výpravčích sousedních stanic.

##### 95. Povolenky

- Povolenky jsou uloženy u výpravčího v obalu "Mimořádné události" pro tyto úseky:	
Choceň – Újezd u Chocně barvy bílé	
Choceň - Brandýs n/O barvy červené pro 1.trať.kol.	
Choceň - Zámrsk barvy modré pro 2. trať. kol.

V ŽST Brandýs n/O je uložena povolenka barvy modré pro 2. trať.kolej v úseku Brandýs n/O - Choceň.	

V ŽST Zámrsk je uložena povolenka barvy červené pro 1. trať. kolej v úseku Zámrsk - Choceň.

##### 97. Zkrácené názvy nebo zkratky stanic a místní názvy

| Název dopravny, stanoviště | Zkratka | Zkrácený název |
| --- | --- | --- |
| Borohrádek | Bk |  |
| Brandýs nad orlicí | BA | Brandýs |
| Cerekvice nad Loučnou | Ck |  |
| Čermná nad Orlicí | Ce | Čermná |
| Česká Třebová | Ct |  |
| Dobříkov | D |  |
| Dvořisko | Dv |  |
| Choceň | Ch |  |
| Litomyšl | Li |  |
| Pardubice | Pu |  |
| Plchůvky | Pl |  |
| Slatina | Sl |  |
| Sruby | S |  |
| Týniště nad Orlicí | Tn |  |
| Uhersko | Uh |  |
| Újezd u Chocně | Uj | Újezd |
| Ústí nad Orlicí | Us |  |
| Vysoké Mýto | VM | Mýto |
| Zámrsk | Za |  |

- Zkratky stanic se smí používat pouze v dopravní dokumentaci (telefonní zápisník, dopravní deník, zápisník volnosti a správného postavení vlakové cesty), zkratky nelze použít v písemných rozkazech.

- Používání zkratek v elektronickém dopravním deníku:

| Brandýs nad orlicí | BA |
| --- | --- |
| Choceň | CH |
| Újezd u Chocně | UJ |
| Vysoké Mýto | VM |
| Zámrsk | Za |

- Zkrácené názvy stanic se smí použít na traťovém nebo hláskovém spojení, na dispečerském vlakovém spojení. 	
Nesmí se používat na spojení provozním, dispečerském vlakovém, případně na spojení mimodrážním. 	
Zkráceného názvu stanic se nesmí použít v provozu na provozních telefonních okruzích, na spojení TELECOMu a na jiných telekomunikačních zařízeních a v písemných rozkazech.

G. USTANOVENÍ O POSUNU

##### 100. Základní údaje o posunu

- Stanoviště vedoucích posunu, staničních dozorců a posunovačů je v místnosti ve staniční budově.

- Stanice tvoří jeden posunovací obvod – obvod výpravčího. V celém obvodu stanice dává souhlas k posunu výpravčí. Další posunovací obvod je v DKV pracoviště Choceň.

Předáním souhlasu na PSt1 obsluhuje odborně způsobilý zaměstnanec z pomocného stavědla výhybky č.13, 17, 14. Pozor! Výhybky lze přestavovat i při obsazení výhybky kolejovým vozidlem. 

Předáním souhlasu na PSt2 obsluhuje odborně způsobilý zaměstnanec z pomocného stavědla výhybky č.24a, 28, 29, 31. Pozor! Výhybky lze přestavovat i při obsazení výhybky kolejovým vozidlem.

Ruční obsluhu výhybky č.27 a výkolejek Vk2, Vk3 provádí odborně způsobilý zaměstnanec. Klíče k této výhybce a výkolejkám jsou uzamčeny v EZ1 - uvolňuje výpravčí.

Ruční obsluhu výhybky č.66 a výkolejky VkP1 provádí odborně způsobilý zaměstnanec. Klíče k této výhybce a výkolejce jsou uzamčeny v EZ2 - uvolňuje výpravčí.

Ruční obsluhu výhybek č.67, 68 provádí odborně způsobilý zaměstnanec. Klíče k těmto výhybkám jsou uzamčeny v EZ3 - uvolňuje výpravčí.

Ruční obsluhu výhybek č.Or1, Or2 provádí odborně způsobilý zaměstnanec. Klíče k těmto výhybkám jsou uzamčeny v EZ4 - uvolňuje výpravčí.

Ruční obsluhu výhybky č.16, 22, 23, 25, 32, 35, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 52, 56, 62 a výkolejek Vk8 a Vk10 provádí odborně způsobilý zaměstnanec.

- Povinnosti odborně způsobilého zaměstnance vzhledem k obsluze EZ1, EZ2, EZ3, EZ4, PSt1 a PSt2:
- po skončení posunu a před předáním souhlasu zpět výpravčímu se musí odborně způsobilý zaměstnanec přesvědčit o volnosti námezníků a u PSt1, PSt2 o volnosti kolejových úseků, u EZ1 o volnosti úseku koleje mezi výhybkou č.27 a Vk2, Vk3, u EZ2 o volnosti úseku koleje mezi výhybkou č.66 a VkP1, u EZ3 o volnosti úseku koleje mezi výhybkou č.68 a výhybkou č.67, u EZ4 o volnosti úseku koleje mezi výhybkou č.Or1 a výhybkou č.Or2.

- Posunovací lokomotiva nezávislé trakce pracuje v celém obvodu železniční stanice.

- Povinnosti zaměstnance řídícího posun plní vedoucí posunu, staniční dozorce a posunovač, který vykonával svou funkci nejméně 6 měsíců.

- Před zahájením posunu na manipulační koleji č.17 je zaměstnanec řídící posun povinen zjistit dotazem u tranzitéra přípraváře stav železničních vozů při nakládce nebo vykládce. 	
Před zahájením posunu v desinfekční stanici (koleje 11b, 11a, 11c) je zaměstnanec řídící posun povinen zjistit dotazem u zaměstnance provádějícího desinfekci vozů, zda je práce ukončena nebo přerušena.

- Na vyjmenovaných výhybkách v případech snížené šuntové citlivosti pro slabý provoz zavedou zaměstnanci údržby SSZT „dokumentovaný povel“ pro zjišťování volnosti kolejového obvodu. Toto opatření se týká výhybek a kolejových obvodů číslo :

| Výhybka číslo | Příslušný kolejový obvod |
| --- | --- |
| 2 | V2 |
| 13/17 | V13-V14 |
| 14 | V13-V14 |
| 28 | V28-V29 |
| 29/31 | V28-V29,V31 |
| 37 | V37 |
| 41 | V41-V55 |
| 36 | V36 |
| 60 | V60 |

Posunovací obvod DKV - obvod PJ Choceň tvoří koleje A, B a vjezdová a výjezdová na točnu a z točny kolej C od úrovně výkolejky Vk6 do úrovně kusých kolejí a kolejí v rotundě.

##### 102. Povinnosti zaměstnanců při posunu

- Výpravčí nařizuje jaká práce se má vykonat, určuje pořadí práce při posunu a při sestavě vlaků. Organizuje práci posunovací lokomotivy, aby byla plynulá, účelná, co nejhospodárnější a bezpečná.

##### 103. Posun na kolejích určených pro jízdu vlaků

- Dopravní koleje č. 12, 14 jsou používány jako koleje směrové vjezdové a odjezdové. Dopravní kolej č.16 je používána jako kolej směrová a odjezdová směr Brandýs nad Orlicí. Posun na těchto kolejích a obsazení těchto kolejí povoluje pouze výpravčí. Ukončení posunu, uvolnění a obsazení kolejí ohlásí zaměstnanec řídící posun výpravčímu. Dokumentace se neprovádí.

##### 104. Posun vzhledem k jízdám vlaků

- Ukončení posunu a uvolnění vlakové cesty před vypočteným příjezdem, průjezdem nebo odjezdem všech druhů vlaků ze všech směrů musí být provedeno nejpozději do 5 minut.

##### 108. Podmínky pro posun za označník

Při posunu za označník bez obsluhy seřaďovacích návěstidel Se1 a Se 2 směr Brandýs nad Orlicí musí být PZZ v km 270,130 v činnosti. Výpravčí ručně obslouží tlačítko, kterým uvede PZZ do výstrahy

##### 109. Místní podmínky pro posun

- Před jízdou posunujícího dílu, který se skládá z dlouhodobě odstavených vozidel s nespolehlivým ovlivňováním zabezpečovacího zařízení nebo zařazení takového vozu jako posledního vozu vlaku, oznámí tuto informaci tranzitér přípravář výpravčímu a zaměstnanci řídícímu posun. Výpravčí zajistí zpravení vlaku sestaveného z těchto vozů.

##### 110. Odstavování kolejových vozidel na kolejové spojky

- Odstavování kolejových vozidel na kolejové spojky je zakázáno.

##### 113. Posun bez posunové čety

- Posun hnacích vozidel bez posunové čety dle tabulky 3 TTP.

- V případě odstavování nebo dobírání vozidel provede svěšení vozidel, odstranění zařízení zajišťující stojící vozidla, uvolnění brzd, prohlídku vozidel, vyrozumění osob, které jsou ve vozidlech, odstranění vozidel a zařízení zasahujících do průjezdného průřezu a zkoušku brzdy dle V15/I určený zaměstnanec posunové čety.

- Při jízdách z obvodu DKV do obvodu ŽST musí být výše uvedený bod již splněn a zkouška brzdy provedena. Pro jízdy z obvodu DKV do obvodu žel.stanice a opačně též platí Příloha č.11 SŘ.

- Zúčastněné zaměstnance o postupu prací při posunu zpraví výpravčí.

- Zpravení strojvedoucího (strojvedoucího speciálního vozidla) o posunu se provede telekomunikačním zařízením, ústně nebo prostřednictvím člena posunové čety.

##### 115. Posun trhnutím

- Posun trhnutím je dovolen na všech ručně stavěných výhybkách ve stanici.

##### 116. Zarážky, kovové podložky

- V obvodu železniční stanice je dovoleno, aby pro zajištění bylo používáno dvoupřírubových zarážek.

| Umístění zarážek ve stojanech |
| --- |
| Místo uložení ve stojanu | Počet zarážek |
| u výhybky č.16 | 4 |
| u výhybky č.21 | 2 |
| u výhybky č.25 | 4 |
| u výhybky č.27 | 2 |
| u výhybky č.30a | 4 |
| u výhybky č.38 | 4 |
| u náv.S8 | 2 |
| u náv.S12 | 2 |
| u náv.S14 | 2 |
| u náv.S16 | 2 |
| mezi kolejemi 6/8 | 2 |
| mezi kolejemi 8/10 | 2 |
| mezi kolejemi 10/12 | 2 |
| mezi kolejemi 12/14 | 2 |
| mezi kolejemi 12/14 v blízkosti výhybky 26b | 2 |
| mezi kolejemi 14/16 | 2 |
| mezi kolejemi 18/20 | 2 |
| u zarážedla koleje č.14 | 2 |
| u koleje č.7a | 4 |
| u koleje č.17 proti vratům do dvora STO | 4 |
| u koleje č.17 poblíž rampy | 4 |
| u koleje č.15 | 4 |
| dopravní kancelář | 2 |
| Celkem | 62 |

- Kovové podložky k zajištění vozů podle čl. 65.A. SŘ u koleje:	
č. 7a   = celkem 2 kovové podložky	
č. 15   = celkem 2 kovové podložky

##### 118. Posun mechanizačními prostředky

- V desinfekční stanici se používá vrátku jen pro tažení vozidel při vymývání na koleji č. 11b směrem na výhybku č.38 a 44. Obsluhují jej zaměstnanci dezinfekční stanice. Viz Příloha č.18 SŘ.

I. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ

##### 133. Nejkratší doba pro poznání místních a traťových poměrů

- Minimální počet směn zácviku pro pracovní zařazení:	
- výpravčí / dirigující dispečer = 14 směn (vše střídavě denní a noční směny).	
Součástí poznání traťových poměrů je jízda na stanovišti strojvedoucího v přilehlých traťových úsecích.	
- staniční dozorce = 4 směny (vše střídavě denní a noční směny) a poznání 
traťových poměrů = 2 jízdy do každé obsluhované stanice a vlečky
- vedoucí posunové čety = 4 směny (vše střídavě denní a noční směny) a poznání traťových poměrů = 2 jízdy do každé obsluhované stanice a vlečky	
- posunovač = 2 směny (střídavě denní a noční směna) a poznání 
traťových poměrů = 2 jízdy do každé obsluhované stanice a vlečky	
- tranzitér přípravář = 4 směny (vše střídavě denní a noční směny)	
- operátor žel. dopravy = 4 směny (vše střídavě denní a noční směny)

- Přednosta stanice může podle svého uvážení rozhodnout o prodloužení nebo zkrácení doby zácviku.

##### 137. Zajištění bezpečného přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace

- Přístup k vlakům:
Přístup zdravotně postižených osob pohybujících se na vozících pro invalidy  (s průvodcem) na nástupiště 1a je příjezdovou silnicí kolem silniční váhy, nebo z podchodu pomocí samoobslužné vertikální zdvihací plošiny.pod zastřešením výpravní budovy.

Na 1., 2. a 3.nástupiště je přístup zajištěn z podchodu pomocí samoobslužné vertikální zdvihací plošiny.

- Odchod od vlaku:
Odchod z 1., 2. a 3.nástupiště je zajištěn pomocí samoobslužné vertikální zdvihací plošiny.

Odchod z nástupiště 1a je po příjezdové silnici kolem silniční váhy, nebo pomocí samoobslužné vertikální zdvihací plošiny.pod zastřešením výpravní budovy do podchodu.

- V případě poruchy samoobslužné vertikální zdvihací plošiny je možno pro tento účel použít přejezdové úpravy pro bezbariérový přístup v km 270,838 přes koleje 3, 1, 2 a 4, komunikací mezi kolejemi 4 a 6, přejezdovou úpravou v km 270,898 přes koleje 6 a 8 a komunikací čelně na nástupiště od brandýského zhlaví. V takovém případě zajistí výpravčí zastavení jízd vlaků a posunu po kolejích, přes které je třeba postiženého převést. Postiženého doprovodí zaměstnanec určený výpravčím (staniční dozorce, vedoucí posunové čety, zaměstnanec zavazadlového tranzita).

##### 138. Podmínky pro vjezd, průjezd a odjezd vlaků při napěťové výluce trakčního vedení

Beznapěťový úsek v km 270,091 - 272,268

| směr | typ | Jednotka 680 | Osobní vlaky | Nákladní vlaky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ČT - Pardubice (cca -4,0‰) | průjezd I (V traťová) | ANO | ANO | ANO |
|  | průjezd II (V=50km/h) | ANO | ANO | ANO |
|  | průjezd III (V=50km/h) | ANO | ANO | ANO |
|  | vjezd II (V=50km/h) | ANO | ANO | ANO |
|  | vjezd III (V=50km/h) | ANO | ANO | ANO |
|  | odjezd (V=50km/h) | ANO (30 m) | ANO (50 m) | ANO (100 m) |
| Pardubice-ČT (cca 4,0‰) | průjezd I (V traťová) | ANO | ANO | ANO |
|  | průjezd II (V=50km/h) | NE | NE | NE |
|  | průjezd III (V=50km/h) | ANO | ANO | ANO |
|  | vjezd II (V=50km/h) | NE | NE | NE |
|  | vjezd III (V=50km/h) | ANO | ANO | ANO |
|  | odjezd (V=50km/h) | ANO (200 m) | NE (více jak 200m) | NE |

Beznapěťový úsek v km 270,091 - 272,236

| ČT - Týniště n.O. (cca -4,0‰) | průjezd II (V=40km/h) | ANO | ANO | ANO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | průjezd III (V=40km/h) | ANO | ANO | ANO |
|  | odjezd (V=40km/h) | ANO (40 m) | ANO (50 m) | ANO (100 m) (Lok.163 = S 1700) |
| Týniště n.O.-ČT (cca 4,0‰) | průjezd II (V=40km/h) | NE | NE | NE |
|  | průjezd III (V=40km/h) | NE | NE | NE |
|  | vjezd II (V=40km/h) | NE | NE | NE |
|  | vjezd III (V=40km/h) | NE | NE | NE |

Osobní vlak	'= R500t, 250m, 40 náprav, 120 km/h

Nákladní vlak	'= S2000t, 600m, 100 náprav, 80 km/h

Vysvětlivky:

průjezd I	vlaky projíždějící (nebo vjíždějící) po napěťově vyloučených hlavních staničních kolejích nejvyšší dovolenou (traťovou) rychlostí

průjezd II	vlaky projíždějící po napěťově vyloučené skupině kolejí rychlostí, která je omezena návěstí hlavního návěstidla (nebo jiným způsobem) na rychlost V (např. při průjezdu odbočkou)

průjezd III	vlaky vjíždějící přes napěťově vyloučený úsek a projíždějící po napěťově nevyloučené skupině kolejí rychlostí, která je omezena návěstí hlavního návěstidla (nebo jiným způsobem) na rychlost V (např. při vjezdu a odjezdu odbočkou)

vjezd II		vlaky vjíždějící na napěťově vyloučenou skupinu kolejí rychlostí, která je omezena návěstí hlavního návěstidla (nebo jiným způsobem) na rychlost V (např. při vjezdu odbočkou)

vjezd III	vlaky vjíždějící přes napěťově vyloučený úsek na napěťově nevyloučenou skupinu kolejí rychlostí, která je omezena návěstí hlavního návěstidla (nebo jiným způsobem) na rychlost V (např. při vjezdu odbočkou)

odjezd		vlaky odjíždějící z napěťově nevyloučené koleje přes napěťově vyloučený úsek rychlostí, která je omezena návěstí hlavního návěstidla (nebo jiným způsobem) na rychlost V (např. při vjezdu odbočkou);

číslo v závorce je vzdálenost k odjezdovému návěstidlu, která musí být dodržena v případě, aby byl možný odjezd z napěťově nevyloučené koleje přes napěťově vyloučený úsek

Opatření pro elektrickou jednotku řady 680: v případě výluky napětí TV je nutné mít k dispozici pro jednotku řady 680 nezávislé hnací vozidlo. Toto opatření se týká i případu, kdy lze projet beznapěťový úsek výběhem. V případě přerušení napájení jednotky z TV nad 15 minut musí být nezávislé hnací vozidlo vybaveno zařízením pro elektrické vlakové topení. Pokud nebude el. jednotka napájena z externího zdroje (TV, pomocná lokomotiva) zajistí předem výpravčí informování zaměstnanců JLV a.s.

##### 139.. Seznam povolených výjimek a udělených souhlasů z předpisů ČD ve vztahu ke SŘ

| Poř.číslo | Kým a kdy výjimka povolena | Č.j.: | Věc povolené výjimky | Článek, příloha SŘ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 – 160/02 | Generálním ředitelem ČD dne 18.12.2002 | TÚDC-17073/2002 | Výjimka z předpisu ČD P1 – vzdálenost středu kolejí č.7 a 9 | Článek SŘ č.14 |

##### 141. Bezpečnostní štítek

- V ŽST Choceň se bezpečnostní štítek neodevzdává.

- Zaměstnanec vlastní železniční stanice, nebo jiných organizačních jednotek (SDC, DKV a pod.) seznámí výpravčího s místem a rozsahem prací.

- Výpravčí označí pracovní místo na barevném monitoru počítače JOP. V telefonním zápisníku uvede údaje o místu práce a způsobu vyrozumívání včetně času označení a oba zápis podepíší (výpravčí a zaměstnanec). Po ohlášení zaměstnance o ukončení prací odstraní výpravčí z monitoru počítače označení místa práce. Ukončení prací a čas odstranění označení uvede v telefonním zápisníku. Oba zápis opět podepíší.

142. Podmínky pro dopravu vozů s malými koly

- Přeprava vozů s malými koly není možná v křižovatkových výhybkách přímým směrem (nesmí přes dvojitou srdcovku). Při jízdě všemi výhybkami v přímém i odbočném směru pouze rychlostí 20 km/h.

- Omezení v ŽST Choceň:‘
- při jízdě všemi výhybkami do odbočky musí být rychlost snížena na 20 km/h.
- průjezd výhybkami č.20a/b (kol.5), č.24a/b (kol.7) č.26a/b (kol.10), č.30a/b (kol.8) vozy Saadkms v přímém směru není dovolen.