ČESKÉ DRÁHY

JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU

S T A N I Č N Í   Ř Á D

ŽELEZNIČNÍ  STANICE

HLINSKO V ČECHÁCH

6. změna

Účinnost od 10. prosince 2006

......................................

dopravní kontrolor

Schválil: č.j.  1542/06 - ZDD              dne: …………….

......................................

VP UŽST Chrudim

Změna se týká ustanovení SŘ: rozsah znalosti a článků č. 1*, 3, 4, 8, 10.A, 14, 15, 22, 28*, 31.C, 54*, 55*, 57, 58.A, 65.A, 67, 87, 92, 100, 109, 133, 137 a 141

*ustanovení článků č. 1, 28, 54 a 55 nabývá účinnosti dne 1.1.2007

Změnový list:  - listy  číslo 2 - 7, 9 - 13, 16 - 18, 21, 22 - 25 vyměňte za nové listy.

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH

Za včasné zapracování přidělených změn v textu a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen.

| číslo změny | účinnost od | týká se ustanovení článků | Opravil | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | dne | podpis |  |
| 1 | 1.8.2003 | 1,3,4,15, 28,33, 54,55,73 | plně zapracována | 127/03 -11/2 ZDD |
| 2 | 1.4.2004 | 1, 8, 10.A, 11, 13, 15, 22, 25, 26, 28, 31.C, 32, 33, 54, 55, 57, 58.A, 65.A, 67,71, 75, 86, 87, 93, 100, 108, 109,116, 133 | plně zapracována | 127/04 -11/2 ZDD |
| 3 | 1.10.2004 | Rozsah znalostí, 1, 4, 10A, 15, 28, 33, 54, 55, 71, 73, 75, 58A, 92, 109, 116, 133, 137 | plně zapracována | 308/04 -11/2 ZDD |
| 4 | 12.12.2004 | Rozsah znalosti 55 | plně zapracována | 344/04 - 1/2 ZDD |
| 5 | 1.12.2005 | Rozsah znalosti, 1, 3, 4, 16, 22, 33, 58A, 73, 75, 92 | plně zapracována | 1839/05 - ZDD |
| 6 | 10.12.2006 | Rozsah znalosti, 1, 3, 4, 8, 10.A, 14, 15, 22, 28, 31.C, 54, 55, 57, 58.A, 65.A, 67, 87, 92, 100, 109, 133, 137, 141 |  |  | 1542/06 - ZDD |

R O Z S A H  Z N A L O S T I

| Pracovní zařazení (funkce, povolání) | Znalost : část, článek, příloha |
| --- | --- |
| Vrchní přednosta UŽST, dopravní náměstek VP, technický náměstek VP, přepravní náměstek VP, přednosta ŽST, dozorčí přepravy, dozorčí provozu, systémový specialista, IŽD, technolog, výpravčí | Úplná |
| Dozorci výhybek | A: čl. 1, 3, 4, 8, 9.C, 10.A, 10.B, 11, 13, 14, 16 B: celá část C: celá část F: čl. 54, 55, 56, 57, 60, 62, 63, 65.A, 67, 71, 72, 75, 77, 79, 86, 87, 89, 93, 97 G: celá část I: čl. 141 Přílohy č.: 1, 4, 5.A, 6, 8, 22, 29, 40, 47.A, 48, 58 |
| Nákladní pokladník Osobní pokladník | A: čl. 1, 3, 4, 7, 8, 9.C, 10.A, 11, 13, 14, 16 C: čl. 33 F: čl. 54, 55, 56, 58.A, 67, 92 I: čl. 137, 141 Přílohy č.: 26, 47.A, 48 |
| Staniční dělník | A: čl. 1, 7, 8, 9.C, 10.A, 11, 13, 14, 16 B: čl. 21 C: čl. 33 F: čl. 54, 55, 56, 67 I: čl. 137, 141 Přílohy č.: 26, 47.A, 47.B, 48, 58 |
| Stroj. prac. strojů | A: čl. 8, 9.C, 11, 10.A, 11, 13, 14, 15, 16 F: čl. 54, 55, 56, 92 Přílohy č.: 1, 18, 26, 47.A, 48, 58 |
| Obsluha vlaku | A: čl. 1, 3, 4, 7, 9.C, 13, 14 B: čl. 21, 22, 26, 32, 33 F: čl. 54, 55, 56, 57, 65.A, 65.B, 75, 89, 92 G: celá část Přílohy č.: 1, 4, 21, 29, 58 |
| Strojvedoucí | A: čl. 1, 3, 4, 7, 9.C, 13, 14 B: čl. 21, 22, 31.C, 32 F: čl. 54, 55, 56, 57, 62, 65.A, 65.B, 89, 92 G: celá část Přílohy: č. 1, 3, 4, 21, 29, 58 |
| Vozmistr | F: čl. 58.A, 92 |

Zaměstnanci, kteří nemají určenou úplnou znalost staničního řádu dle výše uvedených funkcí a pracovních činností, určuji znalost všech neuvedených článků staničního řádu a  jeho  příloh jako informativní.

A.VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1. Umístění, určení a organizační struktura stanice

Železniční stanice H l i n s k o  v  Č e c h á c h

leží v km 39,448 jednokolejné trati Havlíčkův Brod – Pardubice - Rosice nad Labem. Je stanicí:

-  smíšenou podle povahy práce,

-  mezilehlou po provozní stránce.

Sídlem vrchního přednosty uzlové železniční stanice je stanice Pardubice hl.n.

3. Vlečky odbočující ve stanici

- Vlečka ZZN a.s. Chrudim odbočuje z páté manipulační koleje výhybkou číslo 8.

- Vlečka mlékárna Hlinsko odbočuje výhybkou číslo 1 v km 38,114

- Přípojové  provozní řády  obou vleček uloženy v příloze č. 4 SŘ.

4. Hlásky, (hradla) , odbočky, vlečky a nákladiště, kolejové křižovatky, kolejové splítky a zastávky až k sousedním stanicím

Stružinec, zastávka leží v km 31,709 mezi stanicemi Ždírec nad Doubravou – Hlinsko v Čechách. Čekárna je zděná, nástupiště o délce 250 m. Osvětlení je elektrické, ovládané přes časovou buňku. Odbavení cestujících ve vlaku. Je přidělena UŽST Havlíčkův Brod.

Vítanov, zastávka leží v km 36,279 mezi stanicemi Ždírec nad Doubravou – Hlinsko v Čechách. Je vybavena krytým přístřeškem a nástupištěm o délce 85 m. Osvětlení je elektrické, ovládané přes časovou buňku. Odbavení cestujících ve vlaku. Je přidělena UŽST Pardubice.

Hlinsko-Kouty, zastávka leží v km 37,672 mezi stanicemi Ždírec nad Doubravou – Hlinsko v Čechách. Je vybavena krytým přístřeškem a nástupištěm o délce 150 m. Osvětlení je elektrické, ovládané přes časovou buňku. Odbavení cestujících ve vlaku. Je přidělena UŽST Pardubice.

Holetín, zastávka leží v km 42,934 mezi stanicemi Žďárec u Skutče – Hlinsko v Čechách. Čekárna je zděná, betonové nástupiště o délce 137 m. Osvětlení je elektrické, obsluhované závorářem ve službě. Výpravní oprávnění pro odbavování cestujících. Je přidělena UŽST Pardubice.

Raná, hradlo leží v km 45,515 mezi stanicemi Žďárec u Skutče – Hlinsko v Čechách. U koleje v úrovni hradla vyvýšené sypané nástupiště o délce 50 m pro výstup a nástup zaměstnanců do/ze služby. Osvětlení elektrické, obsluhuje hradlař. Je přidělena UŽST Pardubice.

Vojtěchov, zastávka leží v km 47,013 mezi stanicemi Žďárec u Skutče – Hlinsko v Čechách. Čekárna je zděná, nástupiště vyvýšené s betonovou obrubou o délce 162 m. Osvětlení je elektrické, ovládané přes časovou buňku. Odbavení cestujících ve vlaku. Je přidělena UŽST Pardubice.

Pokřikov zastávka leží v km 48,011 mezi stanicemi Žďárec u Skutče – Hlinsko v Čechách. Čekárna je zděná, nástupiště vyvýšené s betonovou obrubou o délce 162 m. Osvětlení je elektrické, ovládané přes časovou buňku. Odbavení cestujících ve vlaku. Je přidělena UŽST Pardubice.

7. Nástupiště

- 1  nástupiště nezvýšené mezi 1. – 3. kolejí v délce 210 m

- 1 nástupiště zvýšené betonové a částečně sypané mezi 1. – 2. kolejí,

betonové v délce 125 m, sypané zvýšené v délce 118 m

- 1 nástupiště zvýšené sypané mezi 4. – 2. kolejí v délce 247 m

- K přístupu cestujících na nástupiště slouží 4 přechodové můstky přes koleje číslo 4, 2 a 1, které jsou naproti budově pošty, kanceláře výpravčího, naproti čekárně a východu ze stanice.

8. Technické vybavení stanice

- Vodovod s pitnou vodou ve staniční budově, na nástupišti, ve služebních místnostech, hlavní uzávěr vody ve sklepě výpravní budovy, příchod do sklepa vchodem do služebních bytů

- plynové ústřední topení  vytápí výpravní budovu a veřejná WC, kotel je umístěn v osobní pokladně. Hlavní uzávěr plynu ve zděné skříni před staniční budovou.

- středisko SNV vybaveno 1 nakladačem T 174, 1 nakladačem DH 112,      1 dopravníkovým pásem zapuštěným v zemi u 4. manipulační koleje.

9.C. Elektrická silnoproudá zařízení

- Proudová soustava 3 PEN střídavá 380 V. Napájení elektrickou energií je zajištěno přípojkou samostatným kabelem z rozvodu VČE, náhradní zdroj není instalován.

- V případě nouzového vypnutí (požár, povodeň) je třeba vypnout     hlavní jistič v elektroměrovém rozvaděči umístěném v úschovně zavazadel.

- Seznam rozvaděčů - přívod z venkovního vedení kabelem do výpravní budovy, odtud do elektroměrového rozvaděče a do hlavního rozvaděče, oba umístěny v úschovně zavazadel. Do budovy SNV je samostatný přívod elektrické energie, hlavní jistič umístěn v útulku na chodbě budovy SNV. Zabezpečovací zařízení je napájeno z hlavního rozvaděče

10.A. Elektrické osvětlení

- Elektrické osvětlení na majácích - sodíkové výbojky, ve vnitřních prostorách služebních místností a prostor pro cestující - zářivkové osvětlení.

- Venkovní prostory osvětleny 6 majákovými stožáry s reflektory. Na ždíreckém záhlaví doplněny 3 stožáry JŽ a výbojkovými visacími lampami. Na žďáreckém záhlaví 7 zahradních stožárů s výbojkovými zářivkami. Kliky jsou uloženy na St. I., žebříky na St II. a ve skladišti. Svítidla čistí a vadné zdroje vyměňují pracovníci SDC SEE Pardubice.

- Ovládání osvětlení je na rozvodné desce u výpravčího v dopravní kanceláři.

- Použité světelné zdroje: sodíkové výbojky 400W, výbojky RVL 250 W, zářivkové trubice 40 W, žárovky 40 až 200 W.

- Údržbu elektrického zařízení provádějí pracovníci SCD SEE Pardubice.

- Za osvětlování venkovních prostor, prostor pro cestující a úsporná opatření odpovídá výpravčí ve službě.

- Zásuvkové stojany  jsou umístěny ve směru od Ždírce nad Doubravou u 4. koleje 20 m od výhybky číslo 6; u 5. koleje u majákového stožáru č. 2 a proti schůdkům skladiště; u budovy kulturní místnosti; u skladiště hořlavin; u šachty pásového vykladače u 4. koleje, mezi 3. a 5. kolejí  naproti vrátku SNV.

10.B. Nouzové osvětlení

Při výpadku elektrické energie zajistí výpravčí nouzové osvětlení dopravní kanceláře a prostor pro cestují (vestibul) vhodným použitím návěstních svítilen uložených v dopravní kanceláři.

11. Přístupové cesty ve stanici

- Přístupová cesta  na St. I - cestou po veřejné komunikaci okolo zdravotního střediska přes přejezd v km 39,167 ke schodišti St. I.

- Přístupová cesta na St. II - z veřejné komunikace na přejezd v km 39,678 a odtud po stezce mezi 2. a 4. kolejí přes přechod ve 4. koleji ke St. II.

- Všichni ostatní zaměstnanci používají veřejné komunikace.

- Ústupové cesty jsou shodné s přístupovými.

13. Opatření při úrazech

Uložení záchranných prostředků a pomůcek:

- 1 skříňka první pomoci uložena v dopravní kanceláři

- 1 skříňka umístěna na St. I a St. II

- 1 skříňka umístěna na hradle Raná

- 1 skříňka uložena na stanovišti Holetín

- 2 zdravotní nosítka uložena v úschově zavazadel

Telefonní čísla zdravotnických zařízení uvedena na vývěskách v dopravní kanceláři a v „Obalu mimořádné události“.

14. Místa ve stanici, kde není dodržen volný schůdný a manipulační prostor

- km 39,200 - základ osvětlovacího majáku vpravo výhybky č. 2

- km 39,285 - 39,300 - montážní jáma v koleji č. 1

- km 39,297 - 39,400 - rampa u koleje č. 4 vpravo

- km 39,435 - 39,475 - zábradlí u koleje č. 4 vpravo

- km 39,478 - základ osvětlovacího majáku u koleje č. 4 vpravo

- km 39,435 - 39,475 - rampa u koleje č. 4 vpravo

- km 39,727 - výsypná jáma u koleje č. 4 vpravo

- km 39,750 - rozvodná skříň u koleje č. 4 vpravo

- km 39,755 - objekt s navijákem  u koleje č. 4 vpravo

- km 39,755 - 39,800 skládka železného šrotu u koleje č. 4 vpravo

- km 39,800 - rolna s navijákem u koleje č. 4 vpravo

- km 39,790 - rozvodná skříň mezi kolejemi  č. 3 a 5

- km 39,815 - rolna u koleje č. 4 vpravo,

- km 39,860 - rozvodná skříň u koleje č. 4 vpravo

V obvodu stanice dále osvětlovací sloupy, závaží a návěstidla výhybek a výkolejek, stojany na zarážky, telefonní sloupky, traťové značky (hektometrovníky, sklonovníky apod.)

15. Uložení klíčů od budov a jejich náhradních klíčů

Klíče od budov a jiných místností jsou uloženy u výpravčího v dopravní kanceláři. Náhradní klíče od všech místností jsou uloženy v zasklené skříňce v dopravní kanceláři.

- Zajištění služebních místností při opuštění pracoviště

Zaměstnanci musí mít k opuštění pracoviště vždy souhlas výpravčího. Pracoviště lze opustit jen na nezbytně nutnou dobu. Uzamknou služební místnost a klíč od ní si ponechají v úschově.

Dozorci výhybek, kteří nastupují výluku služby nebo stanovenou nepřítomnost dopravních zaměstnanců a končí službu, uloží klíč od služební místnosti na stanoviště u výpravčího.

Výpravčí opuštění pracoviště ohlásí výpravčím sousedních stanic.

Pracoviště lze opustit jen na dobu nezbytně nutnou. Uzamkne služební místnost a klíč si ponechá u sebe v úschově.

Výpravčí, který nastupuje výluku dopravní služby, ohlásí ukončení dopravní služby výpravčím sousedních stanic, uzamkne služební místnost a klíč si ponechá u sebe.

B. Koleje, výhybky výkolejky a zařízení boční ochrany

21. Koleje a jejich užitečná délka

| Kolej | Užitečná délka [m] | Omezená polohou (námezníků, výhybek č., výkolejek, konec vl. cesty) | Účel použití a jiné poznámky (snížená rychlost, správce zařízení, není-li jím SDC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

a) dopravní

| 1 a | 909 | mezi návěstidly L - Lc | Hlavní kolej vjezd.,odjezd. a průjezd. pro všechny vlaky |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 614 | mezi návěstidly konec vl. cesty | Hlavní kolej vjezdová, odjezdová, průjezdová pro všechny vlaky |
| 2 | 636 | mezi náv. konec vl. cesty a výhybkou č. 11 | Vjezdová, odjezdová, průjezdová pro všechny vlaky |
| 3 | 630 | mezi náv. konec vl. cesty a mámezníkem výh. č. 5 | Vjezdová, odjezdová, průjezdová pro všechny vlaky |

b) manipulační

| 4 | 655 | hrot výh. č. 6 a Vk 3 | nakládková a vykládková kolej |
| --- | --- | --- | --- |
| 4a | 34 | námezník výh. č.6 a zarážedlo | odstavná kusá kolej |
| 5 | 586 | hrot výh. č. 7 a Vk 2 | nakládková a vykládková kolej, odstavná pro správky, deponované vozy, hořící vozy |
| 5 a | 93 | námezník výh. č. 7 a zarážedlo | nakládková a vykládková kolej |

22. Seznam výhybek, výklenek a kolejových zábran

| Ozna-čení | Obsluha | zabezpečení | Ohřev nebo ČD T 100 čl.23 | Prosvětlování | Údržba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jak | odkud/ kým |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ručně | zaměstnanec posunové čety | výměnovým zámkem 19/(, klíč v kontrolním odtlačném zámku výh. č.1 a kontrolní odtlačný zámek 21/( klíč ve Vk 1 | ne | viaflex | SDC |
| 2 | ručně | dozorce výhybek St.I | výměnovým zámkem do obou směrů 6/(5/( | ne | viaflex | dozorce výhybek St.I |
| 3 | ručně | dozorce výhybek St.I | kontrolním výměnovým zámkem do přímého směru 3/( | ne | viaflex | dozorce výhybek St.I |
| 4 | ručně | dozorce výhybek St.I | výměnovým zámkem do obou směrů 15/(( | ne | viaflex | dozorce výhybek St.I |
| 5 | ručně | dozorce výhybek St.I | kontrolním výměnovým zámkem do přímého směru 22/( | ne | viaflex | dozorce výhybek St.1 |
| 6 | ručně | dozorce výhybek St.I | výměnovým zámkem do přímého směru 2/( klíč ve výhybce č. 3 | ne | viaflex | dozorce výhybek St.I |
| 7 | ručně | dozorce výhybek St.I | výměnovým zámkem do přímého směru 12/( klíč ve výhybce č. 5 | ne | viaflex | dozorce výhybek St.I |
| 8 | ručně | zaměstnanec posunové čety | výměnovým zámkem do přímého směru 31/( klíč ve výhybce S1 | ne | viaflex | dozorce výhybek St.I |
| 9 | ručně | dozorce výhybek St.II | výměnovým zámkem do přímého směru 7/(klíč ve Vk2 | ne | viaflex | dozorce výhybek St.II |
| 10 | ručně | dozorce výhybek St.II | výměnovým zámkem do obou směrů 20/(1/( | ne | viaflex | dozorce výhybek St.II |
| 11 | ručně | dozorce výhybek St.II | výměnovým zámkem do přímého směru 11/ (, klíč ve Vk3 | ne | viaflex | dozorce výhybek St.II |

| Ozna-čení | Obsluha |  | zabezpečení | Ohřev nebo ČD T 100 čl.23 | Prosvětlování | Údržba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jak | odkud/ kým |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | ručně | zaměstnanec posunové čety | výměnovým zámkem do obou směrů 14/(, 17/ ( | ne | viaflex | dozorce výhybek St.II |
| Vk1 | ručně | dozorce výhybek St.II | kontrolním zámkem s výhybkou č.1 18/(, klíč v EZ 1 | ne | ne | SDC |
| Vk2 | ručně | dozorce výhybek St.II | kontrolním zámkem s výhybkou č.9, 9/( | ne | ne | dozorce výhybek St.II |
| Vk3 | ručně | dozorce výhybek St.II | kontrolním zámkem s výhybkou č. 11 24/( | ne | ne | dozorce výhybek St.II |
| S 1 | ručně | zaměstnanec posunové čety | kontrolním zámkem s výhybkou č. 8 76/( klíč u výpravčího | ne | ne | dozorce výhybek St.II |

  - Sloupec 3: u ručně stavěných výhybek se uvádí místo „odkud“ kým

  - 1 přenosný výměnový zámek neuzamykatelný uložen v dopravní kanceláři

  - 1 přenosný výměnový zámek neuzamykatelný uložen na stanovišti  I

  - 1 přenosný výměnový zámek neuzamykatelný uložen na stanovišti  II

25. Výhybky, které musí být uzamčeny, jsou-li při jízdě vlaku pojížděny po hrotu.

- Na stanovišti II: výhybky číslo 9, 10, 11 a 12.

- Úschova hlavních klíčů od výhybek, výkolejek a kolejových zábran.

- za vlakové dopravy i mimo vlakovou dopravu má hlavní klíče od výhybek a výkolejek:

- výpravčí - od výhybek číslo S1/8 v dopravním stole

prostřednictvím tlačítka elektromagnetického zámku EZ 1 klíč Vk 1/1t/1

- dozorce výhybek St. I - od výhybek číslo 2,4 v ústředním zámku

od výhybek 3/6 a 5/7 ve stavědlovém přístroji

na zástrčkových klíčích

- dozorce výhybek St. II - od výhybek 10 a 12 v ústředním zámku

klíče Vk 3/11 a Vk 2/9 ve stavědlovém

přístroji na zástrčkových klíčích

- Výsledný klíč od ústředního zámku za vlakové dopravy je na St. I a St. II uložen ve skříňce k tomu určené.

- Pečetění náhradních klíčů:

Kromě vrchního přednosty UŽST může náhradní klíče pečetit přednosta ŽST Chrudim.  Pečetidlo je uloženo u přednosty ŽST Chrudim. Označení pečetidla je „Pražská dráha železniční stanice Chrudim“.

- ZABEZPEČOVACÍ  A  TELEKOMUNIKAČNÍ  ZAŘÍZENÍ

31.A. Zabezpečovací zařízení ve stanice

Zabezpečovací zařízení I. Kategorie - světelná vjezdová návěstidla s předvěstmi, světelná odjezdová společná návěstidla, světelné cestové návěstidlo, světelné seřaďovací návěstidlo, všechna bez závislosti na výhybkách.

Popis a obsluha viz. příloha číslo 5A staničního řádu.

31.B. Zabezpečovací zařízení v přilehlých mezistaničních úsecích

V mezistaničním úseku Ždírec nad Doubravou - Hlinsko v Čechách a Hlinsko v Čechách - Žďárec u Skutče je traťové zabezpečovací zařízení II.kategorie - releový poloautomatický blok (RPB).

V mezistaničním úseku Hlinsko v Čechách - Žďárec u Skutče rozděleném na dva traťové oddíly hradlem Raná, je traťové  zabezpečovací zařízení II. kategorie  - releový poloautomatický blok.

Popis a obsluha je uvedena v příloze 5A staničního řádu.

31.C Přejezdová zabezpečovací zařízení

| Poloha (km) | Druh ko- munikace | Typ a kat. PZZ | Poznámka. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Traťový úsek | Ždírec nad Doubravou - Hlinsko v Čechách |
| 27,966 | silnice I třídy | PZS 1ZI typ SSSR se závorami | Obsluha S – automaticky; L - ručně. Ovládací úseky S - 28,740 - 27,966; L- 27,627- 27,966. Závislý na náv.LR, ovl. spol. s tlačítkem jako PZS v km 27,634- výpr. ŽST Ždírec n. D. |
| 28,752 | silnice IV třídy | PZS 3SI typ SSSR bez závor | Obsluha automaticky. Ovládací úseky S - 29,295 - 28,752 L - 28,001 - 28,752. Kontrola přejezdu výpravčí ŽST Ždírec n. D. |
| 30,305 | silnice IV třídy | PZM 2 | Trvale uzamčeny. Obsluha ručně na požádání. Zaměstnanec SDC. Klíč u SDC, TO Havlíčkův Brod II. |
| 31,711 | zastávka | Stružinec |  |
| 31,740 | silnice III třídy | PZS 3 SI AŽD 71 bez závor | Ovládání automaticky. Ovládací úseky S - 32,496-31,740 L - 31,168 - 31,740. Kontrola přejezdu výpravčí ŽST Hlinsko v Čechách. |
| 33,183 | silnice IV třídy | PZS 3SI VÚD | Ovládání automaticky. Ovládací úseky S - 34,819-33,183 L - 32,496 - 33,183. Kontrola přejezdu výpravčí ŽST Hlinsko v Čechách. |
| 33,625 | silnice IV třídy | PZS 3SI VÚD | Ovládání automaticky. Ovládací úseky S - 34,819-33,625 L - 32,496 - 33,625. Kontrola přejezdu výpravčí ŽST Hlinsko v Čechách. |
| 34,239 | silnice IV třídy | PZS 3SI VÚD | Ovládání automaticky. Ovládací úseky S - 35,346-34,239 L - 32,496 - 34,239. Kontrola přejezdu výpravčí ŽST Hlinsko v Čechách. |
| 35,359 | silnice IV třídy | PZS 3SI typ SSSR bez závor | Ovládání automaticky. Ovládací úseky S - 36,008-35,359 L - 34,819 - 35,359. Kontrola přejezdu výpravčí ŽST Hlinsko v Čechách. |
| 36,017 | silnice III třídy | PZS 3SBI typ SSSR bez závor | Ovládání automaticky. Ovládací úseky S - 36,586-36,017 L - 35,368 - 36,017. Kontrola přejezdu výpravčí ŽST Hlinsko v Čechách. |
| 36,279 | zastávka | Vítanov |
| 36,326 | silnice IV třídy | PZS 3SI typ SSSR bez závor | Ovládání automaticky. Ovládací úseky S - 37,424-36,326 L - 35,368 - 36,326. Kontrola přejezdu výpravčí ŽST Hlinsko v Čechách. |
| 36,593 | silnice IV třídy | PZS 3SI typ SSSR bez závor | Ovládání automaticky. Ovládací úseky S - 37,424-36,539 L - 36,033 - 36,539. Kontrola přejezdu výpravčí ŽST Hlinsko v Čechách. |
| 36,832 | silnice IV třídy | PZS 3SBI typ SSSR bez závor | Ovládání automaticky. Ovládací úseky S - 37,424-36,832 L - 36,033 - 36,832. Kontrola přejezdu výpravčí ŽST Hlinsko v Čechách. |
| 37,613 | silnice IV třídy | uzamčená břevna | Obsluha na požádání, jinak uzavřeny.Na požádání otvírá SDC. Klíč u SDC, TO Havlíčkův Brod II. |
| Poloha (km) | Druh ko- munikace | Typ a kat. PZZ | Poznámka |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 37,672 | zastávka | Hlinsko-Kouty |
| 39,448 | ŽST | Hlinsko v Čechách |
| 38,803 | silnice II třídy | PZS1 ZNLI typ SSSR se závorami | Obsluha:S - ručně ŽST Hlinsko dozorce výh. St.I;L (Lc) automaticky.Ovládací úseky S - ručně, L - 37,873 - 38,803. Ve směru od HB PZS ovl. jízdou vlaku od km 39,138 závislé na odj.náv SB a seř. návěst. Se1. Ovládací prvky na St 1, kontrola u výpravčího a na St I. |
| 39,167 | silnice III třídy | PZM 2 | Obsluha ručně St. I. ŽST Hlinsko. Závislé na odjezdovém návěstidle SB a vjezdovém Lc. |
| 39,678 | silnice IV třídy | PZM 1 | Obsluha ručně ze St. II ŽST Hlinsko v Č V základní poloze otevřeny. |
|  | Traťový | úsek | Hlinsko v Čechách - Žďárec u Skutče |
| 42,644 | silnice IV třídy | PZM 1 | Obsluha ručně ze zastávky Holetín. V základní poloze otevřeny. |
| 42,901 | silnice IV třídy | PZM 2 | Obsluha ručně ze zastávky Holetín. V základní poloze otevřeny. |
| 42,934 | zastávka | Holetín |  |
| 44,724 | silnice IV třídy | PZS3SNLI AŽD 71 bez závor | Obsluha - hradlař Raná, ovládání ručně Závislé na návěstidle So ovládací prvky a kontrola hradlo Raná |
| 45,487 | Hradlo | Raná |  |
| 45,505 | silnice IV třídy | PZS3SNLI AŽD 71 bez závor | Obsluha - hradlař Raná, ruční ovládání Závislé na návěstidlech Lo a So, ovládací prvky a kontrola hradlo Raná |
| 46,094 | silnice IV třídy | PZS3SNLI AŽD 71 bez závor | Poloha ovládacích úseků S - 46,904 - 46,094; L - ruční ovládání, Závislé na návěstidle Lo, ovládací prvky a kontrola hradlo Raná |
| 46,677 | silnice III třídy | PZS3 SBI typ VÚD | Ovládání automaticky. Ovládací úseky L - 46,059 - 46,677;S 47,332 - 46,677. Kontrola na hradla Raná |
| 46,918 | silnice III třídy | PZS 3 SBI typ VÚD | Ovládání automaticky. Ovládací úseky S - 48,076 - 46,918;L 46,059 - 46,918. Kontrola na hradla Raná |
| 47,013 | zastávka | Vojtěchov |  |
| 48,011 | zastávka | Pokřikov |  |
| 48,085 | silnice III třídy | PZS 3 SBI typ VÚD | Ovládání automaticky. Ovládací úseky S - 49,023 - 48,085;L 47,332 - 48,085. Kontrola na hradla Raná |
| 48,421 | silnice IV třídy | PZS 3 SBI typ VÚD | Ovládání automaticky. Ovládací úseky S - 49,023 - 48,421;L 47,332 - 48,421. Kontrola na hradla Raná |
| 48,608 | silnice III třídy | PZS 3SBI AŽD 71 bez závor | Ovládání automaticky. Ovládací úseky S - 49,974 - 48,608;L 47,332 - 48,608. Kontrola na hradla Raná |
| Poloha (km) | Druh ko- munikace | Typ a kat. PZZ | Poznámka |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 49,035 | silnice IV třídy | PZS 3SBI AŽD 71 bez závor | Ovládání automaticky. Ovládací úseky S - 49,974 - 49,035;L 48,101 - 49,035. Kontrola na hradla Raná |
| 49,957 | silnice IV třídy | PZS 3SBI AŽD 71 bez závor | Ovládání automaticky. Ovládací úseky S - 51,047 - 49,957;L 49,023 - 49,957. Kontrola na hradla Raná |
| 51,060 | silnice IV třídy | PZS 3SBI typ SSSR bez závor | Ovládání automaticky. Ovládací úseky S - 52,050 - 51,060;L 50,398 - 51,060. Kontrola výpravčí ŽST Žďárec u Skutče |
| 51,626 | silnice IV třídy | PZS 3SBI typ SSSR bez závor | Ovládání automaticky. Ovládací úseky S - 52,426 - 51,626;L 50,398 - 51,626. Kontrola výpravčí ŽST Žďárec u Skutče |
| 52,066 | silnice III třídy | PZS 3SBI typ SSSR bez závor | Ovládání automaticky. Ovládací úseky S - 52,869 - 52,066;L 51,072 - 52,066. Kontrola výpravčí ŽST Žďárec u Skutče |
| 52,435 | silnice IV třídy | PZS 3SBI typ SSSR bez závor | Ovládání automaticky. Ovládací úseky S - 53,812 - 52,435;L 51,646 - 52,435. Kontrola výpravčí ŽST Žďárec u Skutče |
| 52,879 | silnice IV třídy | PZS 3SBI typ SSSR bez závor | Ovládání automaticky . Ovládací úseky S - 53,812 - 52,879;L 52,075 - 52,879. Kontrola výpravčí ŽST Žďárec u Skutče |
|  | ŽST | Žďárec u Skutče |

32. Seznam hlavních návěstidel a jejich předvěstí, ostatních nepřenosných návěstidel platných pro posun, indikátorů a návěstidel pro zkoušku brzdy

| Návěstidlo, druh a označení | Poloha v km | Odkud se obsluhuje | Rozsvícení | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Světelná předvěst „Př - L“ | 37,045 | samočinně podle vj. návěstidla |  | Tvoří samostatnou předvěst pro vjezdové návěstidlo „L“. |
| Světelné vjezdové návěstidlo „L“ | 37,873 | dopravní kancelář výpravčí |  | Zároveň předvěst pro cestové návěstidlo. PN vzdálenost od krajní výhybky č.1-241 m označník od krajní výhybky 191 m. Telefon přivol. okruh. |
| Světelné cestové návěstidlo „Lc“ | 38,784 | dozorce výhybek St.I |  | PN, návěst Posun dovolen. Telefon. |
| Světelné seřaďovací návěstidlo „Se - 1“ | 38,839 | dozorce výhybek St.I |  | Určeno pro posun na kolej č.1 a obsluhu Vlečky mlékárna Hlinsko |
| Světelné odjezdové návěstidlo „SB“ | 39,173 | dozorce výhybek St.I |  | Společné pro koleje č.1, 2, 3 do Ždírce nad Doubravou. |
| Světelné odjezdové návěstidlo „LR“ | 39,971 | dozorce výhybek St.II |  | Společné pro koleje č.1, 2, 3 do Žďárce u Skutče. |
| Světelné vjezdové návěstidlo „S“ | 40,335 | dozorce výhybek St.II |  | PN, Vzdálenost od krajní výhybky č.12-364 m. Označník od krajní výhybky 314 m. Telefon přivolávací okruh. |
| Světelná předvěst „Př - S“ | 41,055 | samočinně podle vj. návěstidla |  | Samostatná předvěst pro vjezdové návěstidlo „S“. |
| Seřaďovací návěstidlo | 39,178 | neobsluhuje se | ne neproměnné | V ukončení kusé koleje 5a pouze „Posun zakázán“ |
| Seřaďovací návěstidlo | 39,211 | neobsluhuje se | ne neproměnné | V ukončení kusé koleje 4a pouze „Posun zakázán“ |
| Označník 1směr Ždírec n.D. | 37,825 | neobsluhuje se | ne neproměnné | 191 m od výh č. 1 |
| Označník 2 směr Žďárec u Skutče | 40,285 | neobsluhuje se | ne neproměnné | 314 m od výh č. 12 |

33. Telekomunikační a informační zařízení

- Telefonní okruhy.

Traťový telefon   		VT 04 - 67d   	Ždírec nad D. - Hlinsko v Č.

Traťový telefon     	VT 04 - 67e   	Hlinsko v Č. - Žďárec u Skutče

Hláskový telefon   	VL 04 - 67d  	Ždírec n.D. - Hlinsko v Čechách

Hláskový telefon   	VL 04 - 67e  	Hlinsko v Čechách - Raná

Vjezdový L            	JN                	samostatný okruh výpravčí Hlinsko

Vjezdový Lc         	JN,V,L         	samostatný okruh výpravčí Hlinsko

výhybkářský         	VV               	doprava – St. I a St. II

aut.ústředna 		(AUT)

- Staniční rozhlas

Jeden samostatný rozhlasový okruh, který je určen pro informování cestujících. Na rozhlasové ústředně MRÚ je zapojena větev V 1 - nástupiště, čekárna, vestibul. Technická dokumentace v příloze 5 F SŘ.

- Radiové spojení.

V obvodu železniční stanice Hlinsko v Čechách je používáno radiové spojení - síť manipulačních vlaků Havlíčkův Brod - Hlinsko v Čechách pro řízení posunu pouze mezi doprovodem vlaků.

- Výpočetní technika

V dopravní kanceláři je umístěn počítač s úlohou MIS, CEVIS.

- Ostatní informační zařízení

služební hodiny umístěny ve všech služebních místnostech, v čekárně, vestibulu, na nástupišti a na peronu - dálkově řízeny a ovládány z ústředny Havlíčkův Brod.

F. ORGANIZACE  DOPRAVNÍHO  PROVOZU

##### 54. Určený zástupce vrchního přednosty stanice uzlové železniční stanice

Vrchního přednostu uzlové ŽST zastupuje přepravní náměstek vrchního přednosty.

##### 55. Vedoucí zaměstnanci uzlové železniční stanice pověření kontrolní činností

Kontroly výkonu služby dopravních zaměstnanců provádí podle plánu kontrolní činnosti vrchního přednosty UŽST tito vedoucí zaměstnanci: dopravní náměstek vrchního přednosty, technický náměstek vrchního přednosty, přepravní náměstek vrchního přednosty, přednosta ŽST, dozorčí přepravy, dozorčí provozu, systémový specialista, IŽD a technolog.

V mimopracovní době a po dobu nepřítomnosti zaměstnanců výše uvedených zaměstnanců zastupuje vrchního přednostu UŽST výpravčí ŽST Hlinsko v Čechách  ve službě.

### 56. Dozorčí provozu ve směnách, staniční dispečeři a výpravčí, jejich stanoviště a  vzájemné vztahy.

Ve službě je jeden výpravčí, stanoviště má v dopravní kanceláři ve        výpravní budově. Výpravčí je vedoucí směny a je nadřízen všem zaměstnancům ve službě. Provádí obsluhu výpočetní techniky.

57. Staniční dozorci, signalisté, dozorci výhybek a výhybkáři, jejich stanoviš-

tě (stavědla) a vzájemné vztahy.

- Obvody pro přestavování výhybek za vlakové dopravy a při posunu:

-  dozorce výhybek St. I obsluhuje výhybky číslo 2, 3, 4, 5, 6, 7

-  dozorce výhybek St. II obsluhuje výhybky číslo 9, 10, 11, 12, Vk2, Vk3

-  výhybky číslo 1, 8, S1 a Vk 1 obsluhuje posunová četa.

- Pomocné stavědlo č. 1 při obsluze Vlečky mlékárna Hlinsko obsluhuje po udělení souhlasu výpravčím posunová četa, za obsluhu odpovídá zaměstnanec řídící posun.

58.A. Ostatní zaměstnanci vlastní stanice podílející se na výkonu dopravní služby.

- Stojí-li ve stanici vozy nebo na vlečkách mlékárny Hlinsko a ZNZ déle než 7 dní (viz příloha č. 25 k předpisu ČD D 2) a mají-li být zařazeny do vlaku nebo s vozy má být posunováno oznámí nákladní pokladník čísla těchto vozů výpravčímu, který pokud neodjely a mají být zařazeny do vlaku, je předá střídajícímu výpravčímu v písemné odevzdávce dopravní služby.

- Nákladní pokladník oznámí výpravčímu i vozy připravené k odjezdu, které byly odstaveny déle než 30 kalendářních dnů. U takovýchto vozů musí vždy vykonat vozmistr jejich výchozí technickou prohlídku. Výpravčí objedná vozmistra UŽST Pardubice.

60.  Odevzdávky  dopravní služby.

- Písemně, osobně a ústně odevzdávají dopravní službu výpravčí, dozorci  výhybek.  Vzory odevzdávek dopravní služby jsou  uvedeny v příloze č. 8  SŘ. Výpravčí, dozorci výhybek odevzdávají dopravní službu v Knize odevzdávek dopravní služby.

- Odevzdávku dopravní služby při postavené vlakové cestě je dovoleno uskutečnit, výpravčí a dozorci výhybek uvedou tuto skutečnost v bodě 9 odevzdávky dopravní služby. Za veškerá dopravní opatření odpovídá odevzdávající zaměstnanec.

62. Jízdy speciálních vozidel v obvodu stanice

- Sněhové pluhy nesmějí jezdit po koleji číslo 4 u obou ramp a v pracovní poloze u nástupiště mezi 1 a 2 kolejí.

- Sněhové pluhy nelze ve stanici otáčet.

63. Povolené úpravy dopravní dokumentace

Výpravčí upraví sloupec Dopravního deníku:

-  č. 12, který nadepíše „dojel/odjel celý“ (viz čl. 71 SŘ)

-  č. 17, který nadepíše „posun ukončen, záhlaví volné“ (viz čl. 75 SŘ)

Dozorce výhybek upraví sloupec Zápisníku volnosti a správného postavení  vlakové cesty č. 4, který nadepíše „dojel/odjel celý“ (viz čl. 71 SŘ)

65.A. Zajištění vozidel proti ujetí

- ŽST Hlinsko v Čechách leží na spádu  směrem k ŽST Ždírec n.D. a má tyto sklonové poměry:

- od vjezdového návěstidla „L“ k výhybce č. 6 je stavební stoupání 10(

- od výhybky č. 6  k Vk 3 je ve vodorovné poloze

- od Vk 3 po výhybku č.12 je stavební stoupání 10(

- od výhybky č.12 k vj. návěstidlu „S“ je stavební stoupání 15(

- Na zajištění dozírá výpravčí a dozorci výhybek stavědla St.I a St.II, každý ve svém obvodu, který je shodný s obvodem pro zjišťování volnosti vlakové cesty vždy po ukončení posunu.

- Uložení zajišťovacích prostředků je uvedeno v článku č. 116 SŘ.

65.B. Způsob zajištění vlaku při vykonávání jednoduché a úplné zkoušky brzdy a odpovědnost za odstranění zařízení , kterým byl vlak  zajištěn

- Po přivěšení hnacího vozidla lze odstranit zarážky a povolit ruční brzdy.

- Do vykonávání jednoduché  nebo úplné zkoušky brzdy musí být vozidla                zajištěna přímočinnou brzdou hnacího vozidla.

67. Ohlašování změn ve vlakové dopravě

- Výpravčí ohlašuje změny ve vlakové dopravě do 20 minut po obdržení telefonicky dozorcům výhybek St.I a St.II, závoráři Holetín, hradlaři Raná a ústně staničnímu dělníkovi, osobnímu a nákladnímu pokladníkovi, pokud se jich změny týkají.

71. Způsob zjištění, že vlak dojel/odjel celý.

- V případech, kdy dozorce výhybek nemůže ohlásit obsluhou zabezpečovacího zařízení, že vlak (PMD) dojel nebo odjel celý a uvolnil zadní námezník nejméně na 20 metrů a při zavedení hlášení, že vlak dojel / odjel celý zapíše dozorce výhybek  čas hlášení  do upraveného  sloupce číslo 4  a výpravčí  do upraveného sloupce číslo 12 (viz čl. 63 SŘ)

- Toto hlášení smí dozorce výhybek provést, když příslušné návěstidlo je v poloze „Stůj“ a jeho ovládací prvek je v základní poloze.

72. Používání upamatovacích pomůcek

- Výpravčí  použije varovného štítku  zavěšením na tlačítko příslušného

návěstního hradla odjezdového návěstidla:

-  při jízdě nezavěšeného postrku k určenému místu na trati

-  při poruše traťového souhlasu RPB s přijatým souhlasem po přijetí

vlaku (oproti udělenému souhlasu)

-  je-li dán souhlas k posunu mezi dopravnami

-  ihned po zahájení výluky traťové koleje

- Na tlačítko udělení souhlasu RPB si výpravčí zavěsí varovný štítek:

-  při poruše traťového souhlasu RPB s přijatým souhlasem, je-li zavede-	          no telefonické dorozumívání,

-  při jízdě PMD do sousední stanice nebo do km širé trati a zpět.

73. Náhradní spojení

- Při poruše  RPB v mezistaničních úsecích Hlinsko v Čechách - Ždírec nad Doubravou a Hlinsko v Čechách - Žďárec u Skutče, je-li zaveden telefonický způsob dorozumívání použije výpravčí v případě poruchy traťového telefonu.

| ŽST | ( Český Telecom | ( drážní ATU |
| --- | --- | --- |
| Ždírec nad Doubravou | 972 643 561 | 972 643 561 |
| Žďárec u Skutče | 972 643 555 | 972 643 555 |

Nelze-li navázat  spojení na žádném z uvedených spojení a došlo-li současně i k poruše RPB, nastalo nemožné dorozumění.

75. Vlaková cesta, zjišťování volnosti vlakové cesty

- ŽST je rozdělena na čtyři obvody pro zjišťování volnosti vlakové cesty:

- První obvod: obvod dozorce výhybek St.I - od cestového návěstidla „Lc“ až k začátku budovy skladiště od St.I, vlevo od výpravní budovy.

- Druhý obvod: obvod výpravčího - od konce budovy skladiště až k přejezdu v km 39,678

- Třetí obvod: obvod dozorce výhybek St. II - od přejezdu v km 39,678 k vjezdovému návěstidlu „S“ od Žďárce u Skutče

- Čtvrtý obvod: obvod výpravčího - optickou kontrolou od vjezdového návěstidla „L“ k cestovému návěstidlu „Lc“

- V případě neobsazení pracoviště dozorce výhybek St. I (např. SNDZ) tvoří ŽST dva obvody vlakové cesty:

- První obvod: obvod výpravčího - od vjezdového návěstidla „L“ k přejezdu v km 39,678

- Druhý obvod: obvod dozorce výhybek St. II - od přejezdu v km 39,678 k vjezdovému návěstidlu „S“

- Obvody pro zjišťování volnosti vlakové cesty jsou vyznačeny v náčrtku stanice v příloze číslo 1 tohoto staničního řádu .

- Zjišťování volnosti vlakové cesty se provádí pohledem.

- Při poruše optické kontroly lze obvod mezi vjezdovým návěstidlem „L“ a cestovým návěstidlem „Lc“ považovat za volný jestliže:

- poslední vlak přijel celý

- došla odhláška za posledním vlakem

- PMD byl ukončen

- zaměstnanec oprávněný řídit posun po ukončení posunu před očekávaným vlakem ohlásí, že nepřehledný úsek uvolnil od všech vozidel. Časový údaj ohlášení a jméno zaměstnance zapíše výpravčí do upraveného sloupce číslo 17 dopravního deníku.

77. Postup při přípravě vlakové cesty

- Dozorci výhybek před ohlášením provedení přípravy vlakové cesty výpravčímu zastrčí klíče od výměn do příslušných otvorů ústředního zámku, otočí výsledným klíčem příslušné koleje, čímž se rozsvítí žárovka na optické kontrole určené koleje výpravčímu na kolejové desce v dopravní kanceláři. Výsledný klíč zavěsí do skříňky na zavěšování klíčů na vyznačené místo. Výpravčí po obdržení hlášení o provedené přípravě vlakové cesty od dozorců výhybek se přesvědčí pohledem, zda na kolejové  desce s optickou kontrolou svítí kontrolní žárovka na určenou kolej a teprve pak uvolní návěstní vložku stavědlového přístroje. Při jízdách po hrotu musí optická kontrola svítit při odjezdu vlaku směr Žďárec u Skutče.

- Při odjezdu vlaku nezasahuje-li vlaková cesta do obvodu dozorce výhybek na opačné straně, nemusí být tento přítomen přípravě vlakové cesty.

- Obsluha přivolávacího návěstidla vjezdových návěstidel je uvedena v příloze č. 5 A Staničního řádu.

- Telefonické hlášení o provedení přípravy vlakové cesty se uskutečňuje po výhybkářském spojení. V případě poruchy ohlášení provede písemně dozorce výhybek časovým údajem a podpisem v dopravním deníku.

- V případě, že vozidla stojí za námezníkem s návěstí „Konec vlakové cesty“ méně než 50 m zpraví výpravčího dozorce výhybek, v jehož obvodu vozidla stojí nejpozději při přípravě vlakové cesty. Vzdálenost určí dozorce výhybek odhadem. Z příkazu výpravčího označí dozorce výhybek místo zastavení vjíždějícímu vlaku nejméně 50 m před čelem stojících vozidel.

79. Současné jízdní cesty

- Současné vjezdy vlaků od Ždírce nad Doubravou a od Žďárce u Skutče nejsou dovoleny.

- Současné odjezdy dvou ve stanici stojících vlaků opačným směrů jsou dovoleny, není-li tím ohrožena bezpečnost cestujících. Viz příloha č. 6 SŘ

- Blíží-li se současně ke stanici vlaky od Ždírce nad Doubravou a Žďárce u Skutče, dovolí se přednostně vjezd vlaku od Ždírce nad Doubravou, nebrání-li tomu jiné dopravní důvody.

- Výpravčí smí vydat příkaz k přípravě vlakové cesty současně pro vlaky jedoucí od Ždírce nad Doubravou a Žďárce u Skutče.

83. Výprava vlaků vzhledem k místním poměrům

- Mezi stanicemi Hlinsko v Čechách - Ždírec nad Doubravou jsou vlaky vypravovány v mezistaničním oddílu, mezi stanicemi Hlinsko v Čechách - Žďárec u Skutče jsou vypravovány v traťových oddílech.

86. Obsluha PZS a postup při poruchách

- Pokud je dovolen odjezd vlaku do Ždírce nad Doubravou jiným způsobem než návěstí odjezdového návěstidla, musí výpravčí zajistit uzavření PZZ v km 38,803 dozorcem výhybek St. I ruční obsluhou tlačítka „Uzavření přejezdu“ nebo zpravit vlak rozkazem „OP“.

- Klíč k místní obsluze PZZ v km 31,740; 35,359; 36,017; 36,326; 36,593; 36,832; 38,803; 44,724; 45,505; 46,094; 48,608; 49,035; 49,957 a klíč od telefonu jsou uloženy na pracovišti výpravčího ŽST Hlinsko v Čechách. Zaměstnanec určený k místní obsluze smí tlačítko „OTEVŘENO“ obsloužit u PZS v km 38,803 jen se souhlasem výpravčího ŽST Hlinsko v Čechách, u ostatních PZS pouze se souhlasem výpravčích obou sousedních stanic. Návěstní praporek nebo svítilnu a píšťalku obdrží od výpravčího.

- U PZS v km 31,740; 44,724; 45,505; 46,094; 48,608; 49,035 a 49,957 při anulačním stavu svítí bílá indikace nepřerušovaným světlem, je-li PZS v anulačním stavu po překročení mezní doby anulace a uvedení PZS opět do výstrahy nesvítí.

.

87. Obsluha PZM a postup při poruchách

- PZM v km 30,305 a 37,613 jsou trvale uzamčeny, klíče uloženy u vedoucího provozního střediska tratí SDC Jihlava, TO Havlíčkův Brod II. Na požádání odemkne a otevře tyto závory zaměstnanec ST, který nejprve musí mít souhlas od výpravčích obou sousedních stanic. Po uzamčení ohlásí rovněž výpravčím obou sousedních stanic uzavření a uzamčení PZM.

- Poruchu PZM v km 39,167 ohlásí výpravčímu dozorce výhybek St. I, PMZ v km 39,678 dozorce výhybek St. II.

- Výpravčí vyrozumí návěstního mistra dle rozvrhu pohotovosti. Do doby obnovení správné činnosti musí být vlaky spravovány rozkazem Op část A.

- Způsob zjištění, že kolejové vozidlo uvolnilo přejezd:

- u PZM v km 39,678 zjišťuje uvolnění přejezdu kolejovými vozidly dozorce výhybek St. II

- u sudých vlaků a PMD - dle návěsti „Konec vlaku“

- u lichých vlaků a PMD - pohledem, že kolejová vozidla volnila přejezd, za snížené viditelnosti - dotazem u výpravčího.

- při prováděném posunu pohledem, případně dotazem u výpravčího nebo zaměstnance řídícího posun.

89. Opatření při jízdách vozidel v ovládacích obvodech PZZ

- Poloha ovládacích úseků PZS je uvedena v článku 31.C.

- Správkové vozy a jejich opravy

- Prohlídku vozu, kontrolu správného zacházení s vozem provede nákladní pokladník případně vedoucí obsluhy vlaku.

- „Záznamní kniha technické služby vozové“ je uložena na pracovišti nákladního pokladníka. Správkové a poškozené nebo jinak nezpůsobilé vozy hlásí výpravčímu nákladní pokladník případně vedoucí obsluhy vlaku. Správkové vozy se odstavují na kolej č. 5.

- Prohlídku vozu nezpůsobilého provozu zajistí výpravčí u vozmistra UŽST Pardubice. Vozmistr provede označení správkových vozů. Případné omezení pro přepravu správkového vozu zaznamená vozmistr v „Záznamní knize technické služby vozové“ ve sloupci poznámky.

- Před zahájením odstraňování závad na vozidlech v kolejišti musí vozmistr zajistit vlastní bezpečnost. Opravovaná vozidla označí návěstí „Stůj“ ze strany možného ohrožení a opravu ohlásí výpravčímu.

- Posun mezi dopravnami

- Při sjednávání posunu mezi dopravnami je-li to možné udělí se souhlas RPB pro příslušný směr jízdy PMD. Při jízdě PMD přes hradlo Raná obslouží hradlař PZZ v km 44,724; 45,505 a 46,094 ručně tlačítkem „Uzavření přejezdu“. Při odjezdu PMD směr Ždírec n.D. obslouží dozorce výhybek St. I ručně tlačítkem „Uzavření přejezdu“ PZZ v km 38,803 a uzavře PZM v km 39,167.

- Volnost traťového úseku Raná - Žďárec u Skutče zjistí výpravčí dotazem u výpravčího sousední stanice.

95. Povolenky

Povolenka pro traťový úsek Ždírec nad Doubravou - Hlinsko v Čechách je uložena v železniční stanici Ždírec nad Doubravou, povolenka pro traťový úsek Hlinsko v Čechách - Žďárec u Skutče je uložena u výpravčího ŽST Hlinsko v Čechách v „Obalu mimořádné události“.

- Zkrácené názvy (zkratky) stanic a místní názvy

- Používání zkrácených názvů stanic (zkratek) v dopravní dokumentaci a jejich seznam pro přilehlé mezistaniční úseky:

- Ždírec nad Doubravou 	Žď

- Žďárec u Skutče 		Žs

- Raná  				R

- Holetín 				Ho

- Hlinsko v Čechách 		Hc

- Při telefonním hlášeních a zprávách je povoleno používat znění 
„Hlinsko, Ždírec a Žďárec“

- USTANOVENÍ  O  POSUNU

100. Posunovací obvody

- Železniční stanice Hlinsko v Čechách  tvoří tři posunovací obvody.

- Obvod výpravčího sahající od vjezdového návěstidla „L“ po cestové návěstidlo „Lc“.

- Obvod dozorce výhybek St.I sahající od cestového návěstidla „Lc“ po kolmici kolejí tvořenou vchodem do dopravní kanceláře.

- Obvod dozorce výhybek St.II od kolmice kolejí u vchodu do dopravní kanceláře po vjezdové návěstidlo „S“.

- V posunovacím obvodu výpravčího výhybku číslo 1 a Vk1 obsluhuje posunovací četa. Posunovací obvod výpravčího se předáním PSt 1 na místní obsluhu stává posunovacím obvodem zaměstnance řídícího posun.

- Vydat klíč S1/8 od výhybek S1 a 8 smí výpravčí pouze po dohodě s dozorcem výhybek St. II.

- Ruční přestavování výhybek S1 a 8 provádí posunovací četa. Souhlas k posunu dává dozorce výhybek St. II po ohlášení správného postavení posunové cesty od zaměstnance řídícího posun.

- Při pravidelném odstavování a dobírání vozidel plní povinnosti zaměstnance řídícího posun vedoucí obsluhy Mn vlaku.

- Posunovat na kolejích, které nejsou určeny pro jízdu vlaků se smí jen se souhlasem dozorce výhybek  v jehož obvodu se bude posunovat.

104. Posun a jeho ukončení  vzhledem k jízdám vlaků

- Posun musí být ukončen a vlaková cesta volná nejpozději 5 minut před očekávaným příjezdem vlaku.

108. Podmínky pro posun  za označník

- Při posunu za označník směrem ke Ždírci nad Doubravou provede dozorce výhybek St. I uzavření PZS v km 38,803 a na seřaďovacím návěstidel Se 1 rozsvítí návěst dovolující posun. Vzdálenost mezi přejezdem a výhybkou číslo 2 je 370 metrů.

109. Místní podmínky pro posun

- Svolení k posunu na kolej č. 1a a pro obsluhu Vlečky mlékárna Hlinsko je dáváno seřaďovacím návěstidlem „Se 1“. Svolení k posunu  z koleje 1a na koleje číslo 1,2,3 je dáváno cestovým návěstidlem „Lc“ návěstí Posun dovolen. Obě tyto návěstidla jsou závislá na PZS v km 38,803. Návěsti dovolující posun v obou směrech je možno rozsvítit až po obsloužení tlačítka uzavření přejezdu. Oba úkony provádí dozorce výhybek z příkazu výpravčího.

110. Odstavování vozidel na spojovací koleje, kolejové spojky a záhlaví

- Odstavovat vozidla na kolejové spojky a záhlaví stanice je zakázáno.

115. Posun trhnutím

Posun trhnutím je v celém obvodu stanice zakázán.

- Zarážky, kovové podložky

- 2 zarážky 	na plotě u výhybky číslo 2

- 2 zarážky 	na stojanu u výhybky číslo 6 směrem k rampě skladiště

- 2 zarážky 	na stojanu za výhybkou číslo 7 u 5 koleje

- 2 zarážky 	u dveří u výpravčího

- 2 zarážky 	na stojanu u kulturní místnosti

- 2 zarážky 	na stojanu u přejezdu v km 39,678

- 2 zarážky 	u pásového dopravníku

- 2 zarážky 	na stojanu u stanoviště II

- 2 zarážky 	u 5 koleje u stanoviště II

- 2 + 2 zarážky 	na stanovištích I. a II. jako záloha

- ZVLÁŠTNÍ  OPATŘENÍ

- Nejkratší doba pro poznání místních a traťových poměrů

Samostatně mohou vykonávat službu nebo dozor nad ní po seznámení se s místními a  traťovými poměry nejdříve:

Pro funkci výpravčí - 2 směny (1 denní a 1 noční) - místní poměry

traťové poměry - jízdou na vlaku nebo PMD do a

ze sousední stanice

Pro funkci dozorce výhybek - 
			        místní poměry - 1 směna denní, 1 směna noční

Vrchní přednosta UŽST může zácvikovou dobu prodloužit dle vlastního uvážení.

- Zajištění bezpečného přístupu osob  s omezenou schopností pohybu a orientace

- Bezpečný přístup zdravotně postižených osob k a od vlaku je zajištěn po přístupových cestách na nástupiště jako pro ostatní cestující.

- Za zajištění bezpečnosti odpovídá výpravčí, bude-li o to požádán. S nástupem a výstupem do/z vlaku pomůže staniční dělník ve své pracovní době.

141. Bezpečnostní štítek

Bezpečnostní štítek umístí výpravčí nebo dozorce výhybek na viditelném místě na dopravním stole.

142. Podmínky pro dopravu vozů s malými koly

V ŽST Hlinsko v Čechách je dovolen průjezd jednoduchými výhybkami  v přímém směru a odbočení rychlostí max. 20 km/hod.

# Text boxes

1.1.2007