ČESKÉ DRÁHY

JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU

S T A N I Č N Í   Ř Á D

ŽELEZNIČNÍ  STANICE

H R O C H Ů V    T Ý N E C

6. ZMĚNA

Účinnost od 9.dubna 2006

Změna se týká ustanovení článků SŘ :  číslo  -  Rozsah znalostí, 4, 22, 55 a 116

Změnový list:  -  listy číslo 3, 4, 7, 12 a 16 vyměňte za nové listy

..........................................

dopravní kontrolor

Schválil: č.j.   522/06 - ZDD             dne....................................

................................................

VP UŽST

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH

Za včasné zapracování přidělených změn v textu a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen.

| číslo změny | účinnost od | Týká se ustanovení článků | Opravil | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | dne | podpis |  |
| 1 | 1.8.2003 | 28, 54, 55, 59, 73 | plně | zapracováno | 124/03 – 11/2 ZDD |
| 2 | 1.4.2004 | 1, 15, 28, 33, 54, 55, 63, 73 | plně | zapracováno | 41/04 – 11/2 ZDD |
| 3 | 1.10.2004 | Rozsah znalostí, 1,4,15,22,28,54,55,57,67,73,75, 116, 133 | plně | zapracováno | 312/04 – 11/2 ZDD |
| 4 | 12.12.2004 | 55, 73, 137 | plně | zapracováno | 345/04 – 11/2 ZDD |
| 5 | 1.10.2005 | Rozsah znalostí, 1,4,7,13,14,22,23,33,57,58A,60,63, 65A,67,71,72,75, 77,86,92,93,95,97 100,116 | plně | zapracováno | 1508/05 - ZDD |
| 6 | 9.4.2006 | Rozsah znalostí, 4, 22, 55, 116 |  |  | 522/06 - ZDD |

ROZSAH ZNALOSTÍ

vlastní VJ:

| Pracovní zařazení | Znalost |
| --- | --- |
| Vrchní přednosta UŽST Náměstek vrchního přednosty UŽST Přednosta ŽST Žďárec u Skutče SIVT IŽD Dozorčí provozu Dozorčí osobní přepravy Výpravčí | úplná |
| Signalista | A: 1,3,8,10B,11,13,14,15,16, B: 21,22,24 C: 31A,32, F: 54,55,56,57,60,62,63,65A,67,71,75,77,86,93,97 G:100,115,116 I: 133,141 přílohy: 1,5A,8,19,21,23,26,40,41,47A,47B,48,54,55,56 |
| Vlakvedoucí osobní přepravy | A: 1,4,7 B: 21,22 C: 32,33 F: 54,55,56,65A přílohy: 1,19,26,29,40, |
| komandující | A:1,3,4,7,13,14 B:21,22,23 C:32,33 F:54,55,56,57,65A G:100,111,115,116 Přílohy 1,3,4,21 |
| Vedoucí obsluhy nákladních vlaků Člen obsluhy nákladních vlaků | A: 3,8,13,14 B: 21,22,23 C: 32 F: 54,55,56,57,65A G: 100,111,115,116 přílohy 1,3,4,21 |

cizí VJ:

| Pracovní zařazení | Znalost |
| --- | --- |
| Strojvedoucí | A: 1,3,7,13,14 B: 21,22,23 C: 31C,32 F: 62,65A G: 100,111,115 přílohy: 1,3,4,21 |
| Vozmistr | F: 58,92 |

- VŠEOBECNÉ  ÚDAJE

1. Umístění, určení a organizační struktura stanice

Železniční stanice  HROCHŮV  TÝNEC
leží v km 23,842  jednokolejné trati Heřmanův Městec – Borohrádek, je stanicí:

- smíšenou podle povahy práce,

- mezilehlou po provozní stránce.

Sídlem vrchního přednosty uzlové železniční stanice je stanice Chrudim.

3. Vlečky

- Vlečka Cukrovar a.s. Hrochův Týnec

- Vlečka Tuněchody – cihelna, Wienerberger Cihlářský průmysl a.s.

Vlečka Cukrovar a.s. Hrochův Týnec odbočuje v km 24,265 z koleje č. 2, výhybkou č. 12  viz. příloha č. 4 SŘ.
Vlečka Tuněchody – cihelna, Wienerberger Cihlářský průmysl a.s. odbočuje mezi stanicemi Chrudim město – Hrochův  Týnec. Popis a obsluha dle přílohy č. 4 SŘ.

4. Hlásky (hradla), odbočky, nákladiště, kolejové křižovatky. Kolejové splítky a zastávky až k sousedním stanicím

Topol zastávka leží v km 16,709 mezi stanicemi Chrudim město – Hrochův Týnec.
Čekárna je dřevěná, zvýšené nástupiště o délce 35 m, neosvětlené, odbavení cestujících ve vlaku. Je přidělena UŽST Chrudim.
Tuněchody zastávka leží v km 18,610 mezi stanicemi Chrudim město – Hrochův Týnec.
Čekárna je kovové konstrukce, nástupiště v délce 50 m, neosvětlené, odbavení cestujících ve vlaku. Je přidělena UŽST Chrudim.
Úhřetice nákladiště a zastávka leží v km 19,710 mezi stanicemi Chrudim město – Hrochův Týnec.
Čekárna je zděná, jedno zvýšené nástupiště v délce 50 m, osvětlení elektrické samočinné, odbavení cestujících ve vlaku. Je přidělena UŽST Chrudim.
Popis a obsluha nákladiště viz „Obsluhovací řád“ v příloze č. 3 SŘ
Vejvanovice zastávka leží v km 20,626 mezi stanicemi Chrudim město – Hrochův Týnec.
Čekárna je zděná, zvýšené nástupiště v délce 50 m, neosvětlené, odbavení cestujících ve vlaku. Je přidělena UŽST Chrudim.
Bořice zastávka leží v km 25,954 mezi stanicemi Hrochův Týnec – Moravany.
Čekárna je zděná, zvýšené nástupiště v délce 60 m, neosvětlené, odbavení cestujících ve vlaku. Je přidělena  UŽST Chrudim.

- Nástupiště

3 zvýšená nástupiště:

- u koleje č. 1 v délce 70 m, zpevněné

- u koleje č. 2 v délce 80 m, sypané

- u koleje č. 3 v délce 95 m, sypané

Přístup na nástupiště je od staniční budovy po přechodových můstcích přes koleje.

8. Technické vybavení stanice

( přípojka na zemní plyn – hlavní uzávěr je umístěn na staniční budově
( přípojka na veřejnou vodovodní síť – hlavní uzávěr ve sklepě výpravní budovy
( popelová jáma v koleji č. 1 v km 23,727 – 23,737

9C. Elektrická silnoproudá zařízení

( napájení elektrickou energií z distribuční sítě VČE 
( elektroměrový rozvaděč je umístěn v dopravní kanceláři - hlavní jistič
( rozvaděč zabezpečovacího zařízení je umístěn v reléovce a je napájen z rozvaděče HR 01 z dopravní kanceláře – lze vypnout jističem 25 A typ ITM. Nouzové vypínání el. přípojek je umístěno v trafostanici.

10A. Elektrická osvětlení

( 24 stožárů JŽ 12 pro osvětlení venkovních prostranství
( 2 vanové výbojky na výložnících
( 2 raménková světla u vchodu a 2 zářivková tělesa pod zastřešeným perónem
( čekárna je osvětlena zářivkovým tělesem a šikmým svítidlem u pokladny
( rampa je osvětlena stožárem JŽ s vanovou výbojkou, ovládání místní
( nákladový prostor u 4-té manipulační koleje je osvětlen stožárem se dvěma vanovými výbojkami, ovládání místní

10B. Nouzové osvětlení

( nouzové osvětlení služebních místností vhodným použitím svítilen, které jsou  uloženy v dopravní kanceláři a na St.1

11. Přístupové cesty ve stanici

( pro zaměstnance na St.1 kolmo od staniční budovy po přechodu, dále mezi čtvrtou a druhou kolejí k Vk 2 kolmo přes čtvrtou kolej a podél druhé koleje ke St.1

13. Opatření při úrazech

( Plán záchranné služby a telefonní čísla jsou uvedeny na vývěskách v dopravní kanceláři a v obalu „Mimořádné události“
( záchranná skříň a lékárnička v dopravní kanceláři
( nosítka ve sklepě výpravní budovy
( brašna na St.1

- Místa ve stanici, kde není dodržen volný schůdný a manipulační prostor

kolej	km			překážka

1		24,134	vlevo		stožár návěstidla L3
1		23,787	vpravo		vodní jeřáb
1		23.771	vlevo 		stožár návěstidla S1
2		24,154	vlevo		stožár návěstidla L1
2		23,787	vlevo		vodní jeřáb	
2		23,743	vlevo		stožár osvětlení 3
3		24,134  vpravo		stožár návěstidla L3
3		23,828	vpravo		stožár osvětlení 6

kolej	km			překážka

3		23,856	vpravo		stožár osvětlení 7
3		23,886	vpravo		stožár osvětlení 8
3		23,915	vpravo		stožár osvětlení 9
3		23,945	vpravo		stožár osvětlení 11
3		23,973	vpravo		stožár osvětlení 12
3		24,006	vpravo		stožár osvětlení 13
3		24,077	vpravo		stožár osvětlení 15
3		23,790	vpravo		stožár návěstidla S3
5		23,800	vlevo		stožár osvětlení 5
5		24,113	vlevo		stožár osvětlení 16
4		23,754 – 23,781 vpravo rampa

Kromě míst uvedených v tabulce, je třeba dbát opatrnosti též u stožárů návěstidel, výhybkových stojanů, výhybkových návěstidel, stojanů pro zarážky, vodních jeřábů, skladištních ramp, stožárů sdělovacího vedení, stožárů rozhlasu a telefonu, stožárů elektrického osvětlení a dalších zařízení ČD.

15. Uložení klíčů od budov a jejich náhradních klíčů

( náhradní klíče od St.1 jsou uloženy v dopravní kanceláři
( náhradní klíče od všech služebních místností jsou uloženy u vrchního přednosty UŽST Chrudim

(klíč od dílny reléové místnosti je zaplombován na skříni řídícího přístroje v dopravní kanceláři

16. Zajištění služebních místností při opuštění pracoviště

Neobsazená služební místnost se uzamkne a klíče si zaměstnanci ponechají.

- KOLEJE, VÝHYBKY, VÝKOLEJKY A ZAŘÍZENÍ BOČNÍ OCHRANY

- Koleje, jejich určení a užitečná délka

| Kolej Číslo | Užitečná délka v m | Omezená polohou (námezníků, výh.č.,návěstidel, výkolejek,zarážedla a pod.) | Účel použití a jiné poznámky (trakční vedení, snížená rychlost, správce zařízení, není-li jím SDC, a pod.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| dopravní koleje |
| 1 | 391 | S 1 – L 1 | hlavní dopravní kolej pro všechny vlaky |
| 2 | 459 | S 2 – L 2 | dopravní kolej pro všechny vlaky |
| 3 | 350 | S 3 – L 3 | dopravní kolej pro všechny vlaky |
| 5 | 310 | S 5 – L 5 | dopravní kolej pro nákladní vlaky |
| manipulační koleje |
| 4 | 201 | nám. výh.č.5 – Vk 2 | všeobecně nakládková a vykládková kolej |
| 4a | 63 | nám. výh.č.5 – zarážedlo | kusá |
| 5a | 123 | Vk 1 – zarážedlo | kusá pro potřeby SDC - STO |
| 6 | 180 | 7XA – zarážedlo | kusá pro potřeby SDC – STO |
| 8 | 180 | 7XA – zarážedlo | kusá pro potřeby SDC - STO |

22.Seznam výhybek, výkolejek a kolejových zábran

| Označení | Obsluha | Zabezpečení | Ohřev nebo ČSD T 100 | Prosvětlování | Údržba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jak | odkud/kým |  | čl. 23 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ústředně | výpravčí | elektromotorický přestavník | není | viaflex | signalista St.1 |
| 2 | ústředně | výpravčí | elektromotorický přestavník | není | viaflex | signalista St.1 |
| 3 | ústředně | výpravčí | elektromotorický přestavník | není | viaflex | signalista St.1 |
| 4 | ústředně | výpravčí | elektromotorický přestavník | není | viaflex | signalista St.1 |
| 5 | ústředně | výpravčí | elektromotorický přestavník | není | viaflex | signalista St.1 |
| 6 | ústředně | výpravčí | elektromotorický přestavník | není | viaflex | signalista St.1 |
| 7 | ručně | pos. četa | výměnový zámek ( 10 | není | viaflex | signalista St.1 |
| 7 XA | ručně | pos. četa | nezabezpečena | není | viaflex | signalista St.1 |
| 8 | ručně | pos. četa | výměnový zámek ( 3 | není | viaflex | signalista St.1 |
| 9 | ústředně ( | signalista | přestavník mechanický | není | viaflex | signalista St.1 |
| 10 | ústředně ( | signalista | přestavník mechanický | není | viaflex | signalista St.1 |
| 11a | ústředně ( | signalista | přestavník mechanický +závorník | není | viaflex | signalista St.1 |
| 11b | ústředně ( | signalista | přestavník mechanický +závorník | není | viaflex | signalista St.1 |
| 12 | ústředně ( | signalista | přestavník mechanický | není | viaflex | signalista St.1 |
| 13 | ústředně ( | signalista | přestavník mechanický | není | viaflex | signalista St.1 |
| Vk 1 | ručně | pos. četa | výkolejkový zámek ( 90, klíč v ŘP | není | viaflex | signalista St.1 |
| Vk 2 | ručně | pos. četa | výkolejkový kontro- lní zámek ( 22, klíč v ŘP + ( 3 | není | viaflex | signalista St.1 |
| CVk 1 | ústředně | signalista | elektromotorický přestavník | není | bez návěstidla | signalista St.1 |

( Zaměstnanec je povinen sledovat ze svého stanoviště reakci výhybky při jejím přestavování.

( 4 náhradní úsmyčné kolíčky uloženy u výpravčího v DK
( 1 přenosný neuzamykatelný výměnový zámek uložen na St.1

( 1 přenosný uzamykatelný výměnový zámek uložen u výpravčího v DK	 
( 2 kliky č. 1 a 2 k ručnímu přestavování výhybek jsou uloženy u výpravčího v DK

23. Výhybky na širé trati

Úhřetice nákladiště a zastávka:

| Označení | Obsluha | Zabezpečení | Ohřev nebo ČSD T 100 | Prosvětlování | Údržba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jak | odkud |  | čl. 23 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ručně | pos.četa | výměn.zámek ( 6, klíč v odtlačném zámku výh. č.1 a kontrolním odtlačným zámkem ( 1, klíč ve Vk 1 | není | není | zaměstnanec ŽST Chrudim město |
| 2 | ručně | pos.četa | výměn.zámek ( 5, klíč v odtlačném zámku výh. č. 2 a kontrolním odtlačným zámkem ( 4, klíč ve Vk 2 | není | není | zaměstnanec ŽST Chrudim město |
| Vk 1 | ručně | pos.četa | kontrolní výkolejkový zámek ( 11, klíč u výpravčího ŽST Chrudim město | není | není | zaměstnanec ŽST Chrudim město |
| Vk 2 | ručně | pos.četa | kontrolní výkolejkový zámek ( 14, klíč u výpravčího ŽST Chrudim město | není | není | zaměstnanec ŽST Chrudim město |

(u ručně stavěných výhybek se uvádí místo „odkud“ – „kým“

24. Výhybky a výkolejky, které jsou v základní poloze uzávorovány nebo

uzamčeny

Výhybky: č.8 při odjezdu směr Moravany z koleje č. 2.

- Hlavní klíče od výhybek, výkolejek, kolejových zábran, přenosných výměnových zámků a kovových podložek uzamykatelných

Za vlakové dopravy i mimo vlakovou dopravu má výpravčí v úschově klíče Vk 1, Vk 2/8 pomocí zástrčkových zámků v ŘP, klíč od výhybky č. 7 ve skříňce v dopravní kanceláři.

28. Pečetění náhradních klíčů

Kromě vrchního přednosty UŽST může náhradní klíče pečetit náměstek vrchního přednosty UŽST.  Pečetidlo je uloženo u náměstka vrchního přednosty UŽST.

Označení pečetidla je „Pražská dráha železniční stanice Chrudim“.

- ZABEZPEČOVACÍ  A  TELEKOMUNIKAČNÍ  ZAŘÍZENÍ

31A. Zabezpečovací zařízení ve stanici

Zabezpečovací zařízení 2. kategorie (elektromechanické zabezpečovací zařízení), hlavní návěstidla závislá na poloze všech pojížděných i odvratných výhybek a výkolejek.

31B. Zabezpečovací zařízení v přilehlých mezistaničních úsecích

Zabezpečovací zařízení 1. kategorie (telefonické dorozumívání).

31C. Přejezdová zabezpečovací zařízení

| Poloha (km) | Druh komunikace | Typ a kateg.PZZ | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| traťový úsek Chrudim město – Hrochův Týnec |
| 14,695 | Polní cesta | Výstražné kříže | Výstražné kolíky 14,442 a 14,847 |
| 14,852 | Polní cesta | Výstražné kříže | Výstražné kolíky 14,700 a 15,099 |
| 15,104 | polní cesta | výstražné kříže | výstražné kolíky 14,857 a 15,356 |
| 15,459 | polní cesta | výstražné kříže | výstražné kolíky 15,207 a 15,711 |
| 16,658 | polní cesta | výstražné kříže | výstražné kolíky 16,407 a 16,909 |
| 16,709 | Topol zastávka |
| 18,610 | Tuněchody zastávka |
| 19,503 | Silnice II.třídy | Výstražné kříže | Výstražné kolíky 19,250 a 19,805 |
| 19,710 | Úhřetice nákladiště a zastávka |
| 19,810 | Polní cesta | Výstražné kříže | Výstražné kolíky 19,559 a 20,061 |
| 20,127 | Polní cesta | Výstražné kříže | Výstražné kolíky 19,875 a 20,379 |
| 20,626 | Vejvanovice zastávka |
| 20,777 | Polní cesta | Výstražné kříže | Výstražné kolíky 20,525 a 21,029 |
| 21,302 | Silnice III. třídy | PZS 3 SBI bez závor typ VUD | Ovládací úseky 20,899 kontrolní skříňka v žst. Hrochův Týnec |
| 21,904 | Polní cesta | Výstražné kříže | Výstražné kolíky 21,640 a 22,144 |
| 22,526 | Polní cesta | Výstražné kříže | Výstražné kolíky 22,274 a 22,778 |
| 22,833 | Polní cesta | Výstražné kříže | Výstražné kolíky 22,581 a 23,020 |
| 23,025 | Polní cesta | Výstražné kříže | Výstražné kolíky 22,838 a 23,276 |
|  | Stanice Hrochův Týnec |
| 23,647 | Silnice II.třídy | PZS 3 ZNLI se závorami typ SSSR | Ovládací úsek 22,965 závislost na návěstidle S1, S2, S3, S5 a L žst. Hrochův Týnec |
| 24,349 | Silnice III.třídy | PZS 3 ZNLI se závorami Typ SSSR | Ovládací úsek 25,020 Závislost na návěstidlech L1, L2, L3, L5 a S žst. Hrochův Týnec |
| 25,404 | Silnice III. třídy | Výstražné kříže | Výstražné kolíky 25,151 a 25,576 |
| traťový úsek Hrochův Týnec – Moravany |
| 25,581 | Polní cesta | Výstražné kříže | Výstražné kolíky 25,409 a 25,833 |
| 25,871 | Polní cesta | Výstražné kříže | Výstražné kolíky 25,617 a 26,125 |
| 25,954 | Bořice zastávka |
| 28,091 | Silnice III. třídy | Výstražné kříže | Výstražné kolíky 27,837 a 28,344 |
| 28,487 | Silnice IV. třídy | Výstražné kříže | Výstražné kolíky 28,235 a 28,739 |
| 29,679 | Stanice Moravany |

- Seznam hlavních návěstidel a jejich předvěstí. Seznam ostatních nepřenosných návěstidel platných pro posun, indikátorů a návěstidel pro zkoušku     brzdy.

| Návěstidlo, Druh a označení | Poloha v km | Odkud se obsluhuje | Rozsvícení | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| vjezdové návěstidlo L | 23,432 | výpravčí | světelné noc/den | 223 m od krajní výhybky, označník 173 m od krajní výhybky PN, přímé telefonní spojení |
| vjezdové návěstidlo S | 24,470 | signalista St. 1 | světelné noc/den | 240 m od krajní výhybky, označník 190 m od krajní výhybky PN, přímé telefonní spojení |
| odjezdové návěstidlo S 1 | 23,762 | výpravčí | světelné noc/den | PN návěst „Posun dovolen“ |
| odjezdové návěstidlo S 2 | 23,737 | výpravčí | světelné noc/den | PN návěst „Posun dovolen“ |
| odjezdové návěstidlo S 3 | 23,783 | výpravčí | světelné noc/den | PN návěst „Posun dovolen“ |
| odjezdové návěstidlo S 5 | 23,813 | výpravčí | světelné noc/den | PN návěst „Posun dovolen“ |
| odjezdové návěstidlo L 1 | 24,153 | signalista St.1 | světelné noc/den | návěst „Posun dovolen“ |
| odjezdové návěstidlo L 2 | 24,196 | signalista St.1 | světelné noc/den | návěst „Posun dovolen“ |
| odjezdové návěstidlo L 3 | 24,133 | signalista St.1 | světelné noc/den | návěst „Posun dovolen“ |
| odjezdové návěstidlo L 5 | 24,123 | signalista St.1 | světelné noc/den | návěst „Posun dovolen“ |
| Seřaďovací návěstidlo Se 1 | 24,340 | signalista St.1 | světelné noc/den |  |
| Seřaďovací návěstidlo Se 2 | 24,340 | signalista St.1 | světelné noc/den |  |
| Seřaďovací návěstidlo Se 3 | 24,376 | signalista St. 1 | světelné noc/den |  |
| předvěst PřL | 23,032 | výpravčí | světelné noc/den |  |
| předvěst PřS | 24,870 | signalista St.1 | světelné noc/den |  |
| mechanické seřaďovací návěstidlo | 23,702 | Ne | neproměnné | ukončení kusé koleje 4a pouze návěst Posun zakázán |
| mechanické seřaďovací návěstidlo | 23,672 | Ne | neproměnné | ukončení kusé koleje 5a – vrata pouze návěst Posun zakázán |
| mechanické seřaďovací návěstidlo | 24,165 | Ne | neproměnné | ukončení kusé koleje 6 pouze návěst Posun zakázán |
| mechanické seřaďovací návěstidlo | 24,165 | Ne | neproměnné | ukončení kusé koleje 8 pouze návěst Posun zakázán |
| označník 1 | 23,484 | Ne | neproměnné | platí pro posun směr Chrudim město |
| označník 2 | 24,419 | Ne | neproměnné | platí pro posun směr Moravany |

- Telekomunikační a informační zařízení

( telefonní okruhy:

| Druh | Účel | Číslo | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Traťový | zabezpečení jízd vlaků |  | Chrudim město – Hrochův Týnec |
| Traťový | zabezpečení jízd vlaků |  | Hrochův Týnec – Moravany |
| Místní | zabezpečení jízd vlaků |  | Stavědlo 1 |
| Místní |  |  | návěstidlo S |
| Místní |  |  | přejezd v km 23,649 |
| Místní |  |  | přejezd v km 24,358 |
| Místní |  |  | u výhybky č. 2 |
| AUT |  | 972 323 745 |  |

( staniční rozhlas: 
rozhlasová ústředna „MRÚ“ je umístěna v dopravní kanceláři a má dvě větve:
V 1 – staniční budova
V 2 – kolejiště na chrudimském zhlaví

Popis a obsluha viz . příl. 5F SŘ 

( hodiny pro informování cestujících:
- závěsné na krytém nástupišti
- nástěnné ve vestibulu

- ORGANIZACE DOPRAVNÍHO PROVOZU

##### 54. Určený zástupce vrchního přednosty uzlové železniční stanice

Určeným zástupcem vrchního přednosty uzlové železniční stanice je náměstek vrchního přednosty UŽST.

##### 55. Vedoucí zaměstnanci uzlové železniční stanice pověření kontrolní činností

náměstek vrchního přednosty UŽST

přednosta ŽST Žďárec u Skutče

SIVT, IŽD

Dozorčí provozu, dozorčí osobní přepravy

V mimopracovní době, ve dnech pracovního volna a klidu a po dobu nepřítomnosti zaměstnanců výše uvedených zastupuje vrchního přednostu UŽST výpravčí  ve službě.

.

56. Dozorčí provozu ve směnách, staniční dispečeři a výpravčí, jejich stanoviště

Výpravčí je vedoucím směny a je nadřízen všem zaměstnancům ve službě. Organizuje dopravní provoz a práci posunu ve stanici a při obsluze vlečky.

57.Staniční dozorci, signalisté, dozorci výhybek a výhybkáři, jejich stanoviště (stavědla)

Obvody pro přestavování výhybek při přípravě vlakové cesty a při posunu jsou:

- Stavědlo 1 – signalista ústředně obsluhuje výhybky č. 9, 10, 11a, 11b, 12, 13 a C Vk 1 při přípravě vlakové cesty i při posunu.

- Výpravčí ústředně obsluhuje výměny č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 při přípravě vlakové cesty i při posunu.

- Posunová četa ručně obsluhuje výhybky č.  7, 7XA, 8, Vk 1 a Vk 2 při posunu.

58A. Ostatní zaměstnanci vlastní stanice podílející se na výkonu dopravní

služby

Polepování poškozených vozů správkovými nálepkami provádí výpravčí.
Prohlídku vozů vykonávají výpravčí.
Dobu pobytu u dlouhodobě odstavených vozidel dle přílohy 25 k ČD D2 sleduje výpravčí.

- Odevzdávky dopravní služby

Výpravčí i signalista odevzdává službu písemně, osobně a ústně, při neosobním střídání dle rozvrhu služby pouze písemně.
Výpravčí i signalista odevzdávají službu písemně v knize odevzdávek služby. Vzory jsou uvedeny v příloze 8 SŘ.

- Jízdy speciálních vozidel v obvodu stanice

Sněhové pluhy smějí jezdit v pracovní poloze pouze po kolejích č. 1, 2, 3 a 5.
Sněhové pluhy se smějí otáčet na kolejích 1, 3 a 5.

63. Povolené úpravy dopravní dokumentace

Výpravčí upraví v dopravním deníku:

- sloupec 10 – „St.1“ (dle čl. 77 SŘ)

- sloupec 12 -  „Dojel/odjel celý“ (dle čl.71 SŘ)

- sloupec 17 – „Posun ukončen, záhlaví volné (dle čl.75 SŘ)

Signalista upraví sloupec 4 „Dojel/odjel celý“ v Zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty (dle čl. 71 SŘ).

65A. Zajištění vozidel proti ujetí

Stanice Hrochův Týnec leží v rovině.
Od výhybky č.1 směr Chrudim město je stavební stoupání do 20 ‰.
Od St. 1 směr Moravany je stavební klesání do 10 ‰.
Uložení zajišťovacích prostředků je uvedeno v čl. 116 SŘ.
Výpravčí se přesvědčí o zajištění vozů po nástupu do služby a dále vždy po ukončení posunu.

- Ohlašování změn ve vlakové dopravě

Výpravčí ohlašuje změny ve vlakové dopravě signalistovi St. 1 telefonicky do 10 minut poté, co byla změna dopravy ohlášena.

- Způsob zjištění, že vlak dojel/odjel celý

Zjištění, že vlak dojel do stanice celý a uvolnil zadní námezník provede na chrudimském zhlaví výpravčí.
Zjištění, že vlak dojel celý a uvolnil zadní námezník zjišťuje na moravanském zhlaví signalista St.1.
V případě zavedení telefonického hlášení o provedení přípravy vlakové cesty zapisuje signalista čas ohlášení do upraveného sloupce 4 Zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty, výpravčí do upraveného sloupce 12 dopravního deníku.

72. Používání upamatovávacích pomůcek

Varovný štítek se používá v případech určených v předpise ČD D 2 a výpravčí  jej umístí na páku odjezdového návěstního hradla.

Na St.1 se používají na stavědlových pákách dřevěné klíny. Mimo použití jsou uloženy za stavědlovým přístrojem.

V dopravní kanceláři na kolejové desce se používá červeně natřený magnet, mimo použití je umístěn v dolní části kolejové desky. Na výměnové řadiče se používají návleky, mimo použití jsou uloženy v dopravním stole.

73. Náhradní spojení

|  | ( Český Telecom | ( drážní ATU |
| --- | --- | --- |
| ŽST Chrudim město | 972 32 3761 | 972 32 3761 |
| ŽST Moravany | 972 32 3535 | 972 32 3535 |

75. Vlaková cesta, zjišťování volnosti vlakové cesty

( Železniční stanice je rozdělena na tři obvody pro zjišťování volnosti vlakové cesty:
Obvod č. I - obvod výpravčího je od vjezdového návěstidla „L“ až po kolmici kolejí tvořenou Vk 2.

Obvod č. II – obvod signalisty St.1 je od kolmice tvořené Vk 2 až po začátek železničního mostu

Obvod č. III – obvod výpravčího je od začátku železničního mostu až k vjezdovému návěstidlu „S“
Obvody jsou vyznačeny na plánku stanice v příloze č.1 SŘ.

( V případě neobsazení pracoviště signalisty St.1 (např. SNDZ)  tvoří železniční stanice jeden obvod pro zjišťování volnosti vlakové cesty od vjezdového návěstidla „L“ k vjezdovému návěstidlu „S“.
( Volnost vlakové cesty se zjišťuje dle indikačních prvků zabezpečovacího zařízení (viz příloha 5A SŘ) a pohledem.

Nepřehledný obvod číslo III a při poruše indikačních prvků zabezpečovacího zařízení lze nepřehledný úsek koleje mezi vjezdovým návěstidlem L a výhybkou č.1 považovat za volný jestliže:
( poslední vlak dojel celý
( došla odhláška za posledním vlakem
( PMD byl ukončen
( ohlásil–li zaměstnanec řídící posun po ukončení posunu před očekávaným vlakem, že nepřehledný úsek uvolnil od všech vozidel; hlášení se uvede v upraveném sloupci 17 dopravního deníku.

- Postup při přípravě vlakové cesty

( Při odjezdu vlaku směr Chrudim město nemusí být při přípravě vlakové cesty přítomen signalista, nezasahuje-li vlaková cesta do jeho obvodu.
( Dojde-li současně k poruše sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, při které je znemožněna komunikace mezi výpravčím a signalistou, dá výpravčí příkaz k přípravě vlakové cesty signalistovi ústně přímo na St 1.

- Současné jízdní cesty

( Současné jízdní cesty jsou vyznačeny v příloze 6 B SŘ.
( Blíží-li se současně ke stanici dva vlaky opačného směru, jejichž současný vjezd není dovolen, dovolí se přednostně vjezd vlaku od Moravan.

- Výprava následných vlaků vzhledem k místním poměrům

Vlaky se vypravují v mezistaničním oddílu.

86. Obsluha PZS a postup při poruchách

( Výpravčí sleduje správnou činnost PZS v km 21,302 a 23,647.
( Signalista St.1 sleduje správnou činnost  PZZ v km 24,349 . 
( Při dovolení odjezdu/vjezdu jiným způsobem, než návěstí odjezdového/vjezdového  návěstidla (mimo PN):
- směr Chrudim město musí výpravčí uzavřít ručně tlačítkem PZS v km 23,647.
- směr Moravany musí signalista St.1 před telefonickým hlášením o provedení přípravy  vlakové cesty  uzavřít ručně PZZ v 24,349.
( PZZ v km 23,647 a 24,349 jsou vybaveny skříňkou místní obsluhy.

( Pro nouzovou obsluhu PZZ jsou klíčky od skříňky místní obsluhy uloženy u výpravčího ŽST Hrochův Týnec. Zaměstnanec zmocněný k obsluze PZZ smí tlačítko nouzového

otevření přejezdu použít jen se souhlasem výpravčího ŽST Hrochův Týnec.

- Opatření při jízdách v ovládacích obvodech PZZ

Ovládací úseky jsou uvedeny v tabulce čl. 31.C.

- Správkové vozy a jejich opravy

V železniční stanici Hrochův Týnec vede službu vozovou výpravčí.

Prohlídku vozu, kontrolu správného zacházení s vozem, polepování správkových vozů a záznamy do „Záznamní knihy technické služby vozové“, která je uložena v dopravní kanceláři, provádí výpravčí. 
Správkové vozy se odešlou do DKV Česká Třebová - PJ Pardubice k další prohlídce vozmistrem.
V případě opravy ve stanici vozmistr kryje vozy přenosnou návěstí „Stůj“ ze strany možného ohrožení.

- Posun mezi dopravnami

          (     Je-li vjezd / odjezd PMD směr Chrudim město uskutečněn jiným způsobem, než návěstí

vjezdového / odjezdového návěstidla (mimo PN), musí být ručně uzavřen přejezd v km 23,647.

(     Je-li vjezd / odjezd PMD směr Moravany uskutečněn jiným způsobem, než návěstí vjezdového / odjezdového návěstidla (mimo PN), musí být ručně uzavřen přejezd v km 24,349.

95. Povolenky

- Povolenka pro mezistaniční úsek Chrudim město – Hrochův Týnec je uložena u výpravčího ŽST Chrudim město v obalu „Mimořádné události“.

- Povolenka pro mezistaniční úsek Hrochův Týnec – Moravany je uložena u výpravčího ŽST Hrochův Týnec v obalu „Mimořádné události“.

- Zkrácené názvy nebo zkratky stanic a místní názvy

- Seznam zkrácených názvů stanic používaných v dopravní dokumentaci:
Chrudim město	Cm	Bořice	Bo
Hrochův Týnec	HT	Vejvanovice	Ve
Moravany	Mo	Úhřetice	Uh

Stavědlo 1	St 1	Tuněchody	Tu

Dopravní kancelář	DK	Topol	To

- Povolený zkrácený název stanic:
Chrudim město		město

Hrochův Týnec		Týnec

- USTANOVENÍ O POSUNU

- Základní údaje o posunu

Stanice tvoří pro posun drážních hnacích vozidel a jednoduchý posun dva posunovací obvody.
Obvod výpravčího – tvořený kolejemi 8, 6, 4, 4a, 2, 1, 3, 5, 5a ohraničený vjezdovým návěstidlem „L“ po kolmici tvořenou stožárem elektrického osvětlení č. 16 přes koleje 2, 1, 3, 5.
Obvod signalisty –  tvořený kolejemi č. 2, 1, 3, 5 a přípojnou kolejí na vlečku Cukrovar, ohraničený vjezdovým návěstidlem „S“ po kolmici tvořenou stožárem elektrického osvětlení č. 16 přes koleje 2, 1, 3, 5.
Ručně stavěné výhybky a výkolejky č. 7, 7XA, Vk 1, Vk 2 v posunovacím obvodu výpravčího přestavuje posunová četa.

Souhlas k posunu dává vždy výpravčí.

Grafické znázornění je uvedeno v příloze č. 1 SŘ.

111. Posun na kolejích ve spádu

Mezi vjezdovým návěstidlem L a výhybkou č. 1 je spád 16 ‰.

115. Posun trhnutím

Posun trhnutím je v obvodu celé stanice zakázán.

116. Zarážky, kovové podložky

počet zarážek	místo uložení
6	dopravní kancelář
4	St.1

2 zarážky uložené před dopravní kanceláří a 2 zarážky uložené na stavědle se nesmí používat k zajištění vozidel.

I. ZVLÁŠTNÍ  OPATŘENÍ

133. Nejkratší doba pro poznání místních a traťových poměrů

pro funkci výpravčí  –  místní poměry 4 směny, střídavě denní/noční 
	– traťové poměry jízdou na stanovišti strojvedoucího nebo PMD do
 	a ze sousedních stanic
pro funkci signalista 	– místní poměry  2 směny, střídavě denní/noční

Vrchní přednosta UŽST může zácvikovou dobu, dle vlastního uvážení, individuelně prodloužit nebo zkrátit.

137. Zajištění bezpečného přístupu osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace

Bezpečný přístup zdravotně postižených osob k a od vlaku je zajištěn po přístupových cestách na nástupiště jako pro ostatní cestující. Za zajištění bezpečnosti odpovídá výpravčí, bude-li o to požádán.

141. Bezpečnostní štítek

Výpravčí umístí bezpečnostní štítek před dopravní deník.
Signalista umístí bezpečnostní štítek před Zápisník volnosti a postavení vlakové cesty.