ČESKÉ DRÁHY

JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU

S T A N I Č N Í   Ř Á D

ŽELEZNIČNÍ  STANICE

M E D L E Š I C E

4. ZMĚNA

Účinnost od 10. července 2006

Změna se týká ustanovení článků SŘ :  číslo  - rozsah znalostí, 3, 4, 31C, 33, 55, 60, 67, 71, 75, 77 a  92

Změnový list:  -  listy  číslo 2 - 4, 7 - 13  vyměňte za nové listy

..........................................

dopravní kontrolor

Schválil: č.j.	823/06 - ZDD		 dne ……………………..

VP UŽST

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH

Za včasné zapracování přidělených změn v textu a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen.

| číslo změny | účinnost od | týká se ustanovení článků | Opravil | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | dne | podpis |  |
| 1 | 1.8.2003 | 28, 54, 55, 59, 73 | plně | zapracováno | 123/03 – 11/2 ZDD |
| 2 | 1.4.2004 | 1, 15, 16, 28, 33, 54, 55, 73 | plně | zapracováno | 44/04 – 11/2 ZDD |
| 3 | 12.12.2004 | rozsah znalostí 1, 4, 15, 28, 54, 55, 73, 116, 133, 137 | plně | zapracováno | 349/04 – 11/2 ZDD |
| 4 | 10.7.2006 | rozsah znalostí, 3, 4, 31C, 33, 55, 60, 67, 71, 75, 77, 92 |  |  | 823/06 - ZDD |

ROZSAH ZNALOSTÍ

vlastní VJ:

| Pracovní zařazení | Znalost |
| --- | --- |
| Vrchní přednosta UŽST náměstek vrchního přednosty přednosta SIVT IŽD dozorčí provozu dozorčí osobní přepravy výpravčí | úplná |  |
| hláskař výhybkář | A: 1,3,4,7,8,9C,10A,10B,11,13,14,15,16, B: 21,22,23,24,25,26,27 C: 31A,31B,31C,32,33 F: 54,55,56,57,60,62,67,71,73,75,83,86,89,93,97 G:100,115,116 I: 133 přílohy: 1,5A,5I,6,8,19,26,27,40,41,48,54 |
| vedoucí obsluhy nákladních vlaků člen obsluhy nákladních vlaků | A: 1,3,11,13,14 B: 21,22,23 C: 32 F: 54,55,65A,65B G: 100,115,116 přílohy: 1,3,21 |

cizí VJ:

| Pracovní zařazení | Znalost |
| --- | --- |
| strojvedoucí | A: 1.3,4,13,14, B: 21,22,23,24 C: 31C,32 F: 62,65A,65B G: 100,115,116 přílohy: 1,3 |
| vozmistr | F: 92 |

- VŠEOBECNÉ  ÚDAJE

1 Umístění, určení a organizační struktura stanice

Železniční stanice  MEDLEŠICE
leží v km 83,857  jednokolejné
trati Havlíčkův Brod – Pardubice - Rosice nad Labem
smíšenou podle povahy práce,
mezilehlou po provozní stránce,
Sídlem vrchního přednosty UŽST je stanice Chrudim.

3.Vlečky

( Vlečka ONIVON a.s.
( Vojenská vlečka č. 6 Pardubice

Vlečka ONIVON odbočuje v km 81,374 mezi stanicemi Chrudim a Medlešice viz. příloha č. 4 SŘ 
Vlečka vojenská č.6 Pardubice odbočuje v km 90,202 mezi stanicemi Medlešice - Pardubice - Rosice nad Labem viz. příloha č. 4 SŘ.

4. Hlásky (hradla), odbočky, nákladiště, kolejové křižovatky. Kolejové

splítky a zastávky až k sousedním stanicím

Chrudim zastávka leží v km 81,860 
mezi stanicemi Chrudim - Medlešice
Zděná čekárna, jedno zvýšené nástupiště o délce 200 m, osvětlení elektrické. 
Výpravní oprávnění nemá. Je přidělena k UŽST Chrudim.
Staré Jesenčany zastávka leží v km 86,808 
mezi stanicemi Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem.
Čekárna je zděná, jedno zvýšené nástupiště v délce 200 m, osvětlení elektrické.
Výpravní oprávnění nemá. Je přidělena UŽST Pardubice hl.n..
Pardubice závodiště zastávka leží v km 90,030 
mezi stanicemi Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem.
Zvýšené nástupiště v délce 200 m, osvětlení elektrické,
Výpravní oprávnění nemá. Je přidělena k UŽST Pardubice hl.n.

- Nástupiště

2 zvýšená nástupiště 
u koleje č. 1 v délce 70 m 
u koleje č. 2 v délce 150 m 
Přístup na nástupiště je od staniční budovy přechodovými můstky přes koleje.

8. Technické vybavení stanice

( přípojka na zemní plyn – hlavní uzávěr je umístěn na staniční budově
( přípojka napojena na veřejnou vodovodní síť – hlavní uzávěr ve sklepě výpravní budovy

9C. Elektrická silnoproudá zařízení

( napájení elektrickou energií z distribuční sítě VČE 
( elektroměrový rozvaděč je umístěn v dopravní kanceláři - hlavní jistič
( rozvaděč zabezpečovacího zařízení je umístěn v reléové místnosti, kde je též umístěn zdroj pro napájení návěstidel, přestavníků, izolačních kolejnic, indikačních a dohlédacích obvodů. Při vypnutí elektrického proudu je zajištěna spolehlivá činnost zabezpečovacího zařízení po dobu šesti hodin. Pro dlouhodobé odstávky je vyvedena na venkovní straně budovy zásuvka pro připojení agregátu.

10A. Elektrická osvětlení

( 3 stožáry JŽ 12 pro osvětlení venkovních prostranství
( 2 raménková světla  na výpravní budově 
( 7 raménkových světel umístěných na sloupech elektrického vedení
( čekárna je osvětlena zářivkovým tělesem

10B. Nouzové osvětlení

( nouzové osvětlení služebních místností se provede vhodným použitím návěstních svítilen.

11. Přístupové cesty ve stanici

( pro  všechny zaměstnance stanice příchod  z vnější komunikace

13. Opatření při úrazech

( Plán záchranné služby a telefonní čísla jsou uvedeny na vývěskách v dopravní kanceláři
( záchranná skříň a lékárnička v dopravní kanceláři
( nosítka ve skladišti

- Místa ve stanici, kde není dodržen volný schůdný a manipulační prostor

2	83,925 – 83,940	vpravo		rampa
Kromě míst uvedených v tabulce, je třeba dbát opatrnosti též u stožárů návěstidel, výhybkových stojanů, výhybkových návěstidel, stojanů pro zarážky, stožárů sdělovacího vedení, stožárů rozhlasu a telefonu, stožárů elektrického osvětlení a dalších zařízení ČD.

15. Uložení klíčů od budov a jejich náhradních klíčů

( náhradní klíče od všech služebních místností jsou uloženy u vrchního přednosty UŽST.
 ( klíč od dílny reléové místnosti je zaplombován na kolejové desce řídícího přístroje v dopravní kanceláři

16. Zajištění služebních místností při opuštění pracoviště

Neobsazená služební místnost se uzamkne a klíče si zaměstnanci ponechají.

- KOLEJE, VÝHYBKY, VÝKOLEJKY A ZAŘÍZENÍ BOČNÍ OCHRANY

- Koleje, jejich určení a užitečná délka

| Kolej číslo | Užitečná délka v m | Omezená polohou (námezníků, výh.č.,návěstidel, výkolejek,zarážedla a pod.) | Účel použití a jiné poznámky (trakční vedení, snížená rychlost, správce zařízení, není-li jím SDC, a pod.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| dopravní koleje |
| 1 | 505 | S 1 – L 1 | Hlavní dopravní kolej pro všechny vlaky |
| 3 | 550 | S 3 – L 3 | dopravní kolej pro všechny vlaky |
| manipulační koleje |
| 2 | 191 | Vk 1 – zarážedlo | Všeobecně nakládková a vykládková kolej |

22.Seznam výhybek, výkolejek a kolejových zábran

| Označení | Obsluha | Zabezpečení | Ohřev nebo ČSD T 100 | Prosvětlování | Údržba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jak | odkud |  | čl. 23 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ústředně | výpravčí | Elektromotorický přestavník s kontrolou jazyků | není | odrazky | výhybkář |
| 2 | ručně |  | výměnovým zámkem (1a odtlačným zámkem 2t ( 3 se závislostí na Vk1 a výsledný klíč v EZ Vk1/2 | není | prosvětlení | výhybkář |
| 3 | ústředně | výpravčí | Elektromotorický přestavník s kontrolou jazyků | není | odrazky | výhybkář |
| Vk 1 | ručně |  | výkolejka s kontrolním zámkem ( 4 | není | odrazky | výhybkář |

( přenosné uzamykatelné výměnové zámky v počtu 2 ks  - v dopravní kanceláři
( 2 kliky k ručnímu přestavování výhybek – v dopravní kanceláři označené I a II.

- Výhybky na širé trati

| Označení | Obsluha | Zabezpečení | Ohřev nebo ČSD T 100 | Prosvětlování | Údržba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jak | odkud |  | čl. 23 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| T 1 v km 81,374 | ručně |  | závorník a stojanový zámek ( 16 | není | odrazky | SDC |
| PO 1 v km 90,202 | ručně |  | výměnový zámek č. ( 7 odtlačný zámek č. ( 18 | není | ne | posunová četa |
| PO 2 | ručně |  | kontrolní výměnový zámek č. ( 2 | není | ne | posunová četa |

- Výhybky a výkolejky, které jsou v základní poloze uzávorovány nebo uzamčeny

Uzamčena musí být výhybka číslo 2 a výkolejka Vk 1 uzamčena na koleji.

- Hlavní klíče od výhybek, výkolejek, kolejových zábran, přenosných výměnových zámků a kovových podložek uzamykatelných

Hlavní klíč od Vk 1/2T/2 (tvar ( typ 4) je za vlakové i mimo vlakové dopravy uzamčen v elektromagnetickém zámku, který je umístěn v blízkosti výměny číslo 2.
Souhlasové tlačítko pro obsluhu elektromagnetického zámku je umístěno na indikační desce zabezpečovacího zařízení.

28.Pečetění náhradních klíčů

Kromě vrchního přednosty UŽST může náhradní klíče pečetit náměstek vrchního přednosty, u kterého je pečetidlo uloženo.

Označení pečetidla je „Pražská dráha železniční stanice Chrudim“.

- ZABEZPEČOVACÍ  A  TELEKOMUNIKAČNÍ  ZAŘÍZENÍ

31A. Zabezpečovací zařízení ve stanici

Zabezpečovací zařízení  je typu TEST 11 s reléovými obvody, výhybky jsou vybaveny elektromotorickými přestavníky a návěstidly závislými na postavení výměn.

31B. Zabezpečovací zařízení v přilehlých mezistaničních úsecích

Zabezpečovací zařízení 1. kategorie (telefonické dorozumívání).

31C. Přejezdová zabezpečovací zařízení

| Poloha (km) | Druh komunikace | Typ a kateg.PZZ | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| traťový úsek Chrudim – Medlešice |
| 81,604 | místní komunikace | PZS 3 SNI bez závor typ VÚD | ovládací úseky 81,427 – 82,512 kontrolní zařízení v žst. Chrudim |
| 81,860 | Chrudim zastávka |
| 82,998 | polní cesta | Výstražné kříže | Výstražné kolíky 82,617 a 83,739 |
|  | stanice Medlešice |
| 84,167 | silnice III. třídy | AŽD 71 – PZS 3 SNI | závislost na návěstidle S, L1, L3 žst. Medlešice kontrolní a ovládací skříňka v žst. Medlešice |
| traťový úsek Medlešice – Pardubice-Rosice nad Labem |
| 84,414 | silnice III. třídy | PZS 3 SBI typ VÚD | ovládací úseky 84,445 – 86,731 kontrolní skříňka v žst. Medlešice |
| 85,803 | polní cesta | výstražné kříže | výstražné kolíky 85,422 a 86,182 |
| 86,745 | silnice III. třídy | PZS 3 SBI typ VÚD | ovládací úseky 85,435 a 87,655 kontrolní skříňka v žst. Medlešice |
| 81,808 | Staré Jesenčany zastávka |
| 87,247 | polní cesta | výstražné kříže | výstražné kolíky 86,867 a 87,627 |
| 90,030 | Pardubice závodiště zastávka |
| 92,450 | Stanice Pardubice – Rosice nad Labem |

32.Seznam hlavních návěstidel a jejich předvěstí. Seznam ostatních nepřenosných návěstidel platných pro posun, indikátorů a návěstidel pro zkoušku brzdy.

| Návěstidlo, druh a označení | Poloha v km | Odkud se obsluhuje | Rozsvícení | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| vjezdové návěstidlo L | 83,290 | výpravčí nebo hláskař | světelné noc/den | 200 m od krajní výhybky, označník 150 m od krajní výhybky PN, přímé telefonní spojení |
| vjezdové návěstidlo S | 84,359 | výpravčí nebo hláskař | světelné noc/den | 200 m od krajní výhybky, označník 150 m od krajní výhybky PN, přímé telefonní spojení |
| odjezdové návěstidlo S 1 | 83,552 | výpravčí nebo hláskař | světelné noc/den | PN |
| odjezdové návěstidlo S 3 | 83,541 | výpravčí nebo hláskař | světelné noc/den | PN |
| odjezdové návěstidlo L 1 | 84,057 | výpravčí nebo hláskař | světelné noc/den | PN |
| odjezdové návěstidlo L 3 | 84,091 | výpravčí nebo hláskař | světelné noc/den | PN |
| předvěst PřL | 82,590 | výpravčí nebo hláskař | světelné noc/den |  |
| předvěst PřS | 85,060 | výpravčí nebo hláskař | světelné noc/den |  |
| mechanické seřaďovací návěstidlo | 83,892 | neobsluhuje se | neproměnné | ukončení kusé koleje 2 pouze návěst Posun zakázán |
| označník 1 |  | neobsluhuje se | neproměnné | platí pro posun směr Chrudim vzdálen od výhybky č.1 147 m |
| označník 2 |  | neobsluhuje se | neproměnné | platí pro posun směr Pardubice-Rosice nad Labem vzdálen od výhybky č.3 147 m |

- Telekomunikační a informační zařízení

( telefonní okruhy:

| Druh | Účel | Číslo | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| traťový | zabezpečení jízd vlaků | VT 04 - 67c | Chrudim - Medlešic |
| traťový | zabezpečení jízd vlaků |  | Medlešice – Pardubice-Rosice nad Labem |
| hláskový | zabezpečení jízd vlaků |  | Chrudim – Pardubice-Rosice nad Labem |
| místní |  |  | návěstidlo L, S |
| místní |  |  | návěstidlo S1 a u výhybky č. 3 |
| AUT |  | 972 323 735 |  |

Vyjmutím klíče „Výluka dopravní služby“ dojde k propojení telefonních okruhů, traťového telefonu mezi žst. Pardubice-Rosice nad Labem a Chrudim a dále je propojen mikrofonní okruh hláskového telefonu, takže nelze dát odhlášku v případě, že není vjezdové  (oddílové) návěstidlo v poloze „Stůj“. 

( staniční rozhlas: 
rozhlasová ústředna MRÚ je umístěna v dopravní kanceláři má jednu větev
Popis a obsluha viz . příl. 5F SŘ 

( hodiny pro informaci cestujících:
nástěnné v čekárně

- ORGANIZACE DOPRAVNÍHO PROVOZU

##### 54. Určený zástupce vrchního přednosty uzlové železniční stanice

Určeným zástupcem vrchního přednosty UŽST  je náměstek vrchního přednosty.

##### 55. Vedoucí zaměstnanci uzlové železniční stanice pověření kontrolní činností

náměstek vrchního přednosty

přednosta žst. Žďárec u Skutče

SITV, IŽD

dozorčí provozu

dozorčí osobní přepravy

V mimopracovní době, ve dnech pracovního volna a klidu a po dobu nepřítomnosti 
zaměstnanců výše uvedených zastupuje vrchního přednostu UŽST výpravčí  ve službě.

56. Dozorčí provozu ve směnách, staniční dispečeři a výpravčí, jejich stanoviště

Výpravčí je vedoucím směny a je nadřízen všem zaměstnancům ve službě. Organizuje dopravní provoz a práci posunu ve stanici a při obsluze vlečky.

57.Staniční dozorci, signalisté, dozorci výhybek a výhybkáři, jejich stanoviště (stavědla)

( výhybkář

Stanoviště výhybkáře je v dopravní kanceláři. Výhybkář obsluhuje výměnu č. 2 a Vk 1.

- Odevzdávky dopravní služby

Výpravčí odevzdává službu písemně, osobně a ústně. Při neosobním střídání dle rozvrhu služby odevzdává službu pouze písemně
Nástup a ukončení směny výhybkáře eviduje výpravčí v telefonním zápisníku. Výhybkář tento zápis podepíše. Je-li výhybkář zúčastněn na přípravě vlakové cesty, odevzdává službu i v Zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty.

Výpravčí i hláskař odevzdávají službu písemně v upravené knize odevzdávek služby.
Vzory jsou uvedeny v příloze 8 SŘ.

- Jízdy speciálních vozidel v obvodu stanice

Sněhové pluhy nesmí jezdit v pracovní poloze kolem zvýšeného nástupiště u koleje č. 1 a kolem boční rampy u koleje č. 2.

63. Povolené úpravy dopravní dokumentace

Výpravčí v  dopravním deníku nadepíší sloupec 12 „Dojel/odjel celý“ a sloupec 10 
„výhybkář“.
Sloupec 17 nadepíše jen v případě dle článku 75 SŘ „ posun ukončen, záhlaví volné“.

65A. Zajištění vozidel proti ujetí

Stanice Medlešice leží na stavebním spádu:
Od vjezdového návěstidla L do km 83,774 směr Pardubice-Rosice n.Labem je spád 10‰
dále do km 84,072 je spád 15‰,
za rosickým zhlaví pokračuje spád 10‰
Uložení zajišťovacích prostředků je uvedeno v čl. 116 SŘ.
O zajištění vozů se po nástupu do služby přesvědčí výpravčí, dále vždy po ukončení posunu.

65B. Způsob zajištění vlaku při vykonávání jednoduché a úplné zkoušky brzdy a odpovědnost za odstraněné zařízení, kterým byl vlak zajištěn

Do vykonání úplné nebo jednoduché zkoušky brzdy musí být souprava zajištěna přímočinnou brzdou hnacího vozidla.
Byla-li odstavená zajištěna zarážkami odstraní je zaměstnanec určený výpravčím nebo zaměstnanec řídící posun.

- Ohlašování změn ve vlakové dopravě

Změny ve vlakové dopravě ohlašuje výpravčí výhybkáři ústně do 10 minut po té, co byla doprava ohlášena.

- Způsob zjištění, že vlak dojel/odjel celý

Výpravčí zjišťuje, že vlak dojel u všech vlaků projíždějících. U ostatních vlaků provádí zjištění výpravčí nebo výhybkář na příkaz výpravčího. Zjištění dokumentuje výhybkář časovým údajem a svým podpisem v dopravním deníku ve sl. 12 dopravního deníku, v případě hlášení telefonicky nebo radiopojítkem výpravčí zapíše čas se příjmením výhybkáře do sl. 12 dopravního deníku. Obdržel-li výpravčí od výhybkáře návěst „Vlak vjel celý“, uvede v dopravním deníku ve sl. 12 časový údaj s příjmením.

72. Používání upamatovávacích pomůcek

Varovný štítek se používá v případech určené v předpise ČD D2 a výpravčí jej umístí pomocí magnetu u příslušné traťové koleje na indikační desce.

73. Náhradní spojení

|  | ( Český Telecom | ( drážní ATU |
| --- | --- | --- |
| žst. Chrudim | 972 323 620 | 23620 |
| žst. Pardubice – Rosice nad Labem | 972 322 617 | 22617 |

75. Vlaková cesta, zjišťování volnosti vlakové cesty

( Železniční stanice  tvoří jeden obvod pro zjišťování volnosti vlakové cesty.
Za volnost vlakové cesty v celém obvodu odpovídá výpravčí.
( Volnost vlakové cesty se zjišťuje pohledem v kolejišti. Při poruše zabezpečovacího zařízení a při snížené viditelnosti se obvod pro zjišťování volnosti vlakové cesty rozdělí na 3 obvody pro zjišťování volnosti vlakové cesty:

- Obvod č. I: obvod výpravčího od úrovně vjezdového návěstidla L po kolmici proti vchodu do dopravní kanceláře

- Obvod č. II: obvod výhybkáře od kolmice proti vchodu do dopravní kanceláře do úrovně hrotu výhybky č. 3

- Obvod č. III: obvod výpravčího od úrovně hrotu výhybky č. 3 po úroveň vjezdového návěstidla S

( Obvody jsou vyznačeny na plánku stanice v příloze č. 1 SŘ.

( Výhybkář v Zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty uvede datum, čas nástupu služby, podpis a hlášení o volnosti vlakové cesty v něm dokumentuje. Hlášení výhybkáře o volnosti vlakové cesty uvede výpravčí ve sl. 10 dopravního deníku. Pomine-li důvod provádění dokumentace v Zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty, výhybkář uvede čas ukončení a podpis.

(Nepřehledný úsek koleje od vjezdového návěstidla L k výhybce č. 1 a od výhybky č. 3 k vjezdovému návěstidlu S lze považovat za volný jestliže:
-     poslední vlak dojel celý
-     došla odhláška za posledním vlakem
-     PMD byl ukončen
-     ohlásil-li zaměstnanec řídící posun po ukončení posunu před očekávaným vlakem, že nepřehledný úseku uvolnil od všech vozidel; hlášení se uvede v upraveném sl. 17 dopravního deníku.

- Postup při přípravě vlakové cesty

( Provedení přípravy vlakové cesty při ručním přestavování výhybky č. 1 resp. 3 ohlásí výhybkář radiostanicí případně telefonem. Výhybkář uvede v Zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty datum, čas nástupu služby, podpis a hlášení o přípravě vlakové cesty v něm dokumentuje.

Hlášení výhybkáře výpravčí dokumentuje v upraveném sloupci 10 dopravního deníku.

Pomine-li důvod provádění dokumentace v zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty, uvede výhybkář čas ukončení a podpis.

- Současné jízdní cesty

Současné jízdní cesty jsou vyznačeny v příloze 6 B SŘ.
Blíží-li se současně ke stanici dva vlaky opačného směru, jejichž současný vjezd není dovolen, dovolí se přednostně vjezd vlaku od Pardubic - Rosic nad Labem.

- Výprava následných vlaků vzhledem k místním poměrům

Vlaky se vypravují v mezistaničním oddílu Chrudim – Medlešice a Medlešice – Pardubice – Rosice nad Labem. 
V době výluky dopravní služby zaměstnanců výpravčího v žst. Medlešice má stanice funkci hlásky. Vjezdová návěstidla plní funkci oddílových návěstidel pro daný směr a vlaky se vypravují v traťových oddílech.

86. Obsluha PZS a postup při poruchách

( Výpravčí (hláskař) sleduje správnou činnost PZS v km 84,167.
( Při dovolení odjezdu/vjezdu jiným způsobem, než návěstí odjezdového/vjezdového
návěstidla (mimo PN)
- směr Pardubice – Rosice nad Labem musí výpravčí (hláskař) uzavřít ručně tlačítkem PZS v km 84,167.
( Pro nouzovou obsluhu PZZ jsou klíčky od místní obsluhy PZZ v km 84,167 a telefonu uloženy u výpravčího. Zaměstnanec, zmocněný k obsluze PZZ, smí tlačítko nouzových otevření přejezdu použít jen se souhlasem výpravčího (hláskaře) žst. Medlešice. Klíček od skříňky místní obsluhy spolu s klíčkem od traťového telefonu, píšťalku a červený praporek (návěstní svítilnu) vydá zaměstnanci určenému ke střežení přejezdu výpravčí (hláskař).

- Opatření při jízdách v ovládacích obvodech PZZ

Ovládací úseky jsou uvedeny v tabulce čl. 31.C.

- Správkové vozy a jejich opravy

Prohlídku vozu, kontrolu správného zacházení s vozem a záznamy do „Záznamní knihy technické služby vozové“, která je uložena v dopravní kanceláři, provádí výpravčí. 
Prohlídku vozů vyřazených z provozu a určených k opravě provede vozmistr UŽST Pardubice na vyžádání výpravčího. Vozmistr provede označení správkových vozů. Případné omezení pro přepravu správkového vozu zaznamená vozmistr v „Záznamní knize technické služby vozové“ ve sloupci poznámky.

Správkové vozy se odešlou do DKV Česká Třebová, PJ Pardubice.
V případě opravy ve stanici na koleji č.2 vozmistr kryje vozy přenosnou návěstí Stůj ze strany možného ohrožení.

93. Posun mezi dopravnami

Při jízdě PMD přes PZZ v km 84,167 směr Pardubice – Rosice nad Labem musí být uvedený přejezd obsloužen tlačítkem „Uzavření přejezdu“, je-li odjezd dovolen návěstí „Souhlas k posunu“ nebo ústně.

95. Povolenky

- Povolenka pro mezistaniční úsek Chrudim – Medlešice je uložena u výpravčího žst. Chrudim v obalu „Mimořádné události“.

- Povolenka pro mezistaniční úsek Medlešice – Pardubice-Rosice nad Labem je uložena u výpravčího v žst. Chrudim v obalu „Mimořádné události“.

- Nastane-li nemožné dorozumění mezi žst. Medlešice – žst. Pardubice-Rosice nad Labem, vyžádá si výpravčí žst. Medlešice povolenku od výpravčího žst. Chrudim.

- Nastane-li nemožné dorozumění mezi žst. Chrudim – žst. Medlešice, musí výpravčí žst. Chrudim předpokládat nemožné dorozumění i mezi žst. Medlešice – žst. Pardubice-Rosice nad Labem a odešle obě povolenky dle dopravní situace.

- Nastane-li nemožné dorozumění mezi žst. Chrudim – žst. Pardubice-Rosice nad Labem, v době výluky dopravní služby v žst. Medlešice musí vlak dle dopravní situace obdržet obě povolenky.

- Zkrácené názvy nebo zkratky stanic a místní názvy

- Seznam zkrácených názvů stanic používaných v dopravní dokumentaci:
Chrudim		Cu	
Pardubice-Rosice nad Labem	Ro
Pardubice		Pu
Havlíčkův Brod		Hb
Medlešice		Md
Pardubice závodiště zastávka	P
Staré Jesenčany zastávka 	J
Chrudim zastávka 		T

- Povolený zkrácený název stanic:
Pardubice-Rosice nad Labem 	Rosice

- USTANOVENÍ O POSUNU

- Základní údaje o posunu

Stanice tvoří pro posun drážních hnacích vozidel a jednoduchý posun jeden posunovací obvod – obvod výpravčího.
Výhybku č.2 a výkolejku Vk 1 přestavuje výhybkář..
Souhlas k posunu dává vždy výpravčí. 
Viz příloha čís. 1 SŘ.

115. Posun trhnutím

Posun trhnutím je v obvodu celé stanice zakázán.

116. Zarážky, kovové podložky

počet zarážek	místo uložení
6	v přístavku u dopravní kanceláře

I. ZVLÁŠTNÍ  OPATŘENÍ

133. Nejkratší doba pro poznání místních a traťových poměrů

pro funkci výpravčí  –  místní poměry 2 směny 
	– traťové poměry jízdou na stanovišti strojvedoucího nebo PMD do
 	a ze sousedních stanic
pro funkci výhybkář (hláskař) – místní poměry  2 směny, střídavě denní/noční
Vrchní přednosta UŽST může zácvikovou dobu, dle vlastního uvážení, individuelně prodloužit nebo zkrátit

137. Zajištění bezpečného přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace

Bezpečný přístup zdravotně postižených osob k a od vlaku je zajištěn po přístupových cestách na nástupiště jako pro ostatní cestující. Za zajištění bezpečnosti odpovídá výpravčí, bude-li o to požádán.

141. Bezpečnostní štítek

Výpravčí umístí bezpečnostní štítek před dopravní deník.