České dráhy

JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU

STANIČNÍ ŘÁD

ŽELEZNIČNÍ STANICE

P A R D U B I C E

hlavní nádraží

# Účinnost od 1.7.2002

.............................	...............................

přednosta stanice	    dopravní kontrolor

Schválil: č.j.: 126/02 – 11/2 ZDD

.............................................

Ředitel OPŘ

Počet stran: -73-

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1)

| Číslo změny | Účinnost od | Týká se ustanovení článku, příloh | Opravil | Dne | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. změna ZDD 67/03-11/2 | 20.4.2003 | 3,21,31.B,73,113 |  |  |  |
| 2. změna ZDD 144/04-11/2 | 1.4.2004 | 1,22,28,33,54,55,73,77,109 |  |  |  |
| 3. změna ZDD 314/04-11/2 | 7.10.2004 | 3,7,8,21,22 |  |  |  |
| 4. změna ZDD 353/04-11/2 | 10.11.2004 | 8,14,22,23,56,59,116 |  |  |  |
| 5. změna ZDD 12/2006-UŽST | 10.4.2006 | rozsah znalostí, 56,58A,60,63,65,68,71, 73,77 |  |  |  |
| 6. změna ZDD 14/2006-UŽST | 1.9.2006 | Rozsah znalostí, obsah, 3,7,21,31C,33,56,58A,63, 67,71,73,86,100,137,138 |  |  |  |

1)	Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen.

ROZSAH ZNALOSTÍ

| Pracovní zařazení | Znalost: |
| --- | --- |
| ŽST – vrchní přednosta uzlové ŽST, přepravní náměstek vrchního přednosty, dopravní náměstek vrchního přednosty, technický náměstek vrchního přednosty, dozorčí provozu, dozorčí přepravy, IŽD TS, technolog, výpravčí | úplná |
| referent obrany HM region., ref.obrany reg. ŽST | - článek: 2,3,4,7,8,9A,9B,9C,10A, 10B,11,13, 14, 15, 16, 21,22,23,26,28,54,55,56,73,97,100,142 - přílohy č. 1,13B,14,21,26,30A,30B,34,41,43,44,47A, 47B, 48,54, 58 vše ostatní informativně |
| vedoucí posunové čety, posunovač | - článek: 1,2,3,7,8,9A,9C9D,10A,11,13,14,15,16,21,22,31C,32,33,54,55,56,57,58A,58B,65A,65B,92,97,100, 102,103,104,109,110,113,115,116,133,139 - přílohy: 1,4,5C,10,12,14,21,22,26,29,31,41, 44,47A, 47B,48,51A,55 |
| signalista | - článek: 1,2,3,7,8,9A,9B,9C,9D,10A,10B, 11,13, 14,15,16,21,22,26,28,31A,32,33,54,55,56,57,58A, 58B,59,60,62,65A,65B,67,71,74,76,77,92,97,100, 102,103,104,109,110,113,115,116,133,139, 141, - přílohy: 1,4,5A,5B,5F,6,8,10,11,12,14,18,21,22,29,31,32, 41,43,44,47A,47B,48,51A,52,54,58 |
| vedoucí komandující; sam. komandující, | -článek: 1,2,3,4,7,8,9A,9B,9C,9D,10A,10B,11,13,14,15,16, 21,23,28,54,55,56,57,58A,65A,65B,76,77,82,97, část G celá, 133 - přílohy:1,4,10,11,12,14,18,21,26,29,41,43,44, 47A,47B,48,51A,51B |
| vlakové čety | -článek: 1,2,3,4,7,9A,9C,10A,10B,11,13,14,15,16,54,55,56,133,137 -přílohy: 1,29,30A,30B,41,47A,47B,48,54 |
| operátor žel. dopravy: | - článek: 1,2,4,7,10A,10B,11,13,15,16,21,33,54,55,58A,60, 67,68,97 - přílohy:1,5F,47A,47B |

| informátor žel.dop. - dozorce nástupišť, stan.dělník - čistič výhybek, uklizečka - čistič vněj.prostor, | - článek: 1,2,7,8,10A,10B,11,13,15,16,54,55,137 - přílohy: 1,22,26,47A,47B,48 |
| --- | --- |
| tranzitér přípravář | - článek: 1,2,4,7,10B,11,33,54,55,58A,97 - přílohy: 1,10,21,24,35,41,47A,47B,48,54 vše ostatní informativně |
| vozový disponent, skladník přepravy n.n., nákladní pokladník, referent dopravy a přepravy-reklamace, celní zástupce | - článek: 1,2,3,4,7,8,9A,10A,10B,11,13,15,16,21,33,54,55, 58A,58B,92,97 - přílohy:1,13B,26,41,47A,47B,54 vše ostatní informativně |
| řidič spec. sil. vozidel, skladník přepravy os.n., řidič motorových vozíků | - článek: 1,2,7,8,9A,10A,10B,11,13,15,16,54,55 - přílohy: 1,18,26,41,44,47A,B,48 |
| man.dělník zavazadla - úschovna | - článek: 1,2,7,11,13,15,16,54,55 - přílohy: 18,26,47A,47B,48,51B |
| osobní a doplatková pokladna | - článek: 1,2,4,7,8,10B,11,13,15,16,54,55 - přílohy: 26,30A,30B,47A,47B,48 vše ostatní informativně |
| Informátor ČD centra, obchodník ČD centra | - článek:1,2,4,7,10A,11,13,15,16,54,55,137 - přílohy:18,26,47A,B, |
| Referent péče o hmotný majetek, zásobovač – zbožíznalec, sklad. referent, provozní zámečník - výměník, provozní elektrikář | - článek:1,2,3,4,7,8,9A,10A,11,13,15,16,21,54,55, 57,116,137 - přílohy: 1,8,12,14,18,22,26,41,44,47A,B,48,51A, 51B,58 |
| sekretářka přednosty, IŽD – výpočetní techniky, personalista, mzdový referent, sklad.referent CO topič – obsluha vytápění | SŘ včetně příloh – informativní - článek: 1, příloha č. 1, 18, 47A, 47B, 51B, 54, 55 |
| DKV Strojvedoucí | 1,2,3,4,7,8,9.A,C,D,11,14,21,22,23,31.A,B,C,32,55,56,57,58.B,65.A,B,71,80,93,97,100,102,109,113, 115,116,138 přílohy č. 1,4,10,11,12,14,21,29 |
| vozmistr četař nákladní přeprava, vozmistr nákladní přeprava | článek : 1,2,3,7,8,9.A,C,D,11,13, 14,21,54,55,56,58.A,B,92,100, přílohy č. 1,4,14,21,26,29 |

Obsah

A Všeobecné údaje

##### 1. 	Umístění, určení a organizační struktura stanice	strana	8

##### 2. 	Rozčlenění stanice	strana	8

##### 3. 	Vlečky 	strana	8

##### Hlásky (hradla), odbočky, nákladiště, kolejové křižovatky,

##### kolejové splítky a zastávky až k sousedním stanicím	strana	9

##### 7. 	Nástupiště	strana	10

##### 8. 	Technické vybavení stanice	strana	12

##### 9A.	Elektrická trakční zařízení	strana	13

##### 9B. 	Elektrická zařízení 6kV pro napájení

##### zabezpečovacích zařízení	strana	16

##### 9C. 	Elektrická silnoproudá zařízení	strana	16

##### 9D. 	Nebezpečná místa ve vztahu k elektrickému zařízení	strana	18

##### 10A. 	Elektrické osvětlení 	strana	18

##### 10B. 	Nouzové osvětlení	strana	22

##### 11. 	Přechodové cesty ve stanici	strana	22

##### 14. 	Místa ve stanici, kde je není dodržen volný schůdný 
a manipulační prostor	strana	23

##### 13. 	Opatření při úrazech	strana	23

##### 15. 	Uložení klíčů od budov a jejich náhradních klíčů	strana	23

##### 16.	Zajištění služebních místností při opuštění pracoviště	strana	23

B. KOLEJE, VÝHYBKY, VÝKOLEJKY 
A ZAŘÍZENÍ BOČNÍ OCHRANY

##### 21. 	Koleje, jejich určení a užitečná délka	strana	24

##### 22. 	Seznam výhybek, výkolejek a kolejových zábran	strana	29

##### 23.	Výhybky na širé trati	strana	39

##### 26. 	Hlavní klíče od výhybek, výkolejek, kolejových zábran, 
přenosných výměnových zámků a kolejových podložek
uzamykatelných	strana	39

##### 28. 	Pečetění náhradních klíčů	strana	40

C. ZABEZPEČOVACÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

##### 31A. 	Zabezpečovací zařízení ve stanici	strana	41

##### 31B. 	Zabezpečovací zařízení v přilehlých mezistaničních

##### úsecích	strana	42

##### 31C. 	Přejezdová zabezpečovací zařízení	strana	43

##### 32. 	Seznam hlavních návěstidel a jejich předvěstí. Seznam ostatních

##### nepřenosných návěstidel platných pro posun, indikátorů

##### a návěstidel pro zkoušku brzdy	strana	44

##### 33. 	Telekomunikační a informační zařízení 	strana	52

F. ORGANIZACE DOPRAVNÍHO PROVOZU

##### 54. 	Určený zástupce přednosty stanice	strana	56

##### 55. 	Vedoucí zaměstnanci stanice pověření kontrolou nebo

##### dozorem nad výkonem dopravní služby, zastupování

##### přednosty stanice	strana	56

##### 56. 	Dozorčí provozu ve směnách, staniční dispečeři a

##### výpravčí,jejich stanoviště 	strana	56

##### 57. 	Staniční dozorci, signalisté, dozorci výhybek a

##### výhybkáři, jejich stanoviště (stavědla)	strana	57

##### 58A. 	Ostatní zaměstnanci vlastní stanice podílející se na

##### výkonu dopravní služby	strana	58

##### 58B.	Zaměstnanci jiných výkonných jednotek podílející se

##### na výkonu dopravní služby	strana	59

##### 59. 	Používání písemných rozkazů	strana	60

##### 60. 	Odevzdávky dopravní služby	strana	60

##### 62. 	Jízdy speciálních vozidel v obvodu stanice	strana	61

##### 63. 	Povolené úpravy dopravní dokumentace	strana	61

##### 65A. 	Zajištění vozidel proti ujetí	strana	61

##### 65B	Způsob zajištění vlaku při vykonávání jednoduché a 
	úplné zkoušky brzdy a odpovědnost za odstranění zařízení, kterým 
	byl vlak zajištěn	strana	62

##### 67. 	Ohlašování změn ve vlakové dopravě	strana	62

##### 68.	Hlášení předvídaného a skutečného odjezdu	strana	62

##### 71. 	Způsob zjištění, že vlak dojel/odjel celý	strana	62

##### 72. 	Používání upamatovávacích pomůcek	strana	63

##### 73. 	Náhradní spojení	strana	63

##### 74.	Očekávání příjezdu, sledování odjezdu a průjezdu vlaku 
	jiným zaměstnancem než výpravčím	strana	64

##### 76. 	Zjišťování volnosti vlakové cesty pomocí ZZ	strana	64

##### 77. 	Postup při přípravě vlakové cesty	strana	65

##### 79. 	Současné jízdní cesty	strana	66

##### 82.	Odjezd vozidel náhradní dopravy	strana	66

##### 83. 	Výprava následných vlaků vzhledem k místním poměrům	strana	66

##### 86	Obsluha PZS a postup při poruchách	strana	66

##### 89.	Opatření při při jízdách vozidel v ovládacích obvodech PZZ	strana	66

##### 92.	Správkové vozy a jejich opravy	strana	66

##### 93. 	Posun mezi dopravnami	strana	67

##### 95. 	Povolenky	strana 	67

##### 97. 	Zkrácené názvy nebo zkratky stanic a místní názvy	strana	67

G. USTANOVENÍ O POSUNU

##### 100. 	Základní údaje o posunu	strana	68

102. 	Povinnosti zaměstnanců při posunu	strana	69

##### 103. 	Posun na kolejích určených pro jízdy vlaků	strana	69

##### 104. 	Posun vzhledem k jízdám vlaků	strana	69

##### 109.	Místní podmínky pro posun	strana	69

##### 110.	Odstavování kolejových vozidel na kolejové spojky	strana	70

##### 113. 	Posun bez posunové čety	strana	70

##### 115. 	Posun trhnutím	strana	70

##### 116. 	Zarážky, kovové podložky a dřevěné klíny	strana	70

I. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ

##### 133. 	Nejkratší doba pro poznání místních a traťových poměrů	strana	72

##### 137. 	Zajištění bezpečného přístupu zdrav. postižených osob	strana	72

##### 138. 	Podmínky pro vjezd, průjezd a odjezd vlaků při napěťové

##### výluce trakčního vedení	strana	72

##### 139. 	Seznam povolených výjimek a udělených souhlasů z

##### předpisů ČD ve vztahu ke SŘ	strana	73a

##### 141. 	Bezpečnostní štítek	strana	73a

##### 142. 	Podmínky pro dopravu vozů s malými koly 	strana	73a

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

##### 1. Umístění, určení a organizační struktura stanice

- Železniční stanice Pardubice hl.n. leží v km 305,690 dvoukolejné trati Česká 
Třebová - Praha Libeň a v km 0,662 jednokolejné trati Pardubice - Jaroměř.
Je stanicí:
- smíšenou podle povahy práce pro osobní i nákladní dopravu;   
- mezilehlou, vlakotvornou a seřaďovací po provozní stránce; 
- odbočnou pro trať Pardubice - Jaroměř.

Sídlem přednosty je stanice Pardubice hl.n.

##### 2. Rozčlenění stanice

- Železniční stanice Pardubice hl.n. tvoří po stránce organizace provozu tyto obvody - nádraží:

Osobní nádraží:

Tento obvod je určen pro osobní a tranzitní nákladní vlaky. Obvod osobního nádraží je od koleje č.3 po kolej č.18, včetně kolejí č. 414, 418 a 420. Určení kolejí - článek č. 21.

Nákladové nádraží:

Tento obvod je určen pro provádění manipulace s místním vozem. Do tohoto obvodu patří boční rampa, kolejová váha, koleje býv. Cullemayeru, čelní rampy a koleje v nákladním obvodu. Určení kolejí je zpracováno v příloze č. 26.
Hranice mezi nákladovým a seřaďovacím nádražím je mezi kolejemi č. 45 - 57.

Seřaďovací nádraží:

Tento obvod je tvořen vjezdovou skupinou lichých kolejí č. 5 - 15 pro končící nákladní vlaky a pro tranzitní  vlaky všech směrů. Dále do tohoto obvodu patří směrová a odjezdová skupina kolejí č. 17 - 45, která slouží na shromažďování železničních vozů a sestavu výchozích vlaků nákladní dopravy. Určení kolejí -  článek č. 21.
Hranice mezi seřaďovacím a nákladovým nádražím je mezi kolejemi č.45 - 57, přes výhybku č. 307 a dále mezi kolejemi č.61 - 63. 
Hranice mezi osobním a seřaďovacím nádražím je mezi kolejemi č. 3 - 11 a mezi kolejemi č. 1a - 5.

Odstavné nádraží:

Do tohoto obvodu patří koleje č. 400 - 412. Určení kolejí je zpracováno v článku č. 21. Hranice mezi obvodem odstavného a osobním nádražím je mezi kolejemi č. 400 - 8a, 412 a 414.

##### 3. Vlečky

- Kávoviny a.s., Pardubice je zaústěna do celostátní dráhy v žel. stanici Pardubice hl.n. z koleje č.9, v km 304,318, výhybkou č. K1.

- Tonamo a.s., vlečka Pardubice je zaústěna do celostátní dráhy v žel. stanici Pardubice hl.n. z koleje č. 9, v km 304,378 výhybkou č. EU1.

- Paramo a.s., Pardubice je do dráhy celostátní zaústěna ve stanici Pardubice hl.n. do výtažné koleje v km 306,409, výhybkou č. 100.

VALENTER, průmyslový podnik Pardubice je do dráhy celostátní zaústěna ve stanici Pardubice hl.n. do „jižní spojovací koleje“ v km 2,683, výhybkou č. 1 a/b.

- Vlečka ROZVODNA odbočuje výhybkou č. E1 v km 313,090 první traťové koleje mezi stanicemi Pardubice hl.n. - Přelouč. Popis a obsluha – viz příloha č. 5A SŘ. Obsluha je prováděna ze ŽST Přelouč.

- Popis vleček a jejich obsluh je zpracován v přípojových provozních řádech uložených v příloze č. 4 SŘ.

Dále ve stanici odbočují účelová kolejiště organizačních složek ČD:

- ČD SDC SEE Pardubice odbočuje z  vlečky Tonamo v km 304,354, výhybkou č.EU 2.

- ČD SDC SSZT Pardubice odbočuje z bývalé vlečky Hobé -Lihovar, Pardubice v km 0,059, výhybkou č. SZD1.

- ČD SDC STO Pardubice odbočuje z rosické výtažné koleje v km 306,183, výhybkou č. 90.

- ČD DKV Česká Třebová - PJ DOM Pardubice, které odbočuje v km 306,124, výhybkou č.T 2.

- ČD DKV Česká Třebová - PJ Pardubice, která odbočuje v km 305,552, výhybkou č. 250 a/b z koleje č. 43.

- Popis a ujednání o obsluze těchto kolejišť je zařazen v příloze č.12 SŘ.

##### 4. Hlásky (hradla), odbočky, vlečky a nákladiště, kolejové křižovatky, kolejové splítky a zastávky až k sousedním stanicím

- Zastávka Pardubice-Černá za Bory leží v km 300,416 mezi stanicemi Kostěnice – Pardubice hl.n. Je neobsazená, účetně a administrativně přidělena UŽST Pardubice. Nástupiště jednostranná polohou nesouměrná, v délce 170 m z panelových desek. Osvětlení elektrické, samočinné. Má krytý přístřešek na obou nástupištích. Přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace je z místní komunikace. Zastávka je vybavena rozhlasovým zařízením pro neobsluhované zastávky TORNZ, obsluha ze ŽST Pardubice hl.n. a Kostěnice.

- Zastávka Pardubice Pardubičky leží v km 303,433 mezi stanicemi Kostěnice – Pardubice hl.n. Na nástupišti u 1. trať. koleje je zděná čekárna a výdejna jízdenek s omezenou dobou obsazení (odbavování) dle platného GVD. Účetně a administrativně je přidělena UŽST Pardubice. Nástupiště jednostranná polohou souměrná, v délce 170 m z panelových desek. Na pražském nástupišti krytý přístřešek. Osvětlení elektrické, samočinné. Přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace je z místní komunikace. Přístup na nástupiště u 2. trať.koleje je pomocí pojízdné plošiny, kterou na výzvu (zvonek) obsluhuje zaměstnanec zastávky. Zastávka je vybavena rozhlasovým zařízením pro neobsluhované zastávky TORNZ, obsluha ze ŽST Pardubice hl.n. a Kostěnice, včetně místní obsluhy osobním pokladníkem zastávky.

- Zastávka Pardubice Svítkov leží v km 308,116 mezi stanicemi Pardubice hl.n. – Přelouč. Je neobsazená, účetně a administrativně přidělena UŽST Pardubice. Nástupiště jednostranná, souměrná, v délce 200 m z panelových desek. Osvětlení elektrické, samočinné. Má krytý přístřešek na obou nástupištích. Přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace je z místní komunikace. Zastávka je vybavena rozhlasovým zařízením pro neobsluhované zastávky TORNZ, obsluha ze ŽST Pardubice hl.n. a Přelouč.

- Zastávka Pardubice Opočínek leží v km 312,050 mezi stanicemi Pardubice hl.n. – Přelouč. Je neobsazená, účetně a administrativně přidělena UŽST Pardubice. Nástupiště jednostranná, souměrná, v délce 200 m z panelových desek. Osvětlení elektrické, samočinné. Má krytý přístřešek na obou nástupištích. Přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace je z místní komunikace. Zastávka je vybavena rozhlasovým zařízením pro neobsluhované zastávky TORNZ, obsluha ze ŽST Pardubice hl.n. a Přelouč.

- Zastávka Valy u Přelouče leží v km 316,086 mezi stanicemi Pardubice hl.n. – Přelouč. Je neobsazená, účetně a administrativně přidělena UŽST Pardubice. Nástupiště jednostranná, souměrná, v délce 200 m z panelových desek. Osvětlení elektrické, samočinné. Má krytý přístřešek na obou nástupištích. Přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace je z místní komunikace. Zastávka je vybavena rozhlasovým zařízením pro neobsluhované zastávky TORNZ, obsluha ze ŽST Pardubice hl.n. a Přelouč.

##### 7. Nástupiště

- Železniční stanice Pardubice hl.n. má celkem čtyři zvýšená krytá nástupiště s pevnou hranou (z toho tři ostrovní).

Nástupiště I.:
slouží pro příjezd a odjezd vlaků osobní dopravy směr Hradec Králové, Havlíčkův Brod a Česká Třebová, na kolej číslo 12. Délka nástupiště je 348 m.

Nástupiště I.A:
slouží pro příjezd a odjezd vlaků osobní dopravy směr Hradec Králové, Havlíčkův Brod. Délka nástupiště je 118 m.

Nástupiště I.B:
slouží pro odjezd vlaků osobní dopravy směr Hradec Králové, Havlíčkův Brod, kolej 
č. 16. Délka nástupiště je 121 m.

Nástupiště II. (ostrovní):
slouží pro příjezd a odjezd vlaků osobní dopravy  směr Hradec Králové, Havlíčkův Brod a Česká Třebová, na kolej  číslo 8 a 10 a pro příjezd a odjezd vlaků směr  Praha na kolej číslo 8. Délka nástupiště je 252 m.

Nástupiště III. (ostrovní):
slouží pro příjezd a odjezd vlaků všech směrů na kolej číslo 2 a 4. Délka nástupiště je 350 m.

Nástupiště IV. (ostrovní): 
slouží pro příjezd a odjezd vlaků všech směrů na kolej číslo 1 a 3. Délka nástupiště je 350 m.

| Kolej číslo | Výška hrany nást. nad temen kolejnice (mm) | Vzdálenost hrany nást. od osy přilehlé koleje (mm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 550 | 1750 |
| 2 | 550 | 1670 |
| 3 | 550 | 1750 |
| 4 | 550 | 1670 |
| 8 | 545 | 1750 |
| 10 | 420 | 1655 |
| 12 | 440 | 1810 |
| 14 | 400 | 1700 |

Všechna nástupiště jsou vybavena dvěma podchody s dvojitým schodištěm (odděleným vchodem a východem) a výtahy do tunelů pro přepravu zásilek. Jsou umístěny na obou koncích druhého, třetího a čtvrtého nástupiště. Na nástupišti 1.A a 1.B je umístěn za kusým ukončením koleje číslo 14. Při poruše výtahů lze využít úrovňový přejezd na konci nástupišť na kostěnické straně pro přepravu zásilek.

- Zdvihací plošiny:

Na všech nástupištích jsou na českotřebovské straně umístěny zdvihací plošiny sloužící k přemístění osob s omezenou schopností pohybu a orientace mezi nástupišti. Nosnost plošiny je omezena na 180 kg.

- Umístění přechodů:

- Přechody jsou umístěny v úrovni stanoviště výpravčího vnější služby 1., výpravčího vnější služby 2 a osobního tranzita.
- Tyto přechody jsou určeny pro výkon služby zaměstnanců ČD a nesmí je používat cestující ani rodinní příslušníci zaměstnanců ČD.

V případě poruchy výtahů nebo při přepravě předmětů, které nelze výtahem dopravovat, odpovídá za bezpečnost na přejezdu a opětné uzavření skladník přepravy pro zavazadla a spěšniny (odpovědný zaměstnanec České Pošty, s.p. – viz příloha č. 34 SŘ). Tento přejezd slouží též pro příjezd silničních vozidel (např. IZS -integrovaného záchranného systému) na všechna nástupiště. Úrovňový přejezd je z 1. nástupiště opatřen uzamykatelnou závorou, klíč od zámku je uložen u výpravčího vnější služby 1.

- Použití úrovňového přejezdu u bývalého stavědla IV.:

1.	Lze použít jen výjimečně, není-li možnost použít zavazadlových tunelů.
2.	Vozíky musí být v dobrém provozně-technickém stavu.
3.	Náklad musí být na vozíku řádně naložen a upevněn.
4.	Vozík musí vždy táhnout nebo tlačit tolik zaměstnanců, aby nedošlo k jeho uváznutí na kolejích.
5.	Dozor na přejíždění vozíku má skladník přepravy, který dříve než přejíždění dovolí se přesvědčí, že se po kolejích neblíží železniční vozidlo.
6.	Couvání, otáčení nebo předjíždění vozíků po přechodu je zakázáno!
7.	Na vozíku nesmí nikdo stát ani sedět.
8.	Bez přítomnosti odpovědného skladníka přepravy (odpovědného zaměstnance ČESKÁ POŠTA s.p.) není dovoleno přejíždět úrovňový přejezd s vozíky.

- Pro vjezd/odjezd silničních vozidel na/z nástupiště platí tyto podmínky:

1.	Řidič vozidlo zastaví před vraty v osobním nádraží. Vrata a železnou závoru odemkne a otevře výpravčí vnější služby 1. Po souhlasu hlavního výpravčího dá výpravčí vnější služby 1. řidiči vozidla pokyn k přejetí po úrovňovém přejezdu u bývalého stavědla IV. na příslušné nástupiště. Před vjezdem na nástupiště upozorní řidiče na možnost poškození informačního zařízení, řidič vozidla musí dbát jeho pokynů.
2.	Rychlost jízdy je dovolena nejvýše krokem.
3.	Vozidlo nesmí za žádných okolností zastavit v profilu koleje.
4.	Podle potřeby dává řidič vozidla výstražné znamení.
5.	Po zastavení zajistí řidič vozidlo proti náhodným pohybům a nesmí jej opustit. Motor musí být vypnut.
6. Podmínky pro jízdu zpět jsou obdobné, je dovolena pouze na pokyn výpravčího vnější služby 1. - souhlas hlavního výpravčího.

##### 8. Technické vybavení stanice

- Tlakové zařízení – tlakové nádoby pro kolejovou brzdu jsou umístěny u StSp2 s objemem 6 000 litrů a tlakem 0,8 MPa a pod stanovištěm brzdaře s objemem 150 litrů a tlakem 0,8 MPa. Kompresorovna umístěná u StSp2 je vybavena 2 kompresory typu JVK 120. Zaměstnanci SDC - SSZT Pardubice provádějí údržbu kompresorů kolejových brzd. Kolejové brzdy na spádovišti StSp2 jsou v km 306,089.
Ve stanici je výměníková stanice, jejíž provoz zajišťují zaměstnanci ŽST Pardubice hl.n.

- Elektrické zařízení
- Dobíječ pro RZZ je umístěný v reléové místnosti. Dobíječ baterií pro ATÚ je umístěn ve sklepě pod  telefonní ústřednou Telematiky o.z. Pardubice.
- Nabíječka akumulátorových baterií do akumulátorových vozíků je umístěna v suterénu budovy v hlavním  zavazadlovém tunelu a v garáži spěšninového skladu.
- Zařízení pro nabíjení baterií do koncových svítilen E2 je umístěno v „nabíjecí místnosti“ v přízemí levé části provozní budovy – zajišťuje vedoucí čety čističů výhybek.

- Zdvihací zařízení 
- Osobní výtah typ MOTIB o nosnosti 630 kg je ve výškové budově. Na každém nástupišti č. 2., 3., a 4. jsou dva a na 1.nástupišti je jeden výtah typu A2N. Každý z výtahů má nosnost 2000kg. V místnosti bývalé úschovny kol (vchod z ulice) je nákladní výtah typu A2N o nosnosti 1000kg. V místnosti podeje zavazadel jsou umístěny dva výtahy typu A2N o nosnosti 1400kg. 
- Vysokozdvižné vozíky Desta MV 16 a M 12 B2. 
- Na všech nástupištích ( třebovská strana) jsou umístěny zdvihací plošiny – viz čl. č. 7 SŘ.
Údržbu provádějí zaměstnanci výtahové čety DKV PJ DOM Pardubice - suterén hlavní budovy (vedle skladů CO) tel. 904/2472.

- V obvodu stanice je celkem 17 hydrantů s užitkovou vodou drážního vodovodu a 40 hydrantů s pitnou vodou městského vodovodu.
Vodovod s pitnou vodou je zaveden do výpravní budovy, do budovy stavědla StSp1 a StSp2, na stanoviště výpravčího vnější služby 2, do obvodu skladištních budov, do komerční  budovy „JIH“ a na všechna nástupiště. Rozmístění hydrantů a uzávěrů vody je v příloze č. 47A - Požární prevence.

- Rozvod pitné vody mezi kolejemi číslo 404 a 406, 406 a 408 na mycím platě je rozvod pitné vody se 7 vývody (studená a teplá voda). Potrubí je uloženo v hloubce 1 400 mm pod úrovní mycího plata a napojeno na  městský vodovod. Hlavní uzávěr je před betonovým platem směrem ke starému nádraží.

- Mezi 10. a 12. kolejí a u 3.koleje (kostěnická strana) je zařízení pro čerpání vody do hnacích vozidel motorové trakce. Zařízení je napojeno na užitkovou vodu z vodárny DKV-PJ Pardubice. V současné době je mimo provoz.

- Čištění vlakových souprav provádí četa čističek vozů, přidělená DKV-PJ STP Pardubice. K čištění vozových skříní se používá pojízdná myčka vozových skříní, která pojíždí po mycí rampě mezi kolejemi číslo 404 a 406 a kolejemi číslo 406 a 408. Na obou koncích koleje číslo 406 jsou vybudovány úrovňové přejezdy pro přejíždění myčky. Na koleji č. 410 jsou vybudovány dva prohlížecí kanály. Nabíječka akumulátorových baterií pro osobní vozy je umístěna za zarážedlem kusé koleje č. 418 a mezi kolejemi č. 402 a 404 s vývody mezi kolejemi číslo 402 - 404 a 406 - 408 ve správě DKV PJ Pardubice. Údržba osobních vozů, včetně přístavby souprav a harmonogramu čištění vozů - viz příloha č. 12 a TPÚS.

Další technická zařízení v obvodu DKV Česká Třebová - PJ Pardubice - viz příloha č. 12SŘ.

##### 9A. Elektrická trakční zařízení

- Proudová soustava - 3 kV stejnosměrné soustavy ”J”.

- Napájecí stanice pro železniční stanici Pardubice je trakční měnírna Moravany v km 290,710 a Opočinek v km 312,180. Mezi napájecími stanicemi Opočinek  a Moravany je v železniční stanici na přeloučském zhlaví spínací stanice v km 306,540.

- Ve stanici jsou zatrolejovány tyto koleje:
1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 6a, 7, 8, 8a, 10, 11, 11a, 12, 13, 13a, 14, 15, 15a, 16, 17, 19, 25, 400 a 402. Špičky směrových kolejí číslo 21, 23, 27, na přeloučském zhlaví a špičky směrové koleje číslo 23 na kostěnickém zhlaví. Dále špičky kolejí  číslo 402a, 404, 406, 408, 410, 412 a kusé koleje 8b, 400a, „Stará elektrárna“ a kost. výt. kolej (část - 200m). 
Plánek zatrolejování staničních kolejí včetně jejich dělení při napájení, označení úsekových odpojovačů a návodu k obsluze je vyznačen v příloze číslo 14 SŘ.

- Obvod železniční stanice je rozdělen na devět samostatných elektrických obvodů, které lze jednotlivě vypínat nebo zapínat:

Obvod Ia:
koleje číslo 8 od ÚD 31 směr Praha po ÚO 414 km 1,400;
				10 od ÚD 32 směr Praha;
				12 od ÚD 33 směr Praha;
				14;
				16;
Vypíná se úsekovými odpojovači č. 414 a 202.

Obvod Ib:
koleje číslo 8 od ÚD 31 směr Česká Třebová;
				10 od ÚD 32 směr Česká Třebová;
				12 od ÚD 33 směr Česká Třebová;
				8a, 8b;
				400, 400a;
				402, 402a - špička koleje;
				410;
				412 špičky soupravových kolejí číslo 404,  406 a 408.
Vypíná se úsekovými odpojovači č. 6 a 202.

Obvod II:
koleje číslo 2, 2a, 4, 6, 6a. Vypíná se úsekovými odpojovači číslo 4, 402, 412,102.

Obvod III:
koleje číslo 1, 1a, 3. Vypíná se úsekovými odpojovači 5, 401, 411, 101.

Obvod IV:
koleje číslo 5, 7, 11. Vypíná se úsekovým odpojovačem č.7.

Obvod V:
koleje číslo 11a, 13, 13a, 15, 15a. Vypíná se úsekovým odpojovačem č. 9.

Obvod VI:
koleje číslo 17, 19, 25 a špičky kolejí číslo 21, 23, 27 na přeloučském zhlaví a špička koleje číslo 21, 23 na kostěnickém zhlaví.
Vypíná se úsekovým odpojovačem číslo 15.

Obvod VII:
soupravové koleje číslo 404, 406 a 408. V základní poloze „Vypnuto“.
Vypíná se úsekovým odpojovačem  číslo Z06.

Obvod VIII:
od km 304,460 až k ukončení trakčního vedení kostěnické výtažné koleje.
Vypíná se úsekovým odpojovačem číslo 201.

Železniční stanice Pardubice hl.n. má 29 úsekových odpojovačů a to čísel:
3A, 3B, 4, 5, 6, Z06, 7,9, 15, 101, 102, 111, 112,  114, 201, 202, 401, 402, 411, 412, 414, Z016, Z108, Z118, Z128, Z138, Z148, Z158, Z168.

V trolejovém vedení na kostěnickém zhlaví jsou instalovány úsekové odpojovače číslo 401 a 402.

Úsekový odpojovač číslo 401 je instalován na stožáru číslo 3A a slouží k rozpojení stan. koleje číslo 1a/1 s první traťovou kolejí Kostěnice – Pardubice hl.n.

Úsekový odpojovač číslo 402 je instalován na stožáru číslo 4A a slouží k rozpojení stan. koleje číslo 2a/2 s druhou traťovou kolejí Kostěnice – Pardubice hl.n.
V trolejovém vedení na přeloučském zhlaví jsou instalovány úsekové odpojovače číslo 411 a 412.
Úsekový odpojovač číslo 411 je instalován na stožáru číslo 83 a slouží k rozpojení stan. koleje číslo 1a/1 s první traťovou kolejí Přelouč – Pardubice hl.n.

Úsekový odpojovač číslo 412 je instalován na stožáru číslo 84 a slouží rozpojení stan. koleje číslo 2a/2 s druhou traťovou kolejí Pardubice hl.n. - Přelouč.

Úsekový odpojovač číslo 414 je instalován na stožáru číslo 112 u vjezdového návěstidla RS a slouží k rozpojení staničních kolejí s traťovou kolejí Pardubice hl.n. – Pardubice - Rosice nad Labem.

Elektrické dělení u úsekových odpojovačů:
- na kostěnickém zhlaví (401 - 402) v km 304,460;
- na přeloučském zhlaví (411 - 412) v km 306,540;
- na rosickém zhlaví (414) v km 1,400.

Úsekový odpojovač číslo 3A je propojen s úsekovým odpojovačem číslo 3B. Úsekový odpojovač číslo 3B spojuje elektricky sudou a lichou skupinu kolejí. Tento úsekový  odpojovač má základní polohu „Vypnuto“.

Úsekové odpojovače číslo 3A, 3B, 4, 5, 6, 7, 9, 15 jsou umístěny na portálu mezi kolejemi číslo 402 a 404 u starého nádraží.

Úsekový odpojovač číslo Z06 je umístěn na stožáru číslo 50A mezi kolejemi číslo 410 a 412 naproti kusému ukončení poštovní koleje číslo 418 - ovládá výpravčí vnější služby 1. dle přílohy č. 14 a TPÚS.

Úsekový odpojovač číslo 201 je umístěn na stožáru číslo 5, slouží k rozpojení  výtažné koleje od staničních kolejí.

Úsekový odpojovač číslo 202 propojuje podélně obě části kolejí číslo 8, 10, 12. Je umístěn na stožáru číslo 58A.

Obsluhu úsekových odpojovačů při opravách (údržbě) provádějí zaměstnanci SDC SEE Pardubice.
Při poruchách (nehodách,úrazech) v nepřítomnosti zaměstnanců SDC SEE provede obsluhu úsekových odpojovačů č. 3A, 3B, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 201, 401, 402, 411, 412 a 414 výpravčí vnější služby 1. (z příkazu hlavního výpravčího). Úsekové odpojovače číslo 401, 402 a 3B jsou ovládány dálkově z dopravní kanceláře na ústředním stavědle. Obsluhu těchto úsekových odpojovačů provede výpravčí panelista 2. na pokyn hlavního výpravčího.

Všechny tři úsekové děliče 31, 32, 33 jsou v úrovni  trakčního stožáru číslo 58A. Tyto děliče překlenuje ÚO 202, který je na 1.nástupišti. Výtažná kostěnická kolej je zatrolejována v části od km 304,231 (50m před úrovní vjezd. náv. 1L ) - po Se 11 (km 304,896)  celkem 665m.
Výtažná přeloučská kolej a výtažná rosická kolej je bez trolejového vedení.

- Souprava pro obsluhu úsekových odpojovačů je uložena v dopravní kanceláři na stanovišti výpravčího vnější služby 1. (1. nástupiště).

- Souprava obsahuje: dielektrické rukavice, galoše, ochrannou přílbu. Dále obsahuje 2 kusy speciálního klíče, ovládací kliku pro ruční obsluhu dálkového pohonu úsekového odpojovače. Postup použití je popsán v příloze č. 14 SŘ.
Proškolení určených zaměstnanců k obsluze úsekových odpojovačů provádí určený zaměstnanec SDC SEE Pardubice.

- Ve stanici je na trolejovém vedení rozmístěno 31 úsekových děličů:

| Číslo děliče: | Umístění: |
| --- | --- |
| 1 | mezi výhybkami č. 4 – 6 - spojka mezi 1. a výtažnou kolejí |
| 2 | mezi výhybkami č. 9 - 10 - spojka mezi 1. a 2. kolejí |
| 3 | mezi výhybkami č. 8 - 11 - spojka mezi 1. a 2. kolejí |
| 4 | mezi výhybkami č. 12 - 17b - spojka mezi 1. a výtažnou kolejí |
| 5 | mezi výhybkami č. 16 - 21 - spojka mezi 1. a 5. kolejí |
| 6 | mezi výhybkami č. 19a - 20 - pod svážným pahrbkem |
| 7 | mezi výhybkami č. 20 - 25b - spojka mezi 7. a 17. kolejí |
| 8 | mezi výhybkami č. 26 - 33 - spojka mezi 15. a 17. kolej |
| 9 | mezi výhybkami č. 18 - 22b - odděluje osob. od odst. nádraží |
| 10 | mezi výhybkami č. 413b - 414 - na špici 404. koleje |
| 11, 14 | mezi výhybkami č. 417 - 414 - na špici 404. koleje |
| 12, 15 | za výhybkou č. 417 - na špici 406. koleje |
| 13, 16 | za výhybkou č. 419 - na špici 408. koleje |
| 17 | u výhybky č. 44b - odděluje 11a. kolej od 11. koleje |
| 18 | mezi výhybkami č. 44a - 46 - spojka mezi 11. a 13. kolejí |
| 19 | mezi výhybkami č. 50 - 64 - spojka z 11. koleje do výtažné koleje |
| 20 | mezi výhybkami č. 50 - 77 - spojka mezi 11. a 3. kolejí |
| 21 | mezi výhybkami č. 78 - 80 - odděluje odjezdovou a vjezdovou skupinu |
| 22 | mezi výhybkami č. 81 - 88b - spojka mezi 1.kolejí a výtažnou kolejí |
| 23 | mezi výhybkami č. 88a - 92b -"spojka mezi 1. a 2. kolejí |
| 24 | mezi výhybkami č. 93 – 93 – spojka mezi 3. a 2. kolejí |
| 25 | mezi výhybkami č. 62 + 73 - spojka mezi 6. a 8. kolejí |
| 26 | mezi výhybkami č. 76 - 85b - spojka ze 6. koleje do rosické tratě |
| 27 | mezi výhybkami č. 92a - 101- odděluje 2. kolej od rosické tratě |
| 30 | mezi výhybkami č. 2 - 4 - u ÚO 201 |
| 31 | na koleni č. 8 - v úrovni trakčního stožáru č. 58A |
| 32 | na koleji č. 10 - v úrovni trakčního stožáru č. 58A |
| 33 | na koleji č. 12 - v úrovni trakčního stožáru č. 58A |

##### 9B. Elektrická zařízení 6kV pro napájení zabezpečovacích zařízení

- Místa traťových transformačních skříní TTS:

Kostěnice-Pardubice 6kV 50Hz:	napájí: 	přístup:
1148			km		296.130	rozpojovací 	od přejezdu kolem trati

1150			km		297.900	přejezd	polní cesta
1152			km		299.230	horkoběžnost	z trati
1154			km		300.420	rozhlas	přejezd od Černá za Bory zast.
1157			km		302.015	přejezd	ulice Dašická Pardubice
1160			km		303.100	rozpojovací	silnice okruh
1162			km		304.400	návěstidla	z Karlovy ulice

Pardubice 6kV 50Hz:
1162/1			km		305.000	rozpojovací	DKV - PJ Pardubice

1161/2			km		305.130	RZZ Pardubice	DKV - PJ Pardubice

Pardubice - Přelouč :
1163			km		306.630	rozpojovací	silnice Paramo
1163/1			km		306.630	Sp. stanice	Sp. stanice

1164			km		308.090	rozhlas	zast. Pardubice Svítkov

1165			km		309.260	přejezd	polní cesta ze Srnojed

1166			km		310.120	RD 1	polní cesta ze Srnojed
1167			km		311.340	RD 2	polní cesta z Lánů
1168			km		312.119	RD 3	zastávka Pardubice Opočínek

NS Opočínek km		312.120	NS	zastávka Pardubice Opočínek

1699			km		313.000	RD 4	rozvodna VČE Opočínek

1700			km		315.070	návěstidla	polní cesta z Valů

1701			km		316.080	RD 5	zastávka Valy

1702			km		316.910	návěstidla	polní cesta mezi Valy a Přeloučí

1401			km		316.910	Prachovice	polní cesta mezi Valy a Přeloučí

1170			km		312.250	rozpojovací	za plotem NS
1170/1			km		312.250	tlumivka	za plotem NS
1171			km		313.550	rozpojovací	rozvodna VČE Opočínek
1172			km		315.240	rozpojovací	polní cesta z Valů
1173			km		316.115	rozpojovací	zastávka Valy
1174			km		316.586	rozpojovací	polní cesta mezi Valy a Přeloučí

Reléové zabezpečovací zařízení v železniční stanici Pardubice hl. n. je napájeno ze samostatné TS 3R a TTS 1162/2 umístěné ve společném objektu v areálu DKV v km 305,130. Do této TS je zaveden přívod 6 kV, 50 Hz z rozvodu autobloku NS Opočínek - NS Moravany (TTS 1162/2) a 6 kV, 50 Hz z rozvodu vstupní transformační stanice TS 7. Na StSp1 je zřízen automatický záskok obou sítí, přičemž za hlavní napájení je považován přívod z autobloku.
Při výpadku obou sítí lze uskutečnit náhradní napájení připojením mobilního náhradního proudového zdroje do rozvaděče nn na TS 3R.

##### 9C. Elektrická silnoproudá zařízení

- Železniční stanice Pardubice hl. n. je napájena z rozvodů VČE 35 kV kabelovou smyčkou do vstupní transformační stanice TS 7 u vlečkové koleje HOBÉ a.s., kde je prováděna transformace napětí z 35/6/0,4 kV. Toto napětí je kabelovým rozvodem přenášeno do transformační stanice TS 1, která je umístěna v 1. etapě výpravní budovy.

Z této TS je napájena TS 4 u StSp1 a dále pokračuje na  TS 3R a TS 3 v areálu DKV-PJ Pardubice, na TS 2 u StSp2 a na TS 5 v areálu DKV-PJ DOM Pardubice. Odtud pokračuje na TS 7. V těchto transformačních stanicích je prováděna transformace napětí 6/0,4 v soustavě 3 PEN AC 50 Hz, 400/230 V.

- Stabilní náhradní zdroj el. energie je umístěn v budově tel. ústředny OSŽT Pardubice. Další napojení je možné pomocí mobilních náhradních zdrojů SDC SEE Pardubice.

- Zařízení pro elektrické předtápění vozidel:

Stojany předtápěcího zařízení:

Stojan číslo 1.:
Je umístěn mezi 10. a 12. kolejí na pražském zhlaví v úrovni trakčního stožáru číslo 64. Je napájen z ÚO Z108, který je umístěn na trakčním stožáru číslo 64.

Stojan číslo 2.:
Je umístěn mezi kolejemi číslo 400 a 402 v úrovni trakčního stožáru číslo 38. Je napájen z ÚO Z128, který je umístěn na trakčním stožáru číslo 38B.

Stojan číslo 3.:
Je umístěn mezi kolejemi číslo 406 a 404 v úrovni trakčního stožáru číslo 38 vedle zarážedla kusé koleje číslo 406. Je napájen z ÚO Z138, který je umístěn na trakčním stožáru číslo 38.

Stojan číslo 4.:
Je umístěn mezi kolejemi číslo 3 a 11 na pražském zhlaví v úrovni konce zastřešení IV.nástupiště. Je napájeno z ÚO Z118, který je umístěn na trakčním  stožáru číslo 61A.

Stojan číslo 5.:
Je umístěn mezi kolejemi číslo 404 a 402. Napájen z ÚO Z148, který je umístěn na trakčním stožáru číslo 46.

Stojan číslo 6.:
Je umístěn mezi kolejemi číslo 408 a 410. Napájen z ÚO Z158, který je umístěn na trakčním stožáru číslo 50B.

Stojan číslo 7.:
Je umístěn v DKV-PJ Pardubice, vedle koleje  číslo 259. Je napájen z trolejového vedení koleje číslo 25 napájecím vedením připojeným přes ÚO Z 016 a ÚO 
Z168. Za stožárem číslo 37D je umístěn ÚO Z016, ÚO Z168 je umístěn na stožáru 37F. Předtápění se řídí podle TPÚS.

Manipulaci s předtápěcím zařízení zásadně provádí pouze zaměstnanec DKV-PJ STP Pardubice. Manipulaci mezi soupravou vozidel a hnacím vozidlem může provádět oprávněný zaměstnanec (viz příl. č. 51A ).

- Rozvaděč napětí zabezpečovacího zařízení:
Je umístěn v reléové místnosti stavědla StSp1 a v reléové místnosti ústředního stavědla.

- Způsob nouzového vypnutí:
Vypínač je umístěn v reléové místnosti StSp1 v levém zadním rohu. Vypnutím dojde k odpojení ZZ StSp1, ústředního stavědla i StSp2. Vypínač napájení reléové místnosti ústředního stavědla je vlevo vedle vchodových dveří (červené tlačítko).

##### 9D. Nebezpečná místa ve vztahu k elektrickému zařízení

- Možnost přiblížení k trolejovému vedení na vzdálenost kratší než bezpečnou je u všech krytých nástupišť. Přístupy na tato místa jsou označeny bezpečnostní tabulkou. Seznam návěstidel, které jsou na vzdálenost 1,5 m a blíže od živé části trakčního vedení:

- Návěstidlo: 			Vzdálenost:
S5				130 cm
Se31				135 cm
Uvedená návěstidla jsou označena výstražnou tabulkou. Za označení těchto návěstidel odpovídá SDC SSZT Pardubice.

##### 10A. Elektrické osvětlení

- Druh osvětlení venkovních železničních prostranství a prostranství pro cestující veřejnost je řešeno jako celkové.

- Osvětlení nástupišť je provedeno osvětlovacími  zdroji RVLX 125 W a 80 W, peronními stožárky se svítidly RVLX  125 W a SHC 100 W, třetí nástupiště je osvětleno zářivkovými svítidly 1 x 56 W a peronními stožárky se svítidly SHC 100 W.
Osvětlení kolejiště je provedeno osvětlovacími  stožáry JŽ 12 se světelnými 	zdroji SHC 250 W a SHC 400 W. Dále je provedeno osvětlení majáky se světelnými zdroji SHC 400 W.
Osvětlení přijímací haly je provedeno jako nepřímé pomocí reflektorů se svět. zdroji SHC 400 W, jako doplňující osvětlení je provedeno světelným pásem s počtem 70 ks žárovek 60 W. V podchodech je osvětlení provedeno svítidly se svět. zdroji DZ 11 W v počtu 22 ks. 
Ostatní místnosti (čekárny 	apod.) jsou osvětlovány zářivkovými svítidly 2x40 W, 3 x 40W, 4 x 40W, 4x18W.

- Počet a umístění osvětlovacích zařízení a zdrojů:

světelný zdroj:	počet:	místo:
		SHC 400 W		36	maják I. a II.				SHC 210 W		36	stožár JŽ, třebovské zhlaví

SHC 400 W		5	osvětlovací ramena,										majáky u ved. posunu
		SHLP 210 W		9	stožáry JŽ 12, kolej 402
		SHC 400 W		6	stožáry JŽ 12, kolej 17
		SHC 400 W		3	StSp2, brzda
		SHLP 340 W		6	JŽ 12, kolej 17

světelný zdroj:	počet:	místo:
		SHC 250 W		12	stožáry JŽ 12, kolej 25
		SHC 250 W		10	stožáry JŽ 12, kolej 35
		SHC 250 W		10	stožáry JŽ 12, kolej 43
		SHC 250 W		3	stožáry JŽ 12, kolej 45
		SHC 400 W		24	stožáry JŽ 12, VNVK
		SHC 250 W		21	stožáry JŽ 12, kolej 330
		SHC 250 W		2	stožáry JŽ 12, výtažná rosická
		SHC 400 W		3	stožáry JŽ 12, kol.střed
		SHC 250 W		10	stožáry JŽ 12, výt. StSp2
		SHC 400 W		5	stožáry JŽ 12, sváž.pahr.StSp2
		SHC 250 W		2	stožáry JŽ 12, stavědlo IV.
		SHC 400 W		12	maják IV. a V., kont.překlad.
		SHC 400 W		2	trakční stožár 65, StSp2
		SHC 400 W		43	majáky číslo 11, 12, 13, 14
								a 15 - přeloučské zhlaví

SHC 400W		16	majáky číslo 8, 9 a 10 na
								kontejnerovém překladišti
		SHC 400W		16	maják III., mycí rampy VD,
								přejezd kolejí

Hala:
		SHC 400W		14	ochoz
		žárovka E 27-60 W	56	světelný pás
		zář.trubice 40 W	113	ostatní místnosti haly

Podchody:
		zář.trubice 11 W	100	příjezd, odjezd

Nástupiště:
		RVLX 125 W		26	stropy krytých nástupišť
		RVLX 80 W		108	 - “ -
		SHC 100 W		17	nástupištní stožárky

I.etapa:
		zář.trubice 40 W	175	kanceláře, panel, prov.místnosti		zář.trubice 40 W	39	jízda					zář.trubice 18W	8	jízda					zář.trubice 40W	8	osob. tranzito				zář.trubice 18W	4	osob. tranzito

II.etapa:
		zář.trubice 40 W	40	nocležny VI.patro

Výšková budova:
		zář.trubice40 W	33	V.poschodí (CO)

Suterén haly:
		zář.trubice 40 W	141	tunely k výtahům, hospodářská								správa (sklady), klimatizace

Spádoviště StSp2:
		zář.trubice 40 W	30	výpravčí, posun, voz.
								služba, StSp2

Veřejné vykládací a nakládací koleje:
		zář.trubice 40 W	71	správní budova, sociální
		zář.trubice 20 W	8	zařízení, sklady

IV.etapa:
		zář.trubice 40 W	16	spěšniny				 	zář.trubice 18 W	1	- “ -					zář.trubice 40 W	12	spěšnin. rampa

Sklad 2 -“krychle“:
		zář.trubice 40 W	6	ubytovny, 3 místnosti

Sklad 1 u podjezdu - pronájem:
		zář.trubice40 W	25	soc.zařízení,kanceláře
		SHLP 210 W		10	kryté sklady,strop
		RVLX 125 W		9	vykládací rampy

Spádoviště StSp 1:
		zář.trubice 40 W	20	StSp1, posun

Čištění a výměnu světelných zdrojů, které jsou níže než 5 m nebo jdou stahovat, provádí zaměstnanec železniční stanice Pardubice hl. n. a ostatní - zaměstnanci SDC SEE Pardubice.

Dva žebříky jsou uloženy v suterénu strojovny, jeden je uložen v úložném prostoru zavazadlové pokladny.
Klika ke spouštění svítidel je uložena u elektrikáře.

- Rozmístění stožárů vnějšího elektrického osvětlení:

| Druh a číslo stožáru | Vypínač je umístěn | Hlavní vypínač | x) | Obsluhuje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| JŽ 60, 61 | RO hala | RO hala | TS 1 | obsluha žst |
| Peron st. 200 | St IV. | St IV. | TS 1 | obsluha žst. |
| JŽ 85 | silniční váha | TS2RoNN | TS 2 | obsluha žst. |
| JŽ 17 kolej | StSp 2 | TS2RoNN | TS 2 | obsluha žst. |
| JŽ 25 kolej | StSp 2 | TS2RoNN | TS 2 | obsluha žst. |
| JŽ 35 kolej | StSp 2 | TS2RoNN | TS 2 | obsluha žst. |
| JŽ 43 kolej | StSp 2 | TS2RoNN | TS 2 | obsluha žst. |
| JŽ 45 kolej | StSp 2 | TS2RoNN | TS 2 | obsluha žst. |
| JŽ 406 kolej | spínací hodiny | TS1RoNN | TS 1 | spín. hodiny |
| JŽ 1 VNVK | StSp 2 | TS2RoNN | TS 2 | obsluha žst. |
| JŽ 2 VNVK | StSp 2 | TS2RoNN | TS 2 | obsluha žst. |
| JŽ 1 střed | StSp 2 | TS2RoNN | TS 2 | obsluha žst. |
| JŽ 2 střed | StSp 2 | TS2RoNN | TS 2 | obsluha žst. |
| JŽ výtah | StSp 2 | TS2RoNN | TS 2 | obsluha žst. |
| Trakční stožár 65 reflektor | StSp 2 | TS2RoNN | TS 2 | obsluha žst. |
| JŽ Paramo | StSp 2 | TS2RoNN | TS 2 | obsluha žst. |
| JŽ rosická | StSp 2 | TS2RoNN | TS 2 | obsluha žst. |
| JŽ brzdy | StSp 2 | TS2RoNN | TS 2 | obsluha žst. |
| JŽ VNVK 3 | StSp 2 | TS2RoNN | TS 2 | obsluha žst. |
| JŽ 1 bramborová | StSp 2 | TS2RoNN | TS 2 | obsluha žst. |
| JŽ 2 bramborová | StSp 2 | TS2RoNN | TS 2 | obsluha žst. |
| JŽ vjezd. třeb. zhlaví | StSp 1 | TS4TS1RoNN | TS 3/1 | fotobuňka + obsluha žst. |
| OV 1, 2, 3 | StSp 1 | TS4TS1RoNN | TS 3/1 | fotobuňka + obsluha žst. |
| OV 4,5 | StSp 2 | TS2RoNN | TS 2 | obsluha žst. |
| OV 6,7 | Fotobuňka DOM | TS5RoNN | TS 5 | fotobuňka |
| OV 8,9,10 | StSp 2 | TS2RoNN | TS 2 | obsluha žst. |
| OV 11,12 | StSp 2 | TS2RoNN | TS 2 | obsluha žst. |
| OV 13,14,15 | StSp 2 | TS2RoNN | TS 2 | obsluha žst. |

x) - napájení z trafostanice

- Zastávka Pardubice-Pardubičky:

Osvětlení zastávky je provedeno 15 sklápěcími stožárky typu Radek - Mostr výšky 5,5 m se světelnými zdroji SHC 100 W. Osvětlení je řízeno fotobuňkou.

- Zastávka Pardubice-Svítkov:

Osvětlení zastávky je provedeno 18 sklápěcími stožárky typu Radek - Mostr výšky 5,5 m se světelnými zdroji SHC 100 W. Osvětlení je řízeno fotobuňkou.

- Zastávka Pardubice-Opočínek:

Osvětlení zastávky je provedeno 18 sklápěcími stožárky typu Radek - Mostr výšky 5,5 m se světelnými zdroji SHC 100 W. Osvětlení je řízeno fotobuňkou.

- Zastávka Pardubice-Černá za Bory:

Osvětlení zastávky je provedeno 15 sklápěcími stožárky typu Radek - Mostr výšky 5,5 m se světelnými zdroji SHC 100 W. Osvětlení je řízeno fotobuňkou.

- Seznam hlavních rozvaděčů, důležitých zařízení napájených z jednotlivých trafostanic a podružných elektroměrů:

Z TS 1 (umístěné I.etapa výpravní budovy):
se napájí rozvaděč hala, rozvaděč 350 kVA suterén haly, rozvaděče nákladních výtahů, rozvaděče osvětlení výpravní budovy, rozvaděče nástupišť umístěných pod  úrovní nástupišť, kryty CO, zařízení OSŽT (ústředny, dílny), zdravotní středisko, stavědlo IV.(bývalé), zásuvkové stojany mycích ramp STP VD Pardubice, hospodářská správa, železniční stanice Pardubice hl. n., spěšniny, nabíjecí stanice akumulátorových vozíků v suterénu výpravní  budovy a podružné rozvaděče z 1.etapy výpravní budovy železniční stanice Pardubice hl. n.

Z rozvaděče hala (umístěn v bývalé služební místnosti  dozorčích nástupišť - informátorů):
je napájeno osvětlení haly, přijímací budova, osobní pokladny, úschovna zavazadel, podej zavazadel, WC v hale osobního nádraží, býv. náhradní WC v podchodu (pronajaté prostory), stanoviště Služby železniční policie ČR, čekárny, pronajaté prostory se vstupem z haly, podchody odjezdu  a příjezdu a světla před nádražní budovou, včetně neónů.

Z rozvaděče 350 kVA (umístěného v suterénu haly vedle nabíjecí stanice akumulátorových vozíků):
je napájena restaurace a bufet,suterénní prostory pod restaurací a bufetem, osvětlení přepravních tunelů k výtahům, sklady CO pod halou, výšková  budova, strojovny sekundárního rozvodu horkovodního vytápění a klimatizace v těchto prostorách.

Z TS 2 (umístěné vedle stavědla StSp2):
je napájeno osvětlení seřaďovacího obvodu, osvětlení pražského a rosického zhlaví, přeloučská výtažná kolej, VNVK, kontejnerové překladiště, objekty „Na  Zavadilce“, stavědlo StSp2, kolejové brzdy, bývalé St.V. Dále jsou z TS 2 napájeny objekty SUDOP, SNV.

Z TS 3 (umístěné v dílnách DKV-PJ Pardubice):
jsou napájeny objekty a venkovní osvětlení DKV-PJ  Pardubice.

Z TS 3R (umístěné v dílnách DKV-PJ Pardubice):
je napájeno reléové zabezpečovací zařízení žel. stanice.

Z TS 4 (umístěné u StSp1):
je napojen celý objekt starého nádraží (kanceláře VD, ST, SBBH), StSp1, DATIS, VUŽ, zdravotní středisko, sklad 1, krychle, sklad 2, sklad ST. Z OV 1 je napojeno kolejiště českotřebovského zhlaví.

Z TS 5 (umístěného v areálu DKV-PJ DOM Pardubice):
jsou napájeny objekty DOM Pardubice.

Z TS 7 (umístěné v areálu ŽST u vlečky HOBÉ):
jsou napájeny objekty Stavební správy, SDC SSZT a ST, horkovodní předávací stanice a 3 OV  na rosickém zhlaví.

Spínání osvětlení v kolejišti je prováděno centrálně ze stanoviště signalistů StSp1 a StSp2.

- Umístění podružných rozvaděčů:

V železniční stanici je umístěno celkem 481 podružných rozvaděčů. Jejich soupis je uložen u SDC SEE Pardubice na tel. č. 5219.

- Zařízení udržuje: SDC SEE Pardubice. Výměnu pojistek, zářivek a jejich čištění provádí údržbář - elektrikář, který je trvale přidělen k této práci v denních směnách.

- Stožáry, u kterých se při spouštění přiblíží  osvětlovací těleso k části trakčního vedení pod napětím na vzdálenost menší než l,5 m, jsou označeny dle ČSN 37 5199 změna 2/88 červeným pruhem na spouštěcím zařízení stožáru. Jsou to tyto stožáry JŽ: č. 12, 14, 24, 27, 59, 78, 109, 118 a 186.

- Za osvětlování venkovních železničních prostranství a prostor pro cestující, za dodržování úsporných a regulačních opatření odpovídá dozorce nástupišť.

- Umístění zásuvkových stojanů:

| Zásuvkový stojan č. | Kolej - umístění | Zásuvkový stojan č. | Kolej – umístění |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 - 08 | 330 | 28 | 408 – 410 |
| 09 - 13 | 334 | 30 – 36 | 403 – 404 |
| 14 | SNV | 37 | 403 |
| 16 | SDC SEE Pardubice | 38 – 44 | 408 – 410 |
| 17 - 20 | INTRANS | 45 | Podjezd |
| 22 - 27 | DOM | 46 – 50 | Výměník |

- Na nástupištích (na stojinách zastřešení) je zapojeno 22 kusů zásuvkových stojanů.

##### 10B. Nouzové osvětlení

Služební místnosti, kde se vykonává noční služba jsou vybaveny návěstními lampami. O jejich použitelnost  se stará vedoucí čety mazačů výměn. V místnosti nabíjecí stanice lampárny je uloženo potřebné množství svítilen E2 pro nouzové osvětlení  prostorů ve výpravní budově. Pro čekárnu a odbavovací halu jsou určena 3 světla a pro každý podchod  1 světlo. Nástupiště nejsou osvětlována. Mobilní nouzový zdroj lze připojit do TS 1, příp.podle potřeby do dalších. Zajistí SDC - SEE Pardubice.

##### 11. Přístupové cesty ve stanici

- Pro zaměstnance železniční stanice:

1. Signalisté stavědla StSp1 a zaměstnanci, kteří mají skříňky ve služební místnosti na StSp1: Z nádražní haly odjezdovým tunelem na čtvrté nástupiště, odkud sejde po svážném nájezdu do úrovně návěstidla Lc5, kde přejdou kolmo přes koleje na stezku mezi kolejemi číslo 7-11, po této stezce až k odjezdovému návěstidlu S 11, kde přejdou kolmo k Se 201 a odtud k budově stavědla StSp1.

2. Zaměstnanci 1.posunovací lokomotivy, signalisté StSp2, zaměstnanci vozového tranzita:
Z nádražní haly odjezdovým tunelem na čtvrté nástupiště, kde sejdou na přeloučské straně po schůdcích na zvýšený násep, kde v úrovni osvětlovacího stožáru JŽ číslo 4 přejdou kolejové zhlaví k trakčnímu stožáru číslo 67A od něho kolmo k budově stavědla StSp2.
3. Zaměstnanci komerční budovy „Na Zavadilce“, dělníci SNV, řidiči silničních vozidel: Po veřejné komunikaci z Milheimovi ulice na svá stanoviště a pracoviště.
4. Zaměstnanci nákladní přepravy - vozoví disponenti, skladníci přepravy:
Jako zaměstnanci v bodě číslo 2, k budově stavědla StSp2 a odtud přes vydlážděný prostor kolem složiště ke komerční budově.

5. Ostatní zaměstnanci mají přístupové cesty z nádražní haly na první nástupiště a odtud na své stanoviště a pracoviště.

- Ústupové cesty z pracoviště: jsou stanoveny jako přístupové cesty v obráceném pořadí chůze. Grafické znázornění v příl. č.1 SŘ.

##### 13. Opatření při úrazech

- K dispozici jsou tyto prostředky:

Uložení nosítek:			výpravčí vnější služby 1.  - 3 ks.

Uložení zdravotních brašen: 	příděl služby - 3 ks.

Umístění nástěnných lékárniček: 	výpravčí vnější služby 1 a 2, vozový disponent, dozorce nástupišť.

- Bližší informace a telefonní čísla jsou vyvěšena na vývěsce „Ohlašovací rozvrh” v dopravní kanceláři.

##### 14. Místa ve stanici, kde není dodržen volný schůdný a manipulační prostor a je proto za jízdy vozidel nebezpečné se z nich vychylovat nebo pobývat vedle koleje

Místo	kolej 	km poloha	vzdálenost	vpravo	vlevo

st.návěstidlo Lc 1	1	305,466	2,18 m

st.návěstidlo Sc 4	4	305,544		2,17 m

st.návěstidlo Sc 6	4	305,550	2,14 m

vodní jeřáb	3	305,655	2,07 m

stojan	3	305,956		2,05 m

stojan	12	305,950		2,20 m

trp.návěstidlo L 14	16	306,002		2,10 m

trp.návěstidlo L 14	14	306,002	2,08 m

stojan rozhlasu C 12	8	305,998		2,18 m

st.návěstidlo L 1	2	306,048		2,16 m

vodní jeřáb	12	305,760		2,18 m

stožár rozhlasu	12	305,755		2,20 m

- Kromě míst uvedených v tabulce, je třeba dbát opatrnosti též u stožárů návěstidel,výhybkových stojanů, výhybkových návěstidel, stojanů pro zarážky, vodních jeřábů, skladištních ramp, stožárů sdělovacího vedení, stožárů rozhlasu a telefonu, stožárů elektrického osvětlení a trakčního vedení, u kolejových vah, vážních domků, plotů na mostech, u opěrných a zárubních zdí a dalších zařízení ČD.

##### 15. Uložení klíčů od budov a jejich náhradních klíčů

- Klíče od kanceláří mají zaměstnanci u sebe. Náhradní klíče jsou uloženy v zasklené skříňce náhradních klíčů u výpravčího vnější služby 1. Klíče od všech místností komerčního obvodu a uzamčených prostorů komerčního obvodu ukládají zaměstnanci po ukončení pracovní doby do kanceláře vozového disponenta na označenou tabuli. Zaměstnanec vykonávající službu odpovídá za to, že uložené klíče nebudou zneužity.

- Klíč od stanoviště ovládání kolejových brzd a kompresorovny má v úschově posunovač brzdař ve směně.

- Uložení klíčů od místnosti se zabezpečovacím zařízením:

Klíč od reléové místnosti ústředního stavědla je připlombován ke kolejové desce na ústředním stavědle. Za neporušenost plomby odpovídá hlavní výpravčí  ve službě.

Klíč od reléové místnosti stavědla StSp1 je připlombován na kolejové desce stavědla StSp1. Za neporušenost plomby odpovídá signalista stavědla StSp1.

##### 16. Zajištění služebních místností při opuštění pracoviště

- Při opuštění služební místnosti a nepřítomnosti jiného příslušného zaměstnance (spoluzaměstnance) se musí služební místnosti při odchodu z pracoviště uzamknout. Klíč se odevzdá do úschovy výpravčímu vnější služby 1 nebo 2.

B. KOLEJE, VÝHYBKY, VÝKOLEJKY 
A ZAŘÍZENÍ BOČNÍ OCHRANY

##### 21. Koleje, jejich určení a užitečná délka

| Kolej číslo | Užitečná délka v m | Omezená polohou (námezníků, výh. č., návěstidel, výkolejek, zarážedla apod.) | Účel použití a jiné poznámky (trakční vedení, snížená rychlost, správce zařízení není-li jím SDC, apod.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| dopravní |
| 1a | 442 | náv. S1 - Lc1 | Vjezdová a odjezdová kolej, průjezdná kolej pro všechny vlaky všech směrů. Trolej v celé délce. |
| 1 | 446 | náv. Sc1 - L1 | - “ - |
| 2a | 438 | náv. S2 - Lc2 | - “ - |
| 2 | 480 | náv. Sc2 - L2 | - “ - |
| 3 | 420 | náv. Sc3 - L3 | - “ - |
| 4 | 516 | náv. Sc4 - L4 | - “ - |
| 5 | 606 | náv. S5 - Lc5 | Vjezdová a odjezdová kolej pro nákladní vlaky všech směrů. Průjezdná kolej pro nákladní vlaky, soupravové vlaky a vlaky osobní přepravy, které projíždějí ze všech směrů. Trolej v celé délce. |
| 6a | 356 | náv. S6 - Lc6 | - “ - |
| 6 | 445 | náv. Sc6 - L6 | - “ - |
| 7 | 520 | náv. S7 - Lc7 | - “ - |
| 8a | 374 | náv. S8 - Lc8 | Vjezdová a odjezdová kolej, průjezdná kolej pro všechny vlaky všech směrů. Trolej v celé délce. |
| 8 | 357 | náv. Sc8 - L8 | - “ - |
| 10 | 273 | náv. Sc10 – L10 | Vjezdová a odjezdová kolej pro všechny vlaky od Kostěnic, Pardubic - Rosic nad Labem. Průjezdná kolej pro nákladní vlaky, soupravové vlaky a vlaky osobní přepravy, které projíždějí z Kostěnic do Pardubic -Rosic nad Labem a opačně. Trolej v celé délce. |
| 11 | 158 | náv. Sc11 – L11 | Vjezdová a odjezdová kolej pro nákladní vlaky všech směrů. Průjezdná kolej pro nákladní vlaky, soupravové vlaky a vlaky osobní přepravy, které projíždějí ze všech směrů. Trolej v celé délce. |

| 1. | 2. | 3. | 4. |
| --- | --- | --- | --- |
| 11a | 425 | náv. S11 - Lc11 | Vjezdová a odjezdová kolej pro nákladní vlaky všech směrů. Průjezdná kolej pro nákladní vlaky, soupravové vlaky a vlaky osobní přepravy, které projíždějí ze všech směrů. Trolej v celé délce. |
| 12 | 294 | náv. Sc12 - L 12 | Vjezdová a odjezdová kolej pro všechny vlaky od Kostěnic a Rosic n/L. Průjezdná kolej pro nákladní vlaky a vlaky osobní dopravy, které z Kostěnic do Rosic n/L a opačně. Trolej v celé délce. |
| 13a | 468 | náv. S13 - Lc13 | Vjezdová a odjezdová kolej pro nákladní vlaky všech směrů. Průjezdná kolej pro nákladní vlaky, soupravové vlaky a vlaky osobní dopravy, které projíždějí ze všech směrů. Trolej v celé délce. |
| 13 | 201 | náv. Sc13 - L13 | - “ - |
| 14 | 120 | náv. Sc14 - L14 | Vjezdová a odjezdová kolej pro osobní vlaky od/do Pardubic - Rosic nad Labem. Vjezd sunutého vlaku osobní přepravy na 14. kolej sestaveného z M.810 a osob. vozů řady Baafx se dovolí bez zvláštního opatření. Vjezd sunutého vlaku osobní přepravy sestaveného z osobních vozů řad B, (příp. A) se na 14. kolej dovolí pouze po předchozím zpravení písemným rozkazem. Trolej v celé délce. |
| 15 | 838 | náv. S15 - L15 | Vjezdová a odjezdová kolej pro nákladní vlaky všech směrů. Průjezdná kolej pro nákladní vlaky, soupravové vlaky a vlaky osobní dopravy, které projíždějí ze všech směrů. Trolej v celé délce. |
| 16 | 129 | zaráž. - L14 | Odjezdová kolej pro osobní vlaky do Pardubic - Rosic nad Labem. Trolej v celé délce. |
| 17 | 740 | náv. S17 - L17 | Směrová a odjezdová kolej pro nákladní vlaky směr Kolín, Česká Třebová, Rosice nad Labem. Trolej v celé délce. |
| 19 | 666 | náv. S19 - Se21 | Směrová a odjezdová kolej pro nákladní vlaky směr Česká Třebová. Trolej v celé délce. |
| 21 | 662 | náv. L21 - Se14 | Směrová a odjezdová kolej pro nákladní vlaky směr Kolín a Rosice nad Labem. Délka trolejového vedení od nám. výhybky číslo 59 až po návěst č. 48 „Kolej v přímém směru bez trakčního vedení“ je 174,3 m. Špička koleje na pražském zhlaví zatrolejována. |
| 23 | 685 | náv. S23 - L23 | Směrová a odjezdová kolej pro nákladní vlaky směr Č. Třebová, Kolín a Rosice n/ L. Špičky koleje na obou zhlavích zatrolejovány. Délka trolejového vedení na kost. zhlaví od námezníku výhybky číslo 31 až po návěst č. 48 „Kolej v přímém směru bez trakčního vedení“ je 139,1 m. Délka trolej. vedení na přel. zhlaví od námezníku výhybky číslo 56 až po návěst č. 48 b) „Kolej v přímém směru bez trakčního vedení“ je 174,3 m. |
| 25 | 619 | náv. S25 - Se8 | Směrová a odjezdová kolej pro nákladní vlaky směr Česká Třebová. Trolej v celé délce. |

| 1. | 2. | 3. | 4. |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | 676 | náv. L27 - Se15 | Směrová a odjezdová kolej pro nákladní vlaky směr Kolín a Rosice nad Labem. Špička koleje na pražském zhlaví zatrolejována. Délka trolejového vedení na pražském zhlaví od námezníku výhybky číslo 57 až po návěst č. 48 „Kolej v přímém směru bez trakčního vedení“ je 213,3 m. |
| 31 | 665 | náv. L31 - Se16 | Směrová a odjezdová kolej pro nákladní vlaky směr Kolín a Rosice nad Labem. Nezatrolejována. |
| 33 | 665 | náv. S33 - Se22 | Směrová a odjezdová kolej pro nákladní vlaky Kostěnice. Nezatrolejována. |
| 35 | 562 | náv. S35 - Se25 | - “ - |
| manipulační |
| 8b | 52 | náv. Se12 - zarážedlo | Odstavná a kusá kolej.Trolej v celé délce. |
| 15a | 41 | náv. Se10 - zarážedlo | Odstavná, kusá a odvratná kolej.Trolej v celé délce. |
| 17a | 48 | náv. Se26 – 28 | Odstavná kolej.Trolej v celé délce. |
| 18 | 164 | výh. L1 - zarážedlo | Odstavná kusá kole. Nezatrolejována. |
| 29 | 646 | náv. Se23 - Se13 | Sběrná kolej. Nezatrolejována. |
| 37 | 491 | nám. výhybky č. 53 - zarážedlo | Sběrná kolej. Nezatrolejována. |
| 39 | 501 | nám. výhybky č. 53 - zarážedlo | Sběrná kusá kolej. Nezatrolejována. |
| 41 | 315 | nám. výhybky č. 56 - výhybka č. 252 | Sběrná - přístavbová kolej pro správkové vozy DKV PJ opravny vozů. Nezatrolejována. |
| 41a | 147 | výhybka č. 252 - výhybka č. 245 | Spojovací - správková kolej. Nezatrolejována. |
| 43 | 284 | výhybka č. 49a - výhybka č. 253 | Objízdná, výtažná z DKV PJ opravny vozů a vlečky. Nezatrolejována. |
| 45 | 248 | výh. č. 49a - zarážedlo | Sběrná, kusá kolej. Nezatrolejována. |
| 63 | 204 | výhybka č. 312 - zarážedlo | Odstavná kusá kolej - vykládková a nakládková. Nezatrolejována. |
| 302 | 23 | výhybka č. 306 - zarážedlo | Odstavná kusá kolej - veřejná čelní rampa. Nezatrolejována. |
| 304 | 23 | výhybka č. 306 - zarážedlo | Odstavná kusá kolej - veřejná čelní rampa. Nezatrolejována. |
| 306 | 152 | výhybka č. 308 - zarážedlo | Odstavná kusá kolej - veřejná boční rampa. Nezatrolejována. |
| 308 | 121 | výhybka č. 310 - zarážedlo | Odstavná kusá kolej - úpravy nákladů. Nezatrolejována. |
| 310 | 164 | výhybka č. 311 - zarážedlo | Odstavná kusá kolej - vykládková a nakládková. Nezatrolejována. |
| 312 | 164 | výhybka č. 311 - zarážedlo | Odstavná kusá kolej - záložní pro deponování vozů. Nezatrolejována. |
| 314 | 227 | výhybka č. 309 - zarážedlo | Odstavná kusá kolej - vykládková a nakládková. Nezatrolejována. |
| 316 | 100 | výhybka č. 313 - zarážedlo | Odstavná kusá kolej - vykládková a nakládková. Nezatrolejována. |
| 318 | 76 | výhybka č. 314 - zarážedlo | Odstavná kusá kolej - záložní pro deponování vozů. Nezatrolejována. |
| 320 | 75 | výhybka č. 314 - zarážedlo | Odstavná kusá kolej - vykládková a nakládková. Nezatrolejována. Pardubice. |
| 330 | 244 | výhybka č. 301A - zarážedlo | Kusá kolej pro odst. spec. vozidel - org. složky SDC STO Pardubice. Nezatrolejována. |
| 332A | 124 | výhybka č. 301B - výhybka č. 301C | Odstavná kolej – záložní pro deponování vozů. Bývalá odevzd. kolej pro Cullemayerovou přepravu. Nezatrolejována. |
| 332B | 124 | výhybka č. 301B - výhybka č. 301C | Odstavná kolej – záložní pro deponování vozů. Bývalá návrat. kolej pro Cullemayerovou přepravu. Nezatrolejována. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 334 | 197 | výhybka č. T1 - zarážedlo | Odstavná kusá kolej - vykládka a nakládka vojenských transportů, vykládka automobilů. Nezatrolejována. |
| 400 | 325 | náv. Se 403 - Se 406 | Odstavná kolej pro soupravy osobních vlaků. Trolej v celé délce. |
| 400a | 110 | náv. Se 26 – zarážedlo | Odstavná a kusá kolej. Trolej v celé délce. |
| 402 | 306 | náv. Se 404 - Se 405 | Odstavná kolej pro soupravy osobních vlaků. Trolej v celé délce. |
| 402a | 45 | náv. Se 402 - zarážedlo | Odstavná kolej pro hnací vozidla, trolej v celé délce. |
| 402b | 433 | náv. Se 9 - zarážedlo | Kusá kolej, určená pouze pro potřeby SDC Pardubice, nezatrolejovaná. |
| 404 | 270 | výhybka č. 414 - zarážedlo | Správková, odstavná, kusá kolej pro soupravy osobních vlaků. Špička koleje zatrolejována. Délka trolejového vedení od námezníku výhybky č. 414 až po návěst č. 48 je 116,4 m. Trakční vedení v základní poloze vypnuto. |
| 406 | 320 | výhybka č. 417 - zarážedlo | Správková, kusá a odstavná kolej pro mytí souprav osobních vlaků pojízdnou myčkou. Špička koleje zatrolejována. Délka trolejového vedení od námezníku výhybky č. 417 až po návěst č. 48 je 141,7 m. Trakční vedení v základní poloze vypnuto. |
| 408 | 366 | náv. Se 407 - zarážedlo | Správková, kusá a odstavná kolej pro soupravy osobních vlaků. Špička koleje zatrolejována. Délka trolejového vedení od námezníku výhybky č. 419 až po návěst č. 48 je 141,7 m.Trakční vedení v základní poloze vypnuto. |
| Kostěnická výtaž. kolej | 398 | StSp1 - km 304,331= (0,000) začátek „Jižní koleje“ | Výtažná kolej a v pokračování je „Jižní spojovací kolej“. Trolej v části od km 304,231 50m před úrovní vjezd. náv. 1L - po Se 11 (km 304,896 - celkem 665m). |
| Přeloučská výtaž. kolej | 640 | výh. č. 98 - zarážedlo | Výtažná kolej pro 1. posunovací lokomotivu. Nezatrolejována. |
| Rosická výtažná kolej | 525 | výhybka č. 89 - zarážedlo | Výtažná kolej pro 2. posunovací lokomotivu. Nezatrolejována. |
| Stará elektrárna | 58 | náv. Se6 – zarážedlo | Odstavná a kusá kolej. Trolej v délce 53 m. |
| STO Pardubice | 160 | Výh.č.90 - zarážedlo | Kusá kolej, pro odst. spec. vozidel (odb. z ros. výt. koleje). Kolej org. složky SDC STO Pardubice. Nezatrolejována. |
| 410 | 327 | výhybka č. 418 - zarážedlo | Správková, kusá a odstavná kolej pro soupravy osobních vlaků. Špička koleje zatrolejována. Délka trolejového vedení od námezníku výhybky č. 418 až po návěst č. 48 je 101,3 m. Jsou zde vybudovány dva prohlížecí kanály.Trakční vedení v základní poloze vypnuto. |
| 412 | 270 | výhybka č. 416 - zarážedlo | Správková, kusá a odstavná kolej pro záložní osobní vozy. Špička koleje zatrolejována. Délka trolejového vedení od námezníku výhybky č.416 až po návěst č. 48 je 42,9 m. Trakční vedení v základní poloze vypnuto. |
| 414 | 270 | výhybka č. 416 - zarážedlo | Odstavná, kusá kolej pro nakl. a vykládku vozů. Boční rampa. Nezatrolejována. |
| 418 | 48 | výhybka č. 420 - zarážedlo | Odstavná a kusá kolej pro poštovní vozy. Nezatrolejována. |
| 420 | 144 | náv. Se 408 - zarážedlo | Odstavná, kusá kolej pro poštovní vozy. Boční rampa. Nezatrolejována. |
| odvratné kusé koleje |
| 7a | 5 | nám. výh. č. 19B - zarážedlo | Nezatrolejována. |
| 9 | 426 | náv. Se2 - zarážedlo | Nezatrolejována. |
| 9a | 2 | námezník výhybky č.1 - zarážedlo | Nezatrolejována. |

| 1. | 2. | 3. | 4. |
| --- | --- | --- | --- |
| spojovací koleje |
| 90S do výtažné koleje | 50 | náv. Se29 - Se33 | Zatrolejována v celé délce – nesmí být trvale obsazena hnacími vozidly. |
| 90V - „Váha pod StSp2“ | 343 | výhybka č. 100 - výhybka č. 70 | Nezatrolejována - smí být obsazována vozidly. |

##### 22. Seznam výhybek, výkolejek a kolejových zábran

| Ozna-čení | Obsluha | Zabezpečení | Ohřev nebo ČSD T100, čl. 23 | Prosvět-lování | Údržba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jak | kým |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1 | ústředně | výpravčí panelista 1 | Elektromoto-rický přestavník | ne | ne | čistič výhybek |
| 2 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | -“- | - “ - |
| 3 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 4 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 5 | - “ - | signalista StSp1 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 6 | - “ - | výpravčí panelista 1 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 7 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 8 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 9 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 10 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 11 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 12 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 14 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 15 | - “ - | signalista StSp1 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 16 | - “ - | výpravčí panelista 1 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 17A | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 17B | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 18 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 19A | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 19B | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 20 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 21 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 22A | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 22B | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 23 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |

| Označení | Obsluha | Zabezpečení | Ohřev nebo ČSD T100, čl. 23 | Prosvětlování | Údržba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jak | odkud |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 24 | ústředně | výpravčí panelista 1 | elektromotorický přestavník | ne | ne | čistič výhybek |
| 25a | - “ - | signalista StSp1 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 25b | - “ - | výpravčí panelista 1 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 26 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 27 | - “ - | signalista StSp1 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 28 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 29 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 30a | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 30b | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 31 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 32 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 33 | - “ - | výpravčí panelista 1 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 34 | - “ - | signalista StSp 1 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 35 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 36 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 41 | - “ - | výpravčí panelista 1 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 42 e1/e2 | - “ - | - “ - | - “ - N | - “ - | - “ - | - “ - |
| 43 a1/a2 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 43 b1/b2 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 44A | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 44B | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 45 a1/a2 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 45 b1/b2 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 46 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 47 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 48 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 49a | - “ - | signalista StSp 2 | mechanický přestavník | - “ - | - “ - | - “ - |

N = ve sl. 4 – nerozřezný systém

| Označení | Obsluha | Zabezpečení | Ohřev nebo ČSD T100, čl. 23 | Prosvětlování | Údržba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jak | odkud |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 49b | ústředně | signalista StSp 2 | mechanický přestavník | ne | ne | čistič výhybek |
| 50 | - “ - | výpravčí panelista 2 | elektromotorický přestavník | - “ - | - “ - | - “ - |
| 51 | - “ - | signalista StSp 2 | mechanický přestavník | - “ - | - “ - | - “ - |
| 52 | - “ - | výpravčí panelista 2 | elektromotorický přestavník | - “ - | - “ - | - “ - |
| 53 | - “ - | signalista StSp 2 | mechanický přestavník | - “ - | - “ - | - “ - |
| 54 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 55 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 56 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 57 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 58 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 59 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 60 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 61 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 62 | - “ - | výpravčí panelista 2 | elektromotorický přestavník | - “ - | - “ - | - “ - |
| 63 | - “ - | signalista StSp 2 | mechanický přestavník | - “ - | - “ - | - “ - |
| 64 | - “ - | výpravčí panelista 2 | elektromotorický přestavník | - “ - | - “ - | - “ - |
| 65a | - “ - | signalista StSp 2 | mechanický přestavník | - “ - | - “ - | - “ - |
| 65b | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 66a | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 66b | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 67 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 68 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 69a | - “ - | výpravčí panelista 2 | elektromotorický přestavník | - “ - | - “ - | - “ - |
| 69b | - “ - | signalista StSp 2 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 70 | - “ - | - “ - | mechanický přestavník | - “ - | - “ - | - “ - |

| Označení | Obsluha | Zabezpečení | Ohřev nebo ČSD T100, čl. 23 | Prosvětlování | Údržba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jak | odkud |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 71 | ústředně | signalista StSp 2 | mechanický přestavník | ne | ne | čistič výhybek |
| 72 | - “ - | výpravčí panelista 2 | elektromotorický přestavník | - “ - | - “ - | - “ - |
| 73 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 74 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 75 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 76 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 77 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 78 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 79 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 80 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 81 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 82 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 83 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 84 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 85 a1/a2 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 85 b1/b2 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 86 | - “ - | signalista StSp 2 | mechanický přestavník | - “ - | - “ - | - “ - |
| 88 a1/a2 | - “ - | výpravčí panelista 2 | elektromotorický přestavník | - “ - | - “ - | - “ - |
| 88 b1/b2 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 89 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 90 | ručně | - | výměnový zámek, klíč ve T1Vk č.11 ( | - “ - | - “ - | - “ - |
| 91 | ústředně | výpravčí panelista 2 | elektromotorický přestavník | - “ - | - “ - | - “ - |
| 92 a1/a2 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 92 b1/b2 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 93 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 95 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 96 | - “ - | signalista StSp 2 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |

| Označení | Obsluha | Zabezpečení | Ohřev nebo ČSD T100, čl. 23 | Prosvětlování | Údržba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jak | odkud |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 97 | ústředně | výpravčí panelista 2 | elektromotorický přestavník | ne | ne | čistič výhybek |
| 98 | - “ - | signalista StSp 2 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 99 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 100 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 101 | - “ - | výpravčí panelista 2 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 301A | ručně | pos. četa- |  | - “ - | - “ - | - “ - |
| 301B | - “ - | - |  | - “ - | - “ - | - “ - |
| 301C | - “ - | - |  | - “ - | - “ - | - “ - |
| 302 | - “ - | - |  | - “ - | - “ - | - “ - |
| 303 | - “ - | - |  | - “ - | - “ - | - “ - |
| 304 | - “ - | - |  | - “ - | - “ - | - “ - |
| 305 | - “ - | - |  | - “ - | - “ - | - “ - |
| 306 | - “ - | - |  | - “ - | - “ - | - “ - |
| 307 | - “ - | - | výměnový zámek, klíč č.16 - ( | - “ - | - “ - | - “ - |
| 307XA | - “ - | - | výměnový zámek, klíč č.15 - ( | - “ - | - “ - | - “ - |
| 308 | - “ - | - |  | - “ - | - “ - | - “ - |
| 309 | - “ - | - |  | - “ - | - “ - | - “ - |
| 310 | - “ - | - |  | - “ - | - “ - | - “ - |
| 311 | - “ - | - |  | - “ - | - “ - | - “ - |
| 312 | - “ - | - |  | - “ - | - “ - | - “ - |
| 313 | - “ - | - |  | - “ - | - “ - | - “ - |
| 314 | ručně | - |  | - “ - | - “ - | - “ - |
| 402a | ústředně | výpravčí panelista 1 | elektromotorický přestavník | - “ - | - “ - | - “ - |
| 402b | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |

| Označení | Obsluha | Zabezpečení | Ohřev nebo ČSD T100, čl. 23 | Prosvětlování | Údržba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jak | odkud |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 403 | ústředně | výpravčí panelista 1 | elektromotorický přestavník | ne | ne | čistič výhybek |
| 416 | ručně | - |  | - “ - | - “ - | - “ - |
| 420 | - “ - | - |  | - “ - | - “ - | - “ - |
| 421 | - “ - | - |  | - “ - | - “ - | - “ - |
| EÚ 1 | - “ - | - | kontrolní zámek, klíč č.7 v EÚ Vk 1 - ( | - “ - | - “ - | - “ - |
| EÚ 2 | - “ - | - |  | - “ - | - “ - | - “ - |
| EÚ 2A | - “ - | - |  | - “ - | - “ - | - “ - |
| K 1 | - “ - | - | výměnový zámek, klíč.č.20 v KVk 1 - ( | - “ - | - “ - | - “ - |
| L 1 | - “ - | - |  | - “ - | - “ - | - “ - |
| SZD 1 | - “ - | - | výměnový zámek, klíč č.6 v EZ SZD 1- ( | - “ - | - “ - | SDC - SSZT |
| S 1 | - “ - | - | výměnový zámek, klíč č.8 - ( | - “ - | - “ - | čistič výhybek |
| T 1 | - “ - | - |  | - “ - | - “ - | - “ - |
| KVk 1 | - “ - | - | kont. zámek, klíč v EZ K, č.10 - ( | - “ - | - “ - | SDC-SSZT |
| EÚ Vk 1 | - “ - | - | kontrolní zámek, klíč v EZ EU 1, č.19 - ( | - “ - | - “ - | SDC-SSZT |
| N Vk 1 | - “ - | - | jednoduchý zámek, klíč č.9 -( | - “ - | - “ - | - “ - |
| S Vk 1 | - “ - | - | kontrolní zámek, klíč č.22 - ( | - “ - | - “ - | Provozo-vatel vlečky |
| S Vk 2 | - “ - | - | kontrolní zámek, klíč č.18 - ( | - “ - | - “ - | - “ - |
| L Vk 1 | - “ - | - | jednoduchý zámek, klíč v EZ LVk1, č. 14 - ( | - “ - | - “ - | SDC-SSZT |
| T Vk 1 | - “ - | - | kontrolní zámek, klíč v EZ T Vk 1/90, č.10 - ( | - “ - | - “ - | - “ - |

| Výhybky a výkolejky - DKV - provozní jednotka Pardubice |
| --- |
| Označení | Obsluha | Zabezpečení | Ohřev nebo ČSD T100, čl. 23 | Prosvětlování | Údržba |
|  | jak | odkud |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 201 | ústředně | výhybkář DKV | elektromotorický přestavník | ne | ne | DKV |
| 202 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 203 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 204 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 205 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 206 | ručně | pos. četa | výměnový zámek, č.3 - ( | - “ - | - “ - | čistič výhybek |
| 207 | - “ - | - “ - |  | - “ - | - “ - | - “ - |
| 208 | - “ - | - “ - |  | - “ - | - “ - | - “ - |
| 210 | ústředně | signalista StSp1 | elektromotorický přestavník | - “ - | - “ - | - “ - |
| 216 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 217 | ručně | - | výměnový zámek, č.11 - ( | - “ - | - “ - | - “ - |
| 218 | - “ - | - |  | - “ - | - “ - | - “ - |
| 227 | - “ - | - |  | - “ - | - “ - | - “ - |
| 228 | - “ - | - |  | - “ - | - “ - | - “ - |
| 229 | - “ - | - |  | - “ - | - “ - | - “ - |
| 230 | - “ - | - |  | - “ - | - “ - | - “ - |
| 231 | - “ - | - |  | - “ - | - “ - | - “ - |
| 232 | - “ - | - |  | - “ - | - “ - | - “ - |
| 233 | - “ - | - |  | - “ - | - “ - | - “ - |
| 240a | - “ - | - |  | - “ - | - “ - | - “ - |
| 240b | - “ - | - |  | - “ - | - “ - | - “ - |
| 243 | - “ - | - |  | - “ - | - “ - | - “ - |
| 244 | - “ - | - |  | - “ - | - “ - | - “ - |
| 245 | - “ - | - |  | - “ - | - “ - | - “ - |
| 246 | - “ - | - |  | - “ - | - “ - | - “ - |
| 247 | - “ - | - |  | - “ - | - “ - | - “ - |
| 248 | - “ - | - |  | - “ - | - “ - | - “ - |

| Označení | Obsluha | Zabezpečení | Ohřev nebo ČSD T100, čl. 23 | Prosvětlování | Údržba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jak | odkud |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 250a | ručně | - |  | ne | ne | čistič výhybek |
| 250b | - “ - | - |  | - “ - | - “ - | - “ - |
| 252 | - “ - | - |  | - “ - | - “ - | - “ - |
| 413a | ústředně | výpravčí panelista 1 | elektromotorický přestavník | - “ - | - “ - | - “ - |
| 413b | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 414 | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - | - “ - |
| 417 | ručně | pos. četa |  | - “ - | - “ - | - “ - |
| 418 | - “ - | - “ - | jednoduchý zámek č.20 - ( a č. 37 ▲ | - “ - | - “ - | - “ - |
| 419 | - “ - | - “ - |  | - “ - | - “ - | - “ - |
| Vk DKV | - “ - | - “ - | Jednoduchý zámek č.3 - ( | - “ - | - “ - | DKV |
| Vk 1 | - “ - | - “ - | Jednoduchý zámek č.2 -( | - “ - | - “ - | - “ - |
| Vk 2 | - “ - | - “ - | Jednoduchý zámek č.17 -( | - “ - | - “ - | - “ - |
| Vk 3 | - “ - | - “ - | Jednoduchý zámek č.9 - ( | - “ - | - “ - | - “ - |
| DKV – PJ DOM Pardubice |
| T2 | ručně | - “ - |  | - “ - | - “ - | čistič výhybek |

- Počet a uložení přenosných výměnových zámků:

- 5 ks	- na stavědle StSp 1;
- 5 ks	- na stanovišti výpravčí vnější služby 1 a 1ks - speciální výměnový zámek pro výhybku č. 42e1/e2, který je opatřen červeným nátěrem;
- 5 ks	- na stanovišti výpravčí vnější služby 2 a 1 ks - výměnový zámek uzamykatelný;
- 5 ks	- na stavědle StSp 2.

Přenosný výměnový zámek s červeným nátěrem se nesmí používat pro zajištění jiných výhybek ani přestavitelných srdcovek.

- Počet klik a uložení:

- 17 ks	- v uzamykatelné skříni - výpravčí vněj. služby 1 (s čísly 1–11 a 14–19);
- 1 ks 	- v uzamykatelné skříni - signalista stavědla StSp1  (s číslem 12, k jejímu použití dává příkaz výpravčí panelista 1); 
- 1 ks	- v uzamykatelné skříni - signalista StSp 2  (s číslem 13, k jejímu použití dává příkaz výpravčí panelista 2).

- Úsmyčné kolíčky:
	- 9 ks úsmyčných kolíčků je uloženo u dopravního náměstka;
	- 3 ks úsmyčných kolíčků jsou uloženy u výpravčího vnější služby 1.

- Další mimořádnosti:

Výhybka č. 42 je opatřena srdcovkou UIC 60-1:12-500 s pohyblivým hrotem srdcovky. Symbol 42e1 platí pro výměnu a 42e2 pro její přestavitelnou srdcovku.  
Obsluha je popsána v příloze č. 5A tohoto staničního řádu.

V případě poruchy níže uvedených výhybek budou na nich osazeny výměnové zámky - viz čl. 26 a příloha č. 6 SŘ.

| Typy klíčů od výhybek s přestavitelnou srdcovkou |
| --- |
| Číslo výhybky nebo srdcovky | Typ klíče | Štítek klíče |
| Výhybka č. 43 a1/ a2 | 8 | ( |
| 43 a1/ a2 | 22 | ( |
| Srdcovka č. 43a2 | 5 | ( |
| 43a2 | 21 | ( |
| Výhybka č. 43b1/ b2 | 6 | ( |
| 43b1/ b2 | 19 | ( |
| Srdcovka č. 43b2 | 13 | ( |
| 43b2 | 18 | ( |

| Typy klíčů od výhybek s přestavitelnou srdcovkou |
| --- |
| Číslo výhybky nebo srdcovky | Typ klíče | Štítek klíče |
| Výhybka č. 45a1/ a2 | 1 | ( |
| 45a1/ a2 | 12 | ( |
| Srdcovka č. 45a2 | 2 | ( |
| 45a2 | 14 | ( |
| Výhybka č. 45b1/b2 | 11 | ( |
| 45b1/b2 | 3 | ( |
| Srdcovka č. 45b2 | 10 | ( |
| 45b2 | 4 | ( |
| Výhybka č. 85a1/a2 | 55 | ( |
| 85a1/a2 | 39 | ( |
| Srdcovka č. 85a2 | 59 | ( |
| 85a2 | 25 | ( |
| Výhybka č. 85b1/b2 | 21 | ( |
| 85b1/b2 | 1 | ( |
| Srdcovka č. 85b2 | 29 | ( |
| 85b2 | 40 | ( |
| Výhybka č. 88a1/a2 | 5 | ( |
| 88a1/a2 | 26 | ( |
| Srdcovka č. 88a2 | 24 | ( |
| 88a2 | 17 | ( |
| Výhybka č. 88b1/b2 | 48 | ( |
| 88b1/b2 | 15 | ( |
| Srdcovka č. 88b2 | 43 | ( |
| 88b2 | 11 | ( |
| Výhybka č. 92a1/a2 | 19 | ( |
| 92a1/a2 | 7 | ( |
| Srdcovka č. 92a2 | 16 | ( |
| 92a2 | 20 | ( |
| Výhybka č. 92b1/b2 | 23 | ( |
| 92b1/b2 | 3 | ( |
| Srdcovka č. 92b2 | 2 | ( |
| 92b2 | 13 | ( |

- Uložení výměnových klíčů:

Výpravčí vnější služby 2 má v úschově:
klíče od výhybky číslo 307 a 307XA.

Signalista StSp1 má v úschově:
klíče od výkolejky číslo NVk1 a výhybek č. 206 a 217.

Klíč od výkolejky DKV je uložen u strojmistra DKV PJ Pardubice a klíče od výkolejek Vk 1, Vk 2 a Vk 3 jsou drženy v EZ v závislosti na otevření vrat „Rakouské haly“ - koleje č. 255, 257 a 259. Obsluhu provádí zaměstnanci DKV PJ Pardubice – viz TPÚS.

##### 23. Výhybky na širé trati

| Označení | Obsluha | Zabezpečení | Ohřev nebo ČSD T100 čl.23 | Prosvětlování | Údržba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jak | kým |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| E1 | místně | pos.četa | elektromotorický přestavník | není | bez prosvětlení | SDC Pardubice |
| E2 | místně | - “ - | elektromotorický přestavník | není | bez prosvětlení | SDC Pardubice |

- Při vzniku poruchy automatického bloku (v 1.TK) nebo výhybky č. E1 v obvodu pomocného stavědla vlečky Rozvodna, postupuje hlavní výpravčí dle ČD D1, D2, T100 a vyšle zaměstnance s odpovídající zkouškou ke zjištění stavu a uzamčení výhybky č. E1 (viz čl. 26) uzamykatelným přenosným výměnovým zámkem. Vzor pro zpravování vlaků sníženou rychlostí je uveden v příloze č. 9 SŘ.

##### 26. Hlavní klíče od výhybek, výkolejek, kolejových zábran, přenosných výměnových zámků a kovových podložek uzamykatelných

- Při poruchách a poruchových stavech budou za vlakové i mimo vlakovou dopravu výměnové zámky umístěny na výhybky s přestavitelnou srdcovkou číslo: 43 a1/a2, 43 b1/2, 45 a1/a2, 45 b1/2, 85 a1/a2, 85b1/b2, 88 a1/a2, 88 b1/b2, 92 a1/a2, 92 b1/b2. Hlavní klíče č. 43 a1/a2, 43 b1/2, 45 a1/a2, 45 b1/2 budou v úschově u výpravčího vnější služby 1 a hlavní klíče č. 85 a1/a2, 85b1/b2, 88 a1/a2, 88 b1/b2, 92 a1/a2, 92 b1/b2 budou v úschově u výpravčího vnější služby 2. Tabulka uzamčení výhybek je založena v příloze číslo 6 SŘ.

- Náhradní klíče od výhybek s přestavitelnou srdcovkou číslo: 43 a1/a2, 43 b1/b2, 45 a1/a2, 45 b1/b2, 85 a1/a2, 85 b1/b2, 88 a1/a2, 88 b1/b2, 92 a1/a2, 92 b1/b2 jsou uloženy v dřevěné skříňce na ústředním stavědle.

- Jednotlivé klíče nejsou pečetěny. Skříňka je uzamčena a zapečetěna. Klíč od této skříňky předává hlavní výpravčí v předávce dopravní služby.

- Klíč od pomocného stavědla vlečky Rozvodna a od uzamykatelného přenosného výměnového zámku je uložen ve skříňce na stanovišti - výpravčí vnější služby 1.

##### 28. Pečetění náhradních klíčů

- Mimo vrchního přednosty uzlové ŽST může pečetit náhradní klíče dopravní náměstek  vrchního přednosty, přepravní náměstek vrchního přednosty, technický náměstek vrchního přednosty, dozorčí provozu, dozorčí přepravy, IŽD TS.

- Pečetidlo má v úschově dozorčí provozu. Označení pečetidla: „Pražská dráha, železniční stanice Pardubice“.