C. ZABEZPEČOVACÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

##### 31A. Zabezpečovací zařízení ve stanici

- Železniční stanice je vybavena reléovým zabezpečovacím zařízením 3.kategorie se světelnými na sobě závislými návěstidly. Pro popis a obsluhu platí služební předpis Z1 a současně příloha 5A a 6 SŘ.

- Druhy zabezpečovacího zařízení:

Stavědlo spádoviště StSp1: reléové zabezpečovací zařízení.

Stavědlo spádoviště StSp2: elektromechanické zabezpečovací zařízení s ústředně stavěnými výhybkami a s úvazkem na reléové zabezpečovací zařízení.

Neprofilové styky mezi kolejovými obvody na ústřední stavědle:
5/17, 17/21, 19-20/23-26, 28/33, 44/47, 50/64-75, 64-75/80, 62/74, 74/83-85, 72-79/83-85, 82-91/92-93,92-93/94.

Neprofilové styky mezi kolejovými obvody na stavědle StSp1:
25B/25, 25/27, 30/34, 35/36, 31/29, 29/28, 28/25, 28/33, 29/32, 30/35.

Neprofilové styky ohraničující kolejové obvody tak, že vozidla stojící u tohoto styku mohou zasahovat do průjezdného průřezu sousedních kolejí. Tyto neprofilové styky jsou vyznačeny na kolejové desce. V případě obsazení nebo poruchy takového styku je obsluhující zaměstnanec povinen před postavením jízdní cesty zjistit volnost příslušných námezníků. V obvodu ústředního stavědla provede zjištění volnosti příslušných námezníků na příkaz výpravčího – zaměstnanec zjišťující volnost vlakové cesty příslušného obvodu.

- Při jízdách speciálních vozidel nespolehlivě ovlivňujících kolejové obvody viz čl. 62. SŘ.

- Umístění elektromagnetických zámků:

- u výhybky č. EU 1 je umístěn K – EZ. EZ uvolňuje výpravčí panelista 1 obsluhou zabezpečovacího zařízení. Uvolnění výsledného klíče z K-EZ je závislé na EU - EZ;

- u výhybky č. EU 1 je umístěn EU – EZ. EZ uvolňuje výpravčí panelista 1 obsluhou zabezpečovacího zařízení. Uvolnění výsledného klíče z EU - EZ je závislé na K-EZ;

- u výhybky č.L1 je umístěn EZ - TVk1/90. EZ uvolňuje výpravčí panelista 2 obsluhou zabezpečovacího zařízení. Uvolnění výsledného klíče z EZ - TVk1/90 není závislé na jiném zařízení;

- u výhybky č.L1 je umístěn EZ - LVk1. EZ uvolňuje výpravčí panelista 2 obsluhou zabezpečovacího zařízení. Uvolnění výsledného klíče z EZ - LVk1 není závislé na jiném zařízení;

- u výhybky č.L1 je umístěn EZ – SZD1. EZ uvolňuje výpravčí panelista 2 obsluhou zabezpečovacího zařízení. Uvolnění výsledného klíče z EZ – SZD1 není závislé na jiném zařízení;

- u výkolejky č.PVk1 je umístěn EZ – P. EZ uvolňuje výpravčí panelista 2 obsluhou zabezpečovacího zařízení. Uvolnění výsledného klíče z EZ – P není závislé na jiném zařízení.

##### 31B. Zabezpečovací zařízení v přilehlých mezistaničních úsecích

- Traťové zabezpečovací zařízení Kostěnice - Pardubice hl.n.

Traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie. Trojznaký obousměrný elektronický automatický blok AB-E1s přenosem kódu LVZ na hnací vozidlo. Jedná se o zařízení s traťovým souhlasem na jehož změně se podílejí v součinnosti oba výpravčí sousedních stanic s úplnou blokovou podmínkou zaváděnou při odjezdu na trať. Ovládací a kontrolní prvky jsou dle předpisu ČSD D102/T102 a dle ”Doplňujících ustanovení k předpisu  D102/T102, Z2 pro obsluhu elektronického automatického bloku a elektronického přejezdového zabezpečovacího zařízení PZZ-E v 1. a 2. traťové koleji v úseku Kostěnice - Pardubice, č.j.: 185/2001-11/2  - zařazené v příloze č.5A SŘ.

- Traťové zabezpečovací zařízení Pardubice hl.n. - Přelouč.

Traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie. Trojznaký obousměrný reléový automatický blok AB-88A s přenosem kódu LVZ na hnací vozidlo. Jedná se o zařízení s traťovým souhlasem na jehož změně se podílejí v součinnosti oba výpravčí sousedních stanic s úplnou blokovou podmínkou zaváděnou při odjezdu na trať. Ovládací a kontrolní prvky jsou dle předpisu ČSD D102/T102 a dle doplňujících ustanovení k předpisu ČSD D102/T102 pro obsluhu automatického bloku AB-88A v první a druhé traťové koleji Pardubice -Přelouč, č.j.: 104/2000-11/7-V zařazené v příloze č.5A SŘ.

- Traťové zabezpečovací zařízení Pardubice hl.n. - Pardubice-Rosice nad Labem

Traťové zabezpečovací zařízení 3.kategorie. Traťový úsek Pardubice hl.n. – Pardubice-Rosice nad Labem je izolovaný kolejový obvod RTÚ. Vlakové cesty jsou podmíněny přijetím nebo udělením traťového souhlasu. Nemá traťové zařízení pro vlakový zabezpečovač. Viz příloha č.5A SŘ.

- Indikátory horkoběžnosti

Mezi ŽST Kostěnice – Pardubice hl.n. v 2. TK (km 299,249) a v 1. TK Přelouč – Pardubice hl.n. (km 313,224) umístěno zařízení diagnostiky kolejových vozidel ASDEK. Výstupní terminál (PC) je umístěn v dopravní kanceláři hlavního výpravčího ŽST Pardubice hl.n. Pokyny pro obsluhu – viz příloha č. 5E SŘ.

##### 31C. Přejezdová zabezpečovací zařízení

| Poloha (km) | Druh komunikace | Typ a kategorie PZZ | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| ŽST Kostěnice – km 295,345 |
| 297,897 | Pozemní komunikace IV.třídy | PZS EA PZS 3ZBI | Zminný ”A” PZS závislé na odj.náv. L1,L2,L3,L4,L5 ŽST Kostěnice, indikace a nouzové ovládání na stanovišti výpravčího ŽST Kostěnice Km poloha ovládacích úseků: 1.TK 295,712 – 300,800 2.TK 295,724 – 300,800 |
| zastávka Pardubice Černá za Bory - km 300,416 |
| 302,025 | Pozemní komunikace II.třídy | PZS EA PZS 3ZBI | Slovany ”Z” Indikace a nouzové ovládání na stanovišti výpravčího ŽST Kostěnice Km poloha ovládacích úseků: 1.TK 299,205 – 304,293 2.TK 299,205 – 304,293 |
| zastávka Pardubice Pardubičky – km 303,450 |
| ŽST Pardubice hl.n. – km 305,690 |
| zastávka Pardubice Svítkov – km 308,188 |
| 310,118 | Pozemní komunikace IV.třídy | PZZ – EA PZS - 3ZBI | ”V” Indikace a nouzové ovládání na stanovišti výpravčího ŽST Pardubice hl.n. Km poloha ovládacích úseků: 1.TK – 307,940 - 312,700 2.TK – 307,940 - 312,700 |
| 311,315 | Pozemní komunikace IV.třídy | PZZ – EA PZS - 3ZBI | ”B” Indikace a nouzové ovládání na stanovišti výpravčího ŽST Pardubice hl.n. Km poloha ovládacích úseků: 1.TK – 308,310 - 313,800 2.TK – 308,310 - 313,800 |
| zastávka Pardubice Opočínek – km 312,050 |
| 312,103 | Pozemní komunikace III.třídy | PZZ – EA PZS - 3ZBI | ”D” Indikace a nouzové ovládání na stanovišti výpravčího ŽST Pardubice hl.n. Km poloha ovládacích úseků: 1.TK – 309,400 - 315,260 2.TK – 309,400 - 313,260 |
| zastávka Valy u Přelouče – km 316,086 |
| ŽST Přelouč – km 319,089 |

##### 32. Seznam hlavních návěstidel a jejich předvěstí. Seznam ostatních nepřenosných návěstidel platných pro posun, indikátorů a návěstidel pro zkoušku brzdy

| Návěstidlo,druh a označení | Poloha v km | Odkud se obsluhuje | Rozsvícení | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Světelné 2 L stožárové | 304,281 | ústřední stavědlo | elektrické | Pro vjezd vlaků a PMD ze 2. trať.koleje od Kostěnic, vzdálenost od krajní výhybky 347m, vzdálenost označníku od krajní výhybky 297m. Má přivolávací návěst. Telefon – přivolávací okruh. |
| Světelné 1 L na krakorci | 304,281 | - ” - | - ” - | Pro vjezd vlaků a PMD z 1. trať.koleje od Kostěnic, vzdálenost od krajní výhybky 423m, umístěno na krakorci nad 1.trať.kolejí. Vzdálenost označníku od krajní výhybky je 373m. Má přivolávací návěst. Telefon – přivolávací okruh. |
| Světelné N L na krakorci | 304,281 | - ” - | - ” - | Dočasně prohlášeno za neplatné a neobsluhuje se. Jízdy na Jižní nebo z Jižní koleje se uskutečňují posunovacími cestami. Vzdálenost od krajní výhybky 343m, označník 293m. Umístěno na krakorci nad touto kolejí. Má přivolávací návěst.” |
| Světelné 1 S stožárové | 306,681 | - ” - | - ” - | Pro vjezd vlaků a PMD z 1. trať.koleje od Přelouče. Vzdálenost od krajní výhybky 342m. Vzdálenost označníku od krajní výhybky 283m. Má přivolávací návěst. Telefon – přivolávací okruh. |
| Světelné 2 S stožárové | 306,681 | - ” - | - ” - | Pro vjezd vlaků a PMD ze 2.trať.koleje od Přelouče. Vzdálenost od námezníku krajní výhybky 435m. Pro jízdu po 2.trať.koleje z Přelouče. Je umístěno vlevo od této koleje. Má přivolávací návěst. Vzdálenost označníku od krajní výhybky 376m. Telefon – přivolávací okruh. |
| Světelné R S stožárové | 1,505 | - ” - | - ” - | Pro vjezd vlaků a PMD od Rosic nad Labem. Vzdálenost od krajní výhybky 167m. Vzdálenost označníku od krajní výhybky 117m. Má přivolávací návěst. Telefon – traťový telefon. |
| Světelné L 1 stožárové | 306,043 | - ” - | - ” - | Pro odjezdy vlaků a posun z první koleje směr do Přelouče a Rosic n/L. Má přivolávací návěst. |
| Světelné L 2 stožárové | 306,039 | - ” - | - ” - | Pro odjezdy vlaků a posun z 2.kolej směr do Přelouče a Rosic n/L. Má přivolávací návěst. |
| Světelné L 3 stožárové | 306,002 | - ” - | - ” - | Pro odjezd vlaků a posun ze 3.koleje směr do Přelouče a Rosic n/L. Má přivolávací návěst. |
| Světelné L 4 stožárové | 306,065 | - ” - | - ” - | Pro odjezd vlaků a posun ze 4.koleje směr do Přelouče a Rosic n/L. Má přivolávací návěst. |
| Světelné L 6 stožárové | 306,998 | - ” - | - ” - | Pro odjezd vlaků a posun ze 6.koleje směr do Přelouče a Rosic n/L. Má přivolávací návěst. |
| Světelné L 8 stožárové | 305,997 | - ” - | - ” - | Pro odjezd vlaků a posun z 8.koleje směr do Přelouče a Rosic n/L. Má přivolávací návěst. |
| Světelné L 10 stožárové | 305,997 | - ” - | - ” - | Pro odjezd vlaků a posun z 10.koleje směr do Rosic n/L. Má přivolávací návěst. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Světelné L 11 stožárové | 305,884 | ústřední stavědlo | elektrické | Pro odjezd vlaků z 5., 7., 11., 11a koleje a posun z 11.koleje směr do Přelouče a Rosic n/L. Má přivolávací návěst. |
| Světelné L 12 stožárové | 306,027 | - ” - | - ” - | Pro odjezd vlaků a posun z 12.koleje do Rosic n/L. Má přivolávací návěst. |
| Světelné L 13 stožárové | 305,891 | - ” - | - ” - | Pro odjezd vlaků z 7., 11a, 13, 13a koleje a posun ze 13.koleje směr do Přelouče a Rosic n/L. Má přivolávací návěst. |
| Světelné L 14 trpasličí | 305,998 | - ” - | - ” - | Pro odjezd vlaků a posun ze 14.koleje směr do Rosic n/L. Má přivolávací návěst. |
| Světelné L 15 stožárové | 305,983 | - ” - | - ” - | Pro odjezd vlaků a posun z 15.koleje směr do Přelouče a Rosic n/L Má přivolávací návěst. |
| Světelné L 16 stožárové | 306,007 | - ” - | - ” - | Pro odjezd vlaků a posun ze 16.koleje směr do Rosic n/L. Má přivolávací návěst. |
| Světelné L 17 stožárové | 305,934 | - ” - | - ” - | Pro odjezd vlaků a posun ze 17.koleje směr do Přelouče a Rosic n/L. |
| Světelné L 21 stožárové | 305,891 | - ” - | - ” - | Pro odjezd vlaků a posun z 21.koleje směr do Přelouče a Rosic n/L. |
| Světelné L 23 stožárové | 305,940 | - ” - | - ” - | Pro odjezd vlaků a posun z 23.koleje směr do Přelouče a Rosic n/L. |
| Světelné L 27 stoárové | 305,930 | - ” - | - ” - | Pro odjezd vlaků a posun z 27.koleje směr do Přelouče a Rosic n/L. |
| Světelné L 31 stožárové | 305,945 | - ” - | - ” - | Pro odjezd vlaků a posun z 31.koleje směr do Přelouče a Rosic n/L. |
| Světelné S 1 stožárové | 305,021 | - ” - | - ” - | Pro odjezd vlaků a posun z 1a.koleje směr do Kostěnic. Má přivolávací návěst. |
| Světelné S 2 stožárové | 304,987 | - ” - | - ” - | Pro odjezd vlaků a posun z 2a. koleje směr do Kostěnic. Má přivolávací návěst. |
| Světelné S 5 stožárové | 305,021 | - ” - | - ” - | Pro odjezd vlaků a posun z 5.koleje směr do Kostěnic. Má přivolávací návěst. |
| Světelné S 6 stožárové | 305,069 | - ” - | - ” - | Pro odjezd vlaků a posun z 6a.koleje směr do Kostěnic. Má přivolávací návěst. |
| Světelné S 7 stožárové | 305,021 | - ” - | - ” - | Pro odjezd vlaků a posun ze 7.koleje směr do Kostěnic. Má přivolávací návěst. |
| Světelné S 8 stožárové | 305,071 | - ” - | - ” - | Pro odjezd vlaků a posun z 8a.koleje směr do Kostěnic. Má přivolávací návěst. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Světelné S 11 stožárové | 305,115 | ústřední stavědlo | elektrické | Pro odjezd vlaků a posun z 11a.koleje směr do Kostěnic. Má přivolávací návěst. |
| Světelné S 13 stožárové | 305,132 | - ” - | - ” - | Pro odjezd vlaků a posun z 13a.koleje směr do Kostěnic. Má přivolávací návěst. |
| Světelné S 15 stožárové | 305,145 | - ” - | - ” - | Pro odjezd vlaků a posun z 15.koleje směr do Kostěnic. Má přivolávací návěst. |
| Světelné S 17 stožárové | 305,194 | ústřední stavědlo + stavědlo StSp 1 | - ” - | Pro odjezd vlaků a posun ze 17.koleje směr do Kostěnic. |
| Světelné S 19 stožárové | 305,241 | - ” - | - ” - | Pro odjezd vlaků a posun z 19.koleje směr do Kostěnic. |
| Světelné S 23 stožárové | 305,255 | - ” - | - ” - | Pro odjezd vlaků a posun z 23.koleje směr do Kostěnic. |
| Světelné S 33 stoárové | 305,270 | - ” - | - ” - | Pro odjezd vlaků a posun z 33.koleje směr do Kostěnic. |
| Světelné S 35 stožárové | 305,376 | - ” - | - ” - | Pro odjezd vlaků a posun z 35.koleje směr do Kostěnic. |
| Světelné Lc 1 stožárové | 305,460 | ústřední stavědlo | - ” - | Pro vjezdy vlaků a posun z 1a.koleje na 1. a 3.kolej. Má přivolávací návěst. |
| Světelné Lc 2 stožárové | 305,425 | - ” - | - ” - | Pro vjezdy vlaků a posun ze 2a.koleje na 2. a 4.kolej. Má přivolávací návěst. |
| Světelné Lc 5 stožárové | 305,635 | - ” - | - ” - | Pro vjezdy vlaků a posun z 5.koleje na 11. kolej. Má přivolávací návěst. |
| Světelné Lc 6 stožárové | 305,425 | - ” - | - ” - | Pro vjezdy vlaků a posun z 6a.koleje na 6.kolej. Má přivolávací návěst. |
| Světelné Lc 7 stožárové | 305,574 | - ” - | - ” - | Pro vjezdy vlaků a posun z 7.koleje na 11. a 13.kolej. Má přivolávací návěst. |
| Světelné Lc 8 stožárové | 305,445 | - ” - | - ” - | Pro vjezdy vlaků a posun z 8a.koleje na 8., 10. a 12.kolej. Má přivolávací návěst. |
| Světelné Lc 11 stožárové | 305,566 | - ” - | - ” - | Pro vjezdy vlaků a posun z 11a.koleje na 11. a 13.kolej. Má přivolávací návěst. |
| Světelné Lc 13 stožárové | 305,600 | - ” - | - ” - | Pro vjezdy vlaků a posun z 13a.koleje na 13.kolej. Má přivolávací návěst. |
| Světelné Sc 1 stožárové | 305,596 | - ” - | - ” - | Pro vjezdy vlaků a posun z 1.koleje na 1a.kolej. Má přivolávací návěst. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Světelné Sc 2 stožárové | 305,553 | ústřední stavědlo | elektrické | Pro vjezdy vlaků a posun ze 2.koleje na 2a.kolej. Má přivolávací návěst. |
| Světelné Sc 3 stožárové | 305,580 | - ” - | - ” - | Pro vjezdy vlaků a posun ze 3.koleje na 1a.kolej. Má přivolávací návěst. |
| Světelné Sc 4 stožárové | 305,545 | - ” - | - ” - | Pro vjezdy vlaků a posun ze 4.koleje na 2a.kolej. Má přivolávací návěst. |
| Světelné Sc 6 stožárové | 305,551 | - ” - | - ” - | Pro vjezdy vlaků a posun ze 6.koleje na 6a.kolej. Má přivolávací návěst. |
| Světelné Sc 8 stožárové | 305,630 | - ” - | - ” - | Pro vjezdy vlaků z 8.koleje na 8a.kolej a posun z 8.koleje na kolej č. 8a. - 402. Má přivolávací návěst. |
| Světelné Sc 10 zavěšeno na konstrukci nástupiště | 305,724 | - ” - | - ” - | Pro vjezdy vlaků z 10.koleje na 8a.kolej a pro posun z 10.koleje na 8a. - 402.kolej. Má přivolávací návěst. |
| Světelné Sc 11 stožárové | 305,726 | - ” - | - ” - | Pro vjezdy vlaků a posun z 11.koleje na 11a, 7. a 5.kolej. Má přivolávací návěst. |
| Světelné Sc 12 stožárové | 305,733 | - ” - | - ” - | Pro vjezdy vlaků ze 12.koleje na 8a.kolej a posun ze 12.koleje na 8a. - 420.kolej Má přivolávací návěst. |
| Světelné Sc 13 stoárové | 305,690 | - ” - | - ” - | Pro vjezdy vlaků a posun ze 13.koleje na 13a, 11a a 7.kolej. Má přivolávací návěst. |
| Světelné Sc 14 zavěšeno na konstrukci nástupiště | 305,878 | trvale svítí návěst ”Stůj”, návěstidlo se neobsluhuje | - ” - | Označuje konec vlakové a posunovací cesty. |
| Světelné stožárové poslední oddílové 1 - 3029 | 302,930 | automaticky, dle návěsti vjezd. návěstidla | - ” - | K vjezdovému návěstidlu 1L od Kostěnic. V základní poloze zhaslé, stojí vlevo od 1.trať.koleje |
| Světelné stožárové poslední oddílové 2 - 3029 | 303,930 | - ” - | - ” - | K vjezdovému návěstidlu 2L od Kostěnic |
| Světelné stožárové poslední oddílové 2 – 3080 | 307,940 | - ” - | - ” - | K vjezdovému návěstidlu 2S ze 2.trať.koleje od Přelouče. Stojí vlevo od 2.trať. koleje. V základní poloze je zhaslé. |
| Světelné stožárové poslední oddílové 1 - 3080 | 307.940 | - ” - | - ” - | K vjezdovému návěstidlu 1S od Přelouče. |
| Předvěst vjezdového návěstidla RS od ŽST Pardubice-Rosic nad Labem jsou odjezdová návěstidla v železniční stanici Pardubice-Rosice nad Labem. Všechna odjezdová návěstidla na přeloučském zhlaví jsou předvěstí pro vjezdové návěstidlo L do ŽST Pardubice-Rosice nad Labem. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Světelné, trpasličí Se 2 | 304,554 | ústřední stavědlo | elektrické | Platí pro posun přes výhybku č.1 a z vlečky KÁVOVINY, SOŽ, TEPLÁRNA a kolejiště oprávněné jednotky ČD - SDC - SEE. |
| Světelné, trpasličí Se 4 | 304,491 | - ” - | - ” - | Platí pro posun z ”Jižní koleje” přes výhybku č.2 |
| Světelné, trpasličí Se 5 | 304,623 | - ” - | - ” - | Platí pro posun do výtažné kostěnické koleje přes výhybku č.2 a na vlečky: KÁVOVINY, SOŽ, TEPLÁRNA a na kolejiště oprávněné jednotky ČD - SDC - SEE. |
| Světelné, trpasličí Se 6 | 304,552 | - ” - | - ” - | Platí pro posun ze ”Staré elektrárny” přes výhybku č.3. |
| Světelné, trpasličí Se 7 | 304,694 | - ” - | - ” - | Platí pro posun z 1.koleje přes výhybku č.6. |
| Světelné, trpasličí Se 8 | 304,552 | - ” - | - ” - | Platí pro posun na 2.kolej přes výhybku č.7. |
| Světelné, trpasličí Se 9 | 304,624 | - ” - | - ” - | Platí pro posun ze 402a. koleje přes výhybku č.3 |
| Světelné, trpasličí Se 10 | 304,850 | stavědlo StSp 1 | - ” - | Platí pro posun z výtažné koleje přes výhybku č. 15. |
| Světelné, trpasličí Se 11 | 304,896 | - ” - | - ” - | Platí pro posun do výtané koleji přes výhybku č. 15. |
| Světelné, trpasličí Se 12 | 304,985 | ústřední stavědlo | - ” - | Platí pro posun z kusé koleje č. 8b. |
| Světelné, trpasličí Se 13 | 305,280 | stavědlo StSp 1 | - ” - | Platí pro posun z 29.koleje. |
| Světelné, trpasličí Se 14 | 305,229 | - ” - | - ” - | Platí pro posun z 21.koleje. |
| Světelné, trpasličí Se 15 | 305,254 | - ” - | - ” - | Platí pro posun z 27.koleje. |
| Světelné, trpasličí Se 16 | 305,280 | - ” - | - ” - | Platí pro posun z 31.koleje. |
| Světelné, trpasličí Se 21 | 305,907 | stavědlo StSp 2 | - ” - | Platí pro posun z 19.koleje. |
| Světelné, trpasličí Se 22 | 305,923 | - ” - | - ” - | Platí pro posun z 33.koleje. |
| Světelné, trpasličí Se 23 | 305,926 | - ” - | - ” - | Platí pro posun z 29.koleje. |
| Světelné, trpasličí Se 24 | 305,938 | - ” - | - ” - | Platí pro posun z 25.koleje. |
| Světelné, trpasličí Se 25 | 305,923 | - ” - | - ” - | Platí pro posun z 35.koleje. |
| Světelné, trpasličí Se 26 | 305,960 | ústřední stavědlo | - ” - | Platí pro posun ze spojky č. 17a přes výhybku č.52. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Světelné, trpasličí Se 28 | 306,008 | ústřední stavědlo | elektrické | Platí pro posun ze spojky č. 17a přes výhybku č.78. |
| Světelné, trpasličí Se 29 | 306,172 | - ” - | - ” - | Platí pro posun ze spojovací koleje 90S přes výhybku č.81. |
| Světelné, trpasličí Se 30 | 306,184 | - ” - | - ” - | Platí pro posun od Rosic n/L přes výhybku č.85 a/b (z rosické osobní spojky). |
| Světelné, stožárové Se 31 | 306,192 | - ” - | - ” - | Platí po posun z rosické výtažné koleje přes výhybku č. 89. |
| Světelné, trpasličí Se 32 | 306,214 | - ” - | - ” - | Platí pro posun od Přelouče z 1.koleje přes výhybku č.88a1,2/b1,2. |
| Světelné, trpasličí Se 33 | 306,210 | - ” - | - ” - | Platí pro posun ze spojovací koleje 90S přes výhybku č. 95. |
| Světelné, trpasličí Se 34 | 306,245 | - ” - | - ” - | Platí pro posun do 1.koleje směr Přelouč přes výhybku č.97. |
| Světelné, trpasličí Se 36 | 306,309 | - ” - | - ” - | Platí pro posun z nákladní spojky od Rosic n/L přes výhybku č.92a1,2/b1,2. |
| Světelné, trpasličí Se 37 | 306,336 | - ” - | - ” - | Platí pro posun z 1.koleje od Přelouče přes výhybku č.97. |
| Světelné, trpasličí Se 38 | 306,336 | - ” - | - ” - | Platí pro posun ze 2.koleje od Přelouče přes výhybku č.93. |
| Světelné, trpasličí Se 39 | 1,270 | - ” - | - ” - | Platí pro posun z nákladní spojky směr Rosice n/L přes výhybku č.101. |
| Světelné, trpasličí Se 40 | 1,270 | - ” - | - ” - | Platí pro posun z osobní spojky směr Rosice n/L přes výhybku č.101. |
| Světelné, trpasličí Se 41 | 1,338 | - ” - | - ” - | Platí pro posun od Rosic n/L přes výhybku č.101. |
| Sníené, světelné stožárové Se 200 | 305,053 | výhybkář DKV - PJ Pardubice | - ” - | Pro posun z obvodu StSp1 do obvodu DKV-PJ Pardubice. |
| Světelné stožárové Se 201 | 305,102 | stavědlo StSp1 | - ” - | Pro posun z obvodu DKV-PJ Pardubice přes výhybku č.210. |
| Světelné, stožárové Se 202 | 305,169 | - ” - | - ” - | Platí pro posun od točny přes výhybku č.216. |
| Světelné, trpasličí Se 401 | 305,040 | ústřední stavědlo | - ” - | Platí pro posun z kusé koleje č. 400a. |
| Světelné, trpasličí Se 402 | 305,081 | - ” - | - ” - | Platí pro posun z koleje č. 402a přes výhybku č.403. |
| Světelné, trpasličí Se 403 | 305,109 | - ” - | - ” - | Platí pro posun z koleje č. 400 přes výhybku č.402. |
| Světelné, stožárové Se 404 | 305,128 | - ” - | - ” - | Platí pro posun z koleje č. 402 přes výhybku č.403. |
| Světelné, stožárové Se 405 | 305,434 | - ” - | - ” - | Platí pro posun z koleje č. 402 přes výhybku č.413. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Světelné, trpasličí Se 406 | 305,434 | ústřední stavědlo | elektrické | Platí pro posun z koleje č. 400 přes výhybku č.413. |
| Světelné, stožárové Se 407 | 305,608 | - ” - | - ” - | Skupinové pro posun z koleje č. 404, 406, 408. Stojí vpravo vedle koleje č. 408, před námezníkem výhybky č.45. |
| Světelné, stožárové Se 408 | 305,660 | - ” - | - ” - | Skupinové pro posun z koleje č. 410, 412, 414, 418 a 420. Stojí vpravo vedle koleje č.420 před námezníkem výhybky č.48. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 304,145 | neobsluhuje se | neosvětluje se | Neproměnné návěstidlo, osazena návěst ”Posun zakázán”. Ukončení kusé koleje č.9. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 304,450 | neobsluhuje se | neosvětluje se | Neproměnné návěstidlo, osazena návěst ”Posun zakázán”. Ukončení kusé koleje č.9a za výhybkou č.1. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 304,610 | neobsluhuje se | neosvětluje se | Neproměnné návěstidlo, osazena návěst ”Posun zakázán”. Ukončení kusé koleje ”Staré elektrárny”. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 304,809 | neobsluhuje se | neosvětluje se | Neproměnné návěstidlo, osazena návěst ”Posun zakázán”. Ukončení kusé koleje č.15a. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 304,865 | neobsluhuje se | neosvětluje se | Neproměnné návěstidlo, osazena návěst ”Posun zakázán”. Ukončení kusé koleje č.8b. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 304,900 | neobsluhuje se | neosvětluje se | Neproměnné návěstidlo, osazena návěst ”Posun zakázán”. Ukončení kusé koleje č.400a. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 305,000 | neobsluhuje se | neosvětluje se | Neproměnné návěstidlo, osazena náv. ”Posun zakázán”. Ukončení kusé koleje za výhybkou č.19B. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 305,406 | neobsluhuje se | neosvětluje se | Neproměnné návěstidlo, osazena návěst ”Posun zakázán”. Ukončení kusé koleje č.37. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 305,396 | neobsluhuje se | neosvětluje se | Neproměnné návěstidlo, osazena náv.ěst ”Posun zakázán”. Ukončení kusé koleje č.39. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 305,235 | neobsluhuje se | neosvětluje se | Neproměnné návěstidlo, osazena návěst ”Posun zakázán”. Ukončení kusé koleje č.404. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 305,235 | neobsluhuje se | neosvětluje se | Neproměnné návěstidlo, osazena návěst ”Posun zakázán”. Ukončení kusé koleje č.406. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 305,235 | neobsluhuje se | neosvětluje se | Neproměnné návěstidlo, osazena návěst ”Posun zakázán”. Ukončení kusé koleje č.408. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 305,240 | neobsluhuje se | neosvětluje se | Neproměnné návěstidlo, osazena návěst ”Posun zakázán”. Ukončení kusé koleje č.410. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 305,273 | neobsluhuje se | neosvětluje se | Neproměnné návěstidlo, osazena návěst ”Posun zakázán”. Ukončení kusé koleje č.412. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 305,268 | neobsluhuje se | neosvětluje se | Neproměnné návěstidlo, osazena návěst ”Posun zakázán”. Ukončení kusé koleje č.414. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 305,564 | neobsluhuje se | neosvětluje se | Neproměnné návěstidlo, osazena návěst ”Posun zakázán”. Ukončení kusé koleje č.418. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 305,488 | neobsluhuje se | neosvětluje se | Neproměnné návěstidlo, osazena návěst ”Posun zakázán”. Ukončení kusé koleje č.420. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 305,635 | neobsluhuje se | neosvětluje se | Neproměnné návěstidlo, osazena návěst ”Posun zakázán”. Ukončení kusé koleje č.45. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 305,560 | neobsluhuje se | neosvětluje se | Neproměnné návěstidlo, osazena návěst ”Posun zakázán”. Ukončení kusé koleje č.57. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 305,623 | neobsluhuje se | neosvětluje se | Neproměnné návěstidlo, osazena návěst ”Posun zakázán”. Ukončení kusé koleje č.59. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 305,623 | neobsluhuje se | neosvětluje se | Neproměnné návěstidlo, osazena návěst ”Posun zakázán”. Ukončení kusé koleje č.61. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 305,620 | neobsluhuje se | neosvětluje se | Neproměnné návěstidlo, osazena návěst ”Posun zakázán”. Ukončení kusé koleje č.63. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 305,895 | neobsluhuje se | neosvětluje se | Neproměnné návěstidlo, osazena návěst ”Posun zakázán”. Ukončení kusé koleje č.302. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 305,893 | neobsluhuje se | neosvětluje se | Neproměnné návěstidlo, osazena návěst ”Posun zakázán”. Ukončení kusé koleje č.304. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 305,790 | neobsluhuje se | neosvětluje se | Neproměnné návěstidlo, osazena návěst ”Posun zakázán”. Ukončení kusé koleje č.306. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 305,785 | neobsluhuje se | neosvětluje se | Neproměnné návěstidlo, osazena návěst ”Posun zakázán”. Ukončení kusé koleje č.308. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 305,712 | neobsluhuje se | neosvětluje se | Neproměnné návěstidlo, osazena návěst ”Posun zakázán”. Ukončení kusé koleje č.310. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 305,710 | neobsluhuje se | neosvětluje se | Neproměnné návěstidlo, osazena návěst ”Posun zakázán”. Ukončení kusé koleje č.312. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 305,708 | neobsluhuje se | neosvětluje se | Neproměnné návěstidlo, osazena návěst ”Posun zakázán”. Ukončení kusé koleje č.314. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 305,708 | neobsluhuje se | neosvětluje se | Neproměnné návěstidlo, osazena návěst ”Posun zakázán”. Ukončení kusé koleje č.316. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 305,708 | neobsluhuje se | neosvětluje se | Neproměnné návěstidlo, osazena návěst ”Posun zakázán”. Ukončení kusé koleje č.318. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 305,708 | neobsluhuje se | neosvětluje se | Neproměnné návěstidlo, osazena návěst ”Posun zakázán”. Ukončení kusé koleje č.320. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 305,938 | neobsluhuje se | neosvětluje se | Neproměnné návěstidlo, osazena návěst ”Posun zakázán”. Ukončení kusé koleje č.16. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 305,944 | neobsluhuje se | neosvětluje se | Neproměnné návěstidlo, osazena návěst ”Posun zakázán”. Ukončení kusé koleje č.18. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 306,292 | neobsluhuje se | neosvětluje se | Neproměnné návěstidlo, osazena návěst ”Posun zakázán”. Ukončení kusé koleje č.334. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 306,400 | neobsluhuje se | neosvětluje se | Neproměnné návěstidlo, osazena návěst ”Posun zakázán”. Ukončení koleje za výhybkou č. 301C. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 305,780 | neobsluhuje se | neosvětluje se | Neproměnné návěstidlo, osazena návěst ”Posun zakázán”. Ukončení kusé koleje č.330. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 306,930 | neobsluhuje se | neosvětluje se | Neproměnné návěstidlo, osazena návěst ”Posun zakázán”. Ukončení přeloučské výtané koleje. |
| Mechanické seřaďovací návěstidlo | 1,565 | neobsluhuje se | neosvětluje se | Neproměnné návěstidlo, osazena návěst ”Posun zakázán”. Ukončení rosické výtažné koleje. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Světelné, stožárové Sp 2 s indikátorem | 306,165 | Stavědlo StSp 2 + stanoviště zam. řídícího posun na spádovišti | elektrické | Platí pro posun z přeloučské výtažné koleje. |
| Světelné, stožárové I0Sp 2 s indikátorem | 306,283 | Stavědlo StSp 2 + stanoviště zam. řídícího posun na spádovišti + ústřední stavědlo | - ” - | Opakovací spádovištní návěstidlo. Platí pro posun z přel. výtažné koleje. Sloučeno se seřaďovacím návěstidlem obsluhovaným výpravčím panelistou 2. |
| Světelné, stožárové II0Sp 2 s indikátorem | 306,408 | stavědlo StSp 2 + stanoviště zam. řídícího posun na spádovišti | - ” - | Opakovací spádovištní návěstidlo. Platí pro posun z přel. výtažné koleje. |
| Světelné, stožárové III0Sp 2 s indikátorem | 306,631 | stavědlo StSp 2 + stanoviště zam. řídícího posun na spádovišti | - ” - | Opakovací spádovištní návěstidlo. Platí pro posun z přel. výtažné koleje. |
| Světelné, stožárové Sp 1 s indikátorem na stožáru | 304,997 | stavědlo StSp 1 + býv. stanoviště zam. řídícího posun | - ” - | Platí pro posun z kostěnické výtažné koleje. |
| Světelné, stožárové I0Sp 1 s indikátorem na stoáru | 304,794 | stavědlo StSp 1 | - ” - | Opakovací spádovištní návěstidlo. Platí pro posun z kostěnické výtažné koleje na svážný pahrbek. Při poloze výhybky č.5/15 hlavním směrem je zhaslé. |
| Světelné, stožárové II0Sp 1 s indikátorem na stoáru | 304,624 | stavědlo StSp 1 + ústřední stavědlo | - ” - | Opakovací spádovištní návěstidlo. Platí pro posun z kostěnické výtažné koleje na svážný pahrbek. Je obsluhováno signalistou StSp1 (při poloze výh. č. 5/15 vedlejším směrem). Jako seřaďovací návěstidlo pro posun přes výhybku č.4 je obsluhováno výpravčím panelistou 1 na ústředním stavědle. |
| Návěstidlo na kolejové váze | 306,100 | obsluhuje se z kolejové váhy | neosvětluje se |  |
| Označník u 1. a 2. koleje kostěnické záhlaví | 304,331 | - | - | Od krajní výhybky v 1.koleji vzdálen 373m v 2.koleji vzdálen 297m. |
| Označník u 1. a 2. koleje přeloučské záhlaví | 306,622 | - | - | Od krajní výhybky v 1.koleji vzdálen 283m v 2.koleji vzdálen 376m. |
| Označník | 1,455 | - | - | Od krajní výhybky vzdálen 117m. |

##### 33. Telekomunikační a informační zařízení

- Telefonní okruhy

| Pojmenování: | Číslo: | Kontrolní stanice: | Poznámky: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| traťové | VT 04 - 59a | Pardubice | Pardubice - Kostěnice |
| traťové | VT 03 - 04d | Pardubice | Pardubice - Přelouč |

| 1. | 2. | 3. | 4. |
| --- | --- | --- | --- |
| hláskové | VL 03 - 04d | Pardubice | Pardubice - Přelouč |
| traťové | VT 04 - 67a | Pardubice | Pardubice - Rosice n/Labem |
| stavební STO | ST 03 - 04 | Pardubice | Pardubice - Kolín |
| stavební STO | ST 04 - 59 | Pardubice | Pardubice - Choceň |
| dispečerské PD1 | VO 03 - 58 | Česká Třebová | Č.Třebová - Kolín |
| dispečerské PD2 | VO 58 – 70/1 | Česká Třebová | Č.Třebová -H.Králové |
| dispečerské PD I | VD 58 – 70/2 | Česká Třebová | Č.Třebová -H.Králové |
| elektrodispečerské | VE 03 - 58 | Česká Třebová | Rudoltice v Č-Trnávka |
| provozní | SP 04 - 047 |  | Pardubice - Prachovice - Přelouč |
| provozní | SP 04 - 67 |  | Pardubice - H.Brod |
| provozní | SP 04 - 70 |  | Pardubice - H.Králové |
| místní |  | Pardubice | výpr. hlavní na ústřed.stav. - strojmistr |
| místní |  | Pardubice | výpr. hlavní na ústřed.stav. - výpr. vn.služby 1 (I. až II.nást.) |
| místní |  | Pardubice | výpr. hlavní ústřed.stav. - výpr. vn.služby 2 |
| místní |  | Pardubice | StSp 1 - výhybkář DKV-PJ |
| místní |  | Pardubice | výpr. panel 1+2 – StSp 1+2 |

- Dálnopisné spojení

Podávání a doručování dálnopisných zpráv v prostředí elektronické pošty: Elektronická adresa = zstpcemankan@mail.cd.cz

- Staniční rozhlas

V železniční stanici Pardubice hl.n. je 5 samostatných rozhlasových okruhů:
1. Dopravní rozhlas - kostěnické zhlaví
2. Dopravní rozhlas - přeloučské zhlaví
3. Spádovištní rozhlas 1 - kostěnické zhlaví
4. Spádovištní rozhlas 2 - přeloučské zhlaví
5. Rozhlas pro cestující veřejnost

Dopravní rozhlas:
- výpravčí panelista 1 může vstupovat do obou dopravních rozhlasů. 
- výpravčí panelista 2 může vstupovat do doprav.rozhlasu - přeloučské zhlaví a do rozhlasu pro cestující veřejnost (pouze však do větví 1. - 4. t.j. pouze na nástupištích).

Zpětné dotazy:
V obvodech výpravčích panelistů a obou signalistů StSp1 a 2 jsou v kolejišti umístěny zpětné dotazy, kterými se lze z kolejiště dovolat příslušnému zaměstnanci.

- Rádiová spojení

V ŽST Pardubice hl.n. pracují následující technologické sítě:

1. technologická síť	-	síť přepr. zabezpečení SPZ 1 – tranzito příjezd;
2.     -       ”       -      	-	síť přepr. zabezpečení SPZ 2 – tranzito soupis; 
3.     -       ”       -      	-	STE 1 - zam. řídící posun 1. pos.lok., StSp 2, zam. řídící posun na spádovišti, strojvedoucí 1.pos.lok.;
4.     -       ”       -      	-	STE 2 – výpravčí panel, zam. řídící posun 2. pos. 							lokomotivy;
5. místní oper.síť     	-	STE 3 - výpravčí panel - mazači, StSp1, StSp2, 								zam. řídící posun na na spád. a 2.pos.lok.; 
6. technologická síť	-	STE 4 - sunuté vlaky;
7. PN vlaková síť 150MHz - hlav.výpravčí - strojvedoucí HV na tratích Kolín - 								Pardubice - Česká Třebová;
8. TRS Pardubice - Jaroměř 450 MHz.

Viz příloha č.21 SŘ – Provozní řád radiových sítí.

- Požární signalizace

Ústředna elektrická požární signalizace (EPS) je umístěna na stanovišti StSp 1 a na ústředním stavědle.
Viz příloha č.18 SŘ - Návod k obsluze a princip činnosti ústředny EPS-MHU 103.

- Informační zařízení

Ovládání rozhlasového systému HAVIS pro cest. veřejnost je umístěn v administrativní budově osobního nádraží vedle dopravní kanceláře ústředního stavědla. Je ovládán operátorkou žel. dopravy - viz příloha č.5F a 27 SŘ).

- Záznamové zařízení

Záznamové zařízení typu REDAT je umístěno v kanceláři dopravního náměstka (který zároveň provádí kontrolní činnost) a zaznamenává údaje přenášené radiovým systémem TRS, telefonním zapojovačem hlav. výpravčího Pardubice, Rosice n/L, radiovou Pn síť 150MHz a radiovou síť STE 2, 3 a 4 ovládanou ze základnové radiostanice výp. panel (viz příloha č.5G SŘ).

- Výpočetní technika

HELCO - program zpracování všeobecných rozkazů, vedení pomalých jízd a výluk na stanovišti výpravčí vnější služby 1.

APM DK - elektronický dopravní deník (automatizované pracovní místo dopravní kanceláře) – umístěné na pracovišti hlavního výpravčího. Směrnice je uložena v příloze č. 24 SŘ.

MIS - 2. generace na pracovištích tranzito soupis, tranzito příjezd, výpravčí vnější služby 2 a na ústředním stavědle operátorka hlavního výpravčího. Všechna tato pracoviště jsou zapojena do lokální sítě a modemem ZyXEL a přímou linkou na ŘP MIS. Zajištěno spojení na řídící počítač MIS i na nadřazené informační systémy (dále MIS = CEVIS, ISOŘ).

CDZ (Centrální databáze zásilek) - je připojena k datové síti. Nepřebírá podklady pro zpracování informací od jiných ŽST - PC jsou umístěna na pracovištích kalkulace (úloha APM NP) a vozový disponent (úloha APM VA) - budova nákladního nádraží.

ÚDIV - Informační systém „Ústředního dirigování vozů“, dispečerské pracoviště - nákladní obvod. Obsazeno nepřetržitě.

- Ostatní sdělovací zařízení

Pro dosažitelnost zaměstnanců, kteří jsou zařazeni do nehodové pohotovosti je k dispozici GSM telefon - EUROTEL č. 602 233 401. Pro případ sníženého signálu v některých oblastech ČR lze též používat radiokontaktní systém ”OPERÁTOR numeric FM 101”.

- Hodiny

V dopravních kancelářích, v odbavovací hale, na nástupištích a na ostatních pracovištích umístěny elektronické hodiny, které jsou centrálně řízeny z ústředny Pardubice.

- Hlasové majáčky

V odbavovací hale a na jednotlivých nástupištích jsou instalovány digitální hlasové majáčky, které pomocí dálkového ovládání slouží k prostorové orientaci nevidomé osoby. Dosah dálkového ovládání je 50 – 150 m.

- Kamerový systém

V ŽST Pardubice hl.n. je instalováno několik monitorovacích systémů:

- monitorovací bezpečnostní systém Městské policie Pardubice, který se skládá z čtyř statických kamer, jedné pohyblivé kamery umístěné též v hale a jedné pohyblivé kamery umístěné na střeše výškové budovy. Kontrolní monitor je na pracovišti Městské policie Pardubice a pro kamery umístěné v hale je na pracovišti dozorce nástupišť.

- monitorovací systém, který se skládá ze čtyř statických kamer umístěných na každém nástupišti a kontrolního monitoru, který je umístěn na pracovišti operátora rozhlas. Tento systém slouží ke kontrole jízd vlaků u jednotlivých nástupišť.

- monitorovací systém, který se skládá ze dvou statických kamer umístěných v  podzemní tunelu a ze čtyřech statických kamer umístěných u každého vstupu do výtahů na každém nástupišti českotřebovské strany. Slouží k monitorování pohybu cestujících se sníženou pohyblivostí a k případnému poskytnutí pomoci prostřednictvím komunikačního systému. Kontrolní monitor a ovládací panely jsou umístěny na pracovišti dozorce nástupišti.

- monitorovací systém, který se skládá ze dvou statických kamer umístěných v odbavovací hale a sleduje odjezdový panel informačního systému. Kontrolní monitor je umístěn na pracovišti operátor rozhlas a informace ČD centra.

F. ORGANIZACE DOPRAVNÍHO PROVOZU

##### 54. Určený zástupce vrchní přednosty uzlové železniční stanice

- Vrchního přednostu uzlové ŽST zastupuje přepravní náměstek vrchního přednosty.

##### 55. Vedoucí zaměstnanci uzlové železniční stanice pověření kontrolní činností

- Kontroly výkonu služby dopravních zaměstnanců provádějí podle plánu kontrolní činnosti vrchního přednosty uzlové ŽST tito vedoucí zaměstnanci: dopravní náměstek vrchního přednosty, technický náměstek vrchního přednosty, přepravní náměstek vrchního přednosty, dozorčí provozu, dozorčí přepravy, dozorčí, IŽD TS.

- V mimopracovní době zastupuje vrchního přednostu ŽST hlavní výpravčí ŽST Pardubice hl.n., pro styk s cestujícími  - výpravčí vnější služby 1.

##### 56. Dozorčí provozu ve směnách, staniční dispečeři a výpravčí, jejich stanoviště

- Hlavní výpravčí, výpravčí panelisté 1 a 2 mají společné stanoviště na ústředním stavědle v 1. patře hlavní přijímací budovy. Výpravčí vnější služby 1 má stanoviště v dopravní kanceláři, která je umístěna na 1. nástupišti. V době pobytu průchozích vlaků osobní dopravy využívá přechodné stanoviště na 4.nástupišti. Výpravčí vnější služby 2 má stanoviště v dopravní kanceláři na 3. nástupišti, která je umístěna pod krytým nástupištěm.

- H l a v n í   v ý p r a v č í

-	Řídí a organizuje jízdy vlaků a PMD v obvodu celé železniční stanice a přilehlých mezistaničních úsecích.

-	Dává příkazy výpravčím panelistům a jejich prostřednictvím signalistům stavědla StSp1 a StSp2 k postavení vlakové cesty a kontroluje včasné postavení nařízené vlakové cesty.  Dává souhlas výpravčím panelistům k provádění posunu.

-	Vede elektronický dopravní deník dle Přílohy č. 24 SŘ, dopravní deník v případě poruchy provozu počítače podle př. č. 9 předpisu ČD D2  (povolené úpravy uvedeny v čl. 63 SŘ) a vztažnou dopravní dokumentaci.

-	Zpravuje strojvedoucího druhého (dalšího) vlaku stojícího na téže koleji před odjezdovým, cestovým návěstidlem (příp. uzávěrou koleje), jenž je připraven k odjezdu, že rozkaz k odjezdu platí pouze pro první vlak. Zpravuje je přímo, příp. prostřednictvím výpravčího vn.sl. 1 a 2.

-	Provádí ohlášení mimořádných událostí dle předpisu ČD D17.

-	Nařizuje výpravčím vnější služby zpravování vlaků a PMD písemným rozkazem o mimořádnostech, o kterých nebyli předem zpraveni.

-	Při mimořádnostech rozhoduje o odbavení cestujících ve vlaku bez manipulační přirážky.

-	Jakmile zná výši zpoždění vlaků osobní dopravy, informuje cestující prostřednictvím určených zaměstnanců ČD (viz příloha č. 26 a 27 SŘ).

- V ý p r a v č í   p a n e l i s t a  1

- Provádí obsluhu zabezpečovacího zařízení pro přípravu vlakové cesty nařízenou hlavním výpravčím,vede „Zápisník volnosti a správného postavení vlakové cesty“ a vztažnou dokumentaci.

- Organizuje posunové práce ve svém obvodu dle přílohy č.1 SŘ.

- Při krátkodobé nepřítomnosti zastupuje výpravčího panelistu 2.

- Dle pokynů hlavního výpravčího přikazuje vozmistrům provedení nácestných tech. prohlídek. Současně jim oznámí i případné zařazení mimořádných zásilek. Dále ohlašuje končící a tranzitní nákladní vlaky s manipulací. Hlášení o ukončení nácestných a konečných technických prohlídek zaznamenává do pomocného tiskopisu - podrobnosti viz TPÚS.

- V ý p r a v č í   p a n e l i s t a  2

- Provádí obsluhu zabezpečovacího zařízení pro přípravu vlakové cesty nařízenou hlavním výpravčím, vede „Zápisník volnosti a správného postavení vlakové cesty“ a vztažnou dokumentaci.

- Organizuje posunové práce ve svém obvodu.

- Při krátkodobé nepřítomnosti zastupuje výpravčího panelistu 1.

- V době nepřítomnosti operátora žel. dopravy provádí nařízená hlášení stan. rozhlasu a obsluhu informačního zařízení.

- V ý p r a v č í   v n ě j š í    s l u ž b y  1.

- Sleduje oběh souprav osobních vlaků domovské stanice Pardubice hl.n. dle pomůcek GVD a TPÚS. V případě mimořádností v oběhu (nová sestava souprav, doplnění souprav z odstavených vozů nebo kdy doba jejich obratu překročí 24hodin), dává příkaz zaměstnancům DKV STP Pardubice o provedení výchozí nebo končící technické prohlídky.

- Přebírá tiskopisy „Zpráva o poškození“, „Záznam vozových závad“ a „Hlášenka“ -podrobnější opatření - viz TPÚS.

- Sleduje vjíždějící, odjíždějící a projíždějící vlaky ze směru od/do Kostěnic na /z koleje č. 8., 10. a 12. a průchozí vlaky osobní dopravy ve směru od Přelouče, u kterých provádí výpravu vlaku.

- Vede evidenci změn podle výlukových rozkazů, rozkazů o vypnutí zabezpečovacího zařízení a telegramů, případně jiných rozkazů a evidenci pomalých jízd pro zpravování vlaků a plně odpovídá za včasnou a obsahovou správnost písemných rozkazů ”V”, podkladů pro zpracování písemných rozkazů na výpočetní technice pro všechna dopravní stanoviště v dispozičních úsecích podle ”Prováděcích nařízení k předpisu pro řízení provozu D7” - viz příloha 7A SŘ.

- O zařazení vozu nespolehlivě ovlivňujícího zabezpečovací zařízení jako posledního vozu vlaku informuje hlavního výpravčího – podklady získává dle čl. 58A. SŘ;

- V době nepřítomnosti zaměstnanců přídělu služby zajišťuje mimořádnosti v obsazení vlakových čet domovské stanice Pardubice hl.n.

- V ý p r a v č í   v n ě j š í    s l u ž b y  2.

- Vykonává zátěžové dispozice a plnění směnového plánu zajišťuje organizováním práce všech zaměstnanců ve směně a hospodárným a plánovaným využíváním technických prostředků a zařízení. Vykonává dispozice na tratích podle ”Prováděcího nařízení pro řízení provozu k předpisu ČD D7” ve vztahu k odvozu zátěže, příloha č. 7A SŘ.

- Oznamuje vozmistrům nákladní přepravy zařazení mimořádných zásilek do vlaků.

- Sleduje vjíždějící, odjíždějící a projíždějící vlaky ze směru od/do Kostěnic (mimo koleje č. 8., 10. a 12), Přelouče a Pardubic-Rosic n/L.

- Pokud vykonává zátěžové dispozice – pověří signalistu StSp1 sledováním vlaků pro časový úsek nebo pro jednotlivé vlaky zvlášť.

- O zařazení vozu nespolehlivě ovlivňujícího zabezpečovací zařízení jako posledního vozu vlaku informuje hlavního výpravčího – podklady získává dle čl. 58A. SŘ;

- Vede vztažnou dokumentaci (dopravní a statistickou).

- Na příkaz výpravčího panelisty 1 nebo 2 používá kliku k ručnímu přestavení výhybek, vydává klíče od výhybek č. 307 a 307XA.

- Výpravčí vnější služby 1 a 2 jsou navzájem zastupitelní.

##### 57. Staniční dozorci, signalisté, dozorci výhybek a výhybkáři, jejich stanoviště (stavědla)

- Ve stanici jsou 4 obvody pro přestavování výhybek. Za vlakové dopravy a při posunu obsluhuje:

Výpravčí panelista 1 (ústřední stavědlo – výpravní budova):

Obsluhuje 39 ústředně stavěných výhybek číslo: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17A, 17B, 18, 19A, 19B, 20, 21, 22, 23, 24, 25b, 26, 33, 41, 42, 43a/b, 44A, 44B, 45a/b, 46, 47, 48, 402, 403, 413, 414, včetně příslušných EZ – viz čl. 31A SŘ. Výpravčí panelista 2 (ústřední stavědlo – výpravní budova):

Obsluhuje 27 ústředně stavěných výhybek číslo: 50, 52, 62, 64, 69a, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85a/b, 88a/b, 89, 91, 92a/b, 93, 95, 97, 101, včetně příslušných EZ – viz čl. 31A SŘ.

Signalista stavědla StSp1 (pracoviště umístěné na kostěnickém zhlaví):

Obsluhuje 15 ústředně stavěných výhybek číslo: 5, 15, 25a, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 210, 216.

Signalista stavědla StSp2 (pracoviště umístěné na přeloučském zhlaví):

Obsluhuje 24 ústředně stavěných výhybek číslo: 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69b, 70, 71, 86, 96, 98, 99, 100.

- Všechna pracoviště jsou obsazena nepřetržitě.

##### 58A. Ostatní zaměstnanci vlastní stanice podílející se na výkonu dopravní služby

- Operátor železniční dopravy:

- má stanoviště na ústředním stavědle vedle hlavního výpravčího, obsluhuje výpočetní techniku a dává hlášení příslušným dispečerům,

- vede dopravní zápisník na tiskopisu dopravního deníku, ohlašuje předvídané odjezdy sousedním železničním stanicím na přímý příkaz hlavního výpravčího daný pro každý případ zvlášť. Předvídaný odjezd ze sousedních železničních stanic může převzít, ale tento musí ihned ohlásit hlavnímu výpravčímu. Netýká se při vedení elektronického dopravního deníku.

- Zaměstnanec řídící posun na spádovišti:

- stanoviště ve společné budově stavědla StSp2;

- osobně odpovídá za splnění úkolů směnového plánu a úkolů, které mu byly výpravčím vnější služby 2 uloženy v obvodu ŽST Pardubice hl.n. a přidělených stanic;

- řídí posun prováděný 1. posunovací lokomotivou a odpovídá za splnění vztažných úkolů 2.posunovací lokomotivou;

- odpovídá za bezpečné, hospodárné a rychlé provedení posunu a odpovídá za dodržování TPÚS, SŘ a vydaných opatření přednostou stanice.

- Zaměstnanec řídící posun 2. posunovací lokomotivy:

- stanoviště v provozní části výpravní budovy (vchod z 1. nástupiště);

- odpovídá za včasné přistavení souprav výchozích a odsun končících osobních vlaků;
- za přístavbu souprav osobních vozů na čištění dle harmonogramu;
- odpovídá za bezpečné, hospodárné a včasné provedení posunu a odpovídá za dodržování TPÚS, SŘ a vydaných opatření přednostou stanice.

- Tranzitér přípravář:

- stanoviště v nákladním tranzitě ve společné budově stavědla StSp2;

- provádí činnosti dle TPÚS, popřípadě dle pokynů výpravčího vnější služby 2;

- veškeré zjištěné údaje o vlacích předává do systému ”CEVIS”;

- ve spolupráci s vozmistrem nákladní přepravy odpovídá za oznámení výpravčímu vnější služby 2 sestavu výchozího vlaku z dlouhodobě odstavených vozidel s nespolehlivým ovlivňováním zabezpečovacího zařízení nebo zařazení takového vozu jako posledního vozu vlaku tyto vozy sleduje u odstavených vozů: tranzitních, místních a deponovaných (informace od vozového disponenta), kromě vozů v obvodu VNVK; u vozů z DKV - PJ - Informace 404 – ”Zařazení vozu do provozu”.

- Skladník přepravy – VNVK, vlečky:

- stanoviště v komerční budově nákladního obvodu;

- odpovídá za oznámení výpravčímu vnější služby 2 čísla vozů dlouhodobě odstavených vozidel s nespolehlivým ovlivňováním zabezpečovacího zařízení, tyto vozy sleduje v obvodu VNVK, vleček a kolejišť organizačních složek ČD.

- Vozmistr četař nákladní přeprava:

- stanoviště v komerční budově nákladního obvodu;

- obsazení v denních směnách,

- koordinuje práci vozmistrů nákladní přeprava v obvodu UŽST Pardubice;

- dle pokynů výpravčího panelisty 1 vypomáhá při souběhu technických prohlídek (hlášení závad indikátoru horkoběžnosti a IPK).

- Vozmistr – nákladní přeprava:

- stanoviště ve společné budově STSP2 se zaměstnancem vozového tranzita;

- pracoviště je obsazeno dle potřeb GVD,

- provádí technickou prohlídku vlaků a podle požadavku vozové služby i technickou prohlídku vozů před nakládkou (dle TPÚS),

- provádí činnosti v seřaďovacím, vjezdovém nádraží a na vlečkách dle TPÚS,

- ve spolupráci s tranzitérem přípravářem odpovídá za oznámení výpravčímu vnější služby 2 sestavu výchozího vlaku z dlouhodobě odstavených vozidel s nespolehlivým ovlivňováním zabezpečovacího zařízení nebo zařazení takového vozu jako posledního vozu vlaku.

##### 58B. Zaměstnanci jiných výkonných jednotek podílející se na výkonu dopravní služby

- Vozmistr četař:

- stanoviště v levé části provozní budovy (vchod z 1. nástupiště);

- požadavky na nutnou přístavbu osobních vozů k ošetření uplatňuje písemně u výpravčího vnější služby 1;

- odpovídá za oznámení výpravčímu vnější služby 1 čísla vozů dlouhodobě odstavených vozidel s nespolehlivým ovlivňováním zabezpečovacího zařízení, tyto vozy sleduje v obvodu odstavných kolejí.

- Vozmistr - osobní nádraží:

- stanoviště v levé části provozní budovy (vchod z 1. nástupiště);

- obsazení: nepřetržitě dvěmi zaměstnanci;

- provádějí činnosti v osobním nádraží dle TPÚS.

- Posunovač DKV PJ Pardubice:

- stanoviště v organizační složce DKV PJ Pardubice;

- řídí posun při jízdách mezi DKV PJ a ŽST Pardubice hl.n. dle přílohy č. 11 SŘ a TPÚS.

##### 59. Používání písemných rozkazů

- Na stanovišti je povoleno sepisovat tyto druhy a svazky písemných rozkazů:

Výpravčí hlavní:
”Pv” příkaz vlaku pro kontrolu při diktování dle ČD D2.

Výpravčí vnější služby 1:
”V”; ”Z”; ”Op”; ”V”označen ”VÝLUKY” a ”V PMD”  s indexem ”A”
”V”; ”Z”; ”Op” s indexem ”B” – přechodné stanoviště na 4. nástupišti

Výpravčí vnější služby 2:
”V”; ”Z”; ”Op”; ”V”označen ”VÝLUKY” a ”V PMD”  s indexem ”F”

Signalista stavědla StSp 1:
”V” a ”Z” rozkaz s indexem ”S”

Použije-li se velkého svazku, uvede se k razítku ŽST index číslice 1 (např. A/1).

- Pro tvorbu písemných rozkazů ”V” se používá programové vybavení ”HELCO”. Jednotlivé listy se sváží (spojí) do bloku pro jeden kalendářní den a to počínaje 18. hodinou. Předávka vydaných rozkazů se provede na výpočetní technice a to vždy po ukončení směny (v 6.00 hodin a 18.00 hodin).

##### 60. Odevzdávky dopravní služby

- Výpravčí hlavní, panelisté 1 a 2, výpravčí vnější služby 1a 2, signalisté StSp 1 a 2 předávají dopravní službu osobně, písemně a ústně.

- Výpravčí hlavní odevzdává dopravní službu v „Knize odevzdávek dopravní služby”. Neprovádí žádný záznam o předání služby v elektronickém dopravním deníku. Za převzetí/odevzdání služby je považováno přihlášení/odhlášení se do počítače pod svým jménem a heslem.

- Střídání výpravčích na ústředním stavědle:

Ústřední stavědlo je trvale obsazeno ve směně třemi výpravčími:

- hlavní výpravčí; - výpravčí panelista 1; - výpravčí panelista 2. Výpravčí na ústředním stavědle se střídají po 6 hodinách. Výpravčí panelista 1 převezme službu od výpravčího panelisty 2, který pak převezme službu od hlavního výpravčího ústně a písemně v ”Knize odevzdávky dopravní služby”. Neprovádí žádný záznam o předání služby v elektronickém dopravním deníku. Za převzetí/odevzdání služby je považováno přihlášení/odhlášení se do počítače pod svým jménem a heslem.

Hlavní výpravčí pak vystřídá výpravčího panelistu 1, který mu službu předá ústně.

Odevzdávku při nástupu, střídání (12.00 a 24.00 hodin) a ukončení směny společně s hlavním výpravčím provádí v ”Knize odevzdávek dopravní služby”, viz příloha č.8 SŘ i oba výpravčí panelisté. Odevzdávku oba spolupodepisují. Z důvodů přestávky na jídlo je dovoleno v podmínkách železniční stanice, aby  výpravčí panelista 1 vystřídal na dobu nezbytně nutnou příslušného hlavního výpravčího. O dopravní situaci se informují ústně. Neprovádí žádný záznam o předání služby v elektronickém dopravním deníku. Za převzetí/odevzdání služby je považováno přihlášení/odhlášení se do počítače pod svým jménem a heslem.

- Výpravčí panelisté 1 a 2 provádí předávku služby i v „Zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty“ vedeném pro každé zhlaví zvlášť.

- Signalista odevzdává dopravní službu v ”Knize odevzdávek dopravní služby”, v ”Telefonním zápisníku” a v ”Zápisníku volnosti a správného postavení vlak. cesty”.

- Je povoleno odevzdávat službu za vjezdu, odjezdu i průjezdu vlaků, v tomto případě za zajištění jízdy těchto vlaků odpovídá zaměstnanec službu odevzdávající. Vzory odevzdávek dopravní služby jsou v příloze č. 8 SŘ.

##### 62. Jízdy speciálních vozidel v obvodu stanice

- Sněhové pluhy v pracovní poloze smějí jezdit po kolejích číslo 5, 6, 6a, 7, 11, 11a, 13a, 15 - 45. Zařízení SM 2 v pracovní poloze nesmí jezdit po kolejích s vyvýšenými nástupišti a rampami.

##### 63. Povolené úpravy dopravní dokumentace

- Dopravní dokumentace v elektronickém dopravním deníku je vedena dle předlohy uvedené v článku 2.1. „Automatizované pracovní místo dopravní kanceláře, dopravní deník a plánování. Zápisy do elektronického dopravního deníku ( jména výpravčích sousedních stanic) se zapisují textem modré barvy, textem červené barvy se provádějí zápisy dopravního charakteru ve smyslu předpisu ČD D2.

- V případech poruchy staničního zabezpečovacího zařízení nebo dle Záznamníku poruch je povoleno použití nadefinovaných sloupců elektronického dopravního deníku:

sloupec „O 1“ – hlášení čas.údaje o postavení a volnosti vlakové cesty v obvodu výpravčího vnější služby 1 dle čl.76 a 77 SŘ.

sloupec „O 2“ – hlášení čas.údaje o postavení a volnosti vlakové cesty v obvodu výpravčího vnější služby 2 dle čl.76 a 77 SŘ.

sloupec „D O“ – dojel/odjel celý - časový údaj a příjmení zaměstnance, který provedl zjištění dle čl.71 SŘ.

- Dovolené úpravy dopravního deníku dle ČD D2:

- sl. č. 15 - vyplňuje se v případech, kdy si hlavní výpravčí vyžádá ohlášení příjezdu vlaku s předepsanými koncovými návěstmi, výpravčí sloupec rozdělí, nadepíše ”Vlak dojel/odjel celý” a zapisuje do něj časový údaj hlášení ohlašujícího zaměstnance;
- sl.č. 15 – provádí se zápis hlášení o volnosti a postavení vlakové cesty z obvodu signalistů StSp 1 a 2 (příp. i výpravčích vnější služby 1 nebo 2), sloupec nadepíše: ”Postaveno a volno” a zapisuje do něj výpravčí panelista časový údaj hlášení ohlašujícího zaměstnance a podpis.

- Dopravní deník hlavního výpravčího a dopravní zápisník (na tiskopisu dopravního deníku) operátora žel. dopravy je rozdělen pro denní a noční směnu. Dopravní deník pro hlavního výpravčího se vede dle uvedeného vzoru. Operátor žel. dopravy zapisuje údaje do tiskopisu dopravního deníku do sloupců č. 1, 5, 6, 7, 13, 14, 16, 17, včetně mimořádností dle dopravního deníku hlavního výpravčího.

- Dovolené úpravy zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty:
- sl. č. 5 - vyplňuje se v případech, kdy si hlavní výpravčí vyžádá ohlášení příjezdu vlaku s předepsanými koncovými návěstmi, nadepíše ”Vlak dojel/odjel celý” a zapisuje do něj časový údaj hlášení hlavnímu výpravčímu.

- Zápis o zavedení a ukončení telefonického hlášení o provedení přípravy vlakové cesty mezi výpravčím panelistou 1 nebo 2 a signalistou StSp1 nebo 2 (dle obvodu), provede výpravčí panelista 1 nebo 2 do telefonického zápisníku.

##### 65A. Zajištění vozidel proti ujetí

- Celá ŽST Pardubice hl.n. leží ve směru od ŽST Kostěnice na stavebním spádu 2,5 ( směrem k Přelouči. Pro účely zajišťování vozidel proti ujetí leží v rovině. Spádové poměry seřaďovací obvodu jsou uvedeny v příloze č. 10 SŘ.

- Po nástupu směny provede zaměstnanec řídící posun svého posunovacího obvodu kontrolu zajištění vozidel proti ujetí a též vždy po skončeném posunu. V obvodu vjezdové skupiny (kol. č. 5 – 15) provádí tuto kontrolu posunovač přípravář.

- Uložení a počet zajišťovacích prostředků je uvedeno v čl.116 SŘ.

##### 65B. Způsob zajištění vlaku při vykonávání jednoduché a úplné zkoušky brzdy a odpovědnost za odstranění zařízení, kterým byl vlak zajištěn

- Po přivěšení hnacího vozidla smí být odstraněny zarážky a povoleny ruční brzdy. Do doby vykonání úplné nebo jednoduché zkoušky brzdy musí být vozidla zajištěna přímočinnou (přídavnou) brzdou hnacího vozidla. Zarážky odstraňuje a ruční brzdy povoluje posunová četa dle TPÚS.

##### 67. Ohlašování změn ve vlakové dopravě

- Signalistu stavědla StSp1 a StSp2 (jen ty změny, které se jich týkají) z příkazu hlavního výpravčího - výpravčí panelista 1 nebo 2 dle obvodu.

- Výpravčí vnější služby 1 a 2 zpraví o změnách ve vlakové dopravě - operátor žel. dopravy z příkazu hlavního výpravčího.

- Veškeré změny ve vlakové dopravě může všem stanovištím ohlašovat z příkazu hlavního výpravčího - operátor železniční dopravy.

- Změny ve vlakové dopravě se zaměstnancům ohlašují po oznámení provozním dispečerem (příloha č. 7A SŘ).

- Zaměstnance České pošty, s.p. zpraví výpravčí panelisté 1 a 2 na příkaz hlavního výpravčího rozhlasem nebo prostřednictvím výpravčího vnější služby 1. Pouze u vlaků, které se jich bezprostředně týkají.

##### 68. Hlášení předvídaného a skutečného odjezdu

- Dávat a přijímat samostatné hlášení předvídaného a skutečného odjezdu vyjma hlavního výpravčího může v ŽST Pardubice hl.n. - operátor žel. dopravy. Netýká se při vedení elektronického dopravního deníku.

##### 71. Způsob zjištění, že vlak dojel/odjel celý

- Při správné činnosti staničního zabezpečovacího zařízení není nutno před hlášením, že vlak dojel celý, zjišťovat volnost námezníků na dva vozy (asi 20m).

- Při poruše zabezpečovacího zařízení, kdy nelze dle indikačních prvků zabezpečovacího zařízení zjistit, že vlak dojel/odjel celý (uvolnil zadní námezník poslední pojížděné výhybky na dva vozy – asi 20m) provede zjištění hlavní výpravčí sám - dotazem u strojvedoucího příslušného vlaku nebo z jeho příkazu výpravčí vnější služby 1, 2 nebo signalista StSp 1, 2.	
Hlášení strojvedoucího, výpravčího vnější služby nebo signalisty uvede časovým údajem a příjmením do definovaného sloupce „D O“ elektronického  dopravního deníku, v případě jeho poruchy, pak v upraveném sl.15 dopravního deníku dle ČD D2.

- Dle čl. 31A SŘ jsou v ŽST Pardubice hl.n. mezi výhybkami umístěny neprofilové izolované styky. Neprofilové styky ohraničující kolejové obvody tak, že vozidla stojící u tohoto styku mohou zasahovat do průjezdného průřezu sousedních kolejí. Volnost uvedených neprofilových styků musí být zjištěna v kolejišti pohledem /obchůzkou.

##### 72. Používání upamatovávacích pomůcek

- Vzhledem k použité indikační desce ústředního stavědla je varovný štítek nahrazen červenou obdélníkovou destička o rozměrech 50 x 40 mm s excentricky přilepeným magnetem na rubu.

##### 73. Náhradní spojení

- Pro případ poruchy zapojovače SIEMENS Tradeboard je možné použít paralelní zapojovač SIEMENS Tradeboard v dopravní kanceláři u operátorky žel. dopravy. Pro případ poruchy obou těchto zapojovačů je zde umístěn náhradní zapojovač NTZ, případně použít mobilní telefon EUROTEL (0607-520756), který je v úschově  vrchního přednosty UŽST pro zaměstnance zařazené do traťové nehodové pohotovosti. Při poruše traťového telefonního spojení a radiotelefonního spojení je výpravčí povinen navázat spojení s výpravčími sousedních stanic po spojení služebním – telefonní ústředny Pardubice nebo po spojení veřejné telefonní sítě.

Stanice:				       Služební spojení:	Veřejná telefonní síť:

Kostěnice							23454, 23455	972 323 454, 972 323 455

Pardubice-Rosice n/L			22610, 22617	972 322 610, 972 322 617

Přelouč							23335, 23330	972 323 335, 972 323 330

Nelze-li uskutečnit spojení po žádném uvedeném spojení a došlo-li zároveň k poruše traťového zabezpečovacího zařízení, nastalo nemožné dorozumění.

##### 74. Očekávání příjezdu, sledování odjezdu a průjezdu vlaku jiným zaměstnancem než výpravčím

- Sledováním projíždějících vlaků v úrovni stanoviště StSp1, je výpravčím vnější služby 2 pověřen signalista StSp1 - pro časový úsek nebo pro jednotlivé vlaky zvlášť.

##### 76. Zjišťování volnosti vlakové cesty pomocí zabezpečovacího zařízení

- Obvod pro zjišťování volnosti vlakové cesty v žel. stanici Pardubice hl.n. má 4 části:

OBVOD 1

Od úrovně návěstidla ”L” kolejí číslo 1, 2, a ”Jižní koleje”, dále myšlenou čarou mezi kostěnickou výtažnou kolejí ”Jižní kolejí” a 9.kolejí, přes výhybky číslo 17 - 26 (včetně) a dále myšlenou čárou mezi kolejemi číslo 15 a 17 až ke kolmici návěstidla ”Sc12” k I. nástupišti.

OBVOD 2

Od kolmice návěstidla ”Sc12” ke koleji číslo 15, dále myšlenou čárou mezi kolejemi číslo 15 – 17, námezník výhybky číslo 52 a 78, včetně výhybek číslo 78, 80 a 81, po Se 33 dále myšlenou čárou mezi přeloučskou výtažnou kolejí a kolejí číslo 1, do úrovně vjezdového návěstidla ”1S/2S” a ”RS”, odtud kolmicí k návěstidlu k ”Sc12”.

OBVOD 3

Od úrovně námezníku výh. č.5 (včetně 15a koleje), přes spojku výhybek číslo 210 k úrovni návěstidla S 35, dále osou mezi kolejemi číslo 35 a 37 do úrovně kolmice na stožár číslo 45, kolmicí k ose mezi kolejemi číslo 17 a 15, osou mezi kolejemi číslo 17 a 15 přes spojku výhybek číslo 33 a 26 a dále přes spojku výhybek číslo 20 a 25, přes úroveň námezníku výhybky číslo 20 k námezníku výhybky č.5.

OBVOD 4

Kolmice v úrovni stožáru číslo 45 na osu mezi kolejemi číslo 35 a 37, dále osou mezi kolejemi číslo 35 a 37 k jejím ukončení , mezi kolejemi č. 39 a 41 k výhybce č. 252 a 253, včetně koleje č. 43 a 45, mezi kolejí č. 45 a 57 ke křížení kolejí VNVK a Cullemayeru, včetně spoj. koleje č. 90V po výhybku č. 100, přeloučské výtažné koleje,  včetně výh. č. 95 a 69, do úrovně námezníku výhybky číslo 52 a dále osou mezi kolejemi číslo 17 a 15 do úrovně stožáru číslo 45.

Všechny obvody jsou vyznačeny barevně v náčrtku stanice v příloze číslo 1 SŘ.

- Odpovědnost za volnost vlakové cesty:

v obvodu 1 - výpravčí panelista 1 - v případě nesprávné činnosti SZZ - výpravčí vnější služby 1;

v obvodu 2 - výpravčí panelista 2 - v případě nesprávné činnosti SZZ - výpravčí vnější služby 2;

v obvodu 3 - signalista stavědla StSp1;

v obvodu 4 - signalista stavědla StSp2.

Při zjišťování volnosti vlakové cesty na záhlaví obchůzkou, kdy by došlo k podstatnému zdržení provozu, lze úsek koleje mezi výhybkou č.6 a vjezdovým návěstidlem 1L, výhybkou č. 7 a vjezdovým návěstidlem 2L, výhybkou č. 97 a vjezdovým návěstidlem 1S, výhybkou č. 93 a vjezdovým návěstidlem 2S a výhybkou č. 101 a vjezdovým návěstidlem RS považovat za volný:	
- dojel - li poslední vlak celý,

- došla - li telefonická odhláška za posledním vlakem;
- ohlásil-li zaměstnanec řídící posun po ukončení posunu před očekávaným vlakem, že úsek uvolnil od všech vozidel – ohlášení zapíše výpravčí panelista 1 nebo 2 do telefonního zápisníku;
- došla nebo byla dána zpráva o příjezdu PMD a o uvolnění traťové koleje.

##### 77. Postup při přípravě vlakové cesty

- Hlavní výpravčí nařídí příslušnému výpravčímu panelistovi 1 nebo 2 postavení vlakové cesty na řídicím stole SZZ. Příkaz k přípravě variantní vlakové cesty musí obsahovat i všechny pojížděné staniční koleje, příp. i čísla výhybek, např. ”Vlak 105 z Přelouče přes výhybku č. 92 na první kolej”.

- Postup při přípravě vlakové cesty z obvodu stavědla StSp1 do Kostěnic a z obvodu StSp2 do Přelouče a Pardubice-Rosice nad Labem:

Hlavní výpravčí nařídí prostřednictvím výpravčích panelistů 1 a 2 signalistovi stavědla StSp1 a StSp2 přípravu vlakové cesty. Signalisté stavědla StSp1 a StSp2 zastavení rušícího posunu, zjištění volnosti a postavení vlakové cesty ohlásí výpravčímu panelistovi. Toto hlášení potvrdí výpravčí panelisté časovým údajem a podpisem hlavnímu výpravčímu do dopravního deníku dle čl. 63. Signalisté zapíší toto hlášení do ”Zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty.” Po obdržení tohoto hlášení, nařídí hlavní výpravčí postavení vlakové cesty obsluhou SZZ. 
Postup při přípravě vlakové cesty ze 17. stan. koleje (přes kolej č. 17a) je obdobný, pouze zastavení rušícího posunu, zjištění volnosti a postavení vlakové cesty ohlásí signalista StSp2 výpravčímu panelistovi obsluhou SZZ.

Při vedení elektronického dopravního deníku zapisují hlášení o zastavení rušícího posunu, zjištění volnosti a postavení vlakové cesty výpravčí panelisté 1 a 2 do ”Zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty” vedeném pro každé zhlaví zvlášť.

- Odlišně od ustanovení ČD D2 nemusí hlavní výpravčí dát příkaz k přípravě vlakové cesty současně všem zúčastněným zaměstnancům. Také hlášení od nich smí převzít odděleně se zřetelem na výjimečnost místních poměrů. Jedná se o pracoviště výpravčí panelista 1 a 2, signalista StSp 1 a 2.

- Telefonické hlášení o přípravě vlakové cesty se provádí po místním telefonním okruhu mezi výpravčím panelistou 1 nebo 2  a signalistou StSp 1 nebo 2. V případě poruchy lze použít telekomunikačního zařízení, mimo rozhlasu bez zpětného dotazu.

V případě nesprávné činnosti SZZ na ústředním stavědle, na stavědle StSp1 nebo stavědle StSp2 vydá hlavní výpravčí příkaz k přípravě vlakové cesty zaměstnancům uvedeným v čl.76. Signalisté stavědla StSp1 a StSp2 oznámí telekomunikačním zařízením volnost a postavení vlakové cesty za svůj obvod výpravčímu panelistovi 1 a 2 (dle obvodu) a ten pak hlavnímu výpravčímu. Toto hlášení zapíší signalisté do ”Zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty” a výpravčí panelisté 1 a 2 do sloupce č. 15 upraveného ”Dopravního deníku” (časový údaj a podpis) dle čl. 63 SŘ. Při vedení elektronického dopravního deníku zapisují hlášení o zastavení rušícího posunu, zjištění volnosti a postavení vlakové cesty výpravčí panelisté 1 a 2 do ”Zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty” vedeném pro každé zhlaví zvlášť.

Výpravčí vnější služby 1 nebo 2 ohlásí hlavnímu výpravčímu volnost vlakové cesty: např. ”Výpravčí vnější služby jedna. Pro vlak č. ………..z(e) traťové (staniční) koleje  č. …….na staniční (traťovou) kolej č. ……..(uvede přesně vymezený úsek stanice) volno. Volf.” Pokud je nutné provést i postavení vlakové cesty (dle přílohy č. 6 SŘ), musí výpravčí vnější služby 1 nebo 2 provést hlášení o provedení přípravy vlakové cesty např. ”Výpravčí vnější služby jedna. Pro vlak č. ………..z(e) traťové (staniční)

koleje  č. …….na staniční (traťovou) kolej č. ……..(uvede přesně vymezený úsek stanice) postaveno a volno. Volf.”

- Toto hlášení zapíše výpravčí vnější služby 1 nebo 2 do ”Zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty”. Tyto zápisníky jsou uloženy na obou stanovištích výpravčích vnější služby 1 a 2. Výpravčí vnější služby zapíše do ”Zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty” na volný řádek datum a čas nástupu dopravní služby.

Hlavní výpravčí po hlášení o volnosti vlakové cesty a postavení vlakové cesty osobně přezkouší postavení vlakové cesty výpravčím panelistou 1 nebo 2 na ústředním stavědle dle závěrové tabulky a zkontroluje umístění upamatovávacích pomůcek. Nařídí ústně příslušnému výpravčímu panelistovi obsluhu PN příslušného hlavního návěstidla nebo výpravu vlaku dle ČD D2.

- V případě nesprávné činnosti SZZ je vždy nutné při vlakových cestách přes neprofilové styky (dle čl. 31A SŘ) zjistit volnost vlakové cesty oprávněným zaměstnancem v kolejišti.

##### 79. Současné jízdní cesty

- Tabulka současných jízdních je uvedena v příloze č. 6 SŘ.

##### 82. Odjezd vozidel náhradní dopravy

- Pokud výlukový rozkaz určí koordinátora NAD, smí dát souhlas k odjezdu vozidel náhradní autobusové dopravy pouze po příkazu hlavního výpravčího, daný pro každý případ zvlášť.

##### 83. Výprava následných vlaků vzhledem k místním poměrům

- Následné vlaky v úseku Pardubice hl.n. – Kostěnice a Pardubice hl.n. – Přelouč se vypravují v traťových oddílech. Při výpravě následných vlaků je výpravčí povinen dodržovat stanovená následná mezidobí, je -li elektrické následné mezidobí delší, řídí se dle něho.

- V úseku Pardubice hl.n. – Pardubice-Rosice nad Labem se vlaky vypravují v mezistaničním oddíle.

##### 86. Obsluha PZS a postup při poruchách

- Správnou činnost PZZ ”A” v km 297,897 a ”Z” v km 302,025 sleduje výpravčí panelista 1. Správnou činnost PZZ ”V” v km 310,118, ”G” v km 311,315 a ”D” v km 312,103 sleduje výpravčí panelista 2. Pro obsluhu jsou vydána doplňující ustanovení uložené v příloze č. 5B SŘ.

- Klíče od skříňky místní obsluhy PZZ v km 297,897 a 302,025 jsou uloženy u výpravčího ŽST Kostěnice. Klíče od skříňky místní obsluhy PZZ v km 310,118; 311,315 a 312,103 jsou umístěny u výpravčího vnější služby 1. ŽST Pardubice hl.n. Zaměstnanci určenému k místní obsluze vydá výpravčí klíček od skříňky místní obsluhy spolu s klíčkem od telefonu a dále z vlastního stavu píšťalku, návěstní praporek / svítilnu. Zaměstnanec určený k místní obsluze smí tlačítko ”Otevřeno” obsloužit pouze se souhlasem výpravčích obou sousedních stanic daný pro každý případ zvlášť.

##### 89. Opatření při jízdách vozidel v ovládacích obvodech PZZ

- Kilometrická poloha ovládacích úseků je uvedena v čl. 31C SŘ.

##### 92. Správkové vozy a jejich opravy

- Správkové vozy ve stanici polepují vozmistři dle rozděleného obvodu stanice podle svého stanoviště.

- Polepené a prohlídnuté vozy hlásí vozmistr vozovému disponentovi ŽST Pardubice hl.n. Případné omezení jízdy vozu nahlásí výpravčímu dle TPÚS. Současně musí ohlásit číslo vozu a případná omezení pro posun.

- Prohlídku vozu označeného jako nezpůsobilý provozu prohlédne přivolaný vozmistr. V případě zaneprázdnění rozhodne vozmistr četař, který zaměstnanec prohlídku provede.

- Postup pro zajištění bezpečnosti vozmistra při opravách vozů je uveden v  TPÚS.

##### 93. Posun mezi dopravnami

- Při odjezdu PMD (speciálního vozidla), které nespolehlivě ovlivňuje kolejové obvody ze stanice, zastaví u vjezdového návěstidla z opačné strany a strojvedoucí telefonicky ohlásí výpravčímu, že vozidlo opustilo obvod stanice. Tuto povinnost nařídí hlavní výpravčí strojvedoucímu PMD (spec. vozidla) písemným rozkazem.

- Volnost mezistaničního úseku zjistí hlavní výpravčí dotazem u výpravčích sousedních stanic.

##### 95. Povolenky

- Povolenky jsou uloženy u výpravčího vnější služby 1 v dopravní kanceláři na 1.nástupišti v deskách ”Mimořádné události”. V ŽST Pardubice hl.n. jsou uloeny tyto povolenky:

- modrá 	- pro druhou traťovou kolej Pardubice hl.n. - Přelouč;

- červená 	- pro první traťovou kolej Pardubice hl.n. – Kostěnice;

- bílá		- pro traťovou kolej Pardubice hl.n. – Pardubice–Rosice nad Labem.

##### 97. Zkrácené názvy nebo zkratky stanic a místní názvy

- Pardubice hl.n. 				Pardubice;
Pardubice-Rosice nad Labem 		Rosice.

- Dále dovolil používat v dopravní dokumentaci zkrácených názvů železničních stanic takto:

ŽST Kostěnice		Ko
ŽST Pardubice hl.n. 		Pu
ŽST Pardubice-Rosice nad Labem		Ro
ŽST Přelouč ..............................................		Pl
zastávka Pardubice Černá za Bory ..........		C
zastávka Pardubice Pardubičky ...............		Pp
zastávka Pardubice Svítkov .........................		S
zastávka Pardubice Opočínek ...................		Op
zastávka Valy u Přelouče ...........................		V

- Vzhledem k místním poměrům je dovoleno používat místo číslování stanovišť vžitých místních názvů:

St IV - bývalé stanoviště mazačů: služební místnost zaměstnanců DKV STP Pardubice u III. nástupiště.

St V - bývalé stavědlo V: budova bývalého stavědla.

Starý elektroúsek: účelová kolej org. složky SDC-STO Pardubice, která odbočuje z rosické výtažné koleje.

Za depem: odstavná kolej č.15a.

Místo I: místo u výhybky číslo 3 na kostěnickém zhlaví, směrem od výhybky číslo 3 ke SKLADU 1.

Elektrárna: kusá kolej na kostěnickém zhlaví od skladu 1 od výhybky číslo 3 do ukončení kusé koleje.

Karpaty: úsek v rosické nákladní spojce mezi seř. náv. č. 30 a 39.

Šutrák: část obvodu pro posun 1. posunující lokomotivy u StSp1.

Bramborová kolej: účelová kolej org. složky SDC-STO Pardubice  číslo 330 v nákladovém obvodu.

Váha: spojovací kolej 90V mezi výhybkami č. 70 – 100.

##### G. USTANOVENÍ O POSUNU

##### 100. Základní údaje o posunu

- Ve stanici pracuje 1. a 2.posunovací lokomotiva ŽST Pardubice hl.n. s posunovou četou ve složení dle platné personální potřeby v denních a nočních směnách dle TPÚS. 
Stanoviště 1. posunovací čety je ve společné budově spádoviště StSp2. 
Stanoviště 2. posunovací čety je v provozní části výpravní budovy, vchod z 1.nástupiště.

- Stanice tvoří čtyři posunovací obvody:

OBVOD 1

Od úrovně návěstidla ”1L/2L” kolejí číslo 1, 2 a začátku  ”Jižní koleje”- km 0,000 (304,331), dále myšlenou čarou mezi ”Jižní kolejí a 9. kolejí (včetně) od jejího ukončení až po Se 2 (včetně výhybky č. 1 a 9a koleje), po výhybku č. 5 (mimo), dále přes výhybky číslo 17 – 25b - 33 (včetně) a dále myšlenou čárou mezi kolejemi číslo 15 a 17 až ke kolmici návěstidla ”Sc12” k 1. nástupišti.

OBVOD 2

Od kolmice návěstidla ”Sc12” ke koleji číslo 15, dále myšlenou čárou mezi kolejemi číslo 15 – 17, námezník výhybky číslo 52, výhybku č. 69a, včetně výhybek číslo 78, 80 a 81, po Se 33 dále myšlenou čárou mezi přeloučskou výtažnou kolejí a kolejí číslo 1, do úrovně vjezdového návěstidla ”1S/2S” a ”RS”, odtud kolmicí k návěstidlu k ”Sc12”.

OBVOD 3

Od úrovně námezníku výh. č.5 (včetně 15a koleje), přes výhybky číslo 210, 216  k úrovni návěstidla S 35, dále osou mezi kolejemi číslo 35 a 37 do úrovně kolmice na stožár číslo 45, kolmicí k ose mezi kolejemi číslo 17 a 15, osou mezi kolejemi číslo 17 a 15 přes výhybku  č. 33 (mimo) a dále k výhybce č. 25a (včetně) a výhybce č.5 (včetně).

OBVOD 4

Kolmice v úrovni stoáru číslo 45 na osu mezi kolejemi číslo 35 a 37, dále osou mezi kolejemi číslo 35 a 37 k jejím ukončení , mezi kolejemi č. 39 a 41 k výhybce č. 252 a 253, včetně koleje č. 43 a 45, mezi kolejí č. 45 a 57 ke křížení kolejí VNVK (včetně kolejí č. 57, 59, 61, 63, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320), a Cullemayeru (včetně kolejí č. 330, 332a, 332b, 334), včetně spoj. koleje č. 90V po výhybku č. 100, přeloučské výtažné koleje, včetně výh. č. 95 a 69, do úrovně námezníku výhybky číslo 52 (včetně) a dále osou mezi kolejemi číslo 17 a 15 do úrovně stožáru číslo 45.

OBVOD 5

Obvod DKV PJ Pardubice – pracoviště provozu a oprav hnacích vozidel a opravny vozů. Obvod začíná od hrotu výhybky č. 250 a/b, 252 a dále přes výhybky č.  210, 216 (mimo) a 217 (včetně).

Všechny obvody jsou vyznačeny barevně v náčrtku stanice v příloze číslo 1 SŘ.

- V posunovacím obvodu č. 1 přestavuje ručně stavěné výhybky č. EU1, K1, 416, 417, 418, 419, 420, 421 posunová četa. Souhlas k posunu dává vždy hlavní výpravčí prostřednictvím výpravčího panelisty 1, který posun organizuje.

- V posunovacím obvodu č. 2 přestavuje ručně stavěné výhybky č. L1, SZD 1, 90 posunová četa. Souhlas k posunu dává vždy hlavní výpravčí prostřednictvím výpravčího panelisty 2, který posun organizuje.

- V posunovacím obvodu č. 3 dává souhlas k posunu vždy signalista StSp 2.

- V posunovacím obvodu č. 4 přestavuje ručně stavěné výhybky č. 301A, 301B, 301C, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 307XA, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, T1, T2 posunová četa. Souhlas k posunu dává vždy signalista StSp 2.

- V posunovacím obvodu č. 5 přestavuje ručně stavěné výhybky č. 207, 208, 217, 218, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 240a/b, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 250a/b, 252 posunová četa. 
Souhlas k posunu: 
- na kolejích č. 208, 209, 210, 231, 233, 235, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265 dává technik oprav vozů;
- na kolejích č. 41b, 43a, 43b, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207a a na spojce mezi výhybkami č. 218 a 230 dává strojmistr DKV PJ Pardubice; v mimopracovní době za celý obvod - strojmistr DKV PJ Pardubice (viz příloha č. 12 SŘ).

##### 102. Povinnosti zaměstnanců při posunu

- Souhlas k posunu na kolejích, které nejsou určeny pro jízdy vlaků dává:

- v obvodu č. 1 	výpravčí panelista 1;
- v obvodu č. 2 	výpravčí panelista 2;
- v obvodu č. 3 	signalista StSp 1; 
- v obvodu č. 4 	signalista StSp 2;
- v obvodu č. 5 	zaměstnanci dle čl. 100 SŘ.

##### 103. Posun na kolejích určených pro jízdy vlaků

- Obsazení směrových kolejí č. 17 – 27, 31 – 35, které jsou zároveň kolejemi odjezdovými je dokumentováno ve splněném grafikonu provozní práce stanice Pardubice hl.n. dle TPÚS vedeném výpravčím vnější služby 2.

##### 104. Posun vzhledem k jízdám vlaků

- Ukončení posunu a uvolnění vlakové cesty před vypočteným příjezdem vlaků od Přelouče a od Kostěnic musí být provedeno nejpozději 5 minut před očekávaným příjezdem.

- Ukončení posunu a uvolnění vlakové cesty před příjezdem vlaků od Pardubic-Rosic nad Labem musí být provedeno 3 minuty před očekávaným příjezdem.

##### 109. Místní podmínky pro posun

- O posunu, který zasahuje do sousedního obvodu se musí zaměstnanci dávající souhlas k posunu jednoznačně dohodnout. Dříve než tento posun dovolí musí vyrozumět zaměstnance řídícího posun o organizaci posunu.

- Obsluha vleček a účelového kolejiště organizačních složek ČD se provádí dle TPÚS. Souhlas k obsluze dává výpravčí vnější služby 2 pro zátěžové dispozice, který o postupu prací zpraví příslušného zaměstnance řídícího posun a zaměstnance dávajícího souhlas k posunu z příslušného obvodu.

- Omezení rychlosti:
na odstavných kolejích č. 404 – 412 je rychlost omezena dle provozního řádu DKV PJ Pardubice na max. rychlost 20km/h.

- Před jízdou posunujícího dílu, který se skládá z dlouhodobě odstavených vozidel s nespolehlivým ovlivňováním zabezpečovacího zařízení nebo zařazení takového vozu jako posledního vozu vlaku, oznámí výpravčí vnější služby 1 nebo 2 tuto informaci příslušnému výpravčímu panelistovi a následně hlavnímu výpravčímu. Současně provedou zpravení vlaku sestaveného z těchto vozů. Výpravčí vnější služby 1 nebo 2 obdrží tuto informaci od zaměstnanců uvedených v čl. 58A SŘ.

##### 110. Odstavování kolejových vozidel na kolejové spojky

- Odstavování kolejových vozidel na kolejové spojky je zakázáno.

##### 113. Posun bez posunové čety

- Posun bez posunové čety - viz tabulka č. 3 SJŘ.

- V případě odstavování nebo dobírání vozidel provede svěšení vozidel, odstranění zařízení zajišťující stojící vozidla, uvolnění brzd, prohlídku vozidel, vyrozumění osob, které jsou ve vozidlech, odstranění vozidel a zařízení zasahujících do průjezdného průřezu a zkoušku brzdy dle V15/I určený zaměstnanec posunové čety.

- Při jízdách z obvodu DKV-PJ do obvodu ŽST musí být výše uvedený bod již splněn a zkouška brzdy provedena. Pro jízdy z obvodu DKV-PJ do obvodu žel.stanice a opačně též platí příloha č.11 SŘ.

- Při jízdách po kolejích č. 330, 332A, 332B, 334 a do/z obvodu DKV PJ DOM Pardubice (kromě SHV) určí výpravčí panelista 2 odborně způsobilého zaměstnance pro zajištění bezpečnosti na přejezdu účelové komunikace.

##### 115. Posun trhnutím

- Posun trhnutím je dovolen na všech ručně stavěných výhybkách ve stanici.

##### 116. Zarážky, kovové podložky.

- V obvodu železniční stanice je dovoleno, aby pro zajištění bylo používáno dvoupřírubových zarážek.

Na směrových kolejích v obvodu seřaďovacího nádraží se neponechávají zarážky na směrových kolejích, když se neposunuje. Zarážky mohou být ponechány na směrových kolejích pouze v době, kdy je prováděno rozpouštění zátěže ze svážného pahrbku. Další podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 10 SŘ.

| Umístění zarážek ve stojanech: |
| --- |
| Místo uložení: | Počet: |
| služební místnost výpravčího vnější služby 1 | 2 |
| služební místnost výpravčího vnější služby 2 | 2 |
| u vchodu do služební místnosti stavědla StSp1 | 2 |
| u vchodu do služební místnosti stavědla StSp2 | 2 |
| vedle budovy kolejové váhy | 2 |
| u námezníku výhybky SZD 1 (kolejiště SDC SSZT Pardubice) | 2 |
| u stanoviště brzdaře na svážném pahrbku 2 | 2 |
| u stanoviště zaměstnance řídícího posun na spádovišti na svážném pahrbku 2 | 2 |
| u námezníku koleje číslo 43 a 45 v obvodu 1. posunovací lokomotivy | 4 |
| u čelní rampy vedle koleje číslo 302 v obvodu VNVK | 4 |
| u koleje číslo 330 | 4 |
| u koleje číslo 18 - u konce krytého nástupiště | 4 |
| u námezníku výhybky č. 418 | 4 |
| mezi kolejemi číslo 7 - 11 na kostěnickém zhlaví | 4 |
| mezi kolejemi číslo 7 - 11 u bývalého stavědla IV | 4 |
| mezi kolejemi číslo 15 - 17 na přeloučském zhlaví | 4 |

- U každé směrové koleje čtyři zarážky na stezce vedle směrové koleje a dále na každé dvě směrové koleje jedna záložní zarážka.

- Umístění kovových podložek:

Kovové podložky jsou umístěny v obvodu VNVK u kolejí č. 306, 308, 310, 312 a 314.

##### I. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ

##### 133. Nejkratší doba pro poznání místních a traťových poměrů

- hlavní výpravčí	- nejméně 12 směn po předchozím výkonu služby výpravčí panelista 1,2 a výpravčího vnější služby po dobu nejméně 3 měsíců;

- výpravčí vnější služby 1,2	- 8 směny nejméně;

- signalista	- 16 směn

- zaměstnanec řídící posun	- 10 směn po předchozím výkonu služby posunovače v ŽST Pardubice hl.n. v době 3 měsíců

- posunovač	- 16 směn

- vlaková četa	- 3 týdny (turnus)

Vše střídavě v denní a noční směně (době).

- Znalost traťových poměrů je součástí zácviku a provádí se seznámením u zaměstnanců s pracovním zařazením výpravčí jízdou na hnacím vozidle vhodného vlaku nebo PMD do a ze sousední stanice.

##### 137. Zajištění bezpečného přístupu zdravotně postižených osob

- Přístup a odchod od vlaků:

Na všech nástupištích jsou na českotřebovské straně umístěny samoobslužné zdvihací plošiny. Nosnost je omezena na 180 kg. V případě poruchy provede doprovod na požádání zaměstnanec osobního tranzita nákladním výtahem.

- V případě poruchy nákladního výtahu je možno pro tento účel použít úrovňového přejezdu u bývalého stavědla IV. V takovém případě zajistí výpravčí vnější služby1 zastavení jízd vlaků a posunu po kolejích, přes které je třeba postiženého převézt. Postiženého doprovodí zaměstnanec osobního tranzita.

##### 138. Podmínky pro vjezd, průjezd a odjezd vlaků při napěťové výluce trakčního vedení

| Osobní vlak | = loko 163, R500t, 250m, 40 náprav, 120 km/h |
| --- | --- |
| Nákladní vlak | = loko 163, S2000t, 600m, 100 náprav, 80 km/h |

| směr | typ | Jednotka 680 | Osobní vlaky | Nákladní vlaky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beznapěťový úsek v km 304,293 - 306,750 |
| Č. T. - Kolín (cca -0,7%o) | průjezd I (V traťová) | ANO | ANO | ANO |
|  | průjezd II (V=40km/h) | NE | NE | ANO |
|  | průjezd III (V=40km/h) | ANO | ANO | ANO |
|  | vjezd II (V=40km/h) | ANO | ANO | ANO |
|  | vjezd III (V=40km/h) | ANO | ANO | ANO |
|  | odjezd (V=40km/h) | ANO (90 m), platí pro koleje č.1- 4,6,8,10-13 | ANO (120 m) platí pro koleje č.1- 4,6,8,10-13 | NE (více jak 200 m) platí pro koleje č.1- 4,6,8,10-13 |

| Kolín - Č.T. (cca 0,7%o) | průjezd I (V traťová) | ANO | ANO | ANO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | průjezd II (V=40km/h) | NE | NE | NE |
|  | průjezd III (V=40km/h) | ANO | ANO | ANO |
|  | vjezd II (V=40km/h) | ANO platí pro koleje č.1- 4,6,8,10-13 | ANO platí pro koleje č.1- 4,6,8,10-13 | ANO, platí pro koleje č.1- 4,6,8,10-13 |
|  | vjezd III (V=40km/h) | ANO | ANO | ANO |
|  | odjezd (V=40km/h) | NE (10 m), odjezd z kolejí č.1- 4,6,8,10-13 | ANO (10 m) odjezd z kolejí č.1- 4,6,8,10-13 | ANO (10 m) odjezd z kol. č.1- 4,6,8,10-13 |
|  | odjezd (V=40km/h) | NE (200 m) odjezd z kolejí č. 1a,2a,5,6a, 7,8a,11a,13a | ANO (190 m) odjezd z kolejí č. 1a,2a,5,6a,7, 8a,11a,13a | NE (více jak 200 m), odjezd z kolejí č. 1a,2a,5,6a,7, 8a,11a,13a |
|  | odjezd (V=40km/h) | NE (200 m) odjezd z lichých kolejí č. 15 - 35 | ANO (190 m) odjezd z lichých kolejí č. 15 - 35 | NE (více jak 200 m) odjezd z lichých kolejí č. 15 - 35 |
| odjezd od "nástupišť", beznapěťový úsek v km 305,132 - 304,293 |
| Beznapěťový úsek v km 304,293 - 306,588 |
| Č. T. - Hradec K. (cca -0,7%o) | průjezd II (V=40km/h) | ANO | ANO | ANO |
|  | průjezd III (V=40km/h) | ANO | ANO | ANO |
|  | vjezd II (V=40km/h) | ANO | ANO | ANO |
|  | vjezd III (V=40km/h) | ANO | ANO | ANO |
|  | odjezd (V=40km/h) | ANO (80 m), platí pro sudé koleje 6 - 12 | ANO (90 m) platí pro sudé koleje 6 - 12 | NE (více jak 200 m) platí pro sudé koleje 6 - 12 |
|  | odjezd (V=40km/h) | ANO (90 m) platí pro koleje 1-4 a liché koleje 11-31 | ANO (110 m) platí pro koleje 1-4 a liché koleje 11-31 | NE (více jak 200 m) platí pro kol. 1-4 a liché kol. 11-31 |
| Hradec K. - Č.T. (cca 0,7%o) | průjezd II (V=40km/h) | NE | NE | NE |
|  | průjezd III (V=40km/h) | ANO | ANO | ANO |
|  | vjezd II (V=40km/h) | ANO platí pro koleje 1-4, 6,8,10-13 | ANO platí pro koleje 1-4, 6,8,10-13 | ANO platí pro všechny koleje |
|  | vjezd III (V=40km/h) | ANO | ANO | ANO |

Vysvětlivky:

průjezd I	vlaky projíždějící (nebo vjíždějící) po napěťově vyloučených hlavních staničních kolejích nejvyšší dovolenou (traťovou) rychlostí

průjezd II	vlaky projíždějící po napěťově vyloučené skupině kolejí rychlostí, která je omezena návěstí hlavního návěstidla (nebo jiným způsobem) na rychlost V (např. při průjezdu odbočkou)

průjezd III	vlaky vjíždějící přes napěťově vyloučený úsek a projíždějící po napěťově nevyloučené skupině kolejí rychlostí, která je omezena návěstí hlavního návěstidla (nebo jiným způsobem) na rychlost V (např. při vjezdu a odjezdu odbočkou)

vjezd II		vlaky vjíždějící na napěťově vyloučenou skupinu kolejí rychlostí, která je omezena návěstí hlavního návěstidla (nebo jiným způsobem) na rychlost V (např. při vjezdu odbočkou)

vjezd III	vlaky vjíždějící přes napěťově vyloučený úsek na napěťově nevyloučenou skupinu kolejí rychlostí, která je omezena návěstí hlavního návěstidla (nebo jiným způsobem) na rychlost V (např. při vjezdu odbočkou)

odjezd		vlaky odjíždějící z napěťově nevyloučené koleje přes napěťově vyloučený úsek rychlostí, která je omezena návěstí hlavního návěstidla (nebo jiným způsobem) na rychlost V (např. při vjezdu odbočkou);

číslo v závorce je vzdálenost k odjezdovému návěstidlu, která musí být dodržena v případě, aby byl možný odjezd z napěťově nevyloučené koleje přes napěťově vyloučený úsek

Opatření pro elektrickou jednotku řady 680: na základě čj.: 1155/06-12/1-Fej vydaného GŘ, odborem 12 je v případě výluky napětí TV nutné mít k dispozici pro jednotku řady 680 nezávislé hnací vozidlo. Toto opatření se týká i případu, kdy lze projet beznapěťový úsek výběhem. V případě přerušení napájení jednotky z TV nad 15 minut musí být nezávislé hnací vozidlo vybaveno zařízením pro elektrické vlakové topení. Pokud nebude el. jednotka napájena z externího zdroje (TV, pomocná lokomotiva) zajistí předem výpravčí vn.sl. 1 nebo 2 informování zaměstnanců JLV a.s.

##### 139. Seznam povolených výjimek a udělených souhlasů z předpisů ČD ve vztahu ke SŘ

| Číslo výjimky | Č. j. | Věc povolené výjimky | Zapracováno v čl. SŘ | Kým a kdy povoleno |
| --- | --- | --- | --- | --- |

##### 141. Bezpečnostní štítek

- V obvodu SZZ ústředního stavědla železniční stanice Pardubice hl.n. se bezpečností štítek neodevzdává. K označení místa pracoviště na kolejové desce se používá oranžová obdélníková destička o rozměrech 50 x 60 mm s excentricky přilepeným magnetem na rubu pro jednotlivé organizační složky ČD (ŽST, SSZT, STO, SEE). Osobní bezpečnost vedoucího práce nebo osamělého zaměstnance je zajištěna ohlášením zahájení práce, místa práce, jménem a příjmením a způsobem vyrozumívání v jejím průběhu a ukončení práce. Tyto informace zapíše výpravčí panelista 1 nebo 2 do knihy ”Evidence bezpečnostních štítků”. Vedoucí práce nebo osamělý zaměstnanec poznamená číslo záznamu ohlášené výpravčím panelistou 1 nebo 2 do telefonního zápisníku nebo služební knížky.

- Signalista StSp 1 umístí bezpečnostní štítek na SZZ.

- Signalista StSp 2 umístí bezpečnostní štítek na stůl ve výklenku.

##### 142. Podmínky pro dopravu vozů s malými koly

- Průjezd vozů s malými koly není možný křížením v dvojité kolejové spojce v nákladovém nádraží na kostěnické straně. Zde není možný průjezd mezi výh.č.27 a 216 a mezi výh.č.210 a 30. Dále není možný průjezd křížením v dvojité kolejové spojce v komerčním obvodu mezi výh.č.65 a 71 a mezi výh.č.66 a 70. V křižovatkových výhybkách č.22, 25, 30, 43, 45, 49, 65, 66, 69, 85, 88, 92, 240, 250 a 413 není možný průjezd přímým směrem, ale pouze odbočným směrem rychlostí 20 km/h.

- Při jízdě ostatními jednoduchými výhybkami v přímém a odbočném směru pouze rychlostí 20 km/h.