České dráhy

##### JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU

STANIČNÍ ŘÁD

ŽELEZNIČNÍ STANICE

S  K  U  T  E  Č

Účinnost od : 1.7.2002

.....................................................                ............................................

Přiklopil Jiří                                              Kapitola  Eduard

přednosta stanice                                    dopravní kontrolor

Schválil: Č.j.

...................................................................................

Ředitel OŘ Pardubice:

Počet stran: 20

ČESKÉ DRÁHY

JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU

S T A N I Č N Í   Ř Á D

ŽELEZNIČNÍ  STANICE

S K U T E Č

7. ZMĚNA

Účinnost od 1. listopadu 2006

………………………….

Dopravní kontrolor

Schválil: č.j. 1357/06 - ZDD	       dne         mmm

………………………

VP UŽST Chrudim

Změna se týká ustanovení SŘ: rozsah znalostí, článků číslo 3, 4, 8, 10A, 13, 15, 21, 26, 31.C, 55, 75, 77, 92

Změnový list: listy  číslo 2 -13, 15, 18, 19 vyměňte za nové listy

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1)

|  |  |  | Opravil | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo změny | Účinnost od | Týká se ustanovení článku | dne | podpis | (č. j., pod kterým byla změna schválena) |
| 1 | 15.12.2002 | 95 | plně | zapracována | 403/02-11/2 ZDD |
| 2 | 1.8.2003 | rozsah znalostí 1, 4, 28, 54, 55, 73 | plně | zapracována | 128/03-11/2 ZDD |
| 3 | 1.4.2004 | 1, 8 15, 28, 54, 55 | plně | zapracována | 130/04-11/2 ZDD |
| 4 | 1.10.2004 | rozsah znalostí, 1, 4, 10B, 16, 22, 28, 31C, 33, 54, 55, 53, 57, 60, 63, 65A, 67, 71, 73, 75, 116, 133 | plně | zapracována | 309/04-11/2 ZDD |
| 5 | 12.12.2004 | rozsah znalostí, 22, 54, 55, 133 | plně | zapracována | 350/04-11/2 ZDD |
| 6 | 11.12.2005 | 8, 9, 10A, 15, 22, 31A, 33, 65A, 73, 92, 116 | plně | zapracována | 1979/05 - ZDD |
| 7 | 1.11.2006 | rozsah znalostí, 3, 4, 8, 10A, 13, 15, 21, 26, 31C, 55, 75, 77, 92 |  |  | 1357/06 - ZDD |

1)	Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel,

u kterého je staniční řád uložen

ROZSAH ZNALOSTÍ

| Pracovní zařazení (funkce, povolání, pracovní činnost) | Znalost: část, článek, příloha |
| --- | --- |
| Vrchní přednosta UŽST náměstek vrchního přednosty přednosta ŽST Žďárec u Skutče SIVT, IŽD dozorčí provozu dozorčí osobní přepravy výpravčí | znalost úplná |
| osobní pokladník | A: 1, 7, 8, 10A, 10B, 11, 13, 14, 15, 16 C: 33 F: 54, 55, 56 |
| staniční dozorce ŽST Žďárec u Skutče | A: 1, 3, 7, 10A, 11, 13, 14, 15 B: 22 C: 33 F: 92 Přílohy: 1 |
| výpravčí ŽST Žďárec u Skutče | A: 15 C: 31.A F: 92 |
| obsluha vlaku | A: 1, 3, 4, 7, 13, 14, 15 B: 21, 22 F: 56, 57, 62, 62, 65A, 65B, 71, 92 G: 100, 104, 111, 115, 116 Přílohy: 1, 29, 58 |
| strojvedoucí | A: 1, 3, 4, 7, 13, 14 B: 21, 22 C: 31C, 32 F: 56, 57, 62, 62, 65A, 65B, 71, 92 G: 100, 104, 111, 115, 116 Přílohy: 1, 21, 29, 58 |
| vozmistr | f: 92 |

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

##### 1. Umístění, určení a organizační struktura stanice

Železniční stanice S  K  U  T  E  Č

leží v km  49,537 jednokolejné trati SVITAVY - ŽĎÁREC U SKUTČE.

Je stanicí:

smíšenou podle povahy práce,

mezilehlou po provozní stránce.

Sídlem vrchního přednosty UŽST je stanice CHRUDIM.

##### 3. Vlečky odbočující ve stanici

##### „Vlečka Skuteč – Humperky“, odbočuje z koleje číslo 1, výhybkou číslo 10.

Vlečka je zrušena rozhodnutím Drážního úřadu č.j. 3-896/06.

##### 4. Hlásky (hradla), odbočky, vlečky a nákladiště, kolejové křižovatky, kolejové splítky a zastávky až k sousedním stanicím

Zastávka Krouna leží v km 40,717 mezi stanicemi Čachnov - Skuteč.

Je přidělena UŽST Chrudim. Odbavení cestujících ve vlaku.

##### Čekárna je zděná. Vyvýšené  betonové nástupiště dlouhé 60 m. Osvětlení elektrické, ovládané časovou buňkou. Opravy provádí SDC SEE Pardubice. Odklizení sněhu a náledí provádí SDC ST Pardubice, STO Skuteč.

##### Zastávka Krouna zastávka leží v km 41,630 mezi stanicemi Čachnov - Skuteč.

Je přidělena UŽST Chrudim. Odbavení cestujících ve vlaku.

##### Čekárna plechová. Nástupiště vyvýšené s betonovou obrubou dlouhé 60 m. Osvětlení elektrické, ovládané časovou buňkou. Opravy provádí SDC SEE Pardubice. Odklizení sněhu a náledí provádí SDC ST Pardubice, STO Skuteč.

Zastávka Předhradí leží v km  46,745  mezi stanicemi  Čachnov - Skuteč.

Je přidělena UŽST Chrudim. Odbavení cestujících ve vlaku.

##### Čekárna je zděná. Nástupiště vyvýšené dlouhé 50 m. Osvětlení elektrické, ovládané časovou buňkou. Opravy provádí SDC SEE Pardubice. Odklizení sněhu a náledí provádí SDC ST Pardubice, STO Skuteč.

##### 7. Nástupiště

##### Zvýšené nástupiště sypané je u koleje číslo 1 a 3 o délce 65 m vpravo. Jeden společný vchod a východ vedle výpravní budovy vlevo. Dva přechody v úrovni koleje číslo 2 pro staniční vozíky, jeden přechod v úrovni koleje číslo 1 pro staniční vozíky.

##### 8. Technické vybavení stanice

Kotelna ústředního topení je v přízemí výpravní budovy, vchod je z čekárny pro cestující.

Stanice je napojena na veřejný vodovod města Skutče. Hlavní uzávěr vody je ve sklepě výpravní budovy.

Na ždáreckém zhlaví vpravo je budova SDC ST Pardubice, STO Skuteč, kde jsou umístěny kanceláře, sklad a útulek. V prodloužení koleje 5b je garážové stání pro speciální vozidla. Vlevo od  koleje č. 7 je budova skladu SDC.

Údržbu elektrických zařízení zajišťují pracovníci SDC SEE Pardubice.

##### 9.C. Elektrická silnoproudá zařízení

Proudová soustava 3 PEN stř. 380 V.

- Napájení elektrickou energií je provedeno venkovní přípojkou ze sítě VČE.

- Stabilní náhradní zdroj elektřiny není instalován.

- Seznam rozvaděčů:

Přípojka je ukončena v pojistkové skříni, odkud je přívod do elektroměrného rozvaděče v chodbě výpravní budovy. Z elektroměrného rozvaděče jde přívod do hlavního rozvaděče umístěného ve verandě před služební místností. Z tohoto rozvaděče jsou napojeny ostatní objekty v celé železniční stanici.

##### V případě nouzového vypnutí (požár, povodeň) je třeba vypnout hlavní deon v hlavním rozvaděči.

##### 10.A. Elektrické osvětlení

##### Osvětlení je elektrické, výbojkami na stožárech, žárovkami a zářivkami ve vnitřních prostorách.

- Venkovní prostory jsou osvětlovány:

- 5 ks stožárů JŽ 12 na čachnovském zhlaví

- 5 ks stožárů JŽ mezi kolejí č. 1 a 3

- 3 ks stožárů JŽ u koleje č. 7

- 4 ks stožárů JŽ u vykládací koleje č. 2

- 5 ks stožárů JŽ u budovy na žďáreckém zhlaví

- 3 ks elektrických ramínek na výpravní budově

- 3 ks elektrických ramínek na skladišti.

V budově jsou 4 ks neonových zářivek.

Výměnu světelných zdrojů na stožárech a výměnu zářivkových trubic provádí   udržující pracovník SDC SEE Pardubice. Klika pro spouštění svítidel na stožárech je uložena ve služební místnosti.

- Rozvodná skříň je ve verandě před dopravní kanceláří, roubíkový klíč od skříně je uložen ve služební místnosti.

- použité světelné zdroje: Výbojky RWL 250, žárovky 40 - 200 W, zářivkové trubice 40 W.

- Elektrické zařízení udržuje pracovník SDC SEE Pardubice.

- Za osvětlení venkovních železničních prostranství, prostor pro cestující a za dodržování úsporných opatření odpovídá výpravčí (osobní pokladník) dle rozvrhu služby.

- Při neobsazení pracoviště (dle rozvrhu služby) se ponechají svítit 3 ks světel na budově stanice a světla pod krytým peronem.

- Zásuvka na připojení doplňkového osvětlení je umístěna ve vykládacím prostoru.

##### 10.B. Nouzové osvětlení

- Nouzové osvětlení služebních místností a čekárny zajistí výpravčí vhodným použitím návěstních svítilen uložených v dopravní kanceláři.

##### 11. Přístupové cesty ve stanici

- Zaměstnanci používají pro příchod na pracoviště cesty mezi výpravní budovou a skladištěm.

- Ústupová cesta je stejná jako cesta přístupová.

##### 13. Opatření při úrazech

- 1 ks skříňka první pomoci je umístěna ve služební místnosti za dopravní kanceláří.

- 1 ks zdravotnická nosítka jsou v dopravní kanceláři, jedna nosítka jsou ve skladu.

- Podle povahy úrazu povolává výpravčí odborně způsobilé osoby dle „Orientačního plánu záchranné služby“ ŽST Skuteč.

##### 14. Místa ve stanici, kde není dodržen volný schůdný a manipulační prostor a proto za jízdy vozidel nebezpečné se z nich vychylovat, nebo pobývat vedle koleje

##### V železniční stanici Skuteč je nebezpečné se za jízdy vychylovat nebo pobývat vedle koleje číslo:

| kolej č.: | km | překážka: | kolej č.: | km | překážka: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 49,331 | vpravo rychlostník | 2 | 49,473-49,510 | vpravo rampa |
| 1 | 49,543 | vlevo stožár osvětlení | 3A výh. č.1 | 49,272 | vlevo výh. návěstidlo |
| 1 výh. č.2 | 49,362 | vlevo výh. návěstidlo | 1 výh. č.3 | 49,389 | vpravo výh. návěstidlo |
| 2 výh. č.3 | 49,389 | vlevo výh. návěstidlo | 3 výh. č.4 | 49,429 | vlevo výh. návěstidlo |
| 5 výh. č.4 | 49,429 | vpravo výh. návěstidlo | 2 výh. č.5 | 49,451 | vpravo výh. návěstidlo |
| 5 výh. č.6 | 49,512 | vlevo výh. návěstidlo | 1A výh. č.7 | 49,586 | vpravo výh. návěstidlo |
| 3 výh. č.8 | 49,586 | vlevo výh. návěstidlo | 1 výh. č.9 | 49,613 | vpravo výh. návěstidlo |
| 1 výh. č.10 | 49,642 | vpravo výh. návěstidlo |  |  |  |

##### 15. Uložení klíčů od budov a jejich náhradních klíčů

##### Klíče od budov jsou v úschově u výpravčího nebo u osobního pokladníka, klíče od dveří jednotlivých místností jsou v zámcích dveří, pokud je nemá výpravčí nebo osobní pokladník v úschově.

Klíč od služební místnosti je uložen rovněž u výpravčího ŽST Žďárec u Skutče, který výpravčí ŽST Žďárec u Skutče vydá zaměstnanci řídící posun.

Náhradní klíče jsou umístěny ve skříňce náhradních klíčů v kanceláři přednosty ŽST Žďárec u Skutče.

##### 16. Zajištění služebních místností při opuštění pracoviště

##### Neobsazená služební místnost se uzamkne a klíč si ponechá zaměstnanec u sebe.

B. KOLEJE, VÝHYBKY, VÝKOLEJKY 
A ZAŘÍZENÍ BOČNÍ OCHRANY

##### 21. Koleje, jejich určení a užitečná délka

| Kolej číslo | Užitečná délka v m | Omezená polohou (námezníků, výh. č., návěstidel, výkolejek, zarážedla apod.) | Účel použití a jiné poznámky (trakční vedení, snížená rychlost, správce zařízení není-li jím SDC, apod.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | a) dopravní |  |
| 1 | 105 | KVC - KVC | Hlavní staniční kolej: vjezdová, odjezdová a průjezdová pro všechny vlaky |
| 3 | 86 | KVC - KVC | Staniční kolej: vjezdová a odjezdová pro všechny vlaky |
| 5 | 204 | KVC - námezník výh. č.8 | Kolej vjezdová a odjezdová pro nákladní vlaky od a do Žďárce u Skutče |
|  |  | b) manipulační |  |
| 2 | 82 | Vk 3 - hrot výhybky číslo 5 | Manipulační kolej nakládková a vykládková |
| 2a | 45 | námezník výh.č.5 - záchytný pražec | Manipulační kolej nakládková a vykládková |
| 7 | 45 | Vk2 - záchytný pražec | Manipulační kolej |
| 5b | 28 | Vk 1- zarážedlo | část koleje vestavěná v kryté garáži pro SV |
|  |  | c) spojovací |  |
| 3a | 62 | námezník výh.č.4- námezník výh.č.1 | spojovací kolej |
| 5a | 72 | Vk 1 - hrot výhybky číslo 1 | spojovací kolej |

##### KVC = námezník s návěstí „Konec vlakové cesty“.

##### 22. Seznam výhybek, výkolejek a kolejových zábran

| Ozna- čení: | Obsluha |  | Zabezpečení | Ohřev nebo | Prosvětlování | Údržba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jak | odkud/kým |  | ČD |  |  |
|  |  |  |  | T 100 |  |  |
|  |  |  |  | čl. 23 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ručně | výpravčí/ posunová četa | výměnovým zámkem jednoduchým ( 30 | ne | viaflex | zaměstnanec SDC – STO Skuteč |
| 2 | ručně | výpravčí/ posunová četa | výměnovým zámkem do obou směrů (12, ( 29 klíč ve výh. č. 4 | ne | viaflex | zaměstnanec ŽST Žďárec u Skutče |
| 3 | ručně | výpravčí/ posunová četa | výměnovým zámkem kontrolním (7 klíč ve výh.č.5 | ne | viaflex | zaměstnanec ŽST Žďárec u Skutče |
| 4 | ručně | výpravčí/ posunová četa | výměnovým zámkem kontrolním do obou směrů (21 (14 | ne | viaflex | zaměstnanec ŽST Žďárec u Skutče |
| 5 | ručně | výpravčí/ posunová četa | výměnovým zámkem kontrolním (34 | ne | viaflex | zaměstnanec ŽST Žďárec u Skutče |
| 6 | ručně | výpravčí/ posunová četa | výměnovým zámkem (19 klíč ve Vk 2 | ne | viaflex | zaměstnanec ŽST Žďárec u Skutče |
| 7 | ručně | výpravčí/ posunová četa | výměnovým zámkem jednoduchým (17 klíč ve Vk 3 | ne | viaflex | zaměstnanec ŽST Žďárec u Skutče |
| 8 | ručně | výpravčí/ posunová četa | výměnovým zámkem do obou směrů (3,(39 | ne | viaflex | zaměstnanec ŽST Žďárec u Skutče |
| 9 | ručně | výpravčí/ posunová četa | výměnovým zámkem do obou směrů,(22,(11 | ne | viaflex | zaměstnanec ŽST Žďárec u Skutče |
| 10 | ručně | výpravčí/ posunová četa | výměnovým zámkem jednoduchým (13 klíč ve Vk1 | ne | viaflex | zaměstnanec ŽST Žďárec u Skutče |
| Ozna- čení: | Obsluha |  | Zabezpečení | Ohřev nebo | Prosvětlování | Údržba |
|  | jak | odkud/kým |  | ČD |  |  |
|  |  |  |  | T 100 |  |  |
|  |  |  |  | čl.23 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Vk 1 | ručně | výpravčí/ posunová četa | výměnovým zámkem ( | ne | není | zaměstnanec ŽST Žďárec u Skutče |
| Vk 2 | ručně | výpravčí/ posunová četa | výměnovým zámkem kontrolním (25, v zámku klíč od vým.č.6 | ne | není | zaměstnanec ŽST Žďárec u Skutče |
| Vk 3 | ručně | výpravčí/ posunová četa | výměnovým zámkem kontrol. (5,v zámku klíč od vým.č.7 | ne | není | zaměstnanec ŽST Žďárec u Skutče |
| SVk1 | ručně | posunová četa | výměnovým zámkem kontrol. (23 klíč od vým. č.10 | ne | není | vlečkař |

- 2 ks přenosné zámky neuzamykatelné uloženy ve služební místnosti

24.Výhybky a výkolejky, které jsou v základní poloze uzávorovány nebo uzamčeny.

- V základní poloze jsou uzamčeny výhybky: 1, 4/2, 5/3, Vk 2/6, Vk 3/7, SVk 1/10, Vk 1.

##### 25. Výhybky, které musí být uzamčeny, jsou-li při jízdě vlaku pojížděny po hrotu

- Při jízdě vlaku přes výhybky po hrotu musí být uzamčeny výhybky: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

##### 26. Hlavní klíče od výhybek, výkolejek, kolejových zábran, přenosných výměnových zámků  a kovových podložek uzamykatelných.

##### Hlavní klíče od výměn číslo 1, 4/2, 5/3, Vk 1, Vk 2/6, Vk 3/7, 8, 9, SVk 1/10 jsou za vlakové dopravy i mimo vlakovou dopravu uzamčeny v ústředním zámku.

##### Náhradní klíče od výhybek jsou uzamčeny ve skříňce umístěné v dopravní kanceláři, klíček od skřínky má v úschově výpravčí ŽST Žďárec u Skutče.

##### 28. Pečetění náhradních klíčů

Kromě vrchního přednosty UŽST může náhradní klíče pečetit náměstek vrchního přednosty UŽST. Pečetidlo je uloženo u náměstka vrchního přednosty UŽST. Označení pečetidla je „Pražská dráha železniční stanice Chrudim“.

C. ZABEZPEČOVACÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

##### 31.A. Zabezpečovací zařízení ve stanici

Zabezpečovací zařízení 1. kategorie (nezávislá návěstidla).

Staniční zabezpečovací zařízení železniční stanice je mechanické se světelnými návěstidly a jejich předvěstmi. Výhybky jsou obsluhovány ručně, pro vlakové cesty jsou uzamykány výměnovými zámky. Tabulka uzamčení výměn je v příloze č. 6 tohoto SŘ.

V případě zavedení nepřetržité výluky dopravní služby výpravčího je možno v ŽST Skuteč provádět posun. V uzamykatelné verandě před dopravní kanceláří je zřízen elektromagnetický zámek, ve kterém je uzamčen výsledný klíč od ústředního zámku sudého zhlaví. Tlačítko s indikací pro dálkové uvolnění výsledného klíče je v ŽST Žďárec u Skutče. Výsledný klíč od ústředního zámku lichého zhlaví je uschován v dopravní kanceláři ŽST Žďárec u Skutče.

Popis a obsluha zabezpečovacího zařízení viz příloha č. 5A, 6 a 40 tohoto SŘ.

##### 31.B. Zabezpečovací zařízení v přilehlých mezistaničních úsecích

Traťové zabezpečovací zařízení je 1. kategorie - telefonické dorozumívání.

##### 31.C. Zabezpečovací zařízení na přejezdech

| Poloha (km) | Druh ko- munikace | Typ a kat. PZZ | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Traťový | úsek | Čachnov - Skuteč |
| 37,365 | silnice IV třídy | výstražné kříže | Poloha umístění návěsti „Pískejte“ L - 37,087, S - 37,630 |
| 37,640 | silnice IV třídy | výstražné kříže | Poloha umístění návěsti „Pískejte“ L - 37,380, S - 37,890 |
| 39,521 | silnice I třídy | PZS 3 SBI typ VÚD | Kontrolní a ovládací skříňka u výpravčího ŽST Čachnov, Optická kontrola i v ŽST Skuteč. Ovládání automaticky. Ovládací úseky L - 39,006-39,521 S - 40,038-39,521 |
| 40,482 | silnice IV třídy | výstražné kříže | Poloha umístění návěsti „Pískejte“ L - 40,210, S - 40,754 |
| 40,717 |  |  | zastávka Krouna |
| 40,925 | silnice IV třídy | výstražné kříže | Poloha umístění návěsti „Pískejte“ L - 40,652, S - 41,230 |
| 41,225 | silnice IV třídy | výstražné kříže | Poloha umístění návěsti „Pískejte“ L - 40,952, S - 41,327 |
| 41,337 | silnice IV třídy | výstražné kříže | Poloha umístění návěsti „Pískejte“ L - 41,235, S - 41,600 |
| 41,630 |  | zastávka Krouna zastávka |
| 41,763 | silnice II třídy | PZS 3 SBI typ VÚD | Kontrolní a ovládací skříňka u výpravčího ŽST Čachnov, Optická kontrola i v ŽST Skuteč. Ovládání automaticky. Ovládací úseky L - 41,275 - 41,763, S - 42,264 - 41,763 |
| 41,992 | silnice IV třídy | výstražné kříže | Poloha umístění návěsti „Pískejte“ L - 41,742, S - 42,265 |
| 42,428 | silnice IV třídy | výstražné kříže | Poloha umístění návěsti „Pískejte“ L - 42,158, S - 42,698 |
| 42,904 | silnice IV třídy | výstražné kříže | Poloha umístění návěsti „Pískejte“ L - 42,631, S - 42,177 |
| 43,635 | silnice IV třídy | výstražné kříže | Poloha umístění návěsti „Pískejte“ L - 43,363, S - 43,908 |
| 44,837 | silnice IV třídy | výstražné kříže | Poloha umístění návěsti „Pískejte“ L - 44,565, S - 45,110 |
| 45,229 | silnice IV třídy | výstražné kříže | Poloha umístění návěsti „Pískejte“ L - 44,956, S - 45,449 |
| 45,459 | silnice IV třídy | výstražné kříže | Poloha umístění návěsti „Pískejte“ L - 45,239, S - 45,732 |
| 45,894 | silnice IV třídy | výstražné kříže | Poloha umístění návěsti „Pískejte“ L - 45,621, S - 46,049 |
| 46,059 | silnice IV třídy | výstražné kříže | Poloha umístění návěsti „Pískejte“ L - 45,904, S - 46,332 |
| 46,745 |  | zastávka Předhradí |
| 46,836 | silnice III třídy | výstražné kříže | Poloha umístění návěsti „Pískejte“ L - 46,563, S - 47,046 |
| 47,056 | silnice IV třídy | výstražné kříže | Poloha umístění návěsti „Pískejte“ L - 46,846, S - 47,329 |
| 47,435 | silnice IV třídy | výstražné kříže | Poloha umístění návěsti „Pískejte“ L - 47,162, S - 47,645 |
| 47,655 | silnice IV třídy | výstražné kříže | Poloha umístění návěsti „Pískejte“ L - 47,446, S - 47,938 |
|  |  | ŽST Skuteč |
| 49,087 | silnice IV třídy | výstražné kříže | Poloha umístění návěsti „Pískejte“ L - 48,814, S - 49,360 |
| 49,694 | silnice III třídy | výstražné kříže | Poloha umístění návěsti „Pískejte“ L - 49,440, S - 49,995 |
|  |  | Traťový úsek Skuteč - Žďárec u Skutče |
| 50,162 | silnice IV třídy | výstražné kříže | Poloha umístění návěsti „Pískejte“ L - 49,890, S - 50,435 |
| 50,807 | silnice IV třídy | výstražné kříže | Poloha umístění návěsti „Pískejte“ L - 50,534, S - 51,080 |
| 51,110 | silnice III třídy | výstražné kříže | Poloha umístění návěsti „Pískejte“ L - 50,837, S - 51,260 |
| 51,273 | silnice IV třídy | výstražné kříže | Poloha umístění návěsti „Pískejte“ L - 51,120, S - 51,420 |
| 51,427 | silnice IV třídy | výstražné kříže | Poloha umístění návěsti „Pískejte“ L - 51,283, S - 51,700 |

##### 32. Seznam hlavních návěstidel a jejich předvěstí, ostatních nepřenosných návěstidel platných pro posun, indikátorů a návěstidel pro zkoušku brzdy

| Návěstidlo, druh a označení | Poloha v km | Odkud se obsluhuje | Rozsvícení | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Předvěst „Př L“k vjezdovému návěstidlu „L“ světelná | 48,643 | výpravčí z kolejové desky v dopravní kanceláři | elektrické |  |
| Návěstidlo vjezdové „L“ od Svitav | 49,043 | výpravčí z kolejové desky v dopravní kanceláři | elektrické | 319 m od krajní vjezdové výhybky číslo 2, označník 269 m od krajní vjezdové výhybky č.2. Telefonní přivolávací okruh. |
| Návěstidlo vjezdové „S“ od Žďárce u Skutče | 49,885 | výpravčí z kolejové desky v dopravní kanceláři | elektrické | 243 m od krajní vjezdové výh.č.10. Označník 193 m od krajní vjezdové výh.č.10. Telefonní přivolávací okruh. |
| Předvěst „Př S“ k vjezdovému návěstidlu „S“ světelná | 50,253 | výpravčí z kolejové desky v dopravní kanceláři | elektrické |  |
| Mechanické seřaďovací | 49,365 | neobsluhuje se | neosvětluje se neproměnné | Na konci kusé koleje 2a, pouze návěst „Posun zakázán“ |
| Mechanické seřaďovací | 49,371 | neobsluhuje se | neosvětluje se neproměnné | Na konci kusé koleje č.7, pouze návěst „Posun zakázán“ |
| Mechanické seřaďovací | 49,196 | strojvedoucí SV | neosvětluje se | Na vratech garáže v koleji 5b |
| označník č.1 směr Čachnov | 49,093 | neobsluhuje se | neosvětluje se | 269 m od vjezdové výhybky č.2 |
| označník č.2 směr Žďárec u Skutče | 49,835 | neobsluhuje se | neosvětluje se | 193 m od krajní vjezdové výhybky č.10 |

##### 33. Telekomunikační a informační zařízení

- Telefonní okruhy:

Traťový telefon:  Čachnov - Skuteč                       	VT     048 - 69 e

Skuteč - Žďárec u Skutče          	VT     048 - 69 f

Vjezdový telefon  VjL                                           	JN      VjL

Vjezdový telefon  VjS                                         	JN      VjS

Výhybkářský telefon zhlaví 1 a 2                            	VV     1+2

Spojení Telecom                                                          972 327 611

- Rádiová spojení

Místní operativní síť - pro spojení mezi výpravčím a strojvedoucím na trati Svitavy - Žďárec u Skutče. Provozní řád je přílohou č. 21 tohoto SŘ.

- Ostatní informační zařízení

V ŽST jsou dálkově řízené hodiny - jsou umístěny ve všech provozních kancelářích stanice, na krytém peróně a v čekárně pro cestující.

F. ORGANIZACE DOPRAVNÍHO PROVOZU

##### 54. Určený zástupce vrchního přednosty uzlové železniční stanice

Určeným zástupcem vrchního přednosty UŽST je náměstek vrchního přednosty UŽST.

##### 55. Vedoucí zaměstnanci uzlové železniční stanice pověření kontrolní činností

- náměstek vrchního přednosty UŽST

- přednosta ŽST Žďárec u Skutče

- SIVT

- IŽD

- dozorčí provozu

- dozorčí osobní přepravy

- V mimopracovní době, ve dnech pracovního volna a klidu a po dobu nepřítomnosti zaměstnanců výše uvedených zastupuje vrchního přednostu UŽST výpravčí ve službě.

##### 56. Dozorčí  provozu ve směnách, staniční dispečeři a výpravčí, jejich stanoviště a vzájemné vztahy

##### Jeden výpravčí ve směně. Stanoviště výpravčího je v dopravní kanceláři ve výpravní budově. Výpravčí je vedoucí směny a je nadřízen všem zaměstnancům ve službě. Organizuje dopravní provoz a práci posunu ve stanici.

##### 57. Staniční dozorci, signalisté, dozorci výhybek a výhybkáři, jejich stanoviště (stavědla) a vzájemné vztahy

Pro obsluhu výhybek tvoří stanice jeden obvod. Přestavování výhybek za vlakové dopravy provádí výpravčí. Při posunu přestavuje výhybky posunová četa, zaměstnanec řídící posun u PMD.

60. Odevzdávka dopravní služby

- Výpravčí odevzdává službu ústně, osobně a písemně. Při neosobním střídání dle rozvrhu služby odevzdává službu pouze písemně. Vzor odevzdávky služby je v příloze č. 8 tohoto SŘ.

- Výpravčí odevzdávají službu písemně v „Knize odevzdávek služby“.

- Při předávce služby za vjezdu, průjezdu a odjezdu vlaků zodpovídá za veškerá dopravní opatření předávající zaměstnanec.

##### 62. Jízdy speciálních vozidel v obvodu stanic

Kolejové sněhové frézy a kolejové sněhové pluhy smějí s omezením pracovat ve staničních kolejích mimo přechodů, přídržnic, výhybek a míst, kde není prostor pro odhoz sněhu (nástupiště, rampy, vyvýšené skládky atd.)

Odklizovací souprava PSE nesmí pracovat v oblasti drozelů a nástupišť.

##### 63. Povolené úpravy dopravní dokumentace:

- Výpravčí upraví sloupec č.12  v Dopravního deníku, který nadepíše „dojel celý“ (viz čl. 71 tohoto SŘ),

- Sloupec č. 17 upraví výpravčí „Posun  ukončen, záhlaví volné“ (viz čl. 75 tohoto SŘ).

##### 65.A. Zajištění vozidel proti ujetí

##### Stanice Skuteč leží na spádu směrem ke Žďárci u Skutče. Od vjezdového návěstidla „L“ je stavební spád k Vk 1 - 20‰, od Vk 1 je stavební spád 10‰ do úrovně ukončení koleje 2a, od ukončení  koleje  2a je rovina  v délce 450 m  až k přejezdu na žďáreckém zhlaví, odtud je stavební spád 15‰ k vjezdovému návěstidlu „S“ a dále směrem ke Žďárci u Skutče.

- Na zajištění vozidel v celém obvodu stanice odpovídá zaměstnanec řídící posun. O zajištění vozidel se přesvědčí vždy po ukončení posunu.

##### Uložení zajišťovacích prostředků je uvedeno v článku č. 116 tohoto SŘ.

##### 65.B. Způsob zajištění vlaku při vykonávání jednoduché a úplné zkoušky brzdy a odpovědnost za odstranění zařízení, kterým byl vlak zajištěn

##### Při provádění jednoduché nebo úplné zkoušky brzdy, zajistí strojvedoucí hnací vozidlo přímočinnou brzdou.

##### 71. Způsob zjištění, že vlak dojel celý

##### U Mn vlaků hlásí obsluha vlaku výpravčímu, že vlak dojel celý a uvolnil zadní námezník. Časový údaj hlášení zapíše výpravčí do sloupce 12 dopravního deníku. U všech ostatních vlaků zjišťuje, že vlak dojel celý a že uvolnil zadní námezník výpravčí.

##### 72. Používání upamatovávacích pomůcek

Jako varovný štítek používá výpravčí na příslušném tlačítku telefonního stolního zapojovače  červenou plastovou krytku, kterou umístí v těchto případech:

- při jízdě nezavěšeného postrku do km a zpět

- při udělení a dání souhlasu k jízdě PMD

- při zahájení výluky  koleje

Krytky v počtu dvou kusů jsou mimo použití uloženy na nezapojených tlačítkách stolního zapojovače.

##### 73. Náhradní spojení

Při poruše traťového telefonního spojení uskuteční výpravčí náhradní spojení pomocí mimodrážního spojení. Nelze-li takto spojení uskutečnit nastává nemožné dorozumění.

železniční stanice:                      číslo telefonu:

-  Čachnov                                    972 327 613

-  Žďárec u Skutče                         972 327 625

##### 75. Vlaková cesta, zjišťování volnosti vlakové cesty

- Pro zjišťování volnosti vlakové cesty je v železniční stanici Skuteč jeden obvod -

od vjezdového návěstidla „L“ po vjezdové návěstidlo „S“. Tento obvod je vyznačen barevně na plánku - viz. příloha č. 1 tohoto SŘ.

- V celém obvodu zjišťuje volnost vlakové cesty výpravčí.

- Volnost vlakové cesty zjišťuje výpravčí pohledem.

- Nepřehledný úsek koleje od vjezdového návěstidla „L“ k ukončení 2a koleje a od vjezdového návěstidla „S“ k hektometrovníku v km 49,7 považovat za volný jestliže:

- došla-li odhláška za posledním vlakem

- poslední vlak dojel celý

- PMD byl ukončen

- Zaměstnanec oprávněný řídit posun po ukončení posunu před očekávaným vlakem ohlásí, že nepřehledný úsek uvolnil od všech vozidel. Časový údaj hlášení a jméno zaměstnance zapíše výpravčí do upraveného sloupce č. 17 Dopravního deníku.

##### 77. Postup při přípravě vlakové cesty

- Pro obsluhu zabezpečovacího zařízení platí „Doplňující ustanovení pro obsluhu zabezpečovacího zařízení v ŽST Skuteč“. Viz příloha č. 5A tohoto SŘ.

- Výsledný klíč pro odjezd zavěsí výpravčí na tabuli pro zavěšování klíčů.

##### 79. Současné jízdní cesty

- Současné vlakové cesty, současné vlakové cesty a posunové cesty jsou uvedeny v příloze č. 6 tohoto SŘ.

- Blíží-li se ke stanici současně dva vlaky od Čachnova a od Žďárce u Skutče dovolí se přednostně vjezd vlaku od Žďárce u Skutče.

##### 83. Výprava následných vlaků vzhledem k místním poměrům

- Následné vlaky se vypravují v mezistaničních oddílech.

##### 89. Opatření při jízdách vozidel v ovládacích obvodech PZZ

- Ovládací obvody PZS jsou uvedeny v článku 31.C tohoto SŘ.

##### 92. Správkové vozy a jejich opravy

Za železniční stanici Skuteč vede službu vozovou staniční dozorce ŽST Žďárec u Skutče:

- Prohlídku vozu, kontrolu správného zacházení s vozem a záznamy do „Záznamní knihy technické služby vozové“, která je uložena v ŽST Žďárec u Skutče, provádí staniční dozorce.

- Vedoucí obsluhy vlaku, strojvedoucí, příp. vozmistr hlásí vyřazení vozu z provozu výpravčímu ŽST Žďárec u Skutče, který vede evidenci a podá hlášení vozmistrovi UŽST Pardubice.

- Vozy vyřazené z provozu se odstavují na kolej číslo 2, (2a).

- Vozmistr provede označení správkových vozů a případné omezení pro přepravu správkového vozu zaznamená vozmistr v „Záznamní knize technické služby vozové“ ve sloupci poznámky.

- Před zahájením odstraňování závad na vozidlech v kolejišti musí zajistit vozmistr vlastní bezpečnost. Označí opravovaná vozidla návěstí „Stůj“, opravu ohlásí výpravčímu ŽST Žďárec u Skutče.

##### 95. Povolenky

Povolenky pro traťový úsek Čachnov – Skuteč a Skuteč – Žďárec u Skutče jsou uloženy v „Obalu mimořádné události“ u výpravčího ŽST Čachnov.

- Nastane-li nemožné dorozumění mezi ŽST Skuteč – Žďárec u Skutče, vyžádá si výpravčí povolenku od výpravčího ŽST Čachnov.

- Nastane-li nemožné dorozumění mezi ŽST Čachnov – Skuteč musí výpravčí ŽST Čachnov předpokládat nemožné dorozumění i mezi ŽST Skuteč – Žďárec u Skutče

- Nastane-li nemožné dorozumění mezi ŽST Čachnov – Žďárec u Skutče v době výluky dopravní služby v ŽST Skuteč, musí vlak obdržet obě povolenky.

##### 97. Zkrácené názvy (zkratky) stanic a místní názvy

Zkráceného názvu ŽST se smí používat na traťovém spojení nebo hláskovém spojení.

| Název železniční stanice | Zkrácený název ŽST | Zkratka |
| --- | --- | --- |
| Svitavy | --- | Sy |
| Květná | --- | Kv |
| Polička | --- | Po |
| Borová u Poličky | Borová | Bo |
| Čachnov | --- | Ca |
| Skuteč | --- | Su |
| Žďárec u Skutče | Žďárec | Zs |

G. USTANOVENÍ O POSUNU

##### 100. Posunovací obvody

##### Stanice tvoří pro posun drážních vozidel i jednoduchý posun jeden posunovací obvod. Souhlas k posunu uděluje vždy výpravčí.

- Posunovat na kolejích, které nejsou určeny pro jízdu vlaků se smí jen se svolením výpravčího.

##### 104. Posun a jeho ukončení vzhledem k jízdám vlaků

##### Uvolnit vlakovou cestu a zastavit rušící posun je nutno provést nejpozději 5 min před očekávaným příjezdem vlaku.

##### 111. Posun na kolejích ve spádu

##### Od vjezdového návěstidla „L“ v délce 100 m je sklon 16,8 ‰.

##### 115. Posun trhnutím

Posun trhnutím je zakázán.

##### 116. Zarážky, kovové podložky

##### Pro případ ujetí vozidel jsou 2 ks zarážek uloženy v dopravní kanceláři. Tyto zarážky se nesmí používat při posunu a k zajišťování vozidel.

zarážky                       6 ks v dopravní kanceláři

##### I. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ

##### 133. Nejkratší doba pro poznání místních a traťových poměrů

##### Pro seznámení s místními a traťovými poměry je nařízeno:

Pro funkci výpravčí:

místní poměry - minimálně dvě směny

traťové poměry - jízda na stanovišti strojvedoucího vhodného vlaku nebo PMD do a ze sousední stanice.

Vrchní přednosta UŽST může zácvikovou dobu, dle vlastního uvážení, prodloužit nebo zkrátit.

##### 137. Zajištění bezpečného přístupu osob s omezenou schopností pohybu a

##### orientace

Bezpečný přístup zdravotně postižených osob k a od vlaků je zajištěn po přístupových cestách na nástupiště jako ostatní cestující. Za zajištění bezpečnosti odpovídá výpravčí, bude-li o to požádán.

141. Bezpečnostní štítek

Bezpečnostní štítek umístí výpravčí na viditelném místě na dopravním stole.