České dráhy

##### JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU

STANIČNÍ ŘÁD

ŽELEZNIČNÍ STANICE

Zámrsk

3. změna

Účinnost od 1. 9. 2006

Změna se týká článků č.: 22, 63, 71, 76, 77, 138, , Př.č.23.

..............................................................

dopravní kontrolor

Schválil: č.j. : ZDD – 17/2006 – UŽST                                         dne : 1.8. 2006

..................................................................

VP UŽST

Opravy proveďte výměnou příslušných listů, opravy jsou znázorněny svislou čarou vedle příslušného ustanovení.  Stranu číslo 2, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 28 a 29 nahraďte novými stranami. Př.č.23 vyměňte.

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH

| Číslo změny Č.j. | Účinnost od | Týká se ustanovení článku, příloh | Opravil | Dne | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ZDD 138/04-11/2 | 1.4.2004 | 1, 4, 28, 54, 55, 73, rozsahu znalostí | Vtípil | 1.4.2005 |  |
| 2 ZDD 2/2006-UŽST | 1.3.2006 | 33, 56, 60, 73, 97 rozsahu znalostí | Vtípil | 1.3.2006 |  |
| 3 ZDD?2/2006-UŽST | 1.7.2006 | 138 | Vtípil | 1.7.2006 |  |

Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen.

ROZSAH ZNALOSTÍ

| Pracovní zařazení | Znalost |
| --- | --- |
| Vrchní přednosta uzlové železniční stanice, přednosta železniční stanice, dopravní náměstek vrchního přednosty, přepravní náměstek vrchního přednosty, technický náměstek vrchního přednosty, dozorčí, dozorčí provozu, inženýr železniční dopravy, dozorčí přepravy | úplná + všechny přílohy |
| výpravčí, staniční dozorce | úplná + všechny přílohy |
| DKV – strojvedoucí | znalost čl.1, 7, 8, 9A,B,C, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 31A,B,C, 32, 65A,B, 92, 93, 100, 116, 138, přílohy 1, 4, 14, 21, 29, 31, 58. |
| SDC – ST | znalost čl.1, 9A,C, 13, 14, 21, 22, 31C, 32, 62, 93, 141, přílohy 1, 14, 21, 47B. |
| SDC – SSZT | znalost čl. 1, 9 A,B,C, 13, 14, 21, 22, 31A,B,C, 32, 33, 73, 86, 93, 141, přílohy 1, 5A,B,F,H, 6, 7A,B, 47B. |

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

##### 1. Umístění, určení a organizační struktura stanice

- Železniční stanice Zámrsk leží v km 279,661 dvoukolejné trati  Česká Třebová - Praha-Libeň.	
Je stanicí:	
smíšenou.podle povahy práce pro osobní i nákladní dopravu;	
mezilehlou.	po provozní stránce.

Sídlem vrchního přednosty je uzlová ŽST Pardubice.

##### 4. Hlásky (hradla), odbočky, nákladiště, kolejové křižovatky, kolejové splítky a zastávky až k sousedním stanicím

- Zastávka .SRUBY leží v km 275,076 mezi stanicemi Choceň - Zámrsk. Administrativně je přidělena železniční stanici Pardubice hl.n. Zastávka je komerčně obsazena s výdejem jízdenek dle Seznamu stanic s časově omezeným výdejem. Na nástupišti směr Praha je zděná čekárna ,vestibul a hygienické zařízení o rozloze 150 m2. Na nástupišti směr Česká Třebová je otevřená čekárna o rozloze 8 m2. Jednostranné vnější úrovňové nástupiště u první i druhé koleje je v délce 198 metrů, osvětlení elektrické, samočinné fotobuňkou. Zastávka je vybavena rozhlasovým zařízením pro neobsluhované zastávky TORNZ, obsluha ze ŽST Choceň a Zámrsk. Přístup pro invalidní vozíky na nástupiště směr Pardubice po přístupové cestě a na nástupiště směr Česká Třebová je podjezdem a dále po mírném schodišti - nutná výpomoc vlakové čety.

- Zastávka DOBŘÍKOV U CHOCNĚ leží v km 277,645 mezi stanicemi Choceň - Zámrsk. Zastávka není komerčně obsazena, administrativně přidělena železniční stanici Pardubice hl.n. Na českotřebovském nástupišti je čekárna zděná, krytá o rozloze 17 m2. Na pražském nástupišti  je přístřešek o rozloze 8 m2. Jednostranné vnější úrovňové nástupiště u první koleje je v délce 138 m a u druhé koleje v délce 141 metrů. Osvětlení elektrické, samočinné fotobuňkou. Zastávka je vybavena rozhlasovým zařízením pro neobsluhované zastávky TORNZ, obsluha ze ŽST Choceň a Zámrsk. Přístup pro invalidní vozíky na nástupiště směr Pardubice a směr Česká Třebová je z místní komunikace.

- Zastávka SEDLÍŠŤKA leží v km 282,817 mezi stanicemi Zámrsk - Uhersko. Zastávka není komerčně obsazena. Administrativně je přidělena k železniční stanici Pardubice hl.n. Čekárna je zděná, na pražském nástupišti je přístřešek o rozloze 8 m2. Jednostranné vnější úrovňové nástupiště u první koleje je v délce 190 m a u druhé koleje v délce 170 m. Osvětlení je elektrické, samočinné fotobuňkou. Zastávka je vybavena rozhlasovým zařízením pro neobsluhované zastávky TORNZ, obsluha ze ŽST Uhersko a Zámrsk. Přístup pro invalidní vozíky na nástupiště směr Pardubice a směr Česká Třebová je z místní komunikace

##### 7. Nástupiště

- Zvýšená desková nástupiště jsou u kolejí 3, 4 a 6. První jednostranné úrovňové nástupiště u 3. staniční koleje má délku 180 metrů. K přístupu slouží 3 úrovňové přechody přes kolej číslo 5.	
Druhé nástupiště je ostrovní s podchodem mezi 4. a 6. staniční kolejí. Je v délce 253 metrů a je vybaveno 3 přístřešky. Přístup z podchodu.	
Pro zajištění přístupu osob zdravotně postižených a pro přepravu zavazadel a spěšnin ke 2. nástupišti slouží úrovňový přechod na uherské straně začátku nástupišť přes koleje číslo 5, 3, 1, 2 a 4 nebo z prvního nástupiště přes koleje číslo  3, 1, 2 a 4.	
Pro zaměstnance stanice slouží k přístupu na 2. nástupiště úrovňový přechod před dopravní kanceláří. Do prostoru za kolej číslo 6 je určen pracovní přechod pro zaměstnance ČD na začátku druhého nástupiště od Uherska přes kolej číslo 6.

##### 8. Technické vybavení stanice

- Ve staniční budově je rozveden vodovod napojený na veřejnou vodovodní síť, voda je pitná. Rozvod vody je dále proveden do objektu veřejných WC a do budovy skladu na rampě. Hlavní uzávěr je v šachtě u cesty proti úschovně kol a motocyklů. 	
Staniční budova je vybavena elektrickým ústředním topením, elektrokotel je umístěn v místnosti za kanceláří dozorčího provozu.	
Ve skladu na rampě je umístěno pracoviště SDC Pardubice, STO Choceň.
Pracoviště SSZT Pardubice je umístěno v levém křídle výpravní budovy.
Zařízení pro dobíjení akumulátorů pro RZZ je umístěno v technologickém domku pro RZZ.

9A. Elektrická trakční zařízení

- Trakční proudová soustava stejnosměrná 3 kV (3 000 V).

- Napájecí stanice : Choceň  v km 273,340

Moravany  v km  290,710.

- Úsekové odpojovače jsou umístěny takto:

ÚO 401       - stožár č.5                   ÚO 402    - stožár č.6

ÚO 411       - stožár č.69                 ÚO 412    - stožár č. 70

ÚO 3A         - stožár č. 41                 ÚO 3B     - stožár č.42A

ÚO 4           - stožár č. 42A               ÚO 6        - stožár č. 42

ÚO Z 06      -stožár č. 34                 ÚO Z 016 - stožár č. 47

ÚO 1 Z 016 - stožár č. 33.

- Obsluhovat úsekové odpojovače mohou pouze zaměstnanci SDC - SEE a určení zaměstnanci stanice, kteří jsou poučeni a přezkoušeni z jejich obsluhy a jsou jmenovitě uvedeni v seznamu (příloha SŔ č. 50). Manipulaci s úsekovými odpojovači provádí na příkaz elektrodispečera. V případě nebezpečí z prodlení a nemožnosti spojení s elektrodispečerem provede manipulaci bez jeho příkazu. Po obnovení spojení s elektrodispečerem mu tuto manipulaci neprodleně ohlásí.	

Odpojovače místního významu ÚO Z 06, ÚO Z 016 a  ÚO 1 Z 016 obsluhují oprávnění zaměstnanci ŽST bez příkazu elektrodispečera.

- Klíče k ÚO jsou uloženy v dopravní kanceláři. Rovněž tak i ochranné pomůcky a klika k ovládání motorového pohonu při poruše dálkového ovládání.	
Schéma trakčního vedení a napájení - viz příloha č. 14 SŘ.

##### 9B. Elektrická zařízení 6kV pro napájení zabezpečovacích zařízení

- Plechové trafoskříně:  TS 1120 - km 278,800	
                                   TS 1123 - km 280,360.	
Zděná TS vedle VB  : TS 1121 - km 279,680.	
Rozvaděče zab. zařízení jsou umístěny vně plechových TS kV. Rozvaděč RZZ je umístěn ve zděné TS 1121.

##### 9C. Elektrická silnoproudá zařízení

- Napájení všech objektů vlastní ŽST a bytů je provedeno z TS 35 kV - VČE.

- Stabilní náhradní zdroj  není  v ŽST umístěn. Pro připojení náhradního mobilního zdroje je instalována zásuvka vně budovy RZZ.

- EPZ není instalováno.

- Venkovní trafostanice je umístěna cca 500 metrů od ŽST v části obce. Rozvodna je umístěna v budově RZZ

- Elektrický ohřev výhybek ( EOV) - se obsluhuje z ovládacího rozvaděče OR v  chodbě  před dopravní kanceláří. Obsluha dle Přílohy č.5D SŘ.

##### 10A. Elektrické osvětlení

- Osvětlení celého obvodu ŽST je elektrické.

- osvětlení veškerých venkovních  prostor  je provedeno osvětlovacími věžemi umístěnými v kolejišti. 	
Kolejiště osvětluje celkem 10 osvětlovacích věží, na choceňském zhlaví je dále umístěno 14 perónních stožárků, na uherském zhlaví 3 perónní stožárky. Druhé nástupiště je osvětleno 10 perónními stožárky. Podchod je osvětlen 12-ti zářivkovými tělesy. Výpravní budova je vybavena 4 výbojkovými rameny, čekárna je osvětlena 7 zářivkovými trubicemi.

- Umístění rozvaděčů:

| Rozvaděče | Umístění | Vypíná se | Napájení |
| --- | --- | --- | --- |
| KS VČE 01 | za hlavní budovou |  | RE HR 01, RE 01, byt, RE 2-RZZ |
| RE - HR 01 | samostatná místnost 1.pole rozvaděče HR 01 | KS VČE 01 | HR 01 |
| RE 02 | nová budova RZZ | KS VČE 01 , KS RZZ 02 | R 02 nová RZZ |
| RE 01 |  | HDS VČE | R 03, byt |
| RE 03 | vně skladiště | KS 08 | R 07, 08, kulturní místnost, útulek STO |
| HR 01 | samostatná místnost v hlavní budově | RE HR 01,1. pole rozvaděče | OV 1-10 per. stož., KSO L, EOV, doprava, čekárna a chodby |
| R 02 | nová RZZ | RE 02 | RZZ budova |
| R 04 | veř. WC | KS 06 | WC, sklad |
| R OV 01 | chodba před DK | HR 01 | ovládání OV a peron. stož. |
| RE 04 | bytovka čp. 25 | KS u linky VČE, VČE, KS, KS 17 | R 12, RB 02, RB03, RB 04, RB 05 |
| R12 | bytovka čp. 25 | RE 02 | spol. prostor, půda, vodárna |
| RB 02 - 05 | bytovka čp. 25 | RE 02 | byty |
| RST | chodba před DK |  | podchod, nástupiště |
| OR | chodba před DK |  | EOV |

- Použité světelné zdroje: osvětlovací věže -  SHC 400 W

poziční svítidla - SHC 250 W

perónní stožárky 2. nástupiště - SHC 100 W

perónní stožárky  - SHC 50 W

zářivkové trubice - 40 W

výbojková ramena - SHC 70 W

žárovková svítidla  25 - 200 W.

- Zařízení pro elektrické osvětlení udržuje SDC - SEE Pardubice, obvodová dílna Choceň.

- Za osvětlení stanice a dodržování úsporných a regulačních opatření odpovídá výpravčí.

- Zásuvkové stojany pro připojení doplňkového osvětlení:

ZS 1,2     - u mostu přes řeku Loučnou

ZS 3        - u mostu přes řeku Loučnou

ZS 4        - u překladiště

ZS 5,6     - u montážní základny STO

ZS 7,8     - podchod

ZS 9,10   - vykládkový prostor

ZS 11      - před nadjezdem

ZS 12,13 - za nadjezdem

B              - zásuvka pro mobilní agregát umístěna na budově RZZ

ZS 2. 3    -  u útulku STO.

##### 10B. Nouzové osvětlení

- 2 ks náhradních akumulátorových zářivkových svítidel = 1 ks v dopravní kanceláři, 1 ks v osobní pokladně. Napájení z veřejné sítě. Dále lze použít návěstní svítilny.	
Nástupiště a podchod se neosvětlují.	
Za použitelnost nouzového osvětlení odpovídá staniční dozorce.

##### 11. Přístupové cesty ve stanici

- Na všechna pracoviště pro zaměstnance stanice je přístup z veřejné komunikace.

- Ústupové cesty jsou shodné s přístupovými.

##### 13. Opatření při úrazech

- Pro poskytnutí první pomoci je v dopravní kanceláři příruční lékárnička. U staničního dozorce je uložena 1 brašna první pomoci. Dvoje nosítka jsou uložena v úschovně zavazadel.

- Telefonní čísla a další opatření uvedena na vývěsce „Orientační plán záchranné služby“ umístěné v dopravní kanceláři.

##### 14. Místa ve stanici, kde není dodržen volný schůdný a manipulační prostor a je proto za jízdy vozidel nebezpečné se z nich vychylovat nebo pobývat vedle koleje

| Místo | Kolej | Km poloha | Vzdálenost od osy koleje |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | vpravo | vlevo |
| trp.návěstidlo Se2 | 1 | 279,125 | 2,16 m |  |
| trp.návěstidlo Se15 | 1 | 280,087 |  | 2,18 m |
| trp.návěstidlo Se4 | 1 | 279,840 | 2,17 m |  |
| trp.návěstidlo Se4 | 2 | 279,840 |  | 2,20 m |
| trp.návěstidlo Se6 | 2 | 279,125 | 2,09 m |  |
| trp.návěstidlo Se14 | 2 | 280,005 |  | 2,18 m |
| hektometrovník | 2 | 280,200 | 1,82 m |  |
| trp.návěstidlo Se7 | 3 | 279,325 | 2,16 m |  |
| trp.návěstidlo Se4 | 3 | 279,768 |  | 2,20 m |
| st.návěstidlo S6 | 4 | 279,292 | 2,19 m |  |
| rampa | 5 | 279,478-279,563 |  | 1,72 m |

- Kromě míst uvedených v tabulce, je třeba dbát opatrnosti též u stožárů návěstidel, výhybkových stojanů, výhybkových návěstidel, stojanů pro zarážky, vodních jeřábů, skladištních ramp, stožárů sdělovacího vedení, stožárů rozhlasu a telefonu, stožárů

elektrického osvětlení a trakčního vedení, u kolejových vah, vážních domků, plotů na mostech, u opěrných a zárubních zdí a dalších zařízení ČD.

##### 15. Uložení klíčů od budov a jejich náhradních klíčů

- Náhradní klíč od stavědlové ústředny je zaplombován na indikační desce v dopravní kanceláři.

##### 16. Zajištění služebních místností při opuštění pracoviště

- Při opuštění služební místnosti a nepřítomnosti jiného příslušného zaměstnance (spoluzaměstnance) se musí služební místnosti při odchodu z pracoviště uzamknout. Klíč se odevzdá do úschovy výpravčímu.

##### B. KOLEJE, VÝHYBKY, VÝKOLEJKY 
A ZAŘÍZENÍ BOČNÍ OCHRANY

##### 21. Koleje, jejich určení a užitečná délka

| Kolej číslo | Užitečná délka v m | Omezená polohou (námezníků, výh. č., návěstidel, výkolejek, zarážedla a pod.) | Účel použití a jiné poznámky (trakční vedení, snížená rychlost, správce zařízení není-li jím SDC, a pod.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | a) d o p r a v n í |  |
| 1 | 739 | S1 - L1 | hlavní staniční kolej vjezdová , odjezdová a průjezdová pro všechny vlaky kromě zastavujících pro výstup a nástup cestujících, trolej v celé délce |
| 2 | 664 | S2 - L2 | hlavní staniční kolej vjezdová , odjezdová a průjezdová pro všechny vlaky kromě zastavujících pro výstup a nástup cestujících, trolej v celé délce |
| 3 | 369 | Sc 3 - Lc 3 | vjezdová, odjezdová a průjezdová pro všechny vlaky, trolej v celé délce, pokračování koleje č. 3a ,3b |
| 3a | 161 | Sc3 - Sc3a | vjezdová, odjezdová a průjezdová pro všechny vlaky, trolej v celé délce, pokračování koleje č. 3 |
| 3b | 173 | Lc3 - L 3b | vjezdová, odjezdová a průjezdová pro všechny vlaky, trolej v celé délce, pokračování koleje č. 3 |
| 4 | 477 | S 4 - Lc 4 | vjezdová, odjezdová a průjezdová pro všechny vlaky, trolej v celé délce |
| 4a | 126 | Lc 4 - L 4a | vjezdová, odjezdová a průjezdová pro všechny vlaky, pokračování koleje č.4, trolej v celé délce |
| 6 | 474 | S 6 - Lc6 | vjezdová, odjezdová a průjezdová pro všechny vlaky, trolej v celé délce |
|  | b) | m a n i p u l a č n í |  |
| 3c | 86 | Se 13 - zarážedlo | kusá kolej, trolej v celé délce |
| 5 | 347 | námezník výh. č. 10 - Se 9 | vykládková a nakládková kolej, odstavné pro správkové a hořící vozy, trolej v celé délce, v základní poloze vypnuta, boční rampa |
| 7 | 37 | námezník výh. č.10 - zarážedlo | kusá kolej, vykládková a nakládková kolej, odstavné pro správkové a hořící vozy, bez troleje, čelní rampa |
| 8 | 205 | námezník výh. č. 9Xa - zarážedlo | kusá kolej, odstavná pro správkové a hořící vozy, trolej v délce 70 m, v základní poloze vypnuto, pro potřeby SDC |
| 10 | 205 | námezník výh. č. 9Xb - zarážedlo | kusá kolej, pro potřeby SDC, bez troleje |
| 12 | 235 | námezník výh. č. 9Xb - zarážedlo | kusá kolej, vykládková a nakládková kolej, bez troleje |

Užitná délka dopravních kolejí se vzhledem k izolovanému úseku za námezníkem 				zkracuje vždy o 20 metrů.

##### 22. Seznam výhybek, výkolejek a kolejových zábran

| Označení | Obsluha | Zabezpečení | Ohřev nebo | Prosvětlování | Údržba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jak | odkud |  | ČSD T100 čl.23 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | RZZ | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník = N | elektr. ohřev | neosazeno | staniční dozorce |
| 2 | RZZ | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník = N | elektr. ohřev | neosazeno | staniční dozorce |
| 3 | RZZ | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník = N | elektr. ohřev | neosazeno | staniční dozorce |
| 4 | RZZ | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník = N | elektr. ohřev | neosazeno | staniční dozorce |
| 5 | RZZ | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník = N | elektr. ohřev | neosazeno | staniční dozorce |
| 6 | RZZ | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník = N | elektr. ohřev | neosazeno | staniční dozorce |
| 7 | RZZ | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník = N | bez ohřevu | neosazeno | staniční dozorce |
| 8 | RZZ | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník = N | bez ohřevu | neosazeno | staniční dozorce |
| 9 | ručně |  | výměn. zámkem ( č.9 | bez ohřevu | odrazka | staniční dozorce |
| 9XA | ručně |  | ne | bez ohřevu | odrazka | staniční dozorce |
| 9XB | ručně |  | ne | bez ohřevu | odrazka | staniční dozorce |
| 10 | ručně |  | výměn. zámkem ( č.11 klíč má výpravčí | bez ohřevu | odrazka | staniční dozorce |
| 11 | neosazena |  |  |  |  |  |
| 12 | RZZ | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník = N | bez ohřevu | neosazeno | staniční dozorce |
| 13 | RZZ | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník = N | bez ohřevu | neosazeno | staniční dozorce |
| 14 | neosazena |  |  |  |  |  |
| 15 | RZZ | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník = N | elektr. ohřev | neosazeno | staniční dozorce |
| 16 | RZZ | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník = N | elektr. ohřev | neosazeno | staniční dozorce |
| 17 | RZZ | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník = N | elektr. ohřev | neosazeno | staniční dozorce |
| 18 | RZZ | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník = N | elektr. ohřev | neosazeno | staniční dozorce |
| 19 | RZZ | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník = N | elektr. ohřev | neosazeno | staniční dozorce |
| 20 | RZZ | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník = N | elektr. ohřev | neosazeno | staniční dozorce |
| 21 | RZZ | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník = N | elektr. Ohřev | neosazeno | staniční dozorce |
| Výkolejka Vk 1 | RZZ | dopravní kancelář | elektromotorický přestavník 600 spol. s výh.č.8 | bez ohřevu | neosazeno | staniční dozorce |
| Vk 2 | ručně |  | vým.kontr.zámkem (č.22 klíč v EZ | bez ohřevu | neosazeno | staniční dozorce |
| Vk 3 | ručně |  | vým. kontr. zámkem ( č.2 klíč ve Vk 2 | bez ohřevu | odrazka | staniční dozorce |
| Vk 4 | neosazena |  |  |  |  |  |
| Vk 5 | RZZ | dopravní kancelář | EP 600 spol. s výh.č.13 | bez ohřevu | neosazeno | staniční dozorce |

N = ve sl. 4 – nerozřezný systém

Výhybky číslo 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 nejsou opatřeny výměnovým závažím.

6 ks uzamykatelných přenosných zámků je uloženo u výpravčího (klíče uloženy v uzamykatelné skříňce)

5 ks klik k ručnímu přestavování je uloženo u výpravčího, kliky jsou označeny 1 - 5.

Postup při zjištění správného postavení výhybek při výpadcích elektr. proudu a poruchách ztráty kontroly polohy jazyků - viz Příloha č.5A SŘ.

##### 25. Výhybky, které musí být uzamčeny, jsou-li při jízdě vlaku pojížděny po hrotu

- Výhybka č. 9.

##### 26. Hlavní klíče od výhybek, výkolejek, kolejových zábran, přenosných výměnových zámků a kovových podložek uzamykatelných

- Klíč od výhybky č. 10 - je uložen v dopravní kanceláři v uzamykatelné skříňce.

##### 28. Pečetění náhradních klíčů

- Mimo vrchního přednosty uzlové ŽST může pečetit náhradní klíče dopravní náměstek vrchního přednosty, přepravní náměstek vrchního přednosty, technický náměstek vrchního přednosty, přednosta stanice, dozorčí provozu, dozorčí, IŽD TS.	
Pečetidlo má v úschově přednosta stanice Choceň.

- Označení pečetidla: „Pražská dráha, železniční stanice Choceň.

C. ZABEZPEČOVACÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

##### 31A. Zabezpečovací zařízení ve stanici

- Železniční stanice Zámrsk je mezilehlou stanicí dvoukolejné trati Česká Třebová - Praha-Libeň. Trať je elektrizovaná stejnosměrným trakčním systémem 3kV. Sousedními stanicemi jsou Choceň (směrem k začátku trati) a Uhersko (směrem ke konci trati).	
Uspořádání kolejiště a umístění venkovních částí v kolejišti a obsluhovaných vnitřních částí zabezpečovacího zařízení je zřejmé ze situačního schéma zabezpečovacího zařízení v příloze č. 6 SŘ.

- Stanice je vybavena reléovým staničním zařízením 3.  kategorie typu AŽD 71 v blokovém provedení, se skupinovým stavěním výměn, kolejovými obvody KO 4300 275 Hz, světelnými návěstidly AŽD 70 a třífázovými přestavníky. Ovládání je provedeno číslicovou volbou.	
Obsluha je prováděna dle předpisu Z1, Z2 a Doplňujících ustanovení předpisů pro obsluhu zabezpečovacího zařízení RZZ ŽST Zámrsk uložených v příloze 5A SŘ. Při individuálním stavění lze současně přestavovat nejvíce dvě výhybky (jedna kolejová spojka). 	
Mezi úseky V5/V7 a V18/V19 jsou umístěny neprofilové izolované styky. Na indikační desce jsou znázorněny červenou barvou. Při poruše kolejových obvodů, neindikuje RZZ volnost příslušných námezníků.	
EZ zámek je u výhybky č.9.

##### 31B. Zabezpečovací zařízení v přilehlých mezistaničních úsecích

- Přilehlé mezistaniční traťové úseky jsou vybaveny zabezpečovacím zařízením 3. kategorie - automatickým blokem, který navazuje na staniční zabezpečovací zařízení.	
První i druhá traťová kolej Zámrsk - Choceň  je vybavena zabezpečovacím zařízením 3. kategorie - soustředěným automatickým blokem AB 3-88 s traťovými souhlasy, které umožňují jízdu vlaků po první nebo druhé traťové koleji dle směru uděleného traťového souhlasu. Obsluha se provádí dle služebního předpisu Z1 a Doplňujícími ustanoveními pro obsluhu traťového zabezpečovacího zařízení pro traťový úsek  Zámrsk - Choceň pro první a druhou traťovou kolej uložených v příloze 5A SŘ.

- V mezistaničním úseku Zámrsk - Uhersko je v první i ve druhé traťové koleji zabezpečovací zařízení 3. kategorie, soustředěný automatický blok AB 3-88 s traťovými souhlasy, které umožňují  jízdu vlaků po první i druhé traťové koleji dle směru uděleného traťového souhlasu.	
Obsluha se provádí dle služebního předpisu Z1 a Doplňujících ustanovení k předpisu pro obsluhu traťového zabezpečovacího zařízení pro traťový úsek Zámrsk - Uhersko pro první a druhou traťovou kolej uložených v příloze 5A SŘ.

Návěstění v přilehlých traťových úsecích - trojznakový automatický blok.

##### 31.C. Zabezpečovací zařízení na přejezdech

| Poloha (km) | Druh komuni- kace | Typ a kateg. PZZ | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Trať ČESKÁ TŘEBOVÁ - PRAHA LIBEŇ |
| Železniční stanice Choceň |
| Traťový úsek Choceň - Zámrsk |
| zastávka Sruby |
| 277,622 | III | PZS 3Z AŽD 71 se závorami | Indikační a ovládací skříň umístěna v dopr. kanceláři u výpr. žst Zámrsk. Poloha ovládacích úseků (km polohy): 1-279,985/x274,480 2-279,905/x275,120 x = závislý na odj. náv. S1, S2, S3a, S4, S6 |
| zastávka Dobříkov u Chocně |
| Železniční stanice Zámrsk |
| Traťový úsek Zámrsk - Uhersko |
| 282,163 | okresní silnice | PZS 3ZI se závorami, typ AŽD 71 s pozitivní signalizací | Indikační a ovládací skříň umístěna v dopr. kanceláři u výpr. žst Zámrsk. Poloha ovládacích úseků (km polohy): 1,x280,260/284/340 2,x280,293/284,340 x = závislý na odj. náv. L1, L2, L3b, L4a. |
| zastávka Sedlíšťka |
| 282,830 | okresní silnice | PZS 3ZI se závorami, typ AŽD 71 s pozitivní signalizací | kontrolní zařízení u výpravčího žst. Uhersko Poloha ovládacích úseků (km polohy): 1,281,030/285,359 2,281,030/285,359, |
| 285,374 | polní cesta | PZS 3ZI typ AŽD 71 | kontrolní zařízení u výpravčího žst. Uhersko Poloha ovládacích úseků (km polohy): 1,283,304/285,934 2,285,394/283,304 |
| Železniční stanice Uhersko |

##### Obsluha všech přejezdů se provádí podle předpisu ČD Z2 a Přílohy SŘ č. 5.A.

##### 32. Seznam hlavních návěstidel a jejich předvěstí. Seznam ostatních nepřenosných návěstidel platných pro posun, indikátorů a návěstidel pro zkoušku brzdy

| Návěstidlo, druh a označení | Poloha v km | Odkud se obsluhuje | Rozsvícení | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| vjezdové náv. 1S od Uherska | 280,570 | z dopravní kanceláře výpravčí | elektricky | od krajní výhybky vzdáleno 403 m, vybaveno PN, Se 18 vzdáleno od krajní výhybky 343 m, telef. přiv. okruhu |
| vjezdové náv. 2S od Uherska | 280,570 | z dopravní kanceláře výpravčí | elektricky | od krajní výhybky vzdáleno 613 m, vybaveno PN, Se 19 vzdáleno od krajní výhybky 553 m, telef. přiv. okruhu |
| vjezdové náv. 1L od Chocně | 278,540 | z dopravní kanceláře výpravčí | elektricky | od krajní výhybky vzdáleno 284 m, vybaveno PN, Se 1 vzdáleno od krajní výhybky 245 m, telef. přiv. okruhu |
| vjezdové náv. 2L od Chocně | 278,540 | z dopravní kanceláře výpravčí | elektricky | od krajní výhybky vzdáleno 407 m, vybaveno PN, Se 2 vzdáleno od krajní výhybky 358 m, telef. přiv. okruhu |
| odjezdové náv. S1 | 279,246 | z dopravní kanceláře výpravčí | elektricky | platí z první koleje směr Choceň, zřízeno na návěst „Posun dovolen“ a na návěst „Opatrně na přivolávací návěst“ |
| odjezdové náv. S2 | 279,241 | z dopravní kanceláře výpravčí | elektricky | platí ze druhé koleje směr Choceň, je vybaveno jako návěstidlo S 1 |
| odjezdové náv. S3a | 279,242 | z dopravní kanceláře výpravčí | elektricky | platí ze třetí a koleje směr Choceň, je vybaveno jako návěstidlo S 1 |
| odjezdové náv. S4 | 279,294 | z dopravní kanceláře výpravčí | elektricky | platí ze čtvrté koleje směr Choceň, je vybaveno jako návěstidlo S 1 |
| odjezdové náv. S6 | 279,297 | z dopravní kanceláře výpravčí | elektricky | platí ze šesté koleje směr Choceň, je vybaveno jako návěstidlo S 1 |
| cestové náv. Sc3 | 279,403 | z dopravní kanceláře výpravčí | elektricky | platí pro odjezd vlaků ze 3. koleje na kolej 3a. Vybaveno jako náv. S 1 |
| odjezdové náv. L1 | 279,985 | z dopravní kanceláře výpravčí | elektricky | platí z první koleje do Uherska, je vybaveno jako náv. S 1 |
| odjezdové náv. L2 | 279,905 | z dopravní kanceláře výpravčí | elektricky | platí ze druhé koleje do Uherska, je vybaveno jako náv. S 1 |
| odjezdové náv. L3b | 279,945 | z dopravní kanceláře výpravčí | elektricky | platí z koleje 3b do Uherska, je vybaveno jako náv. S 1. Pro posun ze 3b na 3c kolej. |
| odjezdové náv. L4a | 279,897 | z dopravní kanceláře výpravčí | elektricky | platí ze 4a koleje do Uherska, je vybaveno jako náv. S 1 |
| Návěstidlo, druh a označení | Poloha v km | Odkud se obsluhuje | Rozsvícení | Poznámky |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| cestové náv. Lc3 | 279,772 | z dopravní kanceláře výpravčí | elektricky n - noc | platí ze 3. koleje na kolej 3b, vybaveno jako náv. S 1 |
| cestové náv. Lc4 | 279,771 | z dopravní kanceláře výpravčí | elektricky | platí ze 4. koleje na kolej 4a, vybaveno jako náv. S 1 |
| cestové náv. Lc6 | 279,771 | z dopravní kanceláře výpravčí | elektricky | platí ze 6. koleje na kolej 4a, vybaveno jako náv. S 1 |
| předvěst 1-2773 vjezd.náv. 1L od Chocně z první traťové koleje | 277,398278,540 | automaticky | elektricky | oddílové návěstidlo autobloku |
| předvěst 2-2773 vjezd. náv. 2L od Chocně ze druhé traťové koleje | 277,398278,540 | automaticky | elektricky | oddílové návěstidlo autobloku |
| předvěst 1- 2820 vjezd. náv. 1S od Uherska z 1. trať. koleje | 281,895280,570 | automaticky | elektricky | oddílové návěstidlo autobloku |
| předvěst 2-2822 vjezd. náv. 2S od Uherska ze 2. trať. koleje | 282,148280,570 | automaticky | elektricky | oddílové návěstidlo autobloku |
| seřaďovací náv. Se1 stožárové | 278,591 | z dopravní kanceláře výpravčí | elektricky | nahrazuje označník u 1. trať. koleje směr Choceň, vzdálenost od krajní výhybky 452 m |
| seřaďovací náv. Se2 stožárové | 278,591 | z dopravní kanceláře výpravčí | elektricky | nahrazuje označník u 2. trať. koleje směr Choceň, vzdálenost od krajní výhybky 377 m |
| seřaďovací náv. Se3 trpasličí | 278,835 | z dopravní kanceláře výpravčí | elektricky | pro posun od Choceň z 2. trať. koleje přes výhybku č. 1 |
| seřaďovací náv. Se4 trpasličí | 278,855 | z dopravní kanceláře výpravčí | elektricky | pro posun od Choceň z 2. trať. koleje přes výhybku č. 2 |
| seřaďovací náv. Se5 trpasličí | 279,134 | z dopravní kanceláře výpravčí | elektricky | pro posun z choceňského zhlaví přes výhybku č. 6 |
| seřaďovací náv. Se6 trpasličí | 279,136 | z dopravní kanceláře výpravčí | elektricky | pro posun z choceňského zhlaví přes výhybku č. 5 |
| seřaďovací náv. Se7 trpasličí | 279,136 | z dopravní kanceláře výpravčí | elektricky | pro posun z koleje 3a na kolej 3 a 5 |
| seřaďovací náv. Se8 stožárové | 279,386 | z dopravní kanceláře výpravčí | elektricky | pro posun z koleje 5 na kolej 3a |
| seřaďovací náv. Se9 trpasličí | 279,333 | z dopravní kanceláře výpravčí | elektricky | pro posun z koleje 5 na kolej 3a |
| Návěstidlo, druh a označení | Poloha v km | Odkud se obsluhuje | Rozsvícení | Poznámky |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| seřaďovací náv. Se10 trpasličí | 279,844 | z dopravní kanceláře výpravčí | elektricky | pro posun z koleje 4a na kolej 4 a 6 přes výhybku č.12 |
| seřaďovací náv. Se11 trpasličí | 279,847 | z dopravní kanceláře výpravčí | elektricky | pro posun z kole3b na kolej 3 a 5 přes výhybku č.13 |
| seřaďovací náv. Se12 | neosazeno |  |  |  |
| seřaďovací náv. Se13 trpasličí | 280,054 | z dopravní kanceláře výpravčí | elektricky | pro posun z koleje 3c na kolej 3b |
| seřaďovací náv. Se14 trpasličí | 280,010 | z dopravní kanceláře výpravčí | elektricky | pro posun z uherského zhlaví na kolej č.2 a přes výhybku č.16 |
| seřaďovací náv. Se15 trpasličí | 280,093 | z dopravní kanceláře výpravčí | elektricky | pro posun z uherského zhlaví na kolej č.1 a 3b přes výhybku č.18 |
| seřaďovací náv. Se16 trpasličí | 280,268 | z dopravní kanceláře výpravčí | elektricky | pro posun z 1. trať. koleje od Uherska přes výhybku č. 20 |
| seřaďovací náv. Se17 trpasličí | 280,293 | z dopravní kanceláře výpravčí | elektricky | pro posun ze 2. trať. koleje od Uherska přes výhybku č. 21 |
| seřaďovací náv. Se18 stožárové | 280,510 | z dopravní kanceláře výpravčí | elektricky | nahrazuje označník pro 1. trať. kolej směr Uhersko, vzdálenost od krajní výhybky 349 m |
| seřaďovací náv. Se19 stožárové | 280,510 | z dopravní kanceláře výpravčí | elektricky | nahrazuje označník pro 2. trať. kolej směr Uhersko, vzdálenost od krajní výhybky 349 m |
| neproměnné návěstidlo „Posun zakázán“ | 279,474 | neobsluhuje se | neosvětluje se | v ukončení 7. koleje |
| neproměnné návěstidlo „Posun zakázán“ | 279,660 | neobsluhuje se | neosvětluje se | v ukončení 8. koleje |
| neproměnné návěstidlo „Posun zakázán“ | 279,660 | neobsluhuje se | neosvětluje se | v ukončení 10.koleje |
| neproměnné návěstidlo „Posun zakázán“ | 279,660 | neobsluhuje se | neosvětluje se | v ukončení 12.koleje |
| neproměnné návěstidlo „Posun zakázán“ | 280,129 | neobsluhuje se | neosvětluje se | v ukončení koleje 3c |

##### 33. Telekomunikační a informační zařízení

- Telefonní okruhy:
Traťové VT 04-59d 	 Zámrsk - Choceň
                                	 Zámrsk - Uhersko
Tyto telefonní okruhy slouží pro zabezpečení jízdy vlaku.
Stavební okruhy:          Zámrsk - Choceň
                                     Zámrsk - Uhersko
Slouží jako náhradní spojení.	
Místní okruhy: 	
Samostatné telefonní spojení  od vjezdového návěstidla 1S, 2S, 1L a 2L. 	
Dispečerské vlakové a elektro:

VD O3-58 Č.Třebová - Kolín	
Provozní:SÚ  59/620, 622, 634, 638 nebo na ústřednu Uhersko   SÚ043/30
Pro všeobecný styk zaměstnanců  železničních výkonných jednotek

- Staniční rozhlas: 	
Rozhlas pro informování cestující veřejnosti. Umístěn v dopravní kanceláři, obsluhuje hlavní výpravčí.	
Popis zařízení a popis obsluhy je uveden v příloze 5F SŘ.

- Radiová spojení:	
1. Rádiová stuhová síť je radiovým spojením mezi výpravčím a strojvedoucím. Základnová radiostanice je umístěna ve sdělovací místnosti. Ovládací zařízení je v dopravní kanceláři a je obsluhováno výpravčím. Bezdrátové fónické simplexní spojení, kterým dodává informace strojvedoucí výpravčímu nebo opačně a to buď za pohybu vlaku ve stanici  nebo  za jízdy v přilehlém  mezistaničním úseku Zámrsk - Choceň, Zámrsk - Uhersko.	
2.Technologická síť pro obvod žst Zámrsk pro spojení výpravčí - strojvedoucí - staniční dozorce. Tato síť je zřízena pro urychlení posunu.	
Základnová radiostanice je umístěna ve sdělovací místnosti, ovládací zařízení je v dopravní kanceláři a obsluhuje jej výpravčí. Přenosné radiostanice jsou uloženy u výpravčího a staničního dozorce.	
Provoz radiostanic se provádí podle "Provozního řádu radiostanic", vydaného jako příloha 21 SŘ .

- Požární signalizace:	
Vyhodnocovací zařízení požární signalizace  "Ústředna MHU 1O8" je umístěna v dopravní kanceláři. Na tuto signalizaci jsou napojeny místnosti : Vchod do reléové místnosti, reléová místnost a trafostanice. Další podrobnosti jsou obsaženy v Příloze č.5H SŘ.

- Výpočetní technika:	
ISOŘ, viz Příloha č.24 ke SŘ.
PC v dopravní kanceláři = Automatizované pracovní místo dopravní kanceláře (APM DK) pro vedení dopravního deníku, plánování vlaků, naplnění a úpravu datové základny, výpočet výkonů, prohlížení archivu a vypočet, vytvoření a odeslání informace „Plnění GVD“ na počítači, obsluhuje výpravčí, viz Příloha č.24 ke SŘ.

- Ostatní informační zařízení :	
na výpravní budově , v čekárně a na druhém nástupišti jsou umístěny hodiny.

F. ORGANIZACE DOPRAVNÍHO PROVOZU

##### 54. Určený zástupce přednosty stanice

- Vrchního přednostu uzlové ŽST zastupuje přepravní náměstek vrchního přednosty.

##### 55. Vedoucí zaměstnanci stanice pověření kontrolou nebo dozorem nad výkonem dopravní služby, zastupování přednosty stanice

- Kontroly výkonu dopravní služby dopravních zaměstnanců provádějí podle plánu kontrolní činnosti vrchního přednosty uzlové ŽST tito vedoucí zaměstnanci: dopravní náměstek vrchního přednosty, technický náměstek vrchního přednosty, přepravní náměstek vrchního přednosty, dozorčí, dozorčí provozu, dozorčí přepravy, IŽD TS.

- V mimopracovní době zastupuje vrchního přednostu stanice UŽST výpravčí ve službě v ŽST Zámrsk.

##### 56. Dozorčí provozu ve směnách, staniční dispečeři a výpravčí, jejich stanoviště

- Výpravčí má stanoviště v dopravní kanceláři. Je vedoucím směny, organizuje práci v celém obvodu stanice a v přilehlých mezistaničních úsecích.

- Vede elektronický dopravní deník, v případě poruchy provozu počítače vede dopravní deník podle přílohy č.9 předpisu ČD D2 (povolené úpravy uvedeny v čl.63 SŘ).

##### 57. Staniční dozorci, signalisté, dozorci výhybek a výhybkáři, jejich stanoviště (stavědla)

- Dopravní kancelář ŽST Zámrsk - obsazení:	
staniční dozorce

- Staniční dozorce je podřízen výpravčímu

- Staniční dozorce:	
Z příkazu výpravčího:	
- dává návěst „Ruční přivolávací návěst“	
- provádí označování konce vlaku 	
- vypomáhá při vyřazování a dobírání správkových vozů, provádí technickou a komerční prohlídku vozu včetně odbavení vlaku příslušnou vlakovou dokumentací 	
- provádí čištění a mazání výhybek.	
- obsluhuje ručně přestavované výhybky č.9, 9XA, 9XB, 10 a výkolejky Vk 2 a Vk 3 a při poruchách zab. zařízení přestavuje výhybky v celém obvodu stanice ručně klikou.

##### 59. Používání písemných rozkazů

- Pro sepsání rozkazu lze využít výpočetní techniky na pracovišti výpravčího.

##### 60. Odevzdávky dopravní služby

- Výpravčí předává dopravní službu osobně, písemně a ústně.	
Staniční dozorce předává dopravní službu osobně a ústně. Písemně v „Zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty“ je-li zúčastněn na přípravě vlakové cesty.

- Výpravčí odevzdává dopravní službu v „Knize odevzdávek dopravní služby„, „Dopravním deníku„ a „Telefonním zápisníku„.Výpravčí neprovádí žádný záznam o předání služby v elektronickém dopravním deníku. Za převzetí/odevzdání služby je považováno přihlášení/odhlášení se do počítače pod svým jménem a heslem.

- Je povoleno odevzdávat službu za vjezdu, odjezdu i průjezdu vlaků, v tomto případě za zajištění jízdy těchto vlaků odpovídá zaměstnanec službu odevzdávající.

##### 62. Jízdy speciálních vozidel v obvodu stanice

- Platí zákaz práce kolejové sněhové frézy nebo kolejového sněhového pluhu a to na kolejích, kde jsou nástupiště s pevnou hranou.

- Kolejové sněhové frézy KSF 70 (délka 9,9 m), kolejové sněhové pluhy KSP-MTH (délka 12,3 m) a KSP-411 (délka 15,7 m) jsou určeny pro odklizení sněhu na širé trati. Ve stanici mohou pracovat na koleji č. 1 a 2. Na koleji č. 3, 4 a 6 pouze v místech bez nástupišť. Na koleji č. 5 a 7 pouze v místech mimo rampu.

##### 63. Povolené úpravy dopravní dokumentace

- Dopravní dokumentace v elektronickém dopravním deníku je vedena dle předlohy uvedené v článku 2.1. „Automatizované pracovní místo dopravní kanceláře, dopravní deník a plánování. Zápisy do elektronického dopravního deníku ( jména výpravčích sousedních stanic) se zapisují textem modré barvy, textem červené barvy se provádějí zápisy dopravního charakteru ve smyslu předpisu ČD D2.

- V případech poruchy staničního zabezpečovacího zařízení nebo dle Záznamníku poruch je povoleno použití nadefinovaných sloupců elektronického dopravního denníku:

sloupec „O 1“ – hlášení čas.údaje o postavení a volnosti vlakové cesty v obvodu staničního dozorce dle čl.76 a 77 SŘ.

sloupec „O 2“ – hlášení čas.údaje o postavení a volnosti vlakové cesty v obvodu výpravčího dle čl.76 a 77 SŘ.

sloupec „D O“ – dojel/odjel celý - časový údaj a příjmení zaměstnance, který provedl zjištění dle čl.71 SŘ.

- Dovolené úpravy dopravního deníku dle ČD D2:

Dopravní deník sloupec 10 a 11: výpravčí zde zapisuje při poruše RZZ hlášení staničního dozorce o volnosti a správném postavení vlakové cesty dle čl.76 a 77 SŘ.	
Dopravní deník sloupec 12 : při poruše RZZ se upraví na „dojel/odjel celý„. Toto hlášení provádí staniční dozorce ústně nebo tel. zařízením dle čl.71 SŘ.

65.A. Zajištění vozidel proti ujetí

##### Celá ŽST Zámrsk leží na stavebním spádu do 5 ( směrem k Uhersku.

- V celém obvodu stanice provede kontrolu zajištění vozidel proti ujetí po nástupu směny staniční dozorce a vždy po skončeném posunu. V případě zajištění vozidel proti ujetí pouze zarážkami, nahlásí staniční dozorce počet a umístění zarážek výpravčímu.

- Přivěšuje-li hnací vozidlo strojvedoucí sám, na určené místo uloží zarážky po přivěšení hnacího vozidla staniční dozorce. Na opačné straně zaměstnanec, který provádí zkoušku brzdy nebo z příkazu výpravčího staniční dozorce.

- Uložení a počet zajišťovacích prostředků je uvedeno v čl.116 SŘ.

##### 65.B. Způsob zajištění vlaku při vykonávání jednoduché a úplné zkoušky brzdy a odpovědnost za odstranění zařízení, kterým byl vlak zajištěn

- Po přivěšení hnacího vozidla smí být odstraněny zarážky a povoleny ruční brzdy.Do doby vykonání úplné nebo jednoduché zkoušky brzdy musí být vozidla zajištěna přímočinnou brzdou hnacího vozidla. Zarážky odstraňuje a ruční brzdy povoluje staniční dozorce, u Mn vlaků posunová četa.

##### 67. Ohlašování změn ve vlakové dopravě

- Změny ve vlakové dopravě ohlašuje výpravčí staničnímu dozorci a komerčnímu pracovníkovi ústně pokud se jejich činnosti dotýkají

- Hlášení předvídaného a skutečného odjezdu

- Dávat a přijímat samostatné hlášení předvídaného odjezdu vyjma výpravčího a skutečného odjezdu může v ŽST Choceň operátor žel. dopravy.

71.Způsob zjištění, že vlak dojel/odjel celý

- Při správné činnosti staničního zabezpečovacího zařízení není nutno před hlášením, že vlak dojel celý, zjišťovat volnost námezníků na dva vozy (asi 20m).

- Při poruše zabezpečovacího zařízení, kdy nelze dle indikačních prvků zabezpečovacího zařízení zjistit, že vlak dojel/odjel celý provede zjištění výpravčí sám - pohledem, nebo dotazem u strojvedoucího příslušného vlaku, nebo z jeho příkazu staniční dozorce.	
Hlášení strojvedoucího nebo staničního dozorce uvede časovým údajem a příjmením do definovaného sloupce „D O“ elektronického dopravního deníku, v případě poruchy el.dopr.deníku pak v upraveném sl.12 dopravního deníku dle ČD D2.
Mezi úseky V5 /V7 a V17 /V19 jsou umístěny neprofilové isolované styky. Na indikační desce jsou zvýrazněny červenou barvou. Uvolnění uvedených neprofilových styků musí být zjištěno pohledem/obchůzkou.

##### 72. Používání upamatovávacích pomůcek

- Varovný štítek umístí výpravčí na indikační desku RZZ u příslušné traťové nebo staniční koleje.

73. Náhradní spojení

- Při poruše traťového telefonu, je výpravčí povinen navázat spojení po provozním spojení pomocí pobočky Uhersko nebo Choceň. Nelze-li uskutečnit toto spojení, použije poštovního telefonu. Nelze-li uskutečnit ani jedno z těchto spojení a došlo-li zároveň k poruše traťového zabezpečovacího zařízení, nastalo nemožné dorozumění.

- Pro podávání vzájemných informací mezi výpravčími sousedních stanic lze využít i stuhovou radiovou síť. Na tomto spojení však nesmí být uskutečňovány nabídky a přijetí vlaků a odhlášky.

| Spojení se ŽST | Telefon služební ČD | Veřejná telefonní síť |
| --- | --- | --- |
| Choceň |  |  |
| Uhersko |  |  |

Telefonní čísla uvádějte obyčejnou tužkou – za aktuálnost odpovídá držitel výtisku.

74. Očekávání příjezdu, sledování odjezdu a průjezdu vlaku jiným zaměstnancem než výpravčím

- Sledování vlaků provádí z příkazu výpravčího pro jednotlivé případy nebo vymezený časový úsek staničního dozorce.

##### 76. Zjišťování volnosti vlakové cesty pomocí zabezpečovacího zařízení

- Stanice má jeden obvod odpovědnosti za volnost vlakové cesty

- Volnost vlakové cesty v celém obvodu stanice zjišťuje výpravčí podle indikačních prvků RZZ.

- Při poruše RZZ, kdy nelze zjistit volnost vlakové cesty dle indikačních prvků, provede zjištění volnosti vlakové cesty výpravčí pohledem. Je-li nutné zjišťovat volnost vlakové cesty obchůzkou, je stanice rozdělena na dva obvody odpovědnosti pro zjišťování volnosti vlakové cesty:

Obvod I: obvod staničního dozorce - je ohraničen vjezdovým návěstidlem

1L/2L a kolmicí ke vchodu do dopravní kanceláře přes všechny koleje.	
Obvod II: obvod výpravčího - zde za výpravčího může provádět z jeho příkazu zjišťování volnosti vlakové cesty staniční dozorce. Je ohraničen kolmicí ke vchodu do dopravní kanceláře přes všechny koleje a vjezdovým návěstidlem 1S/2S.	
Vyznačení těchto obvodů je znázorněno na náčrtku stanice v Příloze č.1 SŘ a ve vývěsce dle přílohy č. 3 služebního předpisu ČD D 2.	
Pro uvedený případ je na pracovišti výpravčího uložen „Zápisník volnosti a správného postavení vlakové cesty“. Staniční dozorce po převzetí „Zápisníku“ zapíše na volný řádek datum a čas nástupu dopravní služby.	
Hlášení o volnosti vlakové cesty dané telekomunikačním zařízením zapíše výpravčí do definovaného sloupce „O 1“, O 2“ elektronického dopravního deníku, v případě poruchy el.dopr.deníku pak do upraveného sloupce č. 10 za obvod č.I, za obvod č.II do upraveného sloupce č. 11 ”Dopravního deníku” dle ČD D2 časovým údajem. Ohlašující musí vždy uvést před hlášením „Zde staniční dozorce. Pro vlak 709 na první kolej volno. Pištora“.

- Provádí-li zjištění volnosti vlakové cesty v obvodu II výpravčí sám, sloupec 11 proškrtne.

- Je-li nutno zjišťovat volnost vlakové cesty na záhlaví obchůzkou, lze úsek koleje mezi výhybkou č.1 a vjezdovým návěstidlem 1L/2L a výhybkou č.21 a vjezdovým návěstidlem 1S/2S považovat za volný:	
- dojel - li poslední vlak celý,	
- došla - li telefonická odhláška za posledním vlakem 	
- ohlásil-li zaměstnanec řídící posun po ukončení posunu před očekávaným vlakem, že úsek uvolnil od všech vozidel. Výpravčí zapíše toto hlášení do „Telefonního zápisníku“.	
- došla nebo byla dána zpráva o příjezdu PMD a o uvolnění traťové koleje.

##### 77. Postup při přípravě vlakové cesty

- Přípravu vlakové cesty provádí výpravčí obsluhou a činností RZZ ve smyslu služebního předpisu Z 1 a „Doplňujících ustanovení pro obsluhu zab. zařízení v ŽST Zámrsk“, které je uloženo v Příloze č. 5 SŘ.

- Nerozsvítí-li se po obsluze RZZ hlavní návěstidlo na návěst dovolující jízdu, ani průsvitky na indikačním desce se volnost vlakové cesty zjistí tlačítkem „KV“ číslicové volby. Jestliže po stisknutí tohoto tlačítka svítí trvale v každém izolovaném úseku vlakové cesty, pro který se zjišťuje volnost vlakové cesty alespoň jedna bílá průsvitka, je vlaková (posunová) cesta volná. Výpravčí ale dříve než povolí jízdu vlaku přivolávací návěstí nebo písemným rozkazem, musí přezkoušet a zajistit správnou polohu pojížděných a odvratných výhybek následujícím způsobem:	
- přezkouší správnou polohu výhybek pojížděných a odvratných podle závěrové tabulky a pohledem na světelné kontroly polohy výhybek po předchozím přeložení řadičů těchto výhybek do příslušných krajních poloh.

- Nelze - li zjistit volnost vlakové cesty (posunové) ani pomocí tlačítka „KV“, zjistí se podle ustanovení čl. 76 SŘ.

P O Z O R  při vlakových cestách přes neprofilový styk. Nutnost zjistit volnost vlakové cesty pohledem nebo obchůzkou. Není - li možné postavit vlakovou

- cestu obsluhou RZZ, nepostaví - li se některé výhybky při stavění vlakové cesty do požadované polohy, přestaví je výpravčí do požadované polohy přeložením výměnových řadičů. Nepřestaví - li se výhybka ani po této obsluze do požadované polohy, přestaví se ručně. Ruční přestavení výhybek provede staniční dozorce z příkazu výpravčího.

- Ve všech případech, kdy nedojde k závěru vlakové  nebo posunové cesty, musí výpravčí před dovolením jízdy vlaku nebo posunu uvést do činnosti příslušné PZZ dle čl.86 SŘ.

- Obsluhu tlačítek PN provádí pouze výpravčí obsluhující RZZ. Držení již stlačeného tlačítka přivolávací návěsti smí převzít z příkazu výpravčího staniční dozorce.

- Je - li vlakem obsazeno i opačné zhlaví než odjezdové, výpravčí pojížděné výhybky a odvratné výhybky zajistí přeložením řadičů do příslušné polohy.

- V případě poruchy zabezpečovacího zařízení (nutnost přezkušování správné polohy výhybek a výkolejek na místě, ruční přestavování výhybek) je na pracovišti výpravčího uložen „Zápisník volnosti a správného postavení vlakové cesty“. Staniční dozorce po převzetí „Zápisníku“ zapíše na volný řádek datum a čas nástupu dopravní služby. 	
Provedení přípravy vlakové cesty ohlásí telekomunikačním zařízením „Zde staniční dozorce. Pro vlak 709 na první kolej postaveno a volno. Pištora.“	
Výpravčí toto hlášení zapíše časovým údajem do příslušného definovaného sloupce elektronického dopravního deníku nebo upraveného ”Dopravního deníku dle ČD D2” (viz čl. 63 SŘ).

##### 79. Současné jízdní cesty

- Tabulka současných jízdních vlakových cest je uvedena v Příloze č. 6 SŘ.

- Blíží -li se ke stanici dva vlaky opačného směru jejichž současné vlakové cesty jsou vyloučené, dovolí se u nákladních vlaků přednostně vjezd vlaku od Uherska vzhledem ke stoupání do stanice.

- Při zastavení vlaku s přepravou cestujících mimo nástupiště kontroluje výstup a nástup cestujících na příkaz výpravčího staniční dozorce. Při jeho nepřítomnosti odpovídá za nástup a výstup cestujících výpravčí.

##### 83. Výprava následných vlaků vzhledem k místním poměrům

- Vlaky ve směru Uhersko a Choceň se vypravují v traťových oddílech. Při výpravě následných vlaků je výpravčí povinen dodržovat stanovená následná mezidobí, je -li elektrické následné mezidobí delší, řídí se dle něho.

86. Obsluha PZS a postup při poruchách

- Není-li odjezd vlaku dovolen návěstí odjezdového návěstidla (mimo PN) a není-li závěr vlakové cesty, musí výpravčí obsloužit tlačítko pro ruční obsluhu a uzavřít PZZ v km 282,163 směr Uhersko a PZZ v km 277,622 směr Choceň. Je -li uskutečněn závěr vlakové cesty, není nutno činit žádná opatření.

- Klíček od skříňky místní obsluhy PZZ v km 282,163 a 277,622 spolu s klíčkem

- od telefonu je uložen u výpravčího. Zaměstnanec určený k místní obsluze PZZ smí tlačítko „Otevřeno“ obsloužit pouze se souhlasem  výpravčích obou sousedních stanic. Zaměstnanci určenému k místní obsluze vydá výpravčí klíč od skříňky místní obsluhy spolu s klíčem od telefonu a dále z vlastního stavu návěstní praporek/svítilnu a píšťalku.

##### 89. Opatření při jízdách vozidel v ovládacích obvodech PZZ

- Kilometrická poloha ovládacích úseků je uvedena v čl. 31C SŘ.

##### 92. Správkové vozy a jejich opravy

- V ŽST Zámrsk polepuje správkové vozy staniční dozorce z příkazu výpravčího.

- Prohlídku vozu označeného jako nezpůsobilého provozu zajišťuje výpravčí ohlášením do DKV pracoviště Pardubice.

- Zaměstnanec DKV STP Pardubice, který provádí opravy správkových vozů, oznámí výpravčímu opravení nebo v případě, kdy nelze vůz ve stanici opravit, omezení další přepravy písemně v „Záznamní knize technické služby vozové“, která  je uložena na pracovišti výpravčího.

- Vozy na kterých pracuje zaměstnanec DKV STP Pardubice je nutno před započetím opravy krýt přenosným návěstidlem s návěstí „Stůj“. Krytí si zajistí zaměstnanec DKV STP sám.

##### 93. Posun mezi dopravnami

- Při odjezdu PMD přes PZS v km 277.622, 282.163 na návěst dovolující jízdu (mimo PN) odjezdových návěstidel jsou PZS závislé na těchto odjezdových návěstidlech - není třeba činit zvláštní opatření.	
V ostatních případech při odjezdu PMD musí výpravčí obsloužit tlačítko pro ruční obsluhu a uzavřít PZZ v km 282,163 směr Uhersko a PZZ v km 277,622 směr Choceň.

- Při odjezdu PMD (speciálního vozidla), které nespolehlivě ovlivňuje kolejové obvody ze stanice, zastaví u vjezdového návěstidla z opačné strany a strojvedoucí telefonicky ohlásí výpravčímu, že vozidlo opustilo obvod stanice. Tuto povinnost nařídí výpravčí strojvedoucímu PMD (spec. vozidla) písemným rozkazem.

- Volnost mezistaničního úseku při jízdě vlaků v tratových oddílech zjistí výpravčí podle indikačních prvků na indikační desce RZZ nebo dotazem u výpravčího sousední stanice.

##### 95. Povolenky

- Povolenky jsou uloženy u výpravčího v obalu „Mimořádné události“ a to povolenka pro první traťovou kolej Zámrsk - Choceň a povolenka pro druhou traťovou kolej Zámrsk - Uhersko.

##### 97. Zkrácené názvy nebo zkratky stanic a místní názvy

- Seznam povolených zkratek: 
Choceň……………………………Ch
Sruby………………………………Sr
Dobříkov…………………………..Do
Zámrsk…………………………….Za
Sedlíšťka…………………………..Sd
Uhersko……………………………Uh

- Používání zkratek v elektronickém dopravním deníku:
Choceň ……………………………CH
Uhersko..…………………………..UH

G. USTANOVENÍ O POSUNU

##### 100. Základní údaje o posunu

- Stanice tvoří jeden posunovací obvod. V celém obvodu stanice dává souhlas k posunu výpravčí.

- Souhlas k posunu na kolejích, které nejsou určeny pro jízdy vlaků a příkaz k obsluze ručně stavěných výhybek č. 9, 9XA, 9XB, 10 a výkolejek Vk2 a Vk3 dává vždy výpravčí. Tyto výhybky a výkolejky smí přestavovat staniční dozorce (posunová četa).

- Povinnosti zaměstnance řídícího posun vzhledem k EZ 1: 	
- po skončení posunu ze 6. koleje na 8, 10 a 12 kolej nebo opačně, se musí zaměstnanec řídící posun přesvědčit o volnosti výhybky č. 9 za Vk 2 a Vk 3 než uzavře klíč Vk2/Vk3/9 do EZ 1.	
Při posunu přes výhybku č.10 na 7. kolej vydá klíč od výměnového zámku výpravčí zaměstnanci řídícímu posun. Při vrácení klíče tento zaměstnanec ohlásí výpravčímu volnost námezníku výhybky č. 10.

##### 104. Posun a jeho ukončení vzhledem k jízdám vlaků

- Rušící posun musí být zastaven a vlaková cesta uvolněna nejpozději 5 minut před vypočítaným příjezdem nebo průjezdem.

##### 115. Posun trhnutím

##### Posun trhnutím je v celém obvodu ŽST Zámrsk zakázán.

##### 116. Zarážky, kovové podložky a dřevěné klíny

| Počet zarážek v kusech | Stanoviště |
| --- | --- |
| d v ě | ve stojanu u Se 8 - 7. kolej |
| č t y ř i | ve stojanu u 8. koleje - přejezd |
| d v ě | ve stojanu u 5. koleje - úschovna kol |
| č t y ř i | ve stojanu u 5. koleje - Se 9 |
| č t y ř i | u 8. koleje - před zarážedlem |
| d v ě | u 6. koleje - u Lc 6 |
| d v ě | u 3. koleje - Se 13 |

##### V celém obvodu stanice se používá zarážek se dvěma přírubami. Všechny zatrolejované koleje mají kolejnicové vodivé spojky navařeny pod hlavou kolejnice.

I. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ

##### 133. Nejkratší doba pro poznání místních a traťových poměrů

- Pro funkci výpravčího jsou stanoveny pro poznání místních a traťových poměrů v ŽST Zámrsk 2 denní a 2 noční směny.

- Součást poznání traťových poměrů pro funkci výpravčí je seznámení s přilehlými traťovými úseky jízdou na stanovišti strojvedoucího vhodného vlaku, nebo PMD do a ze sousedních stanic.

- Pro funkci staniční dozorce je stanovena pro poznání místních poměrů v ŽST Zámrsk 1 denní a 1 noční směna.

##### 137. Zajištění bezpečného přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace

- Za zajištění bezpečného přístupu k vlaku nebo od vlaku zodpovídá výpravčí, byl-li o to požádán.

##### 138. Podmínky pro vjezd, průjezd a odjezd vlaků při napěťové výluce trakčního vedení

Beznapěťový úsek v km 278,540 - 280,570

| směr | typ | Jednotka 680 | Osobní vlaky | Nákladní vlaky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ČT - Pardubice (cca -3,0‰) | průjezd I (V traťová) | ANO | ANO | ANO |
|  | průjezd II (V=40km/h) | ANO | ANO | ANO |
|  | průjezd III (V=40km/h) | ANO | ANO | ANO |
|  | vjezd II (V=40km/h) | ANO | ANO | ANO |
|  | vjezd III (V=40km/h) | ANO | ANO | ANO |
|  | odjezd (V=40km/h) | ANO (40 m) | ANO (50 m) | ANO (100 m) |
| Pardubice-ČT (cca 3,0‰) | průjezd I (V traťová) | ANO | ANO | ANO |
|  | průjezd II (V=80km/h) | ANO | ANO | ANO |
|  | průjezd II (V=40km/h) | NE po st.koleji č.6 | NE | NE |
|  | průjezd III (V=40km/h) | ANO po st.koleji č.6 | ANO | ANO |
|  | vjezd II (V=80km/h) | ANO | ANO | ANO |
|  | vjezd II (V=40km/h) | NE po st.koleji č.6 | NE | NE |
|  | vjezd III (V=40km/h) | ANO po st.koleji č.6 | ANO | ANO |
|  | odjezd (V=40km/h) | ANO (200 m) | ANO (200 m) | NE (více jak 200m) |

Osobní vlak	'= R500t, 250m, 40 náprav, 120 km/h

Nákladní vlak	'= S2000t, 600m, 100 náprav, 80 km/h

Vysvětlivky:

průjezd I	vlaky projíždějící (nebo vjíždějící) po napěťově vyloučených hlavních staničních kolejích nejvyšší dovolenou (traťovou) rychlostí

průjezd II	vlaky projíždějící po napěťově vyloučené skupině kolejí rychlostí, která je omezena návěstí hlavního návěstidla (nebo jiným způsobem) na rychlost V (např. při průjezdu odbočkou)

průjezd III	vlaky vjíždějící přes napěťově vyloučený úsek a projíždějící po napěťově nevyloučené skupině kolejí rychlostí, která je omezena návěstí hlavního návěstidla (nebo jiným způsobem) na rychlost V (např. při vjezdu a odjezdu odbočkou)

vjezd II		vlaky vjíždějící na napěťově vyloučenou skupinu kolejí rychlostí, která je omezena návěstí hlavního návěstidla (nebo jiným způsobem) na rychlost V (např. při vjezdu odbočkou)

vjezd III	vlaky vjíždějící přes napěťově vyloučený úsek na napěťově nevyloučenou skupinu kolejí rychlostí, která je omezena návěstí hlavního návěstidla (nebo jiným způsobem) na rychlost V (např. při vjezdu odbočkou)

odjezd		vlaky odjíždějící z napěťově nevyloučené koleje přes napěťově vyloučený úsek rychlostí, která je omezena návěstí hlavního návěstidla (nebo jiným způsobem) na rychlost V (např. při vjezdu odbočkou);

číslo v závorce je vzdálenost k odjezdovému návěstidlu, která musí být dodržena v případě, aby byl možný odjezd z napěťově nevyloučené koleje přes napěťově vyloučený úsek

Opatření pro elektrickou jednotku řady 680: v případě výluky napětí TV je nutné mít k dispozici pro jednotku řady 680 nezávislé hnací vozidlo. Toto opatření se týká i případu, kdy lze projet beznapěťový úsek výběhem. V případě přerušení napájení jednotky z TV nad 15 minut musí být nezávislé hnací vozidlo vybaveno zařízením pro elektrické vlakové topení. Pokud nebude el. jednotka napájena z externího zdroje (TV, pomocná lokomotiva) zajistí předem výpravčí informování zaměstnanců JLV a.s.

##### 139. Seznam povolených výjimek a udělených souhlasů z předpisů ČD ve vztahu ke SŘ

| Poř.číslo | Kým a kdy výjimka povolena | Č.j.: | Věc povolené výjimky | Článek, příloha SŘ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

##### 141. Bezpečnostní štítek

- Výpravčí umísťuje bezpečnostní štítek na indikační panel, nebo vhodně na ovládací skříňku číslicové volby.

##### 142. Podmínky pro dopravu vozů s malými koly

- Při jízdě všemi jednoduchými výhybkami v přímém i odbočném směru pouze rychlostí 20.